РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ  		                                    	                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК				                                      РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ПАРАНЬГА 					                                            ПАРАНЬГИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 						 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КУГУ ПУМАРИЙ 						      ЕЛЕЕВСКАЯ

ЯЛ КУНДЕМ                                                                          СЕЛЬСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЙ			       		           АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУНЧАЛ		                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря  2012 года 					50-П

Об утверждении схемы

теплоснабжения муниципального образования

«Елеевское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» Елеевская сельская администрация            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Елеевское  сельское поселение» (приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главу  Елеевской сельской администрации  Волкова И.В.

Глава Елеевской

сельской администрации                                                       		И.В.Волков

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением Елеевской сельской администрации

от 06 декабря 2012 года  № 50-П

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Елеевское сельское поселение» Параньгинского  муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Параньгинского  муниципального района;

Генеральный план муниципального образования «Елеевское  сельское поселение».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  муниципального образования «Елеевское сельское  поселение» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

1). Схема тепловой сети д.Николашкино

Котлы – 2 шт.

Марка – Бежица КВр – 0,25 А

Мощность – 0,25 Гкал./час.

Раз.давл. – 0,6 МПQ

2).  Схема тепловой сети от котельной № 1403 с.Елеево прилагается.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование «Елеевское  сельское поселение» (СП) входит в состав Параньгинского муниципального района (МР) и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

Географическая площадь территории муниципального образования «Елеевское  сельское поселение»  составляет – 6753 га.

В состав муниципального образования «Елеевское  сельское поселение» вошли 8 населенных пунктов: с. Елеево, д. Помосъял, д. Вочарма, д. Котяминер, д. Николашкино, д. Егорково, д. Мари-Сеснур, д. Оби-Помаш.

Административным центром поселения является с. Елеево.

Численность населения муниципального образования «Елеевское сельское поселение»  на 01.01.2012 – 1813 человек.

Климат Елеевское сельского поселения, расположенного на северо-восточной части Параньгинского района Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем – 29 часов, а в июне – 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды  пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6о. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34о), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24о).

Продолжительность устойчивых морозов – в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков – 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода – 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 77%;  максимальных

среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%).

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем

отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33о и -5,8о.

Продолжительность отопительного периода – 224 дня.

Глубина промерзания почвы – 160 см.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией центральной котельной с.Елеево является филиал ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Елеевское сельское поселение | Центральная котельная с.Елеево, ул.Рабочая, д.18 | 2,32 | 1,248 |  |
| 2. |  | Котельная МБОУ «Николашкинская начальная школа-сад» д.Николашкино, ул.Николашкинская, д.18 | 0,25 | 0,03 |  |
| 3. |  | Котельная Помосъяльского СДК д.Помосъял, ул.Мира, д.29 | 0,05 | - |  |
| 4 |  | Вочарминский Дом досуга, д.Вочарма, ул.Зеленая, д.11а |  |  | Печное отопле-ние |
| 5 |  | Обипамашский ФП д.Обипамаш, ул.Обипамашская, д.39 |  |  | Печное отопле- ние |

Централизованным теплоснабжением пользуются МБОУ «Елеевская СОШ», МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш», 7 многоквартирных домов: по ул.Рабочая дома №№ 5,10,12,14,16; по ул.Советская дома №№ 22,24; ФАП, Елеевский спортзал, ЦСДК, магазин Параньгинского райпо, магазин «Кедр» ИП Лямин, здание сельской администрации.

В д. Николашкино от котельной отапливается только МБОУ «Николашкинская начальная школа-сад».

2. Теплоснабжение в муниципальном образовании  в основном индивидуальное газовое, печное.

| Населенный пункт | Теплоснабжение |
| --- | --- |
| с. Елеево | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Помосъял | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Николашкино | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Егорково | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Вочарма | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Обипамаш | Индивидуальное печное, газовое |
| д. Котяминер | Индивидуальное печное, газовое |
| д.Мари-Сеснур | Индивидуальное печное |

3. Население Елеевского сельского поселения  в перспективе расчетного срока (2042 г.) и 1-ой очереди (2022 г.) будет составлять, соответственно, 1780 человек и 1800 человек. Сохраняется население в населенных пунктах д.Егорково, с.Елеево, д.Помосъял. Население с.Елеево составляет порядка 45,3 % от численности всего населения Елеевского сельского поселения.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей границы сельского поселения.

В Генплане Елеевского сельского поселения  выделены следующие территориально - функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- жилые;

 общественно-деловые;

 производственные;

 смешанные (жилой, общественно-деловой и производственной

застройки);

 инженерной инфраструктуры;

 транспортной инфраструктуры;

 сельскохозяйственного использования;

 рекреационного назначения;

 особо охраняемых территорий;

 специального назначения;

 размещения военных и иных режимных объектов;

 иные виды зон.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения, также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Елеево должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

4. Существующая малоэтажная застройка, объекты образования,  объекты торговли, частные дома, объекты соцкультбыта будет снабжаться - по прежней схеме (индивидуальное отопление).

Центральная котельная переведена на газ, в д.Николашкино в перспективе также будет переведена на газовое топливо.          При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно, т.к. установленная мощность котельных намного превышает подключенную нагрузку.

6. Существующая система теплоснабжения является оптимальной для поселения.

# Text boxes

котельная

Начальная школа-сад

L =     30 м

D =    76  мм