СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ и ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КНИГА 2

Заказчик:

Министерство строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Государственный контракт:

от 31.05.2021 20-2021

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ и ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КНИГА 2

| Генеральный директор |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела территориального планирования |  | М.П. Терлеева |
| Руководитель проекта |  | М.П. Терлеева |
| Главный архитектор |  | К.А. Алексеев |

Санкт-Петербург

2021 год

Оглавление

СОСТАВ РАБОТ	5

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,                       О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ	13

3.1 Развитие инвестиционной и инновационной деятельности	14

3.2 Развитие промышленности	18

3.3 Территории опережающего социально-экономического развития	21

3.4 Развитие агропромышленного комплекса	21

3.5 Развитие туризма	24

4. РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	26

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ и КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

5.1 Развитие образования	33

5.2 Развитие здравоохранения	37

5.3 Развитие социального обслуживания населения	40

5.4 Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики	41

5.5 Развитие культуры	43

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

6.1 Развитие железнодорожного транспорта	46

6.2 Развитие внутреннего водного транспорта	48

6.3 Развитие воздушного транспорта	49

6.4 Развитие автомобильных дорог и автомобильного транспорта	50

6.5 Специализированные объекты транспортной инфраструктуры	59

6.6 Развитие трубопроводного транспорта	60

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	67

7.1 Электроснабжение	68

7.2 Теплоснабжение	78

7.3 Газоснабжение	79

7.4 Водоснабжение и водоотведение	89

7.5 Связь и телерадиовещание	92

8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	95

8.1 Транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	97

8.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий.	98

8.3 Здравоохранение, объекты культуры, отдыха и туризма	98

8.4 Энергетика	99

8.5 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	99

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ и МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и ПРОЕКТОВ в ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ и ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	100

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	101

9.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	102

9.3 Мероприятия по охране почв	105

9.4 Мероприятия по сохранению растительного и животного мира	106

9.5 Мероприятия для обеспечения радиационной безопасности	107

9.6 Перспективы развития отрасли по обращению с отходами	107

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	112

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	115

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	121

# СОСТАВ РАБОТ

|  | Наименование раздела | Инв. № | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Том 1. Положение о территориальном планировании | 49501 | НС |
| Картографический материал |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспортной инфраструктуры | 49502 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики | 49503 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, и социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта | 49504 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, агропромышленного комплекса, утилизации и переработки отходов производства и потребления. Карта планируемого размещения территорий, зон и площадок для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального значения | 49505 | НС |
|  | Карта предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | 49506 | НС |
| Материалы по обоснованию |
| Текстовые материалы |
|  | Том 2. Книга 1. Анализ современного использования территории | 49507 | НС |
|  | Том 2. Книга 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории Республики Марий Эл, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 49508 | НС |
|  | Том 3 Исходно-разрешительная документация | 49509 | НС |
| Карты |
|  | Карта административно-территориального устройства Республики Марий Эл | 49510 | НС |
|  | Карта планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Республики Марий Эл, документами территориального планирования муниципальных образований | 49511 | НС |
|  | Карта размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области транспортной инфраструктуры | 49512 | НС |
|  | Карта размещения объектов федерального, регионального и местного значения в области энергетики, газоснабжения и связи | 49513 | НС |
|  | Карта размещения объектов федерального и регионального значения в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта | 49514 | НС |
|  | Карта размещения объектов федерального, регионального и местного значения туристско-рекреационного комплекса. Карта территорий объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального значения и территории исторических поселений регионального значения | 49515 | НС |
|  | Карта размещения объектов регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса. Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенных в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 49516 | НС |
|  | Карта размещения особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения | 49517 | НС |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории | 49518 | НС |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 49519 | НС |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Республики Марий Эл разработан обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» на основании Государственного контракта от 31.05.2021 № 20-2021.

Схема территориального планирования Республики Марий Эл выполненав соответствии:

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

с приказами Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации», от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

Схема территориального планирования Республики Марий Эл устанавливает следующие сроки проектирования:

современное состояние 2020 год;

первая очередь проектирования 2030 год;

расчетный срок – 2040 год.

Цели подготовки схемы территориального планирования Республики Марий Эл - создание условий для обеспечения системного подхода к управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории Республики Марий Эл на основе взаимно согласованных решений градостроительной документации и программ развития инфраструктур, комплекса взаимосвязанных информационных ресурсов.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2.1

Сведения о документах территориального планирования, стратегиях социально-экономического развития федерального и регионального значения

|  | Наименование документа | Реквизиты утверждающего нормативно-правового акта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Документы территориального планирования Российской Федерации и Республики Марий Эл |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерациив области здравоохранения | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р |
| 1.3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 № 384-р |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 2084-р |
| 1.6. | Схема территориального планирования Республики Марий Эл | утверждена Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2008 № 173 |
| 2. | Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа |
| 2.1. | О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Приоритетные национальные проекты: Здравоохранение; Демография; Производительность труда и поддержка занятости; Безопасные и качественные автомобильные дороги; Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; Экология; Жилье и городская среда; Малое и среднее предпринимательство; Культура; Наука; Цифровая экономика; Международная кооперация и экспорт; Образование | указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (с изменениями от 19 июля 2018 г.) |
| 2.2. | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями от 28 сентября 2018 г.) |
| 2.3. | Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (с изменениями от 23 марта 2021 года) |
| 2.4. | Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р |
| 2.5. | Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р (с изменениями от 28 февраля 2019 г.) |
| 2.6. | Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (с изменениями от 13 января 2017 г.) |
| 2.7. | Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р (с изменениями от 13 января 2017 г.) |
| 2.8. | Стратегия развития индустрии детских товаров Российской Федерации на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 962-р (с изменениями от 25 октября 2017 г.) |
| 2.9. | Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1931-р |
| 2.10. | Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р |
| 2.11. | Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года | утверждена указом Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666 (с изменениями от 6 декабря 2018 г.) |
| 2.12. | Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (с изменениями от 18 октября 2018 г.) |
| 2.13. | Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р (с изменениями от 30 марта 2018 г.) |
| 2.14. | Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы | утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 |
| 2.15. | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р (с изменениями от 30 марта 2018 г.) |
| 2.16. | Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года | утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 |
| 2.17. | Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации | утверждена указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 |
| 2.18. | Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 165-р (с изменениями от 26 декабря 2014 г.) |
| 2.19. | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1535-р (с изменениями от 3 января 2017 года) |
| 2.20. | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020- 2024 годы | утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 927-р |
| 3. | Стратегии, прогнозы и программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период |
| 3.1. | Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года | утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 года № 12 (с изменениями от 5 ноября 2018 года) |
| 3.2. | Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Одобрен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 года № 422 |
| 3.3. | Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года | утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 декабря 2017 года № 475 (с изменениями от 23 января 2020 года) |
| 3.4. | Стратегия развития туризма в Республике Марий Эл на период до 2025 года | утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 года № 330-р |

Таблица 2.2

Сведения о государственных программах

Республики Марий Эл

|  | Наименование | Информация об утверждении |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие здравоохранения» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012 г. № 492 |
| 2. | «Развитие образования» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 |
| 3. | «Социальная поддержка граждан» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450 |
| 4. | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 |
| 5. | «Содействие занятости населения» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 |
| 6. | «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 14 сентября 2012 г. № 350 |
| 7. | «Культура Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 г. № 427 |
| 8. | «Архивное дело в Республике Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 декабря 2012 г. № 467 |
| 9. | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398 |
| 10. | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449 |
| 11. | «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 ноября 2012 г. № 437 |
| 12. | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326 |
| 13. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 |
| 14. | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 453 |
| 15. | «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 |
| 16. | «Развитие дорожного хозяйства» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 520 |
| 17. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл | постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. № 428 |
| 18. | «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 451 |
| 19. | «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. № 429 |
| 20. | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 |
| 21. | «Юстиция в Республике Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 446 |
| 22. | «Государственная национальная политика Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 октября 2012 г. № 387 |
| 23. | «Развитие транспортного комплекса» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2019 г. № 81 |
| 24. | «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 октября 2016 г. № 440 |
| 25. | «Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 февраля 2017 г. № 84 |
| 26. | «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 сентября 2017 г. № 380 |
| 27. | «Комплексное развитие сельских территорий» | постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 декабря 2019 г. № 398 |
| 28. | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл» на 2021 - 2025 годы» | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 № 465 |

# РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                   от 17 января 2018 г. № 12 (в редакции от 5 ноября 2019 г. № 339) утверждена Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года (далее - Стратегия), в которой определены более 200 ключевых точек роста экономики, запланирована реализация более 90 инвестиционных проектов, обеспечивающих рост доходной части бюджета и, соответственно, дальнейшее развитие социальной сферы, повышение качества и уровня жизни населения республики. в разделе «Пространственное развитие Республики Марий Эл» определена экономическая специализация в разрезе каждого муниципального образования республики.

Кроме того, в стратегии отражены цели и задачи, реализуемые в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных и национальных проектов.

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 29 июня 2018 г. № 380-р (в редакции от 15 мая 2020 г. № 224-р) утвержден план мероприятий по реализации стратегии.

Во всех муниципальных образованиях (городских округах) Республики Марий Эл приняты и реализуются стратегии социально-экономического развития муниципальных образований (городских округов) и планы по их реализации.

Региональные документы стратегического планирования разработаны и сбалансированы по приоритетам, задачам и мероприятиям в соответствии с нормативными документами стратегического планирования Российской Федерации и Республики Марий Эл.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Республики Марий Эл определены:

1) повышение уровня жизни населения;

2) обеспечение устойчивого экономического роста, удвоение валового регионального продукта Республики Марий Эл (далее - ВРП) за десятилетний период, развитие региональной инвестиционной и инновационной системы;

3) реализация приоритетных национальных проектов;

4) создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами развития Республики Марий Эл.

Основными драйверами экономического роста в долгосрочном периоде выступят:

технологический фактор - расширение инвестиций и технологическая модернизация производств за счет обновления основных средств, ввода в действие высокопроизводительного оборудования, внедрения передовых технологий;

дальнейшая реализация новых проектов, обеспечивающих выпуск продукции нового технологического уклада, создание условий для внедрения инноваций;

повышение эффективности организации труда на предприятиях, увеличение степени использования трудового потенциала, создание высокопроизводительных рабочих мест;

интеграция производства, науки и образования, расширение                 на этой основе подготовки квалифицированных кадров.

Для обеспечения ускоренного развития республики и решения системных проблемных вопросов на федеральном уровне принята индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2020 г. № 927-р. Мероприятия индивидуальной программы направлены на решение проблем по снижению тарифов на электрическую энергию, стимулирование производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитие малого и среднего бизнеса, строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие инфраструктуры для строительства жилья.

Задачи развития приоритетных отраслей экономики,                             их модернизация и структурная диверсификация реализуется в рамках государственных программ Республики Марий Эл.

## Развитие инвестиционной и инновационной деятельности

Стратегические задачи развития инвестиционной деятельности: развитие приоритетных отраслей, улучшение базовых условий для привлечения инвестиций, создание институтов развития, привлечение инвестиций в экономику республики, в том числе за счет привлечения федерального финансирования и средств частных инвесторов, развитие человеческого капитала, малого и среднего предпринимательства, создание коммуникативной платформы взаимодействия бизнеса и власти и другие мероприятия.

Инвестиционные приоритеты развития республики: территории, отрасли и технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, планируемые к реализации на территории республики инвестиционные проекты, в том числе проекты, направленные                      на модернизацию существующих производств.

Специфика перехода республики к инновационно-ориентированному типу развития, предполагающему формирование новых факторов экономического роста, состоит в том, что в среднесрочной перспективе процесс должен опираться на повышение конкурентоспособности традиционных в республике производств, являющихся важными генераторами регионального продукта, совершенствование инфраструктуры.

Инвестиционная политика Республики Марий Эл основана                   на принципах поддержки инвестиций, направленных в эффективные и конкурентоспособные производства, и видов деятельности, стимулирующих деловую активность и развитие смежных отраслей экономики.

В перспективе предусматривается развитие следующих приоритетных отраслей:

развитие сельского хозяйства, сельскохозяйственной переработки и производства пищевых продуктов;

целлюлозно-бумажное производство;

производство нефтепродуктов;

производство машин и оборудования;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

развитие прочих обрабатывающих производств;

развитие строительства;

развитие транспорта и связи;

развитие туризма;

развитие информационного общества, информационных технологий и ИТ-отрасли.

Состояние инвестиционного климата является одним из основных показателей экономической ситуации и перспектив развития региона.

Привлечение инвестиций является основополагающим фактором, способствующим развитию экономики, решению проблем обновления региональной технической и технологической базы, решению вопроса изношенности основных фондов в промышленности.

По совокупности экономических, природно-географических, политических условий, обеспеченности квалифицированными кадрами Республика Марий Эл является инвестиционно привлекательным регионом.

С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, увеличения налогооблагаемой базы, создания новых и расширения имеющихся производств в республике проводится целенаправленная работа по формированию и развитию инфраструктуры поддержки инвестиционных процессов.

В отношении отдельных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Республики Марий Эл, задачами инвестиционной политики Республики Марий Эл являются:

1) в сфере качества инвестиций:

привлекаемые в экономику Республики Марий Эл инвестиции должны быть направлены на достижение ориентиров долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл, предусматривающих:

повышение уровня и качества жизни населения;

дальнейшую диверсификацию экономики республики, развитие высокотехнологичных отраслей, повышение конкурентоспособности произведенных товаров и услуг, развитие производственного капитала Республики Марий Эл, развитие инвестиционной инфраструктуры, а также инфраструктуры, необходимой для реализации на территории республики инвестиционных проектов;

развитие промышленности Республики Марий Эл и повышение ее конкурентоспособности;

повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, формирование условий, способствующих расширению научно-технического потенциала, развитие объектов инновационной инфраструктуры;

сбалансированное территориальное развитие Республики Марий Эл, основанное на эффективном размещении производительных сил и реализации экономического потенциала территорий Республики Марий Эл, имеющих высокий производственный потенциал;

формирование точек роста и территорий опережающего развития республики;

развитие территорий, в частности, предусматривающее формирование производственных площадок (промышленных и технологических парков), с учетом обеспеченности квалифицированными рабочими кадрами, специализации резидентов, мест расположения производственных площадок в промышленно развитых и инвестиционно привлекательных районах республики;

создание и размещение территорий перспективного развития, промышленных (индустриальных) парков на территории Республики Марий Эл;

формирование инновационных и инжиниринговых центров, а также малых инновационных предприятий на базе образовательных учреждений и производственных кластеров;

формирование инновационно-ориентированной на выпуск экологически чистой продукции структуры агропромышленного комплекса;

развитие внешнеэкономической деятельности и привлечение иностранных инвестиций в экономику республики;

создание эффективной системы взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и инвесторов;

разработка и реализация на региональном уровне комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления к привлечению инвестиций и наращиванию собственного налогового потенциала;

2) в сфере развития промышленных и потребительских рынков, развития малого и среднего предпринимательства:

повышение конкурентоспособности действующих промышленных предприятий Республики Марий Эл;

увеличение доли инновационно-ориентированных малых и средних предприятий в общей доле промышленных предприятий республики, развитие высокотехнологичных отраслей экономики;

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения республики на потребительские товары и услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления;

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл для повышения их конкурентоспособности, реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение положительного имиджа (бренда) Республики Марий Эл как региона открытого, экологически благополучного и благоприятного для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;

3) в сфере развития инфраструктуры:

наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, развитие инфраструктуры поддержки инвестиционных процессов;

снижение затрат инвесторов на подключение к объектам инженерной инфраструктуры;

развитие механизмов государственно-частного партнерства;

4) в сфере развития человеческого капитала:

наличие в Республике Марий Эл эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов, с учетом реализации на территории республики новых инвестиционных проектов;

содействие формированию кадрового потенциала экономики;

5) в сфере развития институциональной среды, снижения административных барьеров в процессе реализации (планирования) инвестиционных проектов, развития предпринимательства и повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, а также унификации процедуры взаимодействия между участниками инвестиционной деятельности - органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности:

создание институтов развития, отвечающих за инвестиционное развитие Республики Марий Эл;

реализация единого регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Марий Эл по принципу "одного окна", направленного на сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов, согласительных и разрешительных процедур по отношению к инвесторам;

наличие и совершенствование эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов;

повышение рейтингов Республики Марий Эл, подготавливаемых российскими и международными аналитическими службами.

## Развитие промышленности

В 2021 году в сфере промышленности и экономики регионального значения реализуются следующие государственные программы Республики Марий Эл:

государственная программа Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности                       (2013 - 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 453;

государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326;

государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                 на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ                 «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-3 «О промышленной политике в Республики Марий Эл» установлены долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере промышленности:

создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости;

содействие техническому перевооружению и модернизации промышленных организаций, внедрению современных наукоемкихи ресурсосберегающих технологий;

мониторинг эффективности промышленной политики и контроль за ее реализацией;

информационная открытость при разработке промышленной политики и применении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Промышленность Республики Марий Эл имеет сложную диверсифицированную и многоотраслевую структуру, отражающую изменения в развитии производительных сил, в совершенствовании территориального разделения общественного труда, связанную с научно-техническим прогрессом.

Абсолютным приоритетом для Республики Марий Эл является необходимость высоких темпов роста экономики, основывающихся на диверсификации, ускоренном развитии обрабатывающих отраслей, а также малого и среднего бизнеса, повышении инновационной активности.

В структуре промышленности сочетаются производство нефтепродуктов, машин и оборудования, автотранспортных средств, готовых металлических изделий, электроники и электрического оборудования, целлюлозно-бумажное производство, производство тепло- и электроэнергии, а также производство, ориентированное на удовлетворение конечных потребностей населения (прежде всего - производство пищевых продуктов).

Важной характеристикой промышленности республики является наличие предприятий оборонного комплекса, занимающего значительную долю в общем объеме производства.

Структура производственного комплекса в перспективе должна сочетать отрасли обрабатывающей промышленности широкого профиля и отрасли, использующие природно-ресурсный потенциал ее территории и обеспечивающие нужды республики и соседних регионов.

Основными направлениями развития предприятий по производству пищевых продуктов являются максимальное использование производственного потенциала, финансовое оздоровление предприятий всех форм собственности, рост конкурентоспособных перерабатывающих производств и формирование развитых продовольственных рынков.

Динамика роста химического производства Республики Марий Эл до 2030 года будет осуществляться за счет внедрения в производство новых технологий.

Развитие отрасли «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» будет осуществляться за счет реконструкции, модернизации предприятий, использующих местные природные сырьевые ресурсы (песок, щебень, кирпичные суглинки). Расширится ассортимент продукции, будут созданы новые мощности по выпуску эффективных конкурентоспособных строительных материалов с использованием современных технологий и оборудования.

Прирост производства продукции по виду деятельности «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» будет достигнут за счет совершенствования производства на основных предприятиях, технического перевооружения, реконструкции и развития действующих мощностей в части внедрения новых технологий и современного оборудования на предприятиях.

Основными направлениями развития производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования должны стать модернизация производства, реконструкция и техническое перевооружение, а также улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В целлюлозно-бумажной промышленности планируется реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и расширению производства, вводу нового, более производительного оборудования взамен устаревшего.

Повышение конкурентоспособности предприятий легкой промышленности с целью сохранения рабочих мест и повышения уровня заработной платы возможно за счет стимулирования технического перевооружения и модернизации, повышения инвестиционной привлекательности, защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции между отечественными и зарубежными товаропроизводителями.

Приоритетной задачей развития предприятий отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» является развитие мощностей по глубокой переработке древесины, в том числе низкосортной.

Определяющее значение в производстве машин и оборудования имеют станкостроительное и инструментальное производство, машиностроение для пищевой промышленности (производство торгово-холодильного оборудования).

Организациями, обеспечивающими рост промышленного производства, осваиваются новые технологии и новые виды продукции, что во многом стало результатом технического перевооружения и модернизации производства, накопления опыта работы на конкурентных рынках.

За последние годы открыты новые предприятия и новые производства по выпуску инновационной вакуумной коммутационной продукции, печатных плат и стеклотекстолита, высокотемпературного покрытия для кабельной продукции. в 2020 году промышленными предприятиями республики освоен выпуск более 70 новых видов продукции.

Диверсификация промышленного производства республики, реализация программ фонда развития промышленности Республики Марий Эл, появление новых промышленных производств позволяют оценивать перспективы роста региональной промышленности положительно.

## Территории опережающего социально-экономического развития

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 г. № 1762-р городской округ «Город Козьмодемьянск» внесен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). Постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от 17 апреля 2020 г. № 135 утверждена Программа комплексного развития моногорода Козьмодемьянска на период 2020 - 2025 годов.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по разработке и реализации программы комплексного развития моногорода Козьмодемьянска и взаимодействию с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» планируется рассмотреть возможность создания до 2022 года территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории моногорода Козьмодемьянска.

## Развитие агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс – один из приоритетов развития экономички Республики Марий Ал. Наиболее крупные и значимые проекты в области агропромышленного комплекса указаны в таблице ниже:

Таблица 3.4-1. Информация о крупных и значимых инвестиционных проектах агропромышленного комплекса, реализуемых в Республике Марий Эл

|  | Наименование проекта | Реквизиты соглашения между органом исполнительной власти региона и инвестором | Содержание проекта | Инвестор | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание объектов семеноводства | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы от 12.02.2013 № 077/13, № 094/13, № 160/13 | Создание объектов семеноводства Медведевский район, дер. Аксаркино | АО ПЗ «Шойбулакский» | 2020 - 2024 года |
|  | Модернизация перерабатывающего производства | Соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Марий Эл от 22 сентября 2020 г. № 402/20с | Модернизация перерабатывающего производства Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола | АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» | 2020 - 2024 года |
|  | Строительство животноводческого комплекса в д. Верхний Кугенер | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы от № 074/13 от 12.03.2013 | Строительство животноводческого комплекса в д. Верхний Кугенер | ЗАО ПЗ «Семеновский» | 2021 - 2022 года |
|  | Строительство репродуктора II порядка для содержания и производства родительского стада и выращивание ремонтного молодняка | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы от 12.02.2013 № 093/13, 149/13, 158/13, 172/13с, 173/13с, 177/13с | Строительство репродуктора II порядка для содержания и производства родительского стада и выращивание ремонтного молодняка в д. Большой Вильял, Новоторъяльского района и д. Тулбень, Сернурского района | ООО «Птицефабрика Акашевская» | 2021 - 2023 года |
|  | Реконструкция здания МПЗ в п. Советский Советского района | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы от 12.02.2013 № 093/13, 149/13, 158/13, 172/13с, 173/13с, 177/13с | Реконструкция здания МПЗ в п. Советский Советского района | ООО «Птицефабрика Акашевская» | 2020 - 2024 года |
|  | Строительство современного семеноводческого комплекса с замкнутым циклом производства | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2025 годы | Строительство современного семеноводческого комплекса с замкнутым циклом производства Советский район, п. Советский | ООО СХП «Онар» | 2019 - 2023 года |
|  | Модернизация молочных ферм | Соглашение о взаимодействии сторон при реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса (молочной фермы) для содержания 10 000 коз в районе д. Кочанур Сернурского района Республики Марий Эл» между Правительством Республики Марий Эл, ПАО «Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью сельскохозяйственным предприятием «Лукоз» от 23 августа 2017 г. | Модернизация молочных ферм в районе д. Кочанур Сернурского района | ООО СХП «Лукоз» | 2020 - 2024 года |
|  | Строительство молочного комплекса на 3000 голов коров | Соглашение между Правительством Республики Марий Эл и СПК «Звениговский» о взаимодействии сторон при реализации инвестиционного проекта «Строительство молочного комплекса на 3 000 голов коров в дер. Шереганово Моркинского муниципального района» | Строительство молочного комплекса на 3000 голов коров в д. Шереганово Моркинского муниципального района | СПК «Звениговский» | 2017 - 2021 года |
|  | Строительство животноводческого помещения для содержания КРС | Соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и участником мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2025 годы | Строительство животноводческого помещения для содержания КРС Новоторъяльский район, д. Чуксола | СХПК – СХА (колхоз) «Первое мая» | 2020 - 2024 года |

## Развитие туризма

Туризм как отрасль является одним из наиболее динамично развивающихся направлений социально-экономического развития Республики Марий Эл.

К благоприятным факторам развития туризма в Республике Марий Эл относятся рекреационно-ресурсные характеристики Республики Марий Эл, выражающиеся в историко-культурном и природно-рекреационном потенциале. Это является плодотворной основой для развития перспективных видов туризма, к которым в Республике Марий Эл отнесены этнографический, экологический, сельский, культурно-познавательный, детско-юношеский, воднокруизный, лечебно-оздоровительный и социальный. Перспективными для развития в республике являются такие направления, как промышленный и деловой туризм.

Прогнозные направления развития туризма Республики Марий Эл определены Стратегией развития туризма Республики Марий Эл               на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р.

Ориентировочная динамика туристского потока на период                      до 2025 года отражена в Стратегии развития туризма Республики Марий Эл на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р. в соответствии с документом, объем внутреннего и въездного туристских потоков (количество туристов и экскурсантов) в Республике Марий Эл к 2025 году достигнет 1 300,0 тыс. человек. Однако, в связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году наблюдается значительное снижение туристской активности.

В 2020 году турпоток снизился на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. По прогнозным оценкам, ежегодный прирост туристского потока составит около 50,0 тыс. человек в год.

Стратегия разработана с учетом целей и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и социально-экономического развития Республики Марий Эл и выступает как инструмент формирования программ и планов развития органов исполнительной власти Республики Марий Эл, туристских организаций и бизнеса разных уровней, а также ориентации предпринимательской инициативы граждан Республики Марий Эл в сфере туризма. Стратегия сформирована с учетом межотраслевого характера сферы туризма.

Геостратегический прогноз развития рекреации и туризма в Республике Марий Эл зависит от условий, определенных следующими факторами:

1. Реализация государственной политики в сфере туризма в Республике Марий Эл посредством:

разработки нормативно-правовой базы развития туризма (Закон Республики Марий Эл от 03 августа 2020 года № 25-З «Об отдельных вопросах в сфере туризма и туристской деятельности на территории Республики Марий Эл», Стратегия развития туризма Республики Марий Эл на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р и др.);

создания условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл посредством реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»                на 2013-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 449;

включения развития туристско-рекреационной системы Республики Марий Эл в перечень стратегических направлений развития Республики Марий Эл, который определен Стратегией.

2. Выгодное территориальное расположение республики в европейской части Российской Федерации и развитая транспортная логистика.

3. Высокий туристский потенциал Республики Марий Эл.

4. Компактность территории региона.

5. Наличие образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и центров профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства в республике.

Приоритетными направлениями развития туризма в Республике Марий Эл являются:

развитие внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, предоставляемых                      на территории региона;

продвижение туристского продукта республики на внутреннем и мировом туристских рынках;

развитие туристской инфраструктуры;

создание и развитие информационного обеспечения отрасли туризма;

усиление социально значимой функции туризма в формировании культурно-нравственного потенциала республики.

В настоящее время рынок туризма Республики Марий Эл позиционируется как одна из молодых отраслей экономики региона. в перспективе туризм в регионе сохранит тенденции динамичного роста и увеличения доходов бюджетов всех уровней. Рост основных показателей развития сферы отразится в совершенствовании и повышении качества туристских и других сопутствующих услуг в целом посредством решения актуальных проблем отрасли и консолидации усилий всех участников сферы: органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, бизнеса, общественности, смежных отраслей экономики региона. Туризм в Республике Марий Эл может стать одной из ключевых отраслей, способствующих достижению стратегических целей и задач развития республики в целом, а именно: росту благосостояния и повышению качества жизни населения, обеспечению занятости граждан, удовлетворение их духовных и материальных потребностей, сохранению и рациональному использованию культурного и природного наследия региона.

Реализация Стратегии развития туризма Республики Марий Эл на период до 2025 года позволит значительно повысить конкурентоспособность туристского продукта Республики Марий Эл на внутреннем и мировом туристских рынках, а также улучшить качество туристских услуг, предоставляемых на территории региона для разных категорий туристов.

Ожидается, что количество туристов и экскурсантов в Республике Марий Эл увеличится. в целом повышению продолжительности пребывания туристов в Республике Марий Эл послужит усовершенствование материально-технической базы туристской и обеспечивающей инфраструктуры, а также повышение качества услуг, предоставляемых в гостиницах и аналогичных средствах размещения,           а также других объектах туристского показа. в связи с этим представляется необходимой работа над формированием и продвижением привлекательного туристского продукта республики, способного увеличить количество туристов общей доле туристского потока в регион.

Учитывая высокую долю экскурсантов в общем туристском потоке в Республике Марий Эл, посещающих регион без ночевки, необходимо разрабатывать более длительные экскурсионные программы после организации необходимого количества мест размещения.

# РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Долгосрочные цели и целевые параметры развития Республики Марий Эл определены Стратегией. в Стратегии сформулировано два сценария социально-экономического развития республики: базовый и целевой.

Базовый вариант прогноза предполагает умеренный рост экономики в условиях сложившихся тенденций развития российской экономики, сдержанную инвестиционную политику и динамику потребительского спроса.

Базовый вариант прогноза предполагает реализацию основных направлений:

поддержание устойчивой динамики роста основных отраслей экономики, сохранение и развитие потенциала обрабатывающих производств, агропромышленного, строительного и топливно-энергетического комплексов;

формирование благоприятного инвестиционного климата;

внедрение импортозамещающих технологий, модернизация и техническое перевооружение существующих производств;

реализация на территории Республики Марий Эл инвестиционных проектов, новых инфраструктурных проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

развитие бизнес- и производственной кооперации.

Целевой вариант предусматривает стабилизацию экономической конъюнктуры и более высокие темпы развития Республики Марий Эл, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности организаций и создание условий для решения задач стратегического планирования.

Для достижения намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития при сдерживании в первые годы роста расходов на потребление и социальных обязательств государства и бизнеса.

Планируется привлечение инвесторов за счет стабилизации институциональной среды и улучшения инвестиционного климата, количественное улучшение сопутствующей инфраструктуры.

Объем инвестиций в основной капитал увеличится за счет реализации крупных инвестиционных проектов и проектов                            по модернизации и техническому перевооружению.

Продолжится диверсификация экономики Республики Марий Эл, рост ее конкурентоспособности, возрастет роль Республики Марий Эл в Приволжском федеральном округе и на федеральном уровне, привлечение средств федерального бюджета на реализацию крупных приоритетных проектов.

Учитывая вызовы предстоящего долгосрочного периода, такие как усиление глобальной конкуренции, резко возрастающее влияние инноваций, возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития, при благоприятных условиях развития экономики Республики Марий Эл реализация Стратегии может основываться на целевом (инновационно активном) варианте развития.

Специфика перехода Республики Марий Эл к целевому сценарию развития, предполагающему формирование новых факторов экономического роста, состоит в том, что в среднесрочной перспективе процесс должен опираться на повышение конкурентоспособности традиционных производств, являющихся важными генераторами регионального продукта, совершенствование инфраструктуры.

Таблица 4-1.

Сценарии прогноза среднегодовой численности населения согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл до 2030 г. (тыс. человек)

| Сценарии | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 681,4 | 679,5 | 678,2 | 673,8 | 669,2 |
| Целевой | 681,4 | 679,6 | 678,3 | 675,9 | 672,6 |

Федеральная служба государственной статистики осуществила расчет предположительной численности населения до 2036 года по трём вариантам.

Расчёт трёх вариантов прогноза осуществляется на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции (низкий, средний и высокий).

Сценарии учитывают особенности динамики процессов в субъектах Российской Федерации, мировые закономерности эволюции рождаемости, смертности и миграции, влияние социально-экономической ситуации на ход демографических процессов.

Таблица 4-2. Предположительная численность населения до 2036 года согласно данным Федеральной службы государственной статистики (тыс. человек)

| Годы | Низкий вариант | Средний вариант | Высокий вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 | 678 962 | 679 222 | 679 581 |
| 2020 | 675 854 | 676 372 | 677 149 |
| 2021 | 672 251 | 673 265 | 674 880 |
| 2022 | 668 111 | 669 893 | 672 681 |
| 2023 | 663 777 | 666 396 | 670 609 |
| 2024 | 659 306 | 662 807 | 668 663 |
| 2025 | 654 690 | 659 122 | 666 849 |
| 2026 | 649 880 | 655 316 | 664 889 |
| 2027 | 644 882 | 651 343 | 662 742 |
| 2028 | 639 733 | 647 254 | 660 485 |
| 2029 | 634 438 | 643 046 | 658 171 |
| 2030 | 629 085 | 638 759 | 655 831 |
| 2031 | 623 640 | 634 389 | 653 516 |
| 2032 | 618 122 | 629 893 | 651 225 |
| 2033 | 612 597 | 625 307 | 648 966 |
| 2034 | 607 103 | 620 702 | 646 824 |
| 2035 | 601 618 | 616 074 | 644 728 |
| 2036 | 596 154 | 611 454 | 642 691 |

Прогноз социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года является одним            из основных документов системы стратегического планирования Республики Марий Эл. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Республики Марий Эл в долгосрочной перспективе.

Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период, бюджетного прогноза Республики Марий Эл на долгосрочный период и других стратегических документов Республики Марий Эл.

В зависимости от сочетания внутренних и внешних условий сформированы два сценария развития долгосрочного прогноза Республики Марий Эл до 2030 года: базовый и целевой варианты.

Базовый вариант основан на оценках относительно благоприятного развития российской экономики, реализации денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, продолжении бюджетной политики в рамках бюджетных правил, направленных на создание условий для устойчивого экономического роста, проведении тарифной политики в соответствии с долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение уровнем инфляции темпов роста цен на услуги естественных монополий.

Базовый вариант характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики, спрогнозированными на основе тенденций развития экономики Республики Марий Эл в предыдущие годы, а также учитывающими реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Целевой вариант предусматривает более высокие темпы развития ключевых отраслей и секторов экономики Республики Марий Эл за счет следующих факторов:

создание дополнительных условий для решения задач стратегического планирования;

модернизация основных фондов, достигнутая за счет более эффективного использования инвестиций в основной капитал;

более высокая производительность труда, обусловленная технологической модернизацией, цифровизацией экономических процессов, использованием инновационных технологий, а также повышением эффективности бизнес-процессов;

рост численности рабочей силы в результате увеличения продолжительности жизни, роста продолжительности здоровой жизни и, соответственно, повышения уровня экономической активности населения.

Таким образом, в качестве основных направлений социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период выбраны:

развитие человеческого капитала и повышение качества жизни;

обеспечение сбалансированного пространственного развития республики, наращивание конкурентоспособности продукции, увеличение добавленной стоимости;

рост самообеспеченности продукцией сельскохозяйственного комплекса, ускоренное развитие новых рынков и новых отраслей экономики.

Таблица 4-3

Варианты прогноза среднегодовой численности населения согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года (тыс. человек)

| Вариант | Отчет | Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| I | 688,1 | 686,7 | 685,3 | 683,5 | 681,4 | 679,4 | 677,4 | 675,5 | 674,0 |
| II | 688,1 | 686,7 | 685,3 | 683,5 | 681,4 | 679,4 | 677,5 | 675,6 | 674,1 |
|  |  | Прогноз |
| Вариант | - | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | - | 672,7 | 671,3 | 669,7 | 668,0 | 666,2 | 664,3 | 662,4 | 660,6 |
| II | - | 672,8 | 671,4 | 670,0 | 668,5 | 666,9 | 665,3 | 663,7 | 662,0 |

Среднесрочный прогноз на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан в двух вариантах: базовом (вариант I) и целевом (вариант II).

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Целевой вариант предполагает более благоприятное развитие социально-экономической ситуации и внешних условий, ускорение темпов роста в базовых отраслях экономики в среднесрочной перспективе.

При разработке республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов использовался базовый вариант прогноза.

Таблица 4-4.

Варианты прогноза среднегодовой численности населения согласно среднесрочному прогнозу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. человек)

| Вариант | Отчет | Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I | 679,9 | 678,7 | 677,6 | 677,0 | 676,3 |
| II |  |  | 677,7 | 677,1 | 676,5 |

В прогнозируемой перспективе по всем вариантам прогноза                 на долгосрочный период сохранится тенденция сокращения населения Республики Марий Эл.

При внесении изменений в Схему территориального планирования Республики Марий Эл наиболее целесообразным представляется опираться на целевой сценарий Стратегии, который предусматривает ежегодную убыль численности населения до 2030 года на уровне в среднем -0,1 %. Согласно данному варианту прогноза численность населения на 2030 год составит 672,6 тыс. человек. При сохранении убыли численности населения на уровне -0,1 процента в год в период с 2030 по 2040 год, численность населения Республики Марий Эл                          к 2040 году составит 665 тыс. человек.

Таблица 4-5.

Варианты прогноза численности населения Республики Марий Эл

| Источник данных | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Маристат | Существующая динамика (на конец года) | 685,9 | 675,3 | 673,2 | 671,1 | 669,1 | 667,0 | 664,9 | 662,9 | 660,8 | 658,8 | 656,7 | 654,7 | 652,7 | 650,7 | 648,7 | 646,7 | 644,7 | 642,7 | 640,7 | 638,7 | 636,7 | 634,8 |
|  | Существующая динамика - убыль в год | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
|  | Высокий прогноз |  | 677 | 674,9 | 672,7 | 670,6 | 668,7 | 666,8 | 664,9 | 662,7 | 660,5 | 658,2 | 655,8 | 653,5 | 651,2 | 649,0 | 646,8 | 644,7 | 642,7 |  |  |  |  |
|  | Высокий прогноз - убыль в год |  |  | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Средний прогноз |  | 676,4 | 673,3 | 669,9 | 666,4 | 662,8 | 659,1 | 655,3 | 651,3 | 647,3 | 643,0 | 638,8 | 634,4 | 629,9 | 625,3 | 620,7 | 616,1 | 611,5 |  |  |  |  |
|  | Средний прогноз - в убыль год |  |  | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Низкий прогноз |  | 675,9 | 672,3 | 668,1 | 663,8 | 659,3 | 654,7 | 649,9 | 644,9 | 639,7 | 634,4 | 629,1 | 623,6 | 618,1 | 612,6 | 607,1 | 601,6 | 596,2 |  |  |  |  |
|  | Низкий прогноз - убыль в год |  |  | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  |  |  |  |  |
| Стратегия СЭР | Базовый |  | 678,2 |  |  |  |  | 673,8 |  |  |  |  | 669,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый сценарий - убыль в год |  |  |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой |  | 678,3 |  |  |  |  | 675,9 |  |  |  |  | 672,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой сценарий - убыль в год |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочный прогноз СЭР | Базовый вариант |  | 677,4 | 675,5 | 674 | 672,7 | 671,3 | 669,7 | 668 | 666,2 | 664,3 | 662,4 | 660,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый вариант - убыль в год |  |  | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой вариант |  | 677,5 | 675,6 | 674,1 | 672,8 | 671,4 | 670 | 668,5 | 666,9 | 665,3 | 663,7 | 662,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой вариант - убыль в год |  |  | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочный прогноз СЭР | Базовый вариант |  | 678,7 | 677,6 | 677 | 676,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый вариант - убыль в год |  |  | -0,2 | -0,1 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой вариант |  | 678,7 | 677,7 | 677,1 | 676,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой вариант - убыль в год |  |  | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый вариант | Принятый вариант прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,6 | 671,8 | 671,1 | 670,3 | 669,5 | 668,8 | 668,0 | 667,3 | 666,5 | 665,7 | 665,0 |
|  | Принятый вариант прогноза - убыль в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ и КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Развитие образования

Стратегическими направлениями развития образования являются:

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев, а именно строительство новых детских садов;

поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного образования;

обеспечение современной образовательной среды;

обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся, проживающих на территории Республики Марий Эл;

развитие сервисов электронного образования;

развитие структур и механизмов общего, профессионального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики;

создание условий для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-образования;

создание условий для обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями;

развитие системы профессиональной и общественной экспертизы образовательной деятельности;

расширение комплекса мер поддержки одаренных детей;

развитие механизмов социального партнерства, сетевых моделей обучения;

совершенствование системы профориентации, усиление взаимодействия между общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и работодателями, долгосрочное прогнозирование развития рынка труда Республики Марий Эл, переориентация программ образовательных организаций под запросы организаций;

разработка и внедрение системы реального уровня оплаты труда работников образования в рамках исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации;

реализация региональных проектов в рамках основного направления стратегического развития Республики Марий Эл «Образование», направленных на:

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования в развитие системы общего образования;

создание условий для внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;

ликвидация второй смены в крупных городах и вывод процесса обучения из зданий с высоким уровнем износа за счет строительства новых современных объектов;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей;

модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

расширение сети организаций дополнительного образования, реализующих программы технической и естественно-научной направленности, создание детского технопарка «Кванториум», в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

создание модельного центра дополнительного образования детей; внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям;

развитие сети ресурсных центров по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов для приоритетных отраслей экономики Республики Марий Эл;

разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки;

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования.

Таблица 5.1-1.

Расчет обеспеченности объектами в области образования регионального значения

|  | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Существующие объекты | Требуется по расчету | Процент от норматива | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | конец 2020 года 675,3 тыс. человек | 2030 год 672,6 тыс. человек | 2040 665 тыс. человек | 2020 год | 2040 год |
| 1.1 | Учреждения начального профессионального образования, мест на 1 тыс. человек | 7 | 2155 | 4727 | 4708 | 4655 | 46 | 2500 |
| 1.2 | Учреждения среднего профессионального образования, мест на 1 тыс. жителей | 18 | 13247 | 12155 | 12107 | 11970 | 109 | - |

Объекты, предусмотренные к строительству в 2020 - 2030 годах:

- Средняя общеобразовательная школа на 825 учащихся, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701007:5230 по адресу: Республика Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», микрорайон Юбилейный;

- Основная общеобразовательная школа на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в д. Большие Памъялы Килемарского муниципального района Республики Марий Эл;

- Строительство нового здания МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д. Лопово, ул. Лопово, д. 45;

- Строительство Медведевской общеобразовательной школы               на 725 учащихся по адресу: Республики Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм, ул. Шумелева, 14, на земельном участке с кадастровым номером 12:04:1250101:3155;

- Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,                       3 микрорайон», на земельном участке с кадастровым номером 12:17:0000000:1510;

- Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне Восточном в г. Йошкар-Оле на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0701006:6448;

- Строительство нового здания школы на территории                       МОУ «Средняя школа № 6 города Волжска Республики Марий Эл»                по адресу: Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Юбилейная, 10;

- Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова с использованием проекта повторного применения «Здание школы по пер. Прасовский,                            5 в г. Ижевске» на земельном участке с кадастровым номером 12:04:0000000:7420;

- Строительство объекта «Сардаяльская основная общеобразовательная школа на 60 мест с дошкольной группой                   на 20 мест» по адресу: Республика Марий Эл, Мари-Турекский муниципальный район, дер. Сардаял, с кадастровым номером 12:11:1110101:196;

- Строительство спального корпуса МОУ «Коркатовский лицей» на 160 мест по ул. Школьная,14 в д. Коркатово Моркинского района Республики Марий Эл;

- Строительство объекта «Школа на 440 учащихся                             в с. Шоруньжа Моркинского района (2 очередь строительства)»;

- Строительство объекта МОБУ «Пекшиксолинская основная общеобразовательная школа» по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Пекшиксола ул. Транспортная, д. 12,                           на земельном участке с кадастровым номером 12:04:0000000:8206;

- Строительство школы на 550 мест по адресу: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Пушкина, на земельном участке с кадастровым номером 12:14:0000000:8548;

- Строительство средней общеобразовательной школы                         на 825 мест в микрорайоне 9 Б г. Йошкар-Олы на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0000000:16853;

- Строительство средней общеобразовательной школы                           на 825 мест в микрорайоне Мирном г. Йошкар-Олы на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0000000:16660;

- Строительство Медведевской общеобразовательной школы № 5 по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район,                         пгт Медведево, на земельном участке с кадастровым номером 12:04:0210102:1492;

- Строительство Медведевской общеобразовательной школы № 6 по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район,                        пгт Медведево, на земельном участке с кадастровым номером 12:04:0210102:1505;

- Устройство спортядра на территории Государственного автономного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» г. Йошкар-Олы;

- Строительство пристроя к МОУ «Юксарская СОШ» - интернат на 30 мест с пищеблоком в с. Юксары, ул. Школьная, д. 5;

- Реконструкция объекта «Пристрой пищеблока на 85 мест                    к существующему зданию Великопольской средней общеобразовательной школы в с. Великополье Оршанского района Республики Марий Эл» на земельном участке с кадастровым номером 12:06:2401001:196;

- Строительство нового пищеблока к существующему зданию Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование»;

- Строительство детского сада на 95 мест на территории, ограниченной улицами Успенской, Панфилова, Первомайской и проспектом Гагарина, на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0303006:53;

- Строительство детского сада на 135 мест на территории, ограниченной улицами Куйбышева, Димитрова, Транспортной, Дружбы, на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0202009:1633, поз. 9;

- Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Мирном на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0702001:1412, поз. 35;

- Строительство детского сада на 100 мест на территории, ограниченной улицами Мира, Героев Сталинградской Битвы и бульваром Данилова, в г. Йошкар-Оле между земельными участками с кадастровым номером 12:05:0702008:36 и с кадастровым номером 12:05:0702008:808.

## Развитие здравоохранения

Стратегическими направлениями развития здравоохранения являются:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) развитие государственно-частного партнерства;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие системы медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения мотивированными и высококвалифицированными кадрами;

8) развитие информатизации в здравоохранении;

9) обеспечение системности организации охраны здоровья населения;

10) строительство новых зданий поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий взамен существующих, находящихся в аварийном состоянии;

11) реализация региональных проектов Республики Марий Эл в 2019 - 2024 годах:

а) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Марий Эл», направленного на:

обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

оптимизация работы медицинских организаций, внедрение и организация "бережливого производства";

б) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Марий Эл», направленного на снижение смертности от болезней системы кровообращения;

в) «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Марий Эл», направленного на снижение в Республике Марий Эл смертности от новообразований;

г) «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Республике Марий Эл», направленного на снижение младенческой смертности в Республике Марий Эл;

д) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике Марий Эл», направленного на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Марий Эл, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

е) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Марий Эл», направленного на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения;

ж) «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Марий Эл», направленного на увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2025 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012 г. № 492 (в редакции от 7 ноября 2019 г. № 344).

Основной целью государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2025 годы (далее - Государственная программа) является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения в Республике Марий Эл. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Стратегическими целями Государственной программы являются:

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Республики Марий Эл;

повышение продолжительности и улучшение качества жизни населения Республики Марий Эл; снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Республики Марий Эл.

Таблица 5.2-2. Расчет обеспеченности объектами в области здравоохранения регионального значения

|  | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Существующие объекты | Требуется по расчету | % от норматива | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | конец 2020 675,3 тыс. чел. | 2030 672,6 тыс. чел. | 2040 665 тыс. чел. | 2020 | 2040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями, мест на 1 тыс. человек | 13,47 | 6900 | 9096 | 9060 | 8958 | 76 | 2058 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара, мест на 1 тыс. человек | 18,15 | 21600 | 12257 | 12208 | 12070 | 176 | - |

## Развитие социального обслуживания населения

Основными задачами государственной политики в области социального обслуживания населения являются:

повышение социальной ответственности, активной жизненной позиции семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения;

повышение качества и доступности социального обслуживания для пожилых людей с целью содействия активному долголетию;

формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Республике Марий Эл;

развитие предоставляемых социальных услуг, ориентированных на потребности населения, и повышение качества их предоставления;

укрепление материально-технической базы организаций системы социального обслуживания населения, в том числе за счет подготовки заявок по включению мероприятий по ее укреплению в федеральные адресные инвестиционные программы;

развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения.

Таблица 5.3-1.

Расчет обеспеченности объектами в области социального обслуживания населения регионального значения

|  | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Существующие объекты | Требуется по расчету | Процент от норматива | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | конец 2020 года 675,3 тыс. чел. | 2030 год 672,6 тыс. чел. | 2040 год 665 тыс. чел. | 2020 год | 2040 год |
| 1. | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов, мест на 1 тыс. человек | 3 | 2594 | 2026 | 2018 | 1995 | 128 | - |
| 2. | Дом-интернат для детей инвалидов, мест на 1 тыс. человек | 2 | 290 | 1351 | 1345 | 1330 | 21 | 1040 |
| 3. | Центр социальной помощи семье и детям, учреждение на городской округ, городское поселение | 1 | 25 | 19 | 19 | 19 | 132 | - |
| 4. | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, учреждение на городской округ, городское поселение | 1 | 17 | 19 | 19 | 19 | 89 | 2 |

## Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики

Основными задачами государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Марий Эл являются:

реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни", направленного на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва;

повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан в занятиях физической культурой и спортом;

совершенствование спортивной инфраструктуры: строительство и реконструкция спортивных объектов в шаговой доступности и с учетом интересов молодежи, рационализация использования имеющихся спортивных объектов, адаптация спортивной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов, включение новых объектов спорта в региональный проект «Спорт - норма жизни»;

реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва: развитие спортивной специализации региона, поддержка спортивных клубов и лиг по игровым видам спорта (в том числе школьных и студенческих), поддержка одаренных спортсменов и поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

реализация Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р;

реализация механизма по развитию системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                    на территории Республики Марий Эл;

проведение на территории Республики Марий Эл межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и организация тренировочных сборов с участием сборных команд России по видам спорта.

Стратегическими направлениями развития молодежной политики являются:

обеспечение достаточности и доступности инфраструктуры молодежной политики;

расширение комплекса мер поддержки талантливой молодежи;

поддержка системы самозанятости, в том числе стимулирование предпринимательской активности и внедрение региональных мер поддержки инвестирования бизнеса молодых предпринимателей;

формирование на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования студенческих отрядов, оплата проезда студентов к местам летней работы;

формирование Совета при Главе Республики Марий Эл                  по молодежной политике, грантовых фондов молодежных проектов на республиканском и муниципальном уровнях;

реализация региональных проектов в рамках основного направления стратегического развития Республики Марий Эл «Образование», направленных на:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи;

развитие движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 13 процентов граждан, вовлечения 28 процентов молодежи в творческую деятельность и 30 процентов студентов в клубное студенческое движение.

Таблица 5.4-1.

Расчет обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта

|  | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Существующие объекты | Требуется по расчету | Процент от норматива | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | конец 2020 года 675,3 тыс. чел. | 2030 год 672,6 тыс. чел. | 2040 год 665 тыс. чел. | 2020 год | 2040 год |
| 1. | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7 | 130,8 | 472,7 | 470,8 | 465,5 | 28 | 334,7 |
| 2. | Спортивные залы, кв. м площади пола зала | 350 | 58899 | 236355 | 235410 | 232750 | 25 | 173851 |
| 3. | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования), кв. м зеркала воды | 20 | 7470 | 13506 | 13452 | 13300 | 55 | 5830 |

## Развитие культуры

Основными задачами развития культуры, средств массовой информации и архивного дела являются:

модернизация материально-технической базы организаций отрасли культуры;

создание новых объектов инфраструктуры культуры (дома культуры, музеи, библиотеки, дома ремесел);

обеспечение сохранности материального и нематериального культурного наследия Республики Марий Эл;

издание русско-марийского словаря с электронной версией и марийско-русского фразеологического словаря в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Марийской автономии; продвижение талантливой молодежи в сфере культуры; принятие мер государственной поддержки молодых специалистов в сфере культуры и искусств, работающих в сельской местности;

развитие системы предпрофессионального и профессионального образования в области культуры и искусств;

развитие кадрового потенциала отрасли культуры; учреждение ежегодных грантов Главы Республики Марий Эл для поддержки талантливых артистов;

модернизация процесса оказания услуг в области культуры с внедрением информационных технологий;

введение в строй к 2020 году трех специализированных архивохранилищ для размещения документов архивного фонда республики в количестве 232 тыс. единиц хранения;

поддержка системы брендовых культурных мероприятий Республики Марий Эл;

увеличение доли детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме теле- и радиовещания;

обеспечение поддержки добровольческих движений в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.

Одним из основных инструментов решения поставленных задач является обеспечение реализации в 2019 - 2024 годах региональных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура", успешная реализация которых позволит создать условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Таблица 5.5-1.

Расчет обеспеченности объектами в области культуры

|  | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Существующие объекты | Требуется по расчету | Процент от норматива | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | конец 2020 года 675,3 тыс. чел. | 2030 год 672,6 тыс. чел. | 2040 год 665 тыс. чел. | 2020 год | 2040 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клубы, мест на 1 тыс. жителей | 80 | нет данных | 54024 | 53808 | 53200 | нет данных | нет данных |
| 2. | Кинотеатры, мест на 1 тыс. жителей | 25 | нет данных | 16883 | 16815 | 16625 | нет данных | нет данных |
| 3. | Театры, мест на 1 тыс. жителей | 5 | нет данных | 3377 | 3363 | 3325 | нет данных | нет данных |
| 4. | Концертные залы, мест на 1 тыс. жителей | 3,5 | нет данных | 2364 | 2354 | 2328 | нет данных | нет данных |
| 5. | Цирки, мест на 1 тыс. жителей | 3,5 | нет данных | 2364 | 2354 | 2328 | нет данных | нет данных |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспортной инфраструктуры Республики Марий Эл осуществляется на основе следующих стратегических и программных документов различных уровней:

1. Общие стратегии развития транспортной системы, документы территориального планирования Российской Федерации:

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р (с изменениями от 12 мая 2018 г.);

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р;

Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации             от 19 марта 2019 г. № 466-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (с изменениями от 9 апреля 2021 г.);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от  9 апреля                2021 г.).

2. Государственные программы, проекты:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596 (с изменениями от 30 марта 2021 г.);

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864             (с изменениями от  16 мая 2020 года);

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р                       (с изменениями от 20 февраля 2021 года).

3. Стратегии и программы развития региона:

Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17.01.2018 № 12                           (с изменениями от 14 ноября 2019 г.);

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927- р;

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 520 (с изменениями от 25 февраля 2021 года);

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2019 г. № 81 (с изменениями от 18 февраля 2021 года).

## Развитие железнодорожного транспорта

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября  2008 года № 1734-р, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в региональном разрезе, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 8 июля 2016 года № 23, планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань общей протяженностью 770 км (далее – ВСМ-2) , в том числе на территории Республики Марий Эл, со строительством станции Помары, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 47270 куб.м, в том числе вокзал 4330 куб.м.

Высокоскоростное железнодорожное сообщение по ВСМ-2 организуется с целями привлечения дополнительного пассажиропотока на железнодорожный транспорт за счет создания для пассажиров более привлекательных условий перевозок:

сокращения времени в пути;

повышения комфортности и безопасности поездок;

развития конкурентной среды в перевозках пассажиров на рынке транспортных услуг;

повышения уровня технической оснащенности железнодорожного транспорта средствами нового поколения;

улучшения транспортных связей между регионами Российской Федерации;

обеспечения повышения уровня мобильности населения страны;

снижения экологической нагрузки от железнодорожного транспорта на среду обитания.

Высокоскоростные пассажирские поезда планируются в сообщениях Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань, Нижний Новгород - Казань.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль – выделенная (специализированная) вновь построенная железнодорожная линия,                на которой на всей длине или на отдельных ее участках осуществляется высокоскоростное железнодорожное движение со скоростью свыше             200 км.

Основные характеристики трассы ВСМ-2:

ширина колеи – 1520 мм;

максимальная скорость движения высокоскоростных пассажирских поездов – до 400 км/ч, в том числе:

высокоскоростных пассажирских поездов (с допускаемой скоростью 350-400 км/ч);

пассажирских поездов или ускоренных региональных поездов                (с допускаемой скоростью 250 км/ч);

контейнерных поездов (с допускаемой скоростью 160 км/ч);

специальных поездов.

Создание ВСМ-2 создаст новую структуру рынка труда и социально-экономической миграции, новый тип хозяйственной кооперации на территории прохождения трассы. Субъекты Российской Федерации, через которые пройдет ВСМ-2, в том числе Республика Марий Эл, будут притягивать трудовые ресурсы, что стабилизирует, в частности, демографические тенденции, в целом приведет                         к постепенному выравниванию социально-экономического развития субъектов зоны тяготения ВСМ-2.

Прямые эффекты от реализации ВСМ-2 выражены в следующих показателях эффективности: экономия времени пассажиров, выручка от индивидуального спроса, эффект от возникновения индуцированного спроса, экологические эффекты, повышение безопасности, развитие туризма, создание рабочих мест, снижение потребностей в инвестициях в транспортную инфраструктуру, экономия на эксплуатационных затратах, агломерационные эффекты, повышение региональной занятости.

Таким образом, будет обеспечена мобильность и деловая активность населения, будут улучшены транспортные связи регионов, произойдет экономическое развитие территорий.

Планируемая протяженность трассы ВСМ-2 по территории Республики Марий Эл составляет 35,310 км. Трасса ВСМ-2 пересекает территорию Волжского и Звениговского муниципальных районов. в границах Волжского муниципального района трасса проходит по территории Помарского сельского поселения и городского поселения Приволжский протяженностью 11,079 км. На территории Помарского сельского поселения проектом предусматривается размещение транспортно-пересадочного узла, что в дальнейшем позволит связать столицу – г. Йошкар-Олу высокоскоростным железнодорожным сообщением и обеспечить транспортную доступность населения Республики Марий Эл со столицами других субъектов Российской Федерации, по территории которых проходит трасса ВСМ-2, и увеличит туристическую привлекательность Республики Марий Эл в целом.

Реализация данного инвестиционного проекта благоприятно скажется на общей инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл и развитии транспортного сообщения.

В части развития железнодорожных пригородных перевозок предусматривается оптимизация маршрутной сети железнодорожных пригородных перевозок и повышение качества обслуживания.

## Развитие внутреннего водного транспорта

Проектом предусматриваются следующие мероприятия в области развития внутреннего водного транспорта на территории Республики Марий Эл:

- Строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным переходом на р. Волга в районе г. Козьмодемьянска.

Город Козьмодемьянск вошел в перечень моногородов, что дает дополнительные возможности для развития туристического потенциала республики. Строительство нового причального сооружения позволит повысить доступность и привлекательность г. Козьмодемьянска для посещения туристов и экскурсантов других регионов страны.

Мероприятие по строительству причала включено в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927- р, а также Государственную программу Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса на 2019-2030 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2019 г. № 81. Планируемые сроки строительства – 2022-2023 года.

- Строительство грузопассажирского причала в с. Кокшайск.

Село Кокшайск находится в непосредственной близости к г. Йошкар-Оле. Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар и автомобильная дорога общего пользования республиканского значения Подъезд к с. Кокшайск обеспечивают кратчайшее расстояние для доставки лесоматериалов, топлива, сельскохозяйственной продукции, инертных материалов для предприятий г. Йошкар-Олы и северо-восточной части республики, что делает с. Кокшайск привлекательным для организации прямых и смешанных грузоперевозок, прежде всего с другими регионами.

Углубление участков судоходных путей и подходов к с. Кокшайск, строительство грузопассажирского причала, в том числе причальной стенки, создаст условия для возможности приемки и отправки грузов и готовой продукции предприятиями и организациями региона, а также повышения туристической привлекательности г. Йошкар-Олы.

Развитие и обустройство причала в с. Кокшайск также будет способствовать притоку туристов и экскурсантов в столицу республики.

- Строительство причала в г. Звенигово

Предусматривается строительство причальной стенки, углубление судоходного пути и подходов на береговой территории г. Звенигово для принятия пассажирских и туристических судов.

- Строительство причала в пгт Юрино.

В пгт Юрино предусматривается установка пассажирского и паромного дебаркадера с подъездными пантонами, с предварительным проведением топографической съемки и углубительных работ от русла реки Волги до пристани Юрино.

Мероприятия по строительству причалов в г. Звенигово и пгт Юрино также предусмотрено в Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл.

- Строительство причала в с. Сумки.

Строительство грузопассажирских причалов на территории Республики Марий Эл будет способствовать развитию туризма, а также создаст условия для предприятий и организаций региона для приемки и отправки грузов и готовой продукции.

Строительство и эксплуатация сооружений на внутренних водных путях осуществляются по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.

## Развитие воздушного транспорта

На сегодняшний день сдерживающим фактором социально-экономического развития Республики Марий Эл является авиасообщение. При этом развитие аэропорта представляется необходимой и вынужденной мерой для удовлетворения потребностей населения в беспрепятственном передвижении. Удобное географическое расположение, безопасные подходы к аэродрому при взлете и заходе на посадку, близость к г. Йошкар-Оле и налаженное транспортное сообщение делает аэропорт г. Йошкар-Ола привлекательным для населения и представителей бизнеса.

С 2009 года в Республике Марий Эл реализуются мероприятия, направленные на модернизацию и приведение аэропорта г. Йошкар-Олы в соответствие с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации.

На основании индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927-р, федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», входящего в состав транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, проектом документа «Внесение изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в части реконструкции аэродрома и строительства аэровокзального комплекса аэропорта Йошкар-Ола» предусматривается реконструкция аэродрома и строительство аэровокзального комплекса аэропорта Йошкар-Ола пропускной способностью 400 пассажиров в час.

По прогнозным данным, с учетом роста численности населения Республики Марий Эл, развития внутреннего и международного туризма, развития деловой активности населения, годовой пассажиропоток в аэропорту столицы Республики Марий Эл – Йошкар-Оле составит к 2025 году более 58 тыс. чел., к 2034 году более 64 тыс. чел.

В результате реализации данных мероприятий будет обеспечено бесперебойное и безопасное авиасообщение, способствующее повышению инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл, изменению экономического потенциала и повышению уровня жизни населения.

Планируется организовать авиасообщение по новым направлениям: Симферополь, Минеральные, в том числе транзитным: Ноябрьск – Йошкар-Ола – южные направления (Сочи, Симферополь, Минеральные Воды).

## Развитие автомобильных дорог и автомобильного транспорта

Автомобильные дороги

В соответствии со Стратегией транспортная инфраструктура является приоритетной отраслью развития территории.

Развитие транспортной сети должно предусматривать строительство (реконструкцию) новых и модернизацию участков действующих автомобильных дорог общего пользования федерального, республиканского и местного значения, ремонт в первую очередь наиболее загруженных автомобильных дорог. Развитие транспортной сети позволит повысить уровень интеграции Республики Марий Эл в единое экономическое пространство России и обеспечить подключение к глобальной транспортной системе.

Развитие автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р, предусматривается повышение доступности дорожной сети для населения, начало формирования сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающих освоение природных ресурсов и связь населенных пунктов с опорной транспортной сетью, в том числе и на территории Республики Марий Эл.

Данным документом предусматривается:

- Реконструкция автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 6+200 - км 13+569 протяженностью 7,37 км, категория IБ.

- Реконструкция автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар.

Развитие автомобильных дорог общего пользования республиканского значения

В соответствии со стратегическими и программными документами в области развития автомобильных дорог, действующими на территории Республики Марий Эл выделяются следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог республиканского значения:

- Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл.

- Повышение технического уровня существующей сети автомобильных дорог, где главным является ликвидация участков без твердого дорожного покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках республиканских автомобильных дорог, особенно на подходах к районным центрам, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

- Строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

- Создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций и хозяйств, а также опорной сетью дорог.

- Уменьшение протяженности грунтовых дорог.

- Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.

- Реконструкция мостовых сооружений, находящихся в аварийном, предаварийном и неудовлетворительном состоянии.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, устройство стационарных и автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения приведены в таблицах ниже.

Таблица 6.4-1.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл

|  | Наименование мероприятия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция автомобильных дорог |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Йошкар-Оле | 12,904* |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Красный Мост – Килемары – Шаранга | 8,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Марково – Русская Руя | 4,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола – Уржум | 131,8* |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Козьмодемьянск – Большой Сундырь | 28,0 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Вятское – Орша – Кордемтюр | 25,4 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Одобеляк – Куженер - Параньга | 41,216* |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Звенигово – Шелангер - Морки | 88,444* |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Елеево – Мари-Турек - Лопово | 62,278* |
| Строительство автомобильных дорог, в т.ч. обходов населенных пунктов |
|  | Строительство обхода пгт Килемары | 13,0 |
|  | Строительство обхода г. Волжск | 3,5 |
|  | Строительство обхода пгт Морки | 8,5 |
|  | Строительство автомобильной дороги Вонжедур – Большая Мушерань | 4,0 |
|  | Строительство подъезда к д. Норепсола | 5,6 |
|  | Строительство подъезда к д. Шурга | 2,4 |
|  | Строительство подъезда к с. Осиялы | 3,2 |
|  | Строительство автомобильной дороги Параньга – Яндемирово | 5,0 |
|  | Строительство автомобильной дороги Мари-Турек – Мари-Ноледур – Олоры | 10,2 |
|  | Строительство автомобильной дороги Русский Лебляк – Онучино – Данилово | 13,2 |
|  | Строительство автомобильной дороги Верхний Писинер – Нижний Писинер | 2,0 |
|  | Строительство автомобильной дороги Шемермучаш – Куркумбал | 1,75 |
|  | строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Сосновый Бор на участке км 3 + 911 - км 5 + 531 (Медведевский муниципальный район) | 1,62 |
|  | строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола – Дорожный (Медведевский муниципальный район) | 2,088 |
|  | Строительство обхода г. Йошкар-Ола | 29,3 |
|  | Строительство подъезда к п. Зеленый | 1,0 |
|  | Строительство автомобильной дороги Кугенерка – Андреевка | 4,8 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подлесная – Суходол – Юрино с выходом в Юринский речной порт к причалу Бардицы на р. Ветлуге | 6,7 |
|  | Строительство автомобильной дороги от пересечения автомобильных дорог Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар и А-295 А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» до г. Йошкар-Ола | 2,5 |
|  | Строительство юго-западного въезда в г. Йошкар-Ола с автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар | 7,8 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Сосновый Бор на участке км 3 + 911 - км 5 + 531 | 1,620 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Куркумбал | 1,825 |
|  | Строительство автомобильной дороги Ирнур - Нижний Осиял | 1,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Аргаево | 1,100 |
|  | Строительство автомобильной дороги Малинкино - Сабактур - Чуриково | 3,450 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Тимино | 0,700 |
|  | Строительство автомобильной дороги Шорсола - Ружбеляк - Руду Шургуял | 3,600 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Васюткино | 2,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Чекеево - Аксаево | 1,700 |
|  | Строительство автомобильной дороги Большой Карлыган - Шихалеево | 1,100 |
|  | Строительство автомобильной дороги Купсола - Верхний Регеж - Нижний Регеж | 3,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги дер. Сарамбаево | 1,800 |
|  | Строительство автомобильной дороги Купсола - Кораксала | 1,200 |
|  | Строительство автомобильной дороги Сардаял - Сарда | 1,600 |
|  | Строительство автомобильной дороги Полевая - Ромашкино | 3,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Большой Ляждур - Мари-Олма | 3,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги от КРС до магазина в дер. Бизюргуб | 1,000 |
|  | Строительство автомобильной дороги Пуял - Малый Пуял | 1,646 |
|  | Строительство автомобильной дороги Тамшинер - Полдыран | 1,400 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Сумки | 4,900 |

*протяженность участков реконструкции определяются по проекту

Таблица 6.4-2.

Мероприятия по строительству и реконструкции мостовых сооружений на автомобильных дорогах республиканского значения Республики Марий Эл

|  | Наименование мероприятия | Протяженность, погонный метр |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |
|  | Строительство моста Р 175 Йошкар-Ола - Зеленодольск до автомобильной дороги "Корта - Куяр" 2 км+760 м | По проекту |
|  | Строительство путепровода вблизи ж/д переезда, расположенного на 8 км+995 м автомобильной дороги "Йошкар-Ола - Козьмодемьянск" (114 км на перегоне Аксоматово – Нолька) | По проекту |
|  | Реконструкция моста через р. Монага на автомобильной дороге Кузнецово – Юшково, км 1+227 | 36,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Шуйка на автомобильной дороге Алексеевский – Михайловка – Андреевка, км 0+252 | 36,37 |
|  | Реконструкция моста через р. Ургакш на автомобильной дороге Ургакш – Советский, км 1+657 | 34,32 |
|  | Реконструкция моста через р. Шукшан на объездной автомобильной дороге п. Новый Торъял, км 6+059 | 57,45 |
|  | Реконструкция моста через р. Ексейка на автомобильной дороге Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял, км 57+260 | 37,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Немда на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум, км 70+860 | 44,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Нурма на автомобильной дороге Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял, км 35+547 | 29,60 |
|  | Реконструкция моста через р. Ронга на автомобильной дороге Куяр – Солнечный – Ронга, км 46+836 | 52,48 |
|  | Реконструкция моста через р. Шуля на автомобильной дороге Куяр – Солнечный – Ронга, км 39+601 | 53,28 |
|  | Реконструкция моста через р. Немда на автомобильной дороге Новый Торъял – Тушнур, км 1+789 | 90,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Сарда на автомобильной дороге Большой Карлыган – Сардаял км 9+217 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через ручей на автомобильной дороге Токтарсола – Русский Шуй – Пушкари км 5+479 | 35,15 |
|  | Реконструкция моста через р. Уржумка на автомобильной дороге Елеево – Мари-Турек – Лопово км 35+125 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Ноля на автомобильной дороге Елеево – Мари-Турек – Лопово км 18+441 | 58,89 |
|  | Реконструкция моста через р. Туречка на объездной автодороге п. Мари-Турек км 1+161 | 36,64 |
|  | Реконструкция моста через р. Лаж на автомобильной дороге Сернур – Калеево км 10+023 | 62,85 |
|  | Реконструкция моста через р. Ошла на автомобильной дороге Ильинка – Пуял км 2+949 | 85,14 |
|  | Реконструкция моста через р. Нурма на автомобильной дороге Анисково – Лужбеляк – Малый Кугланур км 1+874 | 36,40 |
|  | Реконструкция моста через р. Немда на автомобильной дороге Сернур – Казанское – Кукнур км 37+818 | 110,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Шуля на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 35+477 | 31,07 |
|  | Реконструкция моста через р. Арыпка на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 124+623 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Мушка на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 92+600 | 33,05 |
|  | Реконструкция моста через р. М. Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 52+158 | 30,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Буй на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 132+477 | 90,80 |
|  | Реконструкция моста через р. Кюржа на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 45+543 | 30,55 |
|  | Реконструкция моста через р. Буй на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 118+229 | 48,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Касмер на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 120+520 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. М. Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 52+157 | 32,01 |
|  | Реконструкция моста через р. Ронга на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 42+295 | 57,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Ировка на автомобильной дороге Морки - Уньжинский – Параньга км 4+918 | 63,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Илеть на автомобильной дороге Морки – Уньжинский – Параньга км 10+342 | 53,40 |
|  | Реконструкция моста через р. Шора на автомобильной дороге Морки – Уньжинский – Параньга км 38+172 | 48,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Сердяжка на автомобильной дороге Сернур – Новый Торъял км 0+649 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Руйка на автомобильной дороге Сернур – Новый Торъял км 16+293 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Руйка на автомобильной дороге Сернур – Новый Торъял км 20+011 | 48,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Немда на автомобильной дороге Сернур – Новый Торъял км 22+660 | 77,30 |
|  | Реконструкция моста через р. Немда на автомобильной дороге Объездная автодорога пгт Новый Торъял км 10+110 | 69,02 |
|  | Реконструкция моста через р. Шойка на автомобильной дороге Морки – Русский Кугунур км 37+134 | 26,65 |
|  | Реконструкция моста через р. Пурша на автомобильной дороге Кузнецово – Юшково км 2+345 | 9,16 |
|  | Реконструкция моста через р. Суходол на автомобильной дороге Новый Торъял – Масканур км 4+727 | 48,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Чуча на автомобильной дороге Новый Торъял – Масканур км 6+512 | 34,88 |
|  | Строительство моста через р. Ировка на автомобильной дороге Кокрем – Петровское | По проекту |
| На расчетный срок |
|  | Реконструкция моста через р. Петьялка на автомобильной дороге Помары – Коркатово км 31+179 | 70,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Курша на автомобильной дороге Петьялы – Учейкино км 0+406 | 36,60 |
|  | Реконструкция моста через р. Чернушка на автомобильной дороге Подъезд к п. Мочалище км 0+144 | 12,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Налгашка на автомобильной дороге Красный Мост – Килемары – Шаранга км 43+468 | 33,00 |
|  | Реконструкция моста через р. Рутка на автомобильной дороге Самкино – Hежнурский км 18+411 | 78,20 |
|  | Реконструкция моста через р. Кучмыж на автомобильной дороге Подъезд к с. Арда км 1+390 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Сундырка на автомобильной дороге Виловатово – Шиндыръялы км 4+296 | 28,80 |
|  | Реконструкция моста через р. Купшерка на автомобильной дороге Русский Кугунур – Большой Ляждур км 1+593 | 26,45 |
|  | Реконструкция моста через р. Монага на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 12+092 | 59,40 |
|  | Реконструкция моста через р. Вонча на автомобильной дороге Звенигово - Шелангер - Морки км 66+791 | 58,70 |
|  | Реконструкция моста через р. Арка на автомобильной дороге Ургакш - Ронга – Морки км 33+997 | 27,05 |
|  | Реконструкция моста через р. Вонча на автомобильной дороге Абдаево – Осип Сола – Изи Шурга км 3+054 | 48,00 |
|  | Реконструкция моста через р. Маланмаш на автомобильной дороге Каркатово – Чодраял – Чавайнур км 1+624 | 27,25 |
|  | Реконструкция моста через р. Морянка на автомобильной дороге Объездная автодорога пгт Морки км 1+735 | 24,95 |
|  | Реконструкция моста через р. Шуй на автомобильной дороге Токтарсола – Русский Шуй – Пушкари км 2+857 | 21,84 |
|  | Реконструкция моста через р. Орша на автомобильной дороге Оршанка - Упша км 3+523 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. М. Кокшага на автомобильной дороге Пуялка – Чирки км 9+599 | 87,35 |
|  | Реконструкция моста через р. М. Ошла на автомобильной дороге Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял км 1+259 | 63,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Соза на автомобильной дороге Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял км 4+341 | 36,60 |
|  | Реконструкция моста через р. Она на автомобильной дороге Сернур – Казанское – Кукнур км 14+720 | 36,60 |
|  | Реконструкция моста через р. Коньга на автомобильной дороге Кукнур – Эшполдино км 10+454 | 33,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Ронга на автомобильной дороге Ургакш – Ронга – Морки км 7+268 | 34,66 |
|  | Реконструкция моста через р. Юшут на автомобильной дороге Ургакш – Ронга – Морки км 26+169 | 48,10 |
|  | Реконструкция моста через р. Шуйка на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 31+269 | 36,56 |
|  | Реконструкция моста через р. Кумана автомобильной дороге Козиково – Кузьмино км 4+025 | 48,10 |
|  | Строительство моста через р. Волга на автомобильной дороге Коротни – Козьмодемъянск | По проекту |

В результате формирования опорной сети автомобильных дорог и развития автодорожной сети регионального и местного значения в Республике Марий Эл будет обеспечено устойчивое и доступное пассажирское сообщение между всеми населенными пунктами, а также с населенными пунктами соседних регионов. Повысится качество жизни и мобильность населения, а также уровень интеграции в процессы социального развития.

Для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы, которые представляют собой территории с обеих сторон прилегающие к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Придорожные полосы устанавливаются вне границ населённых пунктов.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии с региональным проектом «Региональная и местная дорожная сеть», разработанным в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ул. Северная (Подъезд к м-н. Северный) в пгт Советский общей протяженностью 0,62 км в 2022 году;

строительство ул. Кооперативная в пгт Советский общей протяженностью 0,82 км в 2023 году;

строительство ул. Куклина в пгт Советский общей протяженностью 0,32 км в 2023 году;

строительство пер. Лесной в пгт Советский общей протяженностью 0,15 км в 2023 году;

строительство ул. академика Ожиганова в пгт Советский общей протяженностью 0,80 км в 2024 году;

строительство ул. Победы в пгт Советский общей протяженностью 0,32 км в 2024 году;

строительство магистральной улицы в г. Йошкар-Ола в створе ул. Кирова д. № 2б и ул. Строителей 103 д. № 2 общей протяженностью 1,51 км в период 2019-2024 гг.

Развитие сети общественного пассажирского транспорта

Основной целью развития общественного транспорта является улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров, удовлетворение потребностей населения и создание безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа.

Исходя из это, выделяются основные направления развития транспортного обслуживания населения общественным транспортом:

- Развитие межрегиональных маршрутов регулярных перевозок;

- Развитие межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории Республики Марий Эл, в том числе на территории Йошкар-Олинской агломерации;

- Создание и реконструкция объектов сети общественного пассажирского транспорта.

Перечень планируемых объектов общественного пассажирского транспорта:

- Строительство автовокзала в г. Йошкар-Оле.

Мероприятие предусматривается индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927- р, а также Государственной программой Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2019 г. № 81, с целью создания условий для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

- Строительство (реконструкция) остановочного павильона для пассажиров межмуниципальной сети и паромной переправы в с. Коротни*

Строительство (реконструкция) остановочного павильона направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров в прямом автомобильно-водном сообщении. Строительство данного павильона предлагается на левом берегу реки Волги. Данное помещение будет использоваться как пассажирами межмуниципальных маршрутов, так и пассажирами паромной переправы

- Строительство автостанции в пгт Советский с пропускной способностью до 250 пассажиров в сутки.

- Строительство автостанции в пгт Оршанка с пропускной способностью до 250 пасс/сутки.

- Строительство автостанции в пгт Краснооктябрьский с пропускной способностью до 250 пасс/сутки.

Необходимость строительства автостанций обусловлена достаточно высоким пассажирооборотом в данных населенных пунктах, а также большим количеством проходящих транзитных межрегиональных и межмуниципальных маршрутов.

- Строительство кассового пункта в с. Шойбулак, Медведевский район (высокий пассажирооборот до 250 пасс/сутки).

- Строительство кассового пункта в с. Кузнецово, Медведевский район (высокий пассажирооборот до 250 пасс/сутки).

- Строительство кассового пункта в с. Сурок, Медведевский район (высокий пассажирооборот до 250 пасс/сутки).

Необходимость строительства кассовых пунктов обусловлена высоким пассажирооборотом в данных населенных пунктах, а также значительным количеством проходящих транзитных межрегиональных и межмуниципальных маршрутов.

- Реконструкция автовокзала и прилегающей территории в г. Волжске и доведение её до параметров требований Минтранса РФ.

- Строительство автовокзала в городском поселении Юрино.

- Реконструкция автостанции и прилегающей территории в пгт Морки и доведение её до параметров требований Минтранса РФ.

- Реконструкция автостанции и прилегающей территории в пгт Параньга и доведение её до параметров требований Минтранса РФ.

- Реконструкция автостанции и прилегающей территории в пгт Мари-Турек и доведение её до параметров требований Минтранса РФ.

- Строительство и реконструкция остановочных павильонов на конечных пунктах межмуниципальных маршрутов.

- Строительство остановочных павильонов на промежуточных пунктах муниципальных и межмуниципальных маршрутов в Параньгинском муниципальном районе.

- Строительство остановочных павильонов на промежуточных пунктах муниципальных и межмуниципальных маршрутов в Моркинском муниципальном районе.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл, утвержденными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176, уровень автомобилизации на первую очередь схемы (на 2030 год) принимается 300 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок с учетом динамики роста количества автотранспортных средств данной схемой принимается 350 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей.

## Специализированные объекты транспортной инфраструктуры

Развитие логистических комплексов

В настоящее время транспортно-логистическая инфраструктура Республики Марий Эл не развита, что является существенным ограничением её устойчивого социально-экономического развития. Она не обеспечивает необходимого уровня качества транспортной инфраструктуры как для бизнеса, так и для населения, сдерживая реализацию транзитного потенциала территории и развитие транспортно-логистических технологий, снижая пространственную мобильность и возможность роста качества жизни населения.

При этом повышение инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл связано с реализацией проектов в сфере логистики.

Приоритетом развития транспортно-логистического комплекса Республики Марий Эл является повышение эффективности использования имеющегося потенциала и создание современной территориальной транспортно-логистической инфраструктуры, соответствующей внутренним потребностям и внешнеэкономическим задачам региональной экономики.

В рамках формирования региональной транспортно-логистической системы проектом предусматривается создание следующих крупных транспортно-логистических комплексов на территории Республики Марий Эл:

в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

вблизи д. Тойкино Медведевского муниципального района;

вблизи п. Лесной Медведевского муниципального района. в связи с тем, что данная территория расположена в запретной зоне Марийского лесничества при строительстве объекта требуется согласование с объединенным стратегическим командованием Центрального военного округа, Командованием Ракетных войск стратегического назначения и 12 Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации;

в городском поселении Сернур Сернурского муниципального района;

вблизи с. Коротни Горномарийского муниципального района;

вблизи с. Кокшайск Звениговского муниципального района;

в г. Волжск.

на реке Ветлуга (контейнерно-сухогрузная водно-автомобильная база Юринского речного порта)

Развитие транспортно-пересадочных узлов

На базе планируемой железнодорожной станции Помары на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань предусматривается организация современного транспортно-пересадочного узла для выполнения функции по перераспределению пассажиропотоков между железнодорожным, внешним автобусным и внутригородскими видами транспорта.

## Развитие трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от 9 апреля 2021 г.) предусмотрен ряд объектов трубопроводного транспорта, планируемых к строительству и реконструкции на территории Республики Марий Эл. Перечень таких объектов приведен в таблице ниже.

Таблица 6.6-1.

Строительство и реконструкция объектов магистральных нефтепроводов и газопроводов, проходящих по территории Республики Марий Эл, в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от 9 апреля 2021 г.)

|  | Наименование | Местоположение | Год завершения работ | Основные характеристики | Основное назначение | Основание для отображения в Схеме ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут – Полоцк». Замена участка на 1683,43 - 1702 км | Республика Марий Эл, Сернурский район, Зашижемское сельское поселение, Сердежское сельское поселение; Параньгинский район, Русско-Ляжмаринское сельское поселение; Мари-Турекский район, Косолаповское сельское поселение | 2020 год | пропускная способность до 60 млн. тонн в год; диаметр 1020 мм; протяженность 17,99 км | транспортировка нефти | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут – Полоцк». Реконструкция нефтепровода на участке, р. Ветлуга, 1930 км (резервная нитка) | Республика Марий Эл, Юринский район, Юркинское сельское поселение, Быковское сельское поселение | 2021 год | пропускная способность до 60 млн. тонн в год; диаметр 1020 мм; протяженность 7,76 км | транспортировка нефти | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут - Полоцк». Замена участка 1764-1765,6 км | Кировская область, Яранский район, сельское поселение Никулятское; Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, Пектубаевское сельское поселение | 2020 год | пропускная способность до 60 млн. тонн в год; диаметр 1020 мм; протяженность 2,82 км | транспортировка нефти | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут - Полоцк». Реконструкция нефтепровода на участке 1742-1746 км | Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, Масканурское сельское поселение | 2022 год | пропускная способность до 60 млн. тонн в год; диаметр 1020 мм; протяженность 4 км | транспортировка нефти | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Килемары». Реконструкция с заменой закрытого распределительного устройства, комплектной трансформаторной подстанции, щита станции управления, дизельной электростанции, здания операторной, системы заземления | Республика Марий Эл, Килемарский район, Широкундышское сельское поселение | 2022 год | класс напряжения 10 кВ | инженерно-техническое назначение | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Килемары». Строительство временного жилого комплекса | Республика Марий Эл, Килемарский район, Широкундышское сельское поселение | 2021 год | этажность - 2 | административно-хозяйственное назначение | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Дубники». Строительство гаража с подсобными помещениями | Республика Марий Эл, Сернурский район, Дубниковское сельское поселение | 2027 год | этажность - 1 | инженерно-технические средства охраны | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Мелковка». Строительство с заменой закрытого распределительного устройства, комплектной трансформаторной подстанции, щита станции управления, дизельной электростанции, здания операторной, системы заземления | Республика Марий Эл, Юринский район, Быковское сельское поселение | 2025 год | этажность - 1 | электроснабжение | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Магистральный нефтепровод «Холмогоры - Клин». Реконструкция на участке «Лазарево - Люткино», 1915,555-1952,62 км | Кировская область, Малмыжский район, Ральниковское сельское поселение; Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, Карлыганское сельское поселение; Республика Татарстан, Балтасинский район, Кугунурское сельское поселение, Ципьинское сельское поселение, Среднекушкетское сельское поселение, Верхнесубашское сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Шубанское сельское поселение | 2024 год | пропускная способность до 30 млн. тонн в год; диаметр 1220 мм | транспортировка нефти | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Строительство с организацией резервирования пункта контроля и управления АО «Транснефть - Верхняя Волга» в зоне ответственности Приокского производственно-технического управления связи | Республика Марий Эл, Сернурский район; Чувашская Республика, Ядринский район; Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, Лысковский муниципальный округ, Павловский муниципальный округ; Владимирская область, Ковровский район; Рязанская область, Ермишинский район | 2024 год | пропускная способность канала связи 10 Гбит/с | технологическая связь | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Магистральный нефтепровод «Сургут – Полоцк». Строительство защитных сооружений на участке 1705 км на переходе через р. Лаж | Республика Марий Эл, Сернурский район, Сердежское сельское поселение | 2024 год | протяженность до 1 км | защитные сооружения | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Килемары». Реконструкция очистных сооружений | Республика Марий Эл, Килемарский район, Широкундышское сельское поселение | 2025 год | - | очистные сооружения | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Килемары». Реконструкция системы комплексной молниезащиты и заземления | Республика Марий Эл, Килемарский район, Широкундышское сельское поселение | 2024 год | мощность 2000 кВт | инженерно-техническое назначение | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Нефтеперекачивающая станция «Мелковка». Реконструкция очистных сооружений | Республика Марий Эл, Юринский район, Быковское сельское поселение | 2024 год | производительность - 5 куб. метров в час | очистные сооружения | Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть» |
|  | Газопровод «Ухта - Чебоксары. I нитка» | Республика Коми, район Койгородский, сельское поселение Койгородок; район Корткеросский, сельское поселение Нившера, сельское поселение Богородск, сельское поселение Большелуг, сельское поселение Подъельск, сельское поселение Вомын, сельское поселение Керес, сельское поселение Сторожевск, сельское поселение Усть-Лэкчим, сельское поселение Мордино; городской округ Ухта; Кировская область, район Котельничский, сельское поселение Красногорское, сельское поселение Молотниковское, сельское поселение Зайцевское, сельское поселение Карпушинское, сельское поселение Александровское, сельское поселение Комсомольское, сельское поселение Ежихинское, сельское поселение Чистопольское; район Нагорский, сельское поселение Синегорское, сельское поселение Чеглаковское; район Орловский, сельское поселение Орловское, городское поселение Орловское; район Санчурский, сельское поселение Матвинурское; район Слободской, сельское поселение Озерницкое, сельское поселение Шестаковское; район Тужинский, городское поселение Тужинское, сельское поселение Михайловское; район Юрьянский, сельское поселение Ивановское, сельское поселение Подгорцевское, сельское поселение Великорецкое; район Яранский, сельское поселение Опытнопольское, городское поселение Яранское, сельское поселение Знаменское, сельское поселение Кугушергское; Республика Марий Эл, район Звениговский, сельское поселение Черноозерское, сельское поселение Кокшамарское, сельское поселение Кокшайское, сельское поселение Красноярское, сельское поселение Кужмарское; район Медведевский, сельское поселение Люльпанское, сельское поселение, Нурминское сельское поселение Азяковское; района Оршанский, сельское поселение Марковское; Чувашская Республика, район Мариинско-Посадский, сельское поселение Приволжское, сельское поселение Сутчевское, сельское поселение Шоршелское, сельское поселение Большешигаевское; район Чебоксарский, сельское поселение Атлашевское, сельское поселение Шинерпосинское, сельское поселение Абашевское | 2027-2029 годы | проектный объем транспортировки газа - 37 млрд. куб. метров в год, протяженность - 920 км, диаметр труб - 1420 мм, проектное давление - 9,81 МПа | транспортировка природного газа потребителям Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также для экспортных поставок | инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2017 год |
|  | Реконструкция ГРС Волжск Республики Марий Эл | Республика Марий Эл, район Волжский, сельское поселение Большепаратское | 2020 год | проектный среднегодовой объем транспортировки газа - 87,6 млн. куб. в год, протяженность - 0,5064 км, максимальное проектное давление - 7,4 МПа, производительность ГРС - 10 тыс. куб. м в час | обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям Волжского района Республики Марий Эл | инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2019 год |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие инженерной инфраструктуры на территории Республики Марий Эл осуществляется на основе следующих стратегических и программных документов различных уровней:

1. Документы территориального планирования Российской Федерации:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р (с изменениями от 28 декабря 2020 г.);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от 9 апреля 2021 г.).

2. Государственные схемы и программы:

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 174;

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 1209-р.

3. Стратегии и программы развития региона:

Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17.01.2018 № 12 (с изменениями от 14 ноября 2019 г;

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 927- р;

Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 года № 406;

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на период 2022-2026 годов, утвержденная Указом Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2021 года № 57-р (далее – СИПР Республики Марий Эл-2026);

Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 (с изменениями от 30 апреля 2021 года);

Республиканская программа «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2018 года № 460;

Программа развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл на период 2021-2025 годы, утвержденная Главой Республики Марий Эл и Председателем Правления ПАО «Газпром»;

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Марий Эл, разработанная АО «Газпром промгаз»;

Программа «Повышение качества водоснабжения в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.08.2019 г. № 245;

Программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.08.2019 г. № 244

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448 (с изменениями от 24 декабря 2020 года);

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики (представлены в разделе 7.1. Электроснабжение).

## Электроснабжение

Решения Схемы территориального планирования Республики Марий Эл в области развития электроснабжения приняты с учетом стратегических и программных документов, приведенных в начале раздела.

Также в Республике Марий Эл реализуются 7 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», АО «Энергия», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», ООО «Волжская сетевая компания» (на стадии согласования):

приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 08.10.2019 № 243 «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» «Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы» на 2020-2024 годы»;

приказ Минэнерго России от 14 декабря 2020 г. № 12@ Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 953, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 34;

приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2019 № 251 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО «Энергия» на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл от 16 сентября 2019 г. № 223»;

приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 19.09.2019 № 228 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»;

приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 16.09.2019 № 222 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах» на 2020-2022 годы»;

приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 23.10.2020 № 249 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» на 2021-2025 годы».

Мероприятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики направлены на реконструкцию и модернизацию энергообъектов, сокращение потерь в электрических сетях и повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Стратегией социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года приоритетным направлением развития электроэнергетики в Республике Марий Эл обозначено надежное обеспечение потребностей растущей экономики в электроэнергии.

Таким образом, развитие электросетевых объектов на территории Республики Марий Эл должно быть направлено на:

повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения потребителей Республики Марий Эл;

модернизацию технологической базы энергетического комплекса и техническое перевооружение и реконструкцию существующего сетевого оборудования в Республике Марий Эл;

усиление внутрисистемных и межсистемных высоковольтных линий электропередачи;

повышение энергоэффективности экономики Республики Марий Эл;

создание условий для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Республики Марий Эл.

Социально-экономическое развитие региона не предполагает значительных изменений в структуре потребления электроэнергии. Прогнозируется незначительный рост электропотребления. Ввиду этого, создание новых генерирующих мощностей на территории Республики Марий Эл не планируется.

Развитие системы электроснабжения предусматривается посредством проведения ряда мероприятий, включающих строительство и реконструкцию ПС 500 кВ, ВЛ 500 кВ, ВЛ 220 кВ, ПС 110 кВ.

Планируемые к размещению объекты федерального значения

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих к отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации» к объектам федерального значения в области энергетики, относятся:

атомные электростанции;

объекты хранения, захоронения и переработки радиоактивных отходов;

гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет 100 МВт и выше;

линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше;

электрические станции, установленная генерирующая мощность которых составляет 100 МВт и выше, и линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности указанных станций;

подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше;

линии электропередачи, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше;

линии электропередачи и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и необходимые для обеспечения выдачи мощности новыми электростанциями, мощность которых превышает 500 МВт;

линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения;

Объекты федерального значения в области энергетики, планируемые к размещению на территории Республики Марий Эл на период до 2030 года, определены Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р. Перечень таких объектов приведен в таблице ниже.

Таблица 7.1-1.

Перечень планируемых для размещения на территории Марий Эл объектов федерального значения в области энергетики в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р

|  | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (населенный пункт, поселение, район) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень подстанций с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения на территории Республики Марий Эл |
|  | ПС 500 кВ Помары (реконструкция) | Напряжение – 500 кВ | пгт Приволжский, Волжский район, Республика Марий Эл | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская |
| Перечень линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения на территории Республики Марий Эл |
|  | ВЛ 500 кВ Помары – Киндери (реконструкция совместного подвеса с ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская) | Напряжение – 500 кВ; протяженность – 15,3 км | Волжский район, Республика Марий Эл, Зеленодольский район, Высокогорский район, Республика Татарстан | повышение надежности электроснабжения потребителей Республик Марий Эл и Татарстан; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская |
|  | ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская (реконструкция) | Напряжение – 500 кВ; протяженность – 280,5 км | Волжский район, Республика Марий Эл, Зеленодольский район, Высокогорский район, Атнинский район, Арский район, Балтасинский район, Республика Татарстан, Малмыжский район, Вятскополянский район, Кировская область, Кизнерский район, Можгинский район, Малопургинский район, Удмуртская Республика | повышение надежности электроснабжения потребителей Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Кировской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская |
|  | ВЛ 220 кВ Дубники – Лебяжье | Напряжение – 220 кВ; протяженность – 60 км | Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино), Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл | повышение надежности электроснабжения потребителей южных районов Кировской области и северных районов Марийской энергосистемы |
|  | ВЛ 220 кВ Помары – Восток 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Напряжение – 220 кВ; протяженность – 0,21 км | Волжский район, Республика Марий Эл | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская |
|  | ВЛ 220 кВ Помары – Заря 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Напряжение – 220 кВ; протяженность – 0,25 км | Волжский район, Республика Марий Эл | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская |

Таблица 7.1-2. Перечень планируемых для размещения на территории Республики Марий Эл объектов регионального значения в области электроэнергетики

|  | Наименование объекта | Мощность, МВА | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Студенка | 2,5 | Замена трансформатора ТДТНГ-10000/110/35/6 на трансформатор ТМН-2500/110/6, замена разъединителя РЛНД-2-110/600 на РГ 2-110/1000-40, замена ОД, КЗ трансформатора на элегазовый выключатель ВГТ-40/2000 У1 в соответствии с пунктом 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229, и на основании акта технического освидетельствования МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» от 11 февраля 2021 г., в соответствии с которым требуется выполнить мероприятия по замене оборудования. Мероприятие включено в инвестиционную программу МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», утвержденную приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 8 октября 2019 г. № 243. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская | 64,0 | Замена разъединителей РЛНДт2-110/600 (двух линейных, одного секционного) на разъединители РГ 2-110/1000-40, замена ОД, КЗ трансформаторов на элегазовые выключатели ВЭБ-УЭТМ-110 в соответствии с пунктом 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229, и на основании акта технического освидетельствования МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» от 15 августа 2018 г., в соответствии с которым требуется выполнить мероприятия по замене оборудования. Мероприятие включено в инвестиционную программу МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», утвержденную приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 8 октября 2019 г. № 243. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Кожино | 63,0 | Замена выключателей МКП-110 кВ на элегазовые ВЭБ-УЭТМ-110 и разъединителей РЛНД-2-110/600 на РГ2-110/1000-40 в соответствии с пунктом 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229, и на основании акта технического освидетельствования МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» от 23 августа 2018 г., в соответствии с которым требуется выполнить мероприятия по замене оборудования. Мероприятие включено в инвестиционную программу МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», утвержденную приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 8 октября 2019 г. № 243. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Витаминный | 20,0 | Замена разъединителей РЛНД-2-110/600 (двух линейных, двух шинных и двух секционных) на РГ 2-110/1000-40, замена ОД, КЗ трансформаторов на элегазовые выключатели ВЭБ-УЭТМ- 110 в соответствии с пунктом 1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229, и на основании акта технического освидетельствования МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» от 17 августа 2018 г., в соответствии с которым требуется выполнить мероприятия по замене оборудования. Мероприятие включено в инвестиционную программу МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», утвержденную приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 8 октября 2019 г. № 243. |
| Мероприятия, включенные в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 953 (с изменениями) |
|  | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны |  | Реконструкция ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. |
|  | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур | 12,6 | Реконструкция ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Медведево | 26,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Медведево (установка 2-х ячеек, установка микропроцессорной ВЧ защиты, установка устройства АВР 10 кВ, установка микропроцессорной ВЧ защиты) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ ОКБ | 32,0 | Реконструкция ПС 110 кВ ОКБ (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Помары | 20,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Помары (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, установка устройства АВР 10 кВ) |
|  | Реконструкции ПС 35/10 кВ Кадам |  | Реконструкции ПС 35/10 кВ Кадам (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ) |
|  | Реконструкция ПС 110 Сернур | 20,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Сернур (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Параты | 12,6 | Реконструкция ПС 110 кВ Параты (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Агрегатная | 46,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Агрегатная (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ) |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Пионерская | 6,3 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Пионерская (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ) |
|  | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Куженер | 12,6 | Реконструкция ПС 110 кВ Куженер, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. Оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, замена дуговой защиты |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Звенигово | 20,0 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Звенигово (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, установка устройства АВР 10 кВ) |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Оршанка | 26,0 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Оршанка (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, установка устройства АВР 10 кВ) |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Аленкино | 26,0 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Аленкино (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ) |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Арбаны | 6,3 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Арбаны (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ) |
|  | Реконструкции ПС 35/10 кВ Силикатный |  | Реконструкции ПС 35/10 кВ Силикатный (оснащение ПС электромагнитной блокировкой ЭМБ, приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Масканур |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Масканур (замена дуговой защиты) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Сидельниково | 6,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Сидельниково с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Юркино |  | Реконструкция ПС 35 кВ Юркино с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Лесная | 12,6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Лесная (замена дуговой защиты) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мари Билямор |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Мари Билямор (замена дуговой защиты) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Токтар Сола |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Токтар Сола (замена дуговой защиты) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Воскресенск |  | Реконструкция ПС 35 кВ Воскресенск с установкой дуговой защиты 1, 2 СШ 6 кВ, устройства АВР 10 кВ. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Городская | 80,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Городская с установкой дуговой защиты 1,2,3,4 СШ 6 кВ, 1,2 СШ 10кВ |
|  | Реконструкции ПС 110/10 кВ Помъялы | 12,6 | Реконструкции ПС 110/10 кВ Помъялы (установка микропроцессорной ВЧ защиты, приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Новый Торьял | 20,0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Новый Торьял (установка микропроцессорной ВЧ защиты) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Филиппсола |  | Реконструкция ПС 35 кВ Филиппсола (замена дуговой защиты, установкой устройства АВР 10 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Юледур |  | Реконструкция ПС 35 кВ Юледур (замена дуговой защиты, установкой устройства АВР 10 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Русские Шои |  | Реконструкция ПС 35 кВ Русские Шои с установкой дуговой защиты 1 СШ 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Марисола |  | Реконструкция ПС 35 кВ Марисола с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ кВ |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Казанск |  | Реконструкция ПС 35 кВ Казанск с установкой дуговой защиты |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пижма | 12,6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пижма (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Акашево | 12,6 | Реконструкция ПС 110 кВ Акашево с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Морки | 26,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Морки с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная | 81,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с установкой устройства АВР 10 кВ, заменой аккумуляторных батарей, модернизацией системы охранного телевидения |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Краснооктябрьск | 16,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Краснооктябрьск (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Озерки |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Озерки (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Виловатово | 12,6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Виловатово (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Памашъял |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Памашъял (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Семейкино |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Семейкино (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Синеглазка |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Синеглазка (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Суслонгер | 20,0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Суслонгер (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ для реконструкции данных подстанций) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Мариец |  | Реконструкция ПС 35 кВ Мариец с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Косолапово | 8,8 | Реконструкция ПС 110 кВ Косолапово с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы | 16,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Еласы с установкой устройства АВР 35 кВ, секционного выключателя 110 кВ, выключателей 110 кВ на ВЛ-110 кВ Катраси-Еласы 1,2 ( 2 шт.), выключателей 110 кВ на ВЛ-110 кВ Еласы-Козьмодемьянск 1,2 ( 2 шт.) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Кленовая Гора |  | Реконструкция ПС 35 кВ Кленовая Гора с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Визимьяры | 16,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Визимьяры (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Советск | 26,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Советск (приобретение вводов устройств АВР 6-35 кВ) |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Зеленогорск |  | Реконструкция ПС 35 кВ Зеленогорск с установкой устройства АВР 10 кВ |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Козьмодемьянск | 32,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Козьмодемьянск (установка дугогасящего реактора) |
|  | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Мари-Турек | 20,0 | Реконструкция ПС 110 кВ Мари-Турек с установкой защитного ограждения из металлического профлиста, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. |

Для обеспечения электроснабжением Восточной промзоны в Юринском муниципально районе предусматривается строительство ПС 110/10 «Ветлужская» мощностью 2х10 МВА. Также потребуется реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Юрино».

На расчетный срок потребуется проведение реконструкции существующих ВЛ и ПС 35-110 кВ, выработавших нормативный срок эксплуатации.

## Теплоснабжение

- В соответствии со ст. 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация теплоснабжения относится к вопросам местного значения городского, сельского поселения, городского округа. в связи с этим мероприятия по развитию системы теплоснабжения должны быть определены на следующих стадиях документов территориального планирования: генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений.

- Основными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения Республики Марий Эл должны стать:

дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения и снятие ограничений на присоединение к ней новых потребителей за счет строительства и реконструкции теплосетевых объектов;

внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

замена оборудования котельных и тепловых сетей со значительным износом;

перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;

сокращение негативного воздействия на окружающую среду и прилегающую жилую застройку за счет перевода котельных на газовое топливо.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) должны быть предусмотрены схемами теплоснабжения муниципальных образований.

## Газоснабжение

Основными направлениями развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл являются:

максимальное использование существующих мощностей, максимальная загрузка существующих газопроводов-отводов;

строительство межпоселковых газопроводов, газораспределительных станций и газопроводов-отводов к ним с целью повышения уровня газификации населения;

строительство и модернизация котельных, работающих на газовом топливе;

обеспечение надежного газоснабжения потребителей на основе совершенствования системы газоснабжения.

Планируемые к размещению объекты федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, предусматривается:

строительство газопровода «Ухта – Чебоксары. I нитка» с целью транспортировки природного газа потребителям Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также для экспортных поставок. Проектный среднегодовой объем транспортировки газа – 37 млрд. куб. метров в год, протяженность – 920 км, диаметр труб – 1420 мм, проектное давление – 9,81 МПа;

реконструкция ГРС Волжск Республики Марий Эл с целью обеспечения надежного газоснабжения потребителей и повышения уровня газификации в Республике Марий Эл. Проектный среднегодовой объем транспортировки газа – 87,6 млн. куб. в год, максимальное проектное давление – 7,4 МПа, производительность ГРС – 10 тыс. куб. м в час, газопровод-отвод от существующих магистральных газопроводов «Ямбург – Западная граница» и «Уренгой – Ужгород» диаметром 150 мм, рабочее давление – 7,4 МПа, протяженность – 0,5064 км;

газопровод-отвод и ГРС Кокшамары с целью газоснабжения потребителей Звениговского района Республики Марий Эл и потребителей Чувашской Республики. Проектный объем транспортировки газа – 216,4 млн. куб. метров в год; производительность ГРС – 24,6 тыс. куб. метров в час.

Планируемые к размещению объекты регионального значения

Настоящим проектом предусматривается значительное развитие газоснабжения и газификации Республики Марий Эл за счет строительства новых газораспределительных станций и прокладки дополнительных газораспределительных сетей (межпоселковых газопроводов).

Проектные предложения по газификации Республики Марий Эл увязаны со следующими документами:

Республиканской программой «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2018 года № 460 (далее – Программа Республики Марий Эл 2019-2023);

Программой развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл на период 2021-2025 годы, утвержденной Главой Республики Марий Эл и Председателем Правления ПАО «Газпром» (далее – Программа 2021-2025);

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Марий Эл (далее – Генсхема);

Научно-исследовательская работа «Корректировка Генеральных схем газоснабжения и газификации Ленинградской, Калужской, Архангельской областей, Республики Марий Эл и Республики Коми», 2018 г.

Размещения объектов в области газоснабжения и газификации Республики Марий Эл осуществляется с учетом максимального охвата сетевой газификации населенных пунктов на основе выбора оптимального направления трасс перспективных межпоселковых газопроводов.

Определение планируемых для размещения объектов газоснабжения выполнено с учетом следующих факторов:

наличия существующей газораспределительной системы;

удаленности перспективных объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

перспективной численности населения;

наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Марий Эл на территории Республики Марий Эл предусматривается строительство 106,1 км магистральных отводов и 1553 км межпоселковых газопроводов.

Данной Схемой предусматривается поэтапное развитие газораспределительной инфраструктуры Республики Марий Эл:

на первую очередь:

на период с 2021 по 2025 годы – реализация мероприятий, заложенных в Программе 2021-2025 и Программе Республики Марий Эл 2019-2023;

на период с 2026 по 2030 годы – реализация наиболее значимых мероприятий, заложенных в Генсхеме;

на расчетный срок:

на период с 2031 по 2041 годы – реализация остальных мероприятий, заложенных в Генсхеме.

К объектам регионального значения на территории Республики Марий Эл относятся распределительные газопроводы высокого и среднего давления, проходящие по территории нескольких муниципальных районов (городских округов). Проектом предусматривается строительство следующих объектов регионального значения:

закольцовка межпоселковым газопроводом от ГРС Новый Торъял и ГРС Сернур, ориентировочной протяженностью 23,0 км, на территории Новоторъяльского и Сернурского муниципальных районов;

газопровод межпоселковый к д. Кугенер, д. Отары, д. Аппаково, ориентировочной протяженностью 10,0 км, на территории Новоторъяльского и Оршанского муниципальных районов;

газопровод межпоселковый к д. Новолож, д. Лужбеляк, д. Средний Немдеж, д. Большой Немдеж, ориентировочной протяженностью 19,0 км, на территории Новоторъяльского и Оршанского муниципальных районов;

газопровод межпоселковый к д. Саламатнур, д. Шойдум, д. Аганур, д. Кульшит, с. Русские Шои, д. Мари Шои, д. Визимбирь, ориентировочной протяженностью 25,6 км, на территории Куженерского и Параньгинского муниципальных районов;

закольцовка межпоселковым газопроводом от ГРС Параньга и ГРС КС Морки с отводами на д. Муканай, д. Паймыр, д. Сапуньжа, п. Уньжинский, д.Шлань, с. Шоруньжа, д. Шурга, д. Ямбатор, ориентировочной протяженностью 47,6 км, на территории Моркинского и Параньгинского муниципальных районов;

закольцовка межпоселковым газопроводом ГРС Советский и ГРС Пемба, ориентировочной протяженностью 40,6 км, на территории Советского и Медведевского муниципальных районов (в связи с тем, что территория, на которой планируется разместить газопровод, расположена в запретной зоне Марийского лесничества при строительстве объекта требуется согласование с объединенным стратегическим командованием Центрального военного округа, Командованием Ракетных войск стратегического назначения и 12 Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации);

газопровод межпоселковый к п. Юркино, д. Еникеево, д. Озерки, ориентировочной протяженностью 25,1 км, на территории Юринского и Горномарийского муниципальных районов.

Перечень планируемых для размещения объектов газоснабжения местного значения на территории Республики Марий Эл приведен в таблице ниже.

Таблица 7.3-1. Перечень планируемых для размещения объектов газоснабжения местного значения на территории Республики Марий Эл

|  | Наименование планируемого для размещения объекта регионального значения | Основные характеристики объекта (производительность, ориентировочная протяженность) | Основание для внесения в СТП |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «Город Йошкар-Ола» |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Апшакбеляк 2 – лупинг от д. Акшубино до Апшакбеляк 1 | 2,8 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод до сущ. Сетей ГРС-2 Йошкар-Ола – ТЭЦ-2 | 3,4 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод до сущ. Сетей ШРП № 524 – ТЭЦ-1 | 3,3 км | Генсхема |
| Волжский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Реконструкция ГРС Волжск-1 |  | Объект федерального значения. СТП РФ* Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Челыкино, с. Алексеевское, д. Елагино | 10,5 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Ашланка, д. Болотная, с. Моркиялы, д. Красная Горка | 1,5 км | Генсхема |
| 4. | Газопровод межпоселковый к х. Верхне-Азъяльский, д. Курмузаково, д. Куршембал, д. Нуршари, д. Памашенер, д. Паражбеляк, д. Подгорные Шари, д. Полаткино, д. У Тумер, д. Шерембал, д. Шарибоксад, и переподключение населенных пунктов: д.Чодраял и д.Нурмучаш | 8,4 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Васюткино | 1,9 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Китунькино, д. Иманайкино | 2,6 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Большой Олыкъял | 3,3 км | Генсхема |
| 4. | Газопровод межпоселковый к д. Большая Cосновка | 2,2 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к д. Верхний Азъял, д. Данилкино, с. Кожласола, д. Малый Олыкъял, д. Нижний Азъял, д. Пинжан-Кукмор, д. Тошнер, д. Учейкино, д. Чапейкино. | 15,2 км | Генсхема |
| Горномарийский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Закольцовка межпоселковым газопроводом ГРС Козьмодемьянск и ГРС Виловатово | 5,0 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Красное Селище, выс. Красный Май, выс. Ленинский, д. Новая Слобода, д. Пятилиповка, д. Шимважи, д. Шуркушерга, д. Этвайнуры, д. Яштуга | 28,7 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Миняшкино, д. Камакануры, д. Луначарка | 3,7 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Лицкнуры, д. Шактенважи | 3,7 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Илдаркино, д. Лидывуй, д. Четаево | 2,5 км | Генсхема |
| Звениговский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Кокшамары | 1 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый к с. Сидельниково | 8 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Уржумка | 12 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 4. | Газопровод межпоселковый к п. Таир | 14 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 5. | Межпоселковый газопровод до дер. Янашбеляк | 3,0 км | Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 6. | Газопровод межпоселковый к д. Иванбеляк | 2,0 км | Генсхема |
| 7. | Газопровод межпоселковый к д. Малая Кужмара, д. Янаш-Беляк | 3,9 км | Генсхема |
| 8. | Газопровод межпоселковый к д. Ошутьялы | 3,5 км | Генсхема |
| 9. | Закольцовка межпоселковым газопроводом от ГРС Мочалище, ПРГ Приволжская и ГРС Пемба с отводом на д.Чингансола и с. Керебеляк | 1,2 км | Генсхема |
| 10. | ГРС Кокшамары | 24,6 тыс. куб. метров в час | Объект федерального значения. Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 11. | Газопровод-отвод к ГРС Кокшамары | 15,5 км | Объект федерального значения. Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 12. | Закольцовка межпоселковым газопроводом от ГРС Кокшамары с ГРС Звенигово | 6,2 км | Генсхема |
| 13. | Газопровод межпоселковый к д. Трояры | 6,5 км | Генсхема |
| 14. | Газопровод межпоселковый к д. Нурда | 2,0 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 15. | Газопровод межпоселковый к пан. «Энергетик» | 3,6 км | Генсхема |
| Килемарский муниципальный район |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 1. | Межпоселковый газопровод до п. Килемары с отводами на д. Абанур, с. Актаюж, д. Большое Кибеево, д. Водозерье, д. Коктуш, д. Малое Кибеево, д. Мусь, д. Некрасово, д. Петропавлово, д. Трехречье, д. Широкундыш | 71,08 км | Генсхема |
| Куженерский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Большой Сабанер, д. Визимка, д. Игисола, д. Ирмарь, д. Кенче, д. Колотки, пгт Куженер, д. Пургаксола, с. Русский Кугунур, д. Русский Ляждур, д. Сабер, д. Салтак, с. Салтакъял, д. Халтурино, д. Шангаватнур | 28,7 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Шинур | 2,3 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Васташуй, д. Пибахтино, д. Ниж.Муглово, д. Шанер, д. Янгранур | 6,5 км | Генсхема |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 1. | Закольцовка межпоселковым газопроводом от ГРС Мари-Турек и ГРС Хлебниково с отводом на с. Алексеевское | 17,4 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Большой Руял, д. Вошма, д. Малая Мунамарь, д. Нижний Руял, д. Орсюба, д. Сабактур, д. Средний Руял, д. Чуриково. | 2,3 км | Генсхема |
| 3.. | Газопровод межпоселковый к д. Яхино, д. Мари-Шолкер, д. Тат-Шолкер | 2,4 | Генсхема |
| 4. | Газопровод межпоселковый к п. Лесной, д. Кушко-Билямор, д. Сенда, д. Уржумноля, д. Верхняя Сенда | 22,5 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к п. Новопавловский | 4,5 км | Генсхема |
| Медведевский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Кугуван, п. Лесной, д. Кюшнур, д. Новая Кушма | 8,6 км | Генсхема |
| 2. | Газопровод межпоселковый к п. Зеленый | 3,6 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Большая Убрень, д. Курманаево, д. Малая Речка, д. Малая Турша, д. Новое Широково, д. Пижма, д. Средняя Турша, д. Туршемучаш, д. Юж-Изыгачево, д. Юж-Озерный, д. Юж-Сапарово, д. Юж-Толешево | 32,9 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 4. | Газопровод межпоселковый п. Песчаный | 3,8 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый д. Ключевая, д. Черкасово | 4,5 км | Генсхема |
| 6. | Газопровод межпоселковый к п. Речной, п. Широкий | 7,0 км | Генсхема |
| Моркинский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Рушродо, д. Нуръял, д. Большой Кожлаял, д. Малый Кожлаял, д. Норепсола, д. Тишкино, д. Себеусад, д. Чодрасола, д. Пумор, п. Зеленогорск | 23 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Тыгыде Морко, д. Янгушево, д. Лопнур, д. Смычка | 6 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Алмаметьево, д. Нурумбал, д. Большой Шоръял, д. Ядьксола, д. Семисола | 16 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 4. | Газопровод межпоселковый к д. Алдышка, д. Апанаево, д. Весьшурга, д. Изи-Кугунур, д. Куркумбал, д. Кучук Помаш, д. Малая Мушерань, д. Масканур, д. Немецсола, д. Нурумбал, д. Подгорная, д. Пумор, д. Юшуттур | 53,0 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к д. Большой Кулеял, д. Егоркино, д. Елейкино, д. Малый Кулеял, д. Шиншедур | 6,5 км | Генсхема |
| 6. | Газопровод межпоселковый к д. Ерумбал, д. Мари-Кужеры, д. Старое Мазиково, д. Юрдур | 7,4 км | Генсхема |
| 7. | Газопровод межпоселковый к д. Абдаево, д. Большая Мушерань, д. Большой Ярамор, д. Вонжедур, д. Изи-Шурга, д. Кортасенер, д. Кугу Шурга, д. Кумужьял, д. Купсола, д. Маламаш, д. Мизинер, с. Мушерань, д. Олыкъял, д. Осипсола, д. Тойметсола | 37,8 км | Генсхема |
| 8. | Газопровод межпоселковый к д. Дальний Кужнур, п. Канал, д. Кокрем, д. Кушнанур, д.Лапшар, д. Малые Морки, д. Малый Шорьял, д. Нижняя, с. Петровское, д. Сердеж, д. Чукша, д. Шордур, д. Шурга | 33,4 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 9. | Газопровод межпоселковый к д. Досметкино, д. Кораксола, д. Кубыш Ключ, д. Макаркино, д. Миклино, д. Пертылга, с. Русский Уртем. | 8,7 км | Генсхема |
| 10. | Газопровод межпоселковый к д. Адымаш, д. Балдырка, д. Куэръял, д. Нижняя Юплань, д. Янситово. | 18,5 км | Генсхема |
| 11. | Газопровод межпоселковый к д. Варангуж, д. Токпердино, д. Чепаково, д. Мамайкино, д. Ишли-Пичуш | 7,2 км | Генсхема |
| 12. | Газопровод межпоселковый к д. Вонжеполь, п. Памашсола-Вонжеполь, п. Усола-Вонжеполь | 37,4 км | Генсхема |
| 13. | Газопровод межпоселковый к п. Залесный, п. Красный Стекловар | 29,7 км | Генсхема |
| 14. | Газопровод межпоселковый к д. Верхний Кожлаер, д. Ильинский, д. Юле-Сола | 7,5 км | Генсхема |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Пектубаево | 15 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Кремленки, д. Яснур, д. Нижний Кугенер, д. Верхний Кугенер, д. Куанпамаш, д. Памаши, д. Малый Вильял, д. Большой Вильял | 21 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Шура, д. Большая Шимшурга, д. Малая Шимшурга, д. Пузырниково, д. Крюковцы | 18 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 4. | Лупинг от д. Большое Пызаково до д. Немда-Обалыш | 7,2 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к д. Кукмарь | 0,7 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 6. | Газопровод межпоселковый к ПТФ | 3,3 км | Генсхема |
| 7. | Газопровод межпоселковый к д. Долбачи, п. Ожигановский | 2,9 км | Генсхема |
| 8. | Газопровод межпоселковый к д. Алеево | 1,4 км | Генсхема |
| 9. | Газопровод межпоселковый к д. Большая Кемсола, д. Малая Кемсола | 1,5 км | Генсхема |
| Оршанский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Клюкино, д. Воробьи, д. Видякино, д. Блиново, д. Старая Пижанка, с. Табашино | 15,0 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый от д. Чирки до с. Кучка с отводами на д. Праздничата, с. Шулка, д. Большие Чирки, д. Солонер, д. Пуялка-Орлово. | 23,1 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый от с. Табашино до Марийского НПЗ | 0,4 км | Генсхема |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 4. | Газопровод межпоселковый к д. Хорошавино, п. Хорошавинский | 6,0 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к д. Нижняя Лопсола | 1,1 км | Генсхема |
| 6. | Газопровод межпоселковый к д. Малый Пуял | 1,6 км | Генсхема |
| Параньгинский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Бирюки, с. Илеть, д. Дубровка, д. Илетнур | 25,0 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| Сернурский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Межпоселковый газопровод д. Энермучаш – д. Пекпулатово | 1,8 км | Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| Расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 2. | Газопровод межпоселковый к д. Березники, д. Большая Гора, д. Кондрачи, д. Куракино, д. Куськино, д. Малая Гора, д. Малая Кульша, д. Поташкино, д. Пучиглазово, д. Феклисята, д. Эшполдино | 11,0 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Большой Ключ, д. Захарово, д. Шурашенер и отвод на д. Ономучаш | 4,8 км | Генсхема |
| 4. | Газопровод межпоселковый к д. Малый Пижай, д. Удельный Пижай, д. Лаптево | 7,5 км | Генсхема |
| Советский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2030 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Великополье, д. Шуледур, п. Голубой, п. Солнечный* | 28,0 км | Программа 2021-2025 Программа Республики Марий Эл 2019-2023 |
| 2. | Газопровод межпоселковый к п. Зелёный, д. Кундуштур (Чкар.), д. Ошмаенер, п.Речной, п. Солнечный 2, п. Широкий, п. Юбилейный* | 21,0 км | Генсхема |
| *В связи с тем, что территория, на которой планируется разместить газопровод, расположена в запретной зоне Марийского лесничества при строительстве объекта требуется согласование с объединенным стратегическим командованием Центрального военного округа, Командованием Ракетных войск стратегического назначения и 12 Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации |  |
| На расчетный срок (2031-2041 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый к д. Абаснурский, д. Александровка, д. Большеникольск, д. Казанское, д. Новоселово, д. Спасский. | 13,7 км | Генсхема |
| 2. | Закольцовка межпоселковым газопроводом ГРС Советский и ГРС Юбилейный | 5,3 км | Генсхема |
| 3. | Газопровод межпоселковый к д. Б. Шургумал, д. Малый Шургумал, д. Троицинский, д. Прокопьево, д. Шулемучаш. | 5,0 км | Генсхема |
| 4. | Газопровод межпоселковый к д. Мананмучаш, д. Тойбеково | 0,7 км | Генсхема |
| 5. | Газопровод межпоселковый к д. Ятманово | 1,1 км | Генсхема |
| 6. | Газопровод межпоселковый к д. Березята, д. Вершинята, д. Захарята, д. Кордемучаш | 9,2 км | Генсхема |
| 7. | Газопровод межпоселковый к д. Гришино, д. Удельное | 0,6 км | Генсхема |
| 8. | Газопровод межпоселковый к д. Б. Ашламаш, д. Кундушумбал, д. Малый Ашламаш, д. Петрушкино | 4,9 км | Генсхема |
| Юринский муниципальный район |
| Первая очередь (2021-2031 гг.) |
| 1. | Газопровод межпоселковый ГРС Воскресенское – с. Марьино – с. Юрино с отводами на д. Абросимово, д. Александрово, д. Анчутино, д. Быковка, с. Васильевское, д. Горный Шумец, д. Козловец, д. Копорулиха, д. Красная Люнда, д. Круглово, п. Ленинский, д. Майдан, д. Никольская Слобода, д. Подлесная, д. Поляна, д. Починок, д.Растегаиха, д. Суходол, д. Удельная, д. Черноярие, пгт Юрино | 128,1 км | Генсхема |

* Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от  9 апреля 2021 г.).

Выбор направлений трасс перспективных газопроводов производится преимущественно вдоль существующих автомобильных дорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т. д.) при строительстве газопроводов.

Выбор трасс и фактическая протяженность межпоселковых газопроводов, предполагаемых к строительству, определяется на стадии разработки проектной документации, выполняемой в соответствии с настоящей схемой.

Таким образом, с учетом действующих программ и схем развития системы газоснабжения на территории Республики Марий Эл предусматривается:

По результатам реализации данной Схемы на проектный период основные показатели достигнут следующих значений:

протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов – 1279,69 км;

протяженность межпоселковых газопроводов – 7700,95 км;

количество ГРС – 22 ед.

Развитие потребления газомоторного топлива на территории Республики Марий Эл

Для оценки перспективы развития автогазозаправочной инфраструктуры (автогазозаправочных комплексов, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) учитывается количество зарегистрированных автотранспортных средств и их структура. Количество и структура парка автотранспортных средств и специальной техники Республики Марий Эл на 01.01.2021, в соответствии с данными Управления ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, приведены в разделе 10.4. «Автомобильные дороги, автотранспорт и сеть общественного пассажирского транспорта» Тома 2 Книги 1.

Основное количество автотранспортных средств Республики Марий Эл сосредоточено в г. Йошкар-Оле и г. Волжске. Относительно большое количество автотранспортных средств сосредоточено в Горномарийском, Звениговском и Медведевском муниципальных районах. При этом Медведевский муниципальный район является пригородным по отношению к Йошкар-Оле, а Звениговский муниципальный район граничит с Волжским районом и расположен вблизи г. Волжска, причем по его территории проходят две автомобильные дороги общего пользования федерального значения А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» и Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар. Горномарийский район расположен на периферии по отношению к вышеуказанным районам, к тому же имеет паромную переправу через р. Волгу, что осложняет использование дорог района транзитным автотранспортом, таким образом, перспективные потребители природного газа в качестве моторного топлива сконцентрированы в центре региона, а также в южной и юго-восточной частях.

Ввиду этого целесообразно размещение наибольшего количества объектов автогазозаправочной инфраструктуры в городах Йошкар-Оле, Волжске, Звенигове и прилегающим к ним районах.

## Водоснабжение и водоотведение

В соответствии со ст. 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения и водоотведения относится к вопросам местного значения городского, сельского поселения, городского округа. в связи с этим мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения должны быть определены на следующих стадиях документов территориального планирования: генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений.

Водоснабжение

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения Республики Марий Эл должны стать:

развитие централизованного водоснабжения: строительство централизованных водозаборов в населенных пунктах, в которых водоснабжение осуществляется из шахтных и трубчатых колодцев;

строительство и реконструкция аварийных и ветхих водозаборных сооружений и водопроводных сетей;

расширение водозаборов в соответствии с расчетным водопотреблением;

оптимизация систем водоснабжения (закольцовка сетей водоснабжения, скважин, оптимальный режим их эксплуатации);

создание и обустройство зон санитарной охраны водозаборов;

закрытие и тампонаж скважин, расположенных в зоне застройки, где невозможна организация зон санитарной охраны;

регулярный объектный мониторинг качества поверхностных и подземных источников;

строительство на основе современных технологий станций водоподготовки для обеспечения питьевой водой нормативного качества;

строительство и реконструкция водоочистных сооружений в населенных пунктах, где в воде отмечается превышение нормативных санитарно-химических показателей;

строительство в населенных пунктах водонапорных башен с различной емкостью баков, в зависимости от водопотребления, и включение их в существующую систему водоснабжения;

установка приборов учета воды.

В настоящее время на территории Республики Марий Эл в области развития системы водоснабжения действует программа «Повышение качества водоснабжения в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.08.2019 г. № 245 (далее – Программа).

Существенное повышение качества питьевой воды остается приоритетной задачей, определенной Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Составной частью национального проекта «Экология» является федеральный проект «Чистая вода», направленный на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в городском округе «Город Волжск» (строительство водозабора в дер. Александровка) и муниципальных образованиях: Волжский муниципальный район (строительство нового водозабора с бурением 2-х скважин и установкой станции обезжелезивания пгт Приволжский), Звениговский муниципальный район (устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово, строительство водозабора пос. Красногорский), Килемарский муниципальный район (водопровод в п. Килемары, водопровод в п. Визимьяры, водопровод в с. Арда), Медведевский муниципальный район закольцовка сетей (водопровод Орешкино – Большой Шаплак – Шойбулак – Аэропорт – Сосновка – Яшково, бурение скважины и обвязка скважин, установка станции обезжелезивания, замена сетей пос. Куяр), Моркинский муниципальный район (установка станции обезжелезивания на центральном водозаборе в пгт Морки), Новоторъяльский муниципальный район (строительство станции 2-го подъема и станции умягчения воды на водозаборе в пгт Новый Торъял) и Юринский муниципальный район (реконструкция водопровода с водозабором в пос. Юркино).

Также предусматривается реконструкция систем водопровода и канализации городского поселения Юрино и д. Быковка.

Результатом реализации Программы должно стать приведение качества питьевой воды, подаваемой из централизованных систем водоснабжения в Республике Марий Эл, в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Водоотведение

Основными мероприятиями по развитию системы водоотведения Республики Марий Эл должны стать:

развитие централизованного водоотведения и канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Республики Марий Эл;

улучшение качества очистки сточных вод;

реконструкция существующих очистных сооружений с доведением их степени очистки до норм, отвечающих нормативным требованиям;

строительство сооружений обезвоживания и утилизации осадка сточных вод;

замена оборудования сооружений и сетей канализации со значительным износом.

В области развития системы водоотведения на территории Республики Марий Эл действует Программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.08.2019 г. № 244 (далее – Программа).

Составной частью национального проекта «Экология» является федеральный проект «Оздоровление Волги», направленный на снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод. Улучшить показатели качества сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод до установленных нормативов планируется за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений канализации.

В рамках реализации мероприятий Программы планируется провести строительство, реконструкцию (модернизацию) 6 очистных сооружений канализации в 5 муниципальных образованиях в Республике Марий Эл: городском округе «Город Йошкар-Ола», городском округе «Город Козьмодемьянск», Килемарском, Мари-Турекском, Параньгинском муниципальных районах.

## Связь и телерадиовещание

- Развитие почтовой связи

В соответствии с программой реформирования «Почты России» планируется обеспечить качество и надежность доставки корреспонденции и посылок, увеличить пропускную способность мест международного почтового обмена, расширить спектр услуг, оказываемых населению и повысить их качество.  Внедрение современных почтовых систем обеспечит надежную и своевременную доставку отправлений. Почтовые отделения будут выполнять функции многофункциональных центров, что позволит жителям получить быстрый и удобный доступ ко всем электронным государственным услугам.

Развитие стационарной и подвижной радиотелефонной (сотовой), связи. Развитие телематической связи

Мероприятия по реконструкции (расширению) оборудования и сети связи определяются по мере возникновения потребности по заявкам потребителей.

За счет строительства новых и повышения номерной емкости существующих автоматических телефонных станций (далее – АТС) в дальнейшем предусматривается обеспечение 100 % телефонизации населения региона, особенно в сельской местности. Требуется обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

Развитие сотовой телефонии предусматривает обновление технической базы, увеличение покрытия территории республики сотовой связью за счет строительства новых и модернизации существующих базовых станций, расширение проникновения сетей четвертого поколения 4G (LTE).

Наряду с задачей по увеличению проникновения телефонной связи в Республике Марий Эл приоритетным также является организация обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет и предоставление высокоскоростных каналов передачи данных.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуются мероприятия по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов республики, таких как фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органы местного самоуправления, пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии.

Развитие телерадиовещания

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предусматривает дальнейшее инновационное развитие, главной целью которого являются поиск и внедрение новых перспективных технологий, способов организации производства и управления в целях реализации максимально эффективных решений организации телерадиовещания.

Инновационное развитие Российской телевизионной и радиовещательной сети (далее – РТРС) будет направлено на максимальную реализацию преимуществ цифрового формата вещания для разработки и реализации новых вещательных услуг, что потребует проведения комплекса исследований по изучению мирового опыта, актуальных потребностей рынка телевизионных и радиовещательных услуг, разработке новых и совершенствования существующих стандартов и технологий, при тесной конвергенции технологий всего спектра видов вещания и связи, реализующей принцип доступа к телевизионному контенту в любое время и в любом месте.

Учитывая международный опыт организации вещания цифрового радио (DAB+, DRM+), в целях сохранения потенциала РТРС для внедрения современных цифровых технологий радиовещания планируется проведение исследований по разработке технических решений и возможных бизнес моделей, создание опытных зон цифрового радио. Для обеспечения внутренних потребностей сети в надёжных и помехоустойчивых линиях связи также планируется создание резервной сети КВ радиосвязи РТРС на базе современных технологий.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл» в 2021 году на территории Республики Марий Эл планирует запуск вещания «Радио России» в FM-диапазоне на трех РТС региональной сети (Кушнур, Звенигово, Козьмодемьянск). Итого к концу 2021 года в FM-диапазоне будет работать 10 РВ станций «Радио России».

Развитие информационных технологий

Использование информационных технологий в современном мире является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач в любой отрасли экономики. Отрасль информационных технологий относится к числу наиболее динамично развивающихся.

В настоящий момент в городском округе «Город Йошкар-Ола» сформирована благоприятная среда для развития ИТ-отрасли. Высокопрофессиональные коллективы ИТ-компаний не уступают по квалификации и опыту ведущим компаниям Российской Федерации и в состоянии решать задачи высокой сложности в области создания передовых ИТ-решений для государства, бизнеса и населения.

Важнейшим проектом, который окажет существенное влияние на развитие городского округа, станет создание ИТ-парка общей площадью более 6 тыс. кв. метров в шаговой доступности от социальной инфраструктуры столицы Республики Марий Эл – г. Йошкар-Олы. Специализацией ИТ-парка станут перспективные информационные технологии, развитие высокотехнологичных стартапов, обучение, подготовка и переподготовка специалистов для инновационных сфер экономики. ИТ-парк позволит объединить ведущие коллективы города, создать необходимую среду для разработки и внедрения передовых программных продуктов.

Мероприятие по созданию ИТ-парка предусмотрено Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2030 года, утвержденной решением собранием депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 февраля 2018 года № 620-VI.

Развитие информационного общества

В настоящее время в Республике Марий Эл реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2021 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448, направленная на повышение эффективности системы государственного управления в Республике Марий Эл, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций, а также открытости деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); повышение качества и уровня жизни населения Республики Марий Эл за счет развития современной информационно телекоммуникационной инфраструктуры и использования ИКТ; создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных с целью обеспечения равного доступа к сети «Интернет» ключевых социально значимых объектов в Республике Марий Эл; обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики в Республике Марий Эл; создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами Республики Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл и организациями; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

С 2022 года достижение названных целей планируется в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Цифровая трансформация государственного управления в Республике Марий Эл на 2022-2025 годы», которая разработана в целях синхронизации её со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Марий Эл, утвержденной Главой Республики Марий Эл 20 августа 2021 г. (в редакции от 29 октября 2021 г.) во исполнение перечня поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», утвержденного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 31 декабря 2020 г. № Пр-2242, и паспортами федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации в текстовой форме должны содержать оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Комплекс мероприятий по планируемому размещению объектов регионального значения направлен на обеспечение реализации полномочий Республики Марий Эл, на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах социально-экономического развития, комплексное формирование комфортной среды проживания. Размещение и строительство объектов, в том числе, должно обеспечить оптимизацию экологической ситуации (строительство полигонов и других объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления и др.).

На территории Республики Марий Эл планируется размещение новых производственных объектов, в планируемых производственных зонах могут размещаться предприятия различных классов санитарной опасности, которые внесут вклад в загрязнение окружающей среды. Для минимизации негативного воздействия данных объектов необходимо уделять особое внимание вопросам применения современных систем очистки пылегазовых выбросов, оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, а также рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых. Кроме того, необходимо обеспечить организацию и соблюдение нормативных ограничений, в том числе, для предприятий I-V классов санитарной опасности необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» книги 1 материалов по обоснованию проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Марий Эл.

В соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к следующим областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и спорт;

6) энергетика

7) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

Реализация предусмотренных проектом внесения изменений в схему территориального планирования Республики Марий Эл мероприятий по строительству и реконструкции объектов регионального значения, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития Республики Марий Эл.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение приведены в томе положений о территориальном планировании.

Размещение и строительство планируемых объектов регионального значения, направлено на инфраструктурное развитие территории, дальнейшее увеличение сети объектов обслуживания, расширение номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов успешного комплексного развития территории республики и ее муниципальных образований, населенных пунктов и производственных зон, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории Республики Марий Эл.

## Транспорт, автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал уникального транспортно-географического положения Республики, развивать экономические возможности региона, повысить его роль в усилении интеграционных связей внутри Приволжского федерального округа.

Элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высокими скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Реализация запланированных мероприятий по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры окажет основополагающее положительное влияние на комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов успешного социально-экономического развития Республики Марий Эл. Улучшение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик транспортных сооружений, создание новых транспортных направлений радикальным образом изменит транспортное сообщение внутри региона, позволит уменьшить затраты времени на передвижение пассажиров и грузов, тем самым повысит инвестиционную привлекательность территории и возможности ее освоения.

Сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры приведены в разделе «Предложения по развитию транспортной инфраструктуры» книги 2 материалов по обоснованию проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Марий Эл.

## Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий.

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Республики проектом предусматривается организация противопожарных подразделений и комплексных систем экстренного оповещения населения, что должно кардинально повлиять на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Республики.

## Здравоохранение, объекты культуры, отдыха и туризма

Развитию системы охраны здоровья в Республики Марий Эл уделяется значительное внимание. Осуществляется обновление материально-технической базы медицинских организаций, что создает условия для внедрения в практику современных медицинских технологий и, тем самым, повышает доступность и качество медицинской помощи. Основные перспективы связаны со строительством стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений в городских и наиболее крупных сельских населенных пунктах, развитием сети амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

Ожидаемыми	 результатами станет повышение качества медицинского обслуживания населения и доступности медицинской помощи для населения, что должно положительно сказаться на качестве жизни населения (поддержание здоровья и сохранение активного долголетия), росте ожидаемой продолжительности жизни и снижении общего показателя смертности.

Строительство центра культурного развития и дальнейшее формирование туристских кластеров создают дополнительные условия для организации досуга населения и привлечения туристов. Развитие индустрии активного отдыха, санаторно-курортного и экскурсионного обслуживания влечет за собой создание новых рабочих мест и благотворно сказывается на имидже Республики Марий Эл.

## Энергетика

С целью повышения качества жизни населения Республики Марий Эл в схеме территориального планирования предусматриваются реконструкция и строительство ГРС и отводов-газопроводов от магистральных газопроводов к ним, а также строительство распределительных газопроводов (межпоселковых) до газифицируемых населенных пунктов.

В результате реализации заложенных мероприятий значительно повысится уровень газификации населения природным газом, улучшится экологическая ситуация за счет перевода котельных на газовое топливо.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей предусматривается реконструкция существующих объектов электроснабжения.

Сведения о планируемых объектах в области энергетики (электроснабжения, газоснабжения) приведены в разделе «Предложения по развитию инженерной инфраструктуры» книги 2 материалов по обоснованию проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Марий Эл.

Мероприятия проекта в сфере развития энергетики (электроснабжения, газоснабжения) будут способствовать развитию экономики Республики в целом, с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.

Размещение объектов в области энергетики регионального значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).

## Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения экологически безопасного развития территории Республики Марий Эл в проекте внесения изменений в схему территориального планирования заложено формирование современной системы обращения с отходами производства и потребления (подраздел «Перспективы развития отрасли по обращению с отходами» раздела «Предложения по организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» книги 2 материалов по обоснованию проекта внесения изменений в схему территориального планирования Республики Марий Эл.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия по строительству указанных объектов являются одними из важнейших в области охраны окружающей среды и в целом направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории региона, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Реализация данных мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления будет способствовать обеспечению экологической безопасности Республики, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Раздел подготовлен в соответствии со следующими документами:

Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15.10.2012 № 398;

Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл в 2020 году»;

«Доклад об экологической ситуации в Республике Марий Эл за 2020 год», подготовленный Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл в 2020 году;

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы»

Территориальная схема обращения с отходами Республики Марий Эл, утверждена 16 января 2020 г.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Экологическая политика в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами от стационарных источников ориентирована на их снижение, прежде всего, за счет реализация инвестиционных проектов в области энергетики, развития газификации, включая перевод ТЭЦ и коммунальных котельных на природный газ, который является наиболее чистым минеральным топливом по критериям объемов парниковой эмиссии, которые были установлены Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

Перевод ТЭЦ и котельных на природный газ позволит исключить из выбросов в атмосферу такие вредные вещества, как сернистый ангидрид, пятиокись ванадия, мазутную золу, а также уменьшить выбросы и концентрации оксида и диоксида азота.

Проектом СТП также предлагаются к выполнению следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:

Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ.

Разработка проектов ПДВ на всех крупных предприятиях республики, а также сводных томов для городов: Йошкар-Ола, Волжск и др.

Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях I-III класса опасности. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения в крупных населенных пунктах республики, а также в районах крупных промышленных предприятий.

Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков).

Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий.

Реализация региональных проектов по охране окружающей среды.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно на центральных улицах с интенсивным движением, для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан.

Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

В перспективе использование для производства электроэнергии возобновляемых источников энергии и, в первую очередь, солнечной энергии и энергии ветра.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна (котельных на угольном и мазутном топливе и т.п.).

## Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек и озер.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

Более подробно об этом написано в главе «Зоны с особыми условиями использования территории» «Охрана водных объектов».

Основной проблемой для Республики Марий Эл является наличие в водоносных горизонтах повышенного содержания природного железа, повышенной жёсткости и минерализации, что непосредственно влияет на качество питьевой воды: удельный вес проб из централизованных систем водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, в 2020 г. составил 1%, по санитарно-химическим показателям – 3,5%.

В целях улучшения качества питьевой воды необходимо продолжить целенаправленную работу, направленную на обеспечение водоснабжения населения доброкачественной водой: проверки объектов водоснабжения в районах республики, где имеются данные особенности, с применением всего спектра административных полномочий; осуществление мониторинга за санитарно-техническим состоянием водопроводных сооружений, социально-гигиенического мониторинга питьевой воды из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В 2020 г. мероприятия по данному направлению были направлены на достижение основных индикативных показателей:

повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населённых пунктов, обеспеченных питьевой водой ненадлежащего качества и не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;

стабилизацию удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

стабилизацию удельного веса проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В 2020 г. проведена инвентаризация и оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения, разработке региональной программы повышения качества водоснабжения с внедрением новых методов и технологий в рамках национального проекта «Экология» Федерального проекта «Чистая вода».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 августа 2019 г. № 244 утверждена программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы.

За период действия программы с 2019 по 2024 годы предусмотрена реализация 6 мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений канализации, осуществляющих сбросы в пойму р. Волга.

В 2020 г. в Республике Марий Эл в рамках регионального проекта продолжилась работа по строительству (реконструкции) двух объектов, начало строительства которых – 2019 год:

Строительство очистных сооружений в д. Поречке Ноля Мари-Турекского района Республики Марий Эл. 5 ноября 2020 г. объект введён в эксплуатацию;

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Козьмодемьянска. 6 декабря 2020 г. объект введён в эксплуатацию.

Реализация данных проектов позволит сократить годовой объём отводимых загрязнённых сточных ввод в реку Волгу на 2,00 млн м3.

В 2020 г. началась реализация объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством» (1 этап). Срок ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2024 г. По состоянию на конец 2020 г. техническая готовность объекта – 9,5%.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

Реконструкция системы водоснабжения в населенных пунктах Республики Марий Эл. Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных материалов.

Строительство очистных сооружений канализации в крупных населенных пунктах республики, или строительство автономных канализационных систем. Строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, также реконструкция изношенных сетей с использованием современных материалов.

Благоустройство и расчистка русела рек, озер, ручьев и прудов.

Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.

Разработка проектов, организация и соблюдение режима зон санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения Республики Марий Эл.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды.

Обеспечение снабжения муниципальных образований в Республике Марий Эл оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества.

Повышение защищенности населения республики, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, а также объектов экономики и социальной сферы, расположенных на таких территориях, от негативного воздействия паводковых вод.

Все водопользователи и водопотребители должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с лимитом.

## Мероприятия по охране почв

Пользование недрами, промышленное строительство, строительство гидроэлектростанций и объектов газоснабжения в Республики Марий Эл объективно связаны с нарушением почвенного покрова, значительными преобразованиями природных ландшафтов. Нарушенные земли характеризуются низкой хозяйственной ценностью, ухудшают санитарно-гигиенические условия жизни населения.

Загрязнение почвенно-растительного покрова тяжелыми металлами, бенз(а)пиреном, нефтепродуктами и сложными органическими веществами связано с выбросами промышленных предприятий и транспорта. Обычно зоны значительного загрязнения имеют небольшую площадь вдоль автодорог, вблизи промышленных предприятий и аэродромов. Загрязнение и подкисление почв также бывает связано с трансграничным переносом тяжелых металлов, оксидов серы и азота.

К нерациональному использованию земель населенных пунктов приводят такие негативные явления, как загрязнение отходами, нецелевое использование земель, самовольное занятие земельных участков, несанкционированные изменения границ землепользований и другие.

Одной из актуальнейших проблем в Республике Марий Эл в настоящее время является деградация земель сельскохозяйственного назначения.

Одной из основных причин наблюдающейся деградации сельскохозяйственных земель республики является снижение общего уровня культуры земледелия. Основные причины культуртехнической неустроенности земельных угодий скрыты в недостаточном бюджетном ассигновании, выделяемом на эти цели, невыполнении культуртехнических мелиораций и некачественном ведении сельскохозяйственного производства. Решение этой проблемы требует проведения целенаправленной политики, направленной на сохранение и увеличение продуктивных земель.

Прекращение работ по восстановлению нарушенных земель в связи с отсутствием денежных средств или ликвидацией предприятий ведет к развитию эрозионных процессов под воздействием почвенно-климатических условий.

Одной из серьезных экологических проблем землепользования является проблема несанкционированной добычи общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) на землях сельскохозяйственного назначения: не производится перевод земель в другую категорию, проекты рекультивации земель отсутствуют, рекультивация земель после отработки карьеров не проводится; плодородный слой почвы снимается неселективно, путем перемешивания с нижними горизонтами, что ведет к его уничтожению.

Для решения вышеуказанных проблем проектом СТП предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

Обновление материалов почвенных, геоботанических обследований территории Республики Марий Эл;

Проведение новой инвентаризации нарушенных земель, разработка соответствующих проектов рекультивации земель и финансирование работ по восстановлению участков указанных земель. На предприятиях, деятельность которых связана с нарушением земель, неотъемлемой частью технологического процесса должна быть рекультивация земель, направленная на восстановление продуктивности, ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды;

Усиление государственного земельного надзора (контроля) за использованием и охраной земель, соблюдением земельного законодательства в связи с загрязнением земель производственными и бытовыми отходами, нарушением земель в процессе хозяйственной деятельности, усложняющими экологическую обстановку в населенных пунктах Республики Марий Эл;

Проведение мероприятий по поддержке почвенного плодородия, включающие финансирование работ по ремонту мелиоративных систем, научное обеспечение отрасли растениеводства, субсидирование приобретения минеральных удобрений.

## Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектом СТП предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

Проведение мероприятий по лесовосстановлению;

Проведение лесопатологических обследований для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий;

Защита лесов от пожара;

Контроль за незаконным отловом животных;

Ведение Красной книги Республики Марий Эл;

Развитие системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения;

Обеспечение устойчивого функционирования системы ООПТ, соблюдение режима их охраны;

Контроль за численностью популяций животных, занесенных в Красную книгу.

Увеличение количества ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы, до 100%.

Эколого-просветительская деятельность среди населения.

## Мероприятия для обеспечения радиационной безопасности

Основными направлениями обеспечения радиационной безопасности и предотвращения радиационного загрязнения природной среды на территории Республики Марий Эл являются:

Проведение радиационного мониторинга, обеспечивающего получение достоверной информации о радиационной обстановке на территории Республики Марий Эл;

Организация системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

Проведение мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационных аварий.

## Перспективы развития отрасли по обращению с отходами

Для обеспечения безопасности в области обращения с отходами производства и потребления в 2020 году на территории Республики Марий Эл были реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 года № 398.

В республике разработана Территориальная схема обращения с отходами (утверждена приказом министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 16 января 2020 г. № 18), предусматривающая решение задач по максимальному использованию исходного сырья и материалов; предотвращению образования отходов; сокращению образования отходов и снижению класса их опасности в источниках их образования; обработки, утилизации, обезвреживании отходов.

По данным Схемы обращения с отходами рекомендовано строительство новых объектов, таких как мусоросортировочные комплексы и полигоны ТКО, реконструкция существующих объектов и ликвидация переполненных полигонов.

Таблица 9.6-1.

Проектные мусоросортировочные комплексы

|  | Муниципальный район | Адрес | Географические координаты, кадастровый квартал | Примечание | Планируемая дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ «г. Йошкар-Ола» | г.Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, 109 | 56.621073, 47.840193 | Реконструкция с увеличением мощности до 200000 т/г | 2024 |
| 2 | Городской округ «г. Волжск» | Республика Марий Эл, г. Волжск | Кадастровый номер: 12:16:0602001:751 | Строительство. Мощность 50000 т/г | 2022 |
| 3 | Сернурский муниципальный район | Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт Сернур | 56.918508, 49.146616 | Строительство. Мощность 40000 т/г | 2022 |
| 4 | Горномарийский муниципальный район | Республика Марий Эл, Горномарийский район, дер. Кадышево | 56.274470, 46.534603 | Строительство. Мощность 15000 т/г | 2021 |

Таблица 9.6-2.

Строительство проектных полигонов

|  | Муниципальный район | Адрес | Географические координаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон, Медведевский муниципальный район | Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Кучки | 56.631003, 47.550759 | Реконструкция (новые карты), 2024 год |
| 2 | Объект компостирования, Медведевский муниципальный район | Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район | 56.631003, 47.550759 | Строительство, 2024 год |

Таблица 9.6-3.

Перечень полигонов планируемых к ликвидации

|  | Муниципальный район | Адрес | Географические координаты, кадастровый квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон, Волжский муниципальный район | Республика Марий Эл, Волжский район, 900 м северо-западнее окраины д. Старые Параты | 55.985572 48.619106 55.986076 48.619250 55.985731 48.623386 55.985227 48.623252 |
| 2 | Полигон, Звениговский муниципальный район | Республика Марий Эл, Звениговский район, у д. Энервож | в северо-восточной части кадастрового квартала Кадастровый номер: 12:14:0705002:71 |
| 3 | Полигон, Звениговский муниципальный район | Республика Марий Эл, Звениговский район, у пос. Суслонгер | в юго-западной части кадастрового квартала 12:14:0303002 Кадастровый номер: 12:14:0303002:204 |
| 4 | Полигон, Горномарийский муниципальный район | Республика Марий Эл, Горномарийский район, в 350 метров северо-восточнее п. Октябрьский | - |

В декабре 2020 года администрациями г. Козьмодемьянска, Горномарийского муниципального района и ИП Алтыбаевой С.А. заключен трёхсторонний договор аренды сортировочной линии твёрдых коммунальных отходов в Горномарийском районе (зона № 2).

Доставку, установку, пуско-наладочные работы мусоросортировочной линии предусмотрено осуществить в срок до 1 октября 2021 г.

Запланированное в рамках реализации регионального проекта строительство на территории республики мусоросортировочных комплексов позволит значительно снизить количество отходов, направляемых на захоронение.

Способы организации раздельного накопления ТКО установлены Порядком накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Марий Эл, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды от 2 октября 2019 г. № 494.

В 2020 г. система раздельного накопления отходов в республике внедрена на территориях пгт Медведево, пгт Советский, г. Йошкар-Олы путём сбора вторсырья (установлено 167 контейнеров).

Региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Республике Марий Эл планируется строительство четырех мусоросортировочных комплексов в г. Йошкар-Оле, г. Волжске, пгт Сернур, дер. Кадышево Горномарийского района, а также объекта утилизации (переработки) – объекта компостирования твердых коммунальных отходов в Медведевском районе. Сроки реализации данных мероприятий – 2021-2024 годы. Строительство указанных объектов будет осуществляться за счет средств внебюджетных источников (частных инвестиций).

Заключено соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Марий Эл и ООО «Чистый город» при реализации инвестиционных проектов по строительству мусоросортировочных комплексов в г. Йошкар-Оле, г. Волжске, пгт Сернур.

В соответствии с соглашением о взаимодействии в области обращения с ТКО на территории городского округа «Город Козьмодемьянск», муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» Республики Марий Эл в 2021 году запланирована установка мобильной мусоросортировочной линии у дер. Кадышево Горномарийского района мощностью до 15 тыс.т/год. Инвестором ИП Алтыбаевой С. А. заключен договор поставки оборудования.

Региональным проектом «Чистая страна» национального проекта «Экология» предусмотрена рекультивация двух объектов: полигона бытовых и промышленных отходов у пос. Октябрьский Горномарийского района и полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района.

Полигон у пос. Октябрьский Горномарийского района закрыт в 2010 году, включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде приказом Минприроды России от 25.09.2018 № 458. Рекультивация полигона предусмотрена региональным проектом за счет средств федерального бюджета. Минприроды Республики Марий Эл направлена в адрес Минприроды России в установленные сроки заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета, но финансовые средства из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл не были выделены, так как полигон не соответствует критериям, а именно не находится на территории города.

Полигон у дер. Старые Параты Волжского района закрыт в 2018 году, исключен из ГРОРО. Минприроды Республики Марий Эл подготовлены и направлены материалы для включения полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Раздельное накопление отходов. Организация раздельного накопления отходов, в том числе ТКО, предусмотрена государственной программой, Территориальной схемой обращения с отходами Республики Марий Эл.

Способы организации раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых отходов (вторсырья) и плотности застройки территории установлены Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Марий Эл, утвержденным приказом Министерства от 2 октября 2019 г. № 494.

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 30 сентября 2020 г. № 435-р утвержден План мероприятий по экологическому просвещению и повышению мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и потреблению биоразлагаемых тары и упаковки на территории Республики Марий Эл.

В настоящее время на территории пгт Медведево, пгт Советский и г. Йошкар-Олы установлено 232 контейнера для раздельного накопления ТКО. в республике организованы стационарные пункты приема вторичного сырья.

Для создания на территории Республики Марий Эл эффективной системы обращения с отходами с вовлечением их в повторный хозяйственный оборот, уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения республики, соблюдения права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышения общей экологической культуры населения необходимо решить следующие задачи:

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Республике Марий Эл;

Создание условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством;

Реализация Территориальной схемы обращения с отходами;

Строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

Ликвидация несанкционированных свалок;

Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

Строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

Создание системы сбора отходов в местах отдыха населения Республики Марий Эл, находящихся вне населенных пунктов;

Организация системы раздельного сбора отходов;

Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

Формирование экологической культуры населения Республики Марий Эл в вопросах безопасного обращения с отходами.

Основными задачами управления отходами в Республике Марий Эл являются:

Максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

Оптимальная эксплуатация полигонов ТКО с учетом последующей рекультивации территорий;

Организация региональной и межрегиональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе создаваемого «информационного банка отходов».

Ещё проектом СТП предлагается:

Недопущение образования несанкционированных свалок на территории Республики Марий Эл.

Охват всех населенных пунктов системой сбора твердых коммунальных отходов.

Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Организация планово-регулярной механизированной уборки усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Создание новых особо охраняемых природных территорий в разрезе муниципальных образований предусмотрено в «Схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл» от 31.12.2015 г. №756 «Об утверждении Схемы развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл».

Схема определяет способы развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл и разработана с целью сохранения и восстановления природных сообществ, особо ценных и уникальных природных комплексов республики в условиях организации устойчивого природопользования и экономического развития Республики Марий Эл.

Схемой предусматривается организация 61 новой ООПТ республиканского значения, в том числе: 5 заказников и 56 памятников природы, без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых планируется создание ООПТ республиканского значения, а также расширение действующего государственного природного биологического заказника республиканского значения Республики Марий Эл «Холодный ключ» за счет присоединения прилегающих луговых массивов.

Площадь ООПТ республиканского значения за счет организации новых заказников и памятников природы и расширения действующего государственного природного биологического заказника республиканского значения Республики Марий Эл «Холодный ключ» увеличится на 38,6 тыс. гектаров.

В настоящее время в рамках реализации Схемы уже создано 4 особо охраняемые природные территории республиканского значения Республики Марий Эл.

Перечень проектируемых особо охраняемых природных территорий республиканского значения Республики Марий Эл (в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 11.06.2021) приведен в таблице 10.-1.

Таблица 10-1.

Перечень проектируемых ООПТ республиканского значения

|  | Наименование объекта | Район | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные природные заказники |
| 1. | Лутоша | Горномарийский | 8800 |
| 2. | Студеный ключ или Липшинский | Звениговский | 1610 |
| 3. | Соленая Грязь | Оршанский, Советский | 1030 |
| 4. | Государственный природный биологический заказник республиканского значения Республики Марий Эл Холодный ключ (расширение) | Мари-Турекский | 320 |
| Всего | 11760 |
| Памятники природы |
| 1. | Остепнённые балки по р. Петьялке | Волжский | 255 |
| 2. | Луговые и облесенные балки и склоны по р. Вопса | Волжский | 1000 |
| 3. | Устье реки Илеть | Волжский | 3200 |
| 4. | Озеро Югдем | Волжский | 50 |
| 5. | Географические культуры дуба черешчатого | Волжский | 10 |
| 6. | Урочище Чёртово Городище | Горномарийский | 1070 |
| 7. | Иоанова Гора | Горномарийский | 204 |
| 8. | Устье реки Сундырь | Горномарийский | 224 |
| 9. | Малахайский (восточнее дер. Токари) | Горномарийский | 145 |
| 10. | Озеро Кучкоер | Звениговский | 128 |
| 11. | Озеро Находка | Звениговский | 111 |
| 12. | Урочище Камить-Шур | Звениговский | 300 |
| 13. | Остров Казин | Звениговский | 490 |
| 14. | Полуостров Сидельниковский | Звениговский | 1080 |
| 15. | Место произрастания костяники хмелелистной | Килемарский | 190 |
| 16. | Болото Большое Кундышское | Килемарский | 1450 |
| 17. | Озёро Малый Касьяр | Килемарский | 130 |
| 18. | Долина реки Арда | Килемарский | 520 |
| 19. | Болото Куж-Куп | Килемарский | 230 |
| 20. | Болото Кого-Куп | Килемарский | 200 |
| 21. | Озеро Юксары | Килемарский | 200 |
| 22. | Озеро Молевое | Килемарский | 160 |
| 23. | Верховья реки Шойка | Куженерский | 1450 |
| 24. | Сосновые леса и долина реки Шойки близ дер. Русские Шои | Куженерский | 710 |
| 25. | Кумерская Гора (близ с. Мари-Билямор) | Мари-Турекский | 230 |
| 26. | Южные мергелистые склоны к реке Ноля | Мари-Турекский | 130 |
| 27. | Юго-западный мергелистый склон Толет Нур | Мари-Турекский | 74 |
| 28. | Гора Тура Сер (Крутой берег) | Мари-Турекский | 190 |
| 29. | Гора Чара Курык (Лысая Гора) | Мари-Турекский | 44 |
| 30. | Южные склоны к р. Ноля | Мари-Турекский | 180 |
| 31. | Известняково-мергелистые склоны к р. Сюльтинка и р. Сарда | Мари-Турекский | 65 |
| 32. | Ручей Сырая Добра с прилегающим лесным массивом | Мари-Турекский | 1130 |
| 33. | Места произрастания лунника оживающего по р. Ошла | Медведевский | 900 |
| 34. | Ручей Студенка с прилегающим лесным массивом | Медведевский | 900 |
| 35. | Место произрастания редких видов папоротников | Медведевский | 5 |
| 36. | Урочище Большая Рамень | Медведевский | 217 |
| 37. | Озеро Паленое | Медведевский | 230 |
| 38. | Хвойно-широколиственные леса близ п. Старожильск | Медведевский | 85 |
| 39. | Остепнённые сосняки близ п. Силикатный | Медведевский | 700 |
| 40. | Юго-западные мергелистые склоны к р. Кужмара | Моркинский | 140 |
| 41. | Гора Коркан Курык | Моркинский | 93 |
| 42. | Озеро Шургаер | Моркинский | 9,5 |
| 43. | Гора Малый Карман Курык | Моркинский | 15,3 |
| 44. | Гора Овда Курык (Тумерская гора) | Моркинский | 460 |
| 45 | Озеро Юрдур с долиной р. Вончо | Моркинский | 267 |
| 46 | Елово-сосновые леса у д. Ялпаево | Новоторъяльский | 80 |
| 47. | Урочище Кугыжан кожер | Параньгинский | 3 |
| 48. | Долина реки Немда | Сернурский | 400 |
| 49. | Долина реки Лаж | Сернурский | 487 |
| 50. | Место произрастания ветринички алтайской у дер. Куракино | Сернурский | 14,5 |
| 51. | Болото Юшут I | Советский | 1000 |
| 52. | Место обитания водяного ореха у д. Удельная | Юринский | 10 |
| 53. | Бардицкий бор | Юринский | 550 |
| 54. | Озеро Патьяр | Юринский | 195 |
| 55. | Озеро Женское | Юринский | 125 |
| Всего | 22436,3 |
| Итого проектируемых ООПТ | 34196,3 |

Проектом предлагается продолжать следующие работы:

Благоустройство и создание рекреационной инфраструктуры на территориях ООПТ используемых в рекреационных целях;

Проводить эколого-информационные и просветительские акции, такие как «Чистый лес, чистый родник», акции, приуроченные ко Дню Победы с привлечением школьников, студентов, волонтеров и заинтересованных лиц;

Расчистка и маркировка троп;

Беседа с туристскими группами по соблюдению техники безопасности, режима ООПТ и правил пожарной безопасности;

Установка и мониторинг фотоловушек в местах миграции диких животных;

Установка дополнительных информационных предупредительных аншлагов;

Мониторинг и учет объектов животного мира, в том числе и проведение работ по выявлению следов присутствия редких животных;

Проведение работ по недопущению передвижения механических транспортных средств на территориях ООПТ;

Выполнять научно-исследовательские работы по ведению мониторинга видов растений, грибов и животных, включенных в Красную книгу Республики Марий Эл.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Существующие противопожарные подразделения не обеспечивают выполнение требований ст. 76 федерального закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о нормативном времени прибытия первого подразделения к месту возгорания.

Проектом предлагается организация противопожарных подразделений республиканского уровня в следующих населенных пунктах республики: д. Зиновьево, д. Кузьмино, пос. Карасьяры, д. Кукмарь, д. Чирки, д. Шура, д. Немда-Обалыш, д. Кузнецы, д. Кучко-Памаш, д. Нурумбал, д. Сардаял, д. Руду-Шургуял, д. Алешкино, д. Удюрма, д. Иванбеляк, д. Уржумка, д. Мари-Луговая, с. Керебеляк, пос. Три Рутки, д. Заовражные Юлъялы, п. Шары, д. Яштуга, с. Покровское, п. Юрино.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

Рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

Предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

Разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

Декларирование промышленной безопасности;

Лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

Проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Конкретные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций реализуются в ходе подготовки объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Эта подготовка осуществляется путем проведения названных ранее отдельных мероприятий, реализации планов и целевых программ, целенаправленной работы объектов и отраслей экономики в соответствующих режимах функционирования РСЧС.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. в качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое.     Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Инженерно - технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне предусматривают:

Предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

Наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

Преимущественное применение активных методов защиты;

Производство работ способами, не приводящими к появлению новых и интенсификации действующих процессов; сохранение заповедных зон, ландшафтов, памятников и т.п.;

Сочетание проводимых предупредительных мероприятий, с мероприятиями по охране окружающей среды;

Мониторинг и систематический контроль (в необходимых случаях) за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой инженерных защитных сооружений (дамб, плотин, и др.).

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Основные действия по снижению опасностей возникновения пожаров:

При освоении новых территорий, в том числе под населенные пункты, следует осуществлять мероприятия, исключающие распространение лесных пожаров;

Строительство зданий для служб МЧС, в том числе пожарных депо, обеспечение подразделений необходимым оборудованием с учетом специфики строящихся объектов;

Замена изношенных промышленно-производственных фондов и оборудования в пожароопасных отраслях промышленности (34-51% в машиностроении, более 50 % в легкой промышленности, до 80% в лесопромышленном комплексе), как источников возгораний и возникновения чрезвычайных ситуаций;

Мероприятия, обеспечивающие необходимый уровень безопасности, на производствах лакокрасочных изделий;

Оснащение потенциально опасных, технически сложных, уникальных объектов с массовым пребыванием людей структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

Снос жилого фонда ТПО ЖКХ УР, находящегося в аварийном состоянии и не подлежащего восстановлению;

Устройство дорог с твердым покрытием на территории республики (56% дорог имеют усовершенствованное покрытие), организацию их содержания и возможность сообщения с населенными пунктами, в том числе в зимнее время с целью оперативного реагирования на ЧС и пожары;

Замена, ремонт сетей водоснабжения (более 20% изношено) в населенных пунктах, дополнительное устройство водозаборов и резервных источников водоснабжения для обеспечения пожаротушения;

Обеспечение всех населенных пунктов телефонной связью.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Необходимо предусмотреть устройство в населенных пунктах источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров

здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные);

Необходимо предусмотреть первичные мероприятия пожарной безопасности

реализация полномочий органов местного самоуправления по решению организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности;

разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Необходимо оформление декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1;

На уровне генеральных планов сельских и городских поселений, городских округов при планировке и застройке их территорий должны учитываться требования пожарной безопасности.

Пожаровзрывоопасные объекты должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва;

Должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям;

Необходимо предусмотреть беспрепятственный подъезд пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды;

При строительстве жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений промышленных организаций необходимо учитывать противопожарные расстояния между ними в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

В соответствии со Ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Выделение земельных участков для размещения объектов пожарной охраны осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня (в генеральных планах муниципальных поселений и отдельных населенных пунктов) в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95), ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (конец 2020 года) | Первая очередь (2030 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |
| 1.1 | Численность населения Республики Марий Эл, всего | тыс. чел. | 675,3 | 672,6 | 665 |
| 2 | Объекты обслуживания населения |
| 2.1 | Объекты в области образования регионального значения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Учреждения начального профессионального образования | мест | 2155 | 4708 | 4655 |
| 2.1.2 | Учреждения среднего профессионального образования | мест | 13247 | не менее 12107 | не менее 11970 |
| 2.2 | Объекты в области здравоохранения регионального значения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Стационары для взрослых и детей | коек | 6900 | 9060 | 8958 |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещений в смену | 21600 | не менее 12208 | не менее 12070 |
| 2.3 | Объекты в области социального обслуживания населения регионального значения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест | 2594 | не менее 2018 | не менее 1995 |
| 2.3.2 | Дом-интернат для детей инвалидов | мест | 290 | 1345 | 1330 |
| 2.3.3 | Центр социальной помощи семье и детям | объект | 25 | не менее 19 | не менее 19 |
| 2.3.4 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 17 | 19 | 19 |
| 2.4 | Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 130,8 | 346,5 | 367,5 |
| 2.4.2 | Спортивные залы | кв. м площади пола зала | 58899 | 470,8 | 465,5 |
| 2.4.3 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 7470 | 235410 | 232750 |
| 2.5 | Объекты в области культуры |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Клубы | мест | нет данных | 53808 | 53200 |
| 2.5.2 | Кинотеатры | мест | нет данных | 16815 | 16625 |
| 2.5.3 | Театры | мест | нет данных | 3363 | 3325 |
| 2.5.4 | Концертные залы | мест | нет данных | 2354 | 2328 |
| 2.4.5 | Цирки | мест | нет данных | 2354 | 2328 |

# Footnotes

Постановление Правительства Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Новое здание гуманитарной гимназии «Синяя птица»

Постановление Правительства Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Постановление Правительства Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Постановление Правительства Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Постановление Правительства Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Наименование дороги приведено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

Наименование дороги приведено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»