ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Семисолинское сельское поселение» Моркинского района

Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 152-12 от 6 июня  2012 г._

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

«Семисолинское сельское поселение» Моркинского района

Республики Марий Эл

СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12 Генеральный план муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» Медведевского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка. Графические материалы).

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

Главный архитектор проекта					А. Н. Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Введение |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 7 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 7 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 8 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 8 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 8 |
|  | 3.1 | Климат |  | 8 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 9 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 10 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 11 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 11 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 11 |
|  | 3.7 | Минеральные источники |  | 12 |
|  | 3.8 | Инженерно-геологическое районирование |  | 12 |
|  | 3.9 | Гидрографическая характеристика |  | 12 |
|  | 3.10 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.11 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.12 | Распределение лесов по зонам планируемого освоения, в том числе по видам использования и интенсивности освоения |  | 16 |
|  | 3.12.1 | Общая оценка перспектив освоения лесов |  | 16 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 17 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 17 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 19 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 20 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 24 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 25 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 31 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 33 |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  | 36 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 36 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 36 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 37 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 38 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 40 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 44 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 44 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 44 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населенных пунктов поселения |  | 45 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 47 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 48 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 48 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 50 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 55 |
| Раздел 12. | Исходная документация |  |  |
| Раздел 13. | Графические материалы |  |  |
| Схема № 1. | Положение Семисолинского сельского поселения в Моркинском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-3-1; ГП-3-2; ГП-3-3 |
| Схема № 4. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-4 |
| Схема № 5. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-5-1; ГП-5-2; ГП-5-3 |
| Схема № 6. | Инженерная инфраструктура | ГП-6 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» Моркинского района (далее Семисолинское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 152-12 от 6 июня 2012 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Семисолинского сельского поселения от 5 апреля 2011 г. № 32 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Семисолинское сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9 «О реестре административно-территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально-экономического развития Республики Марий Эл, Моркинского муниципального района, Семисолинского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Минэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Моркинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Семисолинском сельским поселением; Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Семисолинское сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план Семисолинского сельского поселения – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Генеральный план Семисолинского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Семисолинского сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.  Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Семисолинского сельского поселения выполнен в Системе ГИС
в программе MapInfo.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Моркинский район, в состав которого входит Семисолинское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура -13,7о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июне 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 540 мм. Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.  Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года, и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продол-жительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -34о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы  160 - 180 см.  Средняя высота снежного покрова 53 см, продолжительность снежного покрова – 140-150 дней. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячн. темп. воздуха 0C | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| Абс. миним. 0C | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| Абс. максим. 0C | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относит. влаж-ность воздуха % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осадков мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покров см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Скор.ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с ветром более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Дни с грозой | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 26 |
| Дни солнечного сияния (часов) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почвы

Условия почвообразования на территории поселения определяют развитие почв по подзолистому типу. На процесс подзолообразования накладывается дерновый. Дерново-подзолистые серые среднегумуссированные почвы развиваются под хвойно-лиственными лесами с участком широколиственных пород. Почвы в южной части песчаные, супесчаные, в северной части -глинистые и суглинистые, в пониженных - торфяные. Почвы обладают сравнительно низким перегнойным горизонтом, низким содержанием гумуса (1,5 — 2,5%), характеризуются низким природным плодородием по сравнению с подзолистыми почвами. Развиты дерново-слабо- и среднеподзолистые супесчаные почвы (с пятнами собственно подзолистых песчаных почв) на древне-аллювиальных рыхлых песках. Подзолистые почвы характеризуются небольшим содержанием органических веществ и минеральных соединений, кислой реакцией. Почвы обладают непрочной структурой, имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует; вследствие неблагоприятных агрохимических свойств редко осваивается под пашню. В целом дерново-подзолистые почвы плодороднее, чем подзолистые. Песчаные почвы — бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но тёплые и мягкие для обработки. Лучшими по механическому составу считаются средне- и мелкосуглинистые почвы, обладающие лучшими качествами песчаных и глинистых отложений. Отдельными участками в пределах поселения развиты торфянисто-подзолисто-глеевые почвы, являющиеся переходными к болотным почвам. Они развиваются в депрессиях рельефа, характеризуются повышенным увлажнением, встречаются как под лесными массивами, так и под сельскохозяйственными угодьями.

3.3. Растительность

Растительность на территории поселения представлена лесами хвойных и лиственных пород. Преобладают сосновые леса, имеются заболоченные территории.  В целом по санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительность благоприятна в рекреационном отношении. Почти все лесные массивы доступны для проезда на автомашинах летом в сухое время и осенью с наступлением морозов.

Основные типы растительности:

Сосновые леса. Произрастают в различных условиях от возвышенных песчаных всхолмлений до сфагновых торфяных болот. Соответственно условиям произрастания бонитет колеблется от I класса до V.  Средняя полнота 0,6 - 0,7. В подлеске рябина, жимолость лесная, крушина ломкая, черёмуха. В напочвенном покрове брусника, черника, зелёные мхи.

Еловые леса. Подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. Бонитет I-V. Средняя полнота 0,6-0,7. В подлеске крушина, бересклет, калина, рябина.  В напочвенном покрове зелёные мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Берёзовые леса. Подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. Бонитет I-V. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове черника, зелёные мхи, брусника.

Растительность болот. Болота подразделяются на низинные, переходные и верховые. На наиболее крупных низинных болотах можно выделить три зоны: первая — от берега до 500 м шириной занята осоково-сфагоновым ельником, затем идёт зона сосняка осокового с примесью берёзы, в центре болота развита осоково-гипновая ассоциация. В осоково-сфагновом ельнике в древостое ель, со значительным участием берёзы. В напочвенном покрове осоки, вахта трилистная, майник двулистный, грушанка круглолистная, и мхи.  В сосняке осоковом в древостое сосна и берёза высотой 8-12м. В напочвенном покрове осоки и мхи. В осоково-гипновой ассоциации редкий древесный ярус состоит из разбросанных низкорослых куртин берёзы. В напочвенном покрове осоки, вахта трилистная. Верховые болота. Растительность бедна по флористическому составу. Это связано с тем, что развитие мощного покрова из сфагновых мхов создаёт особый экологический режим. Из других растений характерны для этих болот: клюква, подбел, багульник, брусника, черника, морошка, пушица, осоки. На общем фоне этого покрова выделяются низкорослые экземпляры берёзы карликовой и несколько видов ивы. Переходные болота занимают среднее положение между низинными и верховыми болотами.

Пойменные луга. Представлены лугами поймы реки Ировка. Делятся на луга малой поемности с продолжительностью затопления 4 - 5 дней. В травостое лугов малой поемности овсяница красная, полевица белая, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, лютик едкий, хвощ луговой, подмаренник, щавель. Урожайность этих лугов невысокая (10 - 12 центнеров с гектара). На территории поселения имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодовоягодные растения. Промышленно-техническое сырьё представлено лубо-волокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями.

3.4. Рельеф

Рельеф: волнистая равнина, возвышенная в северо-восточной и юго-западной части, пересеченная долинами рек и множество ручьев и оврагов, местами заболоченная.

По характеру рельефа это равнина с абсолютными отметками 80-120 м, на отдельных участках до 145 м. В южной части здесь развиты эоловые всхолмления, высота холмов в среднем составляет 3-5 м.  К понижениям рельефа приурочены болота преимущественно низинного типа. Средняя мощность торфа достигает 3 м. По территории поселения протекает  река Ировка.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении района до глубины 240 м принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Пермские отложения представлены верхним отделом и подразделяются на два яруса казанский и татарский. Семисолинское сельское поселение обладает значительными запасами полезных ископаемых. Важнейшими из них являются: карбонатные породы для производства щебня, строительной извести, залежи гипсов и ангидридов (Чукшинское месторождение); цементное сырье (Кушнанурское месторождение). Имеются запасы торфа. По литологическому составу отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми, в верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород - от нескольких до 40 м, мощность 10 - 78 м. Аллювиальные отложения подразделяются на древние и современные. Древний аллювий слагает первые надпойменные террасы рек. Это разнозернистые пески с маломощными прослоями глин и суглинков. Мощность отложений от 2 - 5 до 20 м. Современный аллювий развит в пойме реки и представлен песками иловатыми, супесями и суглинками, мощностью 5 - 10 м. Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов. Представлены преимущественно суглинками лесовидными, пылеватыми, макропористыми, в основании разреза - с содержанием щебёнки.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Моркинского района, в состав которого входит Семисолинское поселение, в гидрологическом отношении входит в состав Волго-Вятского артезианского бассейна. В данной зоне развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам. В толще четвертичных отложений развит  аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт, приуроченный как к древним, так и к современным образованиям. Водовмещающие породы - пески с прослоями супеси и суглинков (в кровле пески мелкозернистые, в подошве - среднезернистые и крупнозернистые). Водоупором водоносного горизонта служат глины неогена. Водоносный горизонт безнапорный, на отдельных участках появляется местный напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием прослоев суглинков и глин в песчаной толще. Воды пресные. В воде содержится железо в количестве 1,5 мг/л и более. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности. Эксплуатируется отдельными скважинами и колодцами. К неогеновым отложениям приурочен водоносный горизонт, имеющий широкое распространение. Водовмещающими породами  являются среднезернистые и крупнозернистые кварцевые пески с гравием и галькой. Водоносный горизонт напорный, величина напора 10 - 36 м, верхний водоупор - глины неогена, нижний - отложения татарского яруса верхней перми глины, алевролиты. Там, где в кровле отсутствуют глины, неогеновый водоносный горизонт гидравлически связан с четвертичным водоносным горизонтом. Воды пресные, но содержат нередко железо в количестве до 2 мг/л и более. В толще верхнепермских пород содержатся три водоносных горизонта - верхнетатарский, нижнетатарский (уржумский) и казанский. Водосодержащими породами являются трещиноватые известняки, мергели и песчаники. Воды трещинно-пластовые, напорные. От загрязнения с поверхности воды защищены покровными суглинками или прослоями глин пермского возраста.

3.7 Минеральных источников на территории Семисолинского поселения нет.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

По характеру рельефа - это холмистая  равнина с абсолютными отметками 80 - 145 м, слабо расчленённая долинами реки  и ручьёв, имеются пруды и озера. Местами на равнине встречаются эоловые холмы, относительная высота которых 8 - 25 м. Пески, слагающие холмы, обычно закреплены растительностью и не перевеваются. На территории широко развито поверхностное заболачивание, а к понижениям рельефа приурочены болота, низинного и верхового типа, где мощность торфа достигает 6 м. С поверхности развиты аллювиальные и флювиогляциальные пески разной зернистости с прослоями супесей и суглинков. Грунты являются достаточно надёжным основанием для гражданских сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 5 - 20 м, на заболоченных и заторфованных участках - на глубине менее 2 м. В целом данный подрайон благоприятен для градостроительного освоения за исключением болот с торфом мощностью более 2 м. Подрайон - Низкие надпойменные террасы - распространён наиболее широко (долина р.Ировка), где ширина его достигает 0,5-1 км. Поверхность террас равнинная, с наличием болот низинного типа. Сложены террасы аллювиальными песками разной зернистости, мощность которых изменяется от 2 до 20 м. На болотах развит торф мощностью до 2 - 3 м. Аллювий подстилается известняками, мергелями и доломитами пермского возраста. Грунтовые воды залегают на глубине 1 - 8 м. В целом район благоприятен для строительства, но местами градостроительное освоение потребует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. Несущая способность грунтов основания достаточна для любого вида гражданского строительства.

3.9. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Ировка, прудами, озерами  и множеством ручьев и родников. Река Ировка пересекает территорию поселения средним участком течения. Берёт начало в пределах Куженерского района и впадает в реку Илеть. Притоками в пределах рассматриваемой территории – являются малые ручейки и речки.

Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжительностью 1-1,5 месяца и низким уровнем в остальное время года. Весенний подъем уровней на реке начинается в конце марта - начале апреля, пик наступает во второй - третьей декаде апреля, заканчивается половодье в начале мая. Наивысший подъём уровней над меженным составляет 1,5- 2,0 м.  Затопление пойм происходит не ежегодно. Средняя продолжительность стояния воды на пойме на малых водосборах не превышает 1 дня, в наиболее многоводные годы продолжительность стояния воды увеличивается в 1,5 - 2 раза. В конце мая - начале июня устанавливается устойчивая и продолжительная межень, в течение которой наблюдаются наиболее низкие уровни в году. Низкие летне-осенние уровни устанавливаются обычно со второй  декады июня до середины июля. Изредка межень прерывается летне-осенними дождевыми паводками. Зимний режим реки характеризуется появлением первых ледовых образований в виде заберегов в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда составляет 35 - 60 см. Средняя продолжительность ледостава составляет 130 - 155 дней. После очищения реки ото льда начинается интенсивный нагрев воды, способствующий развитию водной растительности и достигает максимального прогрева в 24 - 260 С во второй-третьей декаде июля. На отдельных участках реки с обильными выходами грунтовых вод среднемесячная температура ниже на 1,50. В конце июля начинается постепенное охлаждение воды. Купальный сезон составляет в среднем 2 - 2,5 месяца.Кислородный режим реки удовлетворительный в течение всего года. Реакция слабощелочная. Наблюдения за санитарным состоянием проводятся. Поверхностные воды района гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Минерализация рек наибольшую величину имеет в период весенней и зимней межени и наименьшую в период прохождения половодья. Жёсткость воды также колеблется от наименьших значений весной до наибольших в межень. Пруды используются для хозяйственно – бытовых нужд и в противопожарных целях.Водоёмы не испытывают прямого влияния промышленных предприятий.  Загрязняющие вещества (соединения железа, марганца, меди, легкоокисляемые органические вещества по БПК5) поступают из атмосферы, с водой притоков и поверхностным стоком. На территории поселения западнее д. Алмаметьево (на 300 м) расположен пруд хозяйственно-бытового, противоэрозионного назначения, емкостью 1005,0 тыс. куб.м., прощадью 31,76 га

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

Семисолинское сельское поселение обладает значительными запасами полезных ископаемых. Важнейшими из них являются: карбонатные породы для производства щебня, строительной извести, залежи гипсов и ангидридов (Чукшинское месторождение); цементное сырье (Кушнанурское месторождение). Имеются запасы торфа.

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Семисолинское  поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Общая площадь земель государственного лесного фонда поселения составляют 22049,22 га. Леса государственного лесного фонда обслуживаются двумя лесничествами – Семисолинское участковое лесничество и Уньжинское участковое лесничество.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Всего земель лесного фонда, га | В том числе |
| --- | --- |
|  | Лесные земли | Земли под с/х угод. | Земли под водными объектами | Земли под застрой- кой | Земли под до-рогами | Земли под бо-лотами | Нару- шенные земли | Прочие земли |
| 22049,22 | н.д. | н.д. | 19,20 | - | н.д. | н.д. | - | н.д. |

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов для собственных нужд:

- пространственное  размещение территории (близость к населённым пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по  обеспечению данного вида использования;

- определение объёма использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объёмов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- чёткое представлении об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ведение охотничь-его хозяйства и суще-ствление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключением лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собствен-ных нужд | леса, не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса, не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса -сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса -пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатации-онных лесов - пустыри, прога-лины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного хозяй-ства РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 9. Выращивание лес-ных плодовых, ягод-ных, декоративных растений, лекарствен-ных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной дея-тельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведеного анализа по перспективе раз-вития рекреационного исполь-зования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по гео-логическому изучению недр, раз-работка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зеленых зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно - исследова-тельской и образова-тельной деятельности | 1. Зона осуществления научно ис-следовательской деятельности и об-разовательной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведенного анализа в потребности испо-льзования лесов по дан. виду |
| 14. Строительство, реконструкция, эксп-луатация линий элект-ропередачи, линий связи, дорог, трубо-проводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования Рес-публики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооруже-ний |
| 15. Строительство и эксплуатация водох-ранилищ и иных ис-кусственных водных объектов, а также гид-ротехнических соору-жений и пециализи-рованных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искус-ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

3.12. Распределение лесов по зонам планируемого освоения, в том числе по видам использования и интенсивности освоения

3.12.1. Общая оценка перспектив освоения лесов

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Стратегический подход к лесоуправлению направлен на обеспечение потенциала доходности, наращивание которого обеспечивается системой лесохозяйственных мероприятий, по формированию экологически устойчивых и эффективных в коммерческом лесопользовании насаждений. Основные из них: сбалансированность спроса на лесопродукцию и услуги леса с ресурсным обеспечением, ресурсосберегающие инновационные технологии, многоресурсное лесоуправление, что в перспективе обеспечит конкурентоспособность экономического сектора экономики области. Тактическими экономическими целями лесоуправления рассматривается увеличение доходности в процессе использования и воспроизводства лесных ресурсов. Стратегическими факторами увеличения доходности лесного хозяйства являются предложение лесных ресурсов по видам пользования, повышение продуктивности лесов, формирование цен исходя из конъюнктуры рынка. Значительных ограничений на лесоэксплуатацию нет, за исключением защитных лесов, частично эксплуатационных, лесов пригородных зон, защитных полос вдоль рек и ПООТ. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности находятся подзоны рекреации, ООПТ, а  также подзона лесного хозяйства. Формирование подзон рекреационной деятельности направлено  на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты. Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории, организация крупных рекреационных зон и туристских центров направлены на формирование высокоэффективного и конкурентноспособного  туристского  комплекса  республики.

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Семисолинское сельское поселение  расположено в северной  части Моркинского  района. Оно граничит на западе с Себеусадским  сельским поселением,   на севере с Куженерским районом, и на востоке с Параньгинским районом, на юге с городским поселением Морки.

Площадь территории поселения составляет				29914,93 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения			  5632,48 га

земли населенных пунктов						  1441,82 га

земли промышленности, транспорта и другие			    791,41 га

земли лесного фонда						22049,22 га

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х целях

| Наименование пользователя | Количество участков | Используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего, га | в т.ч. пашня |
| СПК СХА «Семисола» |  | 2556 | 1291 |
| ИП Александров А.А. |  | 2450 | 278 |
| ИП Назаров А.И. | 2 | 10,6 | 10,6 |
| КФХ «Русь» | 2 | 5,4 | 5,4 |
| ИП Семенов Б.Э. | 3 | 50 | 10 |
| ИП «Золотое руно» | 1 | 2,8 | 2,8 |

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 18 населенных пунктов, общей площадью 1441,82 га.

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Алмаметьево | 0 | 0 | 52,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,39 | 117,76 | 0,95 | 0 | 0,58 | 19,37 | 271,08 |
| д. Б. Шоръял | 0 | 0 | 17,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,33 | 49,40 | 0 | 0 | 0,75 | 6,62 | 94,05 |
| д. Кокрем | 0 | 0 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 12,64 |
| д. Кушнанур | 0 | 0 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 14,61 |
| д. М. Морки | 0 | 0 | 21,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 34,07 | 0 | 0 | 0,50 | 5,99 | 77,50 |
| д. М. Шоръял | 0 | 0 | 12,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 24,52 | 0 | 0 | 0,06 | 2,19 | 45,43 |
| д. Малиновка | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 11,24 |
| д. Машнур | 0 | 0 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 6,06 |
| д. Нижняя | 0 | 0 | 40,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,29 | 83,82 | 0 | 0 | 0,11 | 17,53 | 194,63 |
| д. Нурумбал | 0 | 0 | 22,46 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 13,38 | 0 | 0 | 0,62 | 7,24 | 48,50 |
| д. Семисола | 0 | 0 | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,97 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0,05 | 56,69 | 40,81 | 0,74 | 0 | 1,95 | 13,70 | 179,43 |
| д. Сердеж | 0 | 0 | 11,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 36,31 | 0 | 0 | 0,34 | 3,70 | 57,83 |
| д. Чукша | 0 | 0 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 30,29 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 40,11 |
| д. Шордур | 0 | 0 | 51,42 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,30 | 49,85 | 0 | 0 | 0,41 | 12,11 | 152,93 |
| д. Шурга | 0 | 0 | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 12,88 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 24,97 |
| д. Ядыксола | 0 | 0 | 23,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,30 | 3,03 | 0 | 0 | 0,12 | 4,96 | 62,65 |
| с. Петровское | 0 | 0 | 63,42 | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0,67 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,19 | 0 | 0 | 5,70 | 17,05 | 148,16 |
| Всего: | 0 | 0 | 381,46 | 0 | 0 | 4,15 | 0 | 1,84 | 2,80 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0,05 | 255,89 | 565,89 | 1,69 | 0 | 11,28 | 121,06 | 1441,82 |

Земли промышленности

| № п/п | Наименование предприятий | Используемые земли (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чукшинский карьер» | 725,00 |
| 2 | ООО «Петровское» | 0,53 |
| 3 | ООО «Старт» | 1,20 |
| 4 | Семисолинское лесничество | 3,10 |
| 5 | Петровское лесничество | 1,30 |
| 6 | ИП Назарова (пилорама) | 0,80 |
| 7 | Хлебопекарня ИП Хамидуллина | 0,29 |
|  | Всего: | 732,23 |

Земли лесного фонда занимают основную часть территории поселения, которые обслуживается ГБУ РМЭ «Моркинское лесничество».

Особо охраняемые природные территории на территории поселения отсутствуют.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Семисолинского поселения составляет 29914,93 га, на территории находится 18 населенных пунктов, в которых проживает 2513 человек. По сравнению с 2010 годом население (2643) уменьшилось на 130 человек. Плотность населения по поселению составляет 11,9  чел на 1 га. Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Петровское- 321 чел., д. Семисола- 416 чел., д. Алмаметьево- 430 чел., д. Шордур-343 чел., д. Нижняя- 320 чел. Население в трудоспособном возрасте составляет 61,8 %, пенсионный возраст –17,2 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8,4 % и 12,5 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2012 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсион-ный возраст |
| д. Семисола | 396 | 261 | 36 | 42 | 57 |
| д. Алмаметьево | 406 | 229 | 28 | 51 | 98 |
| д. Большой Шоръял | 100 | 62 | 6 | 14 | 18 |
| д. Малиновка | 7 | 6 | - | 1 | - |
| д. Малые Морки | 115 | 64 | 7 | 24 | 20 |
| д. Нурумбал | 141 | 84 | 14 | 15 | 28 |
| д. Сердеж | 39 | 22 | 3 | 2 | 12 |
| д. Тумер | 4 | 2 | - | - | 2 |
| д. Чукша | 30 | 14 | 6 | 4 | 6 |
| д. Ядыксола | 138 | 78 | 16 | 25 | 19 |
| с. Петровское | 301 | 188 | 21 | 14 | 78 |
| д. Шордур | 329 | 227 | 18 | 45 | 39 |
| д. Нижняя | 320 | 204 | 38 | 48 | 30 |
| д. Шурга | 35 | 20 | 2 | 4 | 9 |
| д. Малый Шоръял | 109 | 68 | 11 | 21 | 9 |
| д. Кокрем | 23 | 14 | 2 | 1 | 6 |
| д. Машнур | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| д. Кушнанур | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| Всего: | 2513 | 1555 | 211 | 315 | 432 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Моркинского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Семисолинскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2012 г. | Среднесрочная перспектива - 2021 г. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Семисолинское | 2513 | 2800 | 2900 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 46 субъектов хозяйствования:

- 7 производственных и промышленных предприятий;

- 3 образовательно-воспитательные учреждения и 1 Детский сад «Василек»;

- 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

- пожарная часть- 51;

- 9 учреждения культуры;

- 2 ветучастки;

- 3 отделения связи;

- пилорама в д. Шордур.

- 13 предприятий торговли.

- сельскохозяйственное предприятие и 6 фермерских хозяйств;

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности, выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 1000 голов, в том числе 424 коров; свиней 191 головы; овец и коз 1097 головы; птицы 4886 голов; кролики 70 голов; пчелосемей 503 шт.; лошади 19 гол. В сельскохозяйственном предприятии СПК СХА «Семисола» содержится 370 голов КРС, в том числе 140 коров.

Население, занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Вид продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПК СХА «Семисола» | растениев., животнов. |
| 2. | ООО «Старт» | переработка леса |
| 3. | ООО «Родник» | растениев. |
| 4. | Семисолинское участковое лесничество | лесохоз. работы |
| 5. | Алексеевский уч. Уньжинского уч. лесничества | -//- |
| 6. | ООО «Петровское» | переработка леса |
| 7. | ООО «Чукшинский карьер» | щебень |
| 8. | Пекарня ИП Хамидуллина | хлеб |
| 9. | Пожарная часть № 51 |  |
| 10. | Нурумбальская средняя школа | образов. |
| 11. | Шордурская основная школа | образов. |
| 12. | Петровская основная школа | образов. |
| 13. | Алмаметьевский КДЦ | культура |
| 14. | Малокушнинский СКК | культура |
| 15. | Администрация сельского поселения | управление |
| 16-21. | 6 ФАПов Моркинской ЦРБ | здравоохр. |
| 22-23. | 2 ветучастка | ветеринария |
| 24-26. | 3 отделения почтовой связи | связь |
| 27-35. | 9 магазинов Моркинского райпо | торговля |
| 36-39. | 4 магазина ИП | торговля |
| 40. | ИП по выращиванию с/х продукции, КРС | мед, мясо |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2513 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 1555 62% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 312 12,4% |
| - промышленность | 44 |
| - сельское хозяйство | 56 |
| - транспорт | - |
| - строительство | - |
| - торговля и общественное питание | 30 |
| - лесное хозяйство | 28 |
| - МТС, сбыт, заготовки | - |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 7 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 12 |
| - образование | 91 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | - |
| - культура и искусство | 26 |
| - управление | 10 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1243 49,5% |

За пределами поселения на выезде работают 167 человек, в том числе вахтовым методом 27 человек, на сезонных работах 90 человек, на постоянной работе 50 человек.

Занятость населения Семисолинского поселения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном хоз. | в бюджетной сфере | в сфере об-служивания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| д. Семисола | 261 | 173 | 8 | - | 15 | 6 | 25 | 10 |  | 109 | - |
| д. Алмаметьево | 229 | 144 | 7 | - | 9 | 3 | 20 | 11 |  | 94 | - |
| д . Большой Шоръял | 62 | 38 | 1 | - | 5 | - | 5 | 1 |  | 26 | - |
| д. Малиновка | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| д. Малые Морки | 64 | 30 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19 | - |
| д. Нурумбал | 84 | 60 | 1 | - | 4 | - | 20 | - |  | 35 | - |
| д. Сердеж | 22 | 7 | - | - | 5 | - | - | - |  | 2 | - |
| д. Тумер | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| д. Чукша | 14 | 12 | 7 | - | - | 1 | - | - |  | 4 | - |
| д. Ядыксола | 78 | 41 | 1 | -- | 5 | 2 | 4 | 1 |  | 28 | - |
| с. Петровское | 188 | 131 | 16 | - | - | 14 | 16 | 4 |  | 81 | - |
| д. Шордур | 227 | 62 | - | - | 7 | - | 37 | 6 |  | 12 |  |
| д. Нижняя | 204 | 89 | - | - | 2 | - | 15 | 2 |  | 70 | - |
| д. Шурга | 20 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 |  | 8 | - |
| д. Малый Шоръял | 68 | 16 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |  | 13 | - |
| д. Кокрем | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| д. Машнур | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| д. Кушнанур | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 1555 | 820 | 44 | - | 56 | 28 | 146 | 38 |  | 508 |  |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-ленность | с/х | управ-ление | здра-воох-ранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие виды |
| д. Семисола | 64 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 16 |
| д. Алмаметьево | 50 | 7 | 9 | 3 | 1 | 19 | 11 | - |
| д. Большой Шоръял | 12 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | - |
| д. Малиновка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Малые Морки | 11 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| д. Нурумбал | 25 | 1 | 4 | - | 1 | 19 | - | - |
| д. Сердеж | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| д. Тумер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Чукша | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Ядыксола | 13 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| с. Петровское | 50 | 16 | - | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 |
| д. Шордур | 50 | - | 7 | 3 | 2 | 30 | 6 | 2 |
| д. Нижняя | 19 | - | 2 | - | 2 | 13 | 2 | - |
| д. Шурга | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| д. Малый Шоръял | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| д. Кокрем | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Машнур | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кушнанур | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 312 | 44 | 56 | 10 | 12 | 115 | 38 | 37 |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2012 году жилищный фонд в Семисолинском поселении составил 43,311 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 821. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 13,6 кв. м на чел. до 31,0 кв. м на чел. и в среднем составляет 17,2 кв. м на одного жителя. На территории поселения  ведется строительство 16 индивидуальных жилых домов общей площадью 2363 кв. м. В проекте строительство 5 эт. 44 квартирного гостевого жилого дома общей площадью 977 кв.м. Жилищная обеспеченность на сегодня составляет 17,2 кв. м на человека.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| д. Семисола | 5402 | 13 | 579 | 101 | 4827 | 396 | 13,6 |
| д. Алмаметьево | 7163 | 23 | 1079 | 128 | 6084 | 406 | 17,6 |
| д. Большой Шоръял | 1688 | 2 | 98 | 40 | 1590 | 100 | 16,9 |
| д. Малиновка | 287 | - | - | 9 | 287 | 7 | 41 |
| д. Малые Морки | 1597 | - | - | 38 | 1597 | 115 | 13,9 |
| д. Нурумбал | 1959 | 2 | 98 | 47 | 1861 | 141 | 13,9 |
| д. Сердеж | 1101 | - | - | 33 | 1101 | 39 | 28,3 |
| д. Тумер | 185 | - | - | 6 | 185 | 4 | 46,2 |
| д. Чукша | 434 | - | - | 12 | 434 | 30 | 14,5 |
| д. Ядыксола | 2057 | - | - | 48 | 2057 | 138 | 14,9 |
| с. Петровское | 6840 | 71 | 2914 | 81 | 3926 | 301 | 22,7 |
| д. Шордур | 5716 | 2 | 112 | 100 | 5604 | 329 | 17,4 |
| д. Нижняя | 5656 | 8 | 508 | 114 | 5148 | 320 | 17,7 |
| д. Шурга | 659 | - | - | 14 | 659 | 35 | 18,8 |
| д. Малый Шоръял | 1560 | 2 | 84 | 27 | 1476 | 109 | 14,3 |
| д. Кокрем | 714 | - | - | 16 | 714 | 23 | 31,0 |
| д. Машнур | 105 | - | - | 2 | 105 | 8 | 13,2 |
| д. Кушнанур | 232 | - | - | 5 | 232 | 12 | 19,3 |
| ИТОГО: | 43311 | 123 | 5472 | 821 | 37839 | 2513 | 17,2 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов, 12 из 18, не имеет централизованного водоснабжения. Водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения отсутствуют во всех населенных пунктах.

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Насе- ление чел. | Водоснабж-ение центра-лизованное | Водоот-ведение канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Электро-снабже-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Семисола | 396 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Алмаметьево | 406 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Большой Шоръял | 100 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Малиновка | 7 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Малые Морки | 115 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Нурумбал | 141 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д.Сердеж | 39 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Тумер | 4 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Чукша | 30 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Ядыксола | 138 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| с. Петровское | 301 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Шордур | 329 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Нижняя | 320 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Шурга | 35 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Малый Шоръял | 109 | да | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Кокрем | 23 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Машнур | 8 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| д. Кушнанур | 12 | нет | нет | печное, индивид.,автоном | нет | да |
| Всего | 2513 |  |  |  |  |  |

Водоснабжение

Для снабжения населения питьевой водой имеется 11 водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 19650 м. Централизованным водопроводом обеспечены 6 деревень: д. Семисола, д. Алмаметьево, д. Ядыксола, д. Шордур, д. Нижняя, д. Малый Шоръял. На перспективу планируется провести центральное водоснабжение еще на 7 населенных пунктах поселения. Не обеспечены центральным водопроводом 12 населенных пункт в этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населенных пунктов Семисолинского сельского поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |  |
| д. Семисола | 396 | 114 | жилые дома д. Семисола | 2 вод. баш.V=50 м3, обсл. ООО «Водолей», протяж.-3,49 км |  |
| д. Алмаметьево | 306/100 | 125/ 26 | жилые дома д. Алмаметьево(ул. Дорожная, Чавайна, Титова, Гагарина)/(ул. Чапаева и Лесная) | 1 вод. баш. V-25 м3, обсл. ООО «Водолей», протяж.-2,42 км/V-20 м3, обсл. ООО «Старт», протяж.-1,8 км | Проект водо-сн на тадии подготовки.Совместное стр-во с п. Радужный |
| д. Большой Шоръял | 100 | 42 |  | индив. шахт. колодцы | Есть проект водопровода п. Зеленый. стр-во водо-забора |
| д. Малиновка | 7 | 9 |  | индив. шахт. колодец | На стадии подготовки проект разво-дящих сетей 2 очереди |
| д. Малые Морки | 115 | 38 |  | индив. шахт. колодцы | Построены водопр. сети на 32 дома п. Светлый ул. Садовая и ул. Лесная |
| д. Нурумбал | 141 | 49 |  | индив. шахт. колодцы | В перспективе |
| д.Сердеж | 39 | 33 |  | индив. шахт. колодцы |  |
| д. Тумер | 4 | 6 |  |  |  |
| д. Чукша | 30 | 12 |  | водонасос из родника |  |
| д. Ядыксола | 138 | 48 | жилые дома д. Ядыксола | 1 вод. баш.V=25 м3, обсл. ООО «Водолей», протяж.-803 м |  |
| с. Петровское | 301 | 152 |  | индив. шахт. колодцы |  |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенные пункты | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| д. Семисола | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Алмаметьево | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Большой Шоръял | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малиновка | шахтные колодец |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малые Морки | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нурумбал | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сердеж | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Тумер | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чукша | родник |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ядыксола | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| с. Петровское | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шордур | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Нижняя | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Шурга | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малый Шоръял | подземн. |  |  |  |  |  |  | 100 |
| д. Кокрем | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Машнур | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кушнанур | шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |

Водоотведение, канализация. Централизованной канализации не имеется. Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах имеют индивидуальные выгребные ямы.

Теплоснабжение населенных пунктов.  Во всех населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: твердое топливо - уголь, дрва).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Моркинским РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находится 18 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 31 подстанция, в том числе 4 - на территории предприятий.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производст | социальные |  |  |  |
| 1. |  | д. Семисола, 100 кВа | население 396 чел.,114 хозяйств | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 2. |  | д. Семисола, 160 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 3. | д. Семисола 400 кВа |  | КЗС | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 4. |  | д. Алмаметьево,100 кВа | население 306 чел.,125 хозяйств | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 5. |  | д. Алмаметьево, 60 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 6. |  | д. Алмаметьево, 400 кВа | население улиц Чапаева и Лесная- 100 чел., 26 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 7. |  | д. Большой Шоръял,60 кВА | население 1115 чел., 40 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 8. | д. Большой Шоръял, 160 кВа |  | МТФ | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 9. |  | д. Малиновка, 30 кВА | насел. – 7 чел., 9 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 10. |  | д. Малые Морки, 40 кВа | насел. – 100 чел., 40 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 11. |  | д. Нурумбал, 60 кВа | насел.- 141 чел., 50 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 12. |  | д. Нурумбал, 250 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 13. |  | д. Нурумбал, 250 кВа | школа-116 обучающихся, 43 работника | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 14. |  | д. Сердеж, 25 кВа | насел.- 39 чел., 34 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 15. |  | д. Тумер, 30 кВА | насел.- 4 чел., 6 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 16. |  | д. Чукша, 30 кВА | насел. 30 чел.,12 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 17. |  | д. Ядыксола, 160 кВа | насел.- 138 чел., 47 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 18. |  | с. Петровское, 60 кВа | насел. – 301 чел.,150 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 19. |  | с. Петровское, 160 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 20. |  | с. Петровское, 100 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |

| 21. | с. Петровское,160 кВА |  | пилорама | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. |  | д. Шордур, 160 кВа | насел. 329, 106 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 23. |  | д. Шордур, 160 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 24. |  | д. Шордур, 160 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 25. |  | д. Шордур, 160 кВа | -//- | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 26. | д. Шордур, 100 кВа |  | не используется | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 27. |  | д. Нижняя, 160 кВа | насел. 320 чел., 115 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 28. |  | д. Шурга, 40 кВа | насел.-35 чел.,13 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 29. |  | д. Малый Шоръял, 250 кВа | насел. 109 чел., 27 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 30. |  | д. Кокрем, 30 кВа | насел. 23, 10 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |
| 31. |  | д. Машнур, д. Кушнанур, 60 кВа | насел.-20, 11 хоз. | ОАО «Мариэнерго» | ОАО «Мариэнерго» |

Газоснабжение. Газоснабжение осуществляется сжиженным газом. Централизованного газоснабжения нет.

Газоснабжение населенных пунктов

| Населенные пункты | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ко-во домов (хозяйств) | газифицировано |  |
| д. Семисола | 114 | 0% | в перспективе |
| д. Алмаметьево | 151 | 0% | в перспективе |
| д. Большой Шоръял | 42 | 0% | в перспективе |
| д. Малиновка | 9 | 0% |  |
| д. Малые Морки | 38 | 0% |  |
| д. Нурумбал | 49 | 0% | в перспективе |
| д. Сердеж | 33 | 0% |  |
| д. Тумер | 6 | 0% |  |
| д. Чукша | 12 | 0% |  |
| д. Ядыксола | 48 | 0% | в перспективе |
| с. Петровское | 152 | 0% |  |
| д. Шордур | 102 | 0% | в перспективе |
| д. Нижняя | 122 | 0% | в перспективе |
| д. Шурга | 14 | 0% |  |
| д. Малый Шоръял | 29 | 0% |  |
| д. Кокрем | 16 | 0% |  |
| д. Машнур | 2 | 0% |  |
| д. Кушнанур | 5 | 0% |  |
| Итого: | 944 | 0% |  |

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 25 мест имеется при Шордурской школе. Общеобразовательные школы на 405 мест посещают 208 учащихся.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населен. пункта | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| д. Семисола |  | 42 |  | 36 |
| д. Алмаметьево |  | 51 |  | 28 |
| д. Большой Шоръял |  | 14 |  | 6 |
| д. Малиновка |  | 1 |  | - |
| д. Малые Морки |  | 24 |  | 7 |
| д. Нурумбал | 264 | 15 |  | 14 |
| д.Сердеж |  | 2 |  | 3 |
| д. Тумер |  | - |  | - |
| д. Чукша |  | 4 |  | 6 |
| д. Ядыксола |  | 25 |  | 16 |
| с. Петровское | 35 | 14 |  | 21 |
| д. Шордур | 106 | 45 |  | 18 |
| д. Нижняя |  | 48 |  | 38 |
| д. Шурга |  | 4 |  | 2 |
| д. Малый Шоръял |  | 21 |  | 11 |
| д. Кокрем |  | 1 |  | 2 |
| д. Машнур |  | 2 |  | 1 |
| д. Кушнанур |  | 2 |  | 2 |
| Всего: | 405 | 315 |  | 211 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдыхающ.- лето/зима |
| д. Семисола | ФАП 4296 |  |  |
| д. Алмаметьево | ФАП 3000 |  |  |
| д. Большой Шоръял | - |  |  |
| д. Малиновка | - |  |  |
| д. Малые Морки | - |  |  |
| д. Нурумбал | ФАП 3490 |  |  |
| д.Сердеж | - |  |  |
| д. Тумер | - |  |  |
| д. Чукша | - |  |  |
| д. Ядыксола | - |  |  |
| с. Петровское | ФАП 2177 |  |  |
| д. Шордур | ФАП 3690 |  |  |
| д. Нижняя | ФАП 3745 |  |  |
| д. Шурга | - |  |  |
| д. Малый Шоръял | - |  |  |
| д. Кокрем | - |  |  |
| д. Машнур | - |  |  |
| д. Кушнанур | - |  |  |
| Всего: | 20398 |  |  |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслужив. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| д. Семисола | 3 | - | - | 1 | - |
| д. Алмаметьево | 2 | - | - | - | - |
| д. Большой Шоръял | 2 | - | - | - | - |
| д. Малиновка | - | - | - | - | - |
| д. Малые Морки | 1 | - | - | - | - |
| д. Нурумбал | 1 | - | - | - | - |
| д. Сердеж | - | - | - | - | - |
| д. Тумер | - | - | - | - | - |
| д. Чукша | - | - | - | - | - |
| д. Ядыксола | 1 | - | - | - | - |
| с. Петровское | 1 | - | - | 1 | - |
| д. Шордур | 2 | - | - | 1 | - |
| д. Нижняя | 1 | - | - | - | - |
| д. Шурга | - | - | - | - | - |
| д. Малый Шоръял | - | - | - | - | - |
| д. Кокрем | - | - | - | - | - |
| д. Машнур | - | - | - | - | - |
| д. Кушнанур | - | - | - | - | - |
| Всего: | 13 | - | - | 3 | - |

Объекты торговли представлены только магазинами повседневного спроса, это 9 магазинов РАЙПО и 4 магазина ИП.

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 32,63 км, в том числе с твердым покрытием 2,05 км. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения протяженностью в границах поселения 33,5 км, связывающие населенные пункты поселения с районным центром пос. Морки и дороги, связывающие  населенные пункты. Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории поселения имеется 1мост на автостраде пос. Морки - село Петровское через р. Ировка. Имеется регулярное автобусное сообщение в с. Петровское, д. Шордур. Деревни Алмаметьево, Семисола, Нурумбал, Кокрем, Нижняя примыкают к автостраде Морки – Шордур с автобусным сообщением. На территории поселения курсирует школьный автобус перевозящих школьников из деревень Семисола, Алмаметьево, Ядыксола в Нурумбальскую школу. На перспективу предлагается организация регулярного автобусного сообщения в населенные пункты Малые Морки, Большой Шоръял, Малый Шоръял.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего а/д сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование автомобильной дороги | Реги ональ ные | Местные |
|  |  |  |  | всего км | с тверд. покр. км | треб. стр.км |
| д. Семисола | 3,0 | Семисола-Кокрем | 6,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| д. Алмаметьево | 8,1 | Кокрем-Нижняя | 2,5 | 8,1 | 0,3 | 7,8 |
| д. Большой Шоръял | 1,25 | Нижняя-Шордур | 1,5 | 1,25 |  | 1,25 |
| д. Малиновка | 0,55 | Шордур-Кушнанур | 1,7 | 0,55 |  | 0,55 |
| д. Малые Морки | 1,4 | Кушнанур-Шурга | 1,2 | 1,4 |  | 1,4 |
| д. Нурумбал | 1,7 | Семисола-Ядыксола | 2,0 | 1,7 |  | 1,7 |
| д. Сердеж | 0,97 | Семисола-Нурумбал | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Тумер | 0,3 | Семисола-Алмаметьево | 6,4 | 0,3 |  | 0,3 |
| д. Чукша | 1,1 | Семисола-Петровск | 10,0 | 1,1 |  | 1,1 |
| д. Ядыксола | 0,95 |  |  | 0,95 | 0,95 |  |
| с.Петровское | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6,2 |
| д. Шордур. | 2,3 |  |  | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
| д. Нижняя | 2,8 |  |  | 2,8 | 0,15 | 2,65 |
| д. Шурга | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
| д. Малый Шоръял | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
| д. Кокрем | 0,35 |  |  | 0,35 | 0,15 | 0,2 |
| д. Машнур | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |
| д. Кушнанур | 0,26 |  |  | 0,26 |  | 0,26 |
| Всего: | 32,63 |  | 32,8 | 32,63 | 2,05 | 30,38 |

Дорожное полотно с твердым покрытием на 80 % требует капитального ремонта. На перспективу требуется строительство дороги в населенные пункты Малые Морки, Большой Шоръял, Сердеж, Малый Шоръял. На территории населенных пунктов почти до 95 % дорог требуют капитального ремонта и строительства.

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Семисола | 3,0 |  | 3,0 |
| д. Алмаметьево | 8,1 | 0,3 | 7,8 |
| д. Большой Шоръял | 1,25 |  | 1,25 |
| д. Малиновка | 0,55 |  | 0,55 |
| д. Малые Морки | 1,4 |  | 1,4 |
| д. Нурумбал | 1,7 |  | 1,7 |
| д. Сердеж | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Тумер | 0,3 |  | 0,3 |
| д. Чукша | 1,1 |  | 1,1 |
| д. Ядыксола | 0,95 | 0,95 |  |
| с. Петровское | 6,2 |  | 6,2 |
| д. Шордур. | 2,3 | 0,5 | 1,6 |
| д. Нижняя | 2,8 | 0,15 | 2,65 |
| д. Шурга | 0,4 |  | 0,4 |
| д. Малый Шоръял | 0,8 |  | 0,8 |
| д. Кокрем | 0,35 | 0,15 | 0,2 |
| д. Машнур | 0,2 |  | 0,2 |
| д. Кушнанур | 0,26 |  | 0,26 |
| Всего: | 32,63 | 2,05 | 30,38 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/ п | Наименование населенного пункта | Наличие транспортных средств у населения | Транспортн. предприятий и организац | Наличие пассажирс. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш-тракт. |  |  |
| 1. | д. Семисола | 23 | 4 | 11 | 8 | - |
| 2. | д. Алмаметьево | 26 | 8 | 8 | 6 |  |
| 3. | д. Большой Шоръял | 6 | 2 | 2 | - |  |
| 4. | д. Малиновка | 1 | - | 1 | - |  |
| 5. | д. Малые Морки | 2 | - | 5 | - |  |
| 6. | д. Нурумбал | 11 | - | 4 | - | 1 |
| 7. | д.Сердеж | - | - | 1 | - |  |
| 8. | д. Тумер | - | - | - | - |  |
| 9. | д. Чукша | 1 | - | - | - |  |
| 10. | д. Ядыксола | 10 | 2 | 5 | - |  |
| 11. | с. Петровское | 18 | 2 | 6 | 2 |  |
| 12. | д. Шордур | 18 | 14 | 20 | - |  |
| 13. | д. Нижняя | 18 | 10 | 8 | - |  |
| 14. | д. Шурга | 1 | - | 1 | - |  |
| 15. | д. Малый Шоръял | 9 | 4 | 3 | - |  |
| 16. | д. Кокрем | 1 | - | - | - |  |
| 17. | д. Машнур | - | - | - | - |  |
| 18. | д. Кушнанур | - | - | 1 | - |  |
|  | Всего: | 127 | 46 | 76 | 16 | 1 |

4.8. Объекты культурного наследия

На территории поселения из объектов культурного наследия имеется археологический памятник – д. Кокрем, могильник, марийский языческий, XVII- XVIII вв. в 3000 м к СВ от д. Семисола и в 2800 м к Ю от д. Кокрем, на левом берегу р. Ировки, площадью 6500  кв.м.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Семисолинского поселения в структуре Моркинского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются производственная деятельность животноводческих ферм.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 					10 м;

- 35 киловольт 					15 м;

- 110  киловольт 					20 м;

- 150, 220 киловольт 				25 м;

- 330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление. На территории Семисолинского поселения не наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года создала опасность возникновения  лесных пожаров. Территория поселения находится в зоне развития карстовых процессов. В с. Петровское в 1960 году произошло проседание поверхности земли.

Рис. 1 Схема развития карстовых процессов

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса. Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию МО «Семисолинское сельское поселение» легли целевые адресные программы принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» Моркинского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании на 2010-2012 годы  № 46 от 03.06.2010 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Чистая вода» на период 2010-2015 годы

№ 81 от 18.10.2010 г.;

№ 79-II от  29.04.2011 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Чистая вода на 2009-2013 годы»

№ 81 от 18 октября 2010 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Благоустройство населенных пунктов на 2011-2015 годы»  № 112 от 24 декабря 2010 г.

И постановлениями администрации МО «Семисолинское сельское поселение»:

- «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территорий населенных пунктов МО «Семисолинсчкое сельское поселение» на 2011-2015 годы. № 18 от 14 марта 2011 года;

- «Оподготовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Семисолинское сельское поселение»;

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории, определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая страктура населенных пунктов поселения

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Алмаметьево | 0 | 0 | 64,20 | 0 | 18,83 | 0 | 1,66 | 1,90 | 12,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,78 | 24,32 | 45,62 | 0 | 0 | 0,61 | 0,03 | 54,60 | 103,86 | 1,41 | 0 | 0,58 | 21,33 | 376,90 |
| д. Б. Шоръял | 0 | 0 | 24,21 | 0 | 11,20 | 0 | 0,89 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,87 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 6,62 | 94,05 |
| д. Кокрем | 0 | 0 | 9,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 13,93 |
| д. Кушнанур | 0 | 0 | 7,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 14,61 |
| д. М. Морки | 0 | 0 | 24,25 | 0 | 1,31 | 0 | 0,76 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,23 | 11,96 | 0 | 0 | 0,50 | 6,28 | 78,96 |
| д. М. Шоръял | 0 | 0 | 12,32 | 0 | 4,44 | 0 | 2,06 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,75 | 2,67 | 0 | 0 | 0,06 | 3,24 | 54,02 |
| д. Машнур | 0 | 0 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 6,99 |
| д. Нижняя | 0 | 0 | 56,80 | 0 | 5,40 | 0 | 5,59 | 8,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 34,53 | 65,27 | 0 | 0 | 0,11 | 17,72 | 209,26 |
| д. Нурумбал | 0 | 0 | 24,36 | 0 | 8,03 | 2,42 | 1,10 | 0,05 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,79 | 1,97 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 7,24 | 48,50 |
| д. Семисола | 0 | 0 | 34,70 | 0 | 7,65 | 0 | 2,01 | 3,81 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0,11 | 52,24 | 22,81 | 0,74 | 0 | 1,95 | 13,70 | 179,43 |
| д. Сердеж | 0 | 0 | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,39 | 0,78 | 0 | 0 | 0,34 | 3,70 | 57,83 |
| д. Чукша | 0 | 0 | 21,44 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 41,08 |
| д. Шордур | 0 | 0 | 50,91 | 0 | 5,81 | 4,96 | 2,48 | 2,38 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,69 | 10,86 | 0 | 0 | 0,41 | 12,11 | 138,29 |
| д. Шурга | 0 | 0 | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 24,97 |
| д. Ядыксола | 0 | 0 | 32,15 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,49 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 4,96 | 62,65 |
| с. Петровское | 0 | 0 | 82,79 | 0 | 0 | 1,86 | 1,97 | 0,67 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,65 | 14,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,96 | 15,42 | 0 | 0 | 5,70 | 17,05 | 151,73 |
| Всего: | 0 | 0 | 483,84 | 0 | 63,56 | 9,24 | 20,96 | 16,99 | 24,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,44 | 41,23 | 45,62 | 1,40 | 0 | 3,04 | 0,22 | 376,56 | 233,63 | 2,15 | 0 | 11,14 | 123,54 | 1553,20 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населенных пунктов.

Это в основном малоэтажная и индивидуальная застройки.

В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в д. Семисола, Шордур, Алмаметьево, Нижняя, Нурумбал.со строительством объектов  обслуживания: спортивно-оздоровительный комплекс, школа/детский сад, торговый центр, учреждения культуры. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 43311 кв.м.  до 51200 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 1250 кв.м.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры пред-ставлена производственными объектами в основном пилорамами  и предприятиями лесозаготовки и выпуска строительного щебня.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет. Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона специального назначения - зоны кладбищ.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 29914,93  га, население 2513 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях, составляет 2513 человек. Количество водонапорных башен подлежащих защите – 11 шт. Протяженность водопроводных сетей – 9,6 км. Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары и бытовые пожары.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса около торфяных болот у границы с Куженерским районом, где возникают очаговые возгорания. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная - 1 октября. Средняя продолжительность 160 дней. В результате пожаров населенные пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых  лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь. Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

- определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента, с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Противопожарн. водоснаб. | Вод. башни, объем, отбора приспособл. | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | д Семисола | 4 | пирс | 1шт; V-25м³; приспособл. | 1шт.COŚHIN LTD |  |
| 2 | д. Алмаметьево | 9 | 1 шт.приспособлен | 2шт;V-15м³ приспособл. | 1шт.COŚHIN LTD | нужен подъезд путь |
| 3 | д. Большой Шоръял | - | 1 пруд; приспособлен | 2шт;V-15м³ не приспос. | - | углубл.ПВ подъезд путь |
| 4 | д. Малиновка | - | 1 пруд; приспособлен | - | - |  |
| 5 | д. Малые Морки | - | 1 пруд; приспособлен | - | 1шт.COŚHIN LTD |  |
| 6 | д. Нурумбал | - | 2 пруда; приспособлен | 1шт;V-15м³ приспособл. | - | углубл. около берега ПВ |
| 7 | д. Сердеж | - | 1 пруд; приспособлен | - | - |  |
| 8 | д. Тумер | - | - | - | - |  |
| 9 | д. Чукша | - | - | - | - |  |
| 10 | д. Ядыксола | - | 1 пруд; присрособлен | 1шт;V-15м³ приспособл. | - |  |
| 11 | с Петровское | - | 2 пруда; приспособлен | - | 2шт.DAIHINŚCP-ŚOHX |  |
| 12 | д. Шордур | 17 | 1 пруд; приспособлен | 2шт;V-25м³ не приспос. | 1шт.COŚHIN LTD | углубл.ПВ |
| 13 | д. Нижняя | 10 | 1 пруд; приспособлен | 2шт;V-25м³ не приспос. | 1шт.DAIHINŚCP-ŚOHX | Нужен подъезд путь |
| 14 | д. Шурга | - | - | - | - |  |
| 15 | д. Малый Шоръял | 2 | 1 пруд; приспособлен | - | - | углубл.ПВ |
| 16 | д. Кокрем | - | - | - | - |  |
| 17 | д. Машнур | - | - | - | - |  |
| 18 | д. Кушнанур | - | - | - | - |  |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

## Основные требования к охране водных объектов

1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществ-ляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов от загрязнения и засорения:

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законно-дательством Российской Федерации.

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

## Охрана болот от загрязнения и засорения:

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

## Охрана подземных водных объектов

1. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

2. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

3. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

4. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

5. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

## Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов при проведении работ

1. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

2. Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

## Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

7. Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы озера, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

14. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

15. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

16. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 14 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

17. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством

(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

## Особо охраняемые водные объекты

1. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

2. Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

## Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

1. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

3. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности.

4. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснаб-жение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Семисолинского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов на период 2011-2015 годы». Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожар-ным водоемам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ре-монт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок. Очистка территорий населенных пунктов и вывоз бытовых отходов осуществля-ется сбором в контейнеры и механизированным вывозом в места временного складирования и последующим вывозом  усора полигоны ТБО пос. Морки.

Вывоз ТБО по Семисолинскому сельскому поселению

| Населенные пункты | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Семисола | 112 | не организ. | - | - | На стадии оформления |
| д. Алмаметьево | 145 |  |  |  | На стадии оформления |
| д. Большой Шоръял | 40 |  |  |  |  |
| д. Малиновка | 9 |  |  |  |  |
| д. Малые Морки | 37 |  |  |  |  |
| д. Нурумбал | 50 |  |  |  |  |
| д. Сердеж | 34 |  |  |  |  |
| д. Тумер | 6 |  |  |  |  |
| д. Чукша | 12 |  |  |  |  |
| д. Ядыксола | 47 |  |  |  |  |
| с. Петровское | 150 |  |  |  |  |

В населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на вывоз ТБО.

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 29914,93 | 29914,93 | 29914,93 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1441,82 | н.д. | 1553,20 |
| 1.3 | Жилая зона | га | 381,46 | н.д. | 568,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га | - | - | - |
|  | - индивидуальной застройки | га | 381,46 | н.д. | 568,36 |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 6,99 | н.д. | 35,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га | - | н.д. | 1,40 |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 4,15 | н.д. | 9,24 |
|  | здравоохранения | га | 0,04 | н.д. | 0,04 |
| 1.5 | Производственная зона | га | 1,84 | - | 16,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | - иные производственные зоны | га | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га | 0,05 | н.д. | 0,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | водоснабжения и водоотведения | га | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га | - | н.д. | 45,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га | - | н.д. | 45,62 |
|  | - ООПТ | га | - | - | - |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 5632,48 | н.д. | 5521,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли МарРНИИСХ | га | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | садоводческие товарищества | га | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 1,69 | н.д. | 2,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения (кладбища) | га | 1,69 | н.д. | 2,15 |
| 1.11 | Зона акваторий | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га | - | - | - |
|  | поселковые акватории | га | - | - | - |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га | - | - | - |
|  | фонда перераспределения земель лесного фонда | га | - | - | - |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 2513 | 2800 | 2900 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 11,90 | 10,68 | 10,32 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 427 | 476 | 493 |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 836-жен 820-муж | 932-жен 913-муж | 966-жен 945-муж |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 430 | 479 | 496 |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 43311 | н.д. | 51200 |
|  |  | к-во | 944 | н.д. | 1116 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 5472 | н.д. | 6469 |
|  |  | к-во | 123 | н.д. | 145 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 37839 | н.д. | 44731 |
|  |  | кол-во | 821 | н.д. | 971 |
|  | Средняя обеспеченость | м2 / чел. | 17,20 | н.д. | 17,66 |

| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - водопроводом | % | 8,4 | н.д. | н.д. |
|  | - канализацией | % | - | н.д. | н.д. |
|  | - газоснабжением | % | - | н.д. | н.д. |
|  | - электроснабжением | % | 100 | н.д. | н.д. |
|  | - центральным отоплением | % | - | н.д. | н.д. |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 30 | н.д. | 30 |
|  | общеобразовательные школы | мест | 405 | н.д. | 405 |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек |  |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 20398 в год | н.д. | н.д. |
|  | Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето / зима) | мест | - | - | н.д. |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | - | н.д. | н.д. |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 5 | н.д. | н.д. |
|  | Торговли | кол-во | 13 | н.д. | н.д. |
|  | Общественного питания | посад. мест | - | н.д. | н.д. |
|  | Административные | шт. | 1 | н.д. | н.д. |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 65,43 | н.д. | н.д. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км | - | - | - |
|  | региональные | км | 32,8 | н.д. | н.д. |
|  | местные | км | 32,63 | н.д. | н.д. |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 32,63 | н.д. | н.д. |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 1775 | н.д. | н.д. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 1700 | н.д. | н.д. |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 72,3 | н.д. | н.д. |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Протяженность сетей | км | 19.65 | н.д. | н.д. |

| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | н.д. | н.д. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | н.д. | н.д. |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | н.д. | н.д. |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | н.д. | н.д. |
|  | Протяженность сетей | км | - | н.д. | н.д. |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 2429,604 | н.д. | н.д. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 854,620 | н.д. | н.д. |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 1574,984 | н.д. | н.д. |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Протяженность сетей | км | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год | - | - | - |
| 6.7 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год | - | - | - |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ –

Базовый территориальный проектный институт»