| «Унчо ял кундем» муниципальный образованийын депутатше-влакын Погынжо |  | Собрание депутатов муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» |
| --- | --- | --- |
| № 91 |  | 06 декабря 2012 года |

## Р Е Ш Е Н И Е

Собрания депутатов муниципального образования

«Шоруньжинское сельское поселение»

Об утверждении Генерального плана  муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Рассмотрев разработанный Открытым акционерным обществом «Марийскгражданпроект»- Базовый территориальный институт» «Генеральный план муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» Моркинсокого района Республики Марий Эл», протокол публичных слушаний по проекту «Генеральный план муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» Моркинского района Республики Марий Эл от 20.11.2012 года и руководствуясь ч.12, 13, ст. 24 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации

Собрание депутатов муниципального образования «Шоруньжинское сельское  поселение» РЕШАЕТ:

1. Утвердить Генеральный план  муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» Моркинского района Республики Марий Эл

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

«Шоруньжинское  сельское   поселение»,

председатель Собрания депутатов                                                Е. Федоров

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Шоруньжинское сельское поселение»

Моркинского муниципального района

Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 30-12 от 10 февраля 2011г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

###### «Шоруньжинское сельское поселение»

###### Моркинского муниципального района

###### Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Архитектор									Н. А. Орлова

Инженер									В. А. Пипякин

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12 Генеральный план муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка. Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

Главный архитектор проекта					А. Н. Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Введение |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 7 |
| Раздел 2. | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 7 |
| Раздел 3. | Природно-ресурсный потенциал района |  | 7 |
|  | 3.1 | Климат |  | 7 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 8 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 9 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 10 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 10 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 11 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 11 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 12 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 13 |
| Раздел 4. | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 15 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 15 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 18 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 19 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 22 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 22 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 23 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 26 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 27 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 27 |
| Раздел 5. | Ограничения использования территории |  | 28 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 28 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 29 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 31 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории |  | 33 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 33 |
| Раздел 6. | Муниципальная правовая база |  | 38 |
| Раздел 7. | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 38 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 39 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 39 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 41 |
| Раздел 8. | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 42 |
| Раздел 9. | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 42 |
| Раздел 10. | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 44 |
| Раздел 11. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 45 |
| Раздел 12. | Исходная документация (в архивном экземпляре) |  | 49 |
| Раздел 13. | Графические материалы. Схемы (карты) |  |  |
| Схема № 1. | Положение Шоруньжинское сельское поселение в Моркинском муниципальном районе (ситуационный план) | ГП-1 |
| Схема № 2. | Схема современного использования территории, cхема планировочных ограничений, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план) | ГП-2 |
| Схема № 3. | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-3-1, ГП-3-2 |
| Схема № 4. | Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования. | ГП-4 |
| Схема № 5. | Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-5-1, ГП-5-2 |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение» Моркинского района (далее Шоруньжинское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 30-12 от 10 февраля 2011 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Шоруньжинского сельского поселения «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9   «О реестре административно - территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Моркинского муниципального района, Шоруньжинского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждёнными приказом Миэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учётом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Моркинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Шоруньжинским сельским поселением;

- проектных материалов по планировке и застройке с. Шоруньжа.

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Шоруньжинское сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план Шоруньжинского сельского поселения – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Шоруньжинского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Шоруньжинского сельского поселения - документ территори-ального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Шоруньжинского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе MapInfo.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Климат Моркинского района, в состав которого входит Шоруньжинске сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как уме-ренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжи-тельность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфорт-ного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03,05 - 24,08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения. Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относ. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

На территории района преобладают дерново-слабо и средне-подзолистые песчаные почвы. Менее значительные площади в центральной части заняты дерново-слабо и средне-подзолистыми суглинистыми почвами.

Дерново-слабо и средне-подзолистые суглинистые почвы

Материнская порода - покровные глины, суглинки и пермские глины. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Район мало благоприятный для сельскохозяйственного производства. Преобладающая часть района занята дерново-слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами.

Использование этих почв в сельском хозяйстве требуют коренного улучшения внесением значительных доз органических (торф, компост) и минеральных удобрений.

В северной части района имеются торфяные почвы и торфяники. Наиболее целесообразным использование торфа в качестве удобрения, учитывая наличие значительных площадей малоплодородных песчаных почв.

Противоэрозионные мероприятия

В местах дефляции необходимо регулирование пастьбы скота и посадка противоэрозионных насаждений.

Рекомендуемые для посадок виды деревьев и кустарников: сосна обыкновенная, берёза, тополь, кустарниковая ива (шелюга), жимолость татарская, бузина красная, клён татарский, акация жёлтая.

Для предотвращения водной эрозии (центральная часть района) рекомендуется: залужение, посадка противоэрозионных насаждений, рациональное размещение угодий.

3.3. Растительность

На территории района значительные площади покрыты лесной растительностью. Она представлена сосновыми, берёзовыми и еловыми лесами. Около 85 % лесов естественного происхождения.

Сосновые леса представлены сосняками брусничниками, зеленомшниками, кисличниками и черничниками. Еловые леса следующих типов: зеленомошники, травяные и сложные. Берёзовые леса представлены березняками зеленомошниками, травяными и сложными.

Лесная растительность района имеет промышленное, поле-почвозащитное, водоохранное значение.

В рекреационном отношении леса благоприятны для организации отдыха.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодовоягодных растений сравнительно значительны на всей территории района.

Лекарственные растения: брусника, зверобой, клюква, лапчатка, ландыш, можжевельник, плаун, черника. Особого внимания заслуживает создание искусственных высокоурожайных посевов шиповника, являющегося ценным сырьём витаминной промышленности.

Промышленно-технические растения.

Лубоволокнистые: липа, крапива двудомная, хмель рогоз.

Дубильные растения: дуб, ива, ель, берёза, шиповник, лапчатка, зверобой.

Гуттаперчевые растения: бересклет бородавчатый, ландыш, можжевельник обыкновенный, ромашка, хмель.

Плодовоягодные растения: черника, брусника, клюква, шиповник, земляника, ежевика.

3.4. Рельеф

Территория Шоруньжинского поселения в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Унжинка, Шора, и их притоков, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Рельеф полого-холмистый до холмисто-увалистого склоны холмов и увалов обычно пологие, а на отдельных участках, вблизи речных долин, крутые с уклонами более 20%. Расчленённость территории эрозионными формами средняя. Относительные превы-шения 10 - 40 м. Глубина вреза оврагов и балок 4 - 10 м, а речных долин до 60 - 100 м.

Развиты эоловые холмы, относительная высот которых 5 - 10 м. Поверхность территории залесена.

3.5. Геологическое строение

Территория Моркинского района расположена в восточной части Русской платформы, сложенной мощной толщей пермских пород. Более древние отложения залегают на большой глубине.

В сводовой части вятского вала мощность четвертичного покрова минимальная порядка 0,5 - 2,0 м. Коренные породы часто выходят на поверхность. На склонах вала мощность четвертичных отложений увеличивается до 15 - 20 м.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Шоруньжинское поселение расположено в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие значения для водоснабжения, приурочены к породам верхней перми, значительно реже - к неогеновым отложениям.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды, связаны они с аллювиальными флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение. Дебиты колодцев в основном не превышают десятые доли л/сек.

Воды четвертичных образований в силу локального распространения, слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

Водоносный горизонт нижней перми залегает, как правило, на большой глубине порядка 200 и более м. и содержит воду повышенной и высокой минерализации, не пригодную для  водоснабжения.

В толще верхнепермских пород имеются два водоносных горизонта, содержащих пресную воду: нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счёт атмосферных осадков, а разгрузка в речные долины.

Воды трещинные и трещинно-пластовые, в основном напорные, редко безнапорные. Воды обычно пресные, мягкие до умеренно жёстких.

Мощность зоны пресных вод составляет 100 - 150 м, в сводовой части Вятских поднятий и в долинах рек сокращается до 25 - 80 м.

Ниже этой зоны залегают воды повышенной минерализации, не пригодные для водоснабжения.

Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков, где первыми от поверхности является казанский водоносный горизонт.

Учитывая среднюю мощность водоносных горизонтов, напорный характер вод, удельный дебит существующих скважин, средняя возможная производительность одиночной скважины принимается 5 л/сек - для уржумского и казанского водоносных горизонтов и 10 л/сек - для неогенового водоносного горизонта.

По возможной средней производительности водозаборов основных водоносных горизонтов, территория отнесена к двум районам.

Первый район, обеспеченный подземными водами, занимает небольшую площадь распространения неогенового водоносного горизонта.

Второй район, недостаточно обеспеченный подземными водами, охватывает всю остальную территорию, где уржумский и казанский водоносные горизонты.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

К числу основных факторов, осложняющих строительство в Моркинском районе, относится карст, интенсивно развитый почти на всей территории, за исключением небольших площадей. Оврагообразовние встречается на ограниченных участках. Карст карбонатно-гипсовый, преимущественно активный, возникновение его связано с выщелачиванием известняков и гипсов казанского яруса, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (менее 10 м) под водопроницаемыми породами. Поверхностные карстовые формы представлены многочисленными воронками, иногда понорами, слепыми долинами, уступами, озёрами. Глубина воронок 15 - 25 м, в диаметре они достигают 40 - 60 м. К числу основных факторов, осложняющих строительство в Шоруньжинском поселении, относится оврагообразовние, встречающееся на ограниченных участках. С учётом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей, в Шоруньжинском поселении выделен следующий инженерно-геологическии район - поймы рек и ручьев.

Поймы рек и ручьев

Наиболее хорошо поймы развиты в долинах таких рек, как Шора, где ширина их достигает 1,5 - 2,0 км. Поверхность пойм плоская, изрезана старицами, местами заболоченная и заторфована. Мощность торфа от 2,0 до 4,5 м. Поймы затопляются полностью при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности. Этот район не благоприятен для строительства, в связи с затоплением, низким положением уровня грунтовых вод (менее 2 м), гидравлически связанных с речными водами, наличие грунтов с пониженной и низкой несущей способностью (1 и менее 1 кг/кв. см). Во всех районах, где имеются месторождения, площади их застройке не подлежат.

3.8. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена р. Унжинка, р. Шора и мелкими притоками и мелкими озёрами. Густота сети около 0,3 км/кв. км. Лесистость водосборов составляет 75 – 85 %. реки имеют небольшие уклоны, долины их неясно выражены, не широкие. Поймы рек, как правило, двухсторонние, покрытые лесом и кустарником, иногда заболоченные. Русла не широкие 3 - 10 м. Глубины изменяются от 0,3 до 1,2 м, достигая на отдельных участках 2 м, скорость течения в период летней межени 0,2 - 0,5 м/сек. Русла рек, как правило меандирующие.

Основные гидрографические сведения о реках района

| № п/п | Название реки | Куда впадает | С какого берега | Длина в пределах района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шора | р.Илеть | левого | 16,0 |

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек весеннего половодья, во время которого проходит большая часть годового стока.

Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Спад половодья  продолжается 20 - 4 дней, на мелких водотоках - до 8 - 12 дней.

Высота весеннего подъёма уровней составляет 1,5 - 2,5 м, а на наиболее крупных реках максимально до 3,5 - 5,0 м. В конце мая - начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками. Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август. Зимние уровни воды мало отличаются от летних и амплитуда их колебания обычно находится в пределах 0,8 м. Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября. А к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м. Весенний ледоход не продолжительный. На малых реках лёд тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в июле +17 ˚С - +20 ˚С, в отдельные дни температура может подниматься до +24 ˚С. Мутность воды - в среднем 10 - 150 г/куб. м. Весной вода относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция в составе катионов. В меженные периоды речные воды имеют сульфатный характер, а общая жёсткость превышает 9 мг-экв/л (жёсткие воды).

Шоруньжинское поселение характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения выявлены такие полезные ископаемые, как торф. Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Торфяные месторождения рассредоточены по территории поселения и не образуют торфяных баз.

Среди торфяников преобладают низинные, характеризующиеся значительной степенью разложения, преимущественно до 48 – 70 % и средними показателями зольности 15 - 20 %, высокозольные торфяники с зольностью 35 % встречаются очень редко.

Торфяные залежи переходного и верхового типа распространены на малых площадях. Мощность торфа различных торфяных залежей изменяется от долей до 4,5 м. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений.

Сведения о состоянии запасов торфа на территории района

| Название месторождения | Степень освоения | Площадь, га | Запасы, тыс. тонн | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения |
| По р. Шора | резервное | 239,8 | 1070 | крупное |
| Проявления |
| 13. Светлое I | Некондиционные | 40,2 | - |  |

Действующих торфяных предприятий в районе нет.

Динамика добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевой потенциал поселения может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Шоруньжинское поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов, входит в число наиболее лесистых районов республики. Леса располагаются по территории района крупными компактными массивами в южной и северной части района и играют важную роль в экономике района. Общая площадь земель лесного фонда - 7922,2 га, лесистость района довольно высока - 62,5 %. В составе лесов преобладают сосна (около трети покрытой лесом площади), ель – 20 %, берёза - около 27 %, остальные площади занимают липа, осина, ольха чёрная и другие породы. По величине запасов и качеству лесных ресурсов Моркинский район занимает в республике 4 место. Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребованность данных природных ресурсов. Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими. В целях социально-экономического развития Моркинского района леса могут использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки не древесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения городского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов для собственных нужд:

- пространственное  размещение территории (близость к населённым пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по  обеспечению данного вида использования;

- определение объёма использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объёмов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- чёткое представлении об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего х-ва и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключением лесов зелёных зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса - сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений | Эксплуатационные леса - пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатационных лесов - пустыри, прогалины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; | Территория лесного фонда Министерства лесного х-ва РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объёмов аренды |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования | На основании проведённого анализа по перспективе раз-вития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зелёные зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геоло-гическому изучению недр, разработ-ка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зелёных зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление на-учно – исследователь-ской и образователь-ной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности | На основании проведённого анализа в потребности испо-льзования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятель-ности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании проведённого анализа в потребн. использо-вания лесов по дан. виду |
| 14. Стр-во, реконстр., эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструк-ции, эксплуатации линий электро-передачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования РМЭ и существующих линейных сооружений |
| 15. Стр-во и эксплуа-тация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, так-же гидротех. сооруже-ний и спец. портов | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Шоруньжинское сельское поселение расположено в восточной части Моркинского района. Оно граничит на западе с Шиньшинским сельским поселением на севере с Парангинским районом (Илетьским сельским поселением) на востоке с Мари-Турекским районом (Марийским сельским поселением) и Республикой Татарстан на юге с Республикой Татарстан.

Площадь территории Шоруньжинского сельского поселения составляет 12675,6  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения		(31,6 %)	    4008,0  га

земли населённых пунктов					(4,0 %)	      507,0  га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,4 %)	        53,5  га

земли лесного фонда					(62,5 %)	    7922,2  га

земли водного фонда					(0,2 %)	        19,8  га

прочие земли 						(1,3 %)	       162,0 га

Земли населённых пунктов

На территории поселения находится 8 населённых пунктов, общей площадью 507 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Шоруньжа | 0 | 0 | 111,6 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 1,8 | 5,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 37,0 | 0 | 0 | 1,8 | 17,7 | 195,5 |
| с. Шлань | 0 | 0 | 70,7 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 26,7 | 10,1 | 0,5 | 0 | 0 | 9,3 | 124,4 |
| д. Шурга | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 27,1 |
| д. Муканай | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 28,1 |
| д. Паймыр | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 20,1 |
| д. Ямбатор | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 24,4 |
| д. Сапуньжа | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 17,4 | 0 | 0 | 0,4 | 2,4 | 46,1 |
| д. Уньжинский | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 4,1 | 12,0 | 0 | 0 | 0,1 | 6,8 | 41,3 |
| Всего: | 0 | 0 | 267,1 | 0 | 0 | 2,70 | 1,5 | 8,2 | 7,55 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 16,8 | 0,4 | 2,1 | 0 | 0,4 | 0 | 52,3 | 99,05 | 0,5 | 0 | 2,3 | 42,7 | 507,0 |

Земли лесного фонда занимают основную часть территории поселения – 7922,2 га.  (62,5%) и обслуживается ГБУ РМЭ «Моркинское лесничество».

Земли сельскохозяйственного назначения: - 4008,0 га - земли СПК СХА «Передовик», используются под посевы зерновых - 3145 га;

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х целях

| Наименование пользователя | Количество участков | Используемые земли с/х назначения, га. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. пашня |
| СПК СХА «Передовик» |  | 3145 | 2613 |
| Шоруньжинская средняя (полная) общеобразовательная школа |  |  |  |
| Всего: |  | 3145 | 2613 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Шоруньжинского сельского поселения находится 8 населённых пунктов, в которых проживает 2302 человек. По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района) население уменьшилось на 4 человека. Плотность населения по поселению составляет 17,90 чел/кв. км (по району – 24,6 чел. на кв. км, по республике – 30,4 чел. на кв. км).

Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Шоруньжа – 1080 чел.,   д. Шлань – 461 чел.

Проходящая по поселению региональная автодорога, способствуют развитию населённых пунктов поселения. Население в трудоспособном возрасте составляет - 60,51 %, пенсионный возраст – 13,94 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,08 % и 13,12 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | Всего населения, чел. по данным на 01.01.2011 г. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсии- онный возраст |
| с. Шоруньжа | 1090 | 674 | 113 | 157 | 146 |
| д. Шлань | 149 | 106 | 10 | 19 | 14 |
| д. Шурга | 37 | 27 | 1 | 5 | 4 |
| д. Муканай | 134 | 84 | 7 | 19 | 24 |
| д. Ямбатор | 144 | 88 | 14 | 12 | 30 |
| д. Сапуньжа | 465 | 291 | 41 | 59 | 74 |
| д. Паймыр | 150 | 102 | 14 | 15 | 19 |
| п. Уньжинский | 133 | 98 | 9 | 16 | 10 |
| Всего: | 2302 | 1470 63,86 % | 209 9,08 % | 302 13,12 % | 321 13,94 % |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Моркинского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Шоруньжинскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2011 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2199 | 2302 | 2300 | 2400 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют около 23 субъектов хозяйствования:

- МБУ «Шоруньжинский СКК» в с. Шоруньжа;

-МУ Администрация МО «Шоруньжинское сельское поселение»

- Детский сад в с. Шоруньжа;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

- 9 магазинов, 1 кафе;

- пилорамы в с. Шоруньжа, д. Шлань, п. Уньжинский;

На территории поселения имеется 1 сельскохозяйственное предприятие СПК СХА «Передовик».

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 976 головы КРС, свиней 142 головы, овец и коз 650 голов, птицы 8109 голов, кролики 92 головы, лошади 13 голов, пчелосемей 445 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бухгалтерия СПК СХА «Передовик», с. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, дом 71 | 115 |
| 2 | Швейный цех | 0 |
| 3 | Шоруньжинская ФАП, с. Шоруньжа, ул. Школьная, 17 | 4 |
| 4 | Шоруньжинский ветпункт, с. Шоруньжа, пер. Торговый, дом 5 | 3 |
| 5 | Шоруньжинское отделение связи, с. Шоруньжа, ул. Школьная 17а | 5 |
| 6 | Шоруньжа продовольственный магазин Моркинского Райпо с. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, д. 40 | 2 |
| 7 | Шоруньжа продовольственный магазин Моркинского Райпо с. Шоруньжа, пер. Торговый, д. 1 | 0 |
| 8 | Шланьский продовольственный магазин Моркинкого Райпо д. Шлань, ул.Центральная, дом 38 | 3 |
| 9 | Шургинский продовольственный магазин Моркинского Райпо д. Шурга, ул. Шургинская, д.15 | 1 |
| 10 | Ямбаторский продовольственный магазин Моркинского Райпо д. Ямбтор | 1 |
| 11 | Сапуньжинский продовольственный магазин | 1 |
| 12 | Уньжинский продовольственный магазин Моркинского Райпо п. Унжинский, ул. Центральная, д. 2 | 1 |
| 13 | Кафе «Унчо сий» с. Шоруньжа, пер. Торговый, д.1 | 2 |
| 14 | Магазин «Дмитрий» д. Шлань, ул. Центральная, д. 38 а | 3 |
| 15 | Магазин «Заречный» ИП Миллизянов с. Шоруньжа, ул. Апакаева, д. 50 | 2 |
| 16 | Магазин «Анастасия» с. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, д. 45а | 4 |
| 17 | МУ «Шоруньжинская средняя школа» с. Шоруньжа, пер. Почтовый, д. | 74 |
| 18 | Пилорама, ИП Оразаев А.И. д. Шлань, ул. Школьная, д.17 | 3 |
| 19 | Шоруньжа сельская библиотека, с. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, д.38 | 2 |
| 20 | Шоруньжинский Дом Культуры, с. Шоруньжа, ул. Т.Ефремова, д. 40 а | 4 |
| 21 | Администрация Шоруньжинского сельского поселения, с. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, д.39 | 6 |
| 22 | Уньжинское лесничество Моркинского района п.Уньжинский, ул. Набережная, д. 18 кв. 2 | 4 |
| 23 | Арендатор ООО «А-Транс» п. Знаменский, ул. Новая, д. 23а | 2 |
|  | Всего: | 242 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2302 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 1205 52,35 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 244 10,60 % |
| - промышленность | - |
| - сельское хозяйство | 8 |
| - транспорт | - |
| - строительство | - |
| - торговля и общественное питание | 1,6 |
| - лесное хозяйство | 0,2 |
| - МТС, сбыт, заготовки | - |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 0,2 |
| - образование | 5,3 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | - |
| - культура и искусство | 0,4 |
| - управление | 0,3 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | - |

Занятость населения Шоруньжинского поселения

| Населённые пункты | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| с. Шоруньжа | 664 | 173 |  |  | 76 | 4 | 69 | 12 | 121 |  | 4 |
| д. Шлань | 290 | 34 |  |  | 17 | - | 5 | 5 | 79 |  | 2 |
| д. Шурга | 85 | 85 |  |  | 6 | - | 1 | 1 | 25 |  | 0 |
| д. Муканай | 91 | 91 |  |  | 5 | - | 1 | 0 | 16 |  | 0 |
| д. Ямбатор | 79 | 11 |  |  | 9 | - | 2 | 0 | 20 |  | 1 |
| д. Сапуньжа | 74 | 6 |  |  | 4 | - | 1 | 2 | 11 |  | 0 |
| д. Паймыр | 26 | 1 |  |  | 1 | - | 0 | 0 | 4 |  | 0 |
| п. Уньжинский | 84 | 2 |  |  | 0 | - | 1 | 1 | 9 |  | 0 |
| Всего: | 1393 | 403 | 0 | 0 | 118 | 4 | 80 | 21 | 285 | 0 | 7 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Населённые пункты | Всего занятых в эконо-мике, чел. | В том числе, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обс-лужив. | про-чие виды |
| с. Шоруньжа | 282 | - | 76 | 5 | 2 | 69 | 12 | 121 |
| д. Шлань | 107 | - | 17 | - | - | 5 | 5 | 79 |
| д. Шурга | 33 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 25 |
| д. Муканай | 22 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 16 |
| д. Ямбатор | 31 | - | 9 | - | - | 5 | - | 20 |
| д. Сапуньжа | 18 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 11 |
| д. Паймыр | 5 | - | 1 | - | - | 0 | - | 4 |
| п. Уньжинский | 14 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Всего: | 512 | 0 | 118 | 5 | 4 | 83 | 21 | 285 |

Из 1393 человек трудоспособного возраста занято в производстве, за пределами поселения 285 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Шоруньжинском поселении составил 35187,5 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов 643 (60 квартир).

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В селе Шоруньжа и деревне Шлань имеется застройка секционными жилыми домами 2-3 этажа.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 5,1 кв. м на чел. до 49,4 кв. м на чел. и в среднем составляет 15,3 кв. м на одного жителя, что меньше среднего показателя по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд | Насе- ление, чел. | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| с. Шоруньжа | 16701,8 | 20 | 1638 | 284 | 15063,8 | 1090 | 15,3 |
| д. Шлань | 7552,5 | - | - | 40 | 7552,5 | 149 | 50,7 |
| д. Шурга | 1828,3 | - | - | 15 | 1828,3 | 37 | 49,4 |
| д. Муканай | 1954,6 | - | - | 41 | 1954,6 | 134 | 14,6 |
| д. Ямбатор | 1751,0 | - | - | 55 | 1751,0 | 144 | 12,2 |
| д. Сапуньжа | 2360,3 | - | - | 138 | 2360,3 | 465 | 5,1 |
| д. Паймыр | 661,0 | - | - | 36 | 661,0 | 150 | 4,4 |
| п. Уньжинский | 2378,0 | 40 | 1389 | 34 | 989 | 133 | 17,9 |
| Всего: | 35187,5 | 60 | 3027 | 643 | 32160,5 | 2302 | 15,3 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Моркинского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2,3 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 55888,8 тыс. кв. м общей площади и 2,4 тыс. человек в 2031 году и 75560,8 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населённые пункты | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с. Шоруньжа | 1090 | 16701,8 | 15,3 | 1089 | 23958 | 1136 | 34080 |
| д. Шлань | 149 | 7552,5 | 50,7 | 149 | 7552,5 | 155 | 7552,5 |
| д. Шурга | 37 | 1828,3 | 49,4 | 37 | 1828,3 | 39 | 1828,3 |
| д. Муканай | 134 | 1954,6 | 14,6 | 134 | 2948 | 140 | 4200 |
| д. Ямбатор | 144 | 1751,0 | 12,2 | 144 | 3168 | 150 | 4500 |
| д. Сапуньжа | 465 | 2360,3 | 5,1 | 464 | 10208 | 485 | 14550 |
| д. Паймыр | 150 | 661,0 | 4,4 | 150 | 3300 | 156 | 4680 |
| п. Уньжинский | 133 | 2378,0 | 17,9 | 133 | 2926 | 139 | 4170 |
| Всего: | 2302 | 35187,5 | 15,3 | 2300 | 55888,8 | 2400 | 75560,8 |

Новые территории для индивидуального и социального строительства предусмотрены в следующих населённых пунктах:

| - с. Шоруньжа | - 57,9 га. |
| --- | --- |
| - д. Шлань | - 54,2 га. |
| - д. Шурга | - 17,3 га. |
| - д. Муканай | - 14,6 га. |
| - д. Ямбатор | - 9,3 га. |
| - п. Уньжинский | - 11,4 га. |
| Всего: | - 164,7 га. |

Перераспределение земель Шоруньжинского сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 4008,0 | 4008,0 | 4061,05 |
| земли населенных пунктов | 507,0 | 507,0 | 671,7 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| земли лесного фонда | 7922,2 | 7922,2 | 7928,55 |
| земли водного фонда | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| прочие земли | 168,0 | 168,0 | 14,37 |
| Всего: | 12675,6 | 12675,6 | 12675,67 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 507,0 35187,5 - | 507,0 55888,8 - | 660,3 75560,8 153,3 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 6 водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных сетей 0,84 км.

Централизованным водопроводом обеспечены с. Шоруньжа и д. Шлань, Не обеспечены центральным водопроводом остальные 6 населённых пунктов поселения, в этих населённых пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы и скважины.

Водоснабжение населённых пунктов Шоруньжинского сельского поселения

| Населённые пункты | Населен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| с. Шоруньжа | 1090 | 284 | по ул. Школьная | обслуживает. ООО «Жилкомсервис», протяж. сетей – 0,84 км. |  |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучёта на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация частично имеется в с. Шоруньжа.

Общая протяжённость канализационных сетей по поселению составляет 0,81 км. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечены только школа и детский сад в с. Шоруньжа. Всего на территории поселения имеется 2 котельных, общая протяжённость теплосетей – 0,5 км. В населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (твёрдое топливо - уголь, дрова).

Теплоснабжение населённых пунктов Шоруньжинского сельского поселения

| Населённые пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, мар-ка, мощность | Автон. источн. питан. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шоруньжа | 1090 | 284 | 2 | ул. Спортивная 1 | 3 котла 2 раб. 1 резерв. КГ08Г-2шт. КЧМ5Р-1шт. |  | топливо: уголь |
|  |  |  |  | ул. Школьная 38 | 2 котла |  | топливо: уголь, дрова |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находится 8 населённых пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 15 подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадле-жность | Обслужи-вание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | социальные |  |  |  |
| 1 | с. Шоруньжа ТП № 354/160кВА | с. Шоруньжа, - 66 домов, СПК СХА «Передовик» |  | Шиньша подстанция |
| 2 | - | с. Шоруньжа ТП № 307/100кВА | с. Шоруньжа, - 56 домов, |  | Шиньша подстанция |
| 3 | - | с. Шоруньжа ТП № 348/63кВА | с. Шоруньжа, - 77 домов, |  | Шиньша подстанция |
| 4 | - | д. Шлань ТП № 351/100кВА | д. Шлань, - 137 домов, |  | Шиньша подстанция |
| 5 | - | д. Шурга ТП № 305/100кВА | д. Шурга, - 36 домов, |  | Шиньша подстанция |
| 6 | - | д. Сапуньжа ТП № 301/160кВА | д. Сапуньжа, - 42 дома, |  | Шиньша подстанция |
| 7 |  | п. Уньжинский ТП № 366/250кВА | п. Уньжинский, - 49 домов, |  | Шиньша подстанция |
| 8 |  | д. Ямбатор ТП № 302/160кВА | д. Ямбатор, - 34 дома, |  | Шиньша подстанция |
| 9 |  | д. Паймыр ТП № 303/30кВА | д. Паймыр, - 14 дома, |  | Шиньша подстанция |
| 10 |  | д. Муканай ТП № 302/30кВА | д. Муканай, - 34 дома, |  | Шиньша подстанция |
| 11 | с. Шоруньжа ТП № 336/400кВА |  | с. Шоруньжа, - КРС, |  | Шиньша подстанция |
| 12 | с. Шоруньжа ТП № 306/400кВА |  | с. Шоруньжа, - Гараж, |  | Шиньша подстанция |
| 13 | с. Шоруньжа ТП № 308/250кВА |  | с. Шоруньжа, - Ферма, |  | Шиньша подстанция |
| 14 | с. Шоруньжа ТП № 369/25кВА |  | с. Шоруньжа, - водазабор, |  | Шиньша подстанция |
| 15 |  | с. Шоруньжа ТП № 370/2*250 кВА | с. Шоруньжа, - 88 домов,, |  | Шиньша подстанция |
|  | Всего: | 15 | - | - | - |

Газоснабжение. Из 8 населённых пунктов поселения на сегодняшний день ни один не газифицирован.

Связь. Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах должны быть установлены таксофоны. На территории Шоруньжинского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 60 мест и школа на 350 учащихся имеется только в селе Шоруньжа.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| с. Шоруньжа | 350 | 157 | 60 | 113 |
| д. Шлань | - | 19 | -- | 10 |
| д. Шурга | - | 5 | - | 1 |
| д. Муканай | - | 19 | - | 7 |
| д. Ямбатор | - | 12 | - | 14 |
| д. Сапуньжа | - | 59 | - | 41 |
| д. Паймыр | - | 15 | - | 14 |
| п. Уньжинский | - | 16 | - | 9 |
| Всего: | 350 | 302 | 60 | 209 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты здравоохранения, количество | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | посещений в поликлиниках | коек в больницах | аптек |  |
| С. Шоруньжа | ФАП - 2000 | - | - | - |
| Всего: | 2000 | - | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Объекты торговли | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с. Шоруньжа | 4 | - | 1 | - | - |
| д. Шлань | 2 | - | - | - | - |
| д. Шурга | 1 | - | - | - | - |
| д. Муканай | - | - | - | - | - |
| д. Ямбатор | 1 | - | - | - | - |
| д. Сапуньжа | 1 | - | - | - | - |
| д. Паймыр | - | - | - | - | - |
| п. Уньжинский | 1 | - | - | - | - |
| Всего: | 10 | - | 1 | - | - |

Ввиду непосредственной близости пгт. Морки объекты торговли представлены только магазинами повседневного спроса.

Объекты питания, 1 кафе на территории с. Шоруньжа.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближённо к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчёта обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Морки и г. Йошкар-Ола.

Расчет объектов обслуживания на расчётный срок

| № п/п | Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 53 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 175 |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 230 |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 460 |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 5 |
| 7 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 115 |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 14,08 км, в том числе с твёрдым покрытие 2,59 км.

Однако не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населённые пункты | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные, км. |
|  |  |  | всего | твер. покр. | треб. с-во |
| с. Шоруньжа | 6,3 | - | 6,3 | 1,92 | 4,38 |
| д. Шлань | 2,96 | - | 2,96 | - | 2,96 |
| д. Шурга | 0,62 | - | 0,62 | - | 0,62 |
| д. Муканай | 0,58 | - | 0,58 | - | 0,58 |
| д. Ямбатор | 0,64 | - | 0,64 | - | 0,64 |
| д. Сапуньжа | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 |
| д. Паймыр | 0,49 | - | 0,49 | - | 0,49 |
| п. Уньжинский | 1,73 | - | 1,73 | 0,67 | 1,06 |
| Всего: | 14,08 | - | 14,08 | 2,59 | 11,49 |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Населённые пункты | Протяженность основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шоруньжа | 6,3 | 1,92 | 4,38 |
| д. Шлань | 2,96 | - | 2,96 |
| д. Шурга | 0,62 | - | 0,62 |
| д. Муканай | 0,58 | - | 0,58 |
| д. Ямбатор | 0,64 | - | 0,64 |
| д. Сапуньжа | 0,76 | - | 0,76 |
| д. Паймыр | 0,49 | - | 0,49 |
| п. Уньжинский | 1,73 | 0,67 | 1,06 |
| Всего: | 14,08 | 2,59 | 11,49 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Населённые пункты | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | с. Шоруньжа | 43 | 16 | 29 | 64 | 1 |
| 2 | д. Шлань | 13 | 3 | 12 | - | - |
| 3 | д. Шурга | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 4 | д. Муканай | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 5 | д. Ямбатор | 4 | 1 | 3 | - | - |
| 6 | д. Сапуньжа | 2 | 0 | 2 | - | - |
| 7 | д. Паймыр | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | п. Уньжинский | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Всего: | 73 | 24 | 54 | 64 | 1 |

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Шоруньжинского поселения в структуре Моркинского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.

Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 		- 10 м;

- 35 киловольт 		- 15 м;

- 110 киловольт 		- 20 м;

- 150, 220 киловольт 	- 25 м;

- 330, 500 киловольт 	- 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утве-рждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 		 - от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 			- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов				- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород		– 50 м;

лиственных пород		– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Шоруньжинского поселения не наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных пожаров, предстоит восстановление лесного фонда.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		- 50 м;

- от истока до 10 км				- 50 м;

- от  10 км  до 50 км				- 100 м;

- от  50 км и более				- 200 м.

Для озёр и водохранилищ			- 50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		- 30 м;

- при уклоне до 30				- 40 м;

- при уклоне от 30 и более			- 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по рекам Унжинка и Шора	- 30 м.

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

- Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

- Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Шоруньжинского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Шоруньжинское сельское поселений» Моркинского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Шоруньжинское сельское поселение» на 2010-2020 годы № 48 от 23 июля 2010 года.

- Муниципальная целевая программа благоустройство МО «Шоруньжинское сельское поселение» на 2011- 2015 годы № 11 от 11 марта 2011 года

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи c выделением новых территорий под жилищное строительство. Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Шоруньжа | 0 | 0 | 114 | 0 | 57,9 | 2,7 | 0 | 1,8 | 5,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 34,6 | 0 | 0 | 1,8 | 17,7 | 253,4 |
| с. Шлань | 0 | 0 | 70,7 | 0 | 54,2 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 26,7 | 10,1 | 0,5 | 0 | 0 | 9,3 | 178,6 |
| д. Шурга | 0 | 0 | 15,2 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 44,4 |
| д. Муканай | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 42,7 |
| д. Паймыр | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 20,1 |
| д. Ямбатор | 0 | 0 | 12,3 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 33,7 |
| д. Сапуньжа | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 17,0 | 0 | 0 | 0,4 | 2,4 | 46,1 |
| д. Уньжинский | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 4,1 | 8,2 | 0 | 0 | 0,1 | 6,8 | 52,7 |
| Всего: | 0 | 0 | 274,1 | 0 | 164,7 | 2,7 | 1,5 | 8,2 | 8,04 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 3,3 | 16,8 | 0,4 | 2,1 | 0 | 0,4 | 0 | 52,3 | 91,16 | 0,5 | 0 | 2,3 | 42,7 | 671,7 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с 35187,5 кв. м до 75560,8 кв. м с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 40373,3 кв. м Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры предста-влена производственными объектами в основном пилорамами.

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона

В рамках перспективного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов целесообразна организация оздоровительных учреждений и создание новых. Наряду с санаторно-курортным делом рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов и также расширение сферы туристских услуг.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие реки, ценные бальнеологические ресурсы, придают территории высокое туристско-рекреационное значение.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

На территории Шоруньжинского сельского поселения нет особо охраняемых природных территории.

- зона специального назначения

- зоны кладбищ.

- зона режимных территорий

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 12669,6 га, население 2302 человека. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 2302 человек. Протяжённость водопроводных сетей – 0,84 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на автодороге;

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Моркинского района эндемична по геморрагической лихорадке с почесным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

- автомобильные дороги,

- очистные сооружения,

- кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Шоруньжинского сельского поселения.

Очистка территорий населённых пунктов и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и механизированным. В населённых пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов  необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12675,6 | - | 12675,6 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 507 | - | 671,7 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 7922,2 | - | 7922,2 |
|  | Земли водного фонда | га | 19,8 | - | 19,8 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 4008 | - | 3854,7 |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 4008 | - | 3854,7 |
|  | - ЛПХ. | га | - | - | - |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | 50,6 | - | 34,7 |
|  | - промышленности | га | 50,6 | - | 34,7 |
|  | - транспорта | га | - | - | - |
|  | - коммунальные службы | га | - | - | - |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | - | - | - |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
|  | - кладбища | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | 2,9 | - | 2,9 |
| 1.8 | Прочие земли | га | 162 | - | 162 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 507 | - | 671,7 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 267,1 | - | 438,8 |
|  | - многоэтажная | га | - | - | - |
|  | - средней этажности | га | - | - | - |
|  | - индивидуальной застройки | га | 267,1 | - | 274,1 |
|  | - развития жилой застройки | га |  | - | 164,7 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 13,95 | - | 14,84 |
|  | - центр населённого пункта | га | - | - | - |
|  | - спортивного назначения | га | 2,1 | - | 2,1 |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 2,7 | - | 2,7 |
|  | - здравоохранения | га | 0,1 | - | 0,1 |
|  | - общественно-жилая зона | га | 1,5 | - | 1,5 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 7,55 | - | 8,04 |
|  | - производственно-деловая | га | - | - | 0,4 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 8,2 | - | 8,2 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 43,1 | - | 43,1 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | - | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура | га | 0,4 | - | 0,4 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 42,7 | - | 42,7 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 20,5 | - | 20,1 |
|  | - санаторно-курортная | га | 0,4 | - | 0,4 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | 20,1 | - | 20,1 |
|  | - пляжи | га | - | - |  |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 52,3 | - | 52,3 |
|  | - земли с/х назначения | га | - | - | - |
|  | - ЛПХ | га | 52,3 | - | 52,3 |
|  | - сады и дачи | га | - | - | - |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | - | - | - |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | - | - | - |
|  | - постороннего пользования | га | - | - | - |
| 2.8 | Зона акваторий | га | 2,3 | - | 2,3 |
| 2.9 | Прочие территории | га | 99,05 | - | 91,16 |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 2302 | 2300 | 2400 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,18 | - | 0,21 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  | - |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 511 | - | - |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1470 | - | - |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 321 | - | - |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 35187,5 | 55888,8 | 75560,8 |
|  |  | к-во домов | 703 | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - | - |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома/квартиры) | Sобщ., м2 | 3027 | - | - |
|  |  | к-во | 60 | - | - |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 32160,5 | - | - |
|  |  | кол-во | 643 | - | - |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 15,3 | - | - |
|  | - водопроводом | % | 40 | - | - |
|  | - канализацией | % | 40 | - | - |
|  | - газоснабжением | % | 0 | - | - |
|  | - электроснабжением | % | 100 | - | - |
|  | - центральным отоплением | % | 40 | - | - |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  | - | - |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 60 | - | - |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 350 | - | - |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  | - | - |
|  | Стационар | коек | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./см. | 1 | - | - |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  | - | - |
|  | Спортивные | кол-во |  | - | - |
|  | Культурно-досуговые | кол-во |  | - | - |
|  | Торговли | кол-во | 10 | - | - |
|  | Общественного питания | шт./мест | 1 / - | - | - |
|  | Административные | шт. |  | - | - |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 14,08 | - | - |
|  | - федеральные | км | - | - | - |
|  | - региональные | км | - | - | - |
|  | - местные | км | 14,08 | - | - |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 14,08 | - | - |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение: |  | - | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.2 | Канализация |  | - | - | - |
|  | Общее поступление сточных вод |  | - | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  | - | - | - |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  | - | - | - |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км | - | - | - |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | - | - | - |
| 7.7 | Связь |  | - | - | - |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ-

Базовый территориальный проектный институт»