ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования____________                                                                           «Городское поселение Оршанка»_______________________                                                                                                   Оршанского муниципального района____________________                                  Республики Марий_Эл________________________________

ЗАКАЗ	№ 47-11 от 29 марта  2011 г.____________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская________________

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования___________                     «Городское поселение Оршанка»________________________

###### Оршанского муниципального района____________________                            Республики Марий_Эл________________________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация______________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная__________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования

(Пояснительная записка.  Графические материалы)_________

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Архитектор									С. А. Пипякин

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12  Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Оршанка» Оршанского муниципального района Республики Марий Эл 	 (Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

Ведение										5

Раздел 1. Положение о территориальном планировании				6

1.1 Цели территориального планирования					6

1.2 Основные задачи генерального плана					7

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории			7

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района					7

3. 1.   Климат

3. 2.   Почвы										8

3. 3.   Рельеф										9

3. 4.   Геологическое строение							9

3. 5.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		10

3. 6.   Инженерно-геологическое районирование				10

3. 7.   Гидрографическая характеристика						11

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния

и использования территории							12

4.1. Территориальная структура поселения					12

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					12

4.3. Оценка производственного потенциала					13

4.4. Жилищная, социальная сфера 						16

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда					17

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры							17

4.6 Учреждения и предприятия обслуживания					23

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		24

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					25

Раздел 5. Ограничения использования территории					26

5.1. Экологические ограничения							26

5.2. Охранные зоны объектов инженерной

и транспортной инфраструктуры						27

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного  и техногенного характера				29

5.4  Зоны с особыми условиями использования территории			30

5.4.1    Охранные зоны водных объектов						31

Раздел 6. Муниципальная правовая база						35

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование

территории									36

7.1. Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                  36

7.2  Проектируемая структура населенных пунктов поселения			36

7.3. Функциональное зонирование территории поселения			37

Раздел 8.   Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						38

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области

гражданской обороны и защиты населения.

Противопожарные мероприятия						39

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории                   						40

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

генерального плана 								41

Раздел 12. Исходная документация							46

Раздел 13. Графические материалы

Схема № 1. Положение «Городского поселения Оршанка»

в Оршанском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений  					ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		     ГП-4-1,  ГП-4-2

Схема № 5. Проект генерального плана поселения (основной чертеж)

Схема зонирования.								ГП-5

Схема № 6. Проекты генеральных планов населенных пунктов.

Схемы зонирования.						     ГП-6-1,  ГП-6-2

Введение

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Оршанка» Оршанского района (далее Оршанское Городское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта № 47-11 от марта 2011 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Оршанское Городское поселение от 5 апреля 2011 г. № 32 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Городское поселение Оршанка»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9 
«О реестре административно-территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Оршанского муниципального района, Городское поселение Оршанка.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждёнными  приказом  Минэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

-  Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года            № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Оршанского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Оршанским Городским поселением;

- проектных материалов по планировке и застройке  жилых кварталов                         пгт. Оршанка.

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Оршанское Городское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов терри-ториального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Оршанского Городского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Оршанского Городского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет.

А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития городского поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Оршанского городского поселения выполнен в Системе ГИС
в программе Map Info.

В работе использованы: - топографическая основа в 1:200000, выданная 
в 2004 году «Маргеомониторинг»; - ортофотопланы населенных пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Оршанский район расположен частично в лесной зоне и на территории с преобладанием земель сельскохозяйственного назначения с континентальным умеренно-влажным климатом. Природные условия, в основном, благоприятны для развития социально-экономического потенциала района. Сочетание, как правило, плодородных почв с относительно благоприятными климатическими условиями, спокойным рельефом и малозаболоченными территориями создаёт хорошие предпосылки для ведения хозяйства преимущественно сельскохозяйственного направления.

Самая низкая среднемесячная температура -12о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце.  Самая высокая среднемесячная температура +19о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

| Показатели | Месяцы |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Отн. влаж. % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад.мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Вет. бол.15м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско. ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. час. | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

Почвенный покров района сравнительно однородный – преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые суглинистые почвы (с пятнами собственно подзолистых почв) на покровных глина и суглинках, подстилаемых древне-аллювиальными цементированными песками. Условия почвообразования определяют развитие почв по подзолистому типу, кроме того, в формировании почв принимает участие дерновой процесс.

На востоке района развиты дерново-слабо и среднеподзолистые (светлые и серые) суглинистые почвы (с пятнами коричнево-серых оподзоленных суглинистых почв) на пермских, преимущественно карбонатных глинах и суглинках. Собственно подзолистые почвы развиваются под пологом хвойного леса с моховым или кустарниковым покровом. Почвы характеризуются небольшим содержанием органических и минеральных веществ, кислой реакцией. Повышенная кислотность оказывает вредное влияние на рост и развитие растений. В следствии этих свойств почвы редко осваиваются под пашню.

Дерново-подзолистые почвы развиваются под изреженными хвойными, хвойно-лиственными или лиственными лесами с хорошо развитым травяным покровом. У таких почв гумусовый горизонт обогащается перегноем и элементами пищи. Дерново-подзолистые почвы менее кислые и более структурные, чем подзолистые. Дерново-подзолистые светло-серые (слабо гумусированные) почвы развиваются под смешанными и хвойными лесами. Они мало гумусные, сравнительно кислые и имеют довольно широкое распространение и на возвышенностях уступают место дерново-подзолистым серым (средне гумусированным). Почвы развиваются под хвойно- лиственными лесами с участием широколиственных пород.

Серые почвы обладают более мощным перегнойным горизонтом, повышенным содержанием гумуса и характеризуются более высоким природным плодородием, чем светло-серые. Коричнево-серые дерново-подзолистые почвы занимают пологие склоны. Они обладают хорошей комковато-порошистой структурой.

Будучи слабо выщелоченными и достаточно богатыми, коричнево-серые почвы являются высокопроизводительными почвами и при хорошей агротехнике и внесении органических и минеральных удобрений, способные давать высокие и устойчивые урожаи. Располагаясь на ясно выраженных склонах, почвы требуют осторожной распашки поперёк склонов, чтобы не вызывать смывов и размывов почвы. Таким образом, наиболее плодородными почвами района являются коричнево-серые оподзоленные и дерново-подзолистые серые почвы.

Большое значение в целях улучшения почв района имеет известкование кислых почв, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, клеверосеяние, углубление и окультуривание пахотного слоя, борьба с эрозией почв.

3.3. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория района представляет собой водораздельную (Оршанско - Кокшайскую) равнину с волнистым рельефом и абсолютными отметками поверхности 100 - 160 м. Территория значительно расчленена реками: Малой Ошлой, Малой Кокшагой и их многочисленными притоками.

В долинах рек Малой Ошлы и Малой Кокшаги, кроме пойм, развиты низкие надпойменные террасы с абсолютными отметками поверхности 85 - 100 м.

3.4. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской и четвертичной систем. Пермские отложения представлены верхним отделом и подразделяются на два яруса: казанский и татарский. Отложения казанского яруса распространены повсеместно и залегают на глубине 153 м и более. Вскрытая мощность отложений составляет 6,5 м. Литологически породы представлены известняками, доломитами, мергелями, песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов.

На отложениях казанского яруса залегают отложения нижнетатарского подъяруса. Распространены повсеместно, залегают на глубине 16 - 120 метров. Породы представлены кавернозными и трещиноватыми известняками, местами закарстованными, мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и алевролитов. Мощность пород от 10 - 13 до 140 метров. Из размытой поверхности пермских отложений залегают породы четвертичной системы. Отложения имеют повсеместное распространение и по генетическим признакам подразделяются на аллювиальные, покровные и болотные.

Аллювиальные отложения представлены современными и древними разностями. Современные образования слагают поймы. Представлены они песками иловатыми, суглинками и супесями. Мощность образований - 3 - 10 м.  Древние аллювиальные отложения распространены на надпойменных террасах, где они представлены песками с прослоями суглинков и глин. Мощность отложений от нескольких метров до 10 м. Покровные (аллювиально-делювиальные) образования слагают с поверхности Оршанско - Кокшайскую равнину. Среди образований преобладают суглинки лессовидные мощностью от 1 до 10 - 12 м. Болотные отложения приурочены к торфяным массивам, расположенным в долинах Малой Ошлы и Большой Ошлы. Мощность торфа в среднем - 1,7 метров.

3.5. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к коренным породам верхней перми.

В пределах водораздельной равнины первый от поверхности водоносный горизонт (уржумский) приурочен к нижнетатарским отложениям. Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки, мергели и доломиты, залегающие в глинисто-алевролитовой толще на глубине 50 - 120 м. Воды трещинно-пластовые и трещинные напорные. Величина напора изменяется от 2 до 85 м.

В зоне активного водообмена, примерно до глубины 100 - 150 м воды пресные. Ниже этой зоны воды обладают повышенной и высокой минерализацией. Производительность скважин изменяется от 0,8 до 10,0 л /сек., удельный дебит - от сотых долей до 0,8 л /сек.

К казанским отложениям верхней перми приурочен водоносный горизонт, водовмещающими породами которого служат известняки, доломиты, мергели, и песчаники, залегающие среди глин и алевролитов. Глубина залегания водоносного горизонта 150 м и более. Воды трещинные и трещиннопластовые, напорные. Производительность скважин в среднем составляет 1,0 - 2,0 л/сек. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения воды горизонта используются редко.

В целом район недостаточно обеспечен подземными водами. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт - уржумский, за счёт которого можно организовать водоснабжение населённых пунктов с потребностью в воде до 10 л/сек., редко более. Производительность водозабора из нескольких скважин может достигать 5 - 10 л/сек., а дебит одиночной скважины в среднем - 2,5 л/сек.

3.6. Инженерно-геологическое районирование

С учётом рельефа геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района.

Район Оршано-Кокшайской водораздельной (эрозионной) равнины, занимающий преобладающую часть рассматриваемой территории с абсолютными отметками поверхности 100 - 160 м и волнистым рельефом. Равнина прорезана сравнительно густой сетью долин рек и ручьев. Из физико-геологических явлений следует отметить редкое овраго-образование, заболачивание и наличие карста.

С поверхности район сложен покровными лессовидными суглинками мощностью от 1 до 10 - 12 м. Подстилаются они песчаниками, глинами, известняками и мергелями пермского возраста.

Как покровные суглинки, так и коренные породы, являются достаточно надёжным основанием для фундаментов зданий и сооружений. Исключение представляют закарстованные известняки, участки развития которых необходимо определять в результате специальных изысканий. Подземные воды залегают на глубине более 40 м. Кроме того, покровные лессовидные суглинки местами могут быть просадочными.

Месторождения полезных ископаемых застройке не подлежат.

3.7. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена верховьями рек Малой Кокшаги, Малой Ошлы, мелкими озёрами и прудами.  Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, пересечённые оврагами, незаметно сливаются с окружающей местностью, покрыты лесом и кустарником. Поймы рек двухсторонние, шириной 50-350 м, затапливаемые весной. Русла слабо извилистые шириной от 5-10 м до 15-25 метров. Дно рек песчаное, заростаемое в летнее время. Высота берегов над меженным горизонтом 3-5 м, глубины в межень составляют 0,3-1,0 м, скорость течения в паводок возрастает до 1,3 л/сек.

Речная сеть поселения представлена р. Орша правым притоком реки Малая Ошла. Длина реки 18 км, площадь водосбора 71,2 кв.км.

Водный режим рек района характеризуется хорошо выраженным половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года. Весенний подъем уровней начинается на реках района в конце марта – начале апреля, пик наступает во второй - третьей декаде апреля, заканчивается половодье в начале мая.

Наивысший подъем уровней над меженным составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные наиболее многоводные годы до 2-3 дней. После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в начале  ноября в зимнюю. Низшие уровни летней межени наблюдаются в июле или сразу после окончания половодья в мае, - зимой в феврале. В очень маловодные годы возможно пересыхание рек площадью водосбора менее 100 кв. км.

Зимний режим рек характеризуется появлением первых ледовых образований в виде сала и заберегов в первой декаде ноября. На реке Малая Кокшага из-за концентрированного выхода грунтовых вод появление ледовых образований наблюдается на 5-7 дней позже. Осеннего ледохода на реках не бывает. Устойчивый ледостав устанавливается в конце первой декады ноября. Максимальная толщина льда на реках наблюдается в марте и составляет 35-60 см.

Средняя продолжительность ледостава составляет 130-155 дней. Начало разрушения льда происходит за 7-10 дней до вскрытия. Вскрытие рек происходит в первой – второй декаде апреля. Лёд тает на месте. Температурный режим. Переход температуры воды через +0,20  весной происходит в среднем 15-16 апреля, осенью 12-17 ноября. Наибольший прогрев воды наблюдается в июле и составляет +18-200, достигая в отдельные дни +24-270.

На отдельных участках рек с обильными выходами грунтовых вод среднемесячная температура воды ниже на 1,5-20. В конце июля начинается постепенное охлаждение воды. Купальный сезон в среднем длится 2-2,5 месяца.

Воды рек гидрокарбонатокальциевые в течение всего года и только в период весеннего половодья наблюдается повышение содержания ионов SО4. Минерализация рек наибольшую величину имеет в период летней и зимней межени 318-435 мг/л и наименьшую в период прохождения половодья до 50-75 мг/л, жёсткость вод также колеблется от наименьших значений в период весеннего половодья 0,6-0,8 %-экв. до наибольших 4,7 мг-экв/л в период межени.  Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Оршанское Городское поселение расположено в центре Оршанского района. Оно граничит на севере, западе и юге с Большеоршинским сельским поселением, 
на востоке - с Каракшинским сельским поселением.

Площадь территории Оршанского городского поселения  составляет     777,0  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения			 	      87,0 га

земли населённых пунктов						 	    683,0 га

земли промышленности, транспорта и др	угие			 	        3,0 га

земли лесного фонда (в границах населенного пункта)			        7,0 га

Земли сельскохозяйственного  назначения. На территории поселения расположено всего 3 садоводческих товариществ с общим количеством участков 2110 (Мичуринец, Природа и Юбилейный), которые занимают 144,0 га.

Земли населенных пунктов. На территории поселения находится 1 населённый пункт, пгт. Оршанка, площадью 687,0 га.

Земля населённого пункта представлена, территорией жилой застройки малоэтажными, среднеэтажными и индивидуальными жилыми домами, общественно-деловой зоной, зоной объектов высшего среднего и профессионального образования, зоной промышленных предприятий и складов.

На территории пгт. Оршанка имеется пруд на Орша хозяйственно-бытового и противопожарного назначения, площадью зеркала 14,8 га, емкостью 232 тыс. куб. м.

Существующая территориальная структура  пгт. Оршанка

| территория, га | в том числе земли |
| --- | --- |
|  | жилая застройка | общественно- деловых зон | лесной фонд | промышлен- ные | общего пользов. улицы, дороги | с/х использов., | прочие | водные объекты |
| 683 | - | - | 7,0 | 3,0 | - | 87 | - | 14,8 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Оршанского Городского поселения находится 1 населённый пункт, в котором проживает 6723 человек (по данным на 1 января 2012г.). По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Оршанского муниципального района) население уменьшилось на 244 человека. Плотность населения по поселению составляет 865,3 чел/кв.км (по району – 24,6 чел/кв. км, по республике – 30,4  чел/кв. км).

Проходящая по поселению федеральная автодорога направленная к столице республики городу Йошкар-Ола способствуют развитию населённого пункта. Население в трудоспособном возрасте составляет 56,25 %, пенсионный возраст – 22,9 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8,4 %  и  8,1 % (таб.8).

Баланс населения городского поселения

| Всего, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- |
| по данным на 01.01.2012 г. | в трудосп. возрасте | дети дошк. возраста | дети школ. возраста | пенсиионный возраст |
| 6723 | 3782 | 1141 | 30 | 71 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Оршанского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Оршанскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок  - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2012 г.- чел. | Среднесрочная персп. 2021 г., чел. | Дальнесрочная персп.2031 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 6865 | 7850 | 9150 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 20 субъектов хозяйствования, 
в том числе:

- Оршанский  участок Новоторьяльского филиала ОАО “Марий Эл Дорстрой” РМЭ

- ПК «Оршанская ПМК»

- Оршанская ПМК-4

- Лносемстанция  (не работает)

- Птицефабрика

- АО «Агродорстрой»

- ХРУ «Оршанский»

- Оршанское лесничество (администрация)

- Районные офисы «ОАО Мариэнерго», «Мариэнергосбыт» и Оршанский газовый участок

- ОАО «Энергия»

- МУП «Оршанская типография»

- Районный отдел образования

- Оршанская средняя школа

- ДДУ №2 «Колокольчик»

- ДДУ №5 «Родничок»

- ГОУ СПО Индустриальный техникум

- ГОУ СПО Оршанский педагогический колледж им. И.К. Глушкова

- Центр детского творчества

- Детская юношеская спортивная школа

В населённом пункте расположены пилорамы на которых осуществляют лесопильные работы, изготавливают погонажные изделия, брус коробчатый

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель.

В личных подворьях содержится скот: 86 головы КРС, свиней 42 головы, овец и коз 114 головы, птицы 2220 голов, кролики 69 голов, пчелосемей 23 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оршанский участок Новоторьяльского филиала ОАО “Марий Эл Дорстрой” Республики Марий Эл | 42 |
| 2 | ПК «Оршанская ПМК». | 170 |
| 3 | Оршанская ПМК-4 | 13 |
| 4 | Лносемстанция | 8 |
| 5 | Птицефабрика | 15 |
| 6 | АО «Агродорстрой». | 12 |
| 7 | ХРУ «Оршанский». | 34 |
| 8 | Оршанское лесничество | 20 |
| 9 | «ОАО Мариэнерго» | 14 |
| 10 | «Мариэнергосбыт» | 9 |
| 11 | ОАО «Энергия». | 14 |
| 12 | Оршанский газовый участок | 16 |
| 13 | МУП «Оршанская типография». | 13 |
| 14 | Районный отдел образования | 26 |
| 15 | Оршанская средняя школа | 77 |
| 16 | ДДУ №2 «Колокольчик». | 30 |
| 17 | ДДУ №5 «Родничок» | 28 |
| 18 | ГОУ СПО Индустриальный техникум | 79 |
| 19 | ГОУ СПО Оршанский пед. колледж им. И.К. Глушкова | 160 |
| 20 | Центр детского творчества | 8 |
| 21 | Детская юношеская спортивная школа | 4 |
| 22 | Районный отдел культуры | 9 |
| 23 | Центр культуры и досуга | 16 |
| 24 | Музыкальная школа | 3 |
| 25 | Библиотека | 14 |
| 26 | Музей | 2 |
| 27 | Центральная районная больница | 145 |
| 28 | Аптека №7, ул. Строителей 10 | 20 |
| 29 | Аптечный киоск, ул. Советская-126 | 1 |
| 30 | Аптека “София” | 3 |
| 31 | ГБУ РМЭ “Оршанская районая СББЖ” | 42 |
| 32 | МУП «Жилкомсервис» | 23 |
| 33 | МУП «водоканал» | 41 |
| 34 | ГУ РМЭ “КЦСОН” в Оршанском районе | 12 |
| 35 | Отдел социальной защиты населения и труда в Оршанском районе | 10 |
| 36 | Парикмахерская “Вивальди” | 4 |
| 37 | Парикмахерская “Саша” | 3 |
| 38 | Оршанское райпо магазины: “Зеленый”, “Добрый”, “Наш добрый”, “Славный”, “Заречный”, Большой Добрый, Продмаг № 2, Продмаг № 7, Отдел “Стройхозтовары”, ООО “Сателлит”, ООО “Северсбыт”, ООО “Смальта”. | 210 |
| 40 | Магазин “Юнона” ( мебель) | 4 |
| 41 | Магазин “Теплица” | 5 |
| 42 | Магазин “Курочка Ряба” | 2 |
| 43 | ООО ПКФ “Абсолют” М-н «Петрович-1» и «Петрович-2» | 5 |
| 44 | Магазин “Феникс” | 5 |
| 45 | Магазин “Лёд и пламень” | 4 |
| 46 | Магазин “Все для Вас” | 7 |
| 47 | Магазин “Стройхозтовары” | 2 |
| 48 | Магазин “Эфа” | 5 |
| 49 | Объединение общественного питания | 48 |
| 50 | Хлебозавод | 130 |
| 51 | ООО “Хлебсервис” | 32 |
| 52 | Магазин Любава” | 5 |
| 53 | Магазин “Загляни” | 1 |
| 54 | Магазин “Одежда” | 1 |
| 55 | Автоперевозки | 8 |
| 56 | ОАО «Волгателеком» | 24 |
| 57 | Узел федеральной почтовой связи | 9 |
| 58 | ЛТЦ-14 (ТУСМ-4) | 12 |
| 59 | Россельхозбанк | 7 |
| 60 | Сбербанк | 8 |
| 61 | РайФО | 13 |
| 62 | ИФНС России № 5 | 12 |
| 63 | Федеральное казначейство | 10 |
|  | Всего: | 1709 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 6723 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 3782 56,25 % |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 937 43 % |
| - промышленность | 13 |
| - сельское хозяйство | 7 |
| - транспорт | 105 |
| - строительство | 24 |
| - торговля и общественное питание | 27 |
| - лесное хозяйство | 70 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 15 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 498 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 35 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 52 |
| - образование | 10 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 62 |
| - культура и искусство | 3 |
| - управление | 16 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 389 17,9 % |

Занятость населения

| трудоспос. возраст | всего занято | в том числе | безработн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в про-мышл | в стр-ве | в с/х | в лесн. х-ве | в бюд-жетн. сфере | в сфере обсл. | за пределами | про-чие |  |
| 3728 | 205 | 542 | 2 | 2 | 16 | 27 | 4 | 138 | 12 | 2 |

Трудовые ресурсы занятые в экономике

| Всего занятых в экономике, чел. | В том числе |
| --- | --- |
|  | промы-шленность | с/х | кредитно-финанасов., предпр. связи | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | социально- бытовые, торговля и обслужив. | прочие виды |
| 2679 | 542 | 2 | 50+45 | 211 | 412 + 44 | 936+304 | 133 |

3782 человек трудоспособного возраста занято в экономике 2679 чел., из них за пределами поселения 138 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий.

Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса,  создание новых рабочих мест, удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

На объектах лечебно-оздоровительного комплекса поселения занято 211 человек.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2012 году жилищный фонд в Оршанском городском поселении составил 134,553 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов  614 (1987 квартир). На начало 2012 года эта цифра была равна 71,916 тыс.кв.м.

Жилищный фонд в основном представлен многоквартирными жилыми домами.

Жилищная обеспеченность в поселении составляет 12,55 кв. м на чел., что выше среднего показателя по району и республике (по району равна 18,43 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя) (таб.14).

Жилищный фонд

| Существующий жилищный фонд, в т.ч. | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- |
| Всего общ. пл. жилья, кв. м | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| 134553 | 1987 | 92072 | 614 | 34835 | 6865 | 19,60 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Оршанского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 7385 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 85272 тыс. кв. м общей площади 9,25 тыс. человек в 2031 году и 101800 тыс. кв. м общей площади. Дополнительные территории на 1 очередь 101,3 га, на расчетный срок 162,4 га

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| 2012 год | 2021 г. при жилищной обеспеченности 22 кв. м | 2031 г. при жилищной. обеспеченнсти 30 кв. м |
| --- | --- | --- |
| Население | Общ. пл. кв. м | Жил. обес. | Население | Общ. пл. кв. м | Население | Общ. пл. кв. м |
| 6865 | 134553 | 19,6 | 7850 | 172700 | 9150 | 277500 |

Перераспределение земель поселения

| Наименование земель | 2012 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 87 | 87 | 87 |
| земли населенных пунктов | 683 | 784,3 | 946,7 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 3 | 3 | 3 |
| земли лесного фонда | 7 | 7 | 7 |
| Всего: | 777 | 881,3 | 1043,7 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2012 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 777 134553 - | 877 172700 100 | 1040,7 277500 263,7 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённый пункт пгт. Оршанка системами инженерной инфраструктуры обеспечен неравномерно. Часть домов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 4 водозаборных скважины. Протяженность водопроводных сетей 36,0 км. Централизо-ванным водоснабжением обеспечены 5585 чел.

В связи с многочисленными порывами на водопроводных сетях, пгт. Оршанка (ул. Советская), администрацией района проводится определённая работа для улучшения качества водоснабжения.

Так в 2010 году выполнена проектно-сметная документация и построен водозабор на МУЗ «Оршанская ЦРБ» для улучшения водоснабжения Оршанской районной больницы и прилегающей к ней жилой зоны (ул. Советская и ул. Колхозная) а также вновь застраиваемого квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозной.

В 2010 году разработана проектно-сметная документация и выполнена экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопровода пгт. Оршанка (по ул. Советской). Объект включён на 2012-2013 годы в республиканскую целевую программу «Чистая вода на 2009-2013 годы».

Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство водозабора и сетей водоснабжения в пгт. Оршанка 2 скважины и 7,5 км сетей, (в т.ч. 2,3 км построено в 2011 г.).

Водоснабжение Оршанского городского поселения

| Населен. чел. | К-во домов благоустроен./ хоз-в | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| 6865 | 53 / 538 | 53 / 538 | - | - |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Источн. водо-снабжения | Дебит водоз. тыс. куб.м/ сут | Производ. тыс. куб.м/ сут | К-во потребл. воды | Удел. водо допот реб. л/сут | Обеп. центр водоснабж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| скважины 4 шт. | 5000 | 1680 | 530 | 130 | 400 | 530 | 100 |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в тех частях населённого пункта в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучёта на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.

В 2013 году планируется разработать проектно-сметную документацию:

- строительство разводящих сетей водоснабжения по ул. Калинина и ул. Зелёная для квартала индивидуальной жилой застройки в пгт. Оршанка;

В целях снижения неучтённого расхода воды в системах водоснабжения планируется в 2012-2015 годах:

- установка приборов учёта потребления воды;

- подключение индивидуальных жилых домов к уличным водопроводам.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в 
благоустроенном жилье. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет   25,9 км.  Индивидуальные жилые дома в населённом пункте, имеют индивидуальные выгребные ямы - на вывоз.

Сети канализации в пгт. Оршанка Оршанского муниципального района находятся  в оперативном управлении в МУП «Оршанский водоканал». Общая протяжённость главного канализационного коллектора – 7,6 км. Уличная канализационная сеть составляет по пгт. Оршанка - 19,4 км. Многоквартирные дома, подведены к централизованной  системе канализации.

Биологические очистные сооружения в составе приемной камеры одного двухъярусного отстойника, 4 карт полей фильтрации без дренажа и 2 иловых площадок расположены в лесу южнее поселка.

Система канализации населённых пунктов поселения

| Нали-чие ОС | Метод очистки | Мощность тыс м3/сут | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Выпуск сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | производст | население |  |
| 1 | биохимич. | 2700 | 535 | 171 | 364 | р. М.Ошла |

Внутриквартальные дворовые сети составляют по пгт. Оршанка - 3,8 км. Сети канализации строились в 1968-1990 годы. Капитальные ремонты и реконструкции проводились в пгт. Оршанка в связи с аварийной ситуацией на канализации по ул. Крупина. Нуждаются в замене:

- 17,6 км уличной канализационной сети;

- 3,4 км внутридворовой канализационной сети;

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения поселения включены в Муниципальную целевую программу «Чистая вода» на период 2010-2015 годы. Они включают строительство скважин, водозаборов, разводящих сетей водоснабжения. Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением в пгт. Оршанка обеспечены многоквартирные жилые дома, общественные здания и сооружения, сфера обслуживания.

Всего на территории поселения имеется 1 котельная, общая протяжённость теплосетей более 6,1 км.

Реконструкция тепловых сетей и котельной № 1301 и модернизация котельных на газовом топливе № 1302 в пгт. Оршанка, замена существующих малоэффективных паровых котлов на конденсационные котлы с высоким КПД. Установка ПЧ. Реконструкция тепловых сетей. Изоляция тепловых сетей современными материалами.

Модернизация котельных на твёрдом топливе, № 1308, внедрение конденсационных твёрдотопливных котлов без циркулирующего кипящего слоя, использующих щепу, торф и каменный уголь в качестве топлива. Установка  ПЧ. Изоляция тепловых сетей современными материалами.

Строительство индивидуальных тепловых пунктов у потребителей. Изоляция тепловых сетей современными материалами.

Учёт отпускаемой тепловой энергии на источниках тепла:

- Выполнение ФЗ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учёт отпускаемой тепловой энергии у потребителей тепловой энергии:

- Выполнение ФЗ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

МУП «Оршанский жилкомсервис» для улучшения качества услуг теплоснабжения за период до 2015 года необходимо выполнить основные мероприятия по переводу котельной коммунальной бани в пгт. Оршанка на природный газ.

Электроснабжение. Электроснабжение поселения и обслуживание электролиний в основном обеспечивается ОАО «Энергии».

Йошкар-Олинскими электросетями выполнен проект электроснабжения квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозной, по которому они будут выполнять электроснабжение по заявлениям граждан в 2011-2012 годах.

Уличное освещение в пгт. Оршанка обеспечивает ОАО «Энергия», в настоящее время требуется провести полностью замену опор освещения по ул. Советской, в 2012 году планируется выполнить проект на уличное освещение ул. Советской. Также требуется провести реконструкцию электроосвещения по ул. Палантая и ул. Крупина.

В поселениях района недостаточно средств, чтобы обеспечить 100%-е освещение всех улиц. Лампы освещения быстро перегорают. Поэтому в настоящее время администрацией района принято решение закупить энергосберегающие лампы, срок службы которых до 15 лет и большая площадь освещения.

На территории пгт. Оршанка находится 21 подстанция.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадле-жность | Обслужи-вание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | социальные |  |  |  |
| 1 | - | ТП №1 400 кВА ул. Большевитская | Жилых домов: 96 в том числе мн/кв: 8 Всего абонентов (квартир): 115 Всего предприятий (организаций): 6 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 2 | - | ТП №2 400 +180 кВА за домом ул. Пограничная 1а | Всего жилых домов: 17 в том числе мн/кв: 2 (54 абон.) Всего абонентов (квартир): 71 Всего предприятий (организаций): 11 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 3 | - | ТП №3 630 кВА | Всего жилых домов домов: 100 в том числе мн/кв: Всего абонентов (квартир): 152 Предприятия (организации): 25 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 4 | - | ТП №4 160 кВА ул. Родигина | Всего жилых домов: 100 в том числе мн/кв: 10 Всего абонентов (квартир): 111 Всего предприятий (организаций): нет | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 5 | - | ТП №5 400 кВА ул. Первомайская | Всего жилых домов: 28 в том числе мн/кв: 28 Всего абонентов (квартир): 418 Всего предприятий (организаций): 7 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 6 | - | ТП №6 630 кВА ул. Гагарина | Всего жилых домов: 62 в том числе мн/кв: 12 Всего абонентов квар-тир – 117. Всего предприятий организ. 5 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 7 | ТП №7400 кВА терри-тория водо-забора МУП «Оршанский Водоканал» | - | Станция 2 подъёма (водозабор) МУП «Ор-шанский Водоканал» | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 8 | - | ТП №8 2х 400 кВА ул. Пролетарская | Всего предприятий (организаций): 8 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 9 | - | ТП №9 250 кВА ул. Гагарина территория школы | Всего жилых домов 17 в том числе мн/кв 8 Всего абонентов (квар-тир): 37. Всего предп-риятий, организаций 7 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 10 | - | ТП №10 2х 400 кВА ул. Строителей | Всего жилых домов: 9 в том числе мн/кв: 9 Всего абонентов (квартир): 391 Всего предприятий (организаций): 3 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 11 | - | ТП №11 2х 400 кВА ул. Строителей | Всего жилых домов: 10+1 общежитие в том числе мн/кв: 11 Всего абонентов (квартир): 384 + общ. Всего предприятий (организаций): 2 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 12 | ТП №12 2х1000 кВА Котельная 1301 ОАО «Мариком-мунэнерго» ул. Крупина, д. 20 | - | Котельная № 1301 ОАО «Марикоммун-энерго». Баня МУП «Оршанский жилком-сервис». Базовые стан-ции сотовой связи ОАО «Мегафон». «Вымпел-ком» Билайн. Всего предприятий организ. 4 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 13 | ТП №13 160 кВА ул. Проле-тарская | - | Административное зда-ние, производственная база Оршанского уч. Новоторьяльского фи-лиала «Медведевского ДРСГУП | Орш.учас-ток Ново-торьяльс-кого фили-ла «Медве-девского ДРСГУП» | Орш.учас-ток Ново-торьяльс-кого фили-ала«Медве-девского ДРСГУП» |
| 14 | - | ТП №14 2х 400кВА ул. Советская территория ГБУ РМЭ «Оршанская цент-ральная районная больница» | Всего жилых домов: 33 в том числе мн/кв: 5 Всего абонентов (квартир): 39 Всего предприятий (организаций): 6 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 15 | ТП №15 400 кВА ул. Палантая | - | Объекты МУП «Ор-шанский жилкомсер-вис»: Объекты ПК «Оршанская ПМК» Всего предприятий (организаций) 2 | ПК «Оршан-ская ПМК» | ПК «Оршан-ская ПМК» |
| 16 | - | ТП №16 400 кВА ул. Советская | Всего жилых домов: 71 в том числе мн/кв: 3 Всего абонентов (квар-тир): 74. Всего предп-риятий, организаций 9 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 17 | - | ТП №17 2х400 кВА ул. Пролетарская | Всего жилых домов: 7 в том числе мн/кв 2 Всего абонентов, квар-тир11.Всего предп-риятий, организаций1 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 18 | ТП №18 2х160 кВА территория КНС по ул. Крупина МУП «Оршанский Водоканал» | - | Канализационная На-сосная Станция КНС МУП «Оршанский Во-доканал» ГРП, освеще-ние ОАО «Марийскгаз» Всего предприятий (организаций): 2 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 19 | - | ТП №19 250 кВА ул. Палантая | Всего жилых домов: 40 в том числе мн/кв:10 Всего абонентов квар-тир 55. Всего предп-риятий, организаций 1 | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 20 | ТП №20 250 кВА ул. Пограничная | - | Всего жилых домов: 48 в том числе мн/кв 2. Всего абонентов квар-тир 57. | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| 21 | ТП №24 160 кВА ул. Советская | - | Объекты ЧП Полевщи-кова (пилорама) Ферма ГБУ СПО РМЭ «Оршанский Инду-стриальный техникум» | ЧП Поле-вщиков | ЧП Поле-вщиков |
|  | Всего: | 15 + 6 ЖСК Новотроицк = 21 | - | - | - |

Газоснабжение. В населённом пункте на сегодняшний день газифицированы все многоквартирные и всего 228 индивидуальных жилых домов, что в целом составляет 85 % жилых домов всего поселения. В настоящее время газификация по пгт. Оршанка составляет - 73%.

Газоснабжение населённых пунктов

| Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- |
| кол-во домов / квартир | газифицировано |  |
| 614 / 1987 | 228 / 1987 | - |

Также по программе «Социальное развитие села до 2013 года» в текущем году выполняется «Строительство наружного газопровода газоснабжения жилого дома №7 по ул. Советской в пгт. Оршанка РМЭ» и «Расширение системы газоснабжения жилых домов по ул. Пограничной и ул. Палантая  в пгт. Оршанка РМЭ».

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.

Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории Оршанского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь (Базовые станции сотовой связи «Мегафон» и «Билайн»).

Мероприятия по улучшению системы электроснабжения, газоснабжения поселения включены в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Оршанское городское поселение» на 2010-2015 годы.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

В поселение имеется 3 детских сада: Детский сад «Родничок» на 140 мест; «Колокольчик» на 180 мест; «Колобок» на 90 мест, всего 410 мест при количестве детей дошкольного возраста 1141 чел. и Оршанская средняя общеобразовательная школа на 727 мест при количестве детей 707 чел.

Дошкольными учреждениями обеспечены на треть, школьными  нс 100 процентов. В перспективе необходимо строительство детских дошкольных учреждений.   На первую очередь намечается строительство в пгт. Оршанка д/с на 120 мест.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- |
| Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| 727 | 707 | №1 «Колобок» - 90 №2 «Колокольчик» - 180 №5 «Родничок» - 140 | 1141 |

На территории пгт. Оршанка имеется  ГОУ СПО Индустриальный техникум на 157 учащихся, ГОУ СПО Оршанский педагогический колледж им. И.К.Глушкова на 262 учащихся.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование объекта | Объекты здравоохранения |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | аптеки |
| МУЗ «Оршанская ЦРБ» | 155736 | 110 | 3 |

На территории поселка работают следующие учреждения культуры, спорта:

- Центр культуры и досуга на 145 детей,

- Музыкальная школа

- Библиотека на 55,438  тыс. томов

- Музей

- Центр детского творчества

- Детская юношеская спортивная школ

- здание ФОК находится в стадии строительства

| Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объек. быт. обслуживания парикмахер. |
| --- | --- | --- | --- |
| повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| 22 | 6 | 48 | 3 + 5 | 2 |

Объкты торговли представлены как магазинами повседневного спроса, так и  спе-циализированными, эпизодического спроса.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8  Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Расчёт объектов обслуживания на расчетный срок

| Предприятии и учреждения обслуживания | Единица измерения | Проек. решение на расчетн. срок |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | + 120 -1 оч. + 731 – 2 оч. |
| Ощеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | +75 2 оч. |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 100 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 200 |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 2 |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 2 |
| Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | 50 |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 21,0 км, в том числе с твердым покрытие 17,8 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяжённостью в границах поселения 3,2 км, которая связывает город Йошкар-Ола, с Кировской областью. На территории имеется 1 мост, находящийся на автостраде через реку Орша.

На территории посёлка имеется местный общественный транспорт. Имеется регулярное автобусное сообщение  с Йошкар-Ола,  Яранск,  Упша. Дорожное полотно  на 75 % требует капитального ремонта, это

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федера-льные | Регио-нальные | Местные, км |
|  |  |  |  | всего | твер. покр. | треб. стр. |
| пгт. Оршанка | 20,1 | 3,2 |  | 21 | 17,8 | 2,5 |

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Оршанка | 20,1 | 17,8 | 2,5 |
| новая улица |  |  | 1,5 |
| Всего: | 20,1 | 17,8 | 4,0 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/п | Наименование населённого пункта | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | пгт. Оршанка | 1131 | 294 | 39 | 178 | 37 |

4.8. Объекты культурного наследия

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия и, прежде всего, памятников археологии. Особо остро стоит проблема сохранения историко-культурного наследия исторических городов и исторических поселений.

Объектом культурного наследия пгт. Оршанка является церковь Рождества Иоанна Предтечи, 1876 г.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Оршанского Городского поселения  в  структуре Оршанского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов

К классу «грязных» вод отнесён участок реки Орша ниже очистных сооружений канализации  пгт. Оршанка. Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

-   увеличение мощности очистных сооружений,

-  внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-   увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-   проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования   санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 	10 м;

-      35         киловольт 	15 м;

-    110         киловольт 	20 м;

-    150, 220 киловольт 	25 м;

-    330, 500 киловольт 	30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	- от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 		- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 				– 50 м;

лиственных пород 	 			– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны  в зависимости от диаметра труб.

От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Оршанского Городского поселения не наблюдались опасные геологические процессы.

Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.  Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населенные пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохраной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.           № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по рекам				- 1 км

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

-  На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

-  Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

-  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

-  При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов при проведении работ

-  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

-  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

## Особо охраняемые водные объекты

-  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

-  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Оршанского Городского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Оршанское Городское поселение» Оршанского муниципального района

Республики Марий Эл:

- Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории МО «Городское поселение Оршанка» 2011-2015 годы»

- Муниципальная программа развития жилищного строительства в Оршанском районе Республики Марий Эл на 2011 - 2015 годы

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2012-2015 годы.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель пгт. Оршанка меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Территория может использоваться под размещение объектов производственного назначения, допустимых под размещение в данной санитарной зоне и требует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельного участка.

Проектируемая территориальная структура населённого пункта

| всего территория, га | в том числе земли | дополнительные территории |
| --- | --- | --- |
|  | жилая застройка | общественно- деловых зон | лесной фонд | промышленные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зел. зоны, тер. диспансера | водные объекты |  |
| 946,7 |  |  | 7 | 3 |  | 87 |  | 14,8 | 263,7 |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основы-вается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существую-щего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана.

Свободных территорий для развития нового жилищного строительства на территории пгт. Оршанка нет. Новые территории намечаются за счет с/х земель смежных поселений. Из территорий Каракшинского СП 79,2 га, Большеоршинского СП поселения 101,3 га,  Марковского СП  83,2 га.

В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 134553 кв.м. до 277500 кв. м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.

Объем нового жилищного строительства составит 277500 кв.м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка с объектами обслуживания: спортивно-оздоровительный комплекс, школа/детский сад, торговый центр.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными  зонами  производственных, коммуналь-ных, транспортных объектов.

Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма.

В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона специального назначения - зоны кладбищ.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки стр-ва годы | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | ФОК | Министерство культуры, спорта и туризма РМЭ | 120 | 2011-2013 | республиканский бюджет |
| 2 | жилой дом на 22 квартиры ул.Строителей | Адм. Оршан. муниц. района, Адм. Оршан. муниц. района, | 46,0 | 2013-2014 | республиканский бюджет |
| 3 | жилой дом на 24 квартиры ул.Первомайская | Адм. Оршан. муниц. района, Мин.стр-ва, архитектуры и ЖКХ РМЭ | 50,0 | 2018 | республиканский бюджет |
| 4 | Пристрой к д/саду на 90 м. в п.Оршанка | Адм. Оршан. муниц. района | 45,0 | 2014-2015 | республиканский бюджет |
| 5 | расширении школы на 75 мест на 2 очередь | Адм. Оршан. муниц. района, | 50 | 2020 | республиканский бюджет |
| 6 | супермаркет | ОАО «ИКС5-Недвижимость» | 80 | 2013-2014 | Средства инвесторов |
| 7 | жилой дом на 36 квартиры ул. Строителей | Адм. Оршан. муниц. района, Адм. Оршан. муниц. района, | 80 | 2025 | республиканский бюджет |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
|  | ул.Советская | Администрация пгт.Оршанка | 9,0 | 2013-2014 | Респуб. бюджет |
|  | ул.Молодежная | Администрация пгт.Оршанка | 3,0 | 2014 | Местный бюджет и внебюджетные источники |
|  | ул.Шкетана | Администрация пгт.Оршанка | 2,0 |  | Местный бюджет и внебюджетные источники |
| Электроснабжение |
|  | ул.Шкетана | ОАО «Энергия» |  | 2013 | Средства ОАО «Энергия» |
|  | ул.Рабочая | ОАО «Энергия» |  | 2013 | Средства ОАО «Энергия» |
| Газоснабжение |
|  | ул.Юбилейная | Потребительский кооператив |  | 2013 | Средства кооператива |
|  | ул.Молодежная | Потребительский кооператив |  | 2014 | Средства кооператива |
|  | ул.Шкетана | Потребительский кооператив |  | 2014 | Средства кооператива |
| Благоустройство |
|  | ул.Молодежная | Администрация пгт.Оршанка |  | - | Нет средств в местном бюджете |
|  | ул.Шкетана | Администрация пгт.Оршанка |  | - | Нет средств в местном бюджете |
|  | ул.Зеленая | Администрация пгт.Оршанка |  | - | Нет средств в местном бюджете |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № | Наименование автодороги | Протяженн. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, | Источн. финансир. бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |
| 1 | ул.Зеленая | 0,3 | 5,0 | 2013-2017 | Местный бюджет и РМЭ (РБ) |
| 2 | ул.Большевистская | 0,8 | 10,0 | 2014-2025 | МБ и РБ |
| 3 | ул.Шкетана | 0,6 | 10,0 | 2014-2025 | МБ и РБ |
| 4 | ул.Рабочая | 0,4 | 6,5 | 2014-2025 | МБ и РБ |
| 5 | ул.Пограничная | 0,8 | 10,0 | 2014-2025 | МБ и РБ |
| 6 | ул.Колхозная | 0,6 | 10,0 | 2014-2025 | МБ и РБ |
| 7 | ул.Молодежная | 1,5 | 24,0 | 2014-2025 | МБ и РБ |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 777 га, население 6865 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 6865 человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 4 шт. Протяженность водопроводных сетей – 36 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде «Вятка»;

- возможные аварии на газопроводе.

На случай пожаров в населенном пункте необходимо:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенном пункте в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в  МО «Городское поселение Оршанка»

| Населенные пункты | Противопожарн. водоснаб. | Вод. башни, объем, отбора приспособл. | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| Всего: | 57 | 1 | - | нет | - |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся: автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы: Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении. Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку территорий.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществ-ления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформ-ления и санитарного состояния на территории Оршанского городского поселения, созда-ния комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории МО «Городское поселение Оршанка» 2011-2015 годы». Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок. Очистка территорий населённого пункта  и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом.  Вывоз мусора осуществляется МУП «Оршанский жилкомсервис» на  полигон ТБО с. Кучка.

Вывоз ТБО по поселению

| Населенный пункт | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодич-ность | Организ. осущест. вывоз ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Оршанка | 1987 | Управляющие компании, МУП «Оршанский жилкомсервис» | согласно СНиП | МУП «Оршанский жилкомсервис» |
| Всего | 614 |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерен. | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 777 | 881,3 | 1043,7 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 683 | 784,3 | 946,7 |
| 1.3 | Жилая зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га |  |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га |  |  |  |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га |  |  |  |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га |  |  |  |
|  | здравоохранения | га |  |  |  |
| 1.5 | Производственная зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | 3 | 3 | 3 |
|  | - иные производственные зоны | га |  |  |  |
| 1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га |  |  |  |
|  | - ООПТ | га |  |  |  |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 87 | 87 | 87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества | га |  |  |  |
| 1.9 | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га |  |  |  |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | постороннего пользования | га |  |  |  |
| 1.11 | Зона акваторий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  | поселковые акватории | га |  |  |  |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | 101,3 | 162,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га | - | 101,3 | 162,4 |
|  | фонда перераспределения земель лесного фонда | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га | - | 101,3 | 162,4 |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 6865 | 7850 | 9150 |
|  | Плотность населения | чел. на га |  |  |  |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 1171 |  |  |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 3782 |  |  |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 71 |  |  |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем нового жилищ- ного стр-ва (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 134553 | 172700 | 277500 |
|  |  | к-во | 2601 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 92072 |  |  |
|  |  | к-во | 1987 |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 34835 |  |  |
|  |  | кол-во | 614 |  |  |
|  | Средняя обеспеченость | м2 / чел. | 19,6 | 22 | 30 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 8,0 |  |  |
|  | - канализацией | % | 9,5 |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 76 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % |  |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 1141/410 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 727 / 707 |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 110 |  |  |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 1 |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 145 |  |  |
|  | Торговли | кол-во | 28 |  |  |
|  | Общественного питания | посад. мест | 48 |  |  |
|  | Административные | шт. |  |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 20,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км | 3,2 |  |  |
|  | региональные | км |  |  |  |
|  | местные | км |  |  |  |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 16,9 |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,6 | 0,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 2,4 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 36,6 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 2,7 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 25,8 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год | 10238 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 39,34 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 39,34 |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 6,33 |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | 912149 |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 912149 |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год |  |  |  |
| 6.7 | Связь |  | 36,00% |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 17,00% |  |  |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. |  |  |  |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»