| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАРКОВО ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№ 17                                              от 10 февраля 2016 года

Об утверждении  Схем водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Марковское  сельское поселение»

на период до 2025 года.

В соответствии с Федеральными законами: от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83, Водного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Схемы водоснабжения и водоотведения расположенные  на территории муниципального образования «Марковское сельское поселение» на период до 2025 года (прилагается).

2.Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств администрации муниципального образования «Марковское сельское поселение», связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Марковское сельское поселение» на обеспечение их деятельности на соответствующий финансовый год.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и размещения в сети интернет на странице  официального сайта администрации Оршанского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Марковское сельское поселение»                                          Е.Н.Москвичев

Исп.: Сушенцова Т.С.

Главный специалист МО « Марковское с/п»

Тел.: / факс: 8883641 2-81-19

Эл/почта: adm_tabashino@bk.ru

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации МО

«Марковское сельское поселение»

от 10.02.2016   №17

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Марковское  сельское поселение»

на период до 2025 года

Марково

2016 г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения   Марковского сельского поселения Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Марковском сельском поселении Оршанского муниципального района Республики Марий Эл (далее - поселение).

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

–в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

–в системе водоотведения –  канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт;

–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схем, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий;

– перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели Схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Марковского сельского поселения Оршанского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Марковского сельского поселения Оршанского муниципального района Республики Марий Эл.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Марий Эл, Оршанский район, Марковское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки Схем

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели программы:

–обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

–обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

–модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации Схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2016-2018 годы:

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства; (стоимость строительства 100 м. водовода составляет в среднем 100 тыс. руб)

Второй этап строительства- 2018-2021 годы:

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2020-2025 (расчетный срок):

- строительство канализационных очистных сооружений ( строительство одной установки  от 1,1 млн. руб до 3 млн.рубдля многоквартирных , установка 1 автономной канализации в частном секторе  от 80 тыс. руб до 150 тыс. руб)

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы

Общий объем финансирования схем составляет 75 млн. руб.,

в том числе:

39,0 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

36,0 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Общий объем финансирования развития Схем водоснабжения и водоотведения в 2016-2025 годах составляет:

- всего – 100  млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет –20 млн. рублей;

- обслуживающая организация –40 млн. рублей;

- внебюджетные источники –40 млн. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация муниципального образования «Марковское сельское поселение».

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о  Марковском сельском поселении Оршанского муниципального района Республики Марий Эл.

Марковское сельское поселение расположено в южной части Оршанского района. Оно граничит на западе с Медведевским районом ,  на севере с Кировской областью, на  на востоке с Шулкинским  сельским поселением, на юге с Медведевским районом.

Площадь территории Марковского сельского поселения  составляет        37916,91  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения	          23803,07  га

земли населенных пунктов					1912,35  га

земли промышленности, транспорта и др	угие		  385,02  га

земли лесного фонда				          11763,74  га

земли водного фонда                                                               52,73 га

Примечание: Сессией Собрании депутатов МО Большеоршинское СП Оршанского муниципального района Республики Марий Эл от 21 ноября 2012 г.  №102 принято реше-ние «Об отчуждении земельного участка Большеоршинского сельского поселения в Городское поселение Оршанка» из состава земель сельскохозяйственного назначения. Территория  площадью 1141 га до объездной дороги (территория  кладбища д. Овечкино, напротив ул. Юбилейная) от заправки «Бекар» в сторону д. Марково, д. Косари пгт. Оршанки. Соответственно территория поселения будет составлять 6017,37 га

Земли сельскохозяйственного  назначения:

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненного наследуемого владения и на праве собственности выращиваются овощи и картофель, а также многолетние травы. 6611,00 га  - земли бывшего ГУП ОПХ «Прожектор», ныне в федеральной собственности, используются под посевы зерновых;  земли бывшего предприятия ГУП ОПХ «Прожектор» арендует совхоз «Шойбулакский» Медведевского района — 2600 га. ООО «Тепличное»

Земли населенных пунктов.  На территории поселения  находится 31 населенный пункт, общей площадью 1912,35 га.

Существующая территориальная структура  населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты | всего территория, га | в т в том числе земли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилая заст- ройка | общест-венно- деловых зон | ООПТ | Произ- водст- венные | общего польз. улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие, зелен. зоны, | водные объекты |
| 1 | д. Ивановка | 46,9 | 5,98 | 30,14 | - | - | 2,41 | 4,94 | 3,43 |  |
| 2 | д. Ильинка | 5,40 | 0,46 | 3,66 | - | - | 0,01 | 0,6 | 0,67 |  |
| 3 | д. Малый Кугунур | 60,01 | 8,9 | 36,65 | - | - | 10,68 | 3,78 | 0 |  |
| 4 | д. Марийская Руя | 27,64 | 4,08 | 18,17 | - | - | 2,14 | 0,57 | 2,68 |  |
| 5 | д. Марково | 149,28 | 11,73 | 99,21 | - | - | 15,62 | 7,43 | 15,29 |  |
| 6 | д. Новинск | 28,17 | 2,61 | 18,67 | - | - | 1,82 | 4,6 | 0,47 |  |
| 7 | д. Пиштангер | 16,17 | 2,05 | 11,5 | - | - | 1,45 | 1,17 | 0 |  |
| 8 | д. Русская Руя | 17,16 | 0,93 | 10,89 | - | - | 1,34 | 1,83 | 2,17 |  |
| 9 | с.Упша | 257,4 | 1,18 | 1,84 | - | 0,4 | 4 | 240 | 7,23 | 2,75 |
| 10 | Выс.Васильевка | 5,84 | 0 | - | - | - | 1,5 | - | 4,3 |  |
| 11 | д.Хорошавино | 48,04 | 0,1 | - | - | - | 1,5 | - | 45,3 | 1,14 |
| 12 | п.Хорошавинский | 84,91 | 0,7 | - | - | 0,1 | 2,5 | 88 | 0,36 | 1,82 |
| 13 | д.Большая Орша | 180,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Малая Орша | 147,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Овечкино | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д.Ягодка | 18,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д.Гусево | 20,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с.Табашино | 157,42 | 75,79 | 3,03 | 20,48 | 0,04 | 9,88 | 14,51 | 33,66 | 0,03 |
| 19 | д.Блиново | 34,16 | 24,13 | - | - | - | 3,22 | - | 4,93 | 1,88 |
| 20 | д.Видякино | 29,09 | 20,73 | - | - | - | 3,27 | - | 4,11 | 0,98 |
| 21 | д.Воробьи | 16,14 | 8,97 | - | - | - | 1,45 | - | 4,7 | 1,02 |
| 22 | д.Зайцево | 42,45 | 22,66 | - | - | - | 3,76 | - | 9,05 | 6,98 |
| 23 | д.Клюкино | 16,82 | 13,72 | 0,12 | - | 0,04 | 2,67 | - | 0,27 | - |
| 24 | д.Старая Пижанка | 54,06 | 23,53 | - | - | 13,11 | 6,31 | - | 11,11 | - |
| 25 | ст.Табашино | 21,17 | 8,37 | 0,25 |  | 4,62 | 0,18 | - | 7,75 | - |
| 26 | д.В.Каракша | 20,09 | 18,71 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |
| 27 | д.Норка | 68,57 | 28,52 |  |  |  | 2,72 |  | 36,62 | 0,71 |
| 28 | д.Черный Ключ | 48,79 | 22,32 |  |  |  | 2,9 |  | 11,52 | 12,05 |
| 29 | с.Кучка | 65,16 | 30,91 | 0,55 |  | 0,33 | 3,4 |  | 29,97 |  |
| 30 | д.Ушаково | 31,07 | 23,84 |  |  |  | 3,48 |  | 3,75 |  |
| 31 | д.М.Каракша | 133,14 | 70,66 | 1 |  | 1,28 | 13,21 |  | 42,22 |  |
|  | Всего: | 1912,35 | 431,58 | 228,89 | 20,48 | 19,92 | 102,8 | 367,43 | 311,56 | 29,36 |

Площадь территории  Марковского сельского поселения составляет 37916,91 га на территории находится 31 населенный пункт, в которых проживает 3977 человек.  По сравнению с 2008 годом (на момент разработки Схема территориального  планирования Оршанского муниципального района) население увеличилось  на 26  человек.

Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Марково – 831 чел.,                  с.Упша-458 чел., д.Б-Орша-434 чел., с.Табашино-543 чел., д.Малая Каракша-571 чел..   Проходящая  по поселению федеральная автодорога, и близость к центру республики городу  Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 56,2 %, пенсионный возраст – 24,1%,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,7%  и  10,0 %.

Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2014 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьн. возраста | пенсион. возраст |
| д. Ивановка | 118 | 80 | 3 | 11 | 24 |
| д. Ильинка | 10 | 4 | - | - | 6 |
| д. Малый Кугунур | 245 | 136 | 27 | 27 | 55 |
| д. Марийская Руя | 29 | 23 | - | 4 | 2 |
| д. Марково | 831 | 455 | 90 | 80 | 206 |
| д. Новинск | 97 | 48 | 10 | 13 | 26 |
| д. Пиштангер | 10 | 4 | 1 | - | 5 |
| д. Русская Руя | 9 | 8 | - | - | 1 |
| с. Упша | 458 | 345 | 25 | 41 | 81 |
| выс. Васильевка | 2 | 2 | - | - | - |
| д. Хорошавино | 28 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| п. Хорошавинский | 97 | 18 | 5 | 3 | 40 |
| д. Большая Орша | 434 | 300 | 47 | 65 | 60 |
| д. Малая Орша | 200 | 101 | 15 | 20 | 38 |
| д. Овечкино | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 |
| д. Ягодка | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| д. Гусево | 2 | 2 | - | - | 1 |
| с. Табашино | 543 | 358 | 25 | 67 | 93 |
| д. Блиново | 17 | 5 | 2 | - | 10 |
| д. Видякино | 6 | 3 | - | 1 | 2 |
| д. Воробьи | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| д. Зайцево | 4 | - | - | - | 4 |
| д. Клюкино | 28 | 11 | 4 | 4 | 9 |
| д. Старая Пижанка | 10 | - | - | - | 10 |
| ст. Табашино | 30 | 8 | 1 | 2 | 19 |
| д. Малая Каракша | 572 | 377 | 65 | 62 | 68 |
| д. Верхняя Каракша | 10 | 8 | - | - | 2 |
| д. Черный Ключ | - | - | - | - | - |
| д. Норка | 6 | 5 | - | - | 1 |
| с. Кучка | 105 | 78 | 7 | 5 | 15 |
| д. Ушаково | 17 | 8 | - | 1 | 8 |
| Всего: | 3977 | 2414 | 334 | 414 | 815 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Оршанского муниципального района выполнен расcчёт перспективной численности населения по Марковскому сельскому поселению. Среднесрочный срок принят 2025 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2002 г. | 2016г. | Среднесрочная перспектива - 2025 г. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марковское СП | 3900 | 3977 | 4010 | 4114 |

Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют следующие субъекты хозяйствования:

- МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»;

- МДОУ Детский сад «Теремок» в д. Марково;

- Марковский СДК в д. Марково;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в д. Марково;

- ГБУ РМЭ «Марковский специальный дом для одиноких и престарелых»

- МУК Оршанская МЦБ Марковская библиотека филиал №7 в д. Марково;

- кафе «Ивановка» в д. Новинск ;

- кафе «У сосны» в д. Ивановка;

- туристический центр сельская усадьба «Тихие зори» д. Малый Кугунур;

- пилорама в д. Ивановка;

- газовая котельная № 1306 ООО «Марикомунэнерго» в д. Марково;

-ОСК д. Марково МУП «Оршанский водоканал» в д. Марково

-МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа»;

- МДОУ Детский сад «Золотая рыбка» в с.Упша;

- Упшинский  СДК в с.Упша;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с.Упша;

-шесть магазиновООО «Сателит» в с.Упша, п.Хорошавинский, д.Большая Орша,

д.Каракша, с.Кучка, д.Малая Орша

-магазин « Все для Вас» с.Упша

-магазин «Сельмаг» с.Упша

-магазин ООО «Лидер»

-МУК Оршанская НЦБ Упшинская библиотека филиал №14 в с.Упша;

-фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в д.Большая Орша-нский

- МУК Оршанская НЦБ Упшинская библиотека филиал  в Большой Орше

-МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»;

-Большеоршинский СДК

- Почта в д.Большая Орша

-КФХ Козлов А.Н.  в д.Большая Орша

-КФХ Якаев Р.В. в д.Большая Орша

-ООО «Диметриус»в  д.Большая Орша

-ЗАО ПЗ «Шойбулакский»в д.Большая Орша

-ООО «Царь-птица»(Акашевская птицефабрика)

-магазин «Теплица» в д.Малая Каракша

-ветучасток в д.Малая Каракша

-колбасный цех в с.Кучка

-церковь в с.Кучка

-Почта в с.Табашино

-ООО  «Марийский НПЗ»

-Табашинский СДК

-Школа на 192 уч.-закрыта в 2010 году

-магазин ТПС с.Табашино

-церковь с.Табашино

-Пилорама с.Табашино

-Пилорама д. Старая Пижанка

- магазин «Табашинский»

- магазин «Новый»

и другие

-По территории Марковского поселения проходит железнодорожная ветка Йошкар-Ола – Яранск на которой находится станция Табашино. В северной части Марковского сельского поселения  пролегает  федеральная трасса А-119 «Вятка», которая входит в Российский транспортный коридор №12 «Сыктывкар-Киров-Йошкар-Ола-Чебоксары-Ульяновск-Саратов-Волгоград, позволяющая осуществлять транспортные связи поселения с районным центром пгт.Оршанка и  со столицей республики г. Йошкар-Ола и с другими регионами за пределами Республики Марий Эл.

По территории поселения, северо-западнее с. Табашино, проходит магистральный нефтепровод Сургут - Нижний Новгород - Полоцк, протяженностью 24 км (в пределах района 33 км), по которому производится транспортировка нефти под высоким давлением до 50 кг на кв. см.

Основой производственного потенциала поселения является ООО «Марийский НПЗ».

Специализация с/х  ООО «Оршанский сельхозпром» - молокопроизводство.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Марковского сельского поселения Оршанского муниципального района Республики Марий Эл  используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Для снабжения населения питьевой водой имеется 7 водозаборных скважин. Мощность водозабора 87,6 тыс. куб.м в год. Потребление воды в настоящее время составляет 11,5 тыс.куб.м в год по д. Малая Каракша,  1,6 тыс. куб.м в год по с. Кучка.  На 2025 год потребление воды будет составлять 20 тыс. куб.м в год, на 2031 год 25 тыс. куб.м в год.  Протяженность водопроводных сетей 4,1 км. Производительность водозабора 10 куб. м/сут.  Насос ЭЦВ-6-10-100. Централизованным  водопроводом обеспечены:  д. Малая Каракша: 105 жилых домов с населением – 518 человек, кроме улицы Советской, где имеется 25 жилых домов, проживает 53 человека;  с. Кучка -  ул. Мансурова: 27 жилых домов, 34 человека, кроме улицы Заречной: 23 дома, 72 человека. Потребление воды в настоящее время составляет 19,0 тыс.куб.м в год по с.Упша, . На 2025 год потребление воды будет составлять 25 тыс. куб.м в год, на 2031 год 30 тыс. куб.м в год. Протяженность водопроводных сетей 2 км. Производительность водозабора 25 куб. м/сут. Насос ЭЦВ-6-10-100. Централизованным водопроводом обеспечены: с.Упша: ул.Новая, ул.Зеленая, ул.Молодежная 39 жилых дома с населением – 193 человека, ул.Коммунистическая, ул.Советская проживает 149 человек. Водоснабжение централизовано осуществляется в с.Упша из двух скважин в сеть потребителям через водонапорную башню. Для снабжения населения питьевой водой имеется 3 водо-заборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 6,2 км.

Централизованным водопроводом обеспечены  д. Новинск  частично: д. Ивановка, д. Марково. В д. Малый Кугунур не действующая, требуется капитальный ремонт скважины. Не обеспечены центральным водопроводом д. Ильинка, д. Марийская Руя, д. Пиштангер, д. Руская Руя в этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы.Протяженность водопроводных сетей в д. Большая Орша составляет  3 км. Централизованным водопроводом обеспечены часть д. Большая Орша (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Спортивная) и школа-сад. В остальных населенных пунктах – шахтные колодцы.

Мощность водозаборав с. Табашино составляет 87,6 тыс. куб.м в год. Потребление воды в настоящее время составляет 11,5 тыс.куб.м в год по с. Табашино,  1,6 тыс. куб.м в год по ст.Табашино.  На 2025 год потребление воды будет составлять  20 тыс. куб.м в год, на 2031 год 25 тыс. куб.м в год.  Протяженность водопроводных сетей 4,1 км. Производительность водозабора 10 куб. м/сут.  Насос ЭЦВ-6-10-100. Централизованным  водопроводом обеспечены: с. Табашино: 44/147 жилых домов с населением – 543 человек,  ст.Табашино -  ул.Станционная: 2/16 жилых домов, 30 человек.

На перспективу нужно обеспечить деревню Малая Каракша, село Табашино, деревню Новинск, деревню Ивановка, деревню Большая Орша без увеличения мощности водозабора.

Водоснабжение централизовано осуществляется в следующих  населенных пунктах (деревня Малая Каракша, село Кучка, село Табашино, станция Табашино, деревня Большая Орша, деревня Марково, деревня Ивановка, деревня Новинск ) из скважин в сеть потребителям через водонапорную башню.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Насе ление чел. | Водоснаб-жение центра-лизован. | Водоот-веде-ние канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Элект-роснаб-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ивановка | 118 | частично | нет | печное, индивиду-альное. автономн. | да | да |
| д. Ильинка | 10 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Малый Кугунур | 245 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | да | да |
| д. Марийская Руя | 29 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Марково | 831 | частично | частично | централиз., печное, индивидуал. автономное | да | да |
| д. Новинск | 97 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | да | да |
| д. Пиштангер | 10 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Русская Руя | 9 | нет | нет | печное | нет | да |
| Всего: | 1349 |  |  |  |  |  |
| с. Упша | 458 | частично Оршанский водоканал | частично | печн. ндии-видуалное автономн. | 69 хозяйств газиф-но | да |
| выс. Васильевка | 2 | нет | нет | печное | да | да |
| д. Хорошавино | 28 | нет | нет | печное | нет | да |
| п. Хорошавинский | 97 | нет | нет | печное | да | да |
| Всего: | 585 |  |  |  |  |  |
| д. Большая Орша | 434 | частично 33 дома и школа/сад |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь | 54 дома гази-фицировано 46 % |  |
| д. Малая Орша | 200 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь | 40 домов газифици-ровано 56 % |  |
| д. Овечкино | 28 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь |  |  |
| д. Ягодка | 13 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь |  |  |
| д. Гусево | 2 | - |  | - |  |  |
| Всего: | 677 |  |  |  |  |  |
| с. Табашино | 543 | вод.баш. | ОС | котельн. | - | тп |
| д. Блиново | 17 | - | - | - | - | тп |
| д. Видякино | 6 | - | - | - | - | тп |
| д. Воробьи | 18 | - | - | - | - | тп |
| д. Зайцево | 4 | - | - | - | - | тп |
| д. Клюкино | 28 | - | - | - | - | тп |
| д. Старая Пижанка | 10 | вод.баш. | - | - | - | тп |
| ст. Табашино | 30 | вод.баш. | - | котельн. | - | тп |
| Всего: | 656 |  |  |  |  |  |
| НПЗ | 500 | вод.баш. | ОС | котельн. |  | тп |
| д. Малая Каракша |  | частичо | 35 | печн | 92 газиф-но |  |
| д. Верхняя Каракша |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| с. Кучка |  | частично | 0 | печн | 24 газиф-но |  |
| д. Норка |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| д. Ушаково |  | - | 0 | печн | 0 |  |
| д. Черный Ключ - дачн. |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| Всего: | 710 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3977 |  |  |  |  |  |

.

Водоснабжение населенных пунктов Марковского сельского поселения

| Населен ные пункты | Насе лен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |  |
| д. Ивановка | 118 | 83/85 | частично ул. Сосновая | 1 вод. башня V= 15 м3, Протяжен. сетей – 0,5 км. | Обслуж. МУП «Оршан. водо- канал » |
| д. Ильинка | 10 | 9/9 | --- | Инд. шахтные колодцы |  |
| д. Малый Кугунур | 245 | 104/ 107 | --- | 1 вод. башня V= 15 м3 Протяженность сетей 1,6 м. Обслуж. МУП «Оршан. водоканал ». Индив. шахтные колодцы | Не действ., планируется кап. ремонт скважины в 2013 г. |
| д. Марий-ская Руя | 29 | 28/28 | --- | Индивидуальные шахтные колодцы |  |
| д. Марково | 831 | 130/ 320 | ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Луговая, ул. Новая, частично ул. Центральная | шкаф управления ШУВПН-3-32-2 101010 УЗ с датчиком ДМП. Протяженность сетей 3,6 км. Обслуж. МУП «Оршан. водоканал » |  |
| д. Новинск | 97 | 45/48 | все дома | Протяженность сетей 0,5 км. Обслуж. МУП «Оршан. водоканал » |  |
| д. Пиштангер | 10 | 24/24 | --- | Индивидуальные шахтные колодцы |  |
| д. Русская Руя | 9 | 13/13 | --- | Индивидуальные шахтные колодцы |  |
| д. Большая Орша | 434 | 112 | ул.Школьная ул.Моло-дежная, ул.Спортивная- 33 хоз-ва, и школа/сад | 1 водонап.башня, протяжен. сетей – 3 км, 5 гидр. | бесхоз-ная |
| д. Малая Орша | 20 | 68 | - | индив. колодцы | - |
| д.Овечкино | 28 | 12 | - | индив. колодцы | - |
| д.Ягодка | 13 | 8 | - | индив. колодцы | - |
| д.Гусево | 2 | - | - | индив. колодцы | - |
| с. Табашино | 543 | 44/147 | 3-х эт ж/д | вод.баш. |  |
| д. Блиново | 17 | 12 | - | - |  |
| д. Видякино | 6 | 3 | - | - |  |
| д. Воробьи | 18 | 6 | - | - |  |
| д. Зайцево | 4 | 3 | - | - |  |
| д. Клюкино | 28 | 15 | - | - |  |
| д. Старая Пижанка | 10 | 6 |  | - |  |
| ст. Табашино | 30 | 2/16 | 2-х эт ж/д | вод.баш. |  |
| НПЗ | 500 |  |  | вод.баш. |  |

| с. Упша центр. водопр | 169 / 60 | 3 водозаборные башни: 1-й водозабор с.Упша расположена на севе-ро-восточной окраине села и состоит из 2-х действующих скважин 1978 года бурения. Бывший собственник - СПК СХА «Упша», в насто-ящее время водозабор эксплуатируется для нужд школы и населения (пользуютя: ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Зеленая, школа, СДК) 2-й водозабор с. Упша, расположен на южной окраине села и состоит из 1-й действующей скважины 1990 г. бурения. Бывший собственник- СПК СХА «Упша», в настоящее время водозабор эксплуатируется для нужд населения (пользуются: ул.Коммунистическая) 3-й водозабор с. Упша расположенный на территории бывшего комплекса, западнее села и состоит из 2-х действующих скважин 1989 года бурения. Бывший собственник- СПК СХА «Упша», в настоящее время водозабор эксплуатируется для нужд ООО Агрофирма «Эрвий» |
| --- | --- | --- |

Централизованным  водопроводом обеспечены:

д. Малая Каракша: 102 жилых домов с населением – 518 человек, кроме улицы Советской, где имеется 25 жилых домов, проживает 53 человека;  с. Кучка -  ул. Мансурова: 27 жилых домов, 34 человека, кроме улицы Заречной: 23 дома, 72 человека. На перспективу можно обеспечить всю деревню Малая Каракша без увеличения мощности очистных сооружений. По птичнику стоки отсутствуют.

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс.убкм/сут | Производит. тыс. куб. м /сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот ребл. л/сут | Обеспцентр водо-снабж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб. м/сут | в т.ч. произ- водств. | в т.ч. хоз.-бытов. |  |  |
| д. Ивановка | подземн. | 0,144 | 0,144 | 0,015 | 0,005 | 0,01 | 17,49 | 70/ 59% |
| д. Ильинка | шахтные колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Малый Кугунур | подземн. шахтные колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Марийская Руя | шахтные колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Марково | подземн. | 0,144 | 0,144 | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 210,02 | 728/ 87% |
| д. Новинск | подземн. | 0,144 | 0,144 | 0,015 | 0,005 | 0,01 | 25,03 | 97/ 100% |
| д. Пиштангер | шахтные колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Русская Руя | шахтные колодцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Упша | колодцы скваж. |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Хорошавино | кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Хорошавинский | кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выс.Васильевка | кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Большая Орша | колдец скв. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Орша | колдец |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Овечкино | колдец |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ягодка | колдец |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Табашино | скв. |  | 0,3 | 15,2 | 0,7 | 13,9 | 99 | 67% |
| д. Блиново | колодец | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Видякино | колодец | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Воробьи | колодец | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Зайцево | колодец | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Клюкино | колодец | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Старая Пижанка | скв. |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Табашино | скв. |  | 0,3 | 15,2 | 0,7 | 13.9 | 99 | 50% |
| д. Малая Каракша | скв. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Каракша | скв. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кучка | колодец |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Норка | колодец |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ушаково | колодец |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в поселении перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Поселение относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные скважины и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ. Централизованное водоснабжение в Марковском  поселении осуществляется с помощью  МУП «Оршанский водоканал».Основная часть водопроводных сетей поселения  была проложена до 1985 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100 мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80 мм. Износ водопроводных сетей составляет более 75%. Потери воды в 2011 и 2015 годах составили свыше от 2% до 10%. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,0 м. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды низкая, не более 49% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2016г.).На всех артезианских скважинах имеются краны для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с артезианских скважин и водоразборных колонок, размещаемых на территории поселения.

2. Источником водоснабжения сельского поселения являются артезианские скважины.

3. Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют.

4. Станции водоподготовки в поселении отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1985 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Централизованным водоснабжением из  31 населенного пункта охвачено лишь 9 населенных пунктов, что составляет чуть  более 30%.

2. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3. Собственники в частном жилом секторе обеспечиваются водой с помощью индивидуальных колодцев или скважин.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 80% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

(- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские скважины, открытые водоемы. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- малоэтажной застройки с водопроводом – 1,95 куб.м. в месяц;

- с колонки – 1,8 куб.м в месяц;

расход воды на содержание скота в месяц на 1 голову, куб.м:

- коровы – 2,128

- быков – 1,35

- телят – 0,54

- свиней – 0,076

- коз – 0,076

расход воды на мойку машин в месяц, куб.м

- на 1 машину – 0,1

расход воды на полив в месяц, куб.м:

- на 1 кв.м – 0,0406

расход воды на мойку в бане на 1 чел. в месяц, куб.м:

- 0,72

  - Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок предусматривается 80%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселения составит:

- на 1 этап строительства – 20,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства –25.0 тыс. куб.м./ год.

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 80%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения планируется:

-реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы);

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды; Для реализации данных мероприятий на сумму 27,0 млн.руб. необходима инвестиционная программа.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Канализационные сети обслуживаются МУП «Оршанский водоканал».

Централизованная канализация  имеется:

д. Марково (ОС, КНС).,

с.Упша (основшая школа с отстойником).

в с. Табашино, ст. Табашино

Очистные сооружения (биологические) имеются в д. Малая Каракша.

Очищенные стоки сбрасываются в воду.

В остальных деревнях выгреба на вывоз.  Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| д. Ивановка | 118 | 83/85 | --- | Выгребные ямы |
| д. Ильинка | 10 | 9/9 | --- | Выгребные ямы |
| д. Мал.Кугунур | 245 | 104/107 | --- | Выгребные ямы |
| д. Мар. Руя | 29 | 28/28 | --- | Выгребные ямы |
| д. Марково | 831 | 130/320 | ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Новая. | Протяж. – 1,95 км. Обслуживает - МУП «Оршананский водоканал». |
| д. Новинск | 97 | 45/48 | --- | Выгребные ямы |
| д. Пиштангер | 10 | 24/24 | --- | Выгребные ямы |
| д. Русская Руя | 9 | 13/13 | --- | Выгребные ямы |
| Всего: | 1349 | 436 / 634 |  |  |
| с. Упша | 458 | 127 | - | Выгребные ямы |
| выс. Васильевка | 2 | 1 | - | Выгребные ямы |
| д. Хорошавино | 28 | 25 | - | Выгребные ямы |
| п.Хорошавинский | 97 | 56 | - | Выгребные ямы |
| Всего: | 585 | 209 |  |  |
| д. Большая Орша | 434 | 112 |  |  |
| д. Малая Орша | 20 | 68 |  |  |
| д.Овечкино | 28 | 12 |  |  |
| д.Ягодка | 13 | 8 |  |  |
| д.Гусево | 2 | - |  |  |
| Всего: | 677 | 200 |  |  |
| с. Табашино | 543 | 44/147 | ОС |  |
| д. Блиново | 17 | 12 | - | выгреба |
| д. Видякино | 6 | 3 | - | выгреба |
| д. Воробьи | 18 | 6 | - | выгреба |
| д. Зайцево | 4 | 3 | - | выгреба |
| д. Клюкино | 28 | 15 | - | выгреба |
| д. Старая Пижанка | 10 | 6 | - | выгреба |
| ст. Табашино | 30 | 2/16 | - | выгреба |
| Всего: | 656 | 46/208 |  |  |
| НПЗ |  |  | ОС |  |
| д. Малая Каракша | 572 |  | ОС |  |
| д. Верхняя Каракша | 10 |  |  | выгреба |
| д. Черный Ключ | - |  |  | выгреба |
| д. Норка | 6 |  |  | выгреба |
| с. Кучка | 105 |  |  | выгреба |
| д. Ушаково | 17 |  |  | выгреба |
| Всего: | 710 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3977 |  |  |  |

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Нали-чие ОС | Метод очи-стки | Мощ-ность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | вы-пуск сто-ков вод | Обес-печен ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водст | насе-ление |  |  |  |
| д. Ивановка | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Ильинка | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Малый Кугунур | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Марийская Руя | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Марково | ОС | био-хим. | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,6 | не дост.очищ | в водн. объект. | 683 |
| д. Новинск | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Пиштангер | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| д. Русская Руя | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| с. Табашино | ОС | биологический | 0,2 | 4,05 | - | 4,05 |  |  | 43% |
| д. Блиново | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Видякино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Воробьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Зайцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Клюкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Старая Пижанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ст. Табашино | ОС | биологический | 0,2 | 0,85 | - | 0,85 |  |  | 34% |
| Всего: |  |  | 0,4 | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 80% |
| с. Упша | отс-к при школе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выс. Васильевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Хорошавино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Хорошавинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Большая Орша | отс-к при школе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Малая Орша | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Овечкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Ягодка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Гусево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. М. Каракша | ОС | биологический | 0,2 | 0,85 | - | 0,85 |  |  | 34% |
| д. В. Каракша | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Кучка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Норка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Ушаково | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Марковское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной Схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Марковскому сельскому поселению

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 4,8 тыс. куб.м./год.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории Марковского сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим,  или

новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ .

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить около  25,0 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 80% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2016 -2021 гг.

Ремонт разводящих сетей водопровода в с.Упша, с. Табашино, д. Марково, ст. Табашино, д. Б-Орша, д. Мал. Каракша,

II этап строительства 2021-2025гг.

Строительство водопроводных сетей

Проложить водопроводные сети диаметром до 100 мм трубами ПВХ общей протяженностью около 50,0 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит около 80 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 10,5 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап (2018-2020гг.). Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включает в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включает в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определятся в соответствии с рыночными ценами в период ремонта. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит 100,0 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 60,0 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение – 40,0 млн. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2016-2025 годах составляет:

- всего – 100,0 млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет –20 млн. рублей;

- обслуживающая организация –40 млн. рублей;

- внебюджетные источники –40 млн. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2016 – 2025 г.г. согласно техническому заданию.