| ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 22 августа 2013 года № 401

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, администрация Сернурского района постановляет:

- Утвердить прилагаемые:

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»;

Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя главы администрации Сернурского муниципального района Кугергина А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации Сернурского муниципального района | (подписано) Н.Лебедев |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сернурского муниципального района от 22 августа 2013 года № 401 |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Сернурского района характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца 
в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

В состав муниципального района входят:

городские поселения 	 	 - 1;

сельские поселения 		 - 8;

сельские населенные пункты	 - 145.

Административный центр муниципального района п. Сернур.

Расстояние до г. Йошкар-Ола 92 км.

Территория, административно-территориальное деление

муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

| Муниципальные образования | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по району |  |  |  |
| Городское поселение: Сернур | 11860 | 9271 | 7,8 |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| Верхне-Кугенеское с/п | 74240 | 2439 | 3,2 |
| Дубниковское с/п | 89690 | 1145 | 1,2 |
| Зашижемское с/п | 109300 | 1507 | 1,3 |
| Казанское с/п | 109140 | 1530 | 1,4 |
| Кукнурское с/п | 169233 | 2857 | 1,6 |
| Марисолинское с/п | 172540 | 2243 | 1,3 |
| Сердежское с\п | 135540 | 1965 | 1,4 |
| Чендемеровскоке с/п | 119615 | 2782 | 2,3 |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Всего по району | 207 | 17 | газ | уголь | 19.093 |
| Городские поселения | 132 | 4 | газ | - | 12,044 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |
| Чендемеровское с/п | 16 | 2 |  | уголь | 1.021 |
| Зашижемское с/п | 14 | 2 | газ |  | 1.409 |
| Казанское с\п | 15 | 1 |  | уголь | 1.721 |
| Марисолинское с\п | 15 | 2 |  | уголь | 1,196 |
| Кукнурское с\п | 7 | 2 |  | уголь | 0,835 |
| Дубниковское с\п | 2 | 2 | газ | уголь | 0,191 |
| Верхнекугенерское с\п | 4 | 1 | газ |  | 0,333 |
| Сердежское с\п | 2 | 1 | газ | уголь | 0,343 |

Полная характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей приведена в схеме (Приложение № ___)

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза _____ тыс.т. нефти и нефтепродуктов и 7450 тыс. куб.м. газа.

Основные поставщики топлива ________________________. Топливо доставляется автомобильным, железнодорожным транспортом или по магистральным трубопроводам.

В районе создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 45 суток.

Места хранения и складирования запасов топлива

| Муниципальные образования | Место хранения и ведомственная принадлежность | Объем хранилищ (емкостей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Всего по району | пгт. Сернур, ул.Заводская 14 а, Северо-Восточные эл.тепловые сети |  | Уголь 900т. | Общее или только СВТС |
| Городские поселения | пгт. Сернур, ул.Заводская 14 а, Северо-Восточные эл.тепловые сети |  |  |  |
| Сельские поселения | пгт. Сернур, ул.Заводская 14 а, Северо-Восточные эл.тепловые сети |  | Уголь 900 т. |  |

Состояние тепло-производящих объектов и тепловых сетей

(в описании указать:

- даты постройки (прокладки сети), капитального ремонта;

- процент износа;

- анализ аварий за последние 5 лет;

- наиболее вероятные причины аварий для каждого объекта (сети).

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии и топлива _____________(по причине) _______________________________________;

износ оборудования ______________________________(какого) ______________________________;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство _________ диспетчерами, 86 операторами (кочегарами) котельных, _____________аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчером оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Всего по району |  | 86 |  |  |  |
| Городские поселения |  | 14 |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |
| Чендемеровское с/п |  | 12 |  |  |  |
| Зашижемское с/п |  | 16 |  |  |  |
| Казанское с\п |  | 8 |  |  |  |
| Марисолинское с\п |  | 12 |  |  |  |
| Кукнурское с\п |  | 8 |  |  |  |
| Дубниковское с\п |  | 8 |  |  |  |
| Верхнекугенерское с\п |  | 4 |  |  |  |
| Сердежское с\п |  | 4 |  |  |  |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в районе создана группировка сил и средств в количестве __________человек и ____________единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл исходя из масштабов аварии по согласованию с территориальным ОП МВД России по Республике Марий Эл.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Сернурского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго»; ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Теплоэнергосервис» ОАО «Энергия», ОАО «ТГК–5», Муниципальные образования, Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (по согласованию) |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго»; ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Теплоэнергосервис» ОАО «Энергия», Муниципальные образования, Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (по согласованию) |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования: ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго»; ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Теплоэенергосервис» ОАО «Энергия», Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, Северо-восточные тепловые сети ООО «Марикомунэнерго (по согласованию) |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по РГКУ «Информационный центр РМЭ» по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС МО Глава администрации МО |
|  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго»; | Немедленно. | Дежурный по информационному центру РМЭ (по согласованию) |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований . | Ч + 2ч.00мин. | ДДС РЭС ОАО «Энергия» ООО «Марикомунэнерго» ООО «Теплоэнергосервис» (по согласованию) |
|  | Представление в РГКУ «Информационный центр РМЭ» доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС МО |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей). | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ МО Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО. | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации МО. |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия МО. |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).. | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ МО Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ МО. |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС МО. |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ». | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС МО. |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Территориальный ОП МВД России, |
|  | Доведение информации до ОД (пом. ОД) РГКУ «Информационный центр РМЭ» о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
|  | Доклад в РГКУ «Информационный центр РМЭ» (ОШ Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл) о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Дежурный диспетчер ЕДДС МО |
| . | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Президента Республики Марий Эл (при необходимости). | Ч+3час.20ми. | Глава администрации МО |
| . | Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
| . | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ликвидации ЧС и ОПБ | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго», ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Теплоэнергосервис» ОАО «Энергия» (по согласованию) |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в РГКУ «Информационный центр РМЭ» и ЦУКС ГУ МЧС России по РМЭ по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО. |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Правительства Республики Марий Эл о переводе территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Республики Марий Эл (по согласованию) |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность АСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ликвидации ЧС и ОПБ | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Мариэнерго», ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Теплоэнергосервис» ОАО «Энергия» (по согласованию) |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ МО |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ МО |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Республики Марий Эл о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ. |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (по согласованию) |

| И.о. первого заместителя главы администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | А.В.Кугергин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сернурского муниципального района

от 22 августа 2013 г. № 401

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

Сведения  о  пересмотре  положения:

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г.

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г

Положение  пересмотрено

«____» ___________20__ г

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение:

определяет основные задачи, функции  и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального образования «Сернурский муниципальный район» с учетом оперативно-диспетчерского управления  в системе теплоснабжения муниципального образования;

устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляется ЕДДС муниципального образования.

ЕДДС муниципального образования в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплосетевых организаций (объектов) на территории муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муниципального образования предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет руководитель органа местного самоуправления, непосредственное – руководитель органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также старший диспетчер (начальник ЕДДС) муниципального образования.

ЕДДС муниципального образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством Республики Марий Эл, схемами тепловых сетей на территории муниципального образования, настоящим Положением,
а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, информационным центром Республики Марий Эл, подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления Республики Марий Эл.

Основные задачи ЕДДС муниципального образования

в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняет следующие основные задачи:

прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств
на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными
на территории муниципального образования, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

Основные функции ЕДДС в области оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения муниципального образования

На ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования возлагаются следующие основные функции:

осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории муниципального образования;

информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования;

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов),
в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории муниципального образования.

Порядок работы ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

устранение опасности для обслуживающего персонала 
и оборудования, не затронутого аварией;

предотвращение развития аварии;

восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей 
и качества  тепловой энергии.

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора 
и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения муниципального образования.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий 
в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).

ЕДДС органов местного самоуправления осуществляют сбор 
и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на территории муниципальных образований, обобщает и направляет в дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Теплосетевые организации на территории муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в ЕДДС муниципального образования.

Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования

в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования и ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями 
и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информации ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики на территории муниципального образования, 
с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений  и организаций муниципального образования.

# Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (приложение № 3).

Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС муниципального образования в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС муниципального образования должен знать:

схемы тепловых сетей на территории муниципального образования;

особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

должности и фамилии руководящего состава системы безопасности муниципального образования и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

административные границы муниципального образования;

организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании;

зону территориальной ответственности ЕДДС муниципального образования;

зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании;

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных
на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;

риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные
для теплосетей на территории муниципального образования;

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

порядок информационного обмена.

Приложение № 1

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

КРИТЕРИИ

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

- Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

- Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.	Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек 
и более) продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии
потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

- Повреждение энергетического котла производительностью 
100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

________________

Приложение № 2

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| №№ п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта РФ (муниципального образования) |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение. в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте геплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание - Информация направляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Приложение № 3

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

# ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания  по ведению оперативных  переговоров.

1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2.Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3.Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха  должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.5.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей.

2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2.Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3.Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5.Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию  в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

2.8.В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

- ТК-	                 тепловая камера;

- М-	                магистраль;

- ОК-	                отопительная котельная;

- ВК-	                водогрейный котел;

- ПК-	                паровой котел;

- ЦТП-	                центральный тепловой пункт;

- ТУ-	                тепловой узел;

- НПТс-                насос подпиточный тепловой сети;

- Т/С -                  тепловая сеть;

- СН -                   сетевой насос;

- ПТс -                подающий трубопровод теплосети;

- ОТс -                обратный трубопровод тепловой сети;

- ГВС -               горячее водоснабжение;

- Задв.                задвижка;

- Вент.               вентиль;

- ЦТС -              цех тепловых сетей;

- ТП -                Тепловой пункт;

- ДТУ -              диспетчер тепловых узлов;

- ДТС -              диспетчер  тепловой сети;

- СО -                система отопления;

- ГВС -              система горячего водоснабжения;

- НО  -               насос отопления;

- НГВС -           насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.

Контактная информация

для оперативного информирования о нарушении теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий

| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | (8362) 42-22-51 Факс: (8362) 42-10-11 | minstroyzkh@mail.ru, minzkh@gov.mari.ru |
| --- | --- | --- |
| Оперативный дежурный РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» | (8362) 63-01-79 Факс: (8362) 56-66-99 | eser_rmel@mail.ru |

_________________

Приложение № 4

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дежурно-диспетчерских служб организаций (субъектов теплоэнергетики), взаимодействующих с ЕДДС муниципального образования

| № п\п | Наименование организации | ФИО руководителя, номер телефона | Адрес организации номера телефонов ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Энергия» Северо-Восточный электросетевой район | Скулкин В.П | п.Сернур, ул. Набережная, д. 1 |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

______________