| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ОЛА ШОТАН ШЕРНУР АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | СЕРНУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 17 декабря 2020 года № 287-1

Об утверждении Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Городского поселения Сернур 
Сернурского муниципального района Республики Марий Эл 
на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Городского поселения Сернур Сернурского муниципального района Республики Марий Эл Сернурская городская администрация постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Городского поселения Сернур Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте Городского поселения Сернур.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Сернурской городской администрации | Н.И. Лежнин |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Городского поселения Сернур Сернурского муниципального района Республики Марий Эл

на 2021-2025 годы

2020

Оглавление

1. Паспорт программы………………………………………………………………………...3

2. Характеристика городского поселения  ………………………………………………….5

2.1 Климатические условия…………………………………………………………….……..5

## 2 .2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального………….. образования………………………………………………………………………………….…5

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...6

3.1. Водоснабжение…………………………………………………………………………...6

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения………………………………………………….6

3.2. Водоотведение  и очистка сточных вод, функционирование  канализационных

сетей…………………………………………………………………………………………...6

3.3. Теплоснабжение………………………………………………………………………….6

3.3.1. Состояние  и  функционирование  тепловых сетей………………………………….7

### 3.3.2 Программа развития теплоснабжения ………………………………………………...8

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий……………………………….….8

3.4. Электроснабжение………………………………………………………………………..8

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения…………………………………………….…8

### 3.4.2. .Определение эффекта от реализации мероприятий………………………………….8

3.5. Газоснабжение…………………………………………………………………………….8

3.6. Твердые коммунальные отходы………………………………………………………….8

3.7. Охрана окружающей среды……………………………………………………………….9

# 4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос

на коммунальный спрос на период 2021-2025 г………………………………………….…9

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………..…9

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги………………………………………….10

5. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..10

6. Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой……………………………………………………………………………….…11

- Паспорт Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Городского поселения Сернур на 2021-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Городского поселения Сернур Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Сернурская городская администрация |
| Ответственный исполнитель | Сернурская городская администрация |
| Контроль за реализацией программы | Сернурская городская администрация |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – 2021-2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 17 965 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 4475 тыс. рублей; 2022 год – 3625 тыс. рублей; 2023 год – 4715 тыс. рублей; 2024 год – 4075 тыс. рублей; 2025 год – 1075 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - контроль качества показателей питьевой воды; -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Городского поселения Сернур

Городское поселение Сернур расположено в центре Сернурского муниципального района Республики Марий Эл. В состав Городского поселения Сернур входят поселок городского типа Сернур, деревни: Исаенки, Поланур, Юшто Памаш. Административным центром поселения  является пгт. Сернур.

Поселок так же является административным центром Сернурского муниципального района. Расстояние от поселка до центра региона (г. Йошкар-Ола) составляет 86 км.

Общие сведения о территории Городского поселения Сернур на 2020 год

Таблица 1

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| Площадь территории, га | 1187 га |
| Численность населения, чел. | 8358 чел. |
| Количество населенных пунктов | 4 |
| Расстояние до районного центра, км | 0 |

2.1 Климатические условия

Климат на территории Городского поселения Сернур умеренно-континентальный, лето около 4-х месяцев умеренное, зима малоснежная, продолжительностью около 4 месяцев умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием интенсивного западного переноса воздушных масс.

## 2.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Городского поселения Сернур характеризуется следующими параметрами:

Таблица2

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 227,5 |
| Теплоснабжение |
| Котельные | шт | 1 |
| Тепловые сети |  |  |
| Протяженность сетей | м | 11410 |
| Водоснабжение |
| Водопроводы | единиц | - |
| Протяженность сетей | м | 23200 |
| Водоотведение |
| Канализационно-очистные сооружения | единиц | 1 |
| Протяженность канализационных сетей | м | 19600 |
| Электроснабжение |
| Протяженность освещенных улиц | м | 42000 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 4 |
| Протяженность магистрального газопровода | м | 57531 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Городского поселения Сернур. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение - Основным источником водоснабжения населенного пункта являются подземные водоисточники: основные скважины 6 шт. глубиной 110-130 м. резервные 5 шт. 110-120 м. глубиной. Центральным водоснабжением обеспечены 3 населенных пункта: пгт.Сернур, д.Поланур, д.Юшто-Памаш, в деревне Исаенки питьевая вода берется из колодцев.

На территории Городского поселения Сернур имеется 56 гидрантов обеспечивающих загрузку пожарных цистерн на всей территории поселения.

Наружное пожаротушение в Городском поселении Сернур обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 2 естественных водоемов.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Основные направления  по развитию системы:

-  содержание и ремонт существующих источников водоснабжения.

-   содержание и ремонт сети водоснабжения и гидрантов.

3.2. Водоотведение  и очистка сточных вод, функционирование  канализационных сетей

Система канализации Городского поселения Сернур централизованная, стоки поступают на очистные сооружения, расположенные на удалении 0.5 км. от окраины поселка в восточном направлении мощностью 2100 куб./сут.

3.3. Теплоснабжение

В настоящие время на территории Городского поселения Сернур имеется один источник  централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение охватывает не всю территорию  поселка, часть домов поселка, другие потребители поселка, оборудованы индивидуальными источниками тепла – поквартирным отоплением, печами.

Теплоснабжение  в Городском поселении Сернур осуществляет одна котельная № 1501 СВ ТС ОАО «Маркоммунэнерго».

Котельная введена в эксплуатацию – 1987 году для обеспечения централизованного теплоснабжения пгт. Сернур.

На котельной установлены водогрейные котлы, работающие на газу. Резервное топливо – отсутствует. В состав основного оборудования входит:

- котел  КЕ – 4 шт., производительностью 2,5Мвт ;

Количество неработающих котлов – нет.

Вид топлива:

- Основное –  газ;

- Резервное – отсутствует.

- Утверждённый температурный график котельной 75-50 ºС.

Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5880 часов

Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная в п.Сернур № 1501 | 4 котла КЕ | 2,5 *4 |  |

Котельная не имеет аварийного топлива

3.3.1. Состояние  и  функционирование  тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  - 11410 м.

Сети выполнены как в подземной прокладке, канальной, без канальной, так и в воздушном исполнении. Подводка трубопроводов к зданиям, выполнена подземным способом. Теплоизоляция - ППУ и минеральная вата. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения не выявлены.

### 3.3.2 Программа развития теплоснабжения

Основные направления  по развитию системы

-     постоянная модернизация котельной;

-     реконструкция тепловых сетей  0,7 км

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части  теплоснабжения будут являться:

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

3.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 37 трансформаторных подстанций по от 100 до 630 кв..

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- выполнение защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3 существующих ВЛ 10 кВ при строительстве и реконструкции линий;

- реконструкция и замена существующих сетей 10 кВ и ТП по мере их износа.

3.4.2.Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- надежности электроснабжения потребителей.

3.5. Газоснабжение

Вся территория Городского поселения Сернур газифицирована.

3.6. Твердые коммунальные отходы

В настоящее время организованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «Благоустройство» и вывозятся на полигон ТКО, расположенный в восточном направлении от п.Сернур мощностью 120 тыс. тонн в год.

3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

1.  Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

2. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

3.Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

4. Санитарная очистка территории

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО).

- организация раздельного сбора бытовых отходов.

- организация раздельного сбора бытовых отходов. Сбор, удаление и обезвре-живание специфических отходов, подлежащих учету и отдельному обез-зараживанию.

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Жидкие бытовые отходы (из выгребов) спецавтотранспортом на  очистные сооружения.

# 4. План развития поселения, план прогнозируемой  застройки 
и прогнозируемый спрос  на коммунальные услуги на период 2021-2025 г.

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, газификацию населенных пунктов.

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги

Генеральным планом прирост жилищного фонда Городского поселения Сернур планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления. В связи с этим, маловероятно значительное увеличение нагрузки на существующие системы центрального теплоснабжения.

5. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-  увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 17965 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 4.

Основные мероприятия Программы, объемы финансирования

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения |
| 1.1. | Содержание и текущий ремонт водонапорных скважин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение объема оказываемых услуг, улучшение условий проживания граждан |
| 1.2. | Строительство водопроводной сети по ул.Лесная | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети по ул.Светлая |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети по ул.70 лет Победы |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети ул.Парковая (западная ветка) | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети ул.Дружбы |  | 150 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 600 | 650 | 100 | 600 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения с применением современного оборудования | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Увеличение объема оказываемых услуг, улучшение условий проживания граждан |
|  | ИТОГО | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |
| 3.1. | Строительство трансформаторных подстанции по обеспечению электроэнергией ул. Лесная, 70 лет Победы, Светлая | 500 |  |  |  |  | Увеличение объема оказываемых услуг, улучшение условий проживания граждан |
|  | Реконструкция сетей уличного освещения Городского поселения | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  | ИТОГО | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Мероприятия по развитию сферы вывоза и утилизации ТКО |
| 4.1. | Строительство и ремонт контейнерных площадок Городского поселения Сернур | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | Увеличение объема оказываемых услуг, улучшение условий проживания граждан |
|  | Приобретение и установка новых контейнеров | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | ИТОГО | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
| Мероприятия по развитию системы газоснабжения |
|  | Строительство газопровода низкого давления ул. Дружбы | 2400 |  |  |  |  | Увеличение объема оказываемых услуг, улучшение условий проживания граждан |
|  | Строительство газопровода низкого давления ул. Лесная |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления ул. 70 лет Победы |  |  | 3100 |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления ул. Светлая |  |  |  | 2500 |  |  |
|  | ИТОГО | 2400 | 2000 | 3100 | 2500 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 4475 | 3625 | 4715 | 4075 | 1075 |  |