ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования________________ «Казанское сельское поселение»_Сернурского____________ муниципального района Республики Марий Эл_______________

ЗАКАЗ	№	.  _______________________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская ____________________

###### ОБЪЕКТ 	Генеральный план муниципального образования_______________

«Казанское сельское поселение»_Сернурского _____________ муниципального района Республики Марий_Эл_______________

###### СТАДИЯ                         Проектная  документация__________________________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная часть. ________________________

Материалы по обоснованию территориального планирования.___

(Пояснительная записка.  Графические материалы)_____________

ТОМ №

Генеральный директор					 		Ф.Б. Ананьев

Главный инженер 								В.Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В.П. Горбань

Главный архитектор проекта						А.Н. Теряев

Руководитель темы					             	Н.А. Орлова

Архитектор							             	С.А. Пипякин

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Проект генерального плана  муниципального образования

«Казанское сельское поселение» Сернурского муниципального района

Республики Марий Эл

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Сернурского района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«_____» 			 2012 г.

Состав Тома

Пояснительная записка

Введение

Раздел 1. Цели и задачи проекта

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3. 1.    Климат

3. 2.    Почвы

3. 3.    Растительность

3. 4.   Рельеф

3. 5.   Геологическое строение

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

3. 7.   Инженерно-геологическое районирование

3. 8.   Гидрографическая характеристика

3. 9.   Минерально-сырьевые ресурсы

3. 10. Леса и лесосырьевые ресурсы

3. 11. Выводы

3. 12. Распределение лесов по зонам планируемого освоения,

в том числе по видам использования и интенсивности освоения

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование численности населения

4.3. Оценка производственного потенциала

4.4. Жилищная, социальная сферы

4.5. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

4.6. Анализ наличия земель различных категорий в границах

поселения и населенных пунктов и обоснование их перевода

в земли населенных пунктов

4.7. Структура земель поселения и населенных пунктов

Раздел 5.  Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного  и техногенного характера

Раздел 6.  Муниципальная правовая база

Раздел 7.  Архитектурно-планировочная организация и зонирование

территории

Раздел 8. Инженерно-технические мероприятия в области

гражданской обороны и защиты населения.

Противопожарные мероприятия

Раздел 9.  Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел 10. Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана городских и сельских поселений

Раздел 11. Графические материалы

Схема № 1. Положение Казанского cельского поселения

в Сернурском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений  					ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		     ГП-4-1,  ГП-4-2

Схема № 5. Проект генерального плана поселения (основной чертеж).

Схема зонирования.								ГП-5

Схема № 6. Проекты генеральных планов населенных пунктов.

Схемы зонирования.						      ГП-6-1,  ГП-6-2

Схема № 7. Инженерная инфраструктура				    	      ГП-7-1   ГП-7-2

Введение

Генеральный план муниципального образования «Казанское сельское поселение»   выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодекса РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Сернурского муниципального района;

- комплексных программ развития поселения, Сернурского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территори-ального планирования Сернурского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Казанским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Казанского сельского поселения  разработан проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта  № 315-11 от 13 декабря 2011 года с  администрацией  муниципального образования «Казанское сельское  поселение» в соответствии с Постановлениями администрации Казанского сельского  поселения от 28 марта 2011 г.  № 5 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Казанское сельское поселение», № 5-2 «О подготовке проекта правил землепользовании и застройки муниципального образования «Казанское сельское поселение».

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл, Сернурского района.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план Казанского сельского поселения, – документ терри-ториального планирования, определяющий стратегию градостроительного разви-тия поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологичес-кому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического разви-тия поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами госу-дарственной власти, органами местного самоуправления решений о резервирова-нии земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исклю-чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Казанского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

- Цели и задачи проекта

Генеральный план Казанского сельского поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих пра-

вовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

Основной целью генерального плана поселения  является обеспечение устойчивого развития поселения; обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии; определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Казанского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- топографическая основа в 1:100000;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром  по РМЭ, выполненные  в 2009-2010 г.г. ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Климат Сернурского района, расположенного в северно-восточной части Республики Марий Эл, в состав которого входит Казанское сельское поселение, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовая температура воздуха по территории +2,10 .Самая низкая среднемесячная температура -13,9о и абсолютный минимум -48о наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,3о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Среднегодовое количество осадков составляет 476 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров, в меньшей степени северного направления. Средняя скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 26 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 50 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 26 дней за год, что затрудняет работу транспорта.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 224 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относительная влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Количество осадков (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечное сияние (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2.  Почвы

Около 85 % территории района занято дерново-слабо и средне-подзолистыми суглинистыми почвами и около 15 % - дерново-слабо и средне-подзолистыми супесчаными почвами на пермских супесях с галькой.

Дерново-слабо и средне-подзолистые почвы.

Структура перегнойно-аккумулятивного горизонта не прочно комковатая, мощность горизонта 10 - 20 см, горизонт оподзоливания имеет мелко ореховатую структуру, мощность 5 - 15 см.

Эллювиальный горизонт мелкой плоско ореховатой структуры, мощностью 60 - 110 см, материнская порода - пермские карбонатные глины и суглинки. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Агрохимические свойства перегнойно аккумулятивного горизонта: содержание гумуса 2 - 7,5 см, сумма объемных оснований — 7 - 26 мг на 100 г почвы; степень насыщенности основаниями 53 - 96 %; содержание легкорастворимого фосфора 1 - 25 мг на 100 г почвы, содержание легкорастворимого калия 4 - 19 мг на 100 г почвы.

Дерново-слабо и средне-подзолистые супесчанные почвы на пермских супесях с галькой. Перегнойно-аккумулятивный горизонт бесструктурный, мощность 5 - 10 см.

Горизонт оподзоливания бесструктурный, мощность 5-15 см.

Эллювиальный горизонт уплотненный, мощность 50-80 см. По рельефу занимают ровные или слабо всхолмленные участки. Развиваются на четвертичных преимущественно песчаных отложениях и очень редко на коренных породах.

Содержание гумуса - 0,2 - 5,8 %. Сумма обменных оснований 2 - 15 мг на 100г почвы. Степень насыщенности основаниями 48 – 90 %. Содержание легкорастворимого фосфора — до 16 мг на 100 г почвы. Содержание легкорастворимого калия 3010 мг на 100 г почвы.

В административном районе плоскостная и овражная эрозия встречается местами - на склонах речных долин, балок и ложбин, за исключением полосы с севера на юг в западной части, в которой значительно развита плоскостная и овражная эрозия.

Для улучшения дерново-слабо и средне-подзолистых супесчанные почв необходимо внесение значительных доз органических удобрений (торфа и компостов).

Противоэрозионные мероприятия: рациональное размещение угодий, залужение и посадка противоэрозионных насаждений.

3.3. Растительность

Район характеризуется резко выраженным преобладанием открытых сельскохозяйственных пространств и незначительной площадью лесов. Около 75% лесов естественного происхождения.

Еловые леса подразделяются на следующие типы: ельники зеленомошники, ельники травяные и ельники с подлеском липы. Сосновые леса представлены сосняками зеленомошниками. К ним относятся сосняки брусничники, зеленомошники (чистые, кисличники и черничники).

Лесная растительность распространена незначительными участками по территории района.

Народнохозяйственное значение лесной растительности – полепочвозащитное. По качественным характеристикам растительность благоприятна в рекреационном отношении, однако, ввиду незначительности участков по площади, организация крупных зон отдыха нецелесообразна.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодово ягодных растений незначительны, промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

3.4.  Рельеф

Территория Сернурского района расположена на востоке Русской платформы (Вятский увал и Мари-Турекское плато), сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями.

Характерной особенностью является неравномерная по густоте и глубине расчлененность сетью долин рек (Немда, Лаж и др.), ручьев, оврагами и балками.

Средняя густота эрозионной сети 0,3 - 1,5 км на 1 кв. км площади. Глубина врезки балок, оврагов и речных долин колеблется от нескольких метров до 60 - 100м.

Водоразделы имеют ступенчатое строение. Выделяются два-три уровня: верхний уровень на абс. отм. 260 - 285 м, средний на 180 - 220 м и низкий на 140 - 160 м.

Самые высокие абсолютные отметки - до 250-285 м - наблюдаются на западе района, где проходит наиболее приподнятая центральная часть Вятского увала. Рельеф территории холмисто - увалистый, местами слабо волнистый. Уклоны поверхности не более 5 %.

Относительные превышения 20 - 40 м.

К востоку от пгт. Сернур территория района характеризуется полого-холмистым рельефом, типичным для простирающегося здесь Мари-Турекского плато, представляющего склоны Вятского увала.

Уклоны поверхности водоразделов 3 - 5 %, лишь вблизи речных долин, на отдельных участках, увеличиваются до 20 и более процентов.

Наиболее крупные реки Немда и Лаж протекают в долинах трапецеидальной формы шириною до 1,5 - 2,0 км.

3.5.  Геологическое строение

В долинах рек четко выражена пойма с плоской, местами заболоченной и заторфованной поверхностью.

Мощность торфа достигает 6 м (болото около с. Ананур). Надпойменные террасы в количестве одной-трех встречаются в виде узких полос. Территория Сернурского района расположена на востоке Русской платформы, сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями. Более древние отложения залегают на большей глубине.

3.6.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Сернурский район расположен в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты, имеющие практическое значение для целей водоснабжения, приурочены к верхнепермским породам.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта: Нижнетатарский (Уржумский) и Казанский.

Уржумский водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории района, за исключением отдельных участков на западе района.

Отбор воды происходит посредством одиночных скважин, редко небольшими водозаборами из нескольких скважин (3-5).

Глубина скважин 100-150 м (на Уржумском) и 60-80 м - на Казанском водоносном горизонте.

Средняя возможная производительность одиночной скважины может быть принята для водоносных горизонтов 5 л/сек.

Исходя из средней возможной производительности скважин, территория Сернурского района относится к району недостаточно обеспеченному подземными водами.

3.7.  Инженерно-геологическое районирование

В основу инженерно-геологического районирования положены геоморфологические, геологические и гидрогеологические особенности. На территории Сернурского района выделяются следующие инженерно-геологические районы:

Возвышенная равнина (центральная часть). Расположена в наиболее приподнятой части Вятского вала. Рельеф территории холмисто увалистый. Холмы и увалы характеризуются преимущественно пологими склонами с относительными превышениями 20-40 м. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 180 до 285 м.

Территория сложена коренными породами верхнепермского возраста: глинами, песчаниками, мергелями, алевролитами, местами огипсованными. Коренные породы покрыты делювиально-элювиальными суглинками, мощность которых изменяется от 0,5 до 4 - 6 м.

В геологическом строении территории района принимают участие делювиально-элювиальные суглинки мощностью от 0,5 до 4 - 6 м и от 3 до 15 м.

На отдельных участках под суглинками залегают пески мелкие мощностью от нескольких м до 10 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 4 - 10 и более метров и приурочены к пескам или коренным породам.

В целом район по инженерно-геологическим условиям благоприятен для строительства, за исключением оврагов, где необходимы мероприятия по борьбе с овражной эрозией.

Денудационная равнина (Мари-Турекское плато) характеризуется холмистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности 160-180 м. Относительные превышения 10-20 м.

Склоны водоразделов расчленены активными оврагами, глубина вреза которых колеблется от нескольких метров до 15 м.

Оврагообразованию способствует наличие легкоразмываемой толщи лесовидных суглинков и неорганизованный сток поверхностных вод.

Склоны холмов главным образом пологие, лишь вблизи речных долин уклоны их достигают 20 и более процентов.

В геологическом строении территории принимают участие делювиально-эллювиальные суглинки мощностью от 3 до 15 м, подстилаемые коренными породами верхней перми: глинами, песчаниками, мергелями, алевролитами, на отдельных участках с линзами гипса.

Местами под суглинками встречаются пески мощностью до нескольких метров.

Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 и более метров и приурочены к пескам или коренным породам.

В качестве грунтов оснований под фундаментами возводимых зданий и сооружений будут служить в основном лесовидные суглинки (аллювиально-делювиальные), местами просадочные с условным расчетным давлением 2,0-2,5 кг на кв. м.

В целом район по инженерно-геологическим условиям благоприятен для строительства, за исключением оврагов, где необходимы мероприятия по борьбе с овражной эрозией.

Поймы рек и ручьев. Относительно крупные реки района Лаж и Немда протекают в долинах шириною до 1-2 км, где отчетливо выражаются и хорошо развиты только поймы.

Надпойменные террасы встречаются в виде узких полос. Долины ручьев очень узки и представлены исключительно поймами.

Поверхность пойм в долинах рек плоская, изрезанная оврагами, на отдельных участках заболоченная и заторфованная.

Мощность торфа достигает 6 м.

Сложены они песками, суглинками мощностью до 7-10 м. Грунтовые воды повсеместно залегают на глубине 0,5-1,5 м и гидравлически связаны с водами рек.

Этот район неблагоприятен для градостроительного освоения в связи с высоким положением уровня грунтовых вод и затопляемости.

3.8.  Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть Сернурского района представлена рекой Немда (на севере района), ее притоком рекой Лаж, верхним течением реки Буй и несколькими малыми водотоками.

Все реки относятся к бассейну р. Вятки, р. Камы, р. Волги.

Реки имеют небольшие уклоны. Долины шириной 0,2 - 1,0 км. Поймы рек как правило двусторонние, заросшие лесом и кустарником, иногда заболоченные и луговые. Наиболее характерной фазой водного и уровенного режима рек является весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового стока.

Начало весеннего половодья относится в среднем к 10 апреля. Пик весеннего половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля.

Высота весеннего подъема уровней составляет 1,5 - 2,5 м, на р. Немда максимальные до 3,5 - 6,0 м. В конце мая - начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками.

Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с июля по август. Осенние дожди редко вызывают существенные подъемы уровня воды. Зимние уровни воды мало отличаются от летних, но обычно несколько превышают их.

Первые осенние образования появляются в начале ноября, а в середине ноября устанавливается ледостав, который держится около пяти месяцев. Средняя толщина льда 0,6 - 0,7 м. Весенний ледоход не продолжительный. На малых реках лед тает на месте.

Минерализация поверхностных вод в период весеннего половодья около 100 мг/л, в период летней и зимней межени до 500 мг/л. В русловых водах преобладают гирдрокарбонатные ионы.

Общая жесткость меняется от 1,5 мг-экв./л во время паводка до 4 мг-экв./л в период межени. Сернурский район имеет ограниченные ресурсы поверхностных вод.

На территории района имеются отдельные проявления карста.

Гидрографические характеристики основных рек района

| Реки | Куда впадает, с какого берега | Длина реки, км в пределах района | Площадь водосбора, кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| Немда Лаж Она Сердяжка | р. Вятка - правый берег р. Немда - правый берег р. Лаж - левый берег р. Лаж - левый берег | 178,4 85,0 24,8 20,3 | 2870 1771 166 148 |

3.9.  Минерально-сырьевые ресурсы

Район не располагает крупными запасами минерального сырья. Имеются небольшие месторождения строительных и стекольных песков, кирпичных глин, строительного камня, а также торфа и подземных вод.

Минерально-сырьевая база района представлена следующими видами сырья:

- глины кирпично-черепичные, керамзитные – 3 разведанных месторождения;

- карбонатные породы (щебень строительный, бутовый камень) – 2 разведанных месторождения;

- торф.

По данным геофизических работ положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности.

Территория района характеризуется сравнительно невысокой степенью заторфованности. Торфяные месторождения рассредоточены по территории района и не образуют торфяных баз.

Торфяники исключительно низкого типа. Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений.

В качестве строительного камня используются известняки верхней Перми.

По разведанным запасам на территории района осваивается Помашъяльское месторождение строительного камня, которое относится к крупным месторождениям.

На территории района по размерам запасов месторождения песков мелкие. Имеющиеся пески пригодны для производства известково-песчаных блоков.

Сведения о состоянии запасов твердых полезных ископаемых Сернурского района

| Месторождение | Степень освоения | Тип полезных ископаемых | Запасы тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Камень строительный |
| Памашьяльское в 10-12 км к Ю-З от пгт. Сернур, в 7 км от д. Куприяново | Разрабатываемое | Известняк для щебня дорожного М 200-400, щебня, строительного М 300-400, известь М 300, для производства крупного заполнителя бетонов М 300, в т.ч. известняк для силикатного кирпича | 31192 |
| Лебедевское в 20 км к С-З от пгт. Сернур, между д. Лебедево и д. Казаковка | Разведанное | Карбонатные породы для щебеночной смеси и щебня М 400-800, бута М 200-800, известковой муки | 2434 |

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Район относится к числу районов с малой лесистостью, которая составляет всего 11,8 %.

Леса представляют собой разбросанные среди сельскохозяйственных угодий небольшие лесные массивы.

Породный состав лесов разнообразен, основную часть занимают березовые, елово-пихтовые, сосновые и осиновые леса, богатые лекарственными растениями, ягодами и грибами.

Разнообразен животный мир лесов, где обитают лось, бурый медведь, волк, дикий кабан, лиса, заяц, белка, куница. По берегам водоемов встречается бобр, ондатра, норка.

Наиболее ценной и высокопроизводительной породой в районе является ель. Древостои района высокопродуктивны (более 99 % площади всех лесов имеют класс бонитета II и выше).

В районе преобладают эксплуатационные леса, площадь которых составляет 3740 га (73,8 %) с запасом древесины в них 4361,4 тыс. м3. Защитные леса (леса I категории) составляют 10758 га.

Общая площадь земель лесного фонда района – 16752 га, площадь покрытая лесной растительностью - 9438 га.

В экономике района леса промышленного значения не имеют.

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района в частности (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений.

Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разрабатывающего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Сернурскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Сернурского района, определены размеры заготовки древесины по годам.

тыс. м куб.

| Лесничество | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Сернурское | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Казанское сельское поселение расположено в северной части Сернурского района. Граничит на севере с Кукнурским сельским поселением, на юге с  Марисолинским сельским поселением, на западе и востоке с Кировской областью. Административный центр сельского поселения – село Казанское.

Общая площадь территории Казанского

сельского поселения составляет 				10914 га  (100 %)

земли населенных пунктов;				 1004,2 га  (9,2 %)

земли промышленности и транспорта		            46 га  (0,4 %)

земли лесного фонда					810 га  (7,4 %)

земли сельскохозяйственного назначения		9444 га  (86,5 %)

Земли сельскохозяйственного назначения в Казанском сельском поселении занимают 9444 га, что составляет 86,5% от всей территории поселения.

Земли населенных пунктов. На территории поселения находится 10 населенных пунктов, общей площадью 614 га с населением 1530 человек.

Деревня Митринер не имеет населения.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения.

Общая площадь территории промышленных земель Казанского сельского поселения составляет 46 га и распределяется по категориям следующим образом:

Земли лесного фонда занимают 810 га (7,4%) территории поселения.

Земли водного фонда входят в состав земель сельскохозяйственного и лесного фонда. Площадь земель водного фонда в границах Казанского сельского поселения составляет 134,8 га.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь всех населенных пунктов (10) на территории Казанского поселения составляет 1004,2 га с населением 1530 человек.

Наиболее крупными населенными пунктами являются село Казанское  – 1239 чел. и деревня Шабыково – 78 чел.

В целом по району удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (11,6%) не превышает долю детей (18,4%), доля лиц трудоспособного возраста составляет 70%, что выше среднего показателя по республике (64,6%).

Средний размер семьи в поселении составляет 2,3 человека (средний по республике 2,8 человека), что не обеспечивает естественного воспроизводства населения.

Таким образом, в целом демографическая ситуация в районе не благоприятная, что непосредственно связано с социально-экономической ситуацией.

Основными задачами и приоритетами демографической политики на федеральном, а также региональном уровне являются повышение рождаемости и укрепление семьи, здоровье и продолжительность жизни, миграция и формирование постоянного населения.

В соответствии с методикой расчета Схемы территориального планирования Республики Марий Эл выполнен расчет перспективной численности населения Казанского сельского поселения. Среднесрочный срок принят 2015 год, дальнесрочный срок 2025 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2011 год | Среднесрочная перспектива - 2021 год | Дальносрочная перспектива - 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Казанское СП | 1530 | 1400 | 1250 |

Население в трудоспособном возрасте составляет 70 %, пенсионный возраст – 11,6%,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 10,1 %  и  8,3 %.

Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данн. на 01.01.2011 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенси- онный возраст |
| с. Казанское | 1239 | 698 | 64 | 216 | 261 |
| д. Василенки | 58 | 43 | 4 | 6 | 5 |
| д. Казаково | 29 | 21 | 1 | 3 | 4 |
| д. Клубеничное Поле | 40 | 29 | 2 | 5 | 4 |
| д. Осиновый Ключ | 22 | 16 | - | 2 | 4 |
| д. Митринер | - | - | - | - | - |
| д. Семенсола | 59 | 43 | 7 | 1 | 8 |
| д. Трубицыно | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Шабыково | 78 | 56 | 10 | 5 | 7 |
| д. Шамисола | 2 | - | - | - | - |
| Всего | 1530 | 909 | 88 | 238 | 295 |

4.3. Оценка производственного потенциала

Население, занятое на предприятиях и организациях поселения

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сельская администрация | 5 |
| 2 | МБУК «Казанский КДЦ» | 5 |
| 3 | библиотека | 3 |
| 4 | отделение связи | 5 |
| 5 | МОУ «Казанская средняя(полная) общеобразовательная школа» | 43 |
| 6 | ГБОУ РМЭ «Казанская школа-интернат» | 72 |
| 7 | мастерский участок Сернурских РЭС | 5 |
| 8 | ГБОУ РМЭ «Казанский специальный дом для одиноких престарелых» | 17 |
| 9 | ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ» | 19 |
| 10 | райпо | 11 |
| 11 | ЗАО «Марийское» | 60 |
|  | ВСЕГО | 245 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 1530 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 698 59,4% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 16,2% |
| - промышленность |  |
| - сельское хозяйство | 3,9% |
| - транспорт |  |
| - строительство |  |
| - торговля и общественное питание | 1,1% |
| - лесное хозяйство | 0,006% |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 0,3% |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0,19% |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 2,35% |
| - образование | 705% |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 0,3% |
| - культура и искусство | 0,5% |
| - управление | 0,3% |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 43,2% |

Занятость населения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строит-ве | в с/х | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные и сезонные раб. | за пределами поселения | прочие |
| с. Казанское | 698 | 500 | - | - | 45 | 1 | 163 | 3 |  | 298 |  |
| д. Василенки | 43 | 29 | - | - | 2 | - | 9 | - |  | 15 |  |
| д. Казаково | 21 | 14 | - | - | - | - | 2 | - |  | 11 |  |
| д. Клубеничное Поле | 29 | 17 | - | - | 2 | - | 3 | - |  | 11 |  |
| д. Осиновый Ключ | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - |  | 14 |  |
| д. Митринер | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| д. Семенсола | 43 | 29 | - | - | 3 | - | 5 | - |  | 22 |  |
| д. Трубицыно | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| д. Шабыково | 56 | 34 | - | - | 2 | - | 6 | - |  | 21 |  |
| д. Шамисола | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Всего: | 909 | 638 | - | - | 54 | 1 | 188 | 3 |  | 392 |  |

Занятость населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Трудоспос. население, чел. | Занято в преде-лах поселения, чел. | Занято за преде-лами района, чел. | Официальная безработица, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Казанское | 698/665 | 202 | 298 | 5 |
| д. Василенки | 43/43 | 14 | 15 | 1 |
| д. Казаково | 21/20 | 3 | 11 | - |
| д. Клубеничное Поле | 29/26 | 6 | 11 | - |
| д. Осиновый Ключ | 16/16 | 1 | 14 | 1 |
| д. Митринер | - | - | - | - |
| д. Семенсола | 43/41 | 7 | 22 | - |
| д. Трубицыно | 3 | - | - | - |
| д. Шабыково | 56/54 | 13 | 21 | - |
| д. Шамисола | - | - | - | - |
| Всего: | 909 | 246 | 392 | 7 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в эконо-мике, чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-ленно-сть | с/х | управ-ление | здра-воох-ранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие виды |
| с. Казанское | 188 | - | 45 | 5 | 16 | 115 | 7 |  |
| д. Василенки | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 |  |
| д. Казаково | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Клубеничное Поле | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - |  |
| д. Осиновый Ключ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Митринер | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Семенсола | 6 | - | 3 | - | 1 | 2 | - |  |
| д. Трубицыно | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д. Шабыково | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 |  |
| д. Шамисола | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего: | 212 | - | 54 | 5 | 19 | 123 | 11 |  |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Наименование населенных пунктов | Число работающих на пред-приятиях и организациях, чел. | Численность населения в трудоспособн. возрасте, чел. | Уровень занятости % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Казанское | 165 | 698/665 | 24,8 |
| д. Василенки | 8 | 43/43 | 18,6 |
| д. Казаково | - | 21/20 | - |
| д. Клубеничное Поле | 2 | 29/26 | 7,7 |
| д. Осиновый Ключ | - | 16/16 | - |
| д. Митринер | - | - | - |
| д. Семенсола | 3 | 43/41 | 7,3 |
| д. Трубицыно | - | 3/3 | - |
| д. Шабыково | 5 | 56/54 | 9,3 |
| д. Шамисола | - | - | - |
| Всего: | 183 | 909/868 | 67,7 |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Казанском поселении  составил 24600  кв. м общей площади, количество жилых домов  246.

Жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 16,7 кв. м на чел. Жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жили- щная обеспе- ченность кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадебного типа |  |  |
|  |  | кол. квартир. | общ. площ. кв.м | кол. до-мов | общая площадь кв.м |  |  |
| с. Казанское | 13247,65 | 292 | 7630,2 | 113 | 5617,45 | 1239 | 10,69 |
| д. Василенки | 798,1 | 2 | 94,2 | 15 | 703,9 | 58 | 13,76 |
| д. Казаково | 254,6 | 6 | 186,0 | 1 | 68,6 | 29 | 8,77 |
| д. Клубеничное Поле | 534,6 | 2 | 100,6 | 11 | 424 | 40 | 13,11 |
| д. Осиновый Ключ | 221,7 | - | - | 7 | 221,7 | 22 | 10,07 |
| д. Митринер | 30,0 | - | - | 1 | 30,0 | - |  |
| д. Семенсола | 683,0 | - | - | 17 | 683,0 | 59 | 11,57 |
| д. Трубицыно | 20,0 | - | - | 1 | 20,0 | 3 | 6,66 |
| д. Шабыково | 1262,35 | 4 | 182,0 | 15 | 1080,35 | 78 | 16,18 |
| д. Шамисола | 30,3 | - | - | 1 | 30,0 | 2 | 15,0 |
| Всего: | 17072 |  | 8193 |  | 8879 | 1530 |  |

Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Электро-снаб. | Водо-снаб. | Канали- зация | Отопление централиз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| с. Казанское | 172 | - | 172 | 172 | 5 | 8 |
| д. Василенки | 16 | - | 16 | 16 | - | - |
| д. Казаково | 11 | - | 11 | 11 | - | - |
| д. Клубеничное Поле | 18 | - | 18 | 18 | - | - |
| д. Осиновый Ключ | 17 | - | 17 | 17 | - | - |
| д. Митринер | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| д. Семенсола | 7 | - | 7 | 7 | - | - |
| д. Трубицыно | - | - | - | - | - | - |
| д. Шабыково | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| д. Шамисола | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Всего: | 246 | - | 246 | 246 | 5 | 8 |

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 1 водозаборная скважина. Протяженность водопроводных сетей 8,1 км.

Производительность водозабора 10 куб. м/сут.  Насос ЭЦВ-6-10-100.

Централизованным  водопроводом обеспечено с. Казанское.

Водоотведение. Централизованная канализация,  ОС имеются в с. Казанском, в остальных населенных пунктах выгреба на вывоз.  Производительность ОС 200 куб.м/сут.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспеченаы жилые дома, здание администрации поселения в с. Казанском.  В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо - уголь, торф, дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Сернурскими РЭС, входящими в ООО «Мариэнерго».

На обслуживании РЭС находится 16 подстанций, обеспечивающих населенные пункты поселения и производственную сферу.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принад-лежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| производственные | социальные |  |  |  |
| с. Казанское | 1239 |  |  |
|  | № 269 – 250 КВА |  |  |  |
|  | № 173 – 400 КВА |  |  |  |
|  | № 208 – 250 КВА |  |  |  |
|  | № 273 – 200 КВА |  |  |  |
|  | № 230 – 180 КВА |  |  |  |
| № 237 – 630 КВА |  |  |  |
|  | № 229 – 250 КВА |  |  |  |
| № 190 – 250 КВА |  |  |  |
| № 233 – 250 КВА |  |  |  |
|  | № 228 – 100КВА |  |  |  |
| д. Семенсола | 59 |  |  |
|  | № 212 – 100 КВА |  |  |  |
| д. Шабыково | 78 |  |  |
|  | № 192 – 100 КВА |  |  |  |
| д. Василенки | 101 |  |  |
|  | № 204 – 100 КВА |  |  |  |
| д. Осиновый Ключ | 22 |  |  |
|  | № 200 – 60 КВА |  |  |  |
| д. Пузя-Казаково | 29 |  |  |
|  | № 195 – 60 КВА |  |  |  |
| д. Митринер | 2 |  |  |
|  | № 197 – 60 КВА |  |  |  |

Газоснабжение.  Из 10 населенных пунктов поселения на сегодняшний день не газифицировано ни одного.

Связь.  Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

Проектируемый жилищный фонд

Схемой территориального планирования района выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселению на перспективу 2021 и 2031 годы.

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Сернурского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 1400 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 30 800 кв. м общей площади и 1,3 тыс. человек в 2031 году и 39 000. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населенного пункта | 2011 год | 2021 г. при жил. обесп. 22 кв. м | 2031 г. при жил. обесп. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с. Казанское | 1239 | 13247,65 | 10,69 | 1152 | 25344 | 1105 | 33150 |
| д. Василенки | 58 | 798,1 | 13,76 | 50 | 1100 | 40 | 1200 |
| д. Казаково | 29 | 254,6 | 8,77 | 20 | 440 | 15 | 450 |
| д. Клубеничное Поле | 40 | 524,6 | 13,11 | 35 | 770 | 30 | 900 |
| д. Осиновый Ключ | 22 | 221,7 | 10,07 | 18 | 396 | 10 | 300 |
| д. Митринер | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| д. Семенсола | 59 | 683,0 | 11,57 | 50 | 1100 | 40 | 1200 |
| д. Трубицыно | 3 | 20,0 | 6,66 | - | - | - | - |
| д. Шабыково | 78 | 1262,35 | 1,18 | 75 | 1650 | 60 | 1800 |
| д. Шамисола | 2 | 30,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| Всего: | 1530 | 17072 | 91 | 1400 | 30800 | 1300 | 3900 |

Изменение территориальной структуры населенных пунктов - нет

| Населенные пункты | Существ. положение | Дополн. территор. га | Территор. в новых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Террит., га | Население, чел. |  |  |  |

Социальная инфраструктура

Объекты образования

На территории поселения имеется три образовательных учреждения: МОУ «Казанская средняя (полная) общеобразовательная школа»,  ГБОУ РМЭ «Казанская школа-интернат», Казанский детский сад.

Наличие детей школьного и дошкольного возраста

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьн. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошк. возраста |
| с. Казанское |  | 210 | - | 82 |
| Всего: |  |  |  |  |

Объекты здравоохранения. В Казанском сельском поселении имеется 1 больница, 1 аптека и 1 ветучасток.

Объекты культуры, искусства, спорта. Из объектов культуры в поселении  имеется дом культуры на 170 мест и библиотека (25198 томов).

В с. Казанское имеется спортивный зал и 2 футбольных поля.

Объекты торговли, обслуживания. В с. Казанское имеются объекты торговли повседневного спроса— 4 магазина, объект общественного питания,  отделение связи.

4.5. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения развитие дорожной сети находится на среднем уровне. Не   все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории населенных пунктов 9,1 км дорог  требуют капитального ремонта и строительства, на территории поселения 11,0 км.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование | Всего а/д сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио- нальн. | Местные |
|  |  |  | подъезды к нас. пунктам, улицы, проезды в нас.пунк. | требуется. стр-во, км |
| Всего по нас. пунктам | 9,1 |  |  | 9,1 |
| Всего вне нас. пунктов | 11,0 |  |  | 11,0 |
| Всего по поселению: | 20,1 |  | 20,1 |  |

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населенные пункты | Всего а/д сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные |
|  |  |  | главные улицы | улицы, проезды | треб. стр-во, км |
| с. Казанское | 6,7 |  | 0,9 | 5,8 |  |
| д. Василенки | 0,4 |  | 0,4 |  |  |
| д. Казаково | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| д. Клубеничное Поле | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| д. Осиновый Ключ | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| д. Митринер | - |  | - |  |  |
| д. Трубицыно | - |  | - |  |  |
| д. Шабыково | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| д. Шамисола | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Всего: | 9,1 |  | 3,3 | 5,8 |  |

Транспортная обеспеченность в поселении

| Наименование населенного пункта | Наличие транспорта у населения | Транспорт предпр. и организ. | Наличие пассажир. трансп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой транспорт | Грузовой транспорт | Машино-трактор- ный парк |  |  |
| с. Казанское | 91 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| д. Василенки | 6 | - | - | - | - |
| д. Казаково | 1 | - | - | - | - |
| д. Клубеничное Поле | 4 | - | - | - | - |
| д. Осиновый Ключ | 2 | - | - | - | - |
| д. Митринер | - | - | - | - | - |
| д. Семенсола | 3 | - | 1 | - | - |
| д. Трубицыно | - | - | - | - | - |
| д. Шабыково | 10 | - | 3 | - | - |
| д. Шамисола | - | - | - | - | - |
| Всего: | 117 | 8 | 11 | 1 | 1 |

4.7. Структура земель поселения и населенных пунктов

Структура земель поселения  представлена землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности.

Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями.

Распределение земель поселения по категориям

| Всего терри-тория, га | в том числе |
| --- | --- |
|  | земли с/х назначения | земли населен. пунктов | земли промышл. транспорта и др. | земли лесного фонда |
| 10914 | 9444 | 614 | 46 | 810 |

Структура земель сельскохозяйственного назначения

| Всего территория, га | Земли с/х назначения в том числе, в том числе |
| --- | --- |
|  | с/х угодия | не с/х угодия, в том числе |
|  | всего, га | в т.ч. пашня, га | всего, га | лесные земли | прочие земли |
| 9444 | 8964 | 8964 | 480 | 2 | 4787 |

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х  целях

| Наименование и правовая форма пользователя | Общ. площ., га | Пашни га | Сенокосы, га | Паст-бища, га | Итого с/х угодий в общ. произв, га | Кол. садов и огородов, га | Всего с/х угодий, га | Древ.-кустар. насажд., не вход. в ГЛФ, га | Под дорогами прогон. и просе-ками, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАО «Марийское» | 9052,96 | 8929,71 |  |  |  |  | 8929,71 |  |  |
| Иванов Э.И. | 80,49 | 50 | 17,55 | 10,23 |  |  |  |  |  |
| Савинцев М.В. | 12,2 | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушков А.А. | 16,86 | 16,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9162,51 | 9008,77 | 17,55 | 10,23 |  |  | 8929,71 |  |  |

4.8. Структура земель населенных пунктов

Земли населенных пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земли общего пользования из 1004,2 га территории населенных пунктов занимают 150 га или 15 %.

Проектируемая структура земель населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного |
| --- | --- |
|  | Всего площадь га | в том числе |
|  |  | жилая заст- ройка | земли общ. дело-вых зон | земли про-мыш | земли общего польз. | земли транспорта и др. | земли с/х исп. сад./т | Про- чие земли |
| с. Казанское | 75,1 | 54,94 | - | - | 7,62 |  | 8,96 | 3,58 |
| д. Василенки | 21,4 | 15,79 | 0,85 | - | 0,66 |  | 2,85 | 1,25 |
| д. Казаково | 75,03 | 33,38 | - | - | 2,01 |  | 2,83 | 7,72 |
| д. Клубеничное Поле | 54 | 25,31 | - | - | 3,37 |  | 18,2 | 7,57 |
| д. Осиновый Ключ | 29,03 | 16,75 | - | - | 1,77 |  | 8,51 | 2 |
| д. Митринер | 69,57 | - | - | - | - |  | - | - |
| д. Семенсола | 54 | 25,31 | - | - | 3,37 |  | 18,2 | 7,57 |
| д. Трубицыно | 29,03 | 16,75 | - | - | 1,77 |  | 8,51 | 2 |
| д. Шабыково | 69,57 | - | - | - | - |  | - | - |
| д. Шамисола | 21,4 | 15,79 | 0,85 | - | 0,66 |  | 2,85 | 1,25 |
| Всего: | 397,46 | 146,17 | 0,85 | - | 15,43 |  | 41,35 | 22,12 |

5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Казанского поселения  в  структуре Сернурского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом птичники, пометохранилище, свалка бытовых отходов.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются производственные предприятия и неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 				10 м;

-      35         киловольт 				15 м;

-    110         киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	-  100 м

- для наружных газопроводов 		-    15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			-  100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			-   50 м,

лиственных пород 	 		-   20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 - 100 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.           № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для гидрологических памятников природы (озера) в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации установлена водоохранная зона шириной 50 метров. (Постановление  Правительства Республики Марий Эл от 14 июля 2008 г. N 182).

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения - это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защиты:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Малая Кокшага			  	    3 км

- по остальным рекам				    1 км

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Казанского сельского поселения легли целевые адресные программы принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Казанское сельское поселений» Сернурского района РМЭ:

-  Муниципальная  целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МО «Казанское сельское поселение» на 2012 – 2020 гг.

- Муниципальная  целевая «Пожарная безопасность жилого фонда на 2010- 2012 гг. в МО Казанское сельское поселение.

- Муниципальная программа по Благоустройству и озеленению территорий МО «Казанское сельское поселение» на 2011-2015 годы.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населенных пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населенных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории, определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

Основные направления градостроительного развития территории поселения.

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе, в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой

- общественно-деловой

- ведения лесного хозяйства

- сельскохозяйственной

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры

- жилая зона  (общественно-жилая зона) представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка. В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство, коттеджными жилыми домами.

- зона общественно-деловая представлена объектами обслуживания

ДК, детскими учреждениями, объектами торговли и общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами -  птичником, свалкой мусора.

Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

|  | Наименование мероприятия | Стоим тыс. р. | Исполнитель основных мероприятий | Срок испол. годы | Бюджет, средства финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| Благоустройство территорий |
|  | Устройство въезда на террито-рию муниципального образо-вания Казанского сельского поселения, содержание его в надлежащем состоянии | - | МО | 2011-2015 | МО, привлечен ные |
|  | Ремонт и покраска фасадов зданий | 10 | МО, собствен-ники домов | 2011-2015 | МО, прив-леченные |
|  | Ремонт и строительство изгороди на кладбище | 19 | МО | 2011-2015 | МО, прив-леченные |
|  | строительство памятника | 112 | МО | 2013 | МО, прив-леченные |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Строительство дорог |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дороги по ул. Кооперативная, ул. Коммунальная, ул. Новая в с. Казанское |  | МО | 2011-2015 | МО |
| Обеспечение пожарной безопасности жилого фонда |
|  | Очистка населенных пунктов от мусора | - | Владельцы домов, председатели ТОС по согласованию |  | владельцы домов |
|  | Содержание водоисточников, гидрантов. Обеспечение по-жарных водоисточников ука-зателями их расположения |  | МУП «Сернурский водоканал» балансодержатель, по согласованию |  | МУП Сернурский водоканал |
|  | Расчистка подъездных путей от снежного покрова к естест-венным водоисточникам, до-рог до и внутри населенных пунктов | 3 | МО |  | администрация поселения |
|  | Ремонт и замена пожарных гидрантов | 40 | МУП Сернурский водоканал балансодержатель, по согласованию |  | МУП Сернурский водоканал |
|  | Восстановление поврежден-ных огнезащитных покрытий, своевременное устранение от-слоения штукатурки и трещин стен перекрытий жилых домов |  | МУП «Служба заказчика», владельцы жилых домов поогласо- ванию |  | МУП «Служба заказчика», средства до-мовладельц. |
|  | Обеспечение своевременного устранения протечки кровли |  | МУП «Служба заказчика», владельцы жилых домов по согласо-ванию |  | МУП «Служба заказчика»,, средства до-мовладельц. |
|  | Проведение замеров сопро-тивления изоляции электроо-борудования и электропрово-да, ремонт электрооборудова-ния жилых домов |  | МУП «Служба заказчика», владельцы жилых домов по соглас. |  | МУП «Служба заказчика», средства до-мовладельц. |
|  | Ремонт печей |  | Владельцы домов, председатели ТОС по согласованию |  | средства вла-дельцев домов |
|  | Создание уголков, пунктов по пожарной безопасности в на-селенных пунктах поселения по обучению населения мерам пожарной безопасности |  | администрация поселения, председатели ТОС по согласованию |  | администрация поселения |
|  | Итого: | 4222,3 |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению |
|  | Работа с населением по вопро-сам экономии энергии, уста-новка двухтарифных счетчи-ков учета электроэнергии | - | МО, население | 2011-2020 | Средства населения |
|  | Итого: | - |  |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Строительство межпоселковых газопроводов |
|  | Газопровод высокого давления д. Кожласола – с. Казанское | - |  | 2012 | 12,5 км |

Раздел 8. Иженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия

Площадь всех населенных пунктов (10) на территории Казанского поселения составляет 1004,2 га с населением 1530 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 1530 человек.

Количество водонапорных башен подлежащих защите – 2 шт. Протяженность водопроводных сетей – 8,1 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на автодороге;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые.

В результате пожаров населенные пункты могут быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как, и целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

На случай пожаров в населенных пунктах:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента, с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

В поселении принята целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда на 2010-2012 годы» и разработан план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда.

Основными целями плана мероприятий являются:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности жилого фонда.

- предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий по выполнению предписаний государственного противопожарного надзора.

- проведение профилактических и планово-предупредительных работ по замене и ремонту электрооборудования и печей.

- внедрение в жилых помещениях современных эффективных средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии.

План мероприятий предполагается осуществлять до конца 2012 года.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Противопожарное водоснабжение | Водонапор-ные башни, штук. Объем для отбора, при-способленн. | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособл. |  |  |  |
| 1 | с. Казанское | 17 | 1 | 1 | - |  |
| 2 | д. Василенки | - | 1 | - | - |  |
| 3 | д. Казаково | - | 1 | - | 1 |  |
| 4 | д. Клубеничное Поле | - | 1 | - | - |  |
| 5 | д. Осиновый Ключ | - | 1 | - | - |  |
| 6 | д. Митринер | - | 1 | - | - |  |
| 7 | д. Семенсола | - | 1 | 1 | - |  |
| 8 | д. Трубицыно | - | 1 | - | - |  |
| 9 | д. Шабыково | - | 1 | - | 1 |  |
| 10 | д. Шамисола | - | 1 | - | - |  |
|  | Всего: | 17 | 10 | 2 | 2 |  |

Раздел 9.  Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство проектом предусматривать  мероприятия, исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется, с последующим использованием его для создания газонов.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Казанского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоемам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ, реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий населенных пунктов  и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом только в с. Казанское.

В населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов, необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договора на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Казанскому сельскому поселению

| Населеные пункты | К-во домов, квартир | договора на вывоз ТБО | Перио-дич-ность | осуществл. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Казанское |  |  | 1 раз в неделю | ООО «Сернурские бани» |  |

Раздел 10.      Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
|  | Общая площадь земель в грани-цах поселения | га | 10914 | 10914 | 10914 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 614 |  |  |
|  | Жилая зона, в том числе: | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га |  |  |  |
|  | Административно-деловая зона | га |  |  |  |
|  | Производственная зона | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности (птичник на 200 тыс. голов) | га |  |  |  |
|  | Зона инженерн. инфраструктуры | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га |  |  |  |
|  | водоснабжения и водоотведения | га |  |  |  |
|  | Зона с/х назначения | га | 9444 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | садоводческие товарищества | га |  |  |  |
|  | Зона специального назначения | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га |  |  |  |
|  | Зона акваторий | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | акваторий поселения | га |  |  |  |
|  | Зона фонда перераспределения сельских земель | га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | перспективного освоения | га |  |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га |  |  |  |
|  | 2. НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность населения | чел. | 1530 |  |  |
|  | Плотность населения | чел./ га | 0,14 |  |  |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособ-ного возраста (до 15 лет) | чел. | 326 |  |  |
|  | население в трудоспособном воз-расте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 909 |  |  |
|  | население старше трудоспособ-ного возраста | чел. | 295 |  |  |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Общий объем нового жилищ ного строительства (дома, квартиры) | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | к-во |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченость | м2 / чел. |  |  |  |
|  | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 55 |  |  |
|  | - канализацией | % | 46 |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 98 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % | 46 |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 39 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 238 |  |  |
|  | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 7 |  |  |
|  | ФАП | посещ./см. |  |  |  |
|  | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 3 |  |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 1 |  |  |
|  | Торговли | кол-во | 7 |  |  |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1 |  |  |
|  | Административные | шт. | 1 |  |  |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
|  | Протяженность дорог поселения | км | 20,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км |  |  |  |
|  | региональные | км |  |  |  |
|  | местные | км | 20,1 |  |  |
|  | Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
|  | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км |  |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 8,1 |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 2,8 |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 99% |  |  |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 85% |  |  |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»