| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| "МАРИСОЛА ЯЛ КУНДЕМ" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАРИСОЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

От  19 декабря  2012 г. № 72

Об утверждении схемы теплоснабжения Марисолинского сельского поселения

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" администрация Марисолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Марисолинского сельского поселения .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации МО « Марисолинское сельское поселение»Скобелеву В.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

И.о.главы Марисолинской

сельской администрации                            Охотников О.И.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

I.    Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии

- с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Марисолинское сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая част044C

- Страна-Россия

- Субъект федерации-Марий Эл

- Район-Сернурский

- Сельское поселение-Марисолинское

- Координаты-57 02 17 с.ш

- 49 05 30 в.д.

- Основан –Х\/II век

- Первое упоминание- 1699 г.

- Прежнее название –Оно- Морко

- Население-2368 чел

- Национальный состав-марийцы,русские

- Часовой пояс-UTC +4

- Почтовый индекс-425460

- Автомобильный код-12

- Код ОКАТО-88 248 845 001

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.     Во исполнение федерального закона  № 131 от  06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  с 01.01.2006 года образовано  одно Марисолинское сельское поселение из двух сельских администраций: Большеключевской и Марисолинской.   Марисолинское сельское поселение является административно-территориальным образованием.

Площадь поселения на 01.01.2006 г. – 0,17 254 тыс.кв.м.

В состав Марисолинского сельского поселения входит 19 сельских населенных пунктов, муниципальным центром сельского поселения является с.Марисола, которая расположена  между реками Она и Шаба, в 12 км к северу от райцентра Сернур.

Расстояние от центра сельского поселения до районного центра (пгт.Сернур) составляет 12 км, до регионального центра (г. Йошкар-Ола) – 105  км, до ближайшей железнодорожной станции (г.Йошщкар-Ола) 105 км.

Самыми крупными населенными пунктами поселения являются с.Марисола, д. Большие Ключи, д. Мари-Кугунур , д.Лавраенер, д.Изи Памаш, д. Йошкар-Памаш, д.Купсола.

Численность населения Марисолинского сельского поселения  на 01.01.2012 – 2368 человек. Плотность населения на 1 кв.км. составляет 13,7 чел.

Сернурский район и в т .ч. Марисолинское  сельское поселение   расположен         на северо-востоке Республики Марий Эл на востоке Восточно-Европейской равнине в средней части бассейна реки Волги. Нашими соседями являются Новоторъяльский район, Кировская область, из сельских поселений - Казанское, Дубниковское,  Чендемеровское.

В пределах поселения территория преимущественно равнинная, где колебания высот сравнительно незначительны. Переходы с пониженных до возвышенных участоков довольно постепенны.

Климат Марисолинского сельского поселения умеренно-континентальный, характеризуется относительным постоянством погоды зимой и летом и большой изменчивостью весной и осенью. Самым теплым месяцем является июль, наиболее холодным – январь. Весной и осенью преобладают южные и юго-западные ветры, летом – северные и северо-западные, зимой – западные и юго-западные ветры.

Зима на рассматриваемой территории мягкая. Средняя температура января принимает значения от -7° до -12°С, абсолютный минимум равен -40°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории поселения составляет 
135-150см.

Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +30°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, иногда жаркое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

Средняя скорость ветра за год достигает 3,8-4,5 м/сек. Наибольшая скорость зимой, наименьшая – летом. Самый ветряной месяц ноябрь, самый безветренный – август.

По характеру своего режима реки  Шаба и Она  относятся к равнинным. Питание рек происходит теплыми, дождевыми и грунтовыми водами. Наибольший расход воды в реках наблюдается весной в период весеннего половодья. На этот период приходится три четверти годового стока.

Важнейшими источниками водоснабжения являются подземные воды, запасы их значительны благодаря залеганию древней долины р.Волги.

В ряде деревень подземные воды добывают из  колодцев – это в основном грунтовые воды. В некоторых местах используют воду из родников и ключей.

Таким образом, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Марикоммунэнерго Северо-восточные тепловые сети»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марисолинское сельское поселение | 1.котельная № 1506, тип КСВ Е 0,63 с.Марисола, ул. Центральная , д. | 1,62 | 537,8 |
|  |  | 2.котельная № 1521, тип КСВ Е 0,3 и 0,4, д.Шудумарь | 0,52 | 12,0 |

Теплоснабжение , т.е.отопление,  Марисолинского  сельского поселения осуществляется:

- в частных домах природным газом, также  от печей и котлов на твердом топливе.

- в с. Марисола в многоквартирных домах (2-и 3-этажных), здание учреждения образования, детского сада , культуры, здравоохранения, административное здание по ул. Центральная , д. 32, централизовано от существующей котельной № 1,  на твердом топливе мощностью 1,35 Гкал/час (приложение 1);

- в д. Шудумарь,  централизовано от существующей котельной № 2 ,  на твердом топливе мощностью  0,34 Гкал/час (приложение 1);

3. Население Марисолинского сельского поселения  в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2027 г.) и 1-ой очереди (2017 г.) будет составлять, соответственно, 2330 чел., или на 38 чел. (на 1,6 %) меньше и 2320 чел., или на 48 чел. (на 2.1%) меньше.  Анализ динамики численности населения показывает, что для данного сельского поселения характерна тенденция сокращения численности населения.

Плотность населения Марисолинского сельского поселения составляет 13.7 чел./км кв. (2012г.).

Территориальное планирование Марисолинского сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

- жилая;

- социально-культурного обслуживания (общественно-деловая);

- производственная и коммунально-складская;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- специального назначения.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов.

с.Марисола, д.Б-Ключи, д.Кожласола, д.Купсола, Заречка-Она, д.Обдасола, д.Йошкар-Памаш, д.Изи Памаш, д. Мари-Кугунур, д.Лавраенер  имеет в настоящее время тепло -, электро - системы инженерного обеспечения, остальные населенные пункты электро- системы.

Объекты на территории с.Марисола, д.Большие Ключи  имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50  копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965  рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рублей  51 копеек, значит, 1 МДж будет стоить около  11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие -  3,900  КВт/кг
дрова влажные -  3,060 КВт/кг
антрацит -  5,800 КВт/кг
 природный газ -  10,000 КВт/м3
сжиженный газ -  20,800  КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Существующая многоэтажная застройка с. Марисола, объекты культуры, образования здравоохранения,  ООО « Смак», пожарный пост будут снабжаться по прежней схеме централизованно:

котельная №1 с.Марисола,

котельная №2 д.Шудумарь,

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий:

котельная №1 -  0,3  Гкал/час,

котельная №2 –  0,11 Гкал/час,

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

9. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел3)