ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Кужмаринское сельское поселение»

Советского муниципального района Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 220-12 от 13 августа 2012 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план  муниципального образования

###### «Кужмаринское сельское поселение»

###### Советского муниципального района Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная часть.

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор					             	Н. А. Орлова

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Генеральный план  муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл

Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Советского муниципального  района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

Пояснительная записка

Введение                                                                                                                             5

Раздел 1. Положение о территориальном планировании                                                    5

1.1 Цели территориального планирования					            5

1.2 Основные задачи генерального плана                                                                       6

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории			            7

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района					            7

3. 1.   Климат									            7

3. 2.   Почвы										            8

3. 3.   Растительность								            9

3. 4.   Рельеф										            9

3. 5.   Геологическое строение							            9

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		          10

3. 7.   Минеральные источники							          10

3. 8.   Инженерно-геологическое районирование				          11

3. 9.   Гидрографическая характеристика						          11

3. 10. Минерально-сырьевые ресурсы						          11

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования

территории									          11

4.1. Территориальная структура поселения					          11

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					          15

4.3. Оценка производственного потенциала					          16

4.4. Жилищная, социальная сфера 						          21

4.4.1 Планируемые объемы жилого фонда					          22

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры							          24

4.6 Учреждения и предприятия обслуживания					          33

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		          35

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					          36

4.8. Объекты культурного наследия 				 		          39

Раздел 5. Ограничения использования территории					          40

5.1. Экологические ограничения							          40

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры								          41

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера					          42

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории			          48

    - Охранные зоны водных объектов						          48

Раздел 6. Муниципальная правовая база						          52

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование                 территории											          52

7.1. Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                             52

7.2  Проектируемая структура населенных пунктов поселения			          53

7.3. Функциональное зонирование территории поселения			          56

Раздел 8.   Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						          57

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской

обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия	          60

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории			          					          63

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана 						                                                                                 64

Раздел 12. Исходная документация							          68

Раздел 13. Графические материалы. Схемы (карты)

Схема №1. Схема положения Кужмаринского cельского поселения в Советском муниципальном районе (ситуационный план) 						     ГП-1

Схема №2. Схема современного использования территории, схема планировочных ограничений, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов(опорный план) 	     ГП-2

Схема № 3. Схема современного использования территории населенных пунктов

МО «Кужмаринское сельское поселение» (опорные планы)                                          ГП-3-1

ГП-3-2

ГП-3-3

ГП-3-4

ГП-3-5

ГП-3-6

ГП-3-7

ГП-3-8

Схема № 4. Генеральный план МО «Кужмаринское сельское поселение» . Схема зонирования.								                                        ГП-4

Схема № 5. Генеральные планы населенных пунктов поселения. Схемы зонирования.

ГП-5-1

ГП-5-2

ГП-5-3

ГП-5-4

ГП-5-5

ГП-5-6

ГП-5-7

ГП-5-8

Введение

Генеральный план муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение»  выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Советского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Советского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территори-ального планирования Советского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Кужмаринским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Кужмаринского сельского поселения  разработан проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта  № 220-12 от 13 августа 2012 года с  администрацией  муниципального образования «Кужмаринское сельское  поселение» в соответствии с Постановлением администрации Кужмаринского сельского  поселения от 27 мая 2012 г.  № 30 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение». В процессе проектирования были использованы материалы Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл, Советского района, проектные материалы по расширению границ. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости. Генеральный план является основным градостроительным документом, оп-ределяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологичес-кому и санитарному благополучию. С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами госу-дарственной власти, органами местного самоуправления решений о резервирова-нии земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исклю-чением случаев, предусмотренных федеральными законами. Генеральный план Кужмаринского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Кужмаринского сельского поселения,– документ тер-риториального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих пра-    вовой режим использования территориальных зон;

- определения зо  10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостро-ительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производствен-ного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Кужмаринского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром  по РМЭ, выполненные  в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыска-тельским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»                       г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Климат Советского района, расположенного на востоке Республики Марий Эл,  в состав которого входит Кужмаринское сельское поселение можно охарактеризовать как континентальный умеренно-влажный, с продолжительной снежной зимой и коротким жарким летом. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. В январе отмечается самые низкие средние температуры -13,7о, самые высокие средние температуры отмечаются в июле +18,2о. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжи-тельность безморозного периода - с середины мая до середины сентября. Годовая сумма осадков – 491 мм. Максимум осадков наблюдается в июле 66 мм, минимум в феврале 24 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год. Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего отмечается за зиму 40 дней с метелью. В этот сезон наблюдают умеренно и значительно морозные погоды с температурой от -100С до -200С, однако оттепели возможны в любой из зимних месяцев.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры чрез 0оС. Лето короткое и временами жаркое с кратковременными, но сильными дождями, а нередко и грозами. Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине. Самая низкая среднемесячная температура -12оС и абсолютный минимум -47оС наблюдается в январе месяце.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Кроме метелей, к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой. Среднее число дней с туманами - 37 за год.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относител. влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осадков (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с тума-ном | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечное сияние (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

Условия почвообразования определяют развитие почв по подзолистому типу, на подзолообразования накладывается дерновый процесс. Почвенный покров поселения сравнительно однороден: на большей части развиты подзолистые (собственно-подзолистые и дерново-подзолистые) почвы с пятнами дерново-подзолистых серых почв на покровных (структурных) глинах и суглинках. Развиты дерново-слабо и дерново-среднеподзолистые почвы суглинистые с пятнами дерново-подзолистых серых (изредка с собственно-подзолистыми почвами) на покровных суглинках и глинах, подстилаемых древне-аллювиальными цементиро-ванными песками. Незначительное развитие получили дерново-средне-подзолистые супесчаные и песчаные почвы на древне-аллювиальных цементированных песках. Собственно-подзолистые почвы развиваются под хвойными лесами с моховым или кустарничковым покровом, встречаются отдельными пятнами. Для подзолистых почв характерна кислая реакция, вредная для роста и жизнедеятельности растений. Подзолистые почвы имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует. Дерново-подзолистые почвы формируются под изреженными хвойными, хвойно-лиственными и лиственными лесами с хорошо развитым травяным покровом. У таких почв под влиянием многолетних трав гумусовый горизонт становится задернованным, увеличивается в мощности, обогащается перегноем и элементами питания для растений. Дерново-подзолистые почвы менее кислые и более структурные по сравнению с подзолистыми почвами. Дерново-подзолистые серые средне гумуссированные почвы развиваются под хвойно-лиственными лесами с участием широколиственных пород. Почвы обладают мощным перегнойным горизонтом, повышенным содержанием гумуса, сравнительно высоким плодородием, развиты в основном в северной части района в сочетании с коричнево-серыми почвами. Таким образом, наиболее плодородными почвами в районе можно считать дерново-подзолистые серые и коричнево-серые почвы, большей частью освоенные. За ними идут дерново-подзолистые суглинистые почвы, механический состав которых наиболее полно отвечает требованиям сельскохозяйственного производства. Рассматриваемая территория относится к району распространения плоскостной и овражной эрозии, здесь довольно много эродированных земель.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории поселения, это сосновые, еловые и березовые леса. Растительность в целом благоприятна в рекреационном отношении. На территории поселения имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Распространение этих растений ограниченное. Основная  часть территории поселения  представлена сельскохозяйственными землями.

3.4. Рельеф

В геоморфолгическом отношении северная половина рассматриваемой территории расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160 - 210 м. Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек,а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей. На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения пермской и четвертичной систем. Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17 - 170 м. На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5 - 123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0 - 85,0 м. Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями. Современные аллювиалные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками. Мощность аллювия 5 - 7 м. Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10 - 20 м. Покровные отложения распространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2 - 5 м, редко более. Болотные образования распространены локально и приурочены к болотным массивам. Мощность торфа варьирует в пределах 2,5 - 6,0 м. К отложениям четвертичной системы приурочены месторождения торфа, кирпичных глин. С образованиями пермского возраста связаны месторождения известняков.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

В гидрогеологическом отношении территория района, в состав которого входит Кужмаринское сельское поселение входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней перми. Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5 - 123,0 м. Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения. Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100 - 150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод. По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами. За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением. Район в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2. Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 100 - 350 м. В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%. Район обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района, в состав которого входит Кужмаринское сельское поселение выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек". Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории. Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160 - 210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50 - 130 м. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли. Данный район в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа. Район "Долины рек" включает два подрайона: подрайон "Высокие надпойменные террасы" и подрайон "Поймы рек". Подрайон "Высокие надпойменные террасы" занимают южную часть территории района. Поверхность террас представляет собой равнину с абсолютными отметками 100 - 160 м, слабо- и умеренно расчлененную долинами рек Малого Кундыша и его притоков. На поверхности равнины расположено много мелких озер (Серебряное, Орьер и др.), а к понижениям рельефа приурочены низинные болота (Юшут, Коклавашкин-Куп и др.). Кроме  того, здесь развито поверхностное заболачивание. С поверхности залегают аллювиальные и водноледниковые пески разной зернистости с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые на глубине от нескольких до 10 - 20 м коренными породами известняками, мергелями, песчаниками, глинами. Рассматриваемый подрайон благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот. При проектировании строительства объектов необходимо учитывать возможность проявления карста. Подрайон "Поймы рек". Все протекающие по территории подрайона реки отличаются узкими каньонообразными долинами, включающие только поймы. Ширина пойм не превышает десятков метров. Они ежегодно затопляются паводками.

3.8. Гидрографическая характеристика

Поселение в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2. Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 100-350 м. Водный режим рек  характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года. Весенний подъем уровней начинается на реках  в конце марта - начале апреля. Пик наступает во второй - третьей декаде апреля. Затем наступает спад половодья, в начале мая переходящий в летне-осеннюю межень. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные многоводные годы до 2-3 дней. После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в ноябре в зимнюю. В маловодные годы возможно пересыхание рек. В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%. Поселение обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества. Река Кордемка, левый приток р. Малая Кокшага, длина в границах района 11 км, площадь водосбора в пределах района 132,1 км2. Река Кадамка, правый приток р. Кордемка, длина 14 км, площадь водосбора 62,7 км2.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

Сельское поселение обеспечено такими видами сырья, как торф.

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Территории, занятые лесами составляет 5% от общей площади Кужмаринского сельского поселения.

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Кужмаринское сельское поселение расположено в северо-западной части Советского района. На северо-востоке граничит с территорией муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»,на северо-западе с территорией муниципального образования «Оршанский муниципальный  район». на восточная - с Вятским сельским поселением. На западе  с муниципальным образованием «Медведевский муниципальный район». С юга  граничит  с Алексеевским сельским поселением.

Площадь территории Кужмаринского сельского поселения  составляет       22885,00  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения	 		                  16225,11 га

земли населенных пунктов						                   1658,56  га

земли промышленности, транспорта				                     129,97  га

земли лесного фонда						                        4887  га

земли иного назначения                                                                                        15,64  га

Земли сельскохозяйственного  назначения:

Все земли сельхозназначения были переданы в долевую собственность  граждан, которые по договорам с сельхозпредприятиями переданы в пользование: 1150 га - земли СПК СХА «Большевик» используются под посевы зерновых и кормовых культур; 1907 га – СПК (к) «Родина»; 1230 га -СПК (к) им.Ленина; 1536 га -СПК-СА им.Кирова. Оформили непосредственно в собственность- 151,58га, отказались в пользу администрации поселения – 49,66 га.  Остальная часть земельной доли признана невостребованными На территории поселения садоводческих товариществ нет.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами в с/х  целях

| Наименование пользователя | Количество участков | Используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего, га | в т.ч. пашня |
| Производственные кооперативы в том числе: | 99 | 13084 | 10299 |
| 1. СПК СХА «Большевик» | 21 | 2152 | 2005 |
| 2. СПК (к) «Родина» | 25 | 3656 | 1513 |
| 3. СПК (к) им. Ленина | 18 | 2684 | 2620 |
| 4. СПК- СА им. Кирова | 35 | 4591 | 4161 |
| Государственные и муниципальные с\х предприятия: | 37 | 13,2 | - |
| Прочие предприятия, учреждения в том числе: |  |  |  |
| 1. Шуарсолинская ср. школа | 2 | 4,07 | 0,01 |
| 2.Кадамская сред.школа | 1 | 3 | 3 |
| 3.Кельмаксолинская школа | 1 | 3,4 | 0,5 |
| 4.Кужмаринская школа | 1 | 1,5 | 0,5 |
| Земли граждан: |  |  |  |
| 1. Крестьянские хозяйства | - | - | - |
| 2. Личные подсобные хозяйства | 1596 | 783 | 705 |
| 3. Коллект. и инд. садоводство | - | - | - |
| 4. Коллект. и инд. огородничество | - | - | - |
| 5. Сенокошение и выпас скота | 560 | 1505 | - |
| Итого | 2156 | 2288 | 705 |

Существующая территориальная структура населённых пунктов Кужмаринского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Кужмара | 0 | 0,6 | 41,31 | 0 | 0 | 3,57 | 0 | 0 | 2,46 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0,85 | 3,33 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | 73,68 |
| д..Алеево | 0 | 0 | 34,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 27,07 | 0 | 0 | 0 | 3,16 | 76,07 |
| д. Б. Шургумал | 0 | 0 | 26,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 30,39 |
| д.М. Шургумал | 0 | 0 | 8,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 22,85 |
| д..Йошкарэнер | 0 | 0 | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 9,66 |
| д. Куберсола | 0 | 0 | 33,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 0 | 22,82 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 68,84 |
| д. Прокопьево | 0 | 0 | 12,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2,39 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 27,93 |
| д. Троицинский | 0 | 0 | 9,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 9,14 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 20,42 |
| д. Шулемучаш | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 15,59 |
| д. Яштародо | 0 | 0 | 14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 28,35 |
| д. Средний Кадам | 0 | 1,31 | 47,62 | 0 | 0 | 4,62 | 0 | 0 | 0,94 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,35 | 42,59 | 80,91 | 0 | 0 | 0 | 4,04 | 185,28 |
| д. Верхний Кадам | 0 | 0 | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,15 | 29,01 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 78,26 |
| д. Малый Кадам | 0 | 0 | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 0 | 0 | 0 | 2,94 | 67,6 |
| д. Русский Кадам | 0 | 0 | 25,98 | 0 | 0 | 0 | 2,12 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,86 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 65,83 |
| д. Кордемтюр | 0 | 0 | 33,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91 | 36,83 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 79,36 |
| д. Логанер | 0 | 0 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | .0 | 0 | 0 | 0,38 | 13,19 |
| д.Шанешкино | 0 | 0 | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 17,23 |
| д.Васлеево | 0 | 0 | 21,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 34,47 |
| д.Кислицино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Неделька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кельмаксола | 0 | 0,66 | 59,2 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0,45 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 4,66 | 2,74 | 10,5 | 60,08 | 0 | 0 | 0 | 8,28 | 149,39 |
| д.Б. Руясола | 0 | 0 | 39,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 12,23 | 38,92 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 95,72 |
| д.М. Руясола | 0 | 0 | 9,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 14,23 |
| д.Воскресенское | 0 | 0 | 8,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 10,12 |
| д.Шудасола | 0 | 0 | 33,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 27,43 | 44,03 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 108,38 |
| д.Энерсола | 0 | 0 | 18,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 8,16 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 51,77 |
| д.Юледур | 0 | 0 | 11,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,46 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 17,34 |
| д.Лайсола | 0 | 0 | 27,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,22 | 14,06 | 25,32 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 70,6 |
| д.Шуарсола | 0 | 0 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 1,99 | 1,87 | 58,81 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 108,38 |
| д.Люперсола | 0 | 0 | 47,3 | 0 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0,19 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 4,35 | 58,87 |
| д.Тошлем | 0 | 0 | 14,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 15,14 |
| д.Шуармучаш | 0 | 0 | 23,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 17,23 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 43,62 |
| Всего: | 0 | 2,57 | 725,44 | 0 | 0 | 11,7 | 2,12 | 20,52 | 9,13 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,46 | 0 | 5,52 | 15,02 | 144,62 | 641,43 | 0 | 0 | 0 | 73,38 | 1658,56 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Кужмаринского поселения составляет 22885,0 га. На терри-тории находится 34 населенных пункта, в которых проживает  4055 человек. Население в трудоспособном возрасте составляет 61,9 %, пенсионный возраст – 17,5 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,0 %  и  11,6 %.

Баланс населения поселения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. |  | в трудо-способ-ном возрасте | дети дошкол. воз-раста | дети школь- ного возраста | пенсии-онный возраст |
| с.Кужмара | 418 |  | 259 | 35 | 42 | 82 |
| дер.Алеево | 133 |  | 82 | 19 | 6 | 26 |
| дер.Большой Шургумал | 34 |  | 21 | 2 | 2 | 9 |
| дер.Малый Шургумал | 42 |  | 26 | 3 | 3 | 10 |
| дер.Йошкарэнер | - |  | - | - | - | - |
| дер.Куберсола | 152 |  | 94 | 15 | 12 | 31 |
| дер.Прокопьево | 83 |  | 51 | 6 | 11 | 15 |
| дер.Троицинский | 37 |  | 23 | 4 | 3 | 7 |
| дер.Шулемучаш | 9 |  | 6 | - | 1 | 2 |
| дер.Яштародо | 82 |  | 51 | 4 | 4 | 23 |
| дер.Средний Кадам | 542 |  | 336 | 43 | 68 | 95 |
| дер.Верхний Кадам | 157 |  | 97 | 16 | 15 | 29 |
| дер.Малый Кадам | 102 |  | 63 | 5 | 7 | 27 |
| дер.Русский Кадам | 108 |  | 67 | 8 | 11 | 22 |
| дер.Кордемтюр | 159 |  | 98 | 15 | 17 | 29 |
| дер.Логанер | 22 |  | 14 | 6 | 1 | 1 |
| дер.Шанешкино | 46 |  | 22 | - | 6 | 18 |
| дер.Васлеево | 62 |  | 38 | 3 | 8 | 13 |
| дер.Кислицино | - |  | - | - | - | - |
| дер.Липовцы | - |  | - | - | - | - |
| дер.Неделька | - |  | - | - | - | - |
| дер.Кельмаксола | 368 |  | 231 | 34 | 68 | 35 |
| дер.Большая Руясола | 237 |  | 147 | 25 | 21 | 44 |
| дер.Малая Руясола | 17 |  | 11 | 3 | 2 | 1 |
| дер.Воскресенское | 8 |  | 5 | 2 | - | 1 |
| дер.Шудасола | 188 |  | 117 | 29 | 22 | 20 |
| дер.Энерсола | 62 |  | 38 | 13 | 5 | 6 |
| дер.Юледур | 20 |  | 12 | 3 | 1 | 4 |
| дер.Лайсола | 132 |  | 82 | 10 | 26 | 14 |
| дер.Шуарсола | 316 |  | 196 | 27 | 47 | 46 |
| дер.Люперсола | 449 |  | 278 | 26 | 49 | 96 |
| дер.Тошлем | 13 |  | 8 | - | - | 5 |
| дер.Шуармучаш | 67 |  | 41 | 9 | 8 | 9 |
| Итого | 4055 |  | 2514 | 365 | 466 | 710 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Советского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Кужмаринскому поселению. Средне-срочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 56 субъектов хозяйствования, в том числе:

- 4 сельскохозяйственных предприятия;

- Руясолинский комплекс КРС «ООО Молочные продукты»

- 4 основных общеобразовательные школы;

- 4 детских дошкольных учреждения;

- 4 сельских библиотеки;

- 4 СДК;

- 1 сельский клуб в М.Кадаме;

- 4 ветучастка;

- участковая больница в с. Кужмара;

- 4 ФАПа;

- 4 ОПС Моркинского почтампа УФПС РМЭ;

- 16магазинов и 1 закусочная;

- 4 котельных  ООО «Марийкоммунэнерго».

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненного наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 1033 головы КРС, свиней 282 головы, овец и коз 603 головы, птицы 12105 голов, кролики 840 голов, пчелосемей 740 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях района

| №№ п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
| с. Кужмара |
| 1 | СПК колхоз им. Ленина | 95 |
| 2 | Администрация МО "Кужмаринское СП" | 9 |
| 3 | МОУ "Кужмаринская основная общеобразовательная школа" | 23 |
| 4 | МДОУ "Шийонгыр" | 12 |
| 5 | Кужмаринский филиал № 12 МУК МЦБ | 1 |
| 6 | Кужмаринский СДК | 3 |
| 7 | Кужмаринская участковая больница | 30 |
| 8 | Кужмаринский ветучасток | 3 |
| 9 | Кужмаринское ОПС | 3 |
| 10 | Магазин ИП Кузнецовой Н.А. | 3 |
| 11 | Магазин ИП Камаева А.Я. | 1 |
| 12 | Закусочная | 3 |
| 13 | Магазин Советкого райпо | 2 |
| 14 | ООО «ВодоканалСервис» | 1 |
| 15 | «ИнвестКоммунСтрой» | 1 |
| 16 | Кужмаринская котельная ООО «Марийкоммунэнерго» | 7 |
| дер.Куберсола |
| 1 | ООО «ВодоканалСервис» | 1 |
| дер.Алеево |
| 1 | ООО «ВодоканалСервис» | 1 |
| дер.Прокопьево |
| 1 | МУЗ «Прокопьевский фельдшерско-акушерский пункт» | 1 |
| дер.Большая Руясола |
| 1 | Руясолинский комплекс КРС «ООО Молочные продукты» | 63 |
| 2 | Магазин ООО «Лаюш» | 1 |
| дер.Шуарсола |
| 1 | Шуарсолинский ветеринарный участок | 3 |
| 2 | МОУ «Шуарсолинская основная общеобразовательная школа» | 24 |
| 3 | Шуарсолинская котельная № 1610 ООО «Маркоммунэнерго» | 6 |
| 4 | МУЗ «Шуарсолинский фельдшерско-акушерский пункт» В | 3 |
| 5 | ООО «ВодоканалСервис»; | 1 |
| 6 | Шуарсолинское ОПС Моркинского почтампа УФПС РМЭ | 2 |
| 7 | Шуарсолинский филиал № МУК МЦБ | 1 |
| 8 | Шуарсолинский сельский дом культуры | 3 |
| 9 | СПК СХА «Большевик» | 30 |
| 10 | Магазин ООО «Людмила» | 2 |
| 11 | Магазин Советского райпо | 2 |
| 12 | Магазин ИП «Товары повседн.спроса» | 1 |
| дер.Кельмаксола |
| 1 | МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» | 28 |
| 2 | МДОУ детский сад «Шонанпыл»; | 13 |
| 3 | Кельмаксолинская котел. № 160 ООО “Марикоммунэнерго»; | 6 |
| 4 | МУЗ «Кельмаксолинский фельдшерско-акушерский пункт»; | 3 |
| 5 | Кельмаксолинское ОПС Моркинского почтампа УФПС РМЭ; | 2 |
| 6 | ООО «ВодоканалСервис» | 1 |
| 7 | Кельмаксолинский филиал № МУК МЦБ | 1 |
| 8 | Кельмаксолинский сельский дом культуры | 3 |
| 9 | СПК (к) «Родина» | 39 |
| 10 | Кельмаксолинский ветучасток | 2 |
| 11 | Магазин Советского райпо | 3 |
| 12 | Магазин ИП «Каскад» | 2 |
| дер.Люперсола |
| 1 | Магазин ИП «Валентина» | 1 |
| дер.Шудасола |
| 1 | Магазин ООО Людмила «Пиал» | 2 |
| дер.Яштародо |
| 1 | ООО «ВодоканалСервис» | 1 |
| дер.Верхний Кадам |
| 1 | Лавка на домуИП Беляева В.Д. | 1 |
| дер.Малый Кадам |
| 1 | Малокадамский сельский клуб | 1 |
| дер.Русский Кадам |
| 1 | Магазин Советского райпо | 1 |
| дер.Средний Кадам |
| 1 | МОУ «Кадамская средняя общеобразовательная школа» | 29 |
| 2 | МДОУ детский сад «Матрешка» | 15 |
| 3 | МУЗ «Кадамский фельдшерско-акушерский пункт» | 3 |
| 4 | Водозабор ООО ВодоканалСервис» | 2 |
| 5 | Кадамское ОПС Моркинского почтампа УФПС РМЭ | 3 |
| 6 | Кадамская котельная № 1606 ООО “Марикоммунэнерго» | 4 |
| 7 | Кадамский ветеринарный участок | 3 |
| 8 | Кадамский сельский дом культуры | 3 |
| 19 | Кадамская сельская библиотека | 1 |
| 10 | СПК -СА им. Кирова | 70 |
| 11 | Магазин Сов.райпо «Нива» | 3 |
| 12 | Магазин ИП Черепанова «Максим» | 3 |
| 13 | Лавка на дому Рябинина В.В. | 1 |
| дер.Кордемтюр |
| 1 | Магазин Сов.райпо | 1 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 4055 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 2230 55% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 1350 49 |
| - промышленность | 60 |
| - сельское хозяйство | 317 |
| - транспорт | 55 |
| - строительство | 220 |
| - торговля и общественное питание | 113 |
| - лесное хозяйство | 1 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 8 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 100 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 182 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 81 |
| - образование | 164 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 14 |
| - культура и искусство | 20 |
| - управление | 15 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 880 22% |

Занятость населения Кужмаринского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промышлен- ности | в строительстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетн. сфере | в сфере обслуживания | за пределами поселения | прочие |  |
| с. Кужмара | 259 | 139 | 6 | 23 | 33 | - | 29 | 31 | 61 | 17 | - |
| д. Алеево | 82 | 44 | 2 | 8 | 10 | - | 9 | 10 | 19 | 5 | - |
| д. Б. Шургумал | 21 | 11 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - |
| д. Малый Ш ургумал | 26 | 14 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - |
| д. Йошкарэнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Куберсола | 94 | 50 | 2 | 8 | 12 | - | 10 | 11 | 22 | 7 | - |
| д. Прокопьево | 51 | 27 | - | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 5 | - |
| д. Троицинский | 23 | 12 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
| д. Шулемцчаш | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| д. Яштародо | 51 | 27 | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 12 | 5 | - |
| д. Средний Кадам | 336 | 180 | 8 | 29 | 42 | 1 | 37 | 40 | 79 | 24 | 5 |
| д. Верхний Кадам | 97 | 52 | 2 | 8 | 12 | - | 11 | 12 | 23 | 7 | - |
| д. Малый Кадам | 63 | 34 | - | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 15 | 5 | - |
| д. Русский Кадам | 67 | 36 | - | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 16 | 7 | - |
| д. Кордемтюр | 98 | 53 | 2 | 9 | 12 | - | 11 | 12 | 23 | 7 | - |
| д. Логанер | 14 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| д. Шанешкино | 22 | 12 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
| д. Васлеево | 38 | 20 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | - |
| д. Кислицино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Липовцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Неделька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кельмаксола | 231 | 129 | 11 | 15 | 37 | - | 35 | 31 | 59 | - | 2 |
| д. Большая Руясола | 147 | 79 | 6 | 13 | 18 | - | 16 | 18 | 35 | 8 | 3 |
| д. Малая Руясола | 11 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| д. Воскресенское | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| д. Шудасола | 117 | 63 | 3 | 10 | 15 | - | 13 | 14 | 27 | 8 | - |
| д. Энерсола | 38 | 20 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | - |
| д. Юледур | 12 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
| д. Лайсола | 82 | 44 | 2 | 7 | 10 | - | 9 | 10 | 19 | 6 | - |
| д. Шуарсола | 196 | 105 | 5 | 17 | 25 | - | 21 | 24 | 46 | 13 | 7 |
| д. Люперсола | 278 | 149 | 7 | 24 | 35 | - | 30 | 33 | 66 | 20 | 3 |
| д. Тошлем | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| д. Шуармучаш | 41 | 22 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 10 | 4 | - |
| Всего | 2514 | 1350 | 60 | 220 | 317 | 1 | 280 | 303 | 593 | 169 | 20 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в эконо-мике, чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здра-воох-ране-ние | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие ви-ды |
| с.Кужмара | 139 | 6 | 33 | 3 | 25 | 30 | 40 | 2 |
| дер.Алеево | 44 | 2 | 9 | - | 5 | 8 | 15 | 5 |
| дер.Б. Шургумал | 11 | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| дер.Малый Шургумал | 14 | - | 3 | - | - | - | 1 | 10 |
| дер.Йошкарэнер | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Куберсола | 50 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| дер.Прокопьево | 27 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 18 |
| дер.Троицинский | 12 | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
| дер.Шулемцчаш | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| дер.Яштародо | 27 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 10 | 5 |
| дер.Средний Кадам | 180 | 8 | 42 | 3 | 3 | 40 | 20 | 64 |
| дер.Верхний Кадам | 52 | 2 | 12 | - | 2 | - | 3 | 33 |
| дер.Малый Кадам | 34 | - | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 20 |
| дер.Русский Кадам | 36 | - | 8 | - | 1 | 5 | 2 | 20 |
| дер.Кордемтюр | 53 | 2 | 12 | - | 3 | - | 1 | 35 |
| дер.Логанер | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| дер.Шанешкино | 12 | - | 3 | - | - | - | - | 9 |
| дер.Васлеево | 20 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 11 |
| дер.Кислицино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Неделька | - | - | - |  |  |  |  |  |
| дер.Кельмаксола | 129 | 11 | 37 | 2 | 8 | 29 | 40 | 2 |
| дер.Большая Руясола | 79 | 6 | 18 | - | 4 | 5 | 16 | 30 |
| дер.Малая Руясола | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| дер.Воскресенское | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Шудасола | 66 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 |
| дер.Энерсола | 20 | 1 | 5 | - | - | - | 14 | - |
| дер.Юледур | 6 | - | 1 | - | - | 1 |  | 4 |
| дер.Лайсола | 44 | 2 | 10 | - | 1 | 6 | 5 | 20 |
| дер.Шуарсола | 105 | 5 | 25 | 1 | 3 | 21 | 46 | 4 |
| дер.Люперсола | 149 | 7 | 35 | 2 | 9 | 25 | 42 | 29 |
| дер.Тошлем | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| дер.Шуармучаш | 22 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 6 |
| Всего | 1350 | 60 | 317 | 15 | 81 | 184 | 303 | 390 |

Из 2514 человек трудоспособного возраста занято в производстве 1350 из них за пределами поселения 593 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому  одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса,  создание новых рабочих мест, удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Кужмаринвском поселении составил 71,291 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов  563 (906 квартир). На начало 2012 года эта цифра была равна 72,318 тыс.кв.м. Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В д. Средний Кадам, д.Келмаксола, с.Кужмара имеются по одному 27- квартирному дому. Кроме того в д.Средний Кадам, д. Люперсола имеются  по одному 2-х этажному 12 -квартирных дому. Жилищная обеспеченность  в среднем по поселению составляет  20,3 кв. м на одного жителя, что выше среднего показателя  по району и республике (по району равна 20,7  кв. м на одного жителя, по республике  - 20,8 кв. м. на одного жителя) (таб.14). В настоящее время строительство многоквартирных домов на территории поселения не ведется. Количество строящихся индивидуальных домов в последние годы колеблется от  600 до 1500 кв.м.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жили- щная обес- печен- гость кв.м /чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |  |
| с.Кужмара | 7537 | 55 | 3478 | 59 | 4059 | 418 | 18,03 |
| дер.Алеево | 3358 | 3 | 108 | 35 | 3250 | 133 | 25.24 |
| дер.Большой Шургумал | 1574 | - | - | 18 | 1574 | 34 | 46,29 |
| дер.Малый Шургумал | 797 | - | - | 15 | 797 | 42 | 18.98 |
| дер.Йошкарэнер | 144 | - | - | 4 | 144 | - | - |
| дер.Куберсола | 3624 | 3 | 102 | 43 | 3522 | 152 | 23,84 |
| дер.Прокопьево | 1546 | - | - | 24 | 1546 | 83 | 18,63 |
| дер.Троицинский | 721 | - | - | 10 | 721 | 37 | 19,49 |
| дер.Шулемцчаш | 587 | - | - | 4 | 587 | 9 | 65,22 |
| дер.Яштародо | 1682 | - | - | 25 | 1682 | 82 | 20,51 |
| дер.Средний Кадам | 9487 | 28 | 5699 | 77 | 3788 | 542 | 17,50 |
| дер.Верхний Кадам | 3053 | - | - | 48 | 3053 | 157 | 19,44 |
| дер.Малый Кадам | 1704 | - | - | 35 | 1704 | 102 | 16,70 |
| дер.Русский Кадам | 1573 | - | - | 32 | 1573 | 108 | 14,56 |
| дер.Кордемтюр | 2925 | - | - | 49 | 2925 | 159 | 18,40 |
| дер.Логанер | 324 | - | - | 6 | 324 | 22 | 14,73 |
| дер.Шанешкино | 772 | - | - | 15 | 772 | 36 | 21,44 |
| дер.Васлеево | 1052 | - | - | 21 | 1052 | 62 | 16,97 |
| дер.Кислицино | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Неделька | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Кельмаксола | 4462 | 39 | 1862 | 67 | 2600 | 368 | 12,12 |
| дер.Большая Руясола | 2661 | 8 | 546 | 47 | 2115 | 237 | 11,23 |
| дер.Малая Руясола | 220 | - | - | 5 | 220 | 17 | 12,94 |
| дер.Воскресенское | 252 | - | - | 7 | 252 | 8 | 31,50 |
| дер.Шудасола | 3030 | 12 | 294 | 76 | 2736 | 188 | 16,12 |
| дер.Энерсола | 925 | - | - | 23 | 925 | 62 | 14.92 |
| дер.Юледур | 396 | - | - | 11 | 396 | 20 | 19,80 |
| дер.Лайсола | 1420 | 4 | 280 | 23 | 1140 | 132 | 10,76 |
| дер.Шуарсола | 4554 | 30 | 1268 | 55 | 3286 | 316 | 14,41 |
| дер.Люперсола | 7281 | 74 | 4631 | 49 | 2650 | 449 | 16,22 |
| дер.Тошлем | 499 | - | - | 10 | 499 | 13 | 38,38 |
| дер.Шуармучаш | 741 | 4 | 196 | 14 | 545 | 67 | 11,06 |
| Итого | 67865+252+ 3030+144= 71291 | 259+2 | 18670 | 861+7+76 | 49195+252+ 2736+144= | 4055 | 17,58 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 3,8 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 83,6 тыс. кв. м общей площади и 3,5 тыс. человек в 2031 году и 105,0 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с.Кужмара | 418 | 7537 | 18,03 | 392 | 8624 | 360 | 10800 |
| дер.Алеево | 133 | 3358 | 25.24 | 125 | 2750 | 115 | 3450 |
| дер.Б. Шургумал | 34 | 1574 | 46,29 | 31 | 682 | 29 | 870 |
| дер.М. Шургумал | 42 | 797 | 18.98 | 39 | 858 | 36 | 1080 |
| дер.Йошкарэнер | - | 144 | - |  | - |  |  |
| дер.Куберсола | 152 | 3624 | 23,84 | 142 | 3124 | 131 | 3930 |
| дер.Прокопьево | 83 | 1546 | 18,63 | 78 | 1716 | 72 | 2160 |
| дер.Троицинский | 37 | 721 | 19,49 | 35 | 770 | 32 | 960 |
| дер.Шулемцчаш | 9 | 587 | 65,22 | 8 | 176 | 8 | 240 |
| дер.Яштародо | 82 | 1682 | 20,51 | 77 | 1694 | 71 | 2130 |
| дер.Ср. Кадам | 542 | 9487 | 17,50 | 508 | 11176 | 468 | 14040 |
| дер.В. Кадам | 157 | 3053 | 19,44 | 147 | 3234 | 136 | 4080 |
| дер.М. Кадам | 102 | 1704 | 16,70 | 96 | 2112 | 88 | 2640 |
| дер.Р. Кадам | 108 | 1573 | 14,56 | 101 | 2222 | 93 | 2790 |
| дер.Кордемтюр | 159 | 2925 | 18,40 | 149 | 3278 | 137 | 4110 |
| дер.Логанер | 22 | 324 | 14,73 | 21 | 462 | 19 | 570 |
| дер.Шанешкино | 46 | 772 | 21,44 | 43 | 946 | 40 | 1200 |
| дер.Васлеево | 62 | 1052 | 16,97 | 58 | 1276 | 54 | 1620 |
| дер.Кислицино | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Неделька | - | - | - | - | - | - | - |
| дер.Кельмаксола | 368 | 4462 | 12,12 | 345 | 7590 | 318 | 9540 |
| дер.Б. Руясола | 237 | 2661 | 11,23 | 222 | 4884 | 205 | 6150 |
| дер.М. Руясола | 17 | 220 | 12,94 | 16 | 352 | 15 | 450 |
| д..Воскресенское | - | 252 | 31,50 | - |  |  |  |
| дер.Шудасола | 188 | 3030 | 16,12 | 184 | 4048 | 162 | 4860 |
| дер.Энерсола | 62 | 925 | 14.92 | 58 | 1276 | 54 | 1620 |
| дер.Юледур | 20 | 396 | 19,80 | 19 | 418 | 17 | 510 |
| дер.Лайсола | 132 | 1420 | 10,76 | 124 | 2728 | 114 | 3420 |
| дер.Шуарсола | 316 | 4554 | 14,41 | 296 | 6512 | 273 | 8190 |
| дер.Люперсола | 449 | 7281 | 16,22 | 421 | 9262 | 388 | 11640 |
| дер.Тошлем | 13 | 499 | 38,38 | 12 | 264 | 11 | 330 |
| дер.Шуармучаш | 67 | 741 | 11,06 | 63 | 1386 | 58 | 1740 |
| Всего: | 4055 | 71291 | 17,58 | 3800 | 83600 | 3500 | 105000 |

Новые территории для индивидуального  и социального строительства предусмот-рены в следующих населенных пунктах:

- с. Кужмара, ул. Николаева – 14, 33 га из земель с/х назначения

- д. Люперсола, ул. Павлова – 17, 23 га из земель с/х назначения.

- д. Б.Руясола – 1 га из земель с/х назначения.

- д. Куберсола – 6,16 га из земель с/х назначения.

- д. Васлеево – 2,48 га из земель с/х назначения.

- д. Энерсола – 0,25 га из земель с/х назначения.

всего:  -    41,45  га

Потребная площадь земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населенных пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 1662,35 71291 - | 1662,35 83600 - | 1726,83 105000 41,45 |

Перераспределение земель Кужмаринского сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 16225,11 | 16225,11 | 16160,63 |
| земли населенных пунктов | 1662,35 | 1662,35 | 1726,83 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 129,97 | 129,97 | 129,97 |
| земли лесного фонда | 4887 | 4887 | 4887 |
| земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - |
| земли запаса | - | - | - |
| прочие | 107,51 | 107,51 | 107,51 |
| Всего: | 23011,94 | 23011,94 | 23011,94 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 8 водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 20,2 км. Муниципальной целевой программой «Чистая вода на период 2010-2015 годы» предусмотрено строительство сетей водоснабжения в  дер. Большая Руясола, 2,2 км.; дер.Кельмаксола, ул. Рябининя,1,5 км.; на 2016-2021 гг.- д. Кельмаксола, ул.Полевая, 0,8 км.; с. Кужмара, ул. Николаева- 0,8 км, д.Верхний Кадам- 0,5 км. Централизованным водопроводом обеспечены деревни: Верхний Кадам, Средний Кадам, Русский Кадам, Малый Кадам, Куберсола, Яштародо, Алеево ,Кельмаксола, Люперсола,  Шуарсола, с.Кужмара .в остальных населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины

Обеспеченость инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элек-троснабжение | Водо- снаб- жение | Канали-зация | Ото-пление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| с.Кужмара | 109 | 89 | 81,7% | + | В ШК | ОС МК Ц М |
| дер.Алеево | 30 | - | 0% | + | В ШК | МК М |
| дер.Большой Шургумал Шургумал | 18 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Малый Шургумал | 15 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Йошкарэнер | - | - | - | - | - | - |
| дер.Куберсола | 46 | - | 0% | + | В ШК | МК М |
| дер.Прокопьево | 24 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Троицинский | 10 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Шулемцчаш | 4 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Яштародо | 25 | - | 0% | + | В ШК | МК М |
| дер.Средний Кадам | 105 | - | 0% | + | В ШК | МК Ц М |
| дер.Верхний Кадам | 48 | - | 0% | + | В ШК | МК М |
| дер.Малый Кадам | 35 | - | 0% | + | В | МК М |
| дер.Русский Кадам | 32 | - | 0% | + | В | МК М |
| дер.Кордемтюр | 49 | - | 0% | + | В | МК М |
| дер.Логанер | 6 |  | 0% |  | В | МК М |
| дер.Шанешкино | 15 | - | 0% | + | В | МК М |
| дер.Васлеево | 21 | - | 0% | + | В | МК М |
| дер.Кислицино | - | - | - | - | - | - |
| дер.Липовцы | - | - | - | - | - | - |
| дер.Неделька | - | - | - | - | - | - |
| дер.Кельмаксола | 74 | 64 | 86,5% | + | В ЩК | ОС МК Ц М |
| дер.Большая Руясола | 59 | 39 | 66,1% | + | ШК | МК М |
| дер.Малая Руясола | 6 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Воскресенское | - | - | - | - | - | - |
| дер.Шудасола |  | 38 |  |  |  |  |
| дер.Энерсола | 24 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Юледур | 11 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Лайсола | 35 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Шуарсола | 97 | 39 | 40,2% | + | ШК | МК М |
| дер.Люперсола | 82 | 62 | 75,6% | + | В ШК | ОС МК Ц М |
| дер.Тошлем | 22 | - | 0% | + | ШК | МК М |
| дер.Шуармучаш | 27 | - | 0% | + | В ШК | МК М |
| Итого | 1086 | 293 | 27% |  |  |  |

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеются водо-заборные скважины.

Водоснабжение населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Населен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |
| с.Кужмара | 418 | 76/124 | все улицы, кроме ул. Черкасолин-ской № 30-44 по № 25-35 | 1 вод. башня V= 25 м3, собст. адм. Куж-маринского сельского поселения, обсл. ООО «ВодоКаналСервис»Советского р-на протяжен. сетей – 3,5 км |
| д.Алеево | 133 | 65/67 |  | 1 вод. башняV= 25 м3, на балансе адм. поселения, функционирует с мая по но-ябрь включительно;с ноября по май об--служивается водонапорной башней СПК к-з им. Ленина; обсл. д. № 1-51; № 2-42 ост. х-ва пользуются инд. шахтн. колодц. |
| д.Кубер-сола | 152 | 75/77 | --- | 1 вод. башняV= 25 м3 , на балансе адм. поселения, функционирует с мая по но-ябрь включительно пользуются №13 - 59 и № 22 - 88; № 1 - 11, с № 2 -18 пользу-ются водонапорной башней СПК к-з им. Ленина круглый год; V= 20 м3 |
| д.Ср. Кадам, д.В.Кадам, д.М.Кадам д.Р.Кадам | 542 | 111/179 |  | 2 вод. башня V= 25 м3, собст. адм. Куж-маринского сельского поселения, обсл. ООО «ВодоКаналСервис» Советского р-на; пользуются жители д.Верхний Кадам (кроме домов №1-25), Ср. Кадам, (кроме ул.Школьная) Р.Кадам (кроме ул.Зареч-ная), М.Кадам - полностью |
| д. Кордемтюр | 159 | 64/64 |  | 2 вод. башня V= 25 м3, собст. адм. Куж- маринского сельского поселения; башня не функционирует, население пользуется инд. шахтн. колодцами |
| д.Шанешкино | 46 | 19/19 |  | 2 вод. башня V= 25 м3, собст. адм. Куж -маринского сельского поселения; башня не функционирует, население пользуется инд. шахтн. колодцами |
| д.Кельмаксола | 368 | 92/122 |  | 1 вод. башня V= 25 м3, собст. адм. Куж- маринского сельского поселения; обсл. ООО «ВодоКаналСервис»Советского р-на; полз-ся жители 27 кв. дома, ул.Ермакова № 6 - 22 и № 3 -21,протя-жен. сетей – 1,4 км |

В других населенных пунктах водоснабжение из индивидуальных шахтных колодцев.

Водоснабжение населенных пунктов Кужмаринского сельского поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характе- ристика |
| с.Кужмара | 418 | 109 | да | - |
| дер.Алеево | 133 | 30 | да | - |
| дер.Куберсола | 152 | 46 | да | - |
| дер.Яштародо | 82 | 25 | да | - |
| дер.Средний Кадам | 542 | 105 | да | - |
| дер.Верхний Кадам | 157 | 48 | да | - |
| дер.Малый Кадам | 102 | 35 | да | - |
| дер.Русский Кадам | 108 | 32 | да | - |
| дер.Кордемтюр | 159 | 49 | да | - |
| дер.Логанер | 22 | 6 | да | - |
| дер.Шанешкино | 36 | 15 | да | - |
| дер.Васлеево | 62 | 21 | да | - |
| дер.Кельмаксола | 368 | 74 | да | - |
| дер.Люперсола | 449 | 82 | да | - |
| Итого | 418 | 1086 |  |  |

В других населенных пунктах используют шахтные колодцы

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населен-ный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоз. тыс. куб.м/ сут | Производ. тыс. куб.м/ сут | К-во потребл. воды | Обеп. центр водос-набж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |
| с.Кужмара | подзем шахтн. колоцы |  |  | 0,075- летние мес. 0,025-осталвремя |  | 409/98 9/2 |
| дер. Алеево | подзем шахтн. колоцы |  |  | 0,075- летние мес. 0,025-остальн время |  | 100/75 33/25 |
| дер. Кубер-сола | подзем шахные колоцы |  |  | 0,075-летние мес. 0,025-остальн время |  | 124/ 82% 28/ 8% |
| дер. Яштародо | подзем |  |  | 0,075-летние м-цы; 0,025-остальн время |  | 100% |
| дер. Ср. Кадам | подземн. шахные колоцы |  |  | 0,075-летние м-цы; 0,025-остальн время | 0,075-летние м-цы; 0,025-осталвремя | 471/ 87% 71/ 13% |
| дер. В. Кадам | подземн. шахтные колодцы |  |  | - |  | 119/76% 38/ 24% |
| дер. М. Кадам | подземн. |  |  | - |  | 102/ 100% |
| дер. Р. Кадам | подземн. шахтные колодцы |  |  | - |  | 82/ 76% 26/ 24% |
| дер.Кельмак-сола | подземн. шахные колоцы |  |  | 0,075-летние м-цы; 0,025-остальн время |  | 125/ 34% 253/ 66% |
| дер.Шуарсола | подземн. |  |  | 0,075-летние м-цы; 0,025-остальн время |  | 316/ 100% |
| дер. Люперсола | подземн. |  |  | 0,075-летни е м-цы; 0,025-остальн время |  | 449/ 100% |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населенных пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение. Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.

Водоотведение, канализация.

Централизованная канализация  имеется в  с. Кужмара(1 ОС, 1 КНС), д. Алеево (1 ОС, 1КНС), д. Куберсола (1 ОС, 1 КНС), д. Яштародо (1 ОС, 1 КНС), Средний Кадам (1 ОС, 1 КНС), д. Верхний Кадам (1 ОС, 1 КНС), д. Малый Кадам, д. Русский Кадам (1 ОС, 1 КНС), д. Кордемтюр (1 ОС, 1 КНС), д. Логанер (1 ОС, 1 КНС), д. Шанешкино (1 ОС, 1 КНС), д. Васлеево  (1 ОС, 1 КНС), д. Кельмаксола (1 ОС, 1 КНС), д. Люперсола (1 ОС, 1 КНС).

Многоквартирные  дома подключены к централизованной  системе канализации.

В д.Средний Кадам одна канализационная насосная станция (КНС) и канализационные сети протяженностью 8.808 км. обслуживаются ООО «ИнвестКоммунСтрой» Подведены к централизованной  системе канализации двухквартирные дома,школа, д/сад, 12 квартирный и 27 кв.жилой дом, ФАП.в с.Кужмара:27 кв.жилой дом, административное здание правления СПК колхоз им.Ленина, больница, д/сад и часть двухквартирных домов. В д.Кельмаксола также двухквартирные дома,школа, д/сад,27 кв.жилой дом, ФАП (протяженность 1,55 км),д.Люперсола- 0,65 км (обслуживает школу, д,/сад,  8 квартирный дом) Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 13,516 км. Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

В остальных населенных пунктах пользуются выгребными ямами.

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Налчие ОС | Ме-тод очи-стки | Мощность | Количество стоков тыс. куб. м/сут | Сте-пень очи-стки | Выпуск сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | произ-водст | насе-ле-ние |  |  |
| д.Средний Кадам | ОС | дренажный | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,3 | удов | поля фильтрац |
| с.Кужмара | ОС | дренажный | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,25 | удов | поля фильтрац |
| д.Кельмаксола | ОС | дренажный | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,3 | удов | поля фильтрац |
| д.Шуарсола | ОС | дренажный | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,25 | удов | поля фильтрац |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечены д.Средний Кадам, с.Кужмара, д.Келмаксола, д.Шуарсола.  Всего на территории поселения имеется 4 котельных, общая протяженность теплосетей более 4,365 км.   В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо - уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов Кужмаринского сельского поселения

| Населен- ные пункты | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплос. | Располож. принад-лежность | К-во кот-лов, мар-ка, мощность | Автон. источн. питан. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кужмара | 418 | 117 | 1 ценральная котельная | с.Кужма-ра, ООО «Марийкоммунэнерго» | Е 1/9 – 4 шт, 0,56 Г/Кал в час |  | отапл.27 кв.дом, больн,д/сад, СДК,школа,2 м-на, ж/д № 7печное отоплен. автон. котельн. топливо: торф дрова, уголь, газ |
| дер.Яштародо | 82 | 27 | --- | --- | --- | --- | печное отоплен. автон. газ.котельн. топливо: дрова, уголь, т/брикет; |
| дер.Ср. Кадам | 542 | 105 |  | ООО «Марийкоммунэнерго» | . Е 1/9-3шт. 0,56 Г/Кал в час | --- | обсл.школу, д/сад,27 кв.дом, 12 кв.дом, СДК; ост.жилой сектор отапл.авт.котельн.;топливо: уголь, дрова топливо: уголь 0,6 Гкал/час --- |
| дер.Шуарсола | 316 | 99 |  |  | КСВ – 2 шт, 0,7Г/Кал в час |  | печное отоплен. автон. котельн. топливо: дрова, уголь,т/ брикет |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Советским РЭС (районными электрическими сетями), Йошкар-Олинских сетей ООО «Мариэнерго». На обслуживании РЭС находится 29 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 46 подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежно Обслуживание ТП сть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | производ. | Социальные |  |  |
| 1 |  | д.Энерсола ВЛ 1004 ПС Акашево ТП 173 | Население 62 чел. д.Энерсола, 37 домов | ОАО Мариэнерго |
| 2 |  | д.Кельмакосла ВЛ 1034 ПС Акашево КТП 209 | Население 110 чел. д.Кельмаколса 44 дома | ОАО Мариэнерго |
| 3 |  | д.Б.Руясола ВЛ 1004 ПС Акашево КТП 78 | Население 93 чел. Д. Б.Руясола, 26 домов , М,Руясола 10 домов | ОАО Мариэнерго |
| 4 |  | д.Б.Руясола ВЛ 1004 ПС Акашево ТП 228 | Население 155 чел., 45 домов, | ОАО Мариэнерго |
| 5 |  | д. Люперсола ВЛ 1024 ПС Акашево КТП 224 | Население 180 чел. Д.Люперсола 45 домов | ОАО Мариэнерго |
| 6 |  | д. Люперсола ВЛ 1011 ПС Руясола КТП 225 | Население 120 чел. Д. Люперсола, 32 дома | ОАО Мариэнерго |
| 7 | д.Шуарсола КТП № 217( 10 кВА) |  | СХА к-з «Большевик»., Шуарсолинский комплекс КРС | ОАО Мариэнерго |
| 8 | с.КужмараКТП № 202(10 кВА) | - | СПК К-з «им. Ленина», Кужмаринский комплекс | ОАО Мариэнерго |
| 9 | - | д.Люперсола ВЛ 1001 ПС Руясола ЗТП 230 | Население 149 чел. Д.Люперсола, 20 домов | ОАО Мариэнерго |
| 10 | - | д.Шуарсола ВЛ 1001 ПС Руясола ЗТП 221 | Население 316 д.Шуарсола 80 домов | ОАО Мариэнерго |
| 11 | - | д.Тошлем ВЛ 1001 ПС Руясола КТП 226 | Население 13 чел. Д.Тошлем 12 домов | ОАО Мариэнерго |
| 12 | - | д.Шуармучаш ВЛ 1001 ПС Руясола КПП 214 | Население 67 чел. Д.Шуармучаш -29 домов | ОАО Мариэнерго |
| 13 |  | д.Кельмаксола. ВЛ 1003 ПС Руясола ЗТП 200 | Население 153 чел. д.Кельмаксола – 10 домов | ОАО Мариэнерго |
| 14 |  | д.Кельмаксола ВЛ 1003 ПС Руясола ЗТП 212 | Население 35 чел д.Кельмаксола – 15 домов | ОАО Мариэнерго |
| 15 |  | д.Изиэнер ВЛ 1003 ПС Руясола КТП 214 | Население 70 чел д.Кельмаксола – 24 дома | ОАО Мариэнерго |
| 16 |  | д.Лайсола ВЛ 1003 ПС Руясола КТП 213 | Население 132 чел д.Лайсола – 40 домов | ОАО Мариэнерго |
| 17 |  | д.Алеево ВЛ 1011 ПС Руясола КПП 178 | Население 133 чел д.Алеево – 24 дома | ОАО Мариэнерго |
| 18 |  | д.Малый Шургумал ВЛ 1003 ПС Руясола КТП 195 | Население 42 чел д.М.Шургумал – 17 дома | ОАО Мариэнерго |
| 19 |  | д.Большой Шургумал ВЛ 1003 ПС Руясола ТП 197 | Население 434чел д.Б.Шургумал – 26 дома | ОАО Мариэнерго |
| 20 |  | д.Шулемучаш ВЛ 1003 ТП д.Руясола | Население 9 чел д.Шулемучаш – 8 дома | ОАО Мариэнерго |
| 21 |  | д.Прокопьево ВЛ 1003 ПС Руясола ТП 198 | Население 483чел д.Прокопьево – 24 дома | ОАО Мариэнерго |
| 22 |  | д.Троицинский ВЛ 1003 ПС Руясола ТП 199 | Население 437чел д.Троицинский – 10 дома | ОАО Мариэнерго |
| 23 |  | д.Шудасола ВЛ 1005 ПС Руясола КТП 204 | Население 22 чел д.Шудасола – 11 дома | ОАО Мариэнерго |
| 24 |  | .Шудасола ВЛ 1005 ПС Руясола КТП 206 | Население 46 чел д.Шудасола – 20 домов | ОАО Мариэнерго |
| 25 |  | Шудасола ВЛ 1025 ПС Руясола КТП 207 | Население 138 чел д.Шудасола – 38 домов | ОАО Мариэнерго |
| 26 |  | д.Юледур ВЛ 1007 ПС Руясола КТП 192 | Население 20 чел д.Юледур – 15 дома | ОАО Мариэнерго |
| 27 |  | д.Черкасола ВЛ 1007 ПС Руясола КПП 190 | Население 156 чел с.кужмара, ул. Черкасолинская – 32 дома | ОАО Мариэнерго |
| 28 |  | с.Кужмара ВЛ 1007 ПС Руясола ЗПП 188 | Население 125 чел с.Кужмара – 18 дома | ОАО Мариэнерго |
| 29 |  | с.Кужмара ВЛ 1001 ПС Кадам КТП 187 | Население 137 чел с.Кужмара – 2 дома | ОАО Мариэнерго |
| 30 |  | д.Яштародо ВЛ 10 07 ПС Руясола КПП 179 | Население 82 чел д.Яштародо – 29 домов | ОАО Мариэнерго |
| 31 |  | д.Йошкаэнер ВЛ 1001 ПС Кадам ТП 186 | Население - чел д.Йошкаэнер – 5 домов | ОАО Мариэнерго |
| 32 |  | д.Куберсола ВЛ 1001 ПС Кадам КПП 185 | Население 152 чел д.Куберсола – 52 дома | ОАО Мариэнерго |
| 33 |  | д.Кордемтюр ВЛ 1001 ПС Кадам КТП 298 | Население 159 чел д.Кордемтюр – 54 дома | ОАО Мариэнерго |
| 34 |  | д.Шанешкино ВЛ 1006 ПС Шанешкино КТП 318 | Население 110 чел д.Шанешкино, Логанер, Васлеево – 42 дома | ОАО Мариэнерго |
| 35 |  | д.Средний Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 302 | Население 250 чел д.Ср.Кадам – 80 дома | ОАО Мариэнерго |
| 36 |  | д.Средний Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам ЗТП 303 | Население 292 чел д.Ср.Кадам – 99 дома | ОАО Мариэнерго |
| 37 |  | д.Русский Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 302 | Население 63 чел д.р.Кадам – 35 домов | ОАО Мариэнерго |
| 38 |  | д.Русский Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 302 | Население 20 чел д.Р.Кадам– 13 домов | ОАО Мариэнерго |
| 39 |  | д.Русский Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 302 | Население 25 чел д.Р.Кадам – 11 домов | ОАО Мариэнерго |
| 40 |  | д.Малый Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 308 | Население 85 чел д.М.Кадам – 40 дома | ОАО Мариэнерго |
| 41 |  | д.Малый Кадам ВЛ 1003 ПС Кадам КТП 307 | Население 17 чел д.М.Кадам – 8 дома | ОАО Мариэнерго |
| 42 |  | д.Верхний Кадам ВЛ 1005 ПС Кадам КТП 313 | Население 67 чел д.В.Кадам – 33 дома | ОАО Мариэнерго |
| 43 |  | д.Верхний Кадам ВЛ 1005 ПС Кадам КТП 315 | Население 71 чел д.В.Кадам – 35 дома | ОАО Мариэнерго |
| 44 |  | д.Верхний Кадам ВЛ 1005 ПС Кадам КТП 301 | Население 19 чел д.В.Кадам – дома | ОАО Мариэнерго |
| 45 | д.Кадам КТП 312(10 кВА) |  | СПК-СА им Кирова, Среднекадамский комплекс КРС | ОАО Мариэнерго |
| 46 | д.Куберсола КТП 104 (10 кВА) |  | СПК К-з «им. Ленина», Кужмаринский комплекс | ОАО Мариэнерго |

Газоснабжение. Из 29 населенных пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано всего пять населенных пунктов. На перспективу намечена газификация населенных пунктов Лайсола, Малая Руясола, Кадам.

Газоснабжение населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифици-ровано % |  |
| с. Кужмара | 117 | 87 |  |
| д. Алеево | 38 | 27 |  |
| д. Б. Шургумал | 18 | - |  |
| д. М. Шургумал | 15 | - |  |
| д. Йошкарэнер | - | - |  |
| д. Куберсола | 46 | 85 |  |
| д. Прокопьево | 24 | - |  |
| д. Троицинский | 10 | - |  |
| д. Шулемучаш | 4 | - |  |
| д. Яштародо | 27 | 81 |  |
| д. Ср. Кадам | 105 | - | разводящие сети пролож. |
| д. В. Кадам | 48 | - | разводящие сети пролож. |
| д. М. Кадам | 35 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Р. Кадам | 32 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Кордемтюр | 49 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Логанер | 6 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Шанешкино | 15 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Васлеево | 21 | - | разводящие сети пролож. |
| д. Кислицино | - | - | - |
| д. Липовцы | - | - | - |
| д. Неделька | - | - | - |
| д. Кельмаксола | 109 | 93 |  |
| д. Б. Руясола | 62 | 76 |  |
| д. М. Руясола | 6 | - |  |
| д. Воскресенское | - | - |  |
| д. Шудасола | 58 | 67 |  |
| д. Энерсола | 24 | - |  |
| д. Юледур | 11 | - |  |
| д. Лайсола | 35 | - |  |
| д. Шуарсола | 99 | 51 |  |
| д. Люперсола | 153 | 67 |  |
| д. Тошлем | 22 | - |  |
| д. Шуармучаш | 27 | - |  |
| Всего | 1216 х-в | 43 |  |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком».

Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны.

На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детские сады  на  75 мест каждый,  имеются в д. Средний Кадам, д. Кельмаксола, д. Кужмара, детский сад на 35 мест в д. Шуарсола.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкольного возраста |
| Всего: | 1257 | 478 | 260 | 338 |
| д.Средний Кадам | 392 | 68 | 75 | 43 |
| д.Кельмаксола | 392 | 68 | 75 | 34 |
| д.Шуарсола | 264 | 47 | 35 | 27 |
| с.Кужмара | 209 | 44 | 75 | 37 |

На территории сельского поселения организован подвоз детей в школьные учебные заведения и детские сады  на школьных автобусах из отдаленных населенных пунктов.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения | Участки ветслужбы |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |  |
| с. Кужмара |  |  |  | 1 |
| Кужмаринская участковая больница | 50 | 25 | 1 |  |
| д. Средний Кадам |  |  |  | 1 |
| Кадамский ФАП | 38 |  |  | - |
| д. Кельмаксола |  |  |  | 1 |
| Кельмаксолинский ФАП | 32 |  |  |  |
| д. Шуарсола |  |  |  | 1 |
| Шуаасолинский ФАП | 28 |  |  |  |
| д. Прокопьево |  |  |  | - |
| Прокопьевский ФАП | 5 |  |  |  |

Наличие объектов культуры в населенных пунктах поселения и их вместимость

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| д. Кужмара |  |  |  |
| Кужмаринский филиал № 12 МУК МЦБ |  | 9353 | - |
| Кужмаринский СДК | 200 |  |  |
| д. Средний Кадам |  |  |  |
| Кадамский СДК | 200 |  |  |
| Кадамский филиал № 7 МУК МЦБ |  | 8929 |  |
| д. Кельмаксола |  |  |  |
| Кельмаксолинский филиал № 8 МУК МЦБ |  | 7555 |  |
| Кельмаксолинский СДК | 200 |  |  |
| д. Шуарсола |  |  |  |
| Шуарсолинский СДК | 200 |  |  |
| Шуарсолинский филиал № 19 МУК МЦБ |  | 8899 |  |

Спортивные сооружения имеются в общеобразовательных школах.

Объекты торговли представлены только магазинами товаров повседневного спроса.

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общественного питания | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с.Кужмара | 3 |  | 1 | 1 |  |
| дер.Средний Кадам | 3 | - | - | 1 | - |
| дер.Верхний Кадам | 1 | - | - | - | - |
| дер.Русский Кадам | 1 | - | - | - | - |
| дер.Кордемтюр | 1 | - | - | - | - |
| дер.Кельмаксола | 2 |  |  | 1 |  |
| дер.Большая Руясола | 1 |  |  |  |  |
| дер.Шудасола | 1 |  |  |  |  |
| дер.Шуарсола | 3 |  |  | 1 |  |
| дер.Люперсола | 1 |  |  |  |  |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения с. Кужмара. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8  Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в п. Советский.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | д. Кельмаксола - 1 маг. д. Б.Руясола - 1 маг. д.Руясола -1 маг д. Шанешкино - 1 маг. |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | д. Кельмаксола - 1 маг. д. Руясола-1 маг. |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | д. Средний Кадам – объект. д. Кельмксола – объект. |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | д. Средний Кадам – объект. д. Кельмаксола – объект. с.Кужмара |
| Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит | д. Кельмаксола – объект на 200 м. д. Шуарсола – объект на 200 м |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения протяженность улично-дорожной сети 98,4 км, в том числе с твердым покрытие 10,05 км. На территории  поселения  дорог федерального значения  нет. Протяженность региональных дорог составляет 37,4 км. Качество проезжей части оставляет желать лучшего, хотя ежегодно проводится «ямочный» ремонт, которого не хватает на один сезон. Большая часть дорог, связывающих населенные пункты, являются не проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды. . С п. Советский и г.Й-Ола имеется регулярное автобусное сообщение.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные |
|  |  |  | всего, км | твер. покр. | треб. стр. |
| д. Алеево | 8,9 | 5 | 3,9 | 1,6 | 2,3 |
| д. Большой Шургумал | 6,2 | 5 | 1,2 | - | 1,2 |
| д. Куберсола | 7,9 | 4,5 | 3,4 | 1,5 | 1,9 |
| с. Кужмара | 2,8 | 1 | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Малый Шургумал | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| д. Прокопьево | 2,3 | 1 | 1,3 | - | 1,3 |
| д. Троицинский | 3,3 | 2,5 | 0,8 | - | 0,8 |
| д. Яштародо | 1,8 | - | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Васлеево | 1 | - | 1 | - | 1 |
| д. Верхний Кадам | 3,5 | 2 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Кордемтюр | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| д. Логанер | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Малый Кадам | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1 |
| д. Русский Кадам | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,8 |
| д. Средний Кадам | 5,25 | 1 | 4,25 | 1,25 | 3 |
| д. Шанешкино | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - |
| д. Большая Руясола | 4 | 1,2 | 2,8 | 1 | 1,8 |
| д. Воскресенское | - | - | - | - | - |
| д. Кельмаксола | 5,9 | 5,4 | 0,5 | 0,5 | - |
| д. Лайсола | 5,8 | 0,8 | 5 | 2 | 3 |
| д. Люперсола | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Малая Руясола | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д. Тошлем | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 |
| д. Шудасола | 3,5 | 1 | 2,5 | - | 2,5 |
| д. Шуармучаш | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 |
| д. Шуарсола | 3,5 | 1,5 | 2 | - | 2 |
| д. Энерсола | 3 | - | 3 | - | 3 |
| д. Юледур | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Всего: | 98,4 | 37,4 | 60,55 | 10,05 | 50,5 |

Дорожное полотно требует капитального ремонта, а также требуется строительство новых дорог. На территории населенных пунктов 85%  дорог  требуют капитального ремонта и строительства.

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Алеево | 2,2 | 1,6 | 2,3 |
| д. Большой Шургумал | 6,2 | - | 1,2 |
| д. Куберсола | 7,9 | 1,5 | 1,9 |
| с. Кужмара | 2,8 | 0,5 | 1,8 |
| д. Малый Шургумал | 1,2 | - | 1,2 |
| д. Прокопьево | 2,3 | - | 1,3 |
| д. Троицинский | 3,3 | - | 0,8 |
| д. Шулемучаш | 1,0 |  | 1,0 |
| д. Яштародо | 1,8 | - | 1,8 |
| д. Васлеево | 1,0 | - | 1 |
| д. Верхний Кадам | 3,5 | - | 1,5 |
| д. Кордемтюр | 2,4 | 0,6 | 0,3 |
| д. Логанер | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Малый Кадам | 2 | 0,5 | 1 |
| д. Русский Кадам | 2 | 0,7 | 0,8 |
| д. Средний Кадам | 5,25 | 1,25 | 3 |
| д. Шанешкино | 0,4 | 0,4 | - |
| д. Большая Руясола | 4 | 1 | 1,8 |
| д. Воскресенское | - | - | - |
| д. Кельмаксола | 5,9 | 0,5 | - |
| д. Лайсола | 5,8 | 2 | 3 |
| д. Люперсола | 3 | - | - |
| д. Малая Руясола | 2,5 | - | 2,5 |
| д. Тошлем | 2,5 | - | 2,5 |
| д. Шудасола | 3,5 | - | 2,5 |
| д. Шуармучаш | 3,5 | - | 3,5 |
| д. Шуарсола | 3,5 | - | 2 |
| д. Энерсола | 3 | - | 3 |
| д. Юледур | 0,8 | - | 8 |
| д. Кислицино | - | - | - |
| д. Липовцы | - | - | - |
| д. Неделька | - | - | - |
| д. Йошкарэнер | - | - | - |
| Всего по поселению | 83,75 | 10,05 | 51,5 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/ п | Наименование населенного пункта | Транспортные средства населения | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | с.Кужмара | 15 | 4 | 5 | 33 |  |
| 2 | дер.Алеево | 3 | 3 | 2 |  |  |
| 3 | дер.Б. Шургумал | - | - | - |  |  |
| 4 | дер.Малый Шургумал | 1 | - | - |  |  |
| 5 | дер.Йошкарэнер | - | - | - |  |  |
| 6 | дер.Куберсола | 6 | - | - |  |  |
| 7 | дер.Прокопьево | 4 | - | - |  |  |
| 8 | дер.Троицинский | 2 | - | - |  |  |
| 9 | дер.Шулемцчаш | - | - | - |  |  |
| 10 | дер.Яштародо | 5 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | дер.Средний Кадам | 29 | 4 | 5 | 38 |  |
| 12 | дер.Верхний Кадам | 6 | 2 | 3 |  |  |
| 13 | дер.Малый Кадам | 3 |  | 1 |  |  |
| 14 | дер.Русский Кадам | 3 | - | 1 |  |  |
| 15 | дер.Кордемтюр | 9 | 1 | 4 |  |  |
| 16 | дер.Логанер | - | - | - | - | - |
| 17 | дер.Шанешкино | 3 |  | 1 |  |  |
| 18 | дер.Васлеево | 3 |  |  |  |  |
| 19 | дер.Кислицино | - | - | - | - | - |
| 20 | дер.Липовцы | - | - | - | - | - |
| 21 | дер.Неделька | - | - | - | - | - |
| 22 | дер.Кельмаксола | 32 | 7 | 8 | 20 |  |
| 23 | дер.Большая Руясола | 8 | 2 | 3 | 4 |  |
| 24 | дер.Малая Руясола | - | - | 2 |  |  |
| 25 | дер.Воскресенское |  |  |  |  |  |
| 26 | дер.Шудасола | 8 | 2 | 3 |  |  |
| 27 | дер.Энерсола | 2 | - | 1 |  |  |
| 28 | дер.Юледур |  |  |  |  |  |
| 29 | дер.Лайсола | 5 | 1 | 4 |  |  |
| 30 | дер.Шуарсола | 15 | 2 | 5 | 17 |  |
| 31 | дер.Люперсола | 45 | 4 | 13 |  |  |
| 32 | дер.Тошлем |  |  |  |  |  |
| 33 | дер.Шуармучаш | 2 | - | - |  |  |
|  | Всего | 209 | 33 | 63 | 112 |  |

4.8. Объекты культурного наследия

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам. Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений. Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования  исторических промыслов и ремесел. Марийцы, исповедающие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления,  весеннее богопоклонение и др.). Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования. На территории Кужмаринского сельского поселения располагается 8 объектов культурного наследия, среди которых 2 памятника археологии, 5 священных рощ. Объекты культурного наследия приняты на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24.08.1993г. №298 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл». Принятые на государственную охрану священные рощи и объекты археологического наследия не имеют утвержденных в установленном законом порядке границ территорий и зон охраны. В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с региональным органом охраны памятников – Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.  На расчетный период действия генерального плана необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории, благоустройство священных рощ. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 приняты на государственную охрану археологические памятники и культовые места.

Археологические памятники:

Памятники археологии:

- Курган эпохи бронзы, расположенного в 2000 м к востоку от   д. Прокопьево на мысу надпойменной террасы р.Шуля.

- Курган эпохи бронзы, расположенного в 500 м к северо-западу от   д. Алеево и в 1200 м к юго-востоку от д. М. Шургумал.

Культовые места:

- Священная роща, в   500 м к ЮЗ   от д. Алеево.

- Священная роща, в   700 м к ЮЗ   от д. Куберсола.

- Священная роща, в   500 м к ЮЗ   от д. Васлеево.

- Священная роща, в   200 м к СЗ    от д. Малый Кадам.

- Священная роща, в 1500 м к СЗ    от д. Кордемтюр.

- Священная роща, в 1500 м к ЮЗ   от д. Логанер.

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламленность территорий (свалки мусора, металлолома), выпас скота, расположение в непосредственной близости от памятников автомобильных трасс и т.д.

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Кужмаринского поселения  в  структуре Советского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод. К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются  неканализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов. Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

-  уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

-   увеличение мощности очистных сооружений,

-  внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-   увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-   проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения. Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 				10 м;

-      35         киловольт 				15 м;

-    110         киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов  	  - от  100  до 800 м

в зависимости от диаметра      газопровода;

- для наружных газопроводов 		-    15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			-  100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			–   50 м;

лиственных пород 	 		–   20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующий природный газ, устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны  в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м. От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота. Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Кужмаринского поселения не наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных пожаров, но территорию Кужмаринского поселения пожары не задели. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей. В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.  Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудо-вания, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудо-вания, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта. К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Дей-ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами. Поселение в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

## Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объек-тах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и зако-нодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению не-гативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объ-ектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполни-тельными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Техногенные ЧС

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на нефте- и газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляют аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на крупных очистных соружениях, опасности возникновения пожаров и загрязнений подземных вод при эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудо-вания, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудо-вания, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта. К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Дей-ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения. Ввиду устаревания грузового и автобусного парка, отсутствия финансовых средств на приобретение новых автомобилей и качественный их ремонт, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на автотранспорте при грузовых и пассажирских перевозках высокий. Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами. Наибольшие негативные последствия, связанные с аварийными ситуациями на очистных сооружениях возможны при выходе из строя очистных сооружений. Чрезвычайные ситуации, возникающие на полигонах ТБО, связаны с самовозгоранием размещенных на полигонах отходов, приводят к загрязнению атмосферного воздуха продуктами горения. Несоответствие существующих полигонов ТБО требованиям эксплуатации могут привести к загрязнению подземных вод являющихся источником питьевого водоснабжения населения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Аварии на трубопроводе, газопроводе

Наиболее вероятное возникновение аварии со взрывами и пожарами возможно на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовых системах, магистральных трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях. К наиболее напряженным участкам, где возможны аварии, относятся компрессорные станции, так как они работают на повышенных скоростях движения газа, повышенных давлениях и наличием вибраций. Авария на газопроводе способствует выбросу фонтана газа высотой до 100 м. При этом газовая струя может вымыть или выбросить грунт с образованием котлована размером до 100 х 100 метров. Это может привести к разрушению полотна железной и шоссейной дорог в местах их пересечения и вызовет остановку подачи газа по трубопроводам. В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается  следующий комплекс мероприятий:

- постоянный технологический контроль газопровода и линейных кранов телемеханикой с определением давления и температуры газа, контроль работы катодной защиты;

- содержание в исправном состоянии системы контроля загазованности и средств тушения пожара;

- уточнение и корректировка планов ликвидации возможных аварий на напряженных участках газопровода;

- резервирование всех напряженных линий газопроводов на реках;

- своевременное предупреждение жителей близко расположенных населенных пунктов об опасности возникновения пожара при аварии через местные органы, по всем средствам связи и оповещения;

- установка предупредительных плакатов, указателей и ограждающих знаков о правилах поведения на трассе газопровода;

- содержание в исправном состоянии средств радиорелейной и телефонной связи по всей трассе газопровода и связи с районными органами власти;

- своевременное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

- Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, подверженных влиянию карстово-суффозионных процессов.

- В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин,  недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов  и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

На подтопленных территориях - дренаж подземных вод.

- Для магистральных газопроводов, наибольшую опасность представляют карстово-суффозионные процессы.

Здесь необходима организация и проведение систематических геологических и геофизических наблюдений.

- Для населенных пунктов, санаторно-курортных и оздоровительных центров, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- сохранение (не нарушение) естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстологический монторинг).

- Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карстоло-гических) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявлений;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размеры;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы.

На таких объектах, расположенных на участках I-III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам. При неправильной эксплуатации водозаборов даже не опасные территории нередко переходят в разряд опасных. Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение; Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Строительство на просадочных грунтах необходимо производить  в соответствии с требованиями СНиП.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населенные пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяй-ственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по  рекам			-     1 км

## Основные требования к охране водных объектов

## -  Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осущест-вляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

-  При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законода-тельством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

## Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

-  На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

-  Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осущест-вляться в соответствии с санитарным законодательством.

-  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необхо-димо принять меры по охране подземных водных объектов.

-  При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздей-ствия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружа-ющей среды.

## Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

## Охрана водных объектов при проведении работ

-  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

-  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

## Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

## Особо охраняемые водные объекты

-  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

-  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Кужмаринского сельского поселения легли це-левые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов Кужмаринского сельского поселения.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населен-ных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф. Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населенных пунктов  меняется в связи выделением новых территорий  под жилищное строительство.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Табашинского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |
| --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Кужмара | 0 | 0,6 | 42,13 | 0 | 14,33 | 3,57 | 0 | 0 | 3,19 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0,85 | 3,33 | 12,16 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 89,08 |
| д..Алеево | 0 | 0 | 38,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 22,23 | 0 | 0 | 0 | 3,16 | 76,07 |
| д. Б. Шургумал | 0 | 0 | 28,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 30,39 |
| д.М. Шургумал | 0 | 0 | 12,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 22,85 |
| д..Йошкарэнер | 0 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 9,66 |
| д. Куберсола | 0 | 0 | 33,89 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | 0 | 22,82 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 75 |
| д. Прокопьево | 0 | 0 | 13,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0,1 | 2,39 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 27,93 |
| д. Троицинский | 0 | 0 | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 7,33 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 20,42 |
| д. Шулемучаш | 0 | 0 | 12,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 15,59 |
| д. Яштародо | 0 | 0 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 11,62 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 28,35 |
| д. Средний Кадам | 0 | 1,31 | 69,98 | 0 | 0 | 4,62 | 0 | 0 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,35 | 25,37 | 75,41 | 0 | 0 | 0 | 4,04 | 185,28 |
| д. Верхний Кадам | 0 | 0 | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 25,33 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 78,26 |
| д. Малый Кадам | 0 | 0 | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,96 | 0 | 0 | 0 | 2,94 | 67,6 |
| д. Русский Кадам | 0 | 0 | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 2,12 | 1,5 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,66 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 65,83 |
| д. Кордемтюр | 0 | 0 | 51,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91 | 11,91 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 79,36 |
| д. Логанер | 0 | 0 | 9,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,49 | .0 | 0 | 0 | 0,38 | 13,19 |
| д.Шанешкино | 0 | 0 | 11,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 17,23 |
| д.Васлеево | 0 | 0 | 28,34 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 36,95 |
| д.Кислицино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Липовцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Неделька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Кельмаксола | 0 | 0,66 | 104,18 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 1,85 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,08 | 0 | 4,66 | 2,74 | 10,5 | 36,02 | 0 | 0 | 0 | 8,28 | 174,44 |
| д.Б. Руясола | 0 | 0 | 50,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,15 | 0,64 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 12,23 | 23,24 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 96,72 |
| д.М. Руясола | 0 | 0 | 9,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 3,61 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 14,23 |
| д.Воскресенское | 0 | 0 | 9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 10,12 |
| д.Шудасола | 0 | 0 | 40,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 27,43 | 35,58 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 108,38 |
| д.Энерсола | 0 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 8,16 | 9,93 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 51,77 |
| д.Юледур | 0 | 0 | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 17,34 |
| д.Лайсола | 0 | 0 | 34,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,22 | 14,06 | 18,87 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 70,6 |
| д.Шуарсола | 0 | 0 | 44,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 1,99 | 1,87 | 51,82 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 108,38 |
| д.Люперсола | 0 | 0 | 48,26 | 0 | 17,23 | 2,13 | 0 | 0 | 0,19 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 5,66 | 77,41 |
| д.Тошлем | 0 | 0 | 14,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 15,14 |
| д.Шуармучаш | 0 | 0 | 28,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 43,62 |
| Всего: | 0 | 2,57 | 908,03 | 0 | 41,2 | 11,7 | 2,12 | 20,52 | 17,72 | 1,95 | 5,94 | 0 | 0 | 1,57 | 0 | 0 | 11,25 | 0 | 5,22 | 15,02 | 110,9 | 458,52 | 0 | 0 | 0 | 76,64 | 1658,56 |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основы-вается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 71291 кв.м.  до 105000 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 33709 кв.м. Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка. В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в д.Келмаксола: ул. Поисковая, ул. Ермакова; д.Люперсола -ул.Павлова; с.Кужмара- ул.Николаева; д.Большая Руясола- ул.Зеленая со строительством объектов торговли, обслуживания. При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными  зонами  производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, огородничество.

- зона производственной и   инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- санаторно-лечебная и  оздоровительная зона

-В настоящее время на территории поселения сосредоточены функционирует

Кужмаринская участковая больница на 25 койко-мест

- зона специального назначения - зоны кладбищ.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры. Планируется расширение населенных пунктов Кужмаринского сельского поселенитя:

д.Кельмаксола, ул. Ермакова по направлению на запад;

д.Большая Руясола, ул. Зеленая по направлению на юг;

д. Люперсола по направлению на север;

д.. Кельмаксола, ул. Поисковая по направлению на юг.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |
| 1 | д. Келмаксола – ФАП | Минздрав РМЭ |  | 2012-2021 | РМЭ |
| 2 | д.Люперсола-магазин товаров повседневного спроса |  |  | 2015-2021 | частные инвест. |
| 3 | д.Кельмаксола ул.Поисковая -магазин товаров повседневного спроса |  |  | 2015-2021 | частные инвест. |
| 4 | д.Большая Руясола-магазин товаров повседневного спроса |  |  | 2015-2021 | частные инвест. |
| 5 | д.Кельмакосла, Кадам,с. Кужмара-предприятия бытового обслуживания |  |  | 2015-2021 | частные инвест. |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |
| 6 | Строительство разводящих сетей водопровода в д.Кельмаксола ул. Рябинина-1,5 км; ул.Поисковая – 0,6 км; ул.Полевая – 0,8 км; с.Кужмара- ул. Николаева-0,8 км; д.В.Кадам- 0,5 км |  |  | 2015-2021 | ОАО «ВодоКаналСервис» Советского р-на |
| 7 | Стротельство водозабора и сетей водоснабжения в д. Энерсола – 1,0 км |  |  | 2015-2021 | ОАО «ВодоКаналСервис» Советского р-на |
| 8 | Устройство противопожарно-го водоема в д. Лайсола |  | 0,02 | 2012-2013 | МО Кужмаринское СП |
| 9 | Устройство пирсов в д. Верхний Кадам, д.Васлеево, д.Кордемтюр, д.Шуармучаш |  | 0,02 | 2012-2013 | МО Кужмаринское СП |
| 10 | Строительство сетей канализации в д.Келмаксола ул. посковая – 1 км; с.Кужмара ул. Николаева -2 км |  |  | 2012-2013 | МО Кужмаринское СП |
| Электроснабжение |
|  | Строительство 1 км электри-ческих воздушных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Кужмара, ул. Николаева; |  |  | 2013-2015 | МО Кужмаринское СП |
|  | 1,5 км – в д. Кельмаксола, ул. Поисковая; |  |  | 2013-2021 | МО Кужмаринское СП |
|  | 1,0 км-д.Кельмаксола, ул. Ермакова; |  |  | 2013-2021 | МО Кужмаринское СП |
|  | 1,0 км- в д. Большая Руясола. ул. Зеленая |  |  | 2013-2021 | МО Кужмаринское СП |
|  | 1,0 км – в д. Люперсола, ул. Павлова |  |  |  | МО Кужмаринское СП |
| Газоснабжение |
| 12 | Строительство сетей газоснаб-жения 2 км – высокого давле-ния, 1,8 км – низкого давления в д.Лайсола |  |  | 2014 |  |
| 13 | Строительство сетей газоснаб-жения 0,6 км – высокого давле-ния, 0,8 км – низкого давления в Малая Руясола |  |  | 2015 |  |
| 14 | Строительство сетей газоснаб-жения 17.7 км – высокого давле-ния в направлении с.Кужмара-Кадам |  |  | 2013 |  |
| 15 | Строительство сетей газоснаб-жения 1,5 км – высокого давле-ния, 2 км – низкого давления в д.Большой Шургумал |  |  | 2015-2020 |  |
| 16 | Строительство сетей газоснаб-жения 1,0 км – высокого давле-ния, 1 км – низкого давления в д.Малый Шургумал Шургумал |  |  | 2015-2020 |  |
| 17 | Строительство сетей газоснаб-жения 1,5 км – высокого давле-ния, 1 км – низкого давления в д.Прокопьево |  |  | 2015-2020 |  |
| 18 | Строительство сетей газоснаб-жения 1,0 км – высокого давле-ния, 0,6 км – низкого давления в д.Троицинский |  |  | 2015-2020 |  |
| Благоустройство |
| 27 | Замена ламп и светильников уличного освещения, установка автоматики во всех населенных пунктах | Администрация Кужмаринского СП |  | 2013-2015 |  |
| 28 | Благоустройство всех кладбища – 8 шт | Администрация Кужмаринского СП |  | 2013-2015 |  |
| 29 | Ямочный ремонт в д. Люперсола, Б.Руясола, Кельмаксола, с.Кужмара, Кадам, Кордемтюр, Шанешкино | Администрация Кужмаринского СП |  | 2014-2020 |  |
| 30 | Обустройство контейнерных площ. в д. Кельмаксола- 2 шт, с. Кужмара-2 шт, д.Люперсола -2 шт, д. Шуарсола- 2 шт., д.Ср.Кадам-4 шт | Администрация Кужмаринского СП |  | 2014-2020 |  |
| 31 | Обустройство детской площадки в с.Кужмара, д.Ср.Кадам, д.Кельмаксола | Администрация Кужмаринского СП |  | 2014-2020 |  |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/ п | Наименование автодороги | Протя-женность км | Стоимость стрва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансир., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные дороги |
|  | Алексеевский - Кадам - Пектубаево | 34,00 | 5725,9 | 2016-2025 | Бюджет РМЭ |
|  | Кельмаксола – Лайсола - Алеево | 3,890 | 81,6 | 2010 - 2015 | Бюджет РМЭ Бюджет РФ |
| Местные дороги |
| 1. | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 300 м в с.Кужмара, ул. Черкасолинская | 0,3 |  | 2014-2016 |  |
| 2 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 1,0 км в д.Кельмаксола, ул. Полевая | 1,0 |  | 2014-2016 |  |
| 3 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 0,8 км д.Большая Руясола, ул. Зеленая | 0,8 |  | 2014-2016 |  |
| 4 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием д.Шуарсола | 2,5 |  | 2014-2016 |  |
| 5 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 5 км д.Кадам | 5.0 |  | 2014-2020 |  |
| 6 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 3 км д,Васлеево, Логанер | 3,0 |  | 2014-2020 | МО Кужмаринское СП |
| 7 | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 1.8 км в д.Шудасола д,Васлеево, 1.5 Логанер 1.0 | 1,8 1,0 |  | 2014-2020 |  |
|  | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 3 км в д.Энерсола | 3,0 |  | 2014-2020 |  |

Раздел 9. Иженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 22885 га, население 4055 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 4055 человек. Количество водонапорных башен подлежащих защите – 14 шт. Протяженность водопроводных сетей – 20,214 км. Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия. Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней. В результате пожаров населенные пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых  лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь. Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %. Территория поселения, как и в целом всего Советского района  эндемична по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, клещевому энцифалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллезом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

-  устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

-  своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
| 1 | с.Кужмара | 117 | 1 пирс на Кужмаринской ГТС | 1 башня 25 м куб. пож.гидран-ты-7 шт. | 1 шт. | - |
| 2 | дер.Алеево | 38 | 1 пирс около пруда | 1 башня пож.гидран-ты-11 шт. | 1 шт | - |
| 3 | дер.Б. Шургумал | 18 | нет | нет | 1 шт | - |
| 4 | дер.М. Шургумал | 15 | 1 естест.водоем | нет | нет | - |
| 5 | дер.Йошкарэнер | - | - | -. | нет | - |
| 6 | дер.Куберсола | 46 | 1 пирс, около пруда | 1 башня 25 м куб. пож.гидран-ты-8 шт | 1 шт | - |
| 7 | дер.Прокопьево | 24 | 1 пирс около пруда | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
| 8 | дер.Троицинский | 10 | 1 пирс около пруда | нет | .1 шт | нужен подъезд путь |
| 9 | дер.Шулемучаш | 4 | естеств. водоем | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
| 10 | дер.Яштародо | 27 | 1 пирс около пруда | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
| 11 | дер.Ср. Кадам | 105 | 1 пирс на ГТС | 2 башни по 25 м куб. пож.гидран-ты-18 шт. | 1 шт | - |
|  | дер.В. Кадам | 48 | 1 пирс около пруда | пож.гидран-ты-4 шт. | нет | нужен подъезд путь |
|  | дер.М. Кадам | 35 | нет | пож.гидран-ты-7 шт. | нет | - |
|  | дер.Р. Кадам | 32 | 1 пирс на р.Кадамка | пож.гидран-ты-9 шт. | нет | нужен подъезд путь |
|  | дер.Кордемтюр | 49 | 1 пирс около пруда | нет | 1 шт |  |
|  | дер.Логанер | 6 | нет | нет | нет |  |
|  | дер.Шанешкино | 15 | пирс около пруда | нет | нет |  |
|  | дер.Васлеево | 21 | пирс около пруда | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
|  | дер.Кислицино | - | - | - | - | население не проживает |
|  | дер.Липовцы | - | - | - | - | Население не проживает |
|  | дер.Неделька | - | - | - | - | Население не пролживает |
|  | дер.Кельмаксола | 109 | 1 пирс на р.Шуда | 1 башня 25 м куб.пож.гидранты- 6 шт. | 1 шт | нужен подъезд путь |
|  | дер.Б. Руясола | 62 | 1 пирс на р.Руя | нет | 1 шт | нужен подъездпуть |
|  | дер.М. Руясола | 6 | естест.водоем-пруд | нет | 1 шт | нужен подъездпуть |
|  | д..Воскресенское | - | - | - |  |  |
|  | дер.Шудасола | 58 | 1 пирс на р.Шуда | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
|  | дер.Энерсола | 24 | 1 пирс на р.Энерка | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
|  | дер.Юледур | 11 | нет | нет | 1 шт |  |
|  | дер.Лайсола | 35 | нет | нет | 1 шт |  |
|  | дер.Шуарсола | 99 | 1 пирс на ГТС | 1 водонапор. башня 25 м.кубпож.гидранты-4 шт. | 1 шт |  |
|  | дер.Люперсола | 153 | 1 пирс на ГТС | 1 водонапор. башня 25 м.кубпож.гидраты-5 шт. | 1 шт |  |
|  | дер.Тошлем | 22 | нет | нет | 1 шт |  |
|  | дер.Шуармучаш | 27 | естеств. водоем | нет | 1 шт | нужен подъезд путь |
|  | Всего | 1216 х-в |  |  | 23 шт. |  |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Вывоз ТБО по Кужмаринскому сельскому поселению

Вывоз ТБО осуществляется  из д. Кельмаксола на полигон ТБО в п. Голубой.

В остальных населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов, необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Заключаются договоры с жилищно-коммунальной рганизацией на вывоз твердых бытовых отходов с территории населенных путктов сельского поселения.

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 23011,94 | 23011,94 | 23011,94 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 1662,35 | 1662,35 | 1662,35 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 4887 | 4887 | 4887 |
|  | Земли водного фонда | га | 99,43 | 99,43 | 99,43 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 16225,11 | 16225,11 | 16225,11 |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 16225,11 | 16225,11 | 16225,11 |
|  | - ЛПХ. | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
|  | - промышленности | га | 129,97 | 129,97 | 129,97 |
|  | - транспорта | га | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | - коммунальные службы |  | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - кладбища | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Прочие земли | га | 0 | 0 | 0 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 1662,35 | 1662,35 | 1662,35 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 728,01 | 728,01 | 728,01 |
|  | - многоэтажная | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - средней этажности | га | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 725,44 | 725,44 | 908,03 |
|  | - развития жилой застройки | га | 0 | 0 | 41,2 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 30,39 | 30,39 | 50,68 |
|  | - центр населённого пункта | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - спортивного назначения | га | 5,46 | 5,46 | 11,25 |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
|  | - здравоохранения | га | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  | - общественно-жилая зона | га | 2,15 | 2,12 | 2,12 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 9,13 | 9,13 | 17,72 |
|  | - производственно-деловая | га | 0 | 0 | 5,94 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 20,52 | 20,52 | 20,52 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 93,92 | 93,92 | 96,88 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | 5,52 | 5,52 | 5,22 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 73,38 | 73,38 | 76,64 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 0 | 0 | 1,57 |
|  | - санаторно-курортная | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | 0 | 0 | 1,57 |
|  | - пляжи | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 144,62 | 144,62 | 144,62 |
|  | - земли с/х назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - ЛПХ | га | 144,62 | 144,62 | 144,62 |
|  | - сады и дачи | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - постороннего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Зона акваторий | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Прочие территории | га | 641,43 | 641,43 | 458,52 |
|  |  | га |  |  |  |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 4055 | 3800 | 3500 |
|  | Плотность населения | чел./га | 5,64 | 6,02 | 6,5 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 831 | 778 | 765 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 2514 | 2356 | 2315 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 710 | 666 | 420 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | к-во домов | 1086 | 1086 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | - |  |  |
|  |  | к-во | - |  |  |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 |  |  |  |
|  |  | кол-во |  |  |  |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 20,4 | 22 | 30 |
|  | - водопроводом | % | нет |  |  |
|  | - канализацией | % | нет |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 60,00% |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100,00% |  |  |
|  | - центральным отоплением | % | нет |  |  |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 180 | 180 |  |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 1257 | 1257 |  |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 25 | 25 |  |
|  | ФАП | посещ./см. | 4 | 4 |  |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | нет | нет |  |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 25 | 25 |  |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 6 | 6 |  |
|  | Торговли | кол-во | 16 | 16 |  |
|  | Общественного питания | посад. мест | 5 | 5 |  |
|  | Административные | шт. | 1 | 1 |  |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 97,95 | 97,95 |  |
|  | - федеральные | км | 0 | 0 |  |
|  | - региональные | км | 37,4 | 37,4 |  |
|  | - местные | км |  |  |  |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц |  |  |  |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км |  |  |  |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 2 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | - |  |  |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 2 |
|  | Протяжённость сетей | км | 20,21 | 20,21 | 35 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 1,5 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | 1 | 1 | 1,5 |
|  | Протяжённость сетей | км | 13,52 | 13,52 | 28.00 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | 2170 | 2170 | 2750 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | 1110 | 1110 | 1350 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | 1060 | 1060 | 1400 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 14.000 | 14.000 | 17.500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | 42 | 42 | 65 |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | 860 | 860 | 1250 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | 310 | 310 | 400 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | 550 | 550 | 850 |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»