| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОН ЯЛОЗАНЛЫК КЕЧЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОЛНЕЧНАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| № 93 | от «17» июня 2021 г. |

Об утверждении дизайн - проекта

В соответствии с Федеральным  Законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Солнечной сельской  администрацией от 17 июня 2021 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Солнечного сельского поселения на 2018-2024 годы", по результатам Заседания общественной Комиссии Солнечной сельской администрацией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Солнечного сельского поселения на 2018-2024 годы»  Солнечная сельская администрация п о с т  а  н  о в л  я  е  т:

1. Утвердить дизайн-проект « Благоустройство территории парка  п. Солнечный – 1 этап».

- Настоящее решение обнародовать, а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официальный интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солнечной

сельской  администрации  	             Е.Г. Ниемисто

Приложение

к дизайн-проекту

«Благоустройство территории парка  п. Солнечный – 1 этап».

1. Описание работ.

В ходе реализации благоустройства территории парка п. Солнечный - 1 этап необходимо сделать капитальный ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки больные деревья и деревья которые своими корнями деформировали пешеходную дорожку, установить бортовые камни (поребрики) по краям дорожки и заменить канализационные люки.

2. Элементы благоустройства

1. Пешеходная дорожка - смесь асфальтобетонная дорожная, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка II, тип А.

1.1. Установка бортовых камней (поребрики)- БР 100.20.8.

Поребрик — бортовой камень, уложенный с образованием ребра, или ступеньки. Призван для соединения двух поверхностей, лежащих на разных уровнях вертикали.

## Технология укладки бортовых камней

- Рытье траншеи, глубина которой зависит от высоты бордюрного камня. Для поребрика — 1/3 от высоты;

- Утрамбовка почвы траншеи;

- Создание разметки с помощью колышков и нити. Нитка должна быть натянута строго по горизонтали. Понадобится уровень;

- Укрепление бордюра путем засыпки дна траншеи сухой смесью песка и цемента (соотношение 3 к 1);

- Если тропинка изгибается под большим углом, торцы бордюров не требуют подрезания.

- Должен быть небольшой зазор в 2-3 см между элементом из камня или пластика и траншеей, чтобы его мог закрепить раствор

- Окончательное решение о высоте, на которой будет располагаться верхняя граница борта. Для этого нить либо опускают, либо поднимают;

- Приготовление цементного раствора в соотношение 1 к 4;

- Укладка бордюрного камня в соответствии с определенным ниткой уровнем. Понадобится киянка;

- Заделка швов цементным раствором в соотношении 1 к 2.

Ширина шва не должна превышать 5 миллиметров. При необходимости камни раскалывают. Установка бордюров производится до укладки асфальтового покрытия.

1.2. Замена люков колодцев и камер - люки чугунные тяжелые.

## Колодцы сооружаются и обустраиваются вдоль дорог и площадок. Чугунный люк устанавливается на бетонную плиту или прочную кирпичную кладку.

## Монтаж дорожных люков

При строительстве дорог в проекты закладываются модели с точной геометрией. Посадочное место должно обеспечивать давление люка на опорную плиту не более 7,5 Мпа. При монтаже на нивелированную плиту не требуется корректировка уровня люка к дорожному покрытию. Смонтированное таким образом устройство простоит много лет без замены.

При ремонте с наращиванием дорожного полотна дополнительно устанавливается опорное кольцо между перекрытием и канализационным люком. Назначение элемента состоит в повышении уровня люка и снижении нагрузки на плиту перекрытия. Опорное кольцо уменьшает удельную нагрузку более чем в 10 раз.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

«Благоустройство территории парка  п. Солнечный – 1 этап».

П А Р К

П А Р К

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

К  ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

«Благоустройство территории парка  п. Солнечный – 1 этап».

- существующий проезд

- требующий ремонта асфальтовое покрытие

- установка поребриков

- замена люков колодцев

- деревья

# Text boxes

ДОРОГА

Амбулатория

ДОРОГА

Жилой  многоквартирный до № 23

Жилой многоквартирный дом № 21

Жилой многоквартирный дом № 20

Жилой многоквартирный дом № 19

Жилой многоквартирный дом № 18

Жилой многоквартирный дом № 17

Молебный дом

ТРАССА

Площадка для  стоянки автобусов