ЗАКАЗЧИК	 Администрация муниципального образования    «Верх-Ушнурское сельское поселение»  Советского_  муниципального района___________________                                  Республики Марий_Эл____________________

ЗАКАЗ	№ 120-11 от 7 июня 2011 г._________________

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская____

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования                      «Верх-Ушнурское_сельское поселение»___________

###### Советского муниципального района___________                            Республики Марий_Эл______________________

###### СТАДИЯ	Проектная документация____________________

ЧАСТЬ ПРОЕКТА       Архитектурно-планировочная. Материалы ____

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор					 		Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела						   	   	В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор					             	Н. А. Орлова

Архитектор									М.В. Кропотова

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Генеральный план  муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл

Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Советского муниципального  района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

Пояснительная записка

Введение

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования					            5

1.2 Основные задачи генерального плана

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории			            6

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района					            6

3. 1.   Климат									            7

3. 2.   Почвы										            8

3. 3.   Растительность								            9

3. 4.   Рельеф										            9

3. 5.   Геологическое строение							            9

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		          10

3. 7.   Минеральные источники							          12

3. 8.   Инженерно-геологическое районирование				          13

3. 9.   Гидрографическая характеристика						          13

3. 10. Минерально-сырьевые ресурсы						          15

Раздел 4.  Комплексная оценка современного состояния и использования

территории									         16

4.1. Территориальная структура поселения					         16

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					          19

4.3. Оценка производственного потенциала					          20

4.4. Жилищная, социальная сфера 						          22

4.4.1 Планируемые объемы жилого фонда					          23

4.5. Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры							          24

4.6 Учреждения и предприятия обслуживания					          27

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		          28

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение					          29

4.8. Объекты культурного наследия 				 		          30

Раздел 5. Ограничения использования территории					          32

5.1. Экологические ограничения							          32

5.2. Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной

инфраструктуры								          32

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного  и техногенного характера					          34

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории			          39

    - Охранные зоны водных объектов						          40

Раздел 6. Муниципальная правовая база						         45

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование                 территории											          45

7.1. Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                             45

7.2  Проектируемая структура населенных пунктов поселения			          46

7.3. Функциональное зонирование территории поселения			          46

Раздел 8.   Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						          47

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской

обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия	          49

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории			          					         51

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

проекта генерального плана 						         53

Раздел 12. Исходная документация							         57

Раздел 13. Графические материалы

Схема № 1. Положение Верх-Ушнурского cельского поселения

в Советском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений  					ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		     ГП-4-1,  ГП-4-2

Схема № 5. Генеральный план поселения (основной чертеж).

Схема зонирования.								ГП-5

Схема № 6. Генеральные плана населенных пунктов.

Схемы зонирования.						      ГП-6-1,  ГП-6-2

Введение

Генеральный план муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»  выполнен в соответствии с  Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ,  Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Советского муниципального района;

-  комплексных программ развития поселения, Советского муниципального района,

-  положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территориального планирования Советского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Верх-Ушнурским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Верх-Ушнурского сельского поселения  разработан проек-тным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании муниципального контракта  № 120-11 от 7 июня 2011 г. с  администрацией  муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское  поселение» в соответствии с Постановлением администрации Верх-Ушнурское сельского  поселения от 25 февраля 2011 г.  № 10 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение.

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Марий Эл, Советского района.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Верх-Ушнурского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Верх-Ушнурского сельского поселения,– документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих

правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Верх-Ушнурского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром  по РМЭ, выполненные  в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыска-тельским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ»                       г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Советский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренные и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о.

Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами.

Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине.

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о.

В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается до 40 дней с метелями.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Отн. влаж (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско-рость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней.  Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метелевые зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщений.

Для улучшения климата селитебных территорий в зимний период рекомендуется ее ветрозащита от преобладающих ветров южной четверти планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

3.2. Почвы

Условия почвообразования определяют развитие почв по подзолистому типу, на подзолообразования накладывается дерновый процесс.

Почвенный покров района сравнительно однороден: на большей части развиты подзолистые (собственно-подзолистые и дерново-подзолистые) почвы с пятнами дерново-подзолистых серых почв на покровных (структурных) глинах и суглинках.

На юго-востоке района развиты дерново-слабо и дерново-среднеподзолистые почвы суглинистые с пятнами дерново-подзолистых серых (изредка с собственно-подзолистыми почвами) на покровных суглинках и глинах, подстилаемых древнеаллювиальными цементированными песками.

Незначительное развитие получили дерново-средне-подзолистые супесчаные и песчаные почвы на древне-аллювиальных цементированных песках.

Собственно-подзолистые почвы развиваются под хвойными лесами с моховым или кустарничковым покровом, встречаются отдельными пятнами.

Для подзолистых почв характерна кислая реакция, вредная для роста и жизнедеятельности растений. Подзолистые почвы имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы формируются под изреженными хвойными, хвойно-лиственными и лиственными лесами с хорошо развитым травяным покровом. У таких почв под влиянием многолетних трав гумусовый горизонт становится задернованным, увеличивается в мощности, обогащается перегноем и элементами питания для растений.

Дерново-подзолистые почвы менее кислые и более структурные по сравнению с подзолистыми почвами.

Дерново-подзолистые серые средне гумуссированные почвы развиваются под хвойно-лиственными лесами с участием широколиственных пород. Почвы обладают мощным перегнойным горизонтом, повышенным содержанием гумуса, сравнительно высоким плодородием, развиты в основном в северной части района в сочетании с коричнево-серыми почвами.

Таким образом, наиболее плодородными почвами в районе можно считать дерново-подзолистые серые и коричнево-серые почвы, большей частью освоенные.

За ними идут дерново-подзолистые суглинистые почвы, механический состав которых наиболее полно отвечает требованиям сельскохозяйственного производства.

Рассматриваемая территория относится к району распространения плоскостной и овражной эрозии, здесь довольно много эродированных земель.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района это сосновые, еловые и березовые леса.

Леса в основном распространены в южной части района. В лесной растительности преобладают еловые леса. Имеются менее значительные участки сосновых и березовых лесов.

Растительность в целом благоприятна в рекреационном отношении.

На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Распространение этих растений ограниченное, в основном в южной части района.

Северная часть территории района в основном представлена сельскохозяйственными землями.

Сосновые леса произрастают в различных условиях от возвышенных песчаных всхолмлений до сфагновых торфяных болот. В подлеске встречается рябина, жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха. В напочвенном покрове брусника, черника, зеленые мхи.

Еловые леса подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. В подлеске встречается крушина, бересклет, калина, рябина. В напочвенном покрове зеленые мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Березовые леса подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове черника, зеленые мхи, брусника.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении северная половина рассматриваемой территории расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м.

Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Ноли и других, а также активными оврагами на ряд вытянутых в меридиональном направлении возвышенностей (Советская, Ронгинская и т.п.).

По территории Верх-Ушнурского поселения протекает река Кундыш.

На поверхности местами зафиксированы карстовые формы - слепые долины и воронки.

На равнине довольно часто встречаются озера, к пониженным местам приурочены болота. Широко развито также поверхностное заболачивание.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении территории района принимают участие отложения пермской и четвертичной систем.

Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17-170 м.

На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5-123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0-85,0 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями.

Современные аллювиалные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками.

Мощность аллювия 5-7 м.

Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10-20 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2-5 м, редко более.

Болотные образования распространены локально и приурочены к болотным массивам. Мощность торфа варьирует в пределах 2,5-6,0 м.

К отложениям четвертичной системы приурочены месторождения торфа, кирпичных глин. С образованиями пермского возраста связаны месторождения известняков.

3.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней перми.

Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5-123,0 м.

Сверху водоносный горизонт прикрыт отложениями четвертичного возраста - суглинками, мощностью 2-5 м, редко более. Подстилается он породами казанского яруса.

Мощность водоносного горизонта 2,6-82,0 м. Воды трещино-пластовые, напорные.

Водообильность пород неоднородная. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов.

Воды широко эксплуатируются для водоснабжения населенных пунктов.

Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения.

Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100-150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод.

По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами.

За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением.

3.7. Минеральные источники

Минеральных источников на территории поселения нет.

3.8. Инженерно-геологическое районирование

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: "Водораздельное плато" и "Долины рек".

Район "Водораздельное плато" охватывает северную половину рассматриваемой территории.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м.

Из физико-гнологических явлений, кроме оврагообразования,  на территории поселения развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м.

Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли.

Территория сложена покровными суглинками, подстилаемыми на глубине 2-5 м известняками, мергелями, песчаниками и глинами.

Данное поселение в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

Поверхность террас представляет собой равнину с абсолютными отметками 100-160 м, слабо- и умеренно расчлененную долинами рек Малого Кундыша и его притоков.

Кроме  того, здесь развито поверхностное заболачивание.

С поверхности залегают аллювиальные и водноледниковые пески разной зернистости с прослоями супесей и суглинков, подстилаемые на глубине от нескольких до 10-20 м коренными породами известняками, мергелями, песчаниками, глинами.

При проектировании строительства необходимо учитывать возможность выявления карста в известняках.

Все протекающие по территории подрайона реки отличаются узкими каньонообразными долинами, включающие только поймы.

Ширина пойм не превышает десятков метров. Они ежегодно затопляются паводками.

3.9. Гидрографическая характеристика

Сельское поселение в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2.

Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 100-350 м.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года.

Весенний подъем уровней начинается на реках в конце марта - начале апреля. Пик наступает во второй - третьей декаде апреля. Затем наступает спад половодья, в начале мая переходящий в летне-осеннюю межень.

Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные многоводные годы до 2-3 дней.

После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в ноябре в зимнюю.

В маловодные годы возможно пересыхание рек.

В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%.

Поселение обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

Основные сведения о реках.

Река Малый Кундыш, левый приток р. Малая Кокшага, длина в пределах района 72 км, площадь водосбора в пределах района 1225 км2.

3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Советского района выявлены полезные ископаемые известняки.

Карбонатные породы для обжига на известь

В районе разведано Шуледурское месторождение, расположенное близ д. Шуледур. Мощность полезной толщи составляет 5,4-12 м. Балансовые запасы на сегодня составляют 658 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется ООО "Ронгинский каръер".

3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Территория занятая лесами составляет 9%  от общей  площади поселения.

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Верх-Ушнурское сельское поселение расположено в северо-восточной части Советского района. Оно граничит на севере с Новоторьяльским районом, на западе с Вятским сельским поселением, на востоке с Куженерским районом,  на юге с Ронгинским сельским поселением.

Площадь территории Верх-Ушнурского сельского поселения

составляет     							            12800,0  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения	 		10399,0  га

земли населенных пунктов						  1115,0  га

земли промышленности, транспорта				    134,0  га

земли лесного фонда						  1151,0  га

земли водного фонда                                                                          -

земли особо охраняемых природных территорий		    -

земли запаса								    -

Земли сельскохозяйственного  назначения	выращивание зерновых и кормовых культур, 10399,0  га.

Производственное направление – молочно-маясное, которое занимает 60% и зерновое, кормовое 40%.

Структура земель сельскохозяйственного назначения  поселения

| Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- |
| Всего территория, га | в том числе |
|  | с/х угодья | не с/х угодья |
|  | всего, га | в т.ч. пашня | всего, га | в том числе |
|  |  |  |  | лесные земли | прочие земли |
| 12800 | 9330 | 6255 | 1069 | 741 | 103 |

Земли сельскохозяйственного назначения,

находящиеся в наличии у предприятий, организаций и граждан

| Наименование | Общая площадь га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего с/х угодий | в том числе |
|  |  |  | пашня | прочие | пастб.сенок. |
|  | 10399 | 9330 | 6255 | 103 | 1022 |

Использование земель сельскохозяйственного назначения

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе пашня | Всего, га | в том числе пашня |
| СПК к-з «У Илыш» | 3238 | 3062 | - | - |
| СПК к-з «Красный Октябрь» СПКСХА «Кундыш» | 2346 | 2346 | 1395 | 988 |

Земли населенных пунктов. На территории поселения  находится 18 населенных пунктов, общей площадью 1115 га.

Структура земель населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |
| --- | --- |
|  | Всего площадь га | в том числе |
|  |  | жилая застрой-ка | земли общ. деловых зон | земли промышленности | земли общего польз. | земли транспорта и др. | земли С/Х исп. | Про- чие земли |
| с.Верх-Ушнур | 209 | 12.3 | 31.15 | - | 16.8 | - | 126.64 | 22.11 |
| дер. Колокуда | 60 | 2.85 | 1.18 | - | 6.2 | 0.32 | 42.65 | 6.8 |
| дер. Кундыштур | 63 | 1.3 | - | - | 4.5 | - | 48.2 | 9 |
| дер. Куркумбал | 65 | 1.65 | 0.01 | - | 4.23 | 0.58 | 55.5 | 3.03 |
| дер. Маскародо | 20 | 0.8 | - | - | 2.88 | - | 14.32 | 2 |
| дер. Немецродо | 36 | 1.1 | - | - | 3.7 | - | 27.72 | 3.43 |
| дер. Семейкино | 38 | 1.4 | - | - | 2.6 | - | 31.61 | 2.39 |
| дер. Тапшер | 110 | 4.45 | 0.34 | - | 9.5 | 0.86 | 85.69 | 9.16 |
| дер. Тимофеево | 41 | 0.35 | - | - | 1.8 | - | 34.74 | 4.11 |
| дер. Энермучаш | 25 | 0.95 | - | - | 3.5 | - | 17.72 | 2.83 |
| п. Комсомольский | 39 | 0.8 | - | - | 0.9 | 0.3 | 26 | 11 |
| дер. Кукмарь | 234 | 15 | 6 | - | 186.03 | 2.97 | 60 | 24 |
| дер. Васташуй | 34 | 2 | - | - | 17.15 | 0.85 | 14 | - |
| дер. Муглово | 16 | 0.8 | - | - | 6.2 | - | 9 | - |
| дер. Пибахтино | 31 | 2 | 0.01 | - | 12.99 | - | 16 | - |
| дер. Шанер | 32 | 1 | - | - | 21 | - | 10 | - |
| дер. Шуймучаш | 30 | 1.5 | - | - | 2.5 | - | 16 | 10 |
| дер. Янгранур | 32 | 1.5 | - | - | 13.85 | 0.65 | 16 | - |
| Итого по поселению | 1115 | 51.75 | 38.69 | - | 256.33 | 6.53 | 651.79 | 109.86 |

Земли промышленности	занимают территорию   134  га, это территории занятые объектами промышленности, транспорта, энергетики.

Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения радиовещания,

информатики, энергетики, космического обеспечения, обороны и иного специального назначения

| Наименование населенных пунктов | Земли промышленности, транспорта, и иного специального назначения |
| --- | --- |
|  | Всего га | в том числе |
|  |  | земли промышл. | земли транспорта | земли теле виден | земли энерге тики | земли обороны |
| с.Верх-Ушнур |  | - | - | - | - | - |
| дер. Колокуда | 0,32 | - | 0,32 | - | - | - |
| дер. Кундыштур | - | - | - | - | - | - |
| дер. Куркумбал | 0,58 | - | 0,58 | - | - | - |
| дер. Маскродо | - | - | - | - | - | - |
| дер. Немецродо | - | - | - | - | - | - |
| дер. Семейкино | - | - | - | - | - | - |
| дер. Тапшер | 0,86 | - | 0,86 | - | - | - |
| дер. Тимофеево | - | - | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | - | - | - | - | - | - |
| п. Комсомольский | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - |
| дер. Кукмарь | 2.97 | - | 2,97 | - | - | - |
| дер. Васташуй | 0.85 | - | 0.85 | - | - | - |
| дер. Муглово | - | - | - | - | - | - |
| дер. Пибахтино | - | - | - | - | - | - |
| дер. Шанер | - | - | - | - | - | - |
| дер. Шуймучаш | - | - | - | - | - | - |
| дер. Янгранур | 0,65 | - | 0,65 | - | - | - |
| Итого по поселению | 6.53 | - | 6.53 | - | - | - |

Земли лесного фонда занимают – 1151 га, небольшие лесные группы.

Земли водного фонда составляют – 139,07 га, площадь 7 гидротехнических сооружений.

Перечень гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ,

расположенных на территории поселения

| № пп | Наименование водохозяйственного объекта | Наименование водотока | Местонахождение на местности | Назначение объекта | Емкость вод-ща площадь зеркала, тыс. м3 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пруд у д. Немец-Родо Советского района | р. Верка | 0,7 км юго-восточнее д. Немец-Родо | Хоз.-быт., проезд противопож., | 177,0 8,55 |
|  | Плотина у д. Куркумбал Советского района | р. М. Кундыш | Западнее д. Куркумбал на 0,5 км | Хоз.-быт., противоэрозионное | 720 42,0 |
|  | Пруд у д. Васташуй Советского района | ручей | 0,5 км юго-восточнее д. Васташуй | Противоэроз., хоз.-быт., проезд противопож., | 285,0 9,5 |
|  | Пруд у д. Кукмарь Советского района | р. Шуй | Восточнее д. Кукмарь на 0,5 км | Хоз.-быт., противоэрозионное | 1165,0 28,5 |
|  | Пруд у д. Янгранур Советского района | ручей | в д. Янгранур | Хоз.-быт., противопож. | 22,8 1,72 |
|  | Пруд у д. Тапшер Советского района | ручей | 0,2 км западнее д. Тапшер | Хоз.-быт., проезд противопож., | 330,0 13,3 |
|  | Пруд у д. Тапшер Советского района | р. М. Кундыш | Восточнее д. Тапшер на 0,25 км | Хоз.-быт., противоэрозионное | 962,0 24,6 |

Земли, относящиеся к водному фонду

| Земли водного фонда в границах поселения |
| --- |
| Всего, га | в том числе |
|  | реки | озера | регулируемые водоемы | болота, прочие |
|  |  | - |  | 3 |
| 139,07 | 8 |  | 128,07 | 3 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Советского поселения составляет 12800 га. На территории находится 18 населенных пунктов, в которых проживает  2244 человек. Проходящая  по поселению региональная автодорога, и близость к центру республики городу  Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 65,8 %, пенсионный возраст – 15,4 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,6 %  и  9,2 %.

Баланс населения района по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2012 г. | баланс | в трудоспособном возрасте | дети дошкол возраста | дети школьного возраста | пенсионный возраст |
| с. Верх-Ушнур | 604 |  | 387 | 72 | 55 | 90 |
| дер. Колокуда | 109 |  | 75 | 11 | 7 | 16 |
| дер. Кундыштур | 66 |  | 36 | 3 | 15 | 12 |
| дер. Куркумбал | 86 |  | 58 | 3 | 12 | 13 |
| дер. Маскародо | 10 |  | 9 | 0 | 1 | - |
| дер. Немецродо | 37 |  | 22 | 3 | 6 | 6 |
| дер. Семейкино | 49 |  | 32 | 5 | 5 | 7 |
| дер. Тапшер | 188 |  | 106 | 9 | 24 | 49 |
| дер. Тимофеево | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| дер. Энермучаш | 43 |  | 32 | 2 | 1 | 8 |
| п. Комсомольский | 151 |  | 98 | 20 | 13 | 20 |
| дер. Кукмарь | 466 |  | 329 | 44 | 34 | 59 |
| дер. Васташуй | 73 |  | 51 | 7 | 6 | 9 |
| дер. Муглово | 32 |  | 22 | 2 | 3 | 5 |
| дер. Пибахтино | 107 |  | 70 | 12 | 9 | 16 |
| дер. Шанер | 71 |  | 52 | 4 | 5 | 10 |
| дер. Шуймучаш | 64 |  | 42 | 7 | 4 | 11 |
| дер. Янгранур | 86 |  | 54 | 12 | 7 | 13 |
| Итого по поселению | 2244 |  | 1476 65,8% | 216 9,6% | 207 9,2% | 345 15,4% |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Советского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Верх-Ушнурскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2244 | 2300 | 2320 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 4 субъекта хозяйствования.

Население, занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и организации района |
| 1 | СПК колхоз «У Илыш» | 154 |
| 2 | ООО «МАРК» | 43 |
| 3 | Котельная с. Верх-Ушнур ОАО «Маркоммунэнерго» | 5 |
| 4 | Администрация МО «Верх-Ушнурское сельское поселение» | 6 |
| Образовательно-воспитательные учреждения |
| 1 | ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская» общеобразовательная (национальная) школа» | 67 |
| 2 | МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа» | 25 |
| Учреждения культуры |
| 1 | МУК «Централизованная «Межпоселенческая клубная система» МО «Советский муниципальный район», Кукмаринский СДК | 3 |
| 2 | МУК «Централизованная «Межпоселенческая клубная система» МО «Советский муниципальный район», Тапшерский сельский клуб | 2 |
| 3 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотечная система» Советского района, Верх-Ушнурский филиал | 1 |
| 4 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотечная система» Советского района, Кукмаринский филиал | 1 |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | МУЗ «Советская ЦРБ», Верх-Ушнурский ФАП | 2 |
| 2 | МУЗ Советская ЦРБ, Колокудский ФАП | 1 |
| 3 | МУЗ «Советская ЦРБ», Кукмаринский ФАП | 3 |
| Торговые предприятия |
| 1 | Магазин ТПС Советского райпо с.Верх-Ушнур | 3 |
| 2 | Магазин ТПС Советского райпо д.Тапшер | 1 |
| 3 | Буфет-кафе «Аленушка» ППО Советский общепит | 3 |
| 4 | Магазин ЧП Прозоровой В. А. д. Колокуда | 2 |
| 5 | Магазин ЧП Прозоровой В.А. в д.Пибахтино | 1 |
| 6 | Магазин «Надежда» ООО «Союз М» | 3 |
| 7 | Магазин д. Пибахтино Советского райпо | 1 |
| Предприятия связи, ветеринарные пункты |
| 1 | РГУ Советское районное СББЖ, Верх-Ушнурский ветучасток | 3 |
| 2 | РГУ Советское районное СББЖ, Кукмаринский ветучасток | 3 |
| 3 | ОПС Верх-Ушнур Моркинского почтамта УФПС РМЭ – филиал ФГУП «Почта России» | 4 |
| 4 | ОПС Кукмарь Моркинского почтамта УФПС РМЭ – филиал ФГУП «Почта России» | 3 |
|  | Всего: | 340 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2244 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 1476 66% |
| Трудовые ресурсы, занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 721 32% |
| - промышленность | 1 |
| - сельское хозяйство | 12 |
| - транспорт | 2 |
| - строительство | 1 |
| - торговля и общественное питание | 2 |
| - лесное хозяйство | 1 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 1 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 3 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 1 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 1 |
| - образование | 5 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 0 |
| - культура и искусство | 1 |
| - управление | 1 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 276 12 |

В тоже время  за пределами поселения на выезде работают 213 человек.

Занятость населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Трудоспособное население | Занято в пределах поселения | Занято за пределами района | Официальная безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Ушнур | 387 | 190 | 27 | 2 |
| дер. Колокуда | 75 | 37 | - | - |
| дер. Кундыштур | 36 | 19 | 5 | - |
| дер. Куркумбал | 58 | 14 | 13 | 2 |
| дер. Маскародо | 9 | 3 | - | - |
| дер. Немецродо | 22 | 5 | 5 | 1 |
| дер. Семейкино | 32 | 11 | 3 | - |
| дер. Тапшер | 106 | 23 | 9 | 2 |
| дер. Тимофеево | 1 | 1 | - | - |
| дер. Энермучаш | 32 | 7 | - | - |
| п. Комсомольский | 98 | 3 | 59 | 2 |
| дер. Кукмарь | 329 | 102 | 31 | 3 |
| дер. Васташуй | 51 | 18 | 7 | 1 |
| дер. Муглово | 22 | 7 | 4 | - |
| дер. Пибахтино | 70 | 19 | 6 | 2 |
| дер. Шанер | 52 | 18 | 8 | 1 |
| дер. Шуймучаш | 42 | 13 | 4 | - |
| дер. Янгранур | 54 | 18 | 12 | 2 |
| Итого по поселению | 1476 | 508 | 213 | 18 |

Занятость населения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промышенности | в строительстве | в с/х | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| с. Верх-Ушнур | 387 | 217 | 7 | 4 | 114 | - | 63 | 29 | 2 | 27 |  |
| дер. Колокуда | 75 | 37 | 2 | - | 11 | 3 | 8 | 9 | - | - |  |
| дер. Кундыштур | 36 | 24 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | - | 5 |  |
| дер. Куркумбал | 58 | 27 | - | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 |  |
| дер. Маскародо | 9 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |  |
| дер. Немецродо | 22 | 10 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |  |
| дер. Семейкино | 32 | 14 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 3 |  |
| дер. Тапшер | 106 | 32 | 1 | - | 13 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 |  |
| дер. Тимофеево | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| дер. Энермучаш | 32 | 7 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |  |
| п. Комсомольский | 98 | 62 | 2 | 11 | 1 | 2 | 16 | 25 | 2 | 59 |  |
| дер. Кукмарь | 329 | 133 | 6 | - | 22 | - | 31 | 43 | 3 | 31 |  |
| дер. Васташуй | 51 | 25 | - | - | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 |  |
| дер. Муглово | 22 | 11 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | 4 |  |
| дер. Пибахтино | 70 | 25 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 |  |
| дер. Шанер | 52 | 26 | - | - | 2 | - | 3 | 21 | 1 | 8 |  |
| дер. Шуймучаш | 42 | 17 | - | - | 2 | - | 6 | 9 | - | 4 |  |
| дер. Янгранур | 54 | 30 | 1 | - | 5 | - | 9 | 15 | 2 | 12 |  |
| Итого по поселению | 1476 | 721 | 23 | 22 | 209 | 22 | 172 | 60 | 18 | 213 |  |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Верх-Ушнурском поселении составил 6,873 тыс.  кв. м общей площади, количество квартир 628 квартир, в том числе в многоквартирных домах 165 кв., усадебных 463 домов. Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами  и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 5,1 кв. м на чел. до 24,3 кв.м на чел. и в среднем составляет  15,3 кв.м на одного жителя, что ниже среднего показателя  по району и республике (по району равна 18,1 кв.м на одного жителя, по республике  - 20,8 кв.м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд, кв. м | Жилищная обеспеченность м2 на 1 ч. кол. жит. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья | В том числе |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |
|  |  | к-во кварт. | общ. пл. | к-во дом. | общ. пл. |  |
| с.Верх-Ушнур | 6873 | 70 | 3723 | 72 | 3150 | 11,6 594 |
| д.Колокуда | 1436 | - | - | 29 | 1436 | 12,7 113 |
| п.Комсомольский | 2527 | 42 | 2527 | - | - | 16,3 155 |
| д.Кундыштур | 765 | - | - | 15 | 765 | 10,3 74 |
| д.Куркумбал | 1284 | 4 | 266 | 22 | 1018 | 14,0 92 |
| д.Маскародо | 138 | - | - | 3 | 138 | 9,9 14 |
| д.Немецродо | 543 | - | - | 10 | 543 | 14,3 38 |
| д.Семейкино | 654 | 3 | 224 | 10 | 430 | 13,6 48 |
| д.Тапшер | 2090 | - | - | 55 | 2090 | 10,0 208 |
| д.Тимофеево | 68 | - | - | 2 | 68 | 11,3 6 |
| д.Энермучаш | 471 | - | - | 11 | 471 | 5,1 92 |
| д.Васташуй | 1398 | - | - | 24 | 1398 | 18,9 74 |
| д.Кукмарь | 9314 | 46 | 3280 | 97 | 6034 | 19,4 480 |
| д.Муглово | 898 | - | - | 13 | 898 | 24,3 37 |
| д.Пибахтино | 1746 | - | - | 32 | 1746 | 16,8 104 |
| д.Шанер | 1386 | - | - | 21 | 1386 | 19,5 71 |
| д.Шуймучаш | 1392 | - | - | 24 | 1392 | 20,8 67 |
| д.Янгранур | 1310 | - | - | 23 | 1310 | 16,0 82 |
| Всего: | 34293 | 165 | 10020 | 463 | 24273 | 15,28 2309 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2300 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить50600 кв. м общей площади и 2320 человек в 2031 году и 69600 кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населенные пункты | 2011 год | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с. Верх-Ушнур | 604 | 6873 | 11,4 | 644 | 14168 | 644 | 19320 |
| дер. Колокуда | 109 | 1436 | 13,3 | 112 | 2464 | 112 | 3360 |
| дер. Кундыштур | 66 | 765 | 11,6 | 68 | 1496 | 68 | 2040 |
| дер. Куркумбал | 86 | 1284 | 14,9 | 88 | 1892 | 88 | 2640 |
| дер. Маскародо | 10 | 138 | 13,8 | 10 | 220 | 10 | 300 |
| дер. Немецродо | 37 | 543 | 14,7 | 38 | 836 | 38 | 1140 |
| дер. Семейкино | 49 | 654 | 13,3 | 50 | 1100 | 50 | 1500 |
| дер. Тапшер | 188 | 2090 | 11,1 | 190 | 4180 | 190 | 5700 |
| дер. Тимофеево | 2 | 68 | 34,0 | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | 43 | 471 | 11,0 | 43 | 946 | 43 | 1290 |
| п. Комсомольский | 151 | 2527 | 16,7 | 155 | 3410 | 155 | 4650 |
| дер. Кукмарь | 466 | 9314 | 20,0 | 460 | 10120 | 480 | 14400 |
| дер. Васташуй | 73 | 1398 | 19,1 | 75 | 1650 | 75 | 2250 |
| дер. Муглово | 32 | 898 | 28,0 | 32 | 704 | 32 | 960 |
| дер. Пибахтино | 107 | 1746 | 16,3 | 110 | 2420 | 110 | 3300 |
| дер. Шанер | 71 | 1386 | 19,5 | 71 | 1562 | 71 | 2130 |
| дер. Шуймучаш | 64 | 1392 | 21,75 | 64 | 1408 | 64 | 1920 |
| дер. Янгранур | 86 | 1310 | 15,2 | 90 | 1980 | 90 | 2700 |
| Всего: | 2244 | 34293 | 15,3 | 2300 | 50600 | 2320 | 69600 |

Потребная площадь земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населенных пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 1115 34293 - | 1116,6 50600 1,6 | 1118,5 69600 3,5 |

Перераспределение земель сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 10399 | 10397,4 | 10395,5 |
| земли населенных пунктов | 1115 | 1116,6 | 1118,5 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 134 | 134 | 134 |
| земли лесного фонда | 1151 | 1151 | 1151 |
| земли водного фонда | 139,07 | 139,07 | 139,07 |
| Всего: | 12800 | 12800 | 12800 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

| Населенные пункты | Насел. чел. | Водоснаб. централиз. | Канализация | Тепло снабжен. | Газоснабжение | Электроснабж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Ушнур | 604 | 524 | - | 604 | 603 | 604 |
| дер. Колокуда | 109 | 109 | - | 109 | 109 | 109 |
| дер. Кундыштур | 66 | 66 | - | 66 | 66 | 66 |
| дер. Куркумбал | 86 | - | - | 86 | 86 | 86 |
| дер. Маскродо | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| дер. Немецродо | 37 | - | - | 37 | 37 | 37 |
| дер. Семейкино | 49 | 49 | - | 49 | 49 | 49 |
| дер. Тапшер | 188 | 188 | - | 188 | 188 | 188 |
| дер. Тимофеево | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| дер. Энермучаш | 43 | - | - | 43 | 43 | 43 |
| п. Комсомольский | 151 | 69 | - | 151 | 151 | 151 |
| дер. Кукмарь | 466 | 351 | - | 466 | 466 | 466 |
| дер. Васташуй | 73 | - | - | 73 | 73 | 73 |
| дер. Муглово | 32 | - | - | 32 | 32 | 32 |
| дер. Пибахтино | 107 | - | - | 107 | 107 | 107 |
| дер. Шанер | 71 | - | - | 71 | 71 | 71 |
| дер. Шуймучаш | 64 | - | - | 64 | 64 | 64 |
| дер. Янгранур | 86 | - | - | 86 | 86 | 86 |
| Всего: | 2244 | 1366 | - | 2244 | 2243 | 2244 |

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 18,861. км.

Централизованным водопроводом обеспечены  1366 человек.  Не обеспечены центральным водопроводом  жители деревень Куркумбал, Немецродо, Тимофеево, Энермучаш,  Васташуй, Муглово, Шуймучаш, Шанер, Пибахтино, Янгранур. В этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины и родники.

Водоснабжение населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характе ристика |
| с. Верх-Ушнур | 604 | 142 | 114 |  |
| дер. Колокуда | 109 | 29 | 29 |  |
| дер. Кундыштур | 66 | 15 | 15 |  |
| дер. Куркумбал | 86 | 26 | - |  |
| дер. Маскродо | 10 | 3 | 3 |  |
| дер. Немецродо | 37 | 10 | - |  |
| дер. Семейкино | 49 | 13 | 13 |  |
| дер. Тапшер | 188 | 55 | 55 |  |
| дер. Тимофеево | 2 | 2 | - |  |
| дер. Энермучаш | 43 | 11 | - |  |
| п. Комсомольский | 151 | 42 | 42 |  |
| дер. Кукмарь | 466 | 143 | 114 |  |
| дер. Васташуй | 73 | 24 | - |  |
| дер. Муглово | 32 | 13 | - |  |
| дер. Пибахтино | 107 | 32 | - |  |
| дер. Шанер | 71 | 21 | - |  |
| дер. Шуймучаш | 64 | 24 | - |  |
| дер. Янгранур | 86 | 23 | - |  |
| ИТОГО: | 2244 |  |  |  |

Водоотведение, канализация. Лишь один многоквартирный  дом подключен к централизованной  системе канализации, который имеется в 12 квартирном доме № 4 села  Верх-Ушнур, где проживает 37 человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения. Оставшаяся часть населения малоэтажных домов пользуются индивидуальными канализационными люками. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 1,5 км.

Теплоснабжение.

Лишь два многоквартирных дома обеспечены централизованным теплоснабжением: д. № 3 п. Комсомольский и д. № 4 с. Верх-Ушнур, где проживает 188 человек, что составляет 8,3% от  общей численности населения. В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо - уголь, торф, дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения обеспечивается Советским РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находится 18 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится всего 25 подстанций, из них на производстве СПК колхоз «У Илыш» - 3 подстанции.

Газоснабжение. Из 18 населенных пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано  5 населенных пунктов, в том числе с. Верх-Ушнур, в деревнях Немецродо, Семейкино, Тапшер и п. Комсомольский,  что в целом составляет 36,3 % жилых домов всего поселения.

Газоснабжение населенных пунктов

| Населенные пункты | Газоснабжение |
| --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифицировано |
| с.Верх-Ушнур | 142 | 131 |
| дер. Колокуда | 29 | - |
| дер. Кундыштур | 15 | - |
| дер. Куркумбал | 26 | - |
| дер. Маскродо | 3 | - |
| дер. Немецродо | 10 | 10 |
| дер. Семейкино | 13 | 13 |
| дер. Тапшер | 55 | 33 |
| дер. Тимофеево | 2 | - |
| дер. Энермучаш | 11 | - |
| п. Комсомольский | 42 | 42 |
| дер. Кукмарь | 143 | - |
| дер. Васташуй | 24 | - |
| дер. Муглово | 13 | - |
| дер. Пибахтино | 32 | - |
| дер. Шанер | 21 | - |
| дер. Шуймучаш | 24 | - |
| дер. Янгранур | 23 | - |
| Всего: | 630 | 229 |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет ООО «Ростелеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях в 16 населенных пунктах установлены таксофоны. На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

На территории сельского поселения одна детская группа на 23 мест, которая считается дошкольной группой  при ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя  общеобразовательная (национальная) школа».

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населенные пункты | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | К-во детей школ. возр. | Наличие мест в д/с | К-во детей дошкол. возр. |
| с.Верх-Ушнур | 260 | 55 | 23 | 72 |
| дер. Колокуда | - | 7 |  | 11 |
| дер. Кундыштур | - | 15 |  | 3 |
| дер. Куркумбал | - | 12 |  | 3 |
| дер. Маскродо | - | 1 |  | 0 |
| дер. Немецродо | - | 6 |  | 3 |
| дер. Семейкино | - | 5 |  | 5 |
| дер. Тапшер | - | 24 |  | 9 |
| дер. Тимофеево | - | 0 |  | 0 |
| дер. Энермучаш | - | 1 |  | 2 |
| п. Комсомольский | - | 13 |  | 20 |
| дер. Кукмарь | 70 | 34 |  | 44 |
| дер. Васташуй | - | 6 |  | 7 |
| дер. Муглово | - | 3 |  | 2 |
| дер. Пибахтино | - | 9 |  | 12 |
| дер. Шанер | - | 5 |  | 4 |
| дер. Шуймучаш | - | 4 |  | 7 |
| дер. Янгранур | - | 7 |  | 12 |
| Всего: |  | 207 | 23 | 216 |

Имеются две общеобразовательные  школы:  на  260   учащихся в селе Верх-Ушнур  и на 70 учащихся в деревне Кукмарь. Кроме того имеется дошкольная группа при Верх-Ушнурской школе на 23 мест.

| Образовательно-воспитательные учреждения |
| --- |
| ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская» общеобразовательная (национальная) школа» | 260 (67) |
| МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа» | 70 (65) |

Предусматривается строительство школы  в дер. Кукмарь и пристрой детского сада  с. Верх-Ушнур. Из объектов  культуры  на территории поселения имеется СДК в д. Кукмарь, дополнительного строительства объекта культуры не предусматривается, также  строительство магазинов тоже не  предусматривается.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Учреждения здравоохранения |
| --- |
| 1 | МУЗ «Советская ЦРБ», Верх-Ушнурский ФАП | 2 |
| 2 | МУЗ Советская ЦРБ, Колокудский ФАП | 2 |
| 3 | МУЗ «Советская ЦРБ», Кукмаринский ФАП | 3 |

На территории поселения планируется  строительство аптеки.

Объекты торговли, обслуживания Объекты торговли, обслуживания

| Населенные пункты | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с.Верх-Ушнур | 2 | - | - | 1 | - |
| дер. Колокуда | 1 | - | - | - | - |
| дер. Кундыштур | - | - | - | - | - |
| дер. Куркумбал | - | - | - | - | - |
| дер. Маскродо | - | - | - | - | - |
| дер. Немецродо | - | - | - | - | - |
| дер. Семейкино | - | - | - | - | 1 |
| дер. Тапшер | 1 | - | - | - | - |
| дер. Тимофеево | - | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | - | - | - | - | - |
| п. Комсомольский | - | - | - | - | - |
| дер. Кукмарь | 1 | - | - | 1 | - |
| дер. Васташуй | 1 | - | - | - | - |
| дер. Муглово | - | - | - | - | - |
| дер. Пибахтино | 2 | - | - | - | - |
| дер. Шанер | - | - | - | - | - |
| дер. Шуймучаш | - | - | - | - | - |
| дер. Янгранур | - | - | - | - | - |
| Всего: | 8 | - | - | 2 | 1 |

| Торговые предприятия |
| --- |
| 1 | Магазин ТПС Советского райпо с.Верх-Ушнур | 3 |
| 2 | Магазин ТПС Советского райпо д.Тапшер | 1 |
| 3 | Буфет-кафе «Аленушка» ППО Советский общепит | 3 |
| 4 | Магазин ЧП Прозоровой В. А. д. Колокуда | 2 |
| 5 | Магазин ЧП Прозоровой В.А. в д.Пибахтино | 1 |
| 6 | Магазин «Надежда» ООО «Союз М» | 3 |
| 7 | Магазин д. Пибахтино Советского райпо | 1 |

Объекты питания, расположены только  в ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская» общеобразовательная (национальная) школа» и МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа», которые обслуживают учащихся и работников школ, а общественных пунктов питания на территории поселения нет. Размещение объектов питания в перспективе не намечается.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения с. Верх-Ушнур. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8  Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Территория поселения увязана очень тесно с сетью общественного пассажирского транспорта г. Йошкар-Ола и  пгт. Советский. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Советский.

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 32,1  км, в том числе с твердым покрытие 6,4 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяженностью в границах поселения 16,7 км, которая связывает с п. Советский, г. Йошкар-Ола и соседними районами Республики Марий Эл.

Однако не все дороги, связывающие населенные пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды.

На территории имеется один мост, находящийся в с. Верх-Ушнур.

Из  16 населенных пунктов  до   п. Советский и  г. Йошкар-Ола  имеется регулярное автобусное сообщение. С двумя населенными пунктами: д. Тапшер и д. Васташуй нет регулярного сообщения, где предлагается организация регулярного автобусного сообщения.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населенные пункты | Всего автодор. сеть, км | В том числе дороги, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральн. | Региональн | Местные |
|  |  |  |  | всего, | с твер. покр. | треб.стр |
| с.Верх-Ушнур | 5,7 | - | 1,7 | 4,0 | - | 4,0 |
| дер. Колокуда | 5,2 | - | 4,0 | 1,2 | - | 1,2 |
| дер. Кундыштур | 2,2 | - | - | 2,2 | - | 2,2 |
| дер. Куркумбал | 2,9 | - | 2,0 | 0,9 | - | 0,9 |
| дер. Маскродо | 5,3 | - | 4,0 | 1,3 | - | 1,3 |
| дер. Немецродо | 1,3 | - | - | 1,3 | - | 1,3 |
| дер. Семейкино | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| дер. Тапшер | 6,9 | - | - | 6,9 | 4,0 | 2,9 |
| дер. Тимофеево | - | - | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 |
| п. Комсомольский | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | 0,3 |
| дер. Кукмарь | 7,5 | - | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 |
| дер. Васташуй | 1,2 | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| дер. Муглово | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| дер. Пибахтино | 1,0 | - | - | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
| дер. Шанер | 1,1 | - | - | 1,1 | - | 1,1 |
| дер. Шуймучаш | 0,9 | - | - | 0,9 | - | 0,9 |
| дер. Янгранур | 1,1 | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
| Всего: | 48,8 | - | 16,7 | 32,1 | 6,4 | 25,7 |

Дорожное полотно  на 13 % требует капитального ремонта, это дорога на направлении д. Тапшер и д. Колокуда. На перспективу требуется строительство дороги на 25,7 километров. На территории 18 населенных пунктов 53%  дорог  требуют капитального ремонта и строительства.

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Населенные пункты | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Верх-Ушнур | 4,0 | - | 4,0 |
| дер. Колокуда | 1,2 | - | 1,2 |
| дер. Кундыштур | 2,2 | - | 2,2 |
| дер. Куркумбал | 0,9 | - | 0,9 |
| дер. Маскродо | 1,3 | - | 1,3 |
| дер. Немецродо | 1,3 | - | 1,3 |
| дер. Семейкино | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| дер. Тапшер | 6,9 | 4,0 | 2,9 |
| дер. Тимофеево | - | - | - |
| дер. Энермучаш | 2,5 | - | 2,5 |
| п. Комсомольский | 0,3 | - | 0,3 |
| дер. Кукмарь | 3,5 | 0,5 | 3,0 |
| дер. Васташуй | 1,2 | - | 1,2 |
| дер. Муглово | 0,5 | - | 0,5 |
| дер. Пибахтино | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
| дер. Шанер | 1,1 | - | 1,1 |
| дер. Шуймучаш | 0,9 | - | 0,9 |
| дер. Янгранур | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
| Всего: | 32,1 | 6,4 | 25,7 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| Населенные пункты | Наличие трансп. средств у населения | Трансп. предпр. и организ. | Наличие пассажир. транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| с.Верх-Ушнур | 28 | 2 | 3 | 1 | - |
| дер. Колокуда | 6 | - | 2 | - | - |
| дер. Кундыштур | 2 | - | 1 | - | - |
| дер. Куркумбал | 7 | - | 1 | - | - |
| дер. Маскродо | - | - | - | - | - |
| дер. Немецродо | 2 | 1 | - | - | - |
| дер. Семейкино | - | - | 2 | - | - |
| дер. Тапшер | 9 | 2 | 2 | - | - |
| дер. Тимофеево | 1 | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | 2 | - | - | - | - |
| п. Комсомольский | 12 | - | 1 | - | - |
| дер. Кукмарь | 48 | 2 | 4 | - | - |
| дер. Васташуй | 3 | - | - | - | - |
| дер. Муглово | 2 | - | - | - | - |
| дер. Пибахтино | 8 | - | - | - | - |
| дер. Шанер | 5 | - | - | - | - |
| дер. Шуймучаш | 4 | 1 | 1 | - | - |
| дер. Янгранур | 7 | - | 2 | - | - |
| Всего: | 146 | 8 | 19 | 1 | - |

4.8. Объекты культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют памятники архитектуры и градостроительства республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

В зоны охраны объектов культурного наследия в Советском районе входят памятники архитектуры, памятники археологии, достопри-мечательные места Священные рощи.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл» к охраняемым памятникам Советского района отнесены:

Памятники архитектуры:

- Церковь святых апостолов Петра и Павла, 1916 года создания, находится в с. Верх-Ушнур.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 приняты на государственную охрану археологические памятники и культовые места.

Археологические памятники:

- Семейкинские курганы,   в    1100 м  к ССЗ   от д. Семейкино.

- Верхушнурское кладбище, к СВ                     от с. Верх-Ушнур.

- Тапшерское мольбище,     в 1550 м  к СЗ       от д. Тапшер.

Культовые места:

- Священная роща, в 1000 м к СВ   от д. Кундуштур.

- Священная роща, в 1000 м к ЮЗ  от д. Кукмарь.

- Священная роща, в   300 м к ЮЗ  от д. Янгранур.

- Священная роща, в 2000 м к ЮЗ  от д. Васташуй.

- Священная роща, в   300 м к ЮВ  от д. Шанер.

- Священная роща, в 1000 м к СЗ   от д. Тапшер.

За последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция ухудшения состояния историко-культурного наследия.

Республиканской целевой программой «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009 - 2013 годы» (Постановление Правительства РМЭ 19 августа 2008г. № 220) определены мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия республики.

Основной целью Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация.

Реализация Программы позволит обеспечить государственный учет и эффективное использование памятников истории и культуры, преодолеть кризисное состояние сохранности объектов историко-культурного наследия, восстановить памятники культового зодчества, сохранить богатейший научный материал памятников археологии, создать систему особо охраняемых историко-культурных территорий.

В перечень реставрационно-восстановительных работ на 2009 - 2013 годы включены архитектурные объекты Советского района - памятники регионального значения.

Список объектов культурного наследия поселения

| Наименование | Датировка | Местонахождение | Пл. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь святых апостолов Петра и Павла |  | с. Верх-Ушнур | 3150 |
| Семейкинские курганы |  | в 1100 м к ССЗ от д. Семейкино | 100 |
| Верх-Ушнурское кладбище |  | к СВ и ЮВ от с. Верх-Ушнур | 40000 |
| Тапшерское мольбище |  | в 1550 м к СЗ от д. Тапшер |  |
| Священная роща |  | в 1000 м к ЮЗ от д. Кукмарь. |  |
| Священная роща |  | в 300 м к ЮЗ от д. Янгранур. |  |
| Священная роща |  | в 2000 м к ЮЗ от д. Васташуй. |  |
| Священная роща |  | в 300 м к ЮВ от д. Шанер. |  |
| Священная роща |  | в 1000 м к СЗ от д. Тапшер. |  |

Нарушение целостности и эстетического восприятия священных рощ в большей степени связаны с антропогенным фактором: захламленность территорий (выпас скота, расположение в непосредственной близости от автомобильных трасс и т.д.)

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения поселения в структуре Республики Марий Эл и экономического развития определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов.

Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, которые приводят к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и не канализованные ливневые воды с территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

-комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного: уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, увеличение мощности очистных сооружений, а также на сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоемов;

-реконструкция существующих очистных сооружений:

-проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

-формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

-электрических сетей;

-линий и сооружений связи;

-систем газоснабжения;

-магистральных трубопроводов;

-транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

-до 20 киловольт 				10 м;

-35 киловольт 				15 м;

-110 киловольт 				20 м;

-150, 220 киловольт 			25 м;

-330, 500, киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов –        100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства.

На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

-накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

-механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

-отсутствие современных систем управления опасными процессами;

-неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

-отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

-нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

-отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

-нарушение производственной и технологической дисциплины;

-недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Советский выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50  до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, необходимо выполнить в следующих населенных пунктах:

1. с. Верх-Ушнур				             	1 подъездн. путь;

2. д. Колокуда				     -          	2 подъездн. пути;

3. п. Комсомольский			1 водоем;	2 подъездн. пути;

4. д. Кундыштур				     -          	2 подъездн. пути;

5. д. Куркумбал				1 водоем;	1 подъездн. путь;

6. д. Семейкино				     -          	1 подъездн. путь;

7. д. Тапшер				                 -         	2 подъездн. пути;

8. д. Шуймучаш				     -          	1 подъездн. путь;

9. д. Кукмарь				                 -         	2 подъездн. пути;

10. д. Пибахтино				     -         	1 подъездн. путь;

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

-водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1.Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

-менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

-от истока до 10 км					 -   50 м;

-от 10 км до 50 км					 - 100 м;

-от 50 км и более						 - 200 м.

2.Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

-при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

-при уклоне до 30					 - 40 м;

-при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,         зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

-леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

-защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и регионального значения;

-запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам.

Основные требования к охране водных объектов

-  Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

-  При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

-запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

-леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

-защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и регионального значения;

-запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

-  На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

-  Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

-  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

-  При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

-  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

-  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

-  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

-  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Верх-Ушнурского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов МО «Верх-Ушнурское сельское поселений» Советского района Республики Марий Эл:

- Муниципальные адресные программы:

- «Порядок и условия разработки инвестиционной программы организации коммунального комплекса Верх-Ушнурского сельского поселения»;

- «Инвестиционная программа организации коммунального комплекса Верх-Ушнурского сельского поселения»;

-  Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верх-Ушнурского сельского поселения».

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населенных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населенных пунктов  меняется в связи выделением новых территорий  под жилищное строительство.

Новые территории под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены в 8 деревнях и в селе  Верх-Ушнур на 20,6 га из состава с/х земель.

Новые участки под индивидуальное жилищное строительство в пределах населенных пунктов предусмотрены в д. Куркумбал 1,4 га, д. Немецродо 0,9 га.

На первую очередь предусмотрено освоение площадок в с. Верх-Ушнур и п. Комсомольский,

Проектируемая территориальная структура  населенных пунктов

| Населенные пункты | Земли в границах населенного пункта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего площ., га | в том числе |  |
|  |  | жил. застр. | общ. деловые | про-мыш | общ.поль-зования | трансп. и др. | С/Х испол. | про чие | допол нитель ная терри тория |
| с. Верх-Ушнур | 209 | 12.3 | 31.15 | - | 16.8 | - | 126.64 | 22.11 | - |
| дер. Колокуда | 60 | 2.85 | 1.18 | - | 6.2 | 0.32 | 42.65 | 6.8 | - |
| дер. Кундыштур | 63 | 1.3 | - | - | 4.5 | - | 48.2 | 9 | - |
| дер. Куркумбал | 65 | 1.65 | 0.01 | - | 4.23 | 0.58 | 55.5 | 3.03 | - |
| дер. Маскародо | 20 | 0.8 | - | - | 2.88 | - | 14.32 | 2 | 0,2 |
| дер. Немецродо | 36 | 1.1 | - | - | 3.7 | - | 27.72 | 3.43 | 6,4 |
| дер. Семейкино | 38 | 1.4 | - | - | 2.6 | - | 31.61 | 2.39 | 2 |
| дер. Тапшер | 110 | 4.45 | 0.34 | - | 9.5 | 0.86 | 85.69 | 9.16 | 1,9 |
| дер. Тимофеево | 41 | 0.35 | - | - | 1.8 | - | 34.74 | 4.11 | - |
| дер. Энермучаш | 25 | 0.95 | - | - | 3.5 | - | 17.72 | 2.83 | - |
| п. Комсомольский | 39 (56) | 0.8 | - | - | 0.9 | 0.3 | 26 | 11 | - |
| дер. Кукмарь | 234 (235) | 15 | 6 | - | 186.03 | 2.97 | 60 | 24 | - |
| дер. Васташуй | 34 | 2 | - | - | 17.15 | 0.85 | 14 | - | - |
| дер. Муглово | 16 | 0.8 | - | - | 6.2 | - | 9 | - | 0.4 |
| дер. Пибахтино | 31 | 2 | 0.01 | - | 12.99 | - | 16 | - | 6 |
| дер. Шанер | 32 | 1 | - | - | 21 | - | 10 | - | 3,6 |
| дер. Шуймучаш | 30 | 1.5 | - | - | 2.5 | - | 16 | 10 | 0.1 |
| дер. Янгранур | 32 | 1.5 | - | - | 13.85 | 0.65 | 16 | - | - |
| Всего: | 1115 | 51.75 | 38.69 | - | 256.33 | 6.53 | 651.79 | 109.86 | 20,6 |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 15,8 кв.м.  до 30 кв.м. с средней обеспеченностью общей площадью 23 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 4488 кв.м. Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными  зонами  производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и   инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоимость млн. руб. | Сроки строительства | Источник финансирования, бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объекты строительства (здания, сооружения)

| 1. | Реконструкция детского сада в дер.Кукмарь под школу | РОО Советского района |  | 2013-2016 г. | РМЭ, Советский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Восстановление церкви в селе Верх-Ушнур | Приход |  | 2013 | РФ, РМЭ, Советский район, сельское поселение |
| 3. | Восстановление церкви в дер.Шанер |  |  | 2014 | частные инвесторы, сельское поселение |
| 4. | Пристрой детского сада в с.Верх-Ушнур на 25 мест | ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов» |  | 2015 | РМЭ, Советский район, сельское поселение |
| 5. | Строительство Дома культуры в с. Верх-Ушнур | отдел культуры Советского района |  | 2016 | РМЭ, Советский район |
| 6. | Строительство аптечного пункта в с.Верх-Ушнур |  |  | 2016 | частные инвесторы |

Объекты коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение

| 7. | Восстановление скважины, водопроводной сети в дер.Васташуй 1,5 км | Администрация сельского поселения |  | 2015 | Администрация сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Восстановление скважины, водопроводной сетив дер.Шуймучаш 0,7 км | Администрация сельского поселения |  | 2014 | Администрация сельского поселения |
| 9. | Восстановление скважины, водопроводной сети в дер.Пибахтино 2 км | Администрация сельского поселения |  | 2015 | Администрация сельского поселения |
| 10. | Строительство пожарного поста в дер.Кукмарь | Администрация сельского поселения |  | 2013 | Администрация сельского поселения |

Электроснабжение

| 11. | Строительство ЛЭП по ул.Новостройки с.Верх-Ушнур 0,7 км | Администрация сельского поселения |  | 2013 | Администрация сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Уличное освещение по ул. Новостройки в кол-ве 3 ламп | Администрация сельского поселения |  | 2013 | Администрация сельского поселения |

Газоснабжение

| 13. | дер.Кукмарь 3,5 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | д.Васташуй 1,5 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 15. | д.Шанер 1 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 16. | д.Муглово 0,6 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 17. | д.Шуймучаш 0,7 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 18. | д.Пибахтино 2 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 19. | д.Янгранур 1,2 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП, население |
| 20 | 12-квартирный дом в с.Верх-Ушнур | Администрация СП |  | 2014 | Администрация СП, население |
| 21. | д.Тимофеево 0,4 км | Администрация СП |  | 2017 | Администрация СП, население |
| 22. | д.Куркумбал 1,1 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП, население |
| 23. | д.Колокуда 1,6 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП, население |
| 24. | д.Маскародо 0.6 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП, население |
| 25. | д.Кундыштур 0.8 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП, население |
| 26. | д.Энермучаш 0,7 км | Администрация СП |  | 2016 | Администрация СП, население |

Дорожное строительство

| 27. | д.Кукмарь по насел.пункту 3,5 км | Администрация СП |  | 2014 | Администрация СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | д.Васташуй по н.п. 1,2 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП |
| 29. | д.Шанер по н.п. 1 км | Администрация СП |  | 2016 | Администрация СП |
| 30. | д.Шуймучаш до н.п. 0,3 км , по н.п.0,7 км | Администрация СП |  | 2014 | Администрация СП |
| 31 | д.Пибахтино по н.п.1 км | Администрация СП |  | 2016 | Администрация СП |
| 32. | д.Янгранур по н.п. 0,6 км | Администрация СП |  | 2017 | Админ6истрация СП |
| 33. | д.Муглово до н.п.1,2 км, по н.п. 0,6 км | Администрация СП |  | 2017 | Администрация СП |
| 34. | с.Верх-Ушнур по н.п. 2 км | Администрация СП |  | 2013 | Администрация СП |
| 35. | д.Семейкино до н.п. 1,2 км, по н.п.1,1 км | Администрация СП |  | 2018 | Администрация СП |
| 36. | д.Тапшер по н.п.3 км | Администрация СП |  | 2018 | Администрация СП |
| 37. | до ГТС в д.Тапшер 1,5 км и 1 км | Администрация СП |  | 2019 | Администрация СП |
| 38. | д.Немецродо до н.п.0,4 км, по н.п.0,6 км | Администрация СП |  | 2014 | Администрация СП |
| 39. | д.Тимофеево до н.п. 1,2 км, по н.п.0,4 км | Администрация СП |  | 2020 | Администрация СП |
| 40. | д.Куркумбал по н.п. 0,5 км | Администрация СП |  | 2017 | Администрация СП |
| 41. | д.Колокуда по н.п. 1,6 км | Администрация СП |  | 2015 | Администрация СП |
| 42. | д.Маскародо до н.п.0,6 км, по н.п.0,6 км | Администрация СП |  | 2019 | Администрация СП |
| 43. | д.Кундыштур до н.п. 0,8 км, по н.п.1,2 км | Администрация СП |  | 2019 | Администрация СП |
| 44. | д.Энермучаш до н.п. 5 км, по н.п. 0,6 км | Администрация СП |  | 2020 | Администрация СП |

Пруды

| 45. | д.Энермучаш | Администрация СП | 0,020 | 2019 | Администрация СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | д.Семейкино | Администрация СП | 0,020 | 2015 | Администрация СП |

Детские площадки

| 47. | с.Верх-Ушнур | Администрация СП | 0,005 | 2013 | Администрация СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | п.Комсомольский | Администрация СП | 0,005 | 2013 | Администрация СП |
| 49. | д.Кукмарь | Администрация СП | 0,005 | 2013 | Администрация СП |

Переходы через овраги

| 50. | д.Энермучаш 10 метров | Администрация СП | 0.005 | 2013 | Администрация СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | д.Кукмарь 35 метров | Администрация СП | 0,010 | 2014 | Администрация СП |

Раздел 9. Иженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 12800  га, население 2244 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 0  человек. Количество водонапорных башен подлежащих защите – 8 шт. Протяженность водопроводных сетей – 18,861 км.

Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации: пожары природного характера.

На территории поселения лесов нет.

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи на территории поселения были  зарегистрированы 5 пожаров, из них 5 –– засуха (регионального уровня).

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Водон. башни | Наличие мотопомп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспос. |  |  |
| с. Верх-Ушнур | 11 | 1 | 1 | - |
| дер. Колокуда | 9 | - | 1 | 1 |
| дер. Кундыштур | 7 | - | - | 1 |
| дер. Куркумбал | - | - | - | 1 |
| дер. Маскародо | 3 | - | - | - |
| дер. Немецродо | - | - | - | - |
| дер. Семейкино | 6 | - | 1 | - |
| дер. Тапшер | 12 | 1 | 2 | - |
| дер. Тимофеево | - | - | - | - |
| дер. Энермучаш | - | - | - | - |
| п. Комсомольский | - | - | 2 | - |
| дер. Кукмарь | 17 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Васташуй | - | - | - | 1 |
| дер. Муглово | - | - | - | 1 |
| дер. Пибахтино | - | - | - | 1 |
| дер. Шанер | - | - | - | 1 |
| дер. Шуймучаш | - | - | - | 1 |
| дер. Янгранур | - | - | - | 1 |
| Всего: | 65 | 3 | 8 | 10 |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

В населенных пунктах, в которых не организован вывоз бытовых отходов, в том числе в 16 деревнях необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Верх-Ушнурскому сельскому поселению

| Населенные пункты | Кво Квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодичность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Ушнур |  | 25 | еженедельно | + |  |
| дер. Колокуда |  |  | 1 раз в год | + |  |
| дер. Кундыштур |  |  |  |  |  |
| дер. Куркумбал |  |  | 1 раз в год | + |  |
| дер. Маскародо |  |  |  |  |  |
| дер. Немецродо |  |  |  |  |  |
| дер. Семейкино |  |  |  |  |  |
| дер. Тапшер |  |  |  |  |  |
| дер. Тимофеево |  |  |  |  |  |
| дер. Энермучаш |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский | 42 | 42 | еженедельно | + |  |
| дер. Кукмарь |  |  |  |  |  |
| дер. Васташуй |  |  |  |  |  |
| дер. Муглово |  |  |  |  |  |
| дер. Пибахтино |  |  |  |  |  |
| дер. Шанер |  |  |  |  |  |
| дер. Шуймучаш |  |  |  |  |  |
| дер. Янгранур |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального

плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12800 |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1115 |  |  |
| 1.3 | Жилая зона | га | 51,75 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средней этажности | га | 0.95 |  |  |
|  | - индивидуальной застройки | га | 50.8 |  |  |
| 1.4 | Административно-деловая зона | га | 38,69 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - спортивного назначения | га | - | - | - |
|  | - учебно-образовательного назнач. | га | 27.34 | - | - |
|  | здравоохранения | га | 0.40 | - | - |
| 1.5 | Производственная зона | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - промышленности | га | - | - | - |
|  | - иные производственные зоны | га | - | - | - |
| -1.6 | Зона инженерн. инфраструктуры | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га | - | - | - |
|  | водоснабжения и водоотведения | га | - | - | - |
| 1.7 | Рекреационные зоны | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - санатории, дома отдыха, ДОЛы | га | - | - | - |
|  | - ООПТ | га | - | - | - |
| 1.8 | Зона с/х назначения | га | 10399 |  |  |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | СПК к-з «У Илыш» |  | 3238 |  |  |
|  | ООО «МАРК» |  | 3741 |  |  |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 10 |  |  |
|  | в т.ч. ритуального назначения | га | 10 |  |  |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | режимных объектов | га | - | - | - |
| 1.11 | Зона акваторий | га | 139.07 | - | - |
|  | в т.ч. акваторий поселения | га | 128.07 | - | - |
|  | поселковые акватории | га | - | - | - |
| 1.12 | Зона фонда перераспределения сельских земель | га | - |  |  |
|  | в т.ч. перспективного освоения | га | - |  |  |
|  | фонда перераспределения земель с/х назначения | га | - |  |  |
|  | Общая численность населения | чел. | 2244 | 2300 | 2320 |
|  | Плотность населения | чел. на га | 0,175 | 0,180 | 0,181 |
|  | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | Население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 423 | 479 | 485 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1476 | 1451 | 1426 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 345 | 370 | 409 |
|  | 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилфонда- | Sобщ., м2 | 34293 |  |  |
|  |  | к-во | 628 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 10020 |  |  |
|  |  | к-во | 165 |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 24273 |  |  |
|  |  | кол-во | 463 |  |  |
|  | Средняя обеспеченность | м2 / чел. | 15,28 |  |  |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. жилфонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 60,8 |  |  |
|  | - канализацией | % | 1,6 |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 36,3 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % | 8,3 |  |  |
|  | 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | мест | 23 |  |  |
|  | общеобразовательные школы | мест | 330 |  |  |
| 4.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./см. | 16 |  |  |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 4.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 2 | - | - |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 1 | - | 1 |
|  | Торговли | кол-во | 7 | - | 1 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 86 | - | - |
|  | Административные | шт. | 1 | - | - |
|  | 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность дорог поселения | км | 48,8 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральные | км | - |  |  |
|  | региональные | км | 16,7 |  |  |
|  | местные | км | 32,1 |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов населенных пунктов | км | 32,1 |  |  |
|  | 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,126 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,114 |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,007 |  |  |
|  | Произв. водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 2,112 |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 18,861 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,009 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,009 | 0 | 0 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0 | 0 | 0 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 6.5 | Газоснабжение | км |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | 32,6 | 75 |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м./год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м./год |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./год | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 96 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»