ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Вятское сельское поселение»

Советского муниципального района Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 121-11 от 7 июня 2011 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ		Генеральный план  муниципального образования

###### «Вятское сельское поселение»

###### Советского муниципального района Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ		Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная часть.

(Пояснительная записка. Графические материалы)

# ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф.Б. Ананьев

Главный инженер 								В.Н. Конышев

Начальник отдела								В.П. Горбань

Главный архитектор проекта						А.Н. Теряев

Главный инженер проекта						А.В. Санин

Ведущий архитектор							Н.А. Орлова

Архитектор									М.В. Кропотова

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12   Проект генерального плана  муниципального образования

«Вятское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл

(Пояснительная записка.  Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования  Советского муниципального  района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав  Тома

Ведение										5

Раздел 1.      Положение о территориальном планировании			6

1.1     Цели территориального планирования					6

1.2     Основные задачи генерального плана					7

Раздел 2.      Топографо-геодезическая изученность территории			7

Раздел 3.      Природно-ресурсный потенциал района				7

3. 1.   Климат									7

3. 2.   Почвы										8

3. 3.   Растительность								9

3. 4.   Рельеф										9

3. 5.   Геологическое строение							9

3. 6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		10

3. 7.   Инженерно-геологическое районирование				10

3. 8.   Гидрографическая характеристика						10

3. 9.   Минерально-сырьевые ресурсы						11

3. 10. Леса и лесосырьевые ресурсы						12

Раздел 4.     Комплексная оценка современного состояния

и использования территории						14

4.1.   Территориальная структура поселения					14

4.2.   Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы,

прогнозирование  численности населения 					17

4.3.   Оценка производственного потенциала					18

4.4.   Жилищная, социальная сфера 						24

4.4.1 Планируемые объемы жилого фонда					25

4.5.   Обеспеченность жилого фонда системами

инженерной инфраструктуры	 					26

4.6    Учреждения и предприятия обслуживания				33

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания		36

4.7.   Дорожная сеть. Транспортное обеспечение				37

Раздел 5.     Ограничения использования территории				39

5.1.    Экологические ограничения							40

5.2.    Охранные зоны объектов инженерной					41

и транспортной инфраструктуры

5.3.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного  и техногенного характера				43

5.4     Зоны с особыми условиями использования территории			45

5.4.1  Охранные зоны водных объектов						45

Раздел 6.    Муниципальная правовая база						49

Раздел 7.    Архитектурно-планировочная организация

и зонирование территории							50

7.1.    Основные направления градостроительного развития

территории поселения                                                                                  50

7.2     Проектируемая структура населенных пунктов поселения		 50

7.3.    Функциональное зонирование территории поселения		             52

Раздел 8.    Планируемые объекты капитального строительства

и инженерной   инфраструктуры						 53

Раздел 9.    Инженерно-технические мероприятия в области

гражданской обороны и защиты населения.

Противопожарные мероприятия					            55

Раздел 10.   Мероприятия по охране окружающей среды.

Очистка территории                   					            57

Раздел 11.   Основные технико-экономические показатели

генерального плана 							 	60

Раздел 12.   Исходная документация (в архивном экземпляре)

Раздел 13.   Графические материалы. Схемы (карты)

Схема № 1. Положение Вятского сельского поселения

в Советском муниципальном районе

(ситуационный план) 								ГП-1

Схема № 2. Схема современного использования территории,

схема размещения минерально-сырьевых ресурсов

(опорный план) 								ГП-2

Схема № 3. Схема планировочных ограничений  					ГП-3

Схема № 4. Схема современного использования территории

населенных пунктов поселения (опорные планы)		     ГП-4-1,  ГП-4-2

Схема № 5. Проект генерального плана поселения (основной чертеж)

Схема зонирования.								ГП-5

Схема № 6. Проекты генеральных планов населенных пунктов.

Схемы зонирования.						     ГП-6-1,  ГП-6-2

Схема № 7. Инженерная инфраструктура				     ГП-7-1   ГП-7-2

Введение

Генеральный план муниципального образования «Вятское сельское поселение» Советского района (далее Вятское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключенного муниципального контракта № 121-11 от 07 июня 2011 года, в соответствии с:

- Постановлением администрации Вятского сельского  поселения от 30 мая 2011 г.  №40 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Вятское сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах»;

-Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9 
«О реестре административно - территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Советского муниципального района, Вятского сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Минэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года            № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учетом:

-  положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Советского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Вятским сельским поселением.

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории  «Вятское сельское поселение», а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и  являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости. Генеральный план Вятского сельского поселения – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Генеральный план Вятского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. Генеральный план Вятского сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчетный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчетного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план  Вятского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населенных пунктов  с разрешением 0,5 м, выданные в 2012 г.

ООО «Компания «СОВЗОНД» г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал поселения

3.1. Климат

Советский район, в состав которого входит муниципальное образование «Вятское сельское поселение» расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями. В этот сезон преобладают умеренно- и значительно морозные погоды с температурой от -10о до -20о, однако возможны оттепели в любой из зимних месяцев. Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает сухая погода с переходом температуры через 0о. Лето короткое и относительно жаркое, нередко с сильными дождями и грозами. Осень характеризуется холодной и сырой погодой, особенно во второй половине. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле (305 часов) и минимумом в декабре (29 часов). Самый холодный месяц январь. Его среднемесячная температура составляет -13,7о, а абсолютный минимум -47о. В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум, равный +38о. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10о, равная 1986о. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. Территория относится к умеренно увлажненным районам страны. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Максимум осадков приходится на июль (66 мм), минимум на февраль (24 мм). Средний суточный максимум равен 30 мм. Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек, летом эта величина уменьшается до 3-4 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются довольно часто, в среднем за год бывает более 40 дней с сильным ветром.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за год отмечается  до  40 дней с метелями.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманом составляет 37 за год.

Таблица основных климатических характеристик района

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относит.влажн. воздуха (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осад. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Дни с ветром более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Дни солнечного сияния (часов) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней.  Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см. В особо метелевые зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщений. Для улучшения климата селитебных территорий в зимний период рекомендуется ее ветрозащита от преобладающих ветров южной четверти планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений. Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

3.2. Почва

Условия почвообразования на территории поселения определяют развитие почв по подзолистому типу, на подзолообразования накладывается дерновый процесс. Почвенный покров сельского поселения сравнительно однороден: на большей части развиты подзолистые (собственно-подзолистые и дерново-подзолистые) почвы с пятнами дерново-подзолистых серых почв на покровных (структурных) глинах и суглинках. Подзолистые почвы характеризуются небольшим содержанием органических веществ и минеральных соединений, кислой реакцией. Почвы обладают непрочной структурой, имеют маломощный перегнойный горизонт, у собственно-подзолистых почв он обычно отсутствует; вследствие неблагоприятных агрохимических свойств редко осваивается под пашню. Рассматриваемая территория сельского поселения относится к району распространения плоскостной и овражной эрозии, здесь довольно много эродированных земель.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории поселения это еловые и березовые леса. В лесной растительности преобладают еловые леса.  Почти все лесные массивы доступны для проезда на автомашинах летом в сухое время и осенью с наступлением морозов. Растительность в целом благоприятна в рекреационном отношении.

Основные типы растительности:

Еловые леса. Подразделяются на ельники зеленомошники, ельники сложные, ельники травяно-болотные, ельники сфагновые. В подлеске крушина, бересклет, калина, рябина.  В напочвенном покрове зелёные мхи, кислица, майник двулистный, медуница, таволга вязолистная.

Берёзовые леса. Подразделяются на зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяные, сложные. В подлеске можжевельник, бересклет, жимолость. В напочвенном покрове зелёные мхи.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах холмисто-увалистого водораздельного плато с абсолютными отметками поверхности 160-210 м. Плато значительно расчленено сетью глубоких, но узких долин рек: Ронги, Исюйки и других, а также активными оврагами. По территории поселения протекают реки Ронга,  Исюйка, Кордемка, Шукшан, Ургашка.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении территории сельского поселения принимают участие отложения пермской и четвертичной систем. Пермские отложения представлены верхним отделом, казанским и татарским ярусами. Отложения казанского яруса распространены повсеместно, представлены мергелями и доломитами, залегающими в толще глин и аргиллитов. Мощность отложений от 5,0 до 48 м и более, глубина залегания 17-170 м. На казанских отложениях залегают породы нижнетатарского подъяруса. Литологически они представлены трещиноватыми и кавернозными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками и глинами. Отложения залегают на глубине 2,5-123,0 м, но нередко выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется в пределах 3,0-85,0 м. Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и залегают на размытой поверхности пермских пород. Генетически они представлены аллювием водноледниковыми, покровными и болотными образованиями. Современные аллювиальные отложения развиты в поймах рек и представлены песками, местами иловатыми, супесями и суглинками.

Мощность аллювия 5-7 м.

Древнеаллювиальные и водноледниковые образования слагают высокие надпойменные террасы. Представлены они песками разной зернистости с включением гравия и гальки. Мощность отложений достигает 10-20 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и на водоразделах и представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основном, с содержанием щебенки. Мощность отложений составляет 2-5 м, редко более.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных  вод

Территория Советского района, в состав которого входит Вятское сельское поселение, в гидрологическом отношении входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к нижнетатарским и казанским породам верхней 10етне. Водоносный горизонт (уржумский), приуроченный к нижнетатарским отложениям, имеет почти повсеместное распространение и залегает на глубине 2,5 – 123,0 м. Воды уржумского и казанского водоносных горизонтов в зоне интенсивного водообмена пресные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и по своему качеству пригодны для питьевого водоснабжения. Зона пресных вод прослеживается примерно до глубины 100 – 150 м. Ниже может быть подсос минерализованных вод. По степени водообильности основного водоносного горизонта, рассматриваемая территория попадает в район, недостаточно обеспеченный подземными водами. За счет этого горизонта можно обеспечить водоснабжение населенных пунктов с небольшим водопотреблением. Территория сельского поселения в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями с площадями водосбора, не превышающими 100 км2. Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 1,5 – 3,5 м. В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%. Территория сельского поселения обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на территории Советского района выделяются два района: «Водораздельное плато» и «Долины рек». Район «Водораздельное плато» охватывает северную половину Советского района, в состав которого входит Вятское сельское поселение.

Рельеф его волнистый до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности составляют 160-210 м. Плато значительно расчленено долинами рек, ручьев и активными оврагами. Глубина эрозионного расчленения составляет 50-130 м. Из физико-геологических явлений, кроме оврагообразования, в районе развито, хотя слабо, заболачивание и заторфовывание территории. Средняя мощность торфа 2,9 м. Кроме того, в этом районе отмечается наличие карстовых форм рельефа, появление которых обусловлено растворением известняков с гнездами гипса, залегающих близко к поверхности земли. Территория сложена покровными суглинками, подстилаемыми на глубине 2-5 м известняками, мергелями, песчаниками и глинами. Данное сельское поселение в целом относится к ограниченно благоприятным условиям для градостроительного освоения, в связи со значительным горизонтальным расчленением рельефа.

3.8. Гидрографическая характеристика

Вятское сельское поселение в целом имеет развитую гидрографическую сеть, представленную мелкими реками и ручьями.Долины рек не ясно выраженные, склоны пологие, незаметно сливающиеся с окружающей местностью. Поймы на реках двухсторонние, затапливаемые весной, шириной 1,5 – 3,5 м. Водный режим рек района характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжающимся 1,0-1,5 месяца и низкими уровнями в остальное время года. Весенний подъем уровней начинается на реках сельского поселения в конце марта – начале апреля. Пик наступает во второй – третьей декаде апреля. Затем наступает спад половодья, в начале мая переходящий в летне-осеннюю межень. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом составляет 1,5-3,5 м, вызывая в отдельные годы затопление пойм. Средняя продолжительность стояния воды на пойме обычно не превышает 1 день, увеличиваясь в отдельные многоводные годы до 2-3 дней. После окончания спада половодья на реках устанавливается устойчивая и продолжительная летне-осенняя межень, переходящая в ноябре в зимнюю. Зимний режим рек характеризуется появлением первых ледовых образований в виде заберегов в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда составляет 35 – 60 см. Средняя продолжительность ледостава составляет 130 – 155 дней.

После очищения рек ото льда начинается интенсивный нагрев воды, способствующий развитию водной растительности и достигает максимального прогрева в 24 – 260 С во второй-третьей декаде июля. На отдельных участках рек с обильными выходами грунтовых вод среднемесячная температура ниже на 1,50. В конце июля начинается постепенное охлаждение воды. Купальный сезон составляет в среднем 2 – 2,5 месяца.В формировании стока рек основная роль принадлежит талым водам до 60%, на дождевые приходится 30%, на грунтовые 10-15%. Вятское сельское поселение обладает ограниченными ресурсами поверхностных вод. Воды рек имеют удовлетворительные питьевые качества.

Основные сведения о реках:

- Река Ронга, правый приток р. Малый Кундыш, длина 36 км, площадь водосбора 172 км2.

- Река Кордемка, левый приток р. Малая Кокшага, длина в границах района 11 км, площадь водосбора в пределах района 132,1 км2.

- Река Исюйка, приток  р.  М. Немда, длина в границах района 2 км, площадь водосбора в пределах района 112 км2

- Река Шукшан, приток р.  М. Немда, длина в границах района 5 км, площадь водосбора в пределах района 98 км2

- Река Ургашка, приток р. Малая Кокшага, длина в границах поселения 8 км. Кислородный режим рек удовлетворительный в течение всего года. Реакция слабощелочная. Наблюдения за санитарным состоянием  проводится на реке Ронга.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

Кирпично-черепичное сырье

На территории поселения разведано Кордемучашское месторождение в 1 км к ЮВ от д. Кордемучаш и 0,5 км к СЗ от д. Лаксола. Месторождение представлено суглинками пригодными для производства кирпича. Мощность полезной толщи 2,7 – 5,7 м, утвержденные запасы составляют 2145 тыс. м3. Месторождение резервное. Выявлены полезные ископаемые торф, известняки и доломиты, пригодные для обжига на известь и на строительный камень, а также глины кирпичные.

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Вятское поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Общая площадь земель государственного лесного фонда поселения составляют 2947 га. Леса государственного лесного фонда обслуживаются ГУ РМЭ «Советское лесничество».

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Всего земель лесного фонда, га | В том числе |
| --- | --- |
|  | Лесные земли | Земли под с/х угод. | Земли под водными объектами | Земли под застрой- кой | Земли под до-рогами | Земли под бо-лотами | Нару- шенные земли | Прочие земли |
| 2947 | 2914,7 | 1,8 | 0,2 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 27,4 |

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для решения  проблем зонирования  лесных участков в условиях  действующего  законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное  размещение территории (близость  к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по  обеспечению данного вида использования;

- определение  объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны,  и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представление об обременениях  лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного  использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территории  лесных участков по видам использования лесов приведено в таблице.

Принципы зонирования территорий  лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | лесные участки за исключением лесов зеленых зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населением для собственных нужд | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства | Эксплуатационные леса сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов | На территории эксплуатационных лесов (пустыри, прогалины) |
| 6. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование | Территория лесного фонд Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения | До 10% объемов аренды |
| 7.Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников | Памятники природы, заказники, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объектов рекреационного использования | На основании прове-денного анализа по перспективе развития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности | Зеленые зоны и защитные леса |
| 8. Выполнение работ по геологическому изуче-нию недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений |
| 9. Осуществление на-учно-исследовательской деятельности и образо-вательной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности | На основании проведе-нного анализа в потре-бности использования лесов по даному виду |
| 10. Осуществление рели-гиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности | На основании прове-денного анализа в по-требности использо-вания лесов по данному виду |
| 11. Строительство, ре-конструкция, эксплуата-ция линий электропере-дачи, линий связи, до-рог, трубопроводов и др. линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструк-ции, эксплуатации линий электро-передачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы тер-риториального плани-рования Республики Марий Эл и сущест-вующих линейных сооружений |
| 12. Строительство и эк-сплуатация водохрани-лищ и иных искусствен-ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-зированных портов | 1 Зона строительства и эксплуата-ции водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территориального планирования Республики Марий Эл |

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Вятское сельское поселение расположено в восточной части Советского района. Оно граничит на западе с Городским поселением Советский Советского муниципального района, на севере с Новоторъяльским муниципальным районом, на востоке с Верх-Ушнурским сельским поселением, на юге с Ронгинским сельским поселением.

Площадь территории Вятского сельского поселения  составляет              17988,0  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения		(69,9 %)   13780,5  га

земли населенных пунктов					(6,1%)        1169,9  га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,7 %)         130,0  га

земли гос. лесного фонда					(16,3 %)     2947,0  га

Структура земель сельскохозяйственного назначения  поселения

| Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- |
| Всего территория, га | в том числе |
|  | с/х угодия | не с/х угодия |
|  | всего, га | в т.ч. пашня | всего, га | в том числе |
|  |  |  |  | лесные земли | прочие земли |
| 13807,9 | 13145 | 9564 | 662,9 | 54 | 608,9 |

Земли сельскохозяйственного  назначения:

120 га  - земли сельскохозяйственного назначения ООО «Смычка», использует под посевы зерновых; 97 га - земли сельскохозяйственного назначения «Аграрно-строительный техникум» использует под посевы зерновых; 1524 га - паевые земли сельскохозяйственного назначения граждан арендует ООО «Советское молоко»; 4000 га - паевые земли сельскохозяйственного назначения граждан арендует  ООО «МАРК».

Земли сельскохозяйственного назначения, используемые предприятиями, организациями и гражданами на 01.01.2012г.

| Наименование | Общая площадь га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего с/х угодий | в том числе |
|  |  |  | пашня | прочие | пастб.сенок. |
| Акционерные общества, товарищества: ООО «Смычка» | 122 | 120 | 120 | - | - |
| Учебные заведения. ГОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум» | 103 | 103 | 97 | - | 6 |
| Прочие предприятия, учреждения в том числе: | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 1. Приход церкви «Космы и Дамиана» | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Земли граждан: |  |  |  |  |  |
| 1. Крестьянские хозяйства | 49,4 | 49,4 | 49,4 | - | - |
| 2. Сельхозугодия | 114,37 | 114,37 | 77,65 | - | 36,72 |
| 3.Сельхозугодия ПАИ | 8860,88 | 8860,88 | 8860,88 | - | - |
| Сельхозугодия ПАИ МО Вятское сп | 645,3 | 645,3 | 645,3 | - | - |
| Всего по поселению | 9904,95 | 9902,95 | 9860,23 | - | 42,72 |

Земли населенных пунктов

На территории муниципального образования находится 22 населенных пункта, общей площадью 1103,1га. Земли населенных пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. На территории с. Вятское расположен объект среднего профессионального образования ГБОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум». На территории дер. Колянур расположен объект социального обслуживания ГБУ РМЭ «Колянурский  дом-интернат для пенсионеров и инвалидов». Объекты обслуживания в населенных пунктах расположены в жилой застройке, занимают незначительные территории.

В населенных пунктах: с. Вятское, д. Удельное, д. Колянур, с. Орша, д. Старый Ургаш расположены пилорамы, на которых осуществляют лесопильные работы, изготавливают погонажные изделия, брус коробчатый.

Существующая территориальная структура населённых пунктов Вятского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |
| --- | --- |
|  | многоэтаж. застройка | среднеэтаж. астр. | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жил.зстр. | школы, детские сады | общественно- жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | произв.-деловая | центр насел.пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего польз. | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д. Афанассола | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 17,2 |
| с. Вятское | 0 | 5 | 47,8 | 29,5 | 0 | 2,7 | 2 | 4,8 | 2 | 0,3 | 5,4 | 0 | 13,2 | 11,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,06 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 21,54 | 205,9 |
| д. Гришино | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 38,7 |
| д. Калтаксола | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | 23,8 |
| д. Колянур | 0 | 3,7 | 33,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 6,7 | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 100,3 |
| д. Новый Ургаш | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1,4 | 37,67 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 55,2 |
| д. Старый Ургаш | 0 | 0 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,1 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 3,61 | 55,5 |
| д. Удельное | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 10,62 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 34,3 |
| д. Фокино | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 4,21 | 39,5 |
| д. Шогаль | 0 | 0 | 26,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,06 | 9,8 | 22,24 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 66 |
| д. Шоптранер | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 14,7 |
| д. Яманаево | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 5,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 22,97 |
| д. Янкеево | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 23,8 |
| д. Березята | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 7,7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 29,61 |
| д. Вершинята | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 23,2 |
| д.Захарята | 0 | 0 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 15,88 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 35,9 |
| д. Кордемучаш | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 12,8 | 26,98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77,4 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| д. Мари-Орша | 0 | 0 | 28,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,2 | 3,4 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 47,41 |
| д. Нурмучаш | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 20,7 |
| д. Ожиганово | 0 | 0 | 33,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,2 | 27,58 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 67,8 |
| с. Орша | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 2,6 | 0,6 | 8,5 | 1,2 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 162,2 |
| Всего: | 0 | 8,7 | 413,1 | 29,5 | 0 | 5,3 | 2,6 | 19,3 | 3,87 | 0,3 | 9,4 | 0 | 13,2 | 20,62 | 4,53 | 0,5 | 0,9 | 0,06 | 3,42 | 2,8 | 66,85 | 473,81 | 0 | 0 | 0 | 91,13 | 1169,89 |

Земли промышленности	занимают территорию   130  га, это территории занятые объектами промышленности, транспорта, энергетики, обороны.

Земли промышленности, транспорта, связи, телевидения радиовещания,

информатики, энергетики, космического обеспечения, обороны и иного специального назначения

| Наименование населенных пунктов | Земли промышленности, транспорта, и иного специального назначения |
| --- | --- |
|  | Всего га | в том числе |
|  |  | земли про-мышл. | земли тран-спорта | земли теле- виден | земли энерге тики | земли оборо-ны |
| Вятское СП | 130 | 3 | 108 | - | 0,5 | 18,1 |

Земли лесного фонда занимают территорию поселения - 2947 га.

Земли водного фонда – как категория земли «Земли водного фонда» отсутствуют, они относятся к категории земель сельхозназначения.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Вятского поселения составляет 17988 га,  на территории находится 22 населенных пункта, в которых проживает  3485 человек. Административным центром является с. Вятское с численностью 1800 человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Орша – 429 чел.,  д. Колянур – 316 чел. Население в трудоспособном возрасте составляет 63,0 %, пенсионный возраст – 8,4 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 8,4 %  и  9,6 %. Отток населения в поселении, в основном, наблюдается из малочисленных населенных пунктов в более крупные, однако, незначительный рост крупные населенные пункты обеспечили рост населения в целом по поселению.

Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2011 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкол. Возраста | дети школь- ного возраста | пенсии-онный воз-раст |
| д. Афанассола | 68 | 40 | 8 | 8 | 12 |
| с. Вятское | 1800 | 1124 | 162 | 174 | 340 |
| д. Гришино | 47 | 21 | 4 | 7 | 15 |
| д. Калтаксола | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 |
| д. Колянур | 316 | 166 | 21 | 31 | 98 |
| д. Новый Ургаш | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| д. Старый Ургаш | 89 | 76 | 7 | 3 | 3 |
| д. Удельное | 51 | 26 | 7 | 4 | 14 |
| д. Фокино | 97 | 47 | 5 | 12 | 33 |
| д. Шогаль | 78 | 47 | 9 | 11 | 11 |
| д. Шоптранер | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| д. Яманаево | 42 | 23 | 4 | 1 | 14 |
| д. Янкеево | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| д. Березята | 25 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| д. Вершинята | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| д. Захарята | 79 | 56 | 7 | 9 | 7 |
| д. Кордемучаш | 112 | 58 | 11 | 10 | 33 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 153 | 113 | 11 | 12 | 17 |
| д. Нурмучаш | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| д. Ожиганово | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| с. Орша | 429 | 328 | 26 | 44 | 31 |
| Всего: | 3485 | 2192 63,0% | 294 8,4% | 336 9,6% | 663 19% |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Советского муниципального района выполнен расcчёт перспективной численности населения по Вятскому сельскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2002 г. | 2011 г. | Среднесрочная перспектива – 2021 г. | Дальнесрочная перспектива – 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вятское СП | 3440 | 3485 | 3550 | 3610 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 54 субъекта хозяйствования:

- МОУ  «Вятская  средняя  общеобразовательная школа»

- МОУ «Оршинская основная общеобразовательная школа им. Акад. Л.И. Ожиганова»

- МДОУ «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с. Вятское

- ГБОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум»

- Вятский сельский  дом культуры

- Оршинский сельский дом культуры

- Колянурский сельский клуб

- МУК МЦБ Вятский филиал №5

- МУК МЦБ Оршинский филиал № 15

- ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Вятская участковая больница»

- ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Фельдшерско-акушерский пункт» дер Колянур

- Филиал аптеки № 66

- ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Фельдшерско-акушерский пункт» с. Орша

- Вятское отделение связи Моркинского РУФПС

- Вятский филиал № 6066/12 Сбербанка России

- Вятский ветеринарный участок

- Магазин ООО «Рассвет»

- Магазин ООО «Центр» с. Вятское

- Магазин И.П. Овчинников О.Г.

- ООО «Марикоммунэнерго» Вятская котельная № 1612

- Магазин ИП Михайлова Н.Т.

- Магазин ИП Савинцева З.А.

- Магазин «Все для дома» ИП Михайлова Л.Н.

- Магазин ИП Иванова Н.Н.

- Магазин ИП Андреев Н.П.

- Пекарня ИП Андреев Н.П.

- Напиточный цех ИП Андреев С.Н.

- Кафе «Мария» Советского общепита

- Парикмахерская ИП Кушакова С.Н.

- Парикмахерская ИП Тупинова Т.В.

- МУК МЦБ Колянурский филиал № 6

- ГБУ РМЭ Колянурский дом интернат для престарелых инвалидов

- Магазин ООО «Рассвет»

- ООО «Марикоммунэнерго» Котельная №1622 д. Колянур

- Магазин ИП Панаева В.Н.

- ООО «Смычка»

- Крестьянское хозяйство «Воля»

- Магазин ТПС Советского райпо

- ООО «Советское молоко»

- ИП Михайлова Н.Т.

- Пилорама ИП Тертерашвили

- Фермерское хозяйство «Заря»

- Оршинский ветеринарный участок

- Оршинское отделение связи Моркинского РУФПС

- ООО «Центр» Магазин «Полюшко»

- Закусочная Советского Общепита

- Магазин  «Родник» ИП Михайлова Н.Т.

- ООО «Центр» Магазин № 31

47. пилорамы: с. Вятское, д. Удельное, д. Колянур, с. Орша, д. Старый Ургаш;

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненного насле-дуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 404 головы КРС, свиней 138 головы, овец и коз 457 головы, птицы 5646 голов, кролики 65 голов, пчелосемей 244 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № | Наименование предприятия, организации | количество работающих |
| --- | --- | --- |
|  | село Вятское | 249 |
|  | Администрация МО «Вятское сельское поселение» | 6 |
|  | МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» | 43 |
|  | МДОУ «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с. Вятское | 29 |
|  | ГБОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум» | 94 |
|  | Вятский сельский дом культуры | 5 |
|  | МУК МЦБ Вятский филиал №5 | 2 |
|  | ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Вятская участковая больница» | 10 |
|  | Филиал аптеки № 66 | 1 |
|  | Вятское отделение связи Моркинского РУФПС | 3 |
|  | Вятский филиал № 6066/12 Сбербанка России | 1 |
|  | Вятский ветеринарный участок | 3 |
|  | Магазин ООО «Рассвет» | 6 |
|  | Магазин ООО «Центр» с. Вятское | 2 |
|  | Магазин И.П. Овчинников О.Г. | 2 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» Вятская котельная № 1612 | 18 |
|  | Магазин ИП Михайлова Н.Т. | 2 |
|  | Магазин ИП Савинцева З.А. | 1 |
|  | Магазин «Все для дома» ИП Михайлова Л.Н. | 2 |
|  | Магазин ИП Андреев Н.П. | 4 |
|  | Пекарня ИП Андреев Н.П. | 2 |
|  | Напиточный цех ИП Андреев С.Н. | 2 |
|  | Кафе «Мария» Советского общепита | 3 |
|  | Магазин ИП Иванова Н.Н. | 1 |
|  | Пилорама ИП Ефремов А.Г. | 5 |
|  | Парикмахерская ИП Кушакова С.Н. | 1 |
|  | Парикмахерская ИПТупинова Т.В. | 1 |
|  | д. Колянур | 69 |
|  | Колянурский сельский клуб | 1 |
|  | МУК МЦБ Колянурский филиал № 6 | 1 |
|  | ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Фельдшерско-акушерский пункт» | 1 |
|  | ГБУ РМЭ « Колянурский дом интернат для престарелых и инвалидов» | 46 |
|  | Магазин ООО «Рассвет» | 2 |
|  | ООО «Марикоммунэнерго» Котельная №1622 | 6 |
|  | Магазин ИП Панаева В.Н. | 2 |
| П | Пилорама ИП Сафуков И.Ш. | 10 |
|  | д. Старый Ургаш | 6 |
|  | ООО «Смычка» | 1 |
|  | Крестьянское хозяйство «Воля» | 3 |
|  | Пилорама ИП Иванов А.А. | 2 |
|  | д. Удельное | 7 |
|  | Магазин ТПС Советского райпо | 1 |
|  | Пилорама ИП Мукминов М. М. | 6 |
|  | с. Орша | 149 |
|  | ООО «Советское молоко» | 94 |
|  | Пилорама ИП Тертерашвили М. | 5 |
|  | Фермерское хозяйство «Заря» | 1 |
|  | МОУ «Оршинская основная общеобразовательная школа им. Акад. Л.И. Ожиганова» | 28 |
|  | Оршинский ветеринарный участок | 2 |
|  | Оршинское отделение связи Моркинского РУФПС | 3 |
|  | МУК МЦБ Оршинский филиал № 15 | 1 |
|  | ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» «Фельдшерско-акушерский пункт» | 3 |
|  | Оршинский дом культуры | 3 |
|  | Магазин ООО «Центр» «Полюшко» | 2 |
|  | Закусочная Советского «Общепита» | 3 |
|  | Магазин «Родник» ИП Михайлова Н.Т | 3 |
|  | д. Захарята |  |
|  | Магазин № 31 ООО «Центр» | 1 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 3485 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 2192 63,0% |
| Трудовые ресурсы, занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 1799 51,6% |
| - промышленность | 159 |
| - сельское хозяйство | 180 |
| - транспорт | 286 |
| - строительство | 143 |
| - торговля и общественное питание | 177 |
| - лесное хозяйство | 2 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 12 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 440 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 35 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 94 |
| - образование | 207 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 34 |
| - культура и искусство | 15 |
| - управление | 15 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 393 18% |

Занятость населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Трудоспособное население | Занято в пределах поселения | Занято за пределами района | Официальная безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Афанассола | 40 | 23 | 8 | 1 |
| с. Вятское | 1124 | 730 | 255 | 30 |
| д. Гришино | 21 | 11 | 5 | 0 |
| д. Калтаксола | 18 | 9 | 4 | 1 |
| д. Колянур | 166 | 86 | 46 | 2 |
| д. Новый Ургаш | 5 | 0 | 2 | 0 |
| д. Старый Ургаш | 76 | 5 | 16 | 0 |
| д. Удельное | 26 | 3 | 6 | 1 |
| д. Фокино | 47 | 0 | 7 | 4 |
| д. Шогаль | 47 | 6 | 6 | 0 |
| д. Шоптранер | 4 | 1 | 1 | 0 |
| д. Яманаево | 23 | 12 | 4 | 1 |
| д. Янкеево | 3 | 1 | 0 | 0 |
| д. Березята | 13 | 4 | 6 | 0 |
| д. Вершинята | 6 | 1 | 0 | 0 |
| д. Захарята | 56 | 3 | 16 | 1 |
| д. Кордемучаш | 58 | 23 | 13 | 0 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 113 | 29 | 27 | 0 |
| д. Нурмучаш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ожиганово | 18 | 7 | 2 | 0 |
| с. Орша | 328 | 139 | 34 | 9 |

Занятость населения Вятского поселения

| Наименование населенных пунктов | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе | из них | безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строи-тельстве | в с/х х-ве | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | прочие | за пределами поселения |  |
| д. Афанассола | 40 | 31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| с. Вятское | 1124 | 985 | 96 | 26 | 41 | 0 | 229 | 57 | 536 | 217 | 139 |
| д. Гришино | 21 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| д. Калтаксола | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| д. Колянур | 166 | 132 | 8 | 9 | 14 | 0 | 31 | 4 | 66 | 26 | 34 |
| д. Новый Ургаш | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| д. Старый Ургаш | 76 | 53 | 3 | 13 | 3 | 0 | 8 | 14 | 12 | 16 | 23 |
| д. Удельное | 26 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| д. Фокино | 47 | 37 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 10 |
| д. Шогаль | 47 | 32 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 15 |
| д. Шоптранер | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| д. Яманаево | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| д. Янкеево | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| д. Березята | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| д. Вершинята | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| д. Захарята | 56 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 25 | 28 |
| д. Кордемучаш | 58 | 42 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 18 | 16 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 113 | 89 | 4 | 15 | 11 | 0 | 7 | 32 | 20 | 41 | 24 |
| д. Нурмучаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ожиганово | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| с. Орша | 328 | 272 | 17 | 40 | 76 | 0 | 51 | 41 | 47 | 83 | 56 |
| Всего: | 2192 | 1799 | 159 | 143 | 180 | 2 | 369 | 195 | 751 | 486 | 393 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в эконо-мике, чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-лен-ность | с/х | управ-ление | здра-воох-ране-ние | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | Про-чие ви-ды |
| д. Афанассола | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| с. Вятское | 985 | 96 | 41 | 12 | 32 | 149 | 39 | 616 |
| д. Гришино | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| д. Калтаксола | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| д. Колянур | 132 | 8 | 14 | 0 | 29 | 2 | 4 | 75 |
| д. Новый Ургаш | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| д. Старый Ургаш | 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 25 |
| д. Удельное | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| д. Фокино | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| д. Шогаль | 32 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| д. Шоптранер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Яманаево | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| д. Янкеево | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Березята | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| д. Вершинята | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| д. Захарята | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 |
| д. Кордемучаш | 42 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 89 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 32 | 35 |
| д. Нурмучаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ожиганово | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| с. Орша | 272 | 17 | 76 | 0 | 9 | 42 | 41 | 87 |
| Всего: | 1799 | 161 | 180 | 15 | 94 | 222 | 177 | 950 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Наименование населенных пунктов | Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность насе-ления в трудоспо-собном возрасте, чел. | Уровень занятости % |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Афанассола | 31 | 40 | 77,5 |
| с. Вятское | 985 | 1124 | 87,6 |
| д. Гришино | 16 | 21 | 76,2 |
| д. Калтаксола | 13 | 18 | 72,2 |
| д. Колянур | 132 | 166 | 79,5 |
| д. Новый Ургаш | 5 | 5 | 100 |
| д. Старый Ургаш | 53 | 76 | 69,7 |
| д. Удельное | 18 | 26 | 69,2 |
| д. Фокино | 37 | 47 | 78,7 |
| д. Шогаль | 32 | 47 | 68,1 |
| д. Шоптранер | 2 | 4 | 50,0 |
| д. Яманаево | 18 | 23 | 78,3 |
| д. Янкеево | 2 | 3 | 66,7 |
| д. Березята | 10 | 13 | 76,9 |
| д. Вершинята | 3 | 6 | 50,0 |
| д. Захарята | 28 | 56 | 50,0 |
| д. Кордемучаш | 42 | 58 | 72,4 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 89 | 113 | 78,8 |
| д. Нурмучаш | 0 | 0 | 0 |
| д. Ожиганово | 11 | 18 | 61,1 |
| с. Орша | 272 | 328 | 82,9 |

Из 2192 человек трудоспособного возраста занято в производстве 1799 из них за пределами поселения 393 человек. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому  одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса,  создание новых рабочих мест, удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Вятском поселении  составил  60,174 тыс. кв. м общей площади, количество жилых домов  718 (567 квартир). Жилищный фонд в многоквартирных домах размещается  в с. Вятское, с. Орша. Жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 17,9 кв. м общей площади на 1 человека, этот показатель находится на уровне района, но меньше показателя по республике (по району составляет 17.0 кв. м на одного жителя, по республике  - 20,8 кв. м на одного жителя).

В населенных пунктах поселения жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. В с. Вятское застраивается новая улица на 32 земельных участка.

Жилищный фонд в поселении

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. Обесп. Кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. Пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. Домах | в усадебн. Домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. Пл. кв. м | кол-во домов | общ. Пл. кв. м |  |  |
| д. Афанассола | 1383 | 0 | 0 | 35 | 1383 | 68 | 20,3 |
| с. Вятское | 29984 | 428 | 25833 | 80 | 4151 | 1800 | 16,6 |
| д. Гришино | 452 | 0 | 0 | 12 | 452 | 47 | 9,6 |
| д. Калтаксола | 721 | 0 | 0 | 22 | 721 | 41 | 17,5 |
| д. Колянур | 4154 | 44 | 2925 | 35 | 1229 | 316 | 13,1 |
| д. Новый Ургаш | 788 | 0 | 0 | 24 | 788 | 12 | 65,6 |
| д. Старый Ургаш | 2317 | 0 | 0 | 40 | 2317 | 89 | 26,0 |
| д. Удельное | 743 | 0 | 0 | 23 | 743 | 51 | 14,5 |
| д. Фокино | 2392 | 3 | 122 | 62 | 2270 | 97 | 24,6 |
| д. Шогаль | 1192 | 0 | 0 | 32 | 1192 | 78 | 15,2 |
| д. Шоптранер | 132 | 0 | 0 | 4 | 132 | 9 | 14,6 |
| д. Яманаево | 834 | 0 | 0 | 22 | 834 | 42 | 19,8 |
| д. Янкеево | 182 | 0 | 0 | 4 | 182 | 7 | 26,0 |
| д. Березята | 495 | 0 | 0 | 11 | 495 | 25 | 19,8 |
| д. Вершинята | 392 | 0 | 0 | 11 | 392 | 7 | 56,0 |
| д. Захарята | 1974 | 4 | 179 | 27 | 1795 | 79 | 24,9 |
| д. Кордемучаш | 1571 | 0 | 0 | 37 | 1571 | 112 | 14,0 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 2185 | 12 | 280 | 39 | 1905 | 153 | 14,3 |
| д. Нурмучаш | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2 | 18,0 |
| д. Ожиганово | 402 | 0 | 0 | 15 | 402 | 21 | 19,1 |
| с. Орша | 7845 | 52 | 3632 | 78 | 4213 | 429 | 18,3 |
| Всего: | 60174 | 543 | 32971 | 614 | 27203 | 3485 | 17,3 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Советского района. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 3,55 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 78,1 тыс. кв. м общей площади и 3,61 тыс. человек в 2031 году и 108,3 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Наименование населенных пунктов | 2011 год | 2021 г. при жилищ. Обеспеч. 22 кв. м | 2031 г. при жилищ. Обеспеч. 30 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. Нас. | Общ. Пл. кв. м | Жил. Обесп. | Числ нас. | Общ. Пл. кв. м | Числ. Нас. | Общ. Пл. кв. м |
| д. Афанассола | 68 | 1383 | 20,3 | 70 | 1540 | 75 | 2250 |
| с. Вятское | 1800 | 29984 | 16,6 | 1825 | 40150 | 1845 | 55350 |
| д. Гришино | 47 | 452 | 9,6 | 48 | 1056 | 48 | 1440 |
| д. Калтаксола | 41 | 721 | 17,5 | 41 | 902 | 42 | 1260 |
| д. Колянур | 316 | 4154 | 13,1 | 320 | 7040 | 326 | 9780 |
| д. Новый Ургаш | 12 | 788 | 65,6 | 12 | 264 | 12 | 360 |
| д. Старый Ургаш | 89 | 2317 | 26,0 | 92 | 2024 | 94 | 2820 |
| д. Удельное | 51 | 743 | 14,5 | 55 | 1210 | 58 | 1740 |
| д. Фокино | 97 | 2392 | 24,6 | 100 | 2200 | 105 | 3150 |
| д. Шогаль | 78 | 1192 | 15,2 | 80 | 1760 | 82 | 2460 |
| д. Шоптранер | 9 | 132 | 14,6 | 10 | 220 | 10 | 300 |
| д. Яманаево | 42 | 834 | 19,8 | 45 | 990 | 48 | 1440 |
| д. Янкеево | 7 | 182 | 26,0 | 7 | 154 | 7 | 210 |
| д. Березята | 25 | 495 | 19,8 | 25 | 550 | 25 | 750 |
| д. Вершинята | 7 | 392 | 56,0 | 7 | 154 | 7 | 210 |
| д. Захарята | 79 | 1974 | 24,9 | 80 | 1760 | 82 | 2460 |
| д. Кордемучаш | 112 | 1571 | 14,0 | 115 | 2530 | 118 | 3540 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 153 | 2185 | 14,3 | 155 | 3410 | 158 | 4740 |
| д. Нурмучаш | 2 | 36 | 18,0 | 2 | 44 | 2 | 60 |
| д. Ожиганово | 21 | 402 | 19,1 | 21 | 462 | 21 | 630 |
| с. Орша | 429 | 7845 | 18,3 | 440 | 9680 | 445 | 13350 |
| Всего: | 3485 | 60174 | 17,3 | 3550 | 78100 | 3610 | 108300 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населенных пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населенных пунктов | 1169,89 60174 0 | 1169,89 78100 0 | 1169,89 108300 0 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элек-троснабжение | Водо- снаб- жение | Канали-зация | Ото-пление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. Домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| д. Афанассола | 24 | 21 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| с. Вятское | 135 | 113 | 135 | 135 | 56 | 135 |
| д. Гришино | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| д. Калтаксола | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| д. Колянур | 73 | 32 | 73 | 73 | 0 | 73 |
| д. Новый Ургаш | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| д. Старый Ургаш | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| д. Удельное | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| д. Фокино | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
| д. Шогаль | 27 | 6 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| д. Шоптранер | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| д. Яманаево | 19 | 12 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| д. Янкеево | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| д. Березята | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| д. Вершинята | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| д. Захарята | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| д. Кордемучаш | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| д. Лаксола | - | - | - | - | 0 | - |
| д. Мари-Орша | 48 | 24 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| д. Нурмучаш | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| д. Ожиганово | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| с. Орша | 120 | 73 | 120 | 120 | 0 | 120 |

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 8 водонапорных башен и 11 водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей 10,5 км. Централизованным водопроводом обеспечены  с. Вятское, с. Орша, частично дер. Фокино, дер. Колянур, дер. Мари-Орша, Старый Ургаш. В остальных населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населенных пунктов Вятского сельского поселения

| Населен ные пункты | населен. Чел. | Кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. Водопровод | характеристика |
| с. Вятское | 1180 | 132 | с. Вятское жилые дома, производст. Объекты, социальные объекты | 2 вод. Башни, Собст. Администрация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 4,171 км |
| д. Колянур | 132 | 35 | жилые дома, производст. Объекты, социальные объекты | 1 вод. Башня, Собст. Администрация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 0,3 км |
| д. Фокино | 40 | 45 | Жилые дома | 1 вод. Башня, Собст. Админист-рация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 0,4 км |
| д. Старый Ургаш | 53 | 26 | Жилые дома, база отдыха | 2 вод. Башня, Собст. Администрация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 0,5 км |
| д. Мари-Орша | 89 | 25 | жилые дома, производст. Объекты, | 1 вод. Башня, Собст. Админист-рация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 2,83 км |
| с. Орша | 207 | 67 | жилые дома, производст. Объекты, социальные об. | 1 вод. Башня, Собст. Админист-рация МО «Вятское СП» Протяжен. Сетей – 2,2 км |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Источн. Водо-снаб-жения | Дебит водоза бора. Тыс.л/сек | Производит. Тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. Водо допот реб. л/сут | Обес-печен. Центр водоснабж. Чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. Нужды | в т.ч. хоз.-бытов. Насел. |  |  |
| с. Вятское | 5 арт. Скважин | 20,5 | 1,771 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 169 |  |
| д. Колянур | 1 арт. Скважина | 3,6 | 0,312 | 0,022 | 0,012 | 0,01 | 167 |  |
| д. Фокино | 1 арт. Скважина | 2,8 | 0,288 | 0,003 | 0 | 0,003 | 754 |  |
| д. Старый Ургаш | 2 арт. Скважины | 6,1 | 0,528 | 0,007 | 0 | 0,007 | 132 |  |
| д. Мари-Орша | 2 арт. Скважины | 5,86 | 0,48 | 0,027 | 0,003 | 0,024 | 91 |  |
| с. Орша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 38,86 | 3,379 | 0,259 | 0,075 | 0,184 | 1313 |  |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей дер. Кордемучаш, а также строительство водопроводных сетей в населенных пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение. Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих  сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация  имеется в                         с. Вятское (ОС, 1 КНС).  Оршинская основная школа и Колянурский дом-интернат для престарелых и инвалидов имеют индивидуальные выгребные ямы с систематическим очищением. В с. Вятское одна канализационная насосная станция (КНС) и канализационные сети протяженностью 8,93 км обслуживаются ООО «Инвест-КоммунСтрой». Многоквартирные, индивидуальные дома, социальные учреждения производственные объекты (частные) подведены к централизованной  системе канализа-ции. Общая протяженность канализационных сетей по поселению составляет 8,93 км. Индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

Система канализации населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Наличие ОС | Метод очистки | Мощ-ность | Количество стоковтыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | производств. | население |
| с. Вятское | ОС п.Советский | Биологич. | 0,168 | 0,168 | 0,061 | 0,107 |

Теплоснабжение.  Централизованным теплоснабжением обеспечено с. Вятское. Всего на территории поселения имеется 3 котельных, общая протяженность теплосетей более 6,3 км. Частично централизованным теплоснабжением обеспечены с. Орша (в учреждениях социального назначения), д. Колянур (дом – интернат для престарелых и инвалидов). В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов Вятского сельского поселения

| Насел. Пункт | Населе-ние | К-во домов/ хоз-в | К-во объект. Теплосн. | Располож. Принад-лежность | К-во котлов, марка, мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Вятское | 1800 | 94/441 | 1 | с. Вятское, ул.Дружбы, д.11 | 2 котла 1 рабоч. 1 резерв ДКВР 5,5Гкл/час | печное отоплен. Автон. Котельн. Топливо: дрова, газ, уголь, торф |
| д. Колянур | 316 | 64/73 | 1 | д. Колянур, ул. Тенистая, 7Б | 2 котла, 1 рабоч. 1 резерв. Д721-Г-Ф, 0,84 Гкл/час | печное отоплен. Автон. Котельн. Топливо: дрова, газ, уголь, торф |
| с. Орша | 429 | 105/91 | 1 | с. Орша, ул.Советская | 5 котлов, 1 рабочий, САРЗЭМ 100, рез. КСВ-063Т, 1,62 Гкал/час | печное отоплен. Автон. Котельн. Топливо: дрова, газ, уголь, торф |
| Всего: | 3485 | 717/878 | 3 |  | 3 |  |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Советским РЭС (районными электрическими сетями), Йошкар-Олинских сетей ООО «Мариэнерго». На обслуживании РЭС находится 20 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 37 подстанций, в том числе 4 на территории с. Вятское.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслу-живание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производст | социальные |  |  |  |
| 1 |  | № 167/250 кВА д. Афанассола | Население – 68 чел., домов – 35. | Советский РЭС ПО «Йошкар-Олинские электрические сети» филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Советский РЭС ПО «Йошкар-Олинские электрические сети» филиала «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2 | № 62/100 кВА с. Вятское |  | Водозабор |  |
| 3 | № 65/250 кВА с. Вятское |  | Торговый центр |  |
| 4 | № 63/250кВА с. Вятское |  | Котельная |  |
| 5 |  | № 64/250 кВА с. Вятское | Население – 1800чел. Дома – 94 |  |
| 6 | №66/400кВА с. ятское |  | Пилорама |  |
| 7 | №69/160кВА с. Вятское |  | Бывшая ферма КРС |  |
| 8 | №132/2*250кВА с.Вятское |  | Котельная |  |
| 9 | №152/400кВА с. Вятское |  | ГБУ СПО РМЭ «АСТ» |  |
| 10 | №332/160 кВА с. Вятское |  | Учхоз АСТ |  |
| 11 |  | № 4/100 кВА д. Гришино | Население – 38, дома – 14 |  |
| 12 | № 98/160 кВА с. Орша |  | Гараж |  |
| 13 | № 99/160кВА с. Орша |  | Очистные |  |
| 14 | №158/160кВА с. Орша |  | Школа |  |
| 15 | №169/250кВА с. Орша |  | Комплекс КРС |  |
| 16 |  | №97/160кВА с. Орша | Население – 429 чел., дома- 78 |  |
| 17 | № 116/160 кВА д. Колянур |  | Пилорама |  |
| 18 | № 142/400кВА д. Колянур |  | Комплекс КРС |  |
| 19 |  | № 5/160 кВА д. Колянур | Население -316 чел., дома – 56 |  |
| 20 |  | № 165/250 кВА д. Захарята | Население -79 чел , дома -27 |  |
| 21 | №10 /100 кВА д.Старый Ургаш |  | База отдыха «ромашка» |  |
| 22 |  | №16 /100 кВА д.Старый Ургаш | Население – 89 чел. , дома – 40 |  |
| 23 | №324 /160 кВА д. Старый Ургаш |  | Крестьянское хозяйство |  |
| 24 | № 18/250 кВА д. Удельное |  | КЗС |  |
| 25 | № 6/250 кВА д. Удельное |  | Пилорама, дома -23. Население- 51 чел. |  |
| 26 | №103/250 кВА д. Удельное |  | СОК |  |
| 27 |  | № 123/16 ВА д. Яманаево | Население – 42 чел. , дома – 22 |  |
| 28 |  | №8/160 кВА д. Шогаль | Население – 78 чел. , дома -32 |  |
| 29 | № 9/160 кВА д. Шогаль |  | Бывшая ферма КРС |  |
| 30 |  | № 49/50 кВА д.Березята | Население – 25 чел. , дома -11 |  |
| 31 | №107/250 кВА д. Мари- Орша |  | КЗС |  |
| 32 |  | №95/160 кВА д. Мари- Орша | Население – 153 чел., дома – 39 |  |
| 33 |  | № 2/63 кВА д. Калтаксола | Население – 41 чел., дома -22 |  |
| 34 |  | №295 /250 кВА д. Новый Ургаш | Население – 12 чел., дома -10 |  |
| 35 |  | № 14/30 кВА д. Ожиганово | Население – 21 чел., дома -9 |  |
| 36 |  | № 68/60 кВА д. Вершинята | Население – 7чел., дома – 11 |  |
| 37 |  | № 1/100 кВА д. Фокино | Население – 97 чел., дома -62 |  |
| 38 | № 22/1600 кВА д Фокино |  | Бывшая ферма КРС |  |
| 39 |  | № 11/160 кВ д. Янкеево | Население – 7 чел., дома - 4 |  |
| 40 | № 325/100 кВА д. Кордемучаш |  | Водокачка |  |
| 41 | №155/250 кВА д. Кордемучаш |  | Ферма КРС |  |
| 42 |  | № 154/100 кВА д. Кордемучаш | Население – 112 чел., дома -37 |  |
| 43 | - | № 13/20 кВА д. Шоптронер | Население – 9 чел., , дома – 4 |  |
| 44 | №105/250 кВА |  | ККЗ |  |
|  | Всего: | 26+19=45 | - | - | - |

Газоснабжение. Из 22 населенных пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано всего 7, в том числе с.Вятское, с.Орша, д.Шогаль, д.Колянур, д.Яманаево, д.Афанассола, д.Мари-Орша, что в целом составляет 64,4 % жилых домов всего поселения.

Газоснабжение населенных пунктов

| Населенные пункты | Газоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во домов / хоз-в | газифицировано |  |
| д. Афанассола | 36/24 | 21/58% | - |
| с. Вятское | 94/441 | 90/95.7% | - |
| д. Гришино | 14/10 | 0% | в перспективе |
| д. Калтаксола | 26/15 | 0% | - |
| д. Колянур | 64/73 | 31/48,4% | - проект в разработке - |
| д. Новый Ургаш | 26/4 | 0% | - |
| д. Старый Ургаш | 50/17 | 0% | - |
| д. Удельное | 25/18 | 0% | в перспективе |
| д. Фокино | 66/39 | 0% | в перспективе |
| д. Шогаль | 33/7 | 8/24,2% | - |
| д. Шоптранер | 6/3 | 0% | - |
| д. Яманаево | 22/17 | 15/71,4% | - |
| д. Янкеево | 4/2 | 0% | - |
| д. Березята | 10/9 | 0% | - |
| д. Вершинята | 11/3 | 0% | - |
| д. Захарята | 30/23 | 0% | - |
| д. Кордемучаш | 36/27 | 0% | - |
| д. Лаксола | - | 0% | - |
| д. Мари-Орша | 42/29 | 33/78,5% | - |
| д. Нурмучаш | 1/1 | 0% | - |
| д. Ожиганово | 16/7 | 0% | - |
| с. Орша | 105/91 | 79/75,2% | - |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории Вятского сельского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

На территории сельского поселения имеется МДОУ «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с. Вятское» на  110 мест. Работают 2  дошкольные группы  на 30 детей при МОУ «Оршинская основная общеобразовательная школа имени академика Л.И.Ожиганова».  МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» на 380 мест. Ходят  два школьных автобуса, которые доставляют детей в школу с. Вятское из отдаленных населенных пунктов. Аграрно-строительный техникум расположен в с. Вятское.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населен. Пункта | Объекты образования на 1.01.11 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. Возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. Возраста |
| д. Афанассола | - | 8 | - | 8 |
| с. Вятское | 380 | 174 | 110 | 162 |
| д. Гришино | - | 7 | - | 4 |
| д. Калтаксола | - | 3 | - | 5 |
| д. Колянур | - | 31 | - | 21 |
| д. Новый Ургаш | - | 1 | - | 2 |
| д. Старый Ургаш | - | 3 | - | 7 |
| д. Удельное | - | 4 | - | 7 |
| д. Фокино | - | 12 | - | 5 |
| д. Шогаль | - | 11 | - | 9 |
| д. Шоптранер | - | 1 | - | 1 |
| д. Яманаево | - | 1 | - | 4 |
| д. Янкеево | - | 1 | - | 0 |
| д. Березята | - | 3 | - | 3 |
| д. Вершинята | - | 0 | - | 0 |
| д. Захарята | - | 9 | - | 7 |
| д. Кордемучаш | - | 10 | - | 11 |
| д. Лаксола | - | 0 | - | 0 |
| д. Мари-Орша | - | 12 | - | 11 |
| д. Нурмучаш | - | 0 | - | 0 |
| д. Ожиганово | - | 1 | - | 1 |
| с. Орша | 192 | 44 | 18 | 26 |
| Всего: | 572 | 329 | 128 | 302 |

На перспективу намечается, пристрой к детскому саду «Колосок» в с. Вятское на 90 мест. На территории  поселения  размещаются два фельдшерско-акушерских пункта, филиал аптеки, участковая больница. Из объектов  культуры имеется сельский клуб в д. Колянур, два Дома культуры в с. Вятское и в с. Орша. На территории поселения функционирует филиал ДЮСШ, имеются спортивные  площадки для занятий  футболом, волейболом, баскетболом.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения, социального обслуживания |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | проживающих |
| с. Вятское | 23000 | 10 | - |
| д. Колянур -ГБУ РМЭ Колянурский дом интернат для престарелых и инвалидов | ФАП 2585 - | - 50 | - 50 |
| с. Орша | ФАП 6900 | - | - |
| Всего: | 32485 | 60 | 50 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения объектов здравоохранения не имеется.

Объекты торговли и обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общ. Питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. Спроса | эпизодич. Спроса |  |  |  |
| с. Вятское | 5 | 2 | 2/54 | 1 | 2 |
| д. Колянур | 2 | - | - | - | - |
| д. Старый Ургаш | - | 1 | - | - | - |
| д. Удельное | 1 | - | - | - | - |
| д. Шогаль | - | 1 | - | - | - |
| д. Березята | 1 | - | - | - | - |
| д. Кордемучаш | - | 1 | - | - | - |
| с. Орша | 3 | - | ¼ | 1 | - |
| Всего: | 12 | 5 | 3/58 | 2 | 2 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения объектов торговли и общественного питания не имеется.

Наличие объектов культуры в населенных пунктах района и их вместимость

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| с. Вятское | 400 | 16000 | 1 |
| д. Колянур | 100 | 8500 | 0 |
| с. Орша | 100 | 7300 | 1 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения объектов культуры не имеется.

Наличие спортивных сооружений в населенных пунктах района

| Наименование поселений | спор-тивные залы | приспо-собл. поме- щения | тиры | Плоскостные сооружения | всего спорт. сооруж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | футб. поля | волейбольн | бас-кетб | хокейн. короб. |  |
| с. Вятское | 3 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| с. Орша | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют.

На территории поселения объекты торговли представлены 12 магазинами, которые являются   магазинами повседневного спроса. Объекты питания, отделения связи, и объекты бытового обслуживания, расположены  в с. Вятское, с. Орша.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения базовые объекты более высокого уровня, размещаются в административном центре поселения. Учреждения и предприятия предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства,  и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Советский и г. Йошкар-Ола.

Расчет объектов обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Предприятии и учр. обслужив. | Единица измерения | миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 36 мест на 1 тыс. жителей | 110 | Пристрой к МДОУ с. Вятское на 90 мест в с. Вятское |
| 2 | Ощеобразов-тельные учрежд. | 164 места на 1 тыс. жителей | - | - |
| 3 | Продовольственные магазины | 100 кв. м торг. площ.на1 тыс.жит. | - | - |
| 4 | Неспециализир. продов.магазины | 93 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | - | - |
| 5 | Неспециализ. непродов. магазины | 23 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | - | - |
| 6 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | - | - |
| 7 | Предприятия быт. обслужив. | 0,5 рабочих места на 1 тыс. жит. | - | - |
| 8 | Учреждения культуры | 172 места на 1 тыс. жит. | - | - |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения достаточно хорошо развита дорожная сеть. Протяженность улично-дорожной сети 39,2 км, в том числе с твердым покрытие 9,9 км.

По территории  поселения проходит  автомобильная дорога регионального значения протяженностью в границах поселения 16,0 км, которая связывает поселение с автодорогой Сернурского тракта. Все дороги, связывающие между населенными пунктами поселения, являются проезжими для любых видов транспорта, так как рядом с населенными пунктами проходит дорога регионального значения с твердым покрытием.

Со всеми   населенными пунктами,  кроме д. Новый Ургаш, дер. Старый Ургаш, имеется регулярное автобусное сообщение. Через с. Вятское и д. Колянур ходит маршрутное такси.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Наименование населенных пунктов | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |
| --- | --- | --- |
|  |  | Феде-раль-ные | Регио-нальные | Местные |
|  |  |  |  | всего, км | с тверд. покр. км | треб. стр.км |
| д. Афанассола | 1,5 | - | - | 1,5 | 1 | 0,5 |
| с. Вятское | 17,5 | - | 10 | 7,5 | 5,5 | 2 |
| д. Гришино | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| д. Калтаксола | 1,5 | - | - | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Колянур | 2,5 | - | - | 2,5 | 0,5 | 2 |
| д. Новый Ургаш | 1,3 | - | - | 1,3 | 0 | 1,3 |
| д. Старый Ургаш | 8,4 | - | 6 | 2,4 | 0,4 | 2 |
| д. Удельное | 1,3 | - | - | 1,3 | 0 | 1,3 |
| д. Фокино | 2 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| д. Шогаль | 1,5 | - | - | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Шоптранер | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| д. Яманаево | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| д. Янкеево | 0,8 | - | - | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Березята | 1 | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| д. Вершинята | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| д. Захарята | 1,8 | - | - | 1,8 | 1 | 0,8 |
| д. Кордемучаш | 1,5 | - | - | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Лаксола | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 2 | - | - | 2 | 0 | 2 |
| д. Нурмучаш | 0,8 | - | - | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Ожиганово | 1,3 | - | - | 1,3 | 0 | 1,3 |
| с. Орша | 4,5 | - | - | 4,5 | 1 | 3,5 |
| Всего: | 55,2 | - | 16 | 39,2 | 9,9 | 29,3 |

Состояние дорожной сети на территории населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | Протяженность основных улиц | С твердым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Афанассола | 1,5 | 1 | 0,5 |
| с. Вятское | 7,5 | 5,5 | 2 |
| д. Гришино | 1 | 0 | 1 |
| д. Калтаксола | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Колянур | 2,5 | 0,5 | 2 |
| д. Новый Ургаш | 1,3 | 0 | 1,3 |
| д. Старый Ургаш | 2,4 | 0,4 | 2 |
| д. Удельное | 1,3 | 0 | 1,3 |
| д. Фокино | 2 | 0 | 2 |
| д. Шогаль | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Шоптранер | 1 | 0 | 1 |
| д. Яманаево | 1 | 0 | 1 |
| д. Янкеево | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Березята | 1 | 0,5 | 0,5 |
| д. Вершинята | 1 | 0 | 1 |
| д. Захарята | 1,8 | 1 | 0,8 |
| д. Кордемучаш | 1,5 | 0 | 1,5 |
| д. Лаксола | 0 | 0 | 0 |
| д. Мари-Орша | 2 | 0 | 2 |
| д. Нурмучаш | 0,8 | 0 | 0,8 |
| д. Ожиганово | 1,3 | 0 | 1,3 |
| с. Орша | 4,5 | 1 | 3,5 |
| Всего: | 39,2 | 9,9 | 29,3 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| № п/ п | Наименование населенного пункта | Наличие транспортных средств у населения | Транспортн. предприятий и органи-заций | Наличие пасса- жирского транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| 1 | д. Афанассола | 7 | - | 3 | - |  |
| 2 | с. Вятское | 144 | 17 | 11 | 40 | 2 |
| 3 | д. Гришино | 3 | - | - | - |  |
| 4 | д. Калтаксола | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 5 | д. Колянур | 18 | - | 8 | 10 | 2 |
| 6 | д. Новый Ургаш | - | - | - | 0 |  |
| 7 | д. Старый Ургаш | 10 | 6 | 5 | 0 |  |
| 8 | д. Удельное | 5 | 1 | - | 0 | 1 |
| 9 | д. Фокино | 7 | - | - | 0 |  |
| 10 | д. Шогаль | 7 | - | 2 | 0 | 1 |
| 11 | д. Шоптранер | - | - | - | 0 | 1 |
| 12 | д. Яманаево | 4 | - | 2 | 0 |  |
| 13 | д. Янкеево | - | - | - | 0 |  |
| 14 | д. Березята | - | - | - | 0 | 1 |
| 15 | д. Вершинята | 1 | - | 1 | 0 |  |
| 16 | д. Захарята | 2 | - | 1 | 0 | 1 |
| 17 | д. Кордемучаш | 3 | - | - | 0 |  |
| 18 | д. Лаксола | - | - | - | 0 |  |
| 19 | д. Мари-Орша | 5 | - | 3 | 0 |  |
| 20 | д. Нурмучаш | - | - | - | 0 |  |
| 21 | д. Ожиганово | - | - | - | 0 | 1 |
| 22 | с. Орша | 20 | 4 | 6 | 20 | 1 |
| Всего: | 238 | 29 | 43 | 70 | 11 |

На перспективу требуется строительство дороги в дер. Колянур, с. Орша, д. Мари-Орша, д. Яманаево, д. Фокино. На территории населенных пунктов 92 %  дорог  требуют капитального ремонта и строительства.

4.8. Объекты культурного наследия

«  В соответствии с. п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов  культурного наследия  в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002  г. № 73 –ФЗ. До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с региональным органом охраны памятников- Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. На расчетный период необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны,  определение режимов использования территории».

На территории муниципального образования имеются памятники архитектуры, памятники археологии, достопримечательные места Священные рощи. На правом берегу речки Ургашки расположен парк «Тихие зори», своего рода  природный музей – заповедник под открытым небом. В 1988 году произошла встреча земляков, проживавших ранее в Ургаше и не видевшихся десятки лет, бывших соседей, одноклассников, И решили они оставить добрую память о себе своим потомкам. Было несколько предложений, но Дина Васильевна Царегородцева предложила и все её поддержали - заложить парк в память о тех, кто прошел фронт и не вернулся, о тех, кто родился и вырос здесь, но волею судьбы покинул родные места.

Каждый год здесь проходят встречи нынешних и бывших жителей Нового Ургаша приуроченных к старинному празднику Заговенье. С. Вятское – старинное здание из красного кирпича с причудливыми формами, стоящее на улице Старосельской. Из выписки Дозволительного свидетельства Кадамского Волостного Правления за 1904 год Суслопарову Андрею Ивановичу выделена земля  в с. Вятское под строительство жилья. Судя по всему, место было отведено самое лучшее – напротив церкви, рядом с площадью, где проходили ярмарки и народные гулянья.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл» к охраняемым памятникам Советского района, в том числе на территории Вятского сельского поселения отнесены следующие особо охраняемые природные территории:

Памятники архитектуры:

- Церковь святых бессребреников Космы и Дамиана, 1887 года создания, находится в с. Орша.

Среди памятников архитектуры и градостроительства церковь в с. Орша единственное в Советском районе признано памятником архитектуры республиканского значения. Оно включено в республиканский реестр объектов, которые  находятся под эгидой государства. В его архитектуре прослеживается влияние вятского зодчества второй половины 18 и начала 19 века в стиле, условно называемом «Вятское барокко».

Церковь   Космы  и   Дамиана   до  сих  пор не утратила архитектурную, художественную и градостроительную ценность. Реставрационные работы начаты в 1996 году и продолжаются до сих пор. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 приняты на государственную охрану археологические памятники и культовые места.

Археологические памятники:

- Колянурские курганы,      в     350 м  к З от д. Колянур.

На территории Вятского сельского поселения марийской археологической экспедицией в 1957 году выявлены Колянурские курганы, которые относятся к памятникам археологии. Все курганы относятся в эпохе бронзы (абашевская культура) конца второго тысячелетия до н.э.  Колянурская Курганная группа состоит из 4 курганов и находится в 350 метров к западу от деревни Колянур, на правом берегу реки Ронга.

Культовые места:

- Священная роща, в   500 м к ЮЗ  от д. Мари-Орша.

- Священная роща, в   900 м к ЮЗ  от д. Кордемучаш.

- Священная роща, в 350 м  к СВ   от д. Яманаево.

- Место для моления, в 200 м к ЮЗ от ул. Полевой с. Вятское.

Население приносило в жертву своим богам животных (гуси, утки, овцы, быки), здесь проходили массовые моления жителей  деревень. Эти ритуальные акции проходили как праздники. Верующие просили богов ниспослать им мир, богатство, изобилие. Карты в своих молитвах просили и звали людей жить в дружбе и согласии, трудиться честно, делать добро другим.

Список объектов культурного наследия поселения

| Наименование | Датировка | Местонахождение | Пл. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь святых бессребреников Космы и Дамиана | 1887 года создания | в с. Орша, ул. Советская, д.30 | 6149 |
| Колянурские курганы | Примерно 1957г. | в 350 м к З от д. Колянур | 850 |
| Священная роща | Сведения отсутствуют | в 500 м к ЮЗ от д. Мари-Орша | Примерно 45000 |
| Священная роща | Примерно 1780г. | в 900 м к ЮЗ от д. Кордемучаш | Примерно 100000 |
| Священная роща | Примерно 1877г. | в 350 м к СВ от д. Яманаево | Примерно 19000 |
| Место для моления | Примерно 1985г. | в 200 м к ЮЗ от ул. Полевой с. Вятское | Примерно 3000 |

5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Вятского сельского поселения  в  структуре Советского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод. К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

-  уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

-   увеличение мощности очистных сооружений,

-  внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоемов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

-   увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

-   проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования   санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения. Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 				10 м;

-      35         киловольт 				15 м;

-    110         киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500 киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от  09.06.1995 г.  №  578. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: - для магистральных газопроводов  	  - от  100  до 800 м

в зависимости от диаметра      газопровода;

- для наружных газопроводов 		-    15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			-  100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			–   50 м;

лиственных пород 	 		–   20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны  в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны  устанавливаются в размере 300 м. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м. От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Вятского поселения не наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  торфяных пожаров. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного  воздуха в основном происходит за счет выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объек-тах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и зако-нодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населенные пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

    - Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.  № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км					 - 100 м;

- от  50 км и более					 - 200 м.

Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

Основные требования к охране водных объектов

-  Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

-  При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения

- Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

- Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов

-  Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

-  На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

-  Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

-  В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

-  При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ

-  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

-  Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

-  Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

-  Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Вятского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Администрацией муниципального образования «Вятское сельское поселение» Советского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная  целевая программа «Благоустройство муниципального образования «Вятское сельское поселение» на 2011-2015 годы» № 16  от 23 марта 2011 г.

- Муниципальная  целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Вятское сельское поселение Советского муниципального района на 2012- 2020 годы» № 66 от 23 августа 2012 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Вятское  сельское поселение» на 2011- 2014 годы» № 66 от 19 сентября  2011 г.

- Муниципальная  целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории МО «Вятское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы»  № 71 от 13 сентября 2012 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной  задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населенных пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие

- земли лесного фонда

- земли особо охраняемых природных территорий

- земли запаса

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населенных пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории, определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное  зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития  функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф. Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2.  Проектируемая структура земель населенных пунктов

Структура земель населенных пунктов  меняется в связи выделением новых территорий  под жилищное строительство.  Территория  под индивидуальное жилищное строительство на ул. Тополиная с. Вятское выведена из состава земель сельскохозяйственного назначения 152343 кв. м.    находится в аренде.

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Вятского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |
| --- | --- |
|  | многоэт. застройка | среднеэт. застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно- жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | произв.-деловая | центр насел. пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего польз. | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| д.Афанассола | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 3,97 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 17,2 |
| с.Вятское | 0 | 5 | 58,5 | 29,5 | 7,9 | 2,7 | 2 | 4,8 | 2,2 | 0,3 | 5,4 | 0 | 13,2 | 11,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,06 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 40,65 | 0 | 0 | 0 | 21,49 | 213,8 |
| д.Гришино | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 38,7 |
| д.Калтаксола | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,35 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 47,3 |
| д.Колянур | 0 | 3,7 | 46,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 6,7 | 36,25 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 100,3 |
| д.Новый Ургаш | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1,4 | 16,49 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 55,2 |
| д.Старый Ургаш | 0 | 0 | 29 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,1 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 5,41 | 63,2 |
| д.Удельное | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 7,47 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 34,3 |
| д.Фокино | 0 | 0 | 23 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,21 | 87 |
| д.Шогаль | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 9,8 | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 66 |
| д.Шоптранер | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 14,7 |
| д.Яманаево | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 5,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 22,97 |
| д.Янкеево | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 23,8 |
| д.Березята | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 29,61 |
| д.Вершинята | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 23,2 |
| д.Захарята | 0 | 0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 8,88 | 0 | 0 | 0 | 3,61 | 35,9 |
| д.Кордемучаш | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 12,8 | 24,48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77,4 |
| д.Лаксола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| д.Мари-Орша | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,1 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,2 | 3,4 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 3,41 | 47,41 |
| д.Нурмучаш | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 20,7 |
| д.Ожиганово | 0 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1,2 | 17,88 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 67,8 |
| с.Орша | 0 | 0 | 58,8 | 0 | 0 | 2,6 | 0,6 | 8,5 | 1,7 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 162,2 |
| Всего: | 0 | 8,7 | 557,2 | 29,5 | 76,9 | 5,3 | 3,2 | 19,3 | 7,19 | 0,3 | 9,4 | 0 | 13,2 | 20,62 | 4,53 | 0,5 | 0,9 | 0,06 | 3,22 | 2,8 | 53,65 | 345,74 | 0 | 0 | 0 | 94,28 | 1256,49 |

7.3.  Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения.

- жилая зона  представлена жилыми образованиями  населенных пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчетного срока жилищный фонд планируется увеличить с 60174 кв. м  до 108300 кв. м с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.  Объем нового жилищного строительства составит 48126 кв. м. Это в основном  малоэтажная индивидуальная застройка. В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в с. Орша, с. Вятское, деревнях Калтаксола и Фокино. При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными  зонами  производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства  выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется сельскохозяйственное производство.

- зона производственной и   инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет. Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определенной части экосистем возможно сохранение биологического  разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

- зона специального назначения - зоны кладбищ.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами  и расчетом  по необходимому объему обслуживания населения  в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной  инфраструктуры. На перспективу предусматривается комплексная застройка восточной части дер. Фокино индивидуальными жилищными домами, застройка малоэтажными жилыми домами и инфраструктурой.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финансиров., бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |  |
|  | Пристрой к МДОУ с. Вятское на 90 мест в с.Вятское | Администрация Вятского СП | - | 2014-2018 | РМЭ, бюджет района |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |  |
|  | Строительство разводящих сетей водопровода 1.5 км в д. Афанассола | Администрация Вятского СП | 2,2 | 2013-2015 | РМЭ, МО Вятское СП |  |
|  | Строительство 2 км сетей водоснабжения в с. Вятское, ул. Тополиная | Администрация Вятского СП | 2,75 | 2014-2014 |  |  |
|  | Стротельство 1 скв. водозабора в в с. Вятское,ул. Тополиная | Администрация Вятского СП | 3,5 | 2016 | ООО «Бурводстрой» |  |
|  | Устройство противопожарных водоемов в д. Колянур, д. Ожиганово, д. Яманаево | Администрация Вятского СП | 0,02 | 2013-2016 | МО Вятское СП |  |
|  | Устройство пирсов в д. Колянур, д. Ожиганово, д. Яманаево | Администрация Вятского СП | 0,02 | 2014-2017 | МО Вятское СП |  |
| Электроснабжение |  |
|  | Строительство сетей наружного электроосвещения протяжен-ностью 2 км в с Вятское, ул. Тополиная | Администрация Вятского СП | 0,05 | 2014 | ОАО «МариЭнерго» МО Вятское СП |  |
|  | Строительство линий электро-передач 1,5 км д. Калтаксола | Администрация Вятского СП | 3,0 | 2016 | ОАО «МариЭнерго» МО Вятское СП |  |
|  | Строительство линий электро-передач 1,5 км д. Фокино | Администрация Вятского СП | 3,0 | 2017 | ОАО «МариЭнерго» |  |
|  | Строительство линий электро-передач 2,0 км д. с. Орша | Администрация Вятского СП | 4,0 | 2018 | ОАО «МариЭнерго» МО Вятское СП |  |
| Газоснабжение |  |
|  | Строительство сетей газоснаб-жения 900 м – низкого давления в д. Колянур | Администрация Вятского СП | 1,5 | 2013-2015 | РМЭ, МО Вятское СП, софинансиро- вание населения |  |
|  | Строительство сетей газоснаб-жения 4 км – высокого давле-ния, 1,5 км – низкого давления в д. Кордемучаш | Администрация Вятского СП | 6,5 | 2015- 2018 |  |  |
| Благоустройство |  |
|  | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 410 м в с. Орша, ул. Советская | Администрация Вятского СП | 1,0 | 2012 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |
|  | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 160 м в Вятское, ул. Родниковая | Администрация Вятского СП | 0,10 | 2012 | МО Вятское СП |
|  | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 1 км д. Колянур, ул. Тенистая | Администрация Вятского СП | 0,90 | 2017 | МО Вятское СП |
|  | Строительство дороги с щебе-ночным покрытием 0,5 км д. Яманаево | Администрация Вятского СП | 0,90 | 2015 | МО Вятское СП |
|  | Устройство детской площадки в с. Вятское ул. Родниковая | Администрация Вятского СП | 0,01 | 2013 | МО Вятское СП |
|  | Устройство детской площадки в с. Орша ул. Зеленая | Администрация Вятского СП | 0,01 | 2015 | МО Вятское СП |
|  | Замена ламп уличного осве-щения, установка автоматики д. Колянур, д. Шогаль, д. Удельное | Администрация Вятского СП | 0,015 | 2013-14 | МО Вятское СП |
|  | Замена светильников | Администрация Вятского СП | 0,007 | 2013-20 |  |
|  | Благоустройство кладбищ в д. Ст. Ургаш, с. Вятское, с. Орша | Администрация Вятского СП | 0,035 | 2012-2020 |  |
|  | Установка доски объявления в д. Колянур, д. Захарята | Администрация Вятского СП | 0,0005 | 2014-2015 | МО Вятское СП |
|  | Ямочный ремонт с. Вятское | Администрация Вятского СП | 0,340 | 2013-16 | МО Вятское СП |
|  | Ямочный ремонт д. Колянур | Администрация Вятского СП | 0,02 | 2014 | МО Вятское СП |
|  | Ремонт дороги по ул. Молодежной с. Орша | Администрация Вятского СП | 0,500 | 2015 | МО Вятское СП |
|  | Ремонт дороги по ул. Старосельская с. Вятское | Администрация Вятского СП | 0,500 | 2013 |  |
|  | Обустройство контейнерных площадок в с. Орша. | Администрация Вятского СП | 0,030 | 2016 |  |
|  | Строительство асфальтиро-ванных подъездных путей 0,2 км дер. Кордемучаш | Администрация Вятского СП | 1,0 | 2013-2014 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |
|  | Строительство асфальтиро-ванных подъездных путей 0,2 км дер. Мари-Орша | Администрация Вятского СП | 1,0 | 2013-2014 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |
|  | Строительство автобусной остановки в дер. Ожиганово | Администрация Вятского СП | 0,2 | 2013 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |
|  | Строительство автобусной остановки в дер. Березята | Администрация Вятского СП | 0,2 | 2013 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |
|  | Строительство автобусной остановки в дер. Шогаль | Администрация Вятского СП | 0,2 | 2013 | РМЭ, ООО «АвтоДорСтрой |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения составляет 17988  га, население - 3485 человек. На территории  поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего  укрытию в подвалах и других заглубленных помещениях составляет 3485 человек. Количество водонапорных башен подлежащих защите – 8 шт. Протяженность водопроводных сетей – 10,5 км. Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия. Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- лесные пожары;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней. В 2010 году по причине, установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня). Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несет ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %. Территория поселения, как и в целом всего Советского района  эндемична по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллезом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

-  определить водоемы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населенного пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

-  устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

-  своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населенных пунктах поселения

| №№ п/п | Населенные пункты | Противопожарное водоснабжение | Вод. башни, объем, отбора, приспособ-ленность | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособленных |  |  |  |
|  | д.Афанассола | нет | 1 естественный, оборудован пирс | нет | нет | - |
|  | с. Вятское | 14 | 1 естественный, оборудован пирс | 1 башня 20 м куб. приспособл. | 1 шт. К180-3 Casoline Enqint | - |
|  | д. Гришино | нет | 1 естественный | нет | нет |  |
|  | д. Калтаксола | нет | 1 естественный | нет. | 1 шт. DAISHIN SCR-50HX | - |
|  | д. Колянур | 1 | 1 естественный неприспособл. пруд | 1 башня 50 м куб. приспособл. | 1 шт. Дом- интернат | - |
|  | д. Новый Ургаш | нет | 1 естественный |  | нет | - |
|  | д. Удельное | нет | 1 естественный | нет | 1 шт. DAISHIN SCR-50HX. | - |
|  | д. Фокино | нет | 1 естественный 1 пирс | нет | нет. | - |
|  | д. Шогаль | нет | 1 естественный, оборудован пирс | нет | 1 шт. К180-3 Casoline Enqint | - |
|  | д. Шоптра- нер | нет | 1 естественный приспособл. пруд | нет | нет | - |
|  | д. Яманаево | нет | 1 естественный неприспособл. пруд | нет | 1шт. К180-3 Casoline Enqint | - |
|  | д. Янкеево | нет | 1 естественный | нет | нет |  |
|  | д. Березята | нет | 1 естественный оборудован пирс | нет | 1шт., К180-3 Casoline Enqint |  |
|  | д. Вершинята | нет | 1 естественный приспособл. пруд | нет | нет |  |
|  | д. Захарята | нет | 1естественный оборудован пирс | нет | 1 шт. DAISHIN SCR-50HX |  |
|  | с. Орша | 6 | 1естественный оборудован пирс | 1 башня 50 м куб. приспособл. | Пожар.машина |  |
|  | д. Ожиганово | нет | 1естественный неприспособл. пруд | нет | нет |  |
|  | д. Нурмучаш | нет | 1 естественный | нет | нет |  |
|  | д. Мари-Орша | 3 | 1 естественный | 1 башня 50 м куб. приспособл. | Мотопомпа прихода Орш.церкви |  |
|  | д. Лаксола | -- | - | - | - | - |
|  | д. Кордемучаш | нет | 1 естественный | нет | 1 шт. DAISHIN SCR-50HX |  |
|  | д. Старый Ургаш | нет | 1 естественный | 1 башня 50 м куб. приспособл. | 1шт. К180-3 Casoline Enqint |  |
|  | Всего: | 24 | 15 | 5 | 11 | - |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории.

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения. К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы: Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении. Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку территорий.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей приняты муниципальные целевые программы: «Благоустройство муниципального образования «Вятское сельское поселение» на 2011-2015 годы», «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории МО «Вятское сельское поселение на 2012- 2015 годы».

Программами предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоемам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок. Очистка территорий населенных пунктов  и вывоз бытовых отходов. осуществляется сбором в контейнеры и механизированным вывозом. Вывоз мусора осуществляется на Голубовский полигон ТБО. В перспективе с. Орша  необходимо предусмотреть места для установки контейнеров для сбора бытового мусора и заключить договор на  вывоз ТБО.

Вывоз ТБО по Вятскому сельскому поселению

| Населенные пункты | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодичность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Афанассола | 35 | механиз. вывоз | по мере накопления | - ООО «СоветскКоммунКомплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| с. Вятское | 428 | контей- нерный вывоз. | 3 раза в не-делю | ООО «СоветскКоммунКомплект» | Договор с населением на вывоз мусора заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Гришино | 12 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Калтаксола | 22 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Колянур | 35 | контей- нерный вывоз | 3 раза в не-делю | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор с населением на вывоз мусора заключен ООО «СоветскКоммунКомплект»- |
| д. Новый Ургаш | 24 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» - |
| д. Удельное | 23 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Фокино | 62 | механиз. вывоз - | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» - |
| д. Шогаль | 32 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Шоптранер | 4 | механиз. вывоз - | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Яманаево | 22 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Янкеево | 4 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Березята | 11 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Вершинята | 11 | не ограниз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Захарята | 27 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| с. Орша | 140 | механиз. вывоз | 2 раза в месяц | ООО «СоветскКоммунКомплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Ожиганово | 15 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммунКомплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Нурмучаш | 1 | не организ |  | - |  |
| д. Мари-Орша | 39 | механиз. вывоз | 2 раза в месяц | ООО «СоветскКоммунКомплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |
| д. Лаксола | - | - |  | - |  |
| д. Кордемучаш | 37 | механиз. вывоз | по мере накопления | ООО «СоветскКоммун Комплект» | Договор на вывоз мусора администрацией поселения заключен с ООО «СоветскКоммунКомплект» |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 17988 | 17988 | 17988 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 1169,89 | 1169,89 | 1256,49 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 2947 | 2947 | 2947 |
|  | Земли водного фонда |  | 104 | 104 | 104 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 14279,4 | 14279,4 | 14279,4 |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 14279,4 | 14279,4 | 14279,4 |
|  | - ЛПХ. | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | 138,8 | 138,8 | 138,8 |
|  | - промышленности | га | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  | - транспорта | га | 58 | 58 | 58 |
|  | - коммунальные службы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - кладбища | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Прочие земли | га | 0 | 0 | 0 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 1169,89 | 1169,89 | 1256,49 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 421,8 | 421,8 | 642,8 |
|  | - многоэтажная | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - средней этажности | га | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 413,1 | 557,2 | 557,2 |
|  | - развития жилой застройки | га | 0 | 0 | 76,9 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 22,37 | 22,37 | 26,29 |
|  | - центр населённого пункта | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - спортивного назначения | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | - здравоохранения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - общественно-жилая зона | га | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 3,87 | 3,87 | 7,19 |
|  | - производственно-деловая | га | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 97,35 | 97,35 | 100,3 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | 3,42 | 3,42 | 3,22 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 91,13 | 91,13 | 94,28 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
|  | - санаторно-курортная | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
|  | - пляжи | га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 96,35 | 96,35 | 96,35 |
|  | - земли с/х назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - ЛПХ | га | 66,85 | 66,85 | 53,65 |
|  | - сады и дачи | га | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 473,81 | 473,81 | 345,74 |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | 0 | 0 | 0 |
|  | - постороннего пользования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Зона акваторий | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Прочие территории | га | 473,81 | 473,81 | 345,74 |
|  |  | га |  |  |  |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 3485 | 3550 | 3610 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,19 | 0,197 | 0,2 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 630 | 655 | 684 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 2192 | 2225 | 2244 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 663 | 670 | 682 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 60174 | 78100 | 108300 |
|  |  | к-во домов | 1157 | 1170 | 1190 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 32971 | 33091 | 33391 |
|  |  | к-во | 543 | 545 | 550 |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 27203 | 45009 | 74909 |
|  |  | кол-во | 614 | 625 | 640 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 17,3 | 22 | 30 |
|  | - водопроводом | % | 66,6 |  |  |
|  | - канализацией | % | 50,4 |  |  |
|  | - газоснабжением | % | 73,2 |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 |  |  |
|  | - центральным отоплением | % | 35,4 |  |  |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 128 | 118 | 130 |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 572 | 580 | 580 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП | посещ./см. | 42 | 45 | 50 |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | 50 | 50 | 50 |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | 13 | 13 | 13 |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 3 | 3 | 3 |
|  | Торговли | кол-во | 12 | 14 | 16 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 58 | 65 | 70 |
|  | Административные | шт. | 1 | 2 | 2 |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
|  | - федеральные | км | 0 | 0 | 0 |
|  | - региональные | км | 0 | 0 | 0 |
|  | - местные | км | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | 39,2 | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 39,2 | 45,2 | 50,2 |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 0,259 | 0,280 | 0,290 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | 0,184 | 0,205 | 0,215 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | 3,379 | 3,379 | 3,379 |
|  | Протяжённость сетей | км | 10,4 | 12,4 | 13,4 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 0,168 | 0,25 | 0,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | 0,107 | 0,189 | 0,189 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | 2826,5 | 2835,0 | 2900,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | 1500,0 | 1530,0 | 1550,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | 1326,5 | 1335,0 | 1350,0 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | 9395,8 | 9395,8 | 9395,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 9395,8 | 9395,8 | 9395,8 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 0 | 0 | 0 |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | 9395,8 | 9395,8 | 9395,8 |
|  | Протяжённость сетей | км | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км |  |  |  |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | 3753,353 | 3900 | 3920,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - население | куб. м/год | 1818,200 | 1884,847 | 1894,847 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | 1858,697 | 1935,153 | 1945,53 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | 75,456 | 80 | 80 |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»

| Населенный пункт | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| с. Вятское | 1010 | 48 | До КНС канализация само-течная, с КНС стоки по на-порному коллектору пере-качиваются на БОСК п. Советский | Собственник -Администрация МО «Вятское СП», 1 канализа-ционная насосная станция, протяженность сетей - 8,93 км |