ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

ЗАКАЗ	№ 15-08 от 28 января 2008 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Схема территориального  планирования

муниципального образования «Новоторъяльский

муниципальный район»

СТАДИЯ	Положения о территориальном планировании

муниципального образования «Новоторъяльский

муниципальный район» Республики Марий Эл

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Пояснительная записка. Приложения

ТОМ № ГД.1-09

Генеральный директор						        Ф.Б. Ананьев

Главный инженер 						        В.Н. Конышев

Начальник отдела						        В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					        А.Н. Теряев

Руководитель темы						        В.Ф. Федоров

Йошкар-Ола

2010

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-09

- Пояснительная записка:

Исходная документация:

-  муниципальный контракт № 15-08 от 28 января 2008 г.

-  техническое задание на разработку схемы территориального

планирования Новоторъяльского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального

образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Республики Марий Эл.

- Приложения:

Схемы современного состояния территории.

ТОМ № ГД.2-09

- Пояснительная записка:

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл.

- Приложения:

Схемы планируемого территориального развития района.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2010 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район» 
Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл

Введение

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»

Раздел 2. Анализ состояния территории

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории района

Раздел 4. Приложения:

Схемы современного состояния территории

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения

Схема № 3. Структура земель Новоторъяльского муниципального района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологичес-кие ограничения комплексного развития территории

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию

Том II

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного

развития территории Советского  муниципального района

Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планиро-ванию

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Советского района

Раздел 9. Приложения:

Схемы планируемого территориального развития района

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории район

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района

Схема № 10. Система расселения, размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения, транспортная и инженерная инфраструктура

Схема № 11. Экологический каркас территории района

Содержание Тома I

Введение	8

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»	8

Раздел 2. Анализ состояния территории	10

2.1.	 Геополитическое и макроэкономическое положение района

в системе расселения республики	10

2.2.	 Расселение и планировочная структура района	11

2.2.1.	 Административно-территориальное устройство	11

2.2.2.	 Население и демографический потенциал развития	11

2.3.	 Природно-ресурсный потенциал района	15

2.3.1.	 Климат	15

2.3.2.	 Почвы	17

2.3.3.	 Растительность	18

2.3.4.	 Рельеф	18

2.3.5.   Геологическое строение                                                                            19					19

2.3.6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод               20

2.3.7.   Инженерно-геологическое районирование 	21

2.3.8.   Гидрологическая характеристика 	23

2.3.9.   Минерально-сырьевые ресурсы 	25

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы 	26

2.3.11. Выводы 	28

2.4.  Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории     	  28

2.4.1.  Структура земель сельских, городских поселений 	29

2.4.2.  Земли сельскохозяйственного назначения                                	30

2.4.3. Земли лесного фонда                                                                           	    34

2.4.4.  Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, космического обеспечения, энергетики,

обороны и иного назначения	36

2.4.5.  Земли особо охраняемых природных территорий 	36

2.4.6.  Земли водного фонда 	39

2.4.7.  Застроенные территории	40

2.5.     Социальная инфраструктура района	47

2.5.1.  Занятость населения района 	47

2.5.2.  Жилищный фонд в районе	55

2.5.3.  Обеспеченность жилого фонда системами инженерной

инфраструктуры 	59

2.5.4.  Социальная инфраструктура района	65

2.6.     Экологический каркас территории  района	73

2.6.1.  Структура экологического каркаса	74

2.6.2.  Ключевые территории экологического каркаса	75

2.6.3.  Транзитные территории (экологические коридоры) 	75

2.6.4.  Буферные территории 	76

2.6.5. Зоны охраны объектов культурного наследия	76

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений

социально-экономического развития территории района

3.1.     Ограничения комплексного развития 	78

3.1.1.  Инженерно-геологические ограничения	78

3.1.2.  Экологические ограничения 	79

3.1.3.  Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры	81

3.1.4.  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера	82

3.1.5.  Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения	87

3.2.     Перспективы и основные направления градостроительного

развития района	90

3.2.1.  Основные направления градостроительного развития

территории	91

3.2.2.  Функциональное зонирование территории района.	91

3.2.3.  Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности

и инновационного развития	97

3.2.4.  Основные направления комплексного развития и

размещения производительных сил	107

3.2.5.  Транспортная инфраструктура и перспективы ее

развития	110

3.2.6.  Пространственная организация территории района

3.2.7.  Размещение объектов капитального строительства	113

Заключение                                                                                             114

Раздел 4. Приложения

Схемы современного состояния территории

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения

Схема № 3. Структура земель  Новоторъяльского района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические ограничения комплексного развития территории

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселе-ний и населенных пунктов по современному состоянию

Положения

о территориальном планировании 
муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл

Введение

Схема территориального планирования муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл разработана ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на основании муниципального контракта № 15-08 от 28 января 2008 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»

Целью работы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является планировочная организация территории на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл (далее – Новоторъяльский район) с взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных, межотраслевых и муниципальных интересов; разработка направлений реализации градостроительных решений органами муниципального управления.

Учитывая особенности и специфику развития Новоторъяльского района, главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения.

Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» будут способствовать усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства муниципального значения.

Основными задачами «Схемы территориального планирования» являются:

1. Оценка современного уровня социально-экономической и территориальной развитости Новоторъяльского района, выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития.

2. Определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Создание районной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса.

4. Обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений.

5. Совершенствование местной системы расселения, развитие городских и сельских населенных мест.

6. Создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры районного и межселенного значения во взаимосвязи с федеральной и региональной инфраструктурой.

7. Улучшение экологической обстановки с выделением зон, выпол-няющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой.

8. Выявление факторов риска природного и техногенного характера.

9. Сохранение и расширение особо охраняемых территорий природного характера и зон с объектами историко-культурного наследия.

10. Взаимоувязка градостроительных решений и землепользования, в том числе:

целесообразность изменения:

-границ муниципальных образований и статуса поселений;

-границ земель лесного фонда;

-границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

-границ зон с особыми условиями использования территорий;

-границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-границ земельных участков, предоставляемых для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального                 и местного значения.

Раздел 2. Анализ состояния территории

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района                 в системе расселения Республики Марий Эл

Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Марий Эл с административным центром в пгт. Новый Торъял.

Район образован 24 августа 1924 года.

Новоторъяльскии район расположен в северо-восточной части Республики Марий Эл. На севере он граничит с Кировской областью, на востоке – Сернурским, на юго-востоке - Куженерским, на юге - Советским и на западе - Оршанским районами Республики Марий Эл.

Новоторъяльский район по классификации групповой системы расселения, установленной Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, входит в Сернурскую групповую систему расселения и относится к зоне экстенсивного хозяйственного и градостроительного развития, которая охватывает территории, где складывается система расселения на базе районного административного центра и группы населенных мест на базе центров сельских администраций.

В этой зоне предполагается установление такого режима использования территории, который обеспечивал бы оптимальные условия для функционирования ведущих отраслей хозяйства, развитие которых, в свою очередь, обеспечивалось бы установлением стабильных связей с зоной активного развития на территории Республики Марий Эл.

В условиях Новоторъялького района главной задачей является интенсификация использования ее территории за счет вовлечения в эксплуатацию местных ресурсов, многофункционального использования земельного фонда и организации предприятий нового технологического уклада на базе энергосберегающих и не возобновляемых энергоресурсов.

Территория Новоторъяльского района составляет 919,34 кв. км.

Протяженность с востока на запад – 50 км, с севера на юг – 30 км. Численность населения составляет 16,95 тыс. чел.

В городском поселении проживает 6,05 тыс. чел, в сельских поселениях – 10,9 тыс. чел.

Плотность населения территории района составляет 18,4 чел.                на 1 кв. км.

Районным центром является посёлок городского типа - Новый Торъял, расположенный в 80 км от г. Йошкар-Олы.

Новоторъяльский район расположен в северо-восточной части республики и удален от федеральных автомобильных магистралей. Район имеет единственный выход на региональную автомагистраль Йошкар-Ола - Уржум, по которой возможна автомобильная связь с Кировской областью, Удмуртской республикой и Татарстаном.

По территории Новоторъяльского района проходит магистральный нефтепровод Сургут - Нижний Новгород - Полоцк.

2.2. Расселение и планировочная структура района

2.2.1. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район» находится в составе субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл. Территорию Новоторъяльского района образуют пять муниципальных образований - одно городское и четыре сельских поселения. На территории района имеется 152 населенный пункт, из которых 1 поселок городского типа и 151 сельских населенных пунктов.

Городское поселение:

Новый Торъял		территория      1503,7 га,	    2 нас. пункта;

Сельские поселения:

Масканурское		территория    20007,0 га,	  32 нас. пункта;

Пектубаевское		территория    34638,4 га,	  49 нас. пунктов;

Староторъяльское	территория    12607,1 га,	  29 нас. пунктов;

Чуксолинское		территория    23252,8 га,	  40 нас. пунктов;

Общая площадь территории района составляет  91934,69га (92009 га)

Площади территории района и поселений рассчитаны по графическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по впросам описания границ муниципальных образований».

2.2.2.  Население и демографический потенциал развития

По сведениям администраций муниципальных образований сельских, городских поселений района в 2008 году численность населения в целом по району составила 17508 человека, в том числе по сельским, городским поселениям:

Городское поселение:

Новый Торъял				6600 человек;

Сельские поселения:

Масканурское				1752 человека;

Пектубаевское				3270 человек;

Староторъяльское			2044 человека;

Чуксолинское				3966 человек.

В Новоторъяльском районе наблюдается постоянное сокращение численности населения. Так по сравнению с данными переписи населения 2002 года численность населения в целом по району сократилось на 1970 человека. Также сокращение численности населения наблюдается во всех поселениях, кроме Чуксолинского сельского поселения, и в подавляющем большинстве населенных пунктов.

Увеличение численности населения отмечается только в некоторых населенных пунктах: д. Большая Шимшурга, д. Елембаево Пектубаевского сельского поселения;  д. Чуксола, д. Шуйбеляк,  д. Тушнур, д. Семеево Чуксолинского сельского поселения; д. Алеево, д. Большая Кемсола,            Махматово, д. Нижнее Махматово, д. Пактеево, д. Токтарсола,                                  д. Шемермучаш, д. Шургуял Староторъяльского сельского поселения.

Баланс населения района по населенным пунктам

Таблица 1

| Наименование поселений и населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе человек |
| --- | --- | --- |
|  | По дан-ным пе-реписи 2002 г. | По дан-ным на 2008 г. | Баланс | В тру-доспо-собном возрасте | Дети дошк. воз-раста | Дети школь-ного возраста | Пенсии-онный возраст |
| ГП Новый Торъял | 7296 | 6600 | - 696 | 2817 | 527 | 736 | 1967 |
| 1. пгт. Новый Торъял | 7296 | 6564 | - 732 | 2795 | 522 | 732 | 1962 |
| 2.Петричата | - | 36 | - | 22 | 5 | 4 | 5 |
| Масканурское СП | 1993 | 1752 | -241 | 1083 | 109 | 203 | 357 |
| 1. д.Б. Лумарь | 392 | 346 | -46 | 225 | 31 | 42 | 48 |
| 2. д.Б. Танаково | 142 | 133 | -9 | 74 | 16 | 22 | 21 |
| 3. д.Верхняя Орья | 57 | 36 | -21 | 19 | 1 | 4 | 12 |
| 4. д.Изаньга | 100 | 92 | -8 | 60 | 5 | 13 | 14 |
| 5. д.Куршенер | 25 | 14 | -11 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 6. д.Малая Лумарь | 35 | 33 | -2 | 14 | 3 | 5 | 11 |
| 7. д.Малое Танаково | 20 | 19 | -1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 8. д.Средняя Орья | 61 | 63 | +2 | 33 | 3 | 9 | 18 |
| 9. д.Сухоречье | 37 | 26 | -11 | 16 | 0 | 2 | 8 |
| 10. д.Толмань-Ибраево | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. д.Чернозелье | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. д.Шуньга | 27 | 25 | -2 | 14 | 2 | 4 | 5 |
| 13. д.Б. Вильял | 65 | 54 | -11 | 39 | 0 | 5 | 10 |
| 14. д.В. Кугенер | 76 | 62 | -14 | 36 | 3 | 10 | 13 |
| 15. д.Демушенки | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. д.Комичи | 13 | 10 | -3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 17. д.Косоротково | 11 | 10 | -1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 18. д.Куанпамаш | 249 | 236 | -13 | 166 | 11 | 30 | 29 |
| 19. д.Малый Вильял | 34 | 24 | -10 | 14 | 0 | 3 | 7 |
| 20. д.Н. Кугенер | 85 | 74 | -11 | 48 | 1 | 8 | 17 |
| 21. д.Памаши | 47 | 33 | -14 | 25 | 1 | 3 | 4 |
| 22. д.Плишкинцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23. д.Филипп-Левинцы | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. д.Бахтино | 18 | 21 | +3 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 25. д.Вятчино | 7 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. д.Егошино | 7 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27. д.Масканур | 7 | 9 | +2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 28. с.Масканур | 417 | 364 | -53 | 232 | 24 | 29 | 79 |
| 29. д.Олени | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30. д.Плешивцы | 22 | 30 | +8 | 11 | 1 | 1 | 17 |
| 31. д.Тушнурята | 22 | 23 | +1 | 15 | 0 | 3 | 5 |
| 32. д.Шестаково | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Пектубаевское СП | 3474 | 3270 | -204 | 1900 | 236 | 388 | 746 |
| 1. д.Долбачи | 84 | 58 | -26 | 33 | 3 | 7 | 15 |
| 2.д.Егорята-Мишата | 6 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3. д.Ексей-Елкино | 10 | 22 | +12 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 4. д.Ексей Мари | 6 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. д.Елембаево | 460 | 511 | +51 | 295 | 34 | 56 | 126 |
| 6. д.Исюйка | 11 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. д.Маркелово | 223 | 210 | -13 | 124 | 18 | 24 | 44 |
| 8. п.Ожигановский | 80 | 49 | -31 | 21 | 4 | 8 | 16 |
| 9. д.Пижанцы | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. д.Пушкари | 2 | 5 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11. д.Репино | 4 | 5 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. д.Русский Шуй | 58 | 35 | -23 | 22 | 0 | 3 | 10 |
| 13. д.Б. Шимшурга | 73 | 88 | +15 | 56 | 5 | 5 | 22 |
| 14. д.Дубовляны | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. д.Зверевцы | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. д.Крюковцы | 37 | 40 | +3 | 15 | 5 | 2 | 18 |
| 17. д.М. Шимшурга | 114 | 114 | 0 | 60 | 13 | 11 | 30 |
| 18. д.Ноля | 8 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19. д.Пузырниково | 13 | 12 | -1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 20. д.Сосновка | 26 | 23 | -3 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| 21. д.Турма | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. д.Шудомарино | 33 | 29 | -4 | 21 | 1 | 1 | 6 |
| 23. д.Шура | 372 | 340 | -32 | 202 | 28 | 50 | 60 |
| 24. д.Яраньмучаш | 6 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. д.Акилово | 15 | 17 | +2 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 26. д.Елшинка | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. д.Есимбаево | 14 | 11 | -3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 28. д.Захарейково | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 29. д.Захарята | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. д.Ивакнур | 11 | 8 | -3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 31. д.Козловцы | 20 | 14 | -6 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 32. д.Коряковцы | 24 | 22 | -2 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 33. д.Кремленки | 235 | 206 | -29 | 118 | 14 | 26 | 48 |
| 34. д.Лоповцы | 7 | 3 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35. д.Магазейково | 24 | 22 | -2 | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 36. д.Матюшкино | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.д.Новые Благородны | 7 | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 38. д.Оськино | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. с.Пектубаево | 1209 | 1189 | -20 | 708 | 88 | 148 | 245 |
| 40. д.Петриково | 32 | 29 | -3 | 17 | 1 | 4 | 7 |
| 41. д.Пиксола | 31 | 18 | -13 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 42.д.Старые Благородны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. д.Танагаево | 9 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 44. д.Танерково | 17 | 14 | -3 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 45. д.Тишкино | 38 | 26 | -12 | 17 | 1 | 3 | 5 |
| 46. д.Шалагино | 30 | 17 | -13 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 47. д.Шишнур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. д.Шукшан | 38 | 30 | -8 | 16 | 5 | 3 | 6 |
| 49. д.Яснур | 60 | 60 | 0 | 30 | 1 | 11 | 18 |
| Чуксолинское СП | 3751 | 3966 | +215 | 2388 | 328 | 509 | 741 |
| 1. д.Бутылченки | 2 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. д.Верхн. Обалыш | 32 | 45 | +13 | 20 | 3 | 6 | 16 |
| 3. д.Ерофейково | 20 | 22 | +2 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 4. д.Ешимово | 16 | 21 | +5 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| 5. д.Йошкар-Памаш | 18 | 19 | +1 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 6. д.Красная Речка | 27 | 29 | +2 | 12 | 1 | 8 | 8 |
| 7. д.Нижняя Чуча | 35 | 40 | +5 | 13 | 2 | 8 | 17 |
| 8. д.Немда-Обалыш | 578 | 595 | +17 | 282 | 67 | 106 | 140 |
| 9. д.Софронята | 35 | 34 | -1 | 14 | 0 | 9 | 11 |
| 10. д.Татаренер | 109 | 120 | +11 | 58 | 13 | 17 | 32 |
| 11. д.Чашкасола | 38 | 41 | +3 | 23 | 0 | 11 | 7 |
| 12. д.Черная Грязь | 91 | 113 | +22 | 61 | 7 | 17 | 28 |
| 13. д.Чобыково | 190 | 209 | +19 | 122 | 8 | 43 | 36 |
| 14. д.Чепаково | 48 | 52 | +4 | 33 | 8 | 8 | 3 |
| 15. д.Веденькино | 53 | 39 | -14 | 25 | 1 | 4 | 9 |
| 16. д.Верхн.Кожлаял | 36 | 30 | -6 | 17 | 1 | 2 | 10 |
| 17. д.Кандашбеляк | 36 | 33 | -3 | 21 | 4 | 4 | 4 |
| 18. д.Кокшамбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. д.Кузнецы | 400 | 387 | -13 | 264 | 29 | 41 | 53 |
| 20. д.Кукмарь | 20 | 18 | -2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 21. д.Н. Кожлаял | 61 | 59 | -2 | 33 | 3 | 6 | 17 |
| 22. д.Ноли Кукмарь | 92 | 73 | -19 | 47 | 1 | 11 | 14 |
| 23. д.Нуренер | 10 | 11 | +1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 24. д.Ошканер | 80 | 74 | -6 | 44 | 5 | 6 | 19 |
| 25. д.Старокрещено | 226 | 223 | -3 | 152 | 15 | 32 | 24 |
| 26. д.Сидыбаево | 2 | 5 | +3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27. д.Эркансола | 9 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28. д.Ялпаево | 14 | 12 | -2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 29. д.Бол. Пызаково | 83 | 90 | +7 | 69 | 7 | 3 | 11 |
| 30. д.Верхняя Чуча | 26 | 30 | +4 | 17 | 4 | 2 | 7 |
| 31. д.Кужнур | 77 | 85 | +8 | 53 | 6 | 10 | 16 |
| 32. п.Льнозавод | 77 | 76 | -1 | 47 | 6 | 8 | 15 |
| 33. д.М. Пызаково | 17 | 18 | +1 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| 34. д.М. Шуйбеляк | 127 | 117 | -10 | 82 | 5 | 16 | 14 |
| 35. д.Семеево | 100 | 110 | +10 | 70 | 9 | 9 | 22 |
| 36. д.Тушнур | 258 | 295 | +37 | 175 | 30 | 36 | 54 |
| 37. д.Чуксола | 338 | 432 | +94 | 299 | 49 | 39 | 45 |
| 38. д.Шуйбеляк | 332 | 361 | +29 | 252 | 29 | 36 | 44 |
| 39. д.Шуйдур | 33 | 38 | +5 | 24 | 3 | 5 | 6 |
| 40. д.Энермучаш | 5 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Староторъяльское СП | 2404 | 2044 | -360 | 1195 | 226 | 274 | 349 |
| 1. д.Большая Нурма | 99 | 118 | +19 | 67 | 10 | 17 | 24 |
| 2. д.Ибрайсола | 6 | 8 | +2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3. д.Купсола | 74 | 47 | -27 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| 4. д.Лодакенер | 7 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. д.Максакродо | 31 | 15 | -16 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 6. д.Н. Ядыкбеляк | 53 | 34 | -19 | 15 | 2 | 3 | 14 |
| 7. д.Нурумбал | 91 | 79 | -12 | 55 | 4 | 7 | 13 |
| 8. д.Пеледыш | 16 | 11 | -5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 9. д.Сабличево | 20 | 16 | -4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 10.д.С. Ядыкбеляк | 21 | 15 | -6 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 11. с.Старый Торъял | 773 | 474 | -299 | 232 | 88 | 86 | 68 |
| 12. д.Тупино | 38 | 22 | -16 | 10 | 0 | 3 | 9 |
| 13. д.Ушемнур | 37 | 20 | -17 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 14. д.Яштрексола | 14 | 7 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 15. д.Алеево | 95 | 107 | +12 | 67 | 8 | 18 | 14 |
| 16. д.Б. Кемсола | 105 | 110 | +5 | 62 | 8 | 19 | 21 |
| 17. д.Бываенки | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. д.В. Махматово | 80 | 85 | +5 | 55 | 5 | 12 | 13 |
| 19. д.Кугеръял | 9 | 7 | -2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 20. д.Кугунур | 9 | 3 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21. д.Куркумбал | 23 | 22 | -1 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 22. д.Малая Кемсола | 42 | 37 | -5 | 22 | 2 | 5 | 8 |
| 23. д.Н. Махматово | 65 | 77 | +12 | 46 | 12 | 5 | 14 |
| 24. д.Нурмучаш | 15 | 16 | +1 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 25. д.Пактеково | 72 | 79 | +7 | 48 | 10 | 10 | 11 |
| 26. д.Сергейсола | 31 | 31 | 0 | 16 | 3 | 11 | 1 |
| 27. д.Токтарсола | 418 | 434 | +16 | 299 | 47 | 38 | 50 |
| 28. д.Шемермучаш | 122 | 128 | +6 | 75 | 13 | 19 | 21 |
| 29. д.Шургуял | 35 | 41 | +6 | 24 | 5 | 4 | 8 |
| Всего по району | 18918 | 17508 | -1410 7,7% | 9383 56% | 1426 8% | 2110 12% | 4160 24% |

2.3.  Природно-ресурсный потенциал района

2.3.1.  Климат

Климат Новоторъяльского района, расположенного на северо-востоке Республики Марий Эл, можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -13,9о и абсолютный минимум -48о наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,3о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-2 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовое количество осадков составляет 476 мм, из них приблизительно 70% выпадает за теплый период. Снежный покров устанавливается примерно со второй половины ноября и сходит к середине апреля. Продолжительность снежного периода 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 77%, максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (84%), а минимальных в июне (64%).

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти. В теплую половину года устойчивость преобладающего направления нарушается под действием отрога Азорского антициклона. Наряду с преобладающими ветрами появляются ветры северных направлений (почти с той же повторяемостью).

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров                               (до 5 м/сек), особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки – 12% за год. Среднегодовая скорость ветра – 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха и метели.

Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале. В среднем за год продолжительность метели в день составляет около 8 часов.

Продолжительность активной вегетации растений – 125 дней. Продолжительность устойчивых морозов  - в среднем 127 дней.

Территория относится к строительному – климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна -33о и -5,8о. Продолжительность отопительного периода 224 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуются защитные сооружения путей сообщения от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

Таблица основных климатических характеристик района

Таблица 2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относ. влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осадк. (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежн покр. (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Ско-рость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с тума-ном | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с мете-лью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солн. сиян. (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

2.3.2.  Почвы

Территория района представлена дерново-слабо и среднеподзолистыми (светлыми и серыми) суглинистыми почвами на пермских преимущественно карбонатных глинах и суглинках.

Структура перегнойно-аккумулятивного горизонта непрочно комковатая или комковато слоеватая, мощность 10-20 см.

Горизонт оподзоливания неоднородный, структура мелко ореховатая, мощность 5-15 см. Иллювиальный горизонт имеет плоскоореховатую структуру, мощность 60-110см.

Материнская порода – пермские карбонатные глины и суглинки. По рельефу занимают повышенные местоположения и пологие склоны.

Содержание гумуса 2-2,5%. Сумма обменных оснований 7-26 мг на 100 г почвы.

В западной части района (на территории около 50%) на склонах речных долин, балок, ложбин встречается плоскостная и овражная эрозия.

В восточной части района повсеместно развита плоскостная и овражная эрозия.

Район по почвенным условиям наиболее благоприятен для развития сельского хозяйства. Однако необходимо проведение противоэрозионных мероприятий особенно в восточной части района.

2.3.3.  Растительность

На территории района преобладают сельскохозяйственные угодия и незначительные площади заняты еловыми, елово-липовыми, сосновыми и березовыми лесами. Около 65% лесов естественного происхождения (еловые леса: ельники зеленомошники, ельники травяные, ельник липовый; сосновые леса: сосняк кисличник, сосняк черничник; березовые леса: березняки травяные, березняки сложные).

Растительность распространена незначительными участками по территории всего района. Основное народохозяйственное значение лесной промышленности поле- почвозащитное. По качественным характеристикам растительность благоприятна в рекреационном отношении, однако, ввиду незначительности участков лесной растительности по площади, организация крупных зон отдыха нецелесообразна.

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и плодово-ягодных растений незначительны, поэтому промышленная заготовка их экономически нецелесообразна.

2.3.4.  Рельеф

Территория Новоторъяльского района представляет собой равнину с рельефом от пологоволнистого до холмисто-увалистого, в различной степени расчлененную долинами рек, ручьев и изредка оврагами.

Пологоволнистый рельеф развит на западе района, в пределах Прилажской равнины. Междуречные пространства здесь отличаются мягкими формами поверхности. Абсолютные отметки изменяются от 100-120 до 180 м, преобладают 140-160 м. Расчлененность территории слабая. Густота эрозионной сети не превышает 0,2-0,3 км на 1 км2 площади. Глубина вреза речных долин колеблется от нескольких до 40-50 м.

Холмисто-волнистый рельеф наблюдается на востоке района, где проходит так называемый Вятский вал. Абсолютные отметки поверхности составляют 190-200 м, а в районе д. Шургуял возрастают до 221 м.

Вершины холмов и увалов плоские, а склоны пологие, местами крутые. Относительная высота их колеблется от 7 до 45 м.

Расчлененность территории эрозионной сетью средняя. Глубина вреза речных долин достигает 75 м и более.

Долины рек имеют в основном трапецеидальную форму в поперечном разрезе. Склоны долин, как правило, ассиметричные, правый склон часто пологий, террасированный, а левый крутой, коренной. Ширина долин изменяется от десятых долей километра (р. Орья,  р. Казанарка, и т.п.)                       до 1,5 – 2.0 км (р. Немда).

В долине наиболее крупной р. Немды, кроме поймы, развиты надпойменные эрозионно–аккумулятивные террасы, высоты которых соответственно составляют 4-10; 12-14 и 25-30 м над урезом воды в реке. Террасы имеют прерывистое распространение и плохо выражены в рельефе. В долинах других рек развиты преимущественно поймы.

2.3.5.  Геологическое строение

Территория Новоторъяльского района расположена на востоке Русской платформы, сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, прикрытых четвертичными образованиями.

В сводовой части Вятского вала верхнепермские породы выходят на поверхность или залегают на небольшой глубине порядка 0.5 – 2,0м (пгт. Новый Торъял и др.). На склонах Вятского вала эти породы залегают под чехлом четвертичных образований, мощность которого варьируется от 2 до 6-15 м.

Породы уфимского яруса верхнепермского возраста глины, переслаивающиеся с песчаниками, известняками, алевролитами, местами  гипсами встречаются повсеместно. Мощность слоя составляет 4-82 м и достигает глубины 100-140 м.

Породы казанского яруса верхнепермского возраста известняки с прослоями глин, песчаников, мергелей, гипсов, алевролитов широко распространены по территории района. Мощность слоя составляет30-100 м и достигает глубины залегания 2-150 часто 50-90 м.

Породы татарского яруса уржумского горизонта верхнепермского возраста мергели, доломиты, известняки (в нижней части разреза) и глины, песчаники, алевролиты с линзами гипса (в верхней части разреза) имеют повсеместное распространение по территории района кроме западной части. Мощность слоев составляет 30-100 м и залегают на глубине 1-30 м.

На западе территории района имеет место северо-двинский горизонт татарского яруса верхнепермского возраста, который сложен глинами, алевролитами с редкими прослоями известняков и мергелей, мощность слоя 10-22 м и залегают на 0,5-1,5 редко на 15м.

На этих территориях имеют место месторождения строительного  камня.

Повсеместно на территории района за исключением пойм распространены суглинки лессовидные, мощность слоя от 2-5 до 10-15 и залегают, как правило, с поверхности.

На отдельных участках водоразделов встречаются флювиогляциальные днепровского оледенения отложения в виде песков и супесей мощностью слоев до нескольких метров  и глубиной залегания 0,5-6,0м.

На территории района встречаются аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста на узких полосах I и II-надпойменных террас пески разнозернистые с прослоями супесей, суглинков и глин  мощностью слоя 2-5 до 10 м с глубиной залегания 0,5-1,0 м и в поймах рек пески, местами иловатые, супеси и суглинки, глины мощностью слоя 5-7 м с глубиной залегания 0,2-3,5 м.

На современных озерно-болотных отложениях встречаются торф, иловатые пески, супеси и суглинки мощностью слоя от 0,2 до 3,5-5 м с поверхности.

2.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Новоторъяльский район является частью Волго-Камского артезианского бассейна, где водоносные горизонты, имеющие практическое значение для водоснабжения, приурочены к верхнепермским породам.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды. Связаны они с аллювиальными и флювиогляциальными образованиями, имеющими ограниченное распространение.

Дебиты колодцев обычно не превышают десятых литра в секунду.

Воды четвертичных образований в силу локального распространения слабой водообильности и подверженности поверхностному загрязнению не имеют практического значения.

В толще верхнепермских пород содержатся два водоносных горизонта: нижнетатарский (уржумский) и казанский. Питание водоносных горизонтов происходит, главным образом, за счет атмосферных осадков, а разгрузка – в речные долины.

Воды трещиновые и трещинно-пластовые, напорные, редко безнапорные. В качестве верхнего водоупора служат элювиально-делювиальные суглинки мощностью от 0,5 до 15 м, местами – прослои уржумских и казанских глин.

Водообильность пород пестрая и зависит от степени трещиноватости известняков, однако, никакой закономерности в их распространении не прослеживается.

Воды обычно пресные, мягкие до жестких, в зоне активного водообмена. Мощность зоны пресных вод составляет 100-150 м, в сводовой части Вятских поднятий она сокращается до 25-50-80 м.

На отдельных участках (район у пгт. Новый Торъял и др.) встречаются солоноватые воды с минерализацией до 3,1 г/л и общей жесткостью                 до 39-45,4 мгэ кв/л, что объясняется наличием линз гипса в водосодержащих породах.

Уржумский водоносный горизонт используется в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения почти на всей территории, за исключением юго-востока района, где эксплуатируется казанский водоносный горизонт.

Эксплуатация происходит посредством одиночных скважин или небольших водозаборов из 3-5 скважин. Глубина скважин не должна превышать 100-150 м (на уржумский) и 50-80 м (на казанский) водоносные горизонты, во избежании подсоса вод повышенной минерализации.

Производительность группового водозабора не более 10-15 л/сек, даже при совместном использовании водоносных горизонтов.

Следует отметить, что большинством скважин срабатывается только часть напора.

Учитывая среднюю мощность водоносных горизонтов, напорный характер вод и удельный дебит существующих скважин, средняя возможная производительность одиночной скважины может быть принята для уржумского водоносного горизонта 5 л/сек, для казанского 10 л/сек.

Исходя из средней возможной производительности скважин территория попадает в два района: обеспеченный и недостаточно обеспеченный подземными водами.

Первый район охватывает площадь распространения казанского водоносного горизонта, а второй всю остальную территорию, где развит уржумский водоносный горизонт.

За счет водоносных горизонтов можно организовать водоснабжение населенных пунктов, отдельных предприятий. Средняя производительность водозабора 5-10 л/сек.

2.3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических особенностей в пределах района выделены следующие инженерно-геологические районы:

1. Возвышенная равнина (центральная часть Вятского вала);

2. Прилажская равнина;

3. Поймы рек и ручьев.

Возвышенная равнина охватывает наиболее приподнятую центральную часть Вятского вала.

Территория характеризуется волнистым, местами холмисто-увалистым рельефом и абсолютными отметками 190-221 м.

Холмы и увалы с пологими, редко крутыми, склонами и плоскими вершинами разделены узкими понижениями, к которым нередко приурочены долины ручьев.

Относительная высота холмов и увалов – до 75 м.

Территория сложена пермскими породами: глинами, песчаниками, мергелями, песками, на отдельных участках – известняками, местами загипсованными.

Коренные породы прикрыты элювиально-делювиальными суглинками, мощность которых составляет 0,5 – 4, редко 6 м.

Местами, изредка, под суглинками встречаются флювиогляциальные пески, преимущественно мелкие супеси, мощностью до нескольких метров.

Грунтовые воды залегают на большой глубине (10-40м). Грунтами оснований будут служить преимущественно коренные породы, несущая способность которых не вызывает опасений для строительства. На участках, где близко к поверхности залегают известняки (пгт. Новый Торъял,                      с. Пызаково), имеются благоприятные условия для развития карста.

Реже в качестве грунтов оснований возводимых зданий и сооружений встретятся элювиально-делювиальные суглинки и флювиогляциальные пески и супеси, условное расчетное давление на которые принимается 2-2,5 кг/см2.

В целом этот район по инженерно-геологическим условиям благоприятен для освоения, за исключением крутых склонов.

Прилажская равнина, территория характеризующаяся пологоволнистой поверхностью, на которой изредка встречаются активные овраги.

Абсолютные отметки изменяются от 100 до 180м.

В геологическом строении района принимают участие элювиально-делювиальные суглинки мощностью от нескольких до 8-10 м, подстилаемые пермскими глинами, мергелями, песками и песчаниками.

Грунтовые воды залегают глубоко (5-10 м) и приурочены к пермским породам.

На отдельных участках  в суглинках элювиально-делювиального генезиса может встречаться верховодка на различной глубине (0,5-4 м).

В качестве грунтов оснований будут служить, главным образом, суглинки с условным расчетным давлением 2,0-2,5кг/см2, а на отдельных участках коренные породы, несущая способность которых достаточна для любого вида строительства.

В целом инженерно-геологические условия района благоприятны для освоения. Исключение составляют овраги.

Поймы рек наиболее широко развиты в долинах рек Немды и Толмани. Долины ручьев очень узки, порядка несколько метров.

Поверхность поймы плоская, местами заболоченная, заторфованная и затопляется полностью при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Сложена она песками, суглинками, супесями и глинами, мощностью до 7 м. Грунты часто заилены. С поверхности на отдельных участках встречается торф мощностью до 3,5 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1,5м и приурочены к пескам и супесям.

Грунтовые воды гидравлически связаны с водами рек и ручьев.

Этот район по инженерно-геологическим условиям неблагоприятен для освоения и не намечается для этой цели.

Площади месторождений полезных ископаемых, попадающие в инженерно-геологические районы, застройке не подлежат.

2.3.8. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть Новоторъяльского района представлена рекой Немдой, пересекающей восточную часть района в направлении          с юга на север и ее левобережными притоками Шукшей и Толманью.

Река Немда относится к бассейну р.Пижмы - р.Вятки – р.Камы – р.Волги. На территории района имеются отдельные проявления карста, лесистость не велика.

Реки имеют небольшие уклоны. Долины шириной 0,3 – 0,5 км. Поймы рек, как правило, неширокие, двухсторонние, закустарены и залужены, иногда лесисты.

Русла рек меандрирующие, преимущественно шириной 10-12м, глубиной 0,8-1,5, иногда до 2,0 – 2,5м.

Русло р. Немды ниже пгт. Нового Торъяла и д. Толмани в среднем и  нижнем течении зачастую имеют обрывистые берега высотой  3-4 м.

Поверхностные скорости течения в период летней межени близки к  0,6-0,7 м/сек.

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек – весеннее половодье, во время которого проходит большая часть (около 80%) годового стока. Начало весеннего половодья относится в среднем к 10 апреля. Пик весеннего половодья наступает 20-25 апреля.

Высота весеннего подъема уровней составляет на малых речках 1,5 – 2,0 на более крупных максимально до 3,0 – 4,5 м.

В конце мая – начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками. Минимальные летние – осенние уровни устанавливаются обычно с июля по август.

Осенние  дожди редко вызывают существенные подъемы уровня. Зимние уровни мало отличаются от летних, но обычно несколько превышают последние.

Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября, а к середине ноября устанавливается ледостав, который держится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 – 0,7 м.

Естественных озёр на территории района нет. Имеется несколько искусственных водоёмов, используемых в основном в противопожарных целях.

Наибольшая среднемесячная температура воды в водоемах района в июле составляет +17-200, в отдельные дни температура воды может подниматься до +250.

Минерализация поверхностных вод в период весеннего половодья около 100 мг/л, в период летней и зимней межени – 400-500 мг/л. В русловых водах преобладают гидрокарбонатные ионы. Общая жесткость меняется от 1,5 мг-экв/л во время паводка и до 4 мг-экв/л в период межени.

Новоторъяльский район имеет ограниченные ресурсы поверхностных вод, почти у всех водотоков минимальный 30-дневный расход воды 95%-ой обеспеченности не превышает 0,1 м3/с, исключение составляет только                   р. Немда на участке от пгт. Новый Торъял до выхода из пределов района (0,23-0,33 м3/с).

Расчетные величины меженной водности носят ориентировочный характер.

Поверхностные воды обладают удовлетворительными питьевыми качествами.

Развитие орошения из живого тока рек ограничено, т.к. ресурсы живого тока малы.

2.3.9.  Минерально-сырьевые ресурсы

В настоящее время в пределах района выявлены и разведаны только месторождения торфа и строительного камня.

На территории района сосредоточено значительное количество месторождений твердых нерудных полезных ископаемых карбонатных пород (известняка) пригодных для производства строительного щебня.

По количеству разведанных запасов щебня, район занимает одно из первых мест в республике. Исходя из разведанных запасов, добыча и переработка известняка может стать, одной из привлекательных и перспективных отраслей промышленности.

Балансом запаса строительного камня учтены 9 месторождений                с суммарными разведанными запасами категорий А+В+С1 –                                    144 846 тыс. м3, категории С2 - 40844 тыс. м3,  за балансовыми запасами категорий С1 - 4 876 тыс. м3.

На территории района разрабатывается Новоторъяльское месторождение. Расположение месторождения и перспективных прогнозных участков расположенных в близи автомобильных дорог позволяет снизить расходы на их транспортировку к потребителям и при благоприятных горно-технических условиях сделать продукцию карьера конкурентноспособной.

Суммарный объем добычи известняка по Новоторьяльскому месторождению составил 81 тыс. м3. Качество карбонатных пород позволяет получать щебень преимущественно марок 200 - 400, селективно - марок 600-800 по прочности; бутовый камень марок 200 - 600, селективно - строительную известь. Слабые разности используются для получения известняковой муки.

По данным геофизических работ положительно оцениваются перспективы нефтеносности  и газоносности территории Новоторъяльского района.

Торф

Рассматриваемая территория характеризуется сравнительно не высокой степенью заторфованности.

Торфяные месторождения рассредоточены по территории района и не образуют торфяных баз. Среди торфяников преобладают низинные, характеризующиеся значительной степенью разложения, в основном 45-70%, средними показателями зольности 15-28%, высокозольные торфяники, с зольностью более 35%,  встречаются очень редко.

Качественные показатели торфа позволяют использовать его для производства топлива и удобрений.

Большинство месторождений торфа в районе уже выработаны или выгорели.

Имеются следующие месторождения:

- Куршенерское малоконтурное месторождение в 12 км на Север от пгт. Новый Торъял, площадь 5,4 га, запасы 9 тыс. т.

- Мишкино малоконтурное месторождение в районе пгт. Новый Торъял, площадь 6,7 га запасы 36 тыс.т.

- Нижний Ядык- Белякское малоконтурное месторождение в 6 км на ЮВ от пгт. Новый Торъял,  площадь 22,0 га запасы 33 тыс. т.

Имеются резервные месторождения:

- Софроновская дача на Восток от пгт. Новый Торъял, площадью                18,0 га запасы  70 тыс. т;

- Пошнурское площадью 226 га, запасы 294 тыс.т.

Месторождения с проявлениями торфа:

- Шемер-Мучаш, площадь 8, га;

- Шуйское, площадь 9,0 га;

- Ибрайсола, 11 км  на ЮВ от пгт. Новый Торъял, площадь 9.0 га;

- Кузнецовское, 15 км  на ЮВ от пгт. Новый Торъял, пл. 17,0 га;

- Купсола, 10 км  на ЮВ от пгт. Новый Торъял, площадь 45, 0 га;

- Бахтино, 16 км  на Север от пгт. Новый Торъял, площадь 6,0 га;

- Памашинское, 15 км на С от пгт. Новый Торъял, площадь 11,0 га;

- по р. Нурма,  южнее  пгт.Новый Торъял, площадь 12,0 га;

- Семеево, площадь 15,0 га;

- Толмань-Ибраево,  11 км на С от пгт. Новый Торъял, пл. 12,0 га.

Строительный камень

В Новоторъяльском районе разрабатывается Новоторъяльское месторождение участок Северный, на берегу р. Немда, в 2 км к СЗ от                   пгт. Новый Торъял.  Балансовые запасы составляют 17551 тыс. м3.

Известняки и доломиты пригодны для производства щебня и бута марки 200 - 400 и на производство известняковой муки. Следует отметить, что известняки и доломиты характеризуются большими колебаниями величин сопротивления сжатию (от 50 до 2000 кг/см2) и часто невысокой морозостойкостью. В результате этого бут и щебень, вырабатываемые на местном карьере, не отличаются высокой прочностью.

Песок для бетона и силикатных изделий

В Новоторъяльском районе разведано Павлушатское месторождение песков пригодных для производства строительных растворов, в 1,7 км                  на С от пгт. Новый Торъял и 0,2 км на СЗ от д. Павлушата.

Запасы составляют 324 тыс. м3. Месторождение является резервным.

2.3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Новоторъяльский район относится к наименее лесистым районам Республики Марий Эл. Его лесистость составляет 13,5%.

Леса района представляют собой разбросанные среди сельскохозяйственных угодий небольшие лесные массивы от 1500 га до мелких колочных участков в 2 га.

В составе лесов преобладают ель (около 50%), сосна-19%, пихта-2%, лиственница-25, остальные площади занимают лиственные: береза – 11%, осина – 3% и другие мягколиственные породы. Наиболее ценной           и высокопродуктивной породой в районе является ель.

Общая площадь государственного лесного фонда в районе составляет 7725 га или 8,4% площади района. Кроме того, в Новоторъяльском районе имеется в составе земель сельскохозяйственного назначения несельскохозяйственные угодия - лесные земли в количестве 4732 га.

В экономике леса Новоторъяльского района значительной роли не могут играть, т.к. их нельзя рассматривать в качестве серьезной лесосыръевой базой для проведения промышленных лесозаготовок.

Управление лесами

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном  секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты                   и воспроизводства лесов.

Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.

Лесной план включает в себя следующие разделы:

а) характеристику состояния лесов и их использование;

б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.

Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов:

- обоснованность;

- ресурсное обеспечение плановых заданий;

- реальность плановых заданий;

- временные рамки исполнения заданий.

Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики (устойчивого управления лесами) является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и не истощительного пользования лесом.

Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:

1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесопродукцию и услуги леса с лесным потенциалом.

2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счет расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса.

3. Расширение мощностей по глубокой переработке древесного сырья с целью его комплексного использования путем разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В результате анализа имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по материалам Марийского государственного технического университета, разрабатывающего лесной план Республики Марий Эл по заказу Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл, по Новоторъяльскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Новоторъяльского района, определены размеры заготовки древесины по годам в тыс. м куб:

Предельные объемы заготовки древесины по Новоторъяльскому лесничеству

Таблица 4

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоторъяльское лесничество | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |

2.3.11. Выводы

На ближайшую перспективу в республике прогнозируется увеличение потребности в строительных материалах, более того, возможны поставки строительных материалов в граничащие с Республикой Марий Эл регионы.

Развитие отрасли производства строительных материалов является весьма перспективным для потенциальных инвесторов.

На территории Новоторъяльского района имеются значительные запасы твердых, нерудных  полезных ископаемых: известняков.

Исходя из разведанных запасов, добыча и переработка известняка может стать, одной из привлекательных и перспективных отраслей промышленности.

Расположение месторождения и перспективных прогнозных участков вблизи автомобильных дорог позволяет снизить расходы на их транспортировку к потребителям и при благоприятных горно-технических условиях сделать продукцию карьера конкурентоспособной.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию месторождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы района в увязке в масштабах Республики Марий Эл, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых с элементами прогноза.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1.Земли сельскохозяйственного назначения;

2.Земли населенных пунктов;

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.Земли лесного фонда;

6.Земли водного фонда;

7.Земли запаса.

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений

Общая площадь земельного фонда Новоторъяльского района составляет 92009 га  и распределяется по категориям следующим образом:

- 78831 га (86 %) земли сельскохозяйственного назначения;

- 7725 га (8,5%) земли лесного фонда (против 51% в среднем по республике);

-  4646 га (4,8%) земли населенных пунктов;

-   807 га (0,8%) земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-зи,  радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Отнесение земель к той или иной категории произведено по сведениям, предоставленным администрациями поселений.

Район относится к территории со слабой лесистостью. Леса занимают всего 8,4% территории района против 51% в среднем по республике. Леса в основном имеются в Масканурском и Пектубаевском сельских поселениях.

Распределение земель сельских, городских поселений по категориям

Таблица 5

| Наименование сельского, городского поселения | Всего террит. га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли с/х использов. | Земли насе- лен. пунктов | Земли пром., трансп. и др. | Земли лес-ного фонда |
| ГП Торъял | 1503,7 | 651,7 | 849 | 3,0 | - |
| Масканурское СП | 20007,0 | 16930,86 | 802 | 97,0 | 2118,0 |
| Пектубаевское СП | 34638,4 | 27740,59 | 1539 | 287,0 | 4917,0 |
| Староторъяльское СП | 12607,1 | 11523,5 | 678 | 152,0 | 212,0 |
| Чуксолинское СП | 23252,8 | 21693,09 | 879 | 243,0 | 478,0 |
| Всего по району | 92009 | 78831 85% | 4646 4,8% | 807 1,7% | 7725 8,5% |

Площади территорий района и поселений, рассчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, и утвержденных Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

Вышеназванным законом вся территория района распределена без остатка между поселениями.

2.4.2.  Земли сельскохозяйственного назначения

Новоторъяльский район входит в северо-восточную Сернурскую групповую систему расселения, которая ориентирована на развитие животноводства молочного и мясного направлений и растениеводства со специализацией на производстве зерна, картофеля, овощей.

Земли сельскохозяйственного назначения в районе занимают                 78831 га, что составляет 86% всей территории района.

В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяй-ственные угодия занимают 73402 га или 79,8% земель сельскохозяй-ственного назначения, в том числе пашня составляет 29812 га или 40,6%.

Из земель сельскохозяйственного назначения несельскохозяйственные угодия составляют 5424 га, из которых 4813 га занимают сельские леса.

Распределение сельскохозяйственных земель сельских, городских поселений по назначению

Таблица 6

| Наименование сельского, городского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |
|  |  | с/х назначения | не с/х назначения |
|  |  | Всего га | В т.ч пашня, га | Всего га | В том числе |
|  |  |  |  |  | Лесные земли, га | Прочие земли, га |
| ГП - Новый Торъял | 654,7 | 535,7 | - | - | - | 119 |
| Масканурское СП | 16930,86 | 15109, | 5529,5 | 1821,86 | 909,0 | 127,0 |
| Пектубаевское СП | 27740,59 | 25042,0 | 4593,6 | 2698,59 | 1786,0 | 199,0 |
| Староторъяльское СП | 11523,5 | 10087,1 | 4427,3 | 1436,4 | 1009,0 | 70,0 |
| Чуксолинское СП | 21693,09 | 19490,8 | 12099,9 | 2202,29 | 1028,0 | 96,0 |
| Всего по району | 78831 | 73402 93,1% | 29812 40,6% | 5424 6,9% | 4813 29,03% | 611 3% |

Из общей площади земель района 92009 гектар находится в:

-  собственности граждан 44256 га  - 48,1%

из них:

- 42004 га земельные доли граждан,

- 804 га крестьянские (фермерские) хозяйства,

- 69 га личные подсобные хозяйства;

- собственности юридических лиц – 2 га;

- государственной муниципальной собственности 47751 га -  51,9%

из них в:

- собственности РФ – 167 га -  0,35%,

- собственности РМЭ - 1892 га -  3,9%,

- муниципальной собственности - 45692 га  95,7%;

- предоставлено гражданам в пожизнное наследуемое владение - 4205 га

из них:

- 1453 га - КФХ,

- 2665 га - личные подсобные хозяйства,

-     85 га - граждане-садоводы,

-       2 га - другие цели;

- предоставлено гражданам в аренду – 2489 га

из них:

-   580 га аредуют КФХ,

-     46 га передано под коллективное огородничество, садоводство,

-   715 га для сенокошения и пастьбы скота в в сельских поселениях,

- 1148 га арендуют индивидуальные предприниматели и граждане для  с/х целей;

- постоянное владение, пользование предприятиями и организациями -                 899 га;

- в аренде у юридических лиц - 3017 га.

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся

в наличии у предприятий, организаций и граждан

Таблица 7

| Наименование | Общая площадь га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х угодий, га | В том числе |
|  |  |  | Пашня га | Прочие земли, га | Сено- косов и пастб, га |
| Хозяйственные товарищества и общества всего: в том числе: | 5277 | 4458 | 3812 | 580 | 66 |
| 1. ЗАО «Толмань» | 430 | 66 | - | - | 66 |
| 2. ООО Агрофирма «Бересклет» | 601 | 601 | 601 |  |  |
| 3. ООО Агрофирма им. Л.М.Овчинникова | 1365 | 1365 | 1365 |  |  |
| 4. ООО Агрофирма «Эрык» | 2881 | 2426 | 1846 | 580 |  |
| Производственные ооперативы в том числе: | 37437 | 33765 | 25503 | 6159 | 2103 |
| 1. СХПК-СХА к-з «Первое мая» | 10984 | 9791 | 9178 |  | 613 |
| 2. СХПК к-з «Прогресс» | 4893 | 4528 | 4254 |  | 274 |
| 3. СПК к-з «Онар» | 1520 | 1520 | 1520 |  |  |
| 4. ПК СХА к-з «Авангард» | 2679 | 2374 | 2170 |  | 04 |
| 5. ПК СХА к-з им. Ленина | 3121 | 2886 | 2721 |  | 165 |
| 6. СХПК к-з «Масканурский» | 2959 | 2722 | 892 | 1566 | 264 |
| 7. СХПК к-з «Свобода» | 4931 | 4402 | 2380 | 1713 | 309 |
| 8. СПК СХА «Новая жизнь» | 3240 | 2525 | 0 | 2303 | 222 |
| 9. СХПК «Трудовик» | 899 | 806 | 200 | 577 | 29 |
| 10. СПК к-з «Елембаевский» | 412 | 412 | 412 |  |  |
| 11. СПК к-з «Совет» | 1799 | 1799 | 1776 |  | 23 |
| Учебные заведения ГОУ ПЛ-23 | 530 | 465 | 461 |  | 4 |
| Прочие предприятия, учреждения в том числе: | 137 | 124 | 112 |  | 12 |
| 1. МУП «Новоторъяльская МТС» | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. ПК «Новоторъяльская ПМК» | 1 | 0 |  |  |  |
| 3. ГОУ «Новоторъяльская школа-интернат» | 36 | 24 | 12 |  | 12 |
| Земли граждан | 23735 | 23552 | 4727 | 12141 | 6684 |
| 1. Крестьянские хозяйства (84) | 2522 | 2514 | 1623 | 860 | 31 |
| 2. Личные подсобные хозяйства | 2739 | 2579 | 2109 | 47 | 423 |
| 3. Коллект. и индив. садоводство | 113 | 98 |  | 98 |  |
| 4. Коллект. и инд. огородничество | 57 | 57 | 57 |  |  |
| 5. Сенокошение и выпас скота | 6201 | 6201 |  |  | 6201 |
| 6. Прочие зем. участки граждан | 12103 | 12103 | 938 | 11136 | 29 |
| Всего по району | 67116 | 62364 | 34515 | 18880 | 8869 |

Использование земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями района

Таблица 8

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения | Не используемые земли с/х назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, га | в т. ч. пашня | Всего, га | в т.ч. пашня |
| ООО "Масканурская агрофирма" | 349 | 349 | 2610 | 543 |
| КФХ "Сидоркина Л.А." | 703 | 703 | - | - |
| КФХ "Махмудов М.С" | 112 |  | - | - |
| КФХ "Передовик" | 19,8 | 19,8 | - | - |
| СПК колхоз "Совет" | 1200 | 1200 | 5028 | 3228 |
| КФХ "У вий" | 40.4 | 40.4 | - | - |
| КФХ "У куаг" | 66 | 66 | - | - |
| КФХ "С'идоркин В.И." | 204.8 | 204.8 | - | - |
| ООО АФ "Эрык" | 2426 | 1846 | 455 | - |
| ЗАО «Толмань» | - | - | 430 | - |
| СХПК СХА (колхоз) "Первое мая" | 9085 | 8545 | 1899 | 633 |
| КФХ "Соколов ЮЛ." | 18 | 18 | - | - |
| КФХ "Фелоюв В.М." | 24 | 24 | - | - |
| КФХ "Ьирюков К).Л." | 17.2 | 17.2 | - | - |
| КФХ "Анисимов А.А.." | 11.8 | 11.8 | - | - |
| КФХ "Федотова Л.И." | 11.8 | 11.8 | - | - |
| КФХ "ТанероваЛ.В." | 6 | 6 | - | - |
| ПКСХЛ (колхоз) "Авангард" | 2374 | 2170 | 305 | - |
| ПКСХА (колхоз) " им. Ленина" | 2886 | 2049 | 235 | 672 |
| СХПК (колхоз) "Прогресе" | 4526 | 4252 | 367 | - |
| КФХ "Мария" | 12.6 | 12,6 | - | - |
| КФХ "Лембит" | 12.6 | 12.6 | - | - |
| КФХ "Ончыко" | 25.2 | 25.2 | - | - |
| КФХ "Акпарс" | 25.2 | 25.2 | - | - |
| КФХ "Мила" | 6.3 | 6.3 | - | - |
| СПК колхоз "Онар" | 1112 | 1112 | 408 | 408 |
| КФХ "Эрвий" | 35 | 35 | - | - |
| ООО АФ им. Л.М.Овчинникова | 733 | 733 | 632 | 632 |
| КФХ "Рябину шка" | 197 | 197 | - | - |
| СПК колхоз "Елембаевский" | 412 | 412 | - | - |
| СХПК колхоз "Свобода" | 1737 | 1428 | 3194 | 952 |
| СПК СХА "Новая жизнь" | - | - | 3240 | - |
| СХПК "Трудовик" | - | - | 899 | 200 |
| ООО АФ "Бересклет" | - | - | 601 | 601 |
| Всего: | 28388,7 | 25532,5 | 20303 | 7869 |

Из проведенного анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения используются в районе очень не эффективно.

Из 70058 га земель сельскохозяйственных угодий в настоящее время сельскохозяйственными предприятиями используется меньше половины 28388,7 га или 40,5%.

В таблице 9 приводится сравнительный анализ использования земель сельскохозяйственного назначения отдельными сельскохозяйственными предприятиями в 1990 году и в настоящее время.

Сравнительный анализ современного использования земельного фонд по отдельным сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с 1990 годом

Таблица 9

| Период | Наименование хозяйства | Общая площадь га | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего с/х угодий | В том числе |
|  |  |  |  | Пашня | Сено- косы | Паст-бища |
| 1990 г. | колхоз "Первое мая" | 7982 | 6844 | 5689 | 240 | 915 |
| Совр. состояние | СХПК СХА (колхоз) "Первое мая" | 9152 | 9085 | 8545 | 111 | 429 |
| 1990 г. | колхоз "Прогресс" | 5814 | 5165 | 4466 | 88 | 611 |
| Совр. состояние | СХПК колхоз "Прогресс" | 4584 | 4526 | 4252 | 25 | 21 |
| 1990 г. | колхоз "Урал" | 6764 | 5684 | 4936 | 163 | 583 |
| Совр. состояние | банкрот |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | колхоз "Авангард" | 3289 | 2894 | 2489 | 109 | 296 |
| Совр. состояние | ПКСХА (колхоз) "Авангард" | 2381 | 2374 | 2170 | 66 | 29 |
| 1990 г. | колхоз "Имени Ленина" | 3737 | 3371 | 2947 | 44 | 380 |
| Совр. состояние | ПК СХА (колхоз) им.Ленина | 1809 | 1803 | 1638 | 9 |  |
| 1990 г. | колхоз "40 лет Октября" | 8940 | 8027 | 6809 | 173 | 1045 |
| Совр. состояние | бнкрот | 0 |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Память Ленина" | 5179 | 4574 | 3855 | 190 | 529 |
| Совр. состояние | банкрот | 0 |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Масканурский" | 4129 | 3708 | 3002 | 209 | 497 |
| Совр. состояние | банкрот | 0 |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Свобода" | 6353 | 5577 | 4760 | 190 | 627 |
| Совр. состояние | СХПК колхоз "Свобода" | 1745 | 1737 | 1428 | 75 | 234 |
| 1990 г. | совхоз "Новая жизнь" | 8623 | 7212 | 6320 | 130 | 762 |
| Совр. состояне | банкрот |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Немдинский" | 7254 | 6158 | 5207 | 143 | 808 |
| Совр. состояние | банкрот |  |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Заречный" | 7448 | 6446 | 5315 | 227 | 904 |
| Совр. состояние | банкрот | 0 |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Юбилейный" | 5463 | 4959 | 4238 | 87 | 634 |
| Совр. состояние | банкрот | 0 |  |  |  |  |
| 1990 г. | совхоз "Толмань" | 426 | 59 |  | 7 | 52 |
| Совр. состояние | банкрот | 0 |  |  |  |  |
| Всего 1990 г | 81401 | 70678 | 60033 | 2000 | 8643 |
| Совремое состояние | 19671 | 19525 | 18033 | 286 | 713 |

2.4.3. Земли лесного фонда

Общая площадь территории Новоторъяльского района составляет 91934,69 га.

Государственный лесной фонд, находящийся в ведении Новоторъяльского лесничества составляет 7725 га, в том числе:

- лесные земли 7527 га;

- земли сельскохозяйственных угодий 43 га;

- земли водного фонда 15 га;

- земли под дорогами и просеками 100 га;

- земли усадьбы 3 га;

- земли под болотами 2 га;

- прочие земли 35 га.

Лесные земли Новоторъяльского лесничества по категориям защитности распределяются следующим образом:

Всего земель, покрытых лесной растительностью 7240 га, в т.ч.:

- защитные леса 1940 га;

- эксплуатационные леса 5275 га.

Запас древесины эксплуатационных лесов 1066,3 тыс. м3.

Кроме государственного лесного фонда в районе имеется 4732 га сельских лесов, которые могут быть переданы в государственный лесной фонд.

Распределение земель лесного фонда по поселениям района

Таблица 3

| №п/п | Наименование поселений | Общая площадь, га | Покрытая лесом, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Новый Торъял | - | - |
| 2 | Масканурское сельское поселение | 2118 | 2080,0 |
| 3 | Пектубаевское сельское поселение | 4917 | 4773,7 |
| 4 | Староторъяльское сельское поселение | 212 | 206,3 |
| 5 | Чуксолинское сельское поселение | 478 | 467,0 |
| Всего по району: | 7725 | 7527,0 |

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

Таблица 10

| Наименование сельского городского поселения | Всего, га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли под леса-ми | Земли под с/х угоди-ями | Земли под водо-емами | Земли под застройкой | Земли под доро-гами | Земли под боло-тами | Про-чие зем-ли |
| ГП Новый Торъял | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масканурское СП | 2118 | 2080,0 | 7 | 2 | - | 17 | 1 | - |
| Пектубаевское СП | 4917 | 4773,7 | 34 | 13 | - | 63 | 1 | 32,3 |
| Староторъяльское П | 212 | 206,3 | - | - | - | 3 | - | 2,7 |
| Чуксолинское СП | 478 | 467,0 | 5 | - | - | 4 | - | - |
| Всего по району | 7725 | 7527,0 | 46 | 15 | 3 | 100 | 2 | 35,0 |

    - Земли промышленности,  транспорта,  связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения

Таблица 12

| Наименование сельского, городского поселения | Земли промышленности, транспорта, иного спец.назначения, га |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  |  | Земли промыш. | Земли транспор. | Земли энергетики | Земли обороны | Иного назначен. |
| ГП Новый Торъял | 3 | - | - | 3,0 | - | - |
| Масканурское СП | 97 | - | 74,65 | 0,8 | 15,55 | 4,5 |
| Пектубаевское СП | 287 | - | 208,6 | 0,8 | 76,6 | 1,0 |
| Староторъяльское СП | 152 | - | 141,86 | 0,6 | 9,54 | - |
| Чуксолинское СП | 243 | 43 | 159,89 | 1,8 | 27,31 | 11,0 |
| Всего по району | 807 | 43 | 585,0 | 7,0 | 129,0 | 18,0 |

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий

На территории Новоторъяльского района, погранично с Оршанским и Советским районами, размещается особо охраняемая природная территория зоологический заказник "Полевой".

Заказник по площади является самым крупным в республике                (29,5 тыс. га). Заказник организован с целью охраны и воспроизводства диких копытных животных, сохранения среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ.

Территория заказника состоит из небольших лесных участков и сельскохозяйственных угодий.

Заказник "Полевой" образован постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 сентября 1997 г. № 305 сроком на 10 лет.

Для сохранения заказника "Полевой" в составе особо охраняемых природных территорий требуется принятие решения о продлении срока действия его статуса "Особо охраняемой природной территории".

В Новоторъяльском районе граница территории заказника проходит по автодороге Оршанка - Пектубаево от границы с Оршанским районом до                  с. Пектубаево, далее по автодороге Пектубаево - Алексеевский до границы              с Советским районом.

Достопримечательные места - Священные рощи

Природно-культовые памятники Республики Марий Эл, в частности Священные рощи, являются уникальными памятниками духовной культуры, отражающими в полной мере традиционные языческие верования марийцев. Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Священные рощи отнесены к особому виду объектов культурного наследия – Достопри-мечательным местам.

Данный вид наследия долгое время не привлекал должного внимания. Последняя инвентаризация проводилась в 1993 г. в рамках подготовки к изданию каталога «Памятники истории, культуры и природы Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола, 1993).

Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 298 от

24 августа 1993 г. для 330 священных рощ установлена республиканская категория охраны.

На территории Новоторъяльского района охране подлежат 72 участка Священных рощ.

Священные рощи на территории Новоторъяльского района:

1. В 1000 м   к  В       от  д. Чашкасола;

2. В 1000 м   к  С       от  д. Укташ;

3. В   800 м   к  Ю      от  д. Красная Речка;

4. В 2000 м   к  В       от  д. Татаренер;

5. В 2000 м   к  ЮЗ    от  д. Сугренер;

6. В 1000 м   к  З        от  д. Бутылченки;

7. В 1500 м   к  Ю      от  д. Чобыково;

8. В 2000 м   к  ЮВ   от  д. Немда-Обалыш;

9. В 2000 м   к  Ю      от  д. Татаренер;

10. В 1000 м   к  Ю      от  д. Ешимово;

11. В   500 м   к  С       от  д. Ерофейково;

12. В 1000 м   к  С       от  д. Ерофейково;

13. В   500 м   к  З        от  д. Йошкар-Памаш;

14. В   500 м   к  С       от  д. Нижняя Чуча;

15. В 1000 м   к  С       от  д. Софронята;

16. В   300 м   к  ЮЗ    от  д. Нижний Кугенер;

17. В 1500 м   к  ЮЗ    от  д. Косоротково;

18. В 1500 м   к  СВ     от  д. Верхний Кугенер;

19. В 2000 м   к  ЮЗ    от  д. Филипп Левинцы;

20. В   500 м   к  ЮЗ    от  д. Куанпамаш;

21. В     23 м   к  ЮВ   от  д. Помаши;

22. В 2000 м   к  ЮВ   от  д. Малый Вильял;

23. В 1000 м   к  ЮВ  от  д. Большой Вильял;

24. В   500 м   к  Ю     от  д. Кукмарь;

25. В   200 м   к  ЮЗ   от  д. Ноля;

26. В 1000 м   к  В      от  д. Большое Танаково;

27. В   500 м   к  Ю     от  д. Малое Танаково;

28. В   500 м   к  З       от  д. Шуньга;

29. В 1000 м   к  СВ   от  д. Изаньга;

30. В 5000 м   к  В      от  д. Малая Лумарь;

31. В   500 м   к  З       от  д. Средняя Оръя;

32. В   500 м   к  СЗ    от  д. Большая Лумарь;

33. В   500 м   к  З       от  д. Куршенер;

34. В   800 м   к  Ю     от  д. Верхняя Орья;

35. В   500 м   к  СЗ     от  д. Пиксола;

36. В 2000 м   к  СЗ     от  д. Танерково;

37. В   300 м   к  ЮЗ   от  д. Магазейкино;

38. В 1500 м   к  СВ    от  д. Оськино;

39. В   500 м   к  СВ    от  д. Крюковцы;

40. В   200 м   к  В       от  д. Яснур;

41. В   300 м   к  СВ    от  д. Матюшкино;

42. В   100 м   к  СВ    от  д. Яснур;

43. В   500 м   к  СЗ     от  д. Ексей-Мари;

44. В   300 м   к  В       от  с. Старый Торъял;

45. В   500 м   к  Ю     от  д. Нижний Ядыкбеляк;

46. В 1000 м   к  С      от  д. Большая Нурма;

47. В   200 м   к  Ю     от  д. Лодакнер;

48. В 1000 м   к  Ю     от  д. Сабличево;

49. В   500 м   к  З       от  д. Пеледыш;

50. В   500 м   к  Ю     от  д. Тупино;

51. В   500 м   к  СВ    от  д. Максакродо;

52. В 1500 м   к  СЗ    от  д. Семеево;

53. В   500 м   к  В      от  д. Большое Пызаково;

54. В 1000 м   к  Ю     от  д. Чуксола;

55. В 1500 м   к  В      от  д. Кужнур;

56. В 1000 м   к  З       от  д. Шуйбеляк;

57. В   500 м   к  С      от  д. Шуйдур;

58. В   500 м   к  З       от  д. Кузнецы;

59. В 1000 м   к  С      от  д. Кузнецы;

60. В   500 м   к  З       от  д. Сидыбаево;

61. В 1500 м   к  СЗ    от  д. Сидыбаево;

62. В   500 м   к  СЗ    от  д. Нижний Кожлаял;

63. В   500 м   к  ЮЗ   от  д. Верхний Кожлаял;

64. В   500 м   к  СЗ    от  д. Веденькино;

65. В   500 м   к  С      от  д. Эркансола;

66. В   500 м   к  СВ   от  д. Эркансола;

67. В 1000 м   к  Ю    от  д. Алеево;

68. В   500 м   к  ЮЗ  от  д. Нижнее Махматово;

69. В 1000 м   к  В     от  д. Токтарсола;

70. В 2000 м   к  С     от  д. Шемермучаш;

71. В 1000 м   к  Ю    от  д. Шургуял;

72. В 1000 м   к  Ю    от  д. Кемсола.

2.4.6. Земли водного фонда

Земли водного фонда в районе не выделены в отдельную категорию.

Они входят в состав земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда и земель населенных пунктов.

Кроме рек в районе водные объекты представлены искуственными водоемами - прудами, образованными на мелких речках и в сухих балках, общая площадь их составляет 323,3 га, которые создавались, как правило,               в противопожарных целях.

Регулируемые водоемы

Таблица 15

| №№ п/п | Наименование водохозяйственного объекта | Наиме-нование водотока | Место нахождения на местности | Назначение объекта | Емкость водохран./ площ.зеркала тыс. м3 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пруд у д. Сидыбаево Чуксолинского СП | ручей без назваия | 0,35 км на ЮЗ от д. Сидыбаево | Хоз.-быт. противопож. проезд | 360,0 8,6 |
| 2 | Пруд у д. Кугеръял Староторъяль-ского СП | р.Шуй | 0,5 км ЮВ от д. Кугеръял | Хоз.-быт., противо-эрозион. | 1750,0 52,5 |
| 3 | Пруд у д. Б.Нурма Староторъяльского СП | сухая балка | 0,35 км на З от д.Б.Нурма | Хоз.-быт., противопож. проезд | 592,2 15,2 |
| 4 | Пруд у д. Ивакнур Пектубаевского СП | р. Нурма | Южная окраина д. Ивакнур | Хоз.-быт., противопож. проезд | 260,0 17,0 |
| 5 | Пруд у д. Плешивцы Масканурского СП | р. М.Толмань | 0,5 км на ЮЗ от д.Плешивы | Хоз.-быт. противо-эрозион. | 640,0 32,0 |
| 6 | Пруд в д. Маркелово Пектубаевского СП | р.Ексейка | д.Маркелово | Хоз.-быт. | 1680,0 46,0 |
| 7. | Пруд у д. Елембаево Пектубаевского СП | р. Шукшан | 0,3 км на Ю от д.Елембаево | Хоз.-быт. противо-эрозион. | 810,0 38,5 |
| 8 | Пруд у д.Шура Пектубаевского СП | р.Толмань | Западная окраина д. М.Шимшурга | Хоз.-быт. противопож. проезд, | 1200,0 72,0 |
| 9 | Плотина у д.Ср.Орья Масканурского СП | р.Орья | 0,2 км на СЗ от д.Ср.Орья | Хоз.-быт. противо-эрозион. | 650,0 18,0 |
| 10 | Плотина у д. Н.Орья Масканурского СП | р.Орья | 0,35 км Восточнее д.Нижняя Орья | Хоз.-быт. противо-эрозион. | 770,0 23,5 |
| Всего по району площадь прудов га: | 323,3 |

2.4.7. Застроенные территории

Застроенные территории составляют земли занятые под зданиями и сооружениями, промышленной, жилищной, коммунально-складской застройкой, транспортными и инженерными коммуникациями, а также земельные участки необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Застроенные территории населенных пунктов в Новоторъяльском  районе в границах, установленных в результате кадастрового зонирования территории Республики Марий Эл, которым были выделены кадастровые квартала населенных пунктов с установлением их границ и площади территорий, составляют 4664,2 га.

Как правило, включение дополнительных потребных территорий в границы населенных пунктов или исключение излишних территорий из границ населенных пунктов должно осуществляться на основании утвержденных генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов.

Однако статьей 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О вводе в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что «До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2012 года включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Структура земель населенных пунктов

Таблица 16

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |
| --- | --- |
|  | Всего, га | в том числе |
|  |  | Жилая заст-ройка | Земли обществ.-деловых зон | Земли про-мыш- енност. | Земли об-щего польз. | Земли трансп. и др. | Земли С/Х исп. | Прочие земли |
| ГП Новый Торъял |
| пгт. Новый Торъял | 625,2 849,0 | 58,0 | 97,0 | 50,0 | 156,0 | - | 476 | 12,0 |
| д.Петричата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 625,2 849,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масканурское СП |
| д.Большая Лумарь | 50,5 99,0 | 8,0 | 2,09 | - | 2,0 | - | 38,41 | - |
| д.Большое Танаково | 33,6 41,0 | 5,0 | 2,58 | - | 2,4 | - | 23,62 | - |
| д.Верхняя Орья | 17,9 16,0 | 2,0 | 3,0 | - | 1,24 | - | 11,66 | - |
| д.Изаньга | 12,8 35,0 | 3,5 | 3,27 | - | 2,0 | - | 4,03 | - |
| д.Куршенер | 11,8 12,0 | 1,5 | 2,0 | - | 1,34 | - | 6,96 | - |
| д.Малая Лумарь | 12,7 14,0 | 1,5 | 1,79 | - | 1,0 | - | 8,41 | - |
| д.Малое Танаково | 13,7 12,0 | 2,0 | 0,53 | - | 0,5 | - | 10,67 | - |
| д.Средняя Орья | 22,9 21,0 | 2,0 | 2,23 | - | 1,0 | - | 17,67 | - |
| д.Сухоречье | 47,6 15,0 | 1,5 | 3,11 | - | 2,0 | - | 40,99 | - |
| д.Толмань-Ибраево | 10,8 4,0 | 0,07 | 0,94 | - | 0,94 | - | 8,85 | - |
| д.Чернозелье | 19,5 9,0 | 0,6 | 1,43 | - | 1,0 | - | 16,47 | - |
| д.Шуньга | 18,6 11,0 | 1,0 | 1,51 | - | 1,4 | - | 14,69 | - |
| д.Большой Вильял | 29,9 31,0 | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,8 | 13,0 | 15,2 |
| д.Верхний Кугенер | 26,9 28,0 | 1,4 | - | - | - | 0,8 | 18,0 | 6,7 |
| д.Демушенки | 0,6 1,0 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | - |
| д.Комичи | 10,2 10,0 | 0,4 | - | - | - | 0,5 | 7,9 | 1,2 |
| д.Косоротково | 9,1 9,0 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 2,0 | 6,5 |
| д.Куанпамаш | 35,0 38,0 | 1,8 | - | - | 2,2 | 2,2 | 28,8 | - |
| д.Малый Вильял | 36,3 27,0 | 0,4 | - | - | - | 0,7 | 6,1 | 29,1 |
| д.Нижний Кугенер | 37,7 40,0 | 1,5 | - | - | - | 1,6 | 22,0 | 9,6 |
| д.Памаши | 24,2 25,0 | 0,7 | - | - | - | 0,7 | 8,7 | 14,1 |
| д.Плишкинцы | 33,4 18,0 | 0,1 | - | - | - | 0,5 | 4,0 | 28,8 |
| д.Филипп-Левинцы | 17,8 7,0 | 0,1 | - | - | - | - | 2,7 | 15,0 |
| д.Бахтино | 41,8 13,3 | 4,0 | - | - | - | - | 6,3 | 31,5 |
| д.Вятчино | 29,6 9,9 | 2,4 | - | - | - | - | 3,5 | 23,7 |
| д.Егошино | 33,0 2,8 | 0,8 | - | - | - | - | 1,0 | 31,2 |
| д.Масканур | 39,2 16,3 | 5,0 | - | - | - | - | 7,3 | 26,9 |
| с.Масканур | 71,9 185,0 | 70,4 | - | - | 1,5 | - | - | - |
| д.Олени | 38,5 5,6 | 1,6 | - | - | - | - | 2,0 | 34,9 |
| д.Плешивцы | 19,5 14,9 | 5,6 | - |  | - | - | 8,3 | 5,6 |
| д.Тушнурята | 34,0 21,8 | 6,8 | - | - | - | - | 10,0 | 17,2 |
| д.Шестаково | 20,2 7,4 | 2,4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,8 |
| Всего | 861,2 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чуксолинское СП |
| д.Бутылченки | 5,4 1,96 | 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | 4,5 |
| д.Верхний Обалыш | 17,8 17,18 | 6,58 | - | - | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 4,62 |
| д.Ерофейково | 6,5 4,36 | 3,26 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,64 |
| д.Ешимово | 26,5 5,82 | 2,32 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 23,68 |
| д.Йошкар-Памаш | 12,5 4,90 | 2,9 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 8,6 |
| д.Красная Речка | 5,3 9,66 | 3,86 | - | - | 1,0 | 0,44 | - | - |
| д.Нижняя Чуча | 10,5 9,81 | 5,61 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 3,69 |
| д.Немда-Обалыш | 71,0 102,88 | 71,0 | - | - | - | - | - | - |
| д.Софронята | 11,8 9,40 | 5,2 | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 5,4 |
| д.Татаренер | 41,8 28,85 | 14,72 | - | - | 1,5 | 4,6 | 4,0 | 16,98 |
| д.Чашкасола | 12,9 11,95 | 5,85 | - | - | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,95 |
| д.Черная Грязь | 32,0 30,40 | 16,9 | - | - | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 6,6 |
| д.Чобыково | 44,1 42,64 | 28,84 | - | - | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 6,46 |
| д.Чепаково | 4,0 8,25 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| д.Веденькино | 7,6 7,00 | 1,0 | - | - | - | 0,8 | 4,5 | 1,3 |
| д.Верхний Кожлаял | 7,7 8,00 | 1,0 | - | - | - | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| д.Кандашбеляк | 7,8 7,00 | 1,0 | - | - | - | 0,40 | 5,0 | 1,4 |
| д.Кокшамбал | 5,9 6,00 | 1,0 | - |  |  |  | 0 | 4,50 |
| д.Кузнецы | 25,8 46,00 | 8,0 | - | - | 1,5 | 4,0 | 12,3 | - |
| д.Кукмарь | 24,5 17,00 | 3,0 | - | - |  | 2,0 | 5,0 | 14,5 |
| д.Нижний Кожлаял | 8,4 8,00 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 1,4 |
| д.Ноли Кукмарь | 32,5 15,00 | 3,0 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 19,5 |
| д.Нуренер | 9,3 9,00 | 2,0 | - | - | - | 0,5 | 2,0 | 4,8 |
| д.Ошканер | 25,4 25,00 | 5,0 | - | - | - | 0,7 | 7,0 | 12,7 |
| д.Старокрещено | 32,4 35,0 | 6,0 | - | - | 2,5 | 4,0 | 15,0 | 4,9 |
| д.Сидыбаево | 3,2 13,0 | 2,0 | - | - | - | 0,5 | 0,7 |  |
| д.Эркансола | 10,8 10,0 | 2,0 | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 7,3 |
| д.Ялпаево | 4,8 5,0 | 1,0 | - | - | - | 0,3 | 2,0 | 1,5 |
| д.Большое Пызаково | 15,1 19,2 | 2,9 | 1,9 | - | 1,8 | - | 8,5 | - |
| д.Верхняя Чуча | 6,2 5,4 | 0,63 | 0,4 | - | 0,4 | - | 3,97 | 0,8 |
| д.Кужнур | 23,2 15,2 | 1,8 | 1,9 | - | 1,7 | - | 9,8 | 0,8 |
| п.Льнозавод | 11,5 9,65 | 0,55 | 2,0 | - | 2,0 | - | 5,1 | 1,85 |
| д.Малое Пызаково | 5,4 4,1 | 0,6 | 0,5 | - | 0,3 | - | 2,7 | 1,3 |
| д.Малый Шуйбеляк | 21,4 25,3 | 2,0 | 1,5 | - | 1,0 | - | 16,9 | - |
| д.Семеево | 32,0 27,4 | 2,8 | 1,5 | - | 1,9 | - | 21,2 | 4,6 |
| д.Тушнур | 55,2 67,0 | 5,2 | 2,1 | - | 1,98 | - | 45,92 | - |
| д.Чуксола | 63,0 76,7 | 8,4 | 2,0 | - | 2,7 | - | 49,9 | - |
| д.Шуйбеляк | 76,2 93,5 | 7,8 | 2,6 | - | 2,4 | - | 63,4 | - |
| д.Шуйдур | 14,7 12,3 | 0,84 | 0,2 | - | 0,3 | - | 10,96 | 2,4 |
| д.Энермучаш | 6,7 1,25 | 0,07 | 0,06 | - | 0,1 | - | 1,02 | 5,45 |
| Всего | 838,8 856,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Староторъяльское СП |
| д.Большая Нурма | 36,3 31,53 | 12,0 | - | - | 2,0 | - | 16,83 | 5,47 |
| д.Ибрайсола | 12,2 2,41 | - | - | - | - | - | 1,7 | 10,5 |
| д.Купсола | 23,2 11,94 | - | - | - | - | - | 10,0 | 13,2 |
| д.Лодакенер | 6,8 0,20 | - | 0,2 | - | - | - | - | 6,6- |
| д.Максакродо | 13,3 3,49 | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,3 |
| д.Нижний Ядыкбеляк | 29,4 14,36 | - | - | - | - | - | 13,1 | 16,3 |
| д.Нурумбал | 15,2 19,88 | - | 13,1 | - | 0,7 | - | 1,4 |  |
| д.Пеледыш | 9,2 5,76 | - | - | - | - | - | 5,10 | 4,1 |
| д.Сабличево | 12,4 5,61 | - | - | - | - | - | 4,50 | 7,9 |
| д.Средний Ядыкбеляк | 20,7 5,31 | - | - | - | - | - | 5,00 | 15,7 |
| с.Старый Торъял | 144,9 222,27 | 62,27 | - | - | 12,0 | - | 70,63 | - |
| д.Тупино | 6,7 8,29 | - | - | - | - | - | 6,7 | - |
| д.Ушемнур | 9,9 9,95 | - | - | - | - | - | 9,05 | 0,85 |
| д.Яштрексола | 6,6 2,0 | - | - | - | - | - | 1,5 | 5,1 |
| д.Алеево | 31,2 29,0 | 3,5 | - | - | - | - | 25,5 | 2,2 |
| д.Большая Кемсола | 44,2 35,0 | 3,4 | - | - | 0,2 | - | 31,4 | 9,2 |
| д.Бываенки | 25,0 0,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 |
| д.Верхнее Махматово | 26,9 18,0 | 2,3 | - | - | - | - | 15,7 | 8,9 |
| д.Кугеръял | 11,0 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | 0,3 | 10,0 |
| д.Кугунур | 7,0 2,0 | 0,4 | - | - | - | - | 1,6 | 5,0 |
| д.Куркумбал | 9,6 6,5 | 0,6 | - | - | - | - | 5,9 | 3,1 |
| д.Малая Кемсола | 21,4 9,5 | 1,7 | - | - | - | - | 7,8 | 11,9 |
| д.Нижнее Махматово | 14,3 21,0 | 2,5 | - | - | - | - | 11,8 | - |
| д.Нурмучаш | 7,6 7,0 | 1,1 | - | - | - | - | 5,9 | 0,6 |
| д.Пактеково | 22,5 22,0 | 2,7 | - | - | - | - | 19,3 | 0,5 |
| д.Сергейсола | 3,2 9,0 | 0,9 | - | - | - | - | 2,3 | - |
| д.Токтарсола | 81,6 119,0 | 11,0 | - | - | 3,10 | - | 67,5 | - |
| д.Шемермучаш | 51,7 30,0 | 4,4 | - | - | - | - | 25,6 | 21,7 |
| д.Шургуял | 16,0 11,0 | 2,3 | - | - | - | - | 8,7 | 5,0 |
| Всего | 719,7 663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пектубаевское СП |
| д.Большая Шимшурга | 32,5 30,0 | 2,0 | - | 3,0 | 1,26 | - | 23,0 | 3,24 |
| д.Дубовляны | 29,4 20,0 | 0,2 | - | - | 0,84 | - | 4,0 | 24,36 |
| д.Зверевцы | 17,8 10,0 | 0,1 | - | - | 0,34 | - | 1,0 | 16,36 |
| д.Крюковцы | 13,9 14,0 | 1,0 | - | - | 0,59 | - | 10,0 | 2,31 |
| д.Малая Шимшурга | 43,5 46,0 | 2,0 | - | 10,0 | 2,0 | - | 27,0 | 2,5 |
| д.Ноля | 20,7 22,0 | 0,3 | - |  | 0,84 | - | 6,0 | 13,26 |
| д.Пузырниково | 10,2 12,0 | 0,5 | - | - | 0,54 | - | 9,0 | 0,16 |
| д.Сосновка | 16,8 18,0 | 0,5 | - | - | 0,76 | - | 6,0 | 9,5 |
| д.Турма | 18,4 21,0 | 0,3 | - | - | 0,63 | - | 1,0 | 16,47 |
| д.Шудомарино | 22,4 25,0 | 0,7 | - | - | 1,05 | - | 7,0 | 13,65 |
| д.Шура | 116,4 122,0 | 5,44 | - | 24,0 | 5,73 | - | 60,0 | 21,23 |
| д.Яраньмучаш | 31,0 34,0 | 0,3 | - | - | 1,42 | - | 1,0 | 28,27 |
| д.Долбачи | 33,8 13,07 | 13,0 | 0,07 | - | - | - | - | 20,73 |
| д.Егорята-Мишата | 37,1 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 35,1 |
| д.Ексей-Елкино | 13,8 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | 12,1 |
| д.Ексей Мари | 6,5 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | 4,8 |
| д.Елембаево | 122,8 207,01 | 56,8 | 19,28 | - | 19,0 | - | 27,72 | - |
| д.Исюйка | 34,1 7,9 | 7,9 | - | - | - | - | - | 26,2 |
| д.Маркелово | 49,3 110,87 | 43,8 | - | - | 1,0 | - | 4,5 | - |
| п.Ожигановский | 76,4 13,07 | 13,0 | - | - | 0,07 | - | - | 63,33 |
| д.Пижанцы | 23,9 0,0 | - | - | - | - | - | - | 23,9 |
| д.Пушкари | 12,2 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | 11,4 |
| д.Репино | 4,6 5,91 | 2,91 | 3,0 | - | - | - | - | 1,31 |
| д.Русский Шуй | 6,9 33,0 | 6,9 33,0 | - | - | - | - | - | - |
| д.Акилово | 28,4 7,76 | 6,76 | - | - | - | - | - | 21,64 |
| д.Елшинка | 35,0 5,89 | 0,9 | - | - | - | - | 3,93 | 30,17 |
| д.Есимбаево | 26,9 6,95 | 2,01 | - | - | - | - | 4,15 | 20,74 |
| д.Захарейково | 12,3 4,13 | 2,65 | - | - | - | - | 1,18 | 8,47 |
| д.Захарята | 10,3 0,0 | - | - | - | - | - | - | 10,3 |
| д.Ивакнур | 5,3 7,0 | 2,04 | - | - | - | - | 3,26 | - |
| д.Козловцы | 29,6 6,4 | 6,18 | 0,2 | - | - | - | - | 23,22 |
| д.Коряковцы | 86,5 18,47 | 11,47 | - | - | - | - | 6,0 | 69,03 |
| д.Кремленки | 90,9 36,0 | 35,16 | 0,28 | - | 0,06 | - | - | 55,48 |
| д.Лоповцы | 10,2 3,03 | 1,03 | - | - | - | - | - | 9,17 |
| д.Магазейково | 17,3 9,89 | 4,29 | - | - | - | - | 5,00 | 8,01 |
| д.Матюшкино | 11,2 0,0 | - | - | - | - | - | - | 11,2 |
| д.Новые Благородны | 15,3 2,25 | 1,75 | - | - | - | - | - | 13,55 |
| д.Оськино | 14,3 2,69 | 0,7 | - | - | - | - | 1,39 | 12,21 |
| с.Пектубаево | 179,8 519,27 | 179,8 385,87 | - 6,15 | - 0,23 | - 42,71 | - 0,71 | - 62,47 | - 21,13 |
| д.Петриково | 15,7 9,89 | 5,53 | - | - | - | - | 3,89 | 6,28 |
| д.Пиксола | 35,4 10,3 | 7,42 | - | - | - | - | 2,58 | 25,4 |
| д.Старые Благородны | 25,0 0,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 |
| д.Танагаево | 34,3 7,56 | 4,28 | - | - | - | - | 3,28 | 26,74 |
| д.Танерково | 24,1 3,8 | 3,0 | - | - | - | - | - | 21,1 |
| д.Тишкино | 25,0 10,29 | 2,5 | - | - | - | - | 7,2 | 15,3 |
| д.Шалагино | 13,7 3,23 | 2,93 | - | - | - | - | - | 10,77 |
| д.Шишнур | 13,4 0,0 | - | - | - | - | - | - | 13,4 |
| д.Шукшан | 48,7 10,3 | 8,78 | - | - | - | - | 1,09 | 38,83 |
| д.Яснур | 16,3 10,09 | 9,99 | 0,1 | - | - | - | - | 6,21 |
| Всего | 1619,3 1466,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 4664,2 4646 |  |  |  |  |  |  |  |

В числителе приведены площади, рассчитанные по картографическим материалам описания границ, в знаменателе по данным муниципальных образований.

2.5. Социальная инфраструктура

В составе комплексной оценки территории при определении потенциала, тенденций и направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры межселенного и внутри поселенческого значения важное значение имеет анализ численности и занятости трудовых ресурсов, состояния и наличия объектов жилищного и социального фонда.

2.5.1. Занятость населения района

Анализ занятости населения района по сведениям за 2008 год по сравнению с данными переписи населения 2002 года показывает, что при уменьшении общей численности населения района произошло увеличение доли трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в процентном и натуральном выражении с 54,79% (8918 человек) в 2002 году до 55,87% (8686 человек) в 2008 году.

Также снизилась доля трудовых ресурсов занятых в экономике с 44,3% от общей численности населения в 2002 году до 25,2% в 2008 году.

Доля численности населения не занятого в экономике за этот же период изменилась с 16,3% до 24,9%. Значительно сократилась численность занятого населения в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, однако выросла численность занятости в управлении.

Распределение численности трудовых ресурсов

Таблица 17

| Наименование | 2002 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района | 17656 | 17508 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 8918 50,51% | 9383 55,35% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 4560 28,01% | 3155 18,6% |
| - промышленность | 332 | 250 |
| - сельское хозяйство | 1175 | 446 |
| - транспорт | 121 | 46 |
| - строительство | 363 | 278 |
| - торговля и общественное питание | 281 | 202 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 324 | 359 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 224 | 208 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 672 | 602 |
| - образование | 901 | 774 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 88 | 90 |
| - управление | 79 | 81 |
| Население не занятое в экономике. Процент к общей численности населения. | 11717 72,0% | 13797 81,4% |

Трудовые ресурсы сельских, городских поселений занятые в экономике

Таблица 18

| Наименование сельских, городских поселений | Всего заня-тых в эконо-мике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Про-мыш-лен-ность | С/х | Упра- вле-ние | Здра-воох-ране-ние | Обра-зован, куль-тура | Торгов и обс-лужи-вание | Про-чие виды |
| ГП Новый Торъял | 1973 | 168 | 95 | 53 | 446 | 403 | 93 | 715 |
| Масканурское СП | 355 | 15 | 51 | 5 | 7 | 85 | 27 | 165 |
| Пектубаевское СП | 840 | 67 | 99 | 11 | 25 | 150 | 69 | 419 |
| Староторъяльское СП | 373 | 0 | 201 | 7 | 8 | 105 | 26 | 26 |
| Чуксолинское СП | 1037 | 23 | 420 | 6 | 44 | 74 | 57 | 396 |
| Всего по району | 4586 | 273 | 891 | 82 | 530 | 817 | 272 | 1721 |

Уровень занятости к численности населения

в трудоспособном возрасте

Таблица 19

| Наименование сельского, городского поселения | Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность в трудоспособном возрасте | Уровень занятости |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Новый Торъял | 1973 | 2817 | 70% |
| Масканурское СП | 355 | 1083 | 33% |
| Пектубаевское СП | 840 | 1900 | 44% |
| Староторъяльское СП | 373 | 1195 | 31 % |
| Чуксолинское СП | 1037 | 2388 | 43% |
| Всего по району | 4586 | 9383 | 49% |

Население, занятое на предприятиях и организациях района

Таблица 20

| №№ п\п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- |
| ГП Новый Торъял |
| 1 | Советский отдел Управления росреестр по РМЭ | 1 |
| 2 | МУП "Новоторъяльская типография" | 4 |
| 3 | РГУ Новоторъяльская районная станция по борьбе с болезнями животных | 59 |
| 4 | РГУ РМЭ «Новоторъяльское лесничество» | 14 |
| 5 | Новоторъяльский РУЭС Советского МУЭС | 39 |
| 6 | ООО "Стройсервис" | 23 |
| 7 | ДРСГУП | 74 |
| 8 | МУП "Новоторъяльский водоканал" | 70 |
| 9 | МУП "Новоторъяльский жилсервис" | 61 |
| 10 | ООО «Новоторъяльская управляющая компания» | 7 |
| 11 | ДФ ГУП "Маргостехинвентаризация" | 3 |
| 12 | Автовокзал ГУП РМЭ « Пассажирские перевозки» | 4 |
| 13 | Автозаправочная станция ОАО "Лукойл Волгонефтепродукт"" | 6 |
| 14 | Новоторъяльское отделение почтовой связи Сернурского почтамта | 14 |
| 15 | РОВД | 64 |
| 16 | Отдел вневедомственной охраны | 17 |
| 17 | Отдел статистики | 3 |
| 18 | Военный комиссариат | 17 |
| 19 | Общество слепых | 2 |
| 20 | ГУ РМЭ «Новоторъяльский спец.дом для одиноких и престарелых» | 20 |
| 21 | Новоторъяльский районный отдел россельхозцентра по РМЭ | 8 |
| 22 | Пожарная часть ПЧ-45 ООО «Газета» | 19 |
| 23 | Прокуратура | 5 |
| 24 | АО "Карьернеруд" | 50 |
| 25 | Райгаз | 18 |
| 26 | Филиал ООО "Марийскрегионгаз" по Новоторъяльскому району | 2 |
| 27 | ГУП РМЭ «Новоторъяльский ПОТНУиО» | 6 |
| 28 | ГП "Печать" | 5 |
| 29 | Метеостанция | 6 |
| 30 | Филиал «РГС-Поволжье» Страховой отдел поселка Управления по РМЭ» | 2 |
| 31 | Отдел по Новоторъяльскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по РМЭ | 10 |
| 32 | Районный суд | 9 |
| 33 | Судебный участок № 1 Мирового судьи в Новоторъяльском районе | 4 |
| 34 | УИИ № 10 УФСИН РФ по РМЭ | 2 |
| 35 | Фонд социального страхования | 2 |
| 36 | Центр занятости населения | 10 |
| 37 | Новоторъяльский РЭС | 18 |
| 38 | Энергосбыт | 5 |
| 39 | Новоторъяльский участок СВ ПТЭС | 6 |
| 40 | ОАО "Военностраховая кампания" | 1 |
| 41 | ОАО "Военно-мемориальная кампания" | 1 |
| 42 | Племобъединение | 2 |
| 43 | Нотариальная контора | 1 |
| 44 | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 70 |
| 45 | Администрация МО «Городское поселение Новый Торъял» | 7 |
| 46 | Финансовый отдел Новоторъяльского муниципального района | 14 |
| 47 | Универсальный филиал 4443/023 Сернурского ОСБ | 10 |
| 48 | Межрайонная инспекция МНС РФ № 5 РМЭ | 6 |
| 49 | Отделение федерального казначейства Минфина РФ | 12 |
| 50 | Российский сельскохозяйственный банк | 10 |
| 51 | Филмал ГОУ СПО РМЭ «№Оршанский индустриальный техникум» | 53 |
| 52 | МОУ Новоторъяльская СОШ | 104 |
| 53 | ГОУ РМЭ Новоторъяльская школа-интернат | 16 |
| 54 | Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШОР) | 19 |
| 55 | Дом детского творчества (ДДТ) | 12 |
| 56 | Детский сад "Солнышко" | 28 |
| 57 | Детский сад "Теремок" | 29 |
| 58 | Детский сад "Улыбка" | 26 |
| 59 | Отдел культуры, физкультуры и спорта | 12 |
| 60 | Районная библиотека | 14 |
| 61 | Детская библиотека | 4 |
| 62 | Краеведческий музей | 7 |
| 63 | Детская школа искусств им.Э.Н. Сапаева | 15 |
| 65 | Центр культуры и досуга | 28 |
| 66 | Аптека № 9 | 10 |
| 67 | Центральная районная больница (ЦРБ) | 350 |
| 68 | Филиал ФГУЗ "ЦГИЭ РМЭ в Советском районе" | 2 |
| 69 | ГУ РМЭ КЦСОН в Новоторъяльском районе | 68 |
| 70 | Отдел социальной защиты населения в Новоторъяльском районе | 10 |
| 71 | Управление пенсионного фонда РФ в Новоторъяльском районе | 25 |
| 72 | Храм "Вознесения Господня" | 5 |
| 73 | Районное потребительское общество | 15 |
| 74 | ООО "Торговля" Новоторъяльского райпо | 33 |
| 75 | ООО "Общепит" | 43 |
| 76 | ООО "Хлебокомбинат" | 28 |
| 79 | ООО "Юпитер" | 3 |
| 80 | ООО "Швейная фабрика спецснаряжения" | 31 |
| 81 | Отделение почтовой связи Сернурского почтамта | 14 |
| Всего | 1290 |
| Масканурское СП |
| 1 | ООО «Фирма Исток» | 16 |
| 2 | ООО «Масканурская агрофирма» | 5 |
| 3 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Масканур | 3 |
| 4 | МУ "Масканурский СДК" | 6 |
| 5 | Библиотека | 1 |
| 6 | Масканурский ветучасток | 2 |
| 7 | МУП "Новоторъяльский водоканал" | 2 |
| 8 | Фил. ООО "Марикоммунэнерго северо-восточные ТП" котельная №1209 | 7 |
| 9 | Магазин РайПО | 3 |
| 10 | ЧП Свинцов С. | 1 |
| 11 | Масканурский ФАП | 2 |
| 12 | филиал Сернурского отделения сбербанка | 1 |
| 13 | Администрация МО "Масканурское сельское поселение" | 3 |
| 14 | КФХ "Сидоркина Л.А." | 7 |
| 15 | КФХ "Передовик" | 2 |
| 16 | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 2 |
| 17 | Отдел образования администрации МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 5 |
| 18 | ГУ РМЭ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 1 |
| 19 | СПК колхоз "Совет" | 29 |
| 20 | Администрация МО "Большелумарское сельское поселение" | 3 |
| 21 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Большая Лумарь | 5 |
| 22 | Библиотека | 2 |
| 23 | МУ "Бльшелумарский ДК" | 4 |
| 24 | Большелумарский д/с № 14 "Колобок" 3 категории | 8 |
| 25 | Большелумарская ООШ | 28 |
| 26 | Большелумарский ФАП | 2 |
| 27 | Большелумарский ветучасток | 3 |
| 28 | Магазин РайПО | 5 |
| 29 | Магазин ЧП Свинцов | 2 |
| 30 | Магазин ЧП Петрова | 3 |
| 31 | Ветеринарный участок | 2 |
| 32 | библиотека | 1 |
| 33 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Куанпамаш | 3 |
| 34 | Сельский клуб | 1 |
| 35 | Фельдшерский пункт | 1 |
| 36 | школа | 33 |
| 37 | пекарня | 5 |
| 38 | Администрация МО "Куанпамашское сельское поселение" | 2 |
| Всего | 211 |
| Пектубаевское СП |
| 1 | Администрация МО "Пектубаевское сельское поселение" | 7 |
| 2 | МОУ "Пектубаевская средняя общеобразовательная школа" | 39 |
| 3 | МДОУ "Пектубаевский детский сад №5 "Улыбка" | 15 |
| 4 | ГУ РМЭ"Пектубаевский психоневрологический интернат" | 51 |
| 5 | ГУ РМЭ "Пектубаевский специальный дом для одиноких престарелых" | 16 |
| 6 | Пектубаевский ФАП | 7 |
| 7 | МУЗ "Новоторъяльская ЦРБ" | 4 |
| 8 | Кремленковский ФАП | 1 |
| 9 | МОУДОД "Пектубаевская детская школа искусств" | 3 |
| 10 | Пектубаевская библиотека | 3 |
| 11 | Кремленковская библиотека | 4 |
| 12 | Пектубаевский сельский дом культуры | 4 |
| 13 | Кремленковский сельский клуб | 2 |
| 14 | Пектубаевская участковая ветеринарная лечебница | 3 |
| 15 | Кремленковский ветеринарный участок | 1 |
| 16 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Пектубаево | 4 |
| 17 | Пектубаевский филиал Сернурского ОСБ | 1 |
| 18 | ООО "Кедр" | 10 |
| 19 | ИП Пуртов В.Д. | 22 |
| 20 | ИП Свинцов С.Н. | 28 |
| 21 | ИП Королева Р.А. | 2 |
| 22 | ИП Рябчикова Л.А. | 1 |
| 23 | ИП Сидоркин В.И. | 1 |
| 24 | ООО "Агрофирма им. Л.М.Овчинникова" | 26 |
| 25 | ЗАО "Юбилейный" | 28 |
| 26 | Фил. ООО "Марикоммунэнерго северо-восточные ТС" котельная №1205 | 12 |
| 27 | ООО "Новоторъяльская управляющая компания" | 1 |
| 28 | МУП "Новоторъяльский жилсервис" | 2 |
| 29 | МУП "Новоторъяльский водоканал" | 2 |
| 30 | Участковый пункт милиции | 1 |
| 31 | Новоторъяльский ЛТЦ | 1 |
| 32 | Новоторъяльские РЭС | 1 |
| 33 | Новоторъяльское лесничество | 2 |
| 34 | Филиал аптеки № 9 | 1 |
| 35 | Пектубаевская автостанция | 1 |
| 36 | ООО "Росгосстрах-Поволжье" | 2 |
| 37 | СХПК колхоз "Свобода" | 11 |
| 38 | СХПК колхоз "Первое мая" | 1 |
| 39 | Шуринская основная общеобразовательная школа | 20 |
| 40 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Шура | 4 |
| 41 | МУ "Шуринский ДК" | 7 |
| 42 | Библиотека | 2 |
| 43 | Шуринский ветучасток | 2 |
| 44 | ЧП Пуртов В.Д. | 2 |
| 45 | ЧП Пуртова З.В. | 1 |
| 46 | Шуринский ФАП | 2 |
| 47 | М-Шимшургинский ФАП | 1 |
| 48 | Администрация МО "Шуринское сельское поселение" | 3 |
| 49 | ООО "Кедр" | 4 |
| 50 | ООО "Росгосстрах-Поволжье" | 1 |
| 51 | ГУ РМЭ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 2 |
| 52 | МУЗ "Новоторъяльская ЦРБ" | 3 |
| 53 | магазин ООО "Кинде" | 3 |
| 54 | магазин "Лед и пламя" | 2 |
| 55 | Новоторъяльской карьер | 1 |
| 56 | ПЛ-23 | 1 |
| 57 | Новоторъяльская школа интернат | 2 |
| 58 | АЗС "Лукойл" | 1 |
| 59 | Новоторъяльское лесничество | 1 |
| 60 | Новоторъяльское ХПП | 2 |
| 61 | Администрация МО "Токтарсолинское сельское поселение" | 3 |
| Всего | 391 |
| Староторъяльское СП |
| 1 | СПКХ колхоз "Онар" | 61 |
| 2 | СПКХ колхоз "Первое мая" | 9 |
| 3 | ООО "Нива" | 2 |
| 4 | Токтарсолинская средняя школа | 38 |
| 5 | отделение музыкальной школы | 3 |
| 6 | Администрация МО "Токтарсолинское сельское поселение" | 4 |
| 7 | Библиотека | 2 |
| 8 | Дом культуры | 6 |
| 9 | Ветеринарный участок | 2 |
| 10 | магазин "Кинде" | 2 |
| 11 | магазин "Марина" | 3 |
| 12 | магазин "Пуртова" | 2 |
| 13 | магазин "Егошина" | 2 |
| 14 | ФАП | 4 |
| 15 | Подстанция | 1 |
| 16 | Филиал ООО "Марикоммунэнерго северо-восточные ТС" | 9 |
| 17 | КФХ "Эрвий" | 3 |
| 18 | Кооператив "Волга Газ Урал" | 1 |
| 19 | Отдел образования администрации МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 2 |
| 20 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Токтарсола | 4 |
| 21 | Средняя школа | 28 |
| 22 | Почтовое отделение | 4 |
| 23 | Правление колхоза | 12 |
| 24 | Магазины | 10 |
| 25 | СДК | 5 |
| 26 | ФАП | 3 |
| 27 | Детский сад | 10 |
| 28 | Сельская администрация | 3 |
| 29 | Ветеринарный пункт | 3 |
| 30 | Библиотека | 1 |
| 31 | СДК | 3 |
| 32 | ФАП | 1 |
| 33 | Библиотека | 1 |
| 34 | Магазин | 2 |
| Всего | 246 |
| Чуксолинское СП |
| 1 | ПКСХА (колхоз) "Авнгард" | 51 |
| 2 | ПКСХА (Колхоз) имени Ленина | 19 |
| 3 | Администрация МО "Старокрещенское сельское поселение" | 3 |
| 4 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Кузнецы | 2 |
| 5 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Ошканер | 2 |
| 6 | Кузнецовская ООШ | 24 |
| 7 | МУ "Кузнецовский СДК" | 8 |
| 8 | МУ "Ошканерский СДК" | 7 |
| 9 | Кузнецовский ветеринарный участок | 2 |
| 10 | Ошканерский ветеринарный участок | 1 |
| 11 | детский сад | 6 |
| 12 | Отдел образования адм. МО Новоторъяльский муниципальный район" | 3 |
| 13 | магазин "Кинде" | 2 |
| 14 | магазин "Дева" | 2 |
| 15 | магазин "Марина" | 2 |
| 16 | МУЗ "Новоторъяльская ЦРБ" | 26 |
| 17 | Администрация МО "Чуксолинское сельское поселение" | 3 |
| 18 | Росгосстрах | 3 |
| 19 | Ветеринарный участок | 4 |
| 20 | МУП "Новоторъяльский водоканал" | 1 |
| 21 | МУП "Новоторъяльский жилсервис" | 1 |
| 22 | финансовый отдел МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 1 |
| 23 | ОВД Новоторъяльского района | 2 |
| 24 | ДЮСШ | 1 |
| 25 | Электросвязь | 4 |
| 26 | ПЧ-25 | 1 |
| 27 | ДРСГУП | 4 |
| 28 | ООО "Новоторъяльский общепит" | 4 |
| 29 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Чуксола | 3 |
| 30 | ПЛ-23 | 1 |
| 31 | ГУ РМЭ "Новоторъяльское лесничество" | 1 |
| 32 | ООО "Бытовые услуги" | 5 |
| 33 | Ветеринарная аптека | 1 |
| 34 | Народный суд | 1 |
| 35 | администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 1 |
| 36 | ООО "Толмань" | 6 |
| 37 | МУ "Немдинский СОШ" | 30 |
| 38 | МДОУ д/с "Радуга" | 11 |
| 39 | МУ "Немдиснкий СДК" | 7 |
| 40 | Ветеринарный участок | 3 |
| 41 | ФАП | 3 |
| 42 | УФПС РМЭ Сернурский почтамп ОПС Немда | 4 |
| 43 | магазин "Кедр" | 4 |
| 44 | магазин "Славный" | 3 |
| 45 | магазин "Березка" | 1 |
| 46 | Администрация СП "Немдинское сельское поселение" | 2 |
| Всего | 276 |
| Всего работающих по району: | 2414 |

2.5.2. Жилищный фонд в районе

Жилищный фонд в Новоторъяльском районе составляет 396669,6 кв.м общей площади, 39,4% из которого сосредоточено в районном центре                        пгт. Новый Торъял. 59,7% жилого фонда размещается в многоквартирных жилых домах.

Во всех населенных пунктах района насчитывается 3034 дома усадебного типа с общей площадью 159799,3 кв.м.

Средний размер усадебного жилого дома составляет 52,67 кв.м.

Жилищный фонд в населенных пунктах района

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Жил. обес-печен-ность кв. м на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья кв. м | В том числе |  |
|  |  | В многоквартирных домах | В домах усадебного типа |  |
|  |  | Кол-во квартир | Общая площадь | Кол. домов | Общая площ. |  |
| ГП Новый Торъял |
| пгт. Новый Торъял в т.ч. д. Петричата | 157836 | 2414 | 138286 | 43 | 33971 | 22,00 |
| Всего | 157836 | 2414 | 138286 | 439 | 33971 | 22,00 |
| Масканурское СП |
| д. Большая Лумарь | 6309 | 17 | 2087 | 77 | 4222 | 18,23 |
| д.Большое Танаково | 2156 | 2 | 115 | 34 | 2041 | 16,21 |
| д. Верхняя Орья | 826 | - | - | 15 | 826 | 22,94 |
| д. Изаньга | 1268 | 1 | 72 | 26 | 1196 | 13,78 |
| д. Куршенер | 523 | - | - | 9 | 523 | 37,36 |
| д. Малая Лумарь | 646 | - | - | 11 | 646 | 19,58 |
| д. Малое Танаково | 404 | - | - | 7 | 404 | 21,26 |
| д. Средняя Орья | 1196 | - | - | 17 | 1196 | 18,98 |
| д. Сухоречье | 742 | - | - | 8 | 742 | 28,54 |
| д. Толмань-Ибраево | 42 | - | - | 1 | 42 | 42,00 |
| д. Чернозелье | 125 | - | - | 1 | 125 | 0,00 |
| д. Шуньга | 530 | - | - | 9 | 530 | 21,20 |
| д. Большой Вильял | 915 | - | - | 22 | 915 | 16,94 |
| д. Верхний Кугенер | 1307 | - | - | 29 | 1307 | 21,08 |
| д. Демушенки | 56 | - | - | 2 | 56 | 56,00 |
| д. Комичи | 178 | - | - | 7 | 178 | 17,80 |
| д. Косоротково | 188 | 2 | 130 | 2 | 58 | 18,80 |
| д. Куанпамаш | 4624 | 58 | 3923 | 33 | 701 | 19,59 |
| д. Малый Вильял | 578 | - | - | 12 | 578 | 24,08 |
| д. Нижний Кугенер | 1405 | - | - | 26 | 1405 | 18,99 |
| д. Памаши | 482 | - | - | 12 | 482 | 14,61 |
| д. Плишкинцы | 90 | - | - | 3 | 90 | 90,00 |
| д. Филипп-Левинцы | - | - | - | - | - | - |
| д. Бахтино | 580 | - | - | 15 | 580 | 27,62 |
| д. Вятчино | 210 | - | - | 7 | 210 | 105,00 |
| д. Егошино | 175 | - | - | 5 | 175 | 29,17 |
| д. Масканур | 484 | - | - | 9 | 484 | 53,78 |
| с. Масканур | 8353,5 | 111 | 5960,83 | 44 | 2392,67 | 21,64 |
| д. Олени | 90 | - | - | 3 | 90 | 90,00 |
| д. Плешивцы | 465 | - | - | 15 | 465 | 15,00 |
| д. Тушнурята | 384 | - | - | 16 | 384 | 16,70 |
| д. Шестаково | 100 | - | - | 5 | 100 | 33,33 |
| Всего | 35431,5 | 191 | 12287,83 | 482 | 23143,67 | 19,96 |
| Пектубаевское СП |
| д. Долбачи | 923 | 5 | 213,5 | 15 | 709,5 | 15,91 |
| д. Егорята-Мишата | 92 | - | - | 2 | 92 | 23,00 |
| д. Ексей-Елкино | 185 | - | - | 4 | 185 | 8,41 |
| д. Ексей Мари | 51 | - | - | 2 | 51 | 17,00 |
| д. Елембаево | 11665,2 | 145 | 7564,5 | 59 | 4100,7 | 22,83 |
| д. Исюйка | 68 | - | - | 1 | 68 | 68,00 |
| д. Маркелово | 3250 | 40 | 1950 | 28 | 1300 | 15,48 |
| п.Ожигановский | 1276,4 | 8 | 336 | 16 | 940,4 | 26,05 |
| д. Пижанцы | - | - | - | - | - | - |
| д. Пушкари | 74 | - | - | 1 | 74 | 14,80 |
| д. Репино | 75 | - | - | 2 | 75 | 15,00 |
| д. Русский Шуй | 980 | 10 | 568 | 7 | 412 | 28,00 |
| д. Акилово | 256,2 | - | - | 6 | 256,2 | 15,07 |
| д. Елшинка | 109,8 | - | - | 2 | 109,8 | 109,80 |
| д. Есимбаево | 183 | - | - | 5 | 183 | 16,64 |
| д. Захарейково | 256,2 | - | - | 7 | 256,2 | 23,29 |
| д. Захарята |  | - | - | - | - | - |
| д. Ивакнур | 73,2 | - | - | 2 | 73,2 | 9,15 |
| д. Козловцы | 475,8 | - | - | 12 | 475,8 | 33,99 |
| д. Коряковцы | 793 | 2 | 36 | 18 | 757 | 36,05 |
| д. Кремленки | 2949 | 16 | 962 | 40 | 1987 | 14,32 |
| д. Лоповцы | 108 | - | - | 3 | 108 | 36,00 |
| д. Магазейково | 224,8 | 2 | 77,3 | 7 | 147,5 | 10,22 |
| д. Матюшкино | 102 | - | - | 3 | 102 | 0,00 |
| д. Нов. Благородны | 134 | - | - | 3 | 134 | 22,33 |
| д. Оськино | 39 | - | - | 1 | 39 | 39,00 |
| с. Пектубаево | 52877 | 351 | 46362,2 | 178 | 6514,8 | 44,47 |
| д. Петриково | 515 | 2 | 72 | 11 | 443 | 17,76 |
| д. Пиксола | 219 | - | - | 7 | 219 | 12,17 |
| д. Стар. Благородны | - | - | - | - | - | - |
| д. Танагаево | 180 | - | - | 6 | 180 | 30,00 |
| д. Танерково | 403,3 | - | - | 9 | 403,3 | 28,81 |
| д. Тишкино | 498,3 | 4 | 134,8 | 11 | 363,5 | 19,17 |
| д. Шалагино | 256,2 | 3 | 62,9 | 6 | 193,3 | 15,07 |
| д. Шишнур | - | - | - | - | - | - |
| д. Шукшан | 667 | 2 | 118 | 15 | 549 | 22,23 |
| д. Яснур | 1260 | - | - | 30 | 1260 | 21,00 |
| д. Бол. Шимшурга | 925 | - | - | 38 | 925 | 10,51 |
| д. Дубовляны | - | - | - | - | - | - |
| д. Зверевцы | - | - | - | - | - | - |
| д. Крюковцы | 376 | - | - | 14 | 376 | 9,40 |
| д.Малая Шимшурга | 1216 | 12 | 500 | 28 | 716 | 10,67 |
| д. Ноля | 308 | - | - | 6 | 308 | 51,33 |
| д. Пузырниково | 220 | - | - | 9 | 220 | 18,33 |
| д. Сосновка | 380 | - | - | 15 | 380 | 16,52 |
| д. Турма | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,00 |
| д. Шудомарино | 402 | - | - | 15 | 402 | 13,86 |
| д. Шура | 3764 | 59 | 2578 | 40 | 1186 | 11,07 |
| д. Яраньмучаш | 60 | - | - | 2 | 60 | 30,00 |
| Всего | 88870,4 | 661 | 61535,2 | 686 | 27335,2 | 27,18 |
| Староторъяльское СП |
| д. Большая Нурма | 1683 | 9 | 270 | 21 | 1413 | 14,26 |
| д. Ибрайсола | 198 | - | - | 4 | 198 | 24,75 |
| д. Купсола | 716 | - | - | 15 | 716 | 15,23 |
| д. Лодакенер | 26 | - | - | 1 | 26 | 26,00 |
| д. Максакродо | 198 | - | - | 5 | 198 | 13,20 |
| д.Нижний Ядыкбеляк | 970 | - | - | 16 | 970 | 28,53 |
| д. Нурумбал | 1312 | - | - | 22 | 1312 | 16,61 |
| д. Пеледыш | 198 | - | - | 4 | 198 | 18,00 |
| д. Сабличево | 466 | - | - | 8 | 466 | 29,13 |
| д. Сред. Ядыкбеляк | 440 | - | - | 8 | 440 | 29,33 |
| с. Старый Торъял | 13237 | 140 | 6482 | 69 | 6755 | 27,93 |
| д. Тупино | 545 | - | - | 9 | 545 | 24,77 |
| д. Ушемнур | 440 | - | - | 8 | 440 | 22,00 |
| д. Яштрексола | 78 | - | - | 2 | 78 | 11,14 |
| д. Алеево | 2010 | - | - | 30 | 2010 | 18,79 |
| д. Большая Кемсола | 2310 | - | - | 35 | 2310 | 21,00 |
| д. Бываенки | - | - | - | - | - | - |
| д. Верхнее Махматово | 1197 | - | - | 19 | 1197 | 14,08 |
| д. Кугеръял | 138 | - | - | 2 | 138 | 19,71 |
| д. Кугунур | 186 | - | - | 3 | 186 | 62,00 |
| д. Куркумбал | 544 | - | - | 8 | 544 | 28,63 |
| д. Малая Кемсола | 816 | - | - | 12 | 816 | 22,05 |
| д. Нижнее Махматово | 1632 | - | - | 24 | 1632 | 21,19 |
| д. Нурмучаш | 504 | - | - | 9 | 504 | 31,50 |
| д. Пактеково | 1430 | - | - | 22 | 1430 | 18,10 |
| д. Сергейсола | 624 | - | - | 8 | 624 | 20,13 |
| д. Токтарсола | 24450,9 | 403 | 20850,5 | 80 | 3600,4 | 56,34 |
| д. Шемермучаш | 2432 | - | - | 38 | 2432 | 19,00 |
| д. Шургуял | 768 | - | - | 12 | 768 | 18,73 |
| Всего | 59548,9 | 552 | 27602,5 | 494 | 31946,4 | 29,18 |
| Чуксолинское СП |
| д.Большое Пызаково | 1392 | - | - | 32 | 1392 | 15,47 |
| д. Верхняя Чуча | 407 | - | - | 7 | 407 | 13,57 |
| д. Кужнур | 1003 | 1 | 23 | 25 | 980 | 11,80 |
| п. Льнозавод | 1160 | 16 | 1032 | 3 | 128 | 15,26 |
| д. Малое Пызаково | 421 | - | - | 8 | 421 | 23,39 |
| д. Малый Шуйбеляк | 1490 | - | - | 35 | 1490 | 12,74 |
| д. Семеево | 1893 | - | - | 36 | 1893 | 17,21 |
| д. Тушнур | 4390 | 10 | 350 | 75 | 4040 | 14,88 |
| д. Чуксола | 7074 | - | - | 108 | 7074 | 16,38 |
| д. Шуйбеляк | 4796 | - | - | 103 | 4796 | 13,29 |
| д. Шуйдур | 503 | 1 | 40 | 15 | 463 | 13,24 |
| д. Энермучаш | 51 | - | - | 3 | 51 | 17,00 |
| д. Веденькино | 654 | 4 | 283 | 9 | 371 | 16,77 |
| д. Верхний Кожлаял | 372 | - | - | 10 | 372 | 12,40 |
| д. Кандашбеляк | 497 | - | - | 11 | 497 | 15,06 |
| д. Кокшамбал |  | - | - | - | - | - |
| д. Кузнецы | 5370 | 26 | 1774 | 73 | 3596 | 13,88 |
| д. Кукмарь | 388 | - | - | 11 | 388 | 21,56 |
| д. Нижний Кожлаял | 948 | - | - | 13 | 948 | 16,07 |
| д. Ноли Кукмарь | 1310 | - | - | 27 | 1310 | 17,95 |
| д. Нуренер | 163 | - | - | 4 | 163 | 14,82 |
| д. Ошканер | 1460 | 11 | 528 | 18 | 932 | 19,73 |
| д. Старокрещено | 3460 | 37 | 2082 | 24 | 1378 | 15,52 |
| д. Сидыбаево | 47 | - | - | 3 | 47 | 9,40 |
| д. Эркансола | 58 | - | - | 2 | 58 | 14,50 |
| д. Ялпаево | 169 | - | - | 5 | 169 | 14,08 |
| д. Бутылченки | 30 | - | - | 1 | 30 | 30,00 |
| д. Верхний Обалыш | 622 | - | - | 15 | 622 | 20,06 |
| д. Ерофейково | 215 | - | - | 5 | 215 | 14,33 |
| д. Ешимово | 210 | - | - | 5 | 210 | 42,00 |
| д. Йошкар-Памаш | 274 | - | - | 7 | 274 | 12,45 |
| д. Красная Речка | 323 | - | - | 8 | 323 | 11,14 |
| д. Нижняя Чуча | 580 | - | - | 14 | 580 | 22,31 |
| д. Немда-Обалыш | 8509,8 | 101 | 4803,8 | 86 | 3706 | 14,93 |
| д. Софронята | 442 | - | - | 11 | 442 | 17,00 |
| д. Татаренер | 1164 | - | - | 27 | 1164 | 12,52 |
| д. Чашкасола | 446 | - | - | 11 | 446 | 10,37 |
| д. Черная Грязь | 1930 | 24 | 864 | 24 | 1066 | 19,69 |
| д. Чобыково | 1958 | - | - | 49 | 1958 | 10,25 |
| д. Чепаково | 430 | - | - | 10 | 430 | 9,35 |
| Всего | 56609,8 | 231 | 11779,8 | 933 | 44830 | 14,82 |
| Всего по району: | 399723,8 | 4049 | 251491,3 | 3034 | 161226,3 | 23,00 |

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами   инженерной инфраструктуры

Населенные пункты Новоторъяльского района системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно.

Газифицировано всего 10% квартир и жилых домов в населенных пунктах.

Для дальнейшего развития  энергетического и экономического потенциала Новоторъяльского района необходимо строительство нитки газопровода-отвода в с. Пектубаево протяженностью боле 25 км.

Решение данного вопроса, а также о дальнейшей газификации района планируется совместно с открытым акционерным обществом «Газпром».

Централизованным водоснабжением из подземных источников и  уличными водозаборными колонками обеспечено 25 или 16,45% населенных пунктов. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Очистные сооружения канализации, как и централизованное отопление, имеется в 6 населенных пунктах района.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

Таблица 22

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение | Элек-тро-снабж | Водоснаб-жение | Канализация | Ото-пле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. квартир | из них газифиц.р |  |  |  |  |
| ГП Новый Торъял |
| 1. пгт. Новый Торъял | 2865 | 393 13,7% | + | В | ОСМК | М, Ц |
| Всего | 2865 | 393 13,7% |  |  |  |  |
| Масканурское СП |
| 1. д. Большая Лумарь | 94 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 2. д. Большое Танаково | 36 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 3. д. Верхняя Орья | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 4. д. Изаньга | 27 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 5. д. Куршенер | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 6. д. Малая Лумарь | 11 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 7. д. Малое Танаково | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 8. д. Средняя Орья | 17 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 9. д. Сухоречье | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 10. д. Толмань-Ибраево | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 11. д. Чернозелье | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 12. д. Шуньга | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 13. д. Большой Вильял | 22 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 14. д. Верхний Кугенер | 29 | 0 | + | В | МК | М |
| 15. д. Демушенки | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 16. д. Комичи | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 17. д. Косоротково | 4 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 18. д. Куанпамаш | 91 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 19. д. Малый Вильял | 12 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 20. д. Нижний Кугенер | 26 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 21. д. Памаши | 12 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 22. д. Плишкинцы | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 23. д. Филипп-Левинцы | 0 |  |  |  |  |  |
| 24. д. Бахтино | 15 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 25. д. Вятчино | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 26. д. Егошино | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 27. д. Масканур | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 8. с. Масканур | 155 | 0 | + | В ШК | ОС МК | ЦМ |
| 29. д. Олени | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 30. д. Плешивцы | 15 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 31. д. Тушнурята | 16 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 32. д. Шестаково | 5 | 0 | + | ШК В | МК | М |
| Всего | 673 | 0 |  |  |  |  |
| Пектубаевское СП |
| 1. д. Долбачи | 20 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 2. д. Егорята-Мишата | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 3. д. Ексей-Елкино | 4 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 4. д. Ексей Мари | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 5. д. Елембаево | 204 | 0 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
| 6. д. Исюйка | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 7. д. Маркелово | 68 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 8. п. Ожигановский | 24 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 9. д. Пижанцы | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. д. Пушкари | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 11. д. Репино | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 12. д. Русский Шуй | 17 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 13. д. Акилово | 6 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 14. д. Елшинка | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 15. д. Есимбаево | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 16. д. Захарейково | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 17. д. Захарята | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. д. Ивакнур | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 19. д. Козловцы | 12 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 20. д. Коряковцы | 20 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 21. д. Кремленки | 56 | 0 | + | ШКВ | МК | М |
| 22. д. Лоповцы | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 23. д. Магазейково | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 24. д. Матюшкино | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 25. д. Новые Благородны | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 26. д. Оськино | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 27. с. Пектубаево | 529 | 0 | + | ШК В | ОС МК | Ц, М |
| 28. д. Петриково | 13 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 29. д. Пиксола | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 30. д. Старые Благородны | 0 |  |  |  |  |  |
| 31. д. Танагаево | 6 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 32. д. Танерково | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 33. д. Тишкино | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 34. д. Шалагино | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 35. д. Шишнур | 0 |  |  |  |  |  |
| 36. д. Шукшан | 17 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 37. д. Яснур | 30 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 38. д. Большая Шимшурга | 38 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 39. д. Дубовляны | 0 |  |  |  |  |  |
| 40. д. Зверевцы | 0 |  |  |  |  |  |
| 41. д. Крюковцы | 14 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 42. д. Малая Шимшурга | 40 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 43. д. Ноля | 6 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 44. д. Пузырниково | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 45. д. Сосновка | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 46. д. Турма | 0 |  |  |  |  |  |
| 47. д. Шудомарино | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 48. д. Шура | 99 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 49. д. Яраньмучаш | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| Всего | 1357 | 0 |  |  |  |  |
| Чуксолинское СП |
| 1. д. Веденькино | 13 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 2. д. Верхний Кожлаял | 10 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 3. д. Кандашбеляк | 11 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 4. д. Кокшамбал | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. д. Кузнецы | 99 | 0 | + | ШК В | МК | М |
| 6. д. Кукмарь | 11 | 0 | + | ШК В | МК | М |
| 7. д. Нижний Кожлаял | 13 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 8. д. Ноли Кукмарь | 27 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 9. д. Нуренер | 4 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 10. д. Ошканер | 29 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 11. д. Старокрещено | 61 | 0 | + | ШК В | МК | М |
| 12. д. Сидыбаево | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 13. д. Эркансола | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 14. д. Ялпаево | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 15. д. Бутылченки | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 16. д. Верхний Обалыш | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 17. д. Ерофейково | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 18. д. Ешимово | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 19. д. Йошкар-Памаш | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 20. д. Красная Речка | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 21. д. Нижняя Чуча | 14 | 4 | + | ШК | МК | М |
| 22. д. Немда-Обалыш | 187 | 84 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
| 23. д. Софронята | 11 | 5 | + | ШК | МК | М |
| 24. д. Татаренер | 27 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 25. д. Чашкасола | 11 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 26. д. Черная Грязь | 48 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 27. д. Чобыково | 49 | 22 | + | ШК | МК | М |
| 28. д. Чепаково | 10 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 29. д. Большое Пызаково | 32 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 30. д. Верхняя Чуча | 7 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 31. д. Кужнур | 26 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 32. п. Льнозавод | 19 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 33. д. Малое Пызаково | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 34. д. Малый Шуйбеляк | 35 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 35. д. Семеево | 36 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 36. д. Тушнур | 85 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 37. д. Чуксола | 108 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 38. д. Шуйбеляк | 103 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 39. д. Шуйдур | 16 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 40. д. Энермучаш | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| Всего | 1164 | 115 9,9% |  |  |  |  |
| Староторъяльское СП |
| 1. д. Большая Нурма | 30 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 2. д. Ибрайсола | 4 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 3. д. Купсола | 15 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 4. д. Лодакенер | 1 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 5. д. Максакродо | 5 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 6. д. Нижний Ядыкбеляк | 16 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 7. д. Нурумбал | 22 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 8. д. Пеледыш | 4 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 9. д. Сабличево | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 10. д. Средний Ядыкбеляк | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 11. с.Старый Торъял | 209 | 82 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
| 12. д. Тупино | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 13. д. Ушемнур | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 14. д. Яштрексола | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 15. д. Алеево | 30 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 16. д. Большая Кемсола | 35 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 17. д. Бываенки | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. д. Верхнее Махматово | 19 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 19. д. Кугеръял | 2 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 20. д. Кугунур | 3 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 21. д. Куркумбал | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 22. д. Малая Кемсола | 12 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 23. д. Нижнее Махматово | 24 | 0 | + | В ШК | МК | М |
| 24. д. Нурмучаш | 9 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 25. д. Пактеково | 22 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 26. д. Сергейсола | 8 | 0 | + | ШК | МК | М |
| 27. д. Токтарсола | 483 | 100 | + | В ШК | ОС МК | Ц М |
| 28. д. Шемермучаш | 38 | 24 | + | ШК | МК | М |
| 29. д. Шургуял | 12 | 0 | + | ШК | МК | М |
| Всего | 1046 | 206 19,7% |  |  |  |  |
| Всего по району | 7095 | 714 10% |  |  |  |  |

В таблице 22 применены следующие сокращения:

-в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населенном пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

-в графе Канализация: "ОС" - наличие в населенном пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

-в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населенном пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

Состояние и развитие оптоволоконной связи

В Новоторъяльском районе ведется активная работа по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности.

В последние годы наибольшее развитие получили телефонная и сотовая связь.

Внедрение на телефонных сетях оптоволоконных линий позволило улучшить качество передаваемого сигнала и дало импульс дальнейшему развитию кабельного телевидения и расширению сети пользователей сети Интернет.

В настоящее время волоконно-оптические линии связи связывают между собой фактически все сельские поселения муниципального образования.

Сейчас уровень развития коммуникационных сетей в Новоторъяльском районе и возможность пользования ими населения района не отстает от общероссийских стандартов.

Так, обеспеченность населения стационарными телефонами составила 16 телефонных аппаратов на 100 человек к началу 2008 года.

Особое внимание уделяется телефонизации сельских населенных пунктов и обеспечению их таксофонами.

2.5.4. Социальная инфраструктура района

Объекты образования

Школьные здания в районе имеются в 10 населенных пунктах.

Общее количество ученических мест в школьных зданиях составляет 2468 мест, что в 1,2 раза превышает имеющееся количество детей школьного возраста (2110 чел.).

Превышение числа школьных мест в существующих школах над числом детей школьного возраста имеет место во всех сельских, городских поселениях.

Количество детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 2008 год составляет 1426 человек.

В наличии имеется 593 мест в детских садах, которые размещены                 в 8 населенных пунктах.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

и количество детей школьного и дошкольного возраста

Таблица 23

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошкольного возраста |
| ГП Новый Торъял |
| пгт. Новый Торъял | 773 | 736 | 350 | 527 |
| Итого | 773 | 736 | 350 | 527 |
| Масканурское СП |
| д. Куанпамаш | 252 | 30 | - | 11 |
| д. Верхний Кугенер | - | 10 | - | 3 |
| д. Демушенки | - | 0 | - | 0 |
| д. Комичи | - | 0 | - | 0 |
| д. Косоротково | - | 0 | - | 0 |
| д. Большой Вильял | - | 5 | - | 0 |
| д. Малый Вильял | - | 3 | - | 0 |
| д. Нижний Кугенер | - | 8 | - | 1 |
| д. Памаши | - | 3 | - | 1 |
| д. Плишкинцы | - | 0 | - | 0 |
| д. Филипп-Левинцы | - | 0 | - | 0 |
| д. Большая Лумарь | 168 | 42 | 10 | 31 |
| д. Большое Танаково | - | 22 | - | 16 |
| д. Верхняя Орья | - | 4 | - | 1 |
| д. Изаньга | - | 13 | - | 5 |
| д. Куршенер | - | 1 | - | 1 |
| д. Малая Лумарь | - | 5 | - | 3 |
| д. Малое Танаково | - | 6 | - | 2 |
| д. Средняя Орья | - | 9 | - | 3 |
| д. Сухоречье | - | 2 | - | 0 |
| д. Толмань-Ибраево | - | 0 | - | 0 |
| д. Чернозелье | - | 0 | - | 0 |
| д. Шуньга | - | 4 | - | 2 |
| д. Бахтино | - | 2 | - | 2 |
| д. Вятчино | - | 0 | - | 0 |
| д. Егошино | - | 0 | - | 1 |
| д. Масканур | - | 1 | - | 1 |
| с. Масканур | - | 29 | - | 24 |
| д. Олени | - | 0 | - | 0 |
| д. Плешивцы | - | 1 | - | 1 |
| д. Тушнурята | - | 3 | - | 0 |
| д. Шестаково | - | 0 | - | 0 |
| Итого | 420 | 203 | 10 | 109 |
| Пектубаевское СП |
| с. Пектубаево | 254 | 148 | 110 | 88 |
| д. Елшинка | - | 0 | - | 0 |
| д. Есимбаево | - | 0 | - | 0 |
| д. Захарейково | - | 0 | - | 4 |
| д. Захарята | - | 0 | - | 0 |
| д. Ивакнур | - | 2 | - | 1 |
| д. Козловцы | - | 1 | - | 0 |
| д. Коряковцы | - | 1 | - | 1 |
| д. Кремленки | - | 26 | - | 14 |
| д. Лоповцы | - | 1 | - | 0 |
| д. Магазейково | - | 3 | - | 2 |
| д. Матюшкино | - | 0 | - | 0 |
| д. Новые Благородны | - | 0 | - | 0 |
| д. Оськино | - | 0 | - | 0 |
| д. Акилово | - | 1 | - | 2 |
| д. Петриково | - | 4 | - | 1 |
| д. Пиксола | - | 5 | - | 1 |
| д. Старые Благородны | - | 0 | - | 0 |
| д. Танагаево | - | 0 | - | 0 |
| д. Танерково | - | 4 | - | 0 |
| д. Тишкино | - | 3 | - | 1 |
| д. Шалагино | - | 3 | - | 0 |
| д. Шишнур | - | 0 | - | 0 |
| д. Шукшан | - | 3 | - | 5 |
| д. Яснур | - | 11 | - | 1 |
| д. Елембаево | 87 | 56 | - | 34 |
| д. Егорята-Мишата | - | 0 | - | 0 |
| д. Ексей-Елкино | - | 2 | - | 2 |
| д. Ексей Мари | - | 0 | - | 0 |
| д. Долбачи | - | 7 | - | 3 |
| д. Исюйка | - | 0 | - | 0 |
| д. Маркелово | - | 24 | - | 18 |
| п. Ожигановский | - | 8 | - | 4 |
| д. Пижанцы | - | 0 | - | 0 |
| д. Пушкари | - | 0 | - | 0 |
| д. Репино | - | 0 | - | 0 |
| д. Русский Шуй | - | 3 | - | 0 |
| д. Шура | 149 | 50 | - | 28 |
| д. Дубовляны | - | 0 | - | 0 |
| д. Зверевцы | - | 0 | - | 0 |
| д. Крюковцы | - | 2 | - | 5 |
| д. Малая Шимшурга | - | 11 | - | 13 |
| д. Ноля | - | 0 | - | 0 |
| д. Пузырниково | - | 2 | - | 0 |
| д. Сосновка | - | 1 | - | 2 |
| д. Турма | - | 0 | - | 0 |
| д. Шудомарино | - | 1 | - | 1 |
| д. Большая Шимшурга | - | 5 | - | 5 |
| д. Яраньмучаш | - | 0 | - | 0 |
| Итого | 490 | 388 | 110 | 236 |
| Староторъяльское СП |
| д. Токтарсола | 263 | 38 | - | 47 |
| д. Большая Кемсола | - | 19 | - | 8 |
| д. Бываенки | - | 0 | - | 0 |
| д. Верхнее Махматово | - | 12 | - | 5 |
| д. Кугеръял | - | 0 | - | 1 |
| д. Кугунур | - | 0 | - | 0 |
| д. Куркумбал | - | 2 | - | 2 |
| д. Малая Кемсола | - | 5 | - | 2 |
| д. Нижнее Махматово | - | 5 | - | 12 |
| д. Нурмучаш | - | 1 | - | 1 |
| д. Пактеково | - | 10 | - | 10 |
| д. Сергейсола | - | 11 | - | 3 |
| д. Алеево | - | 18 | - | 8 |
| д. Шемермучаш | - | 19 | - | 13 |
| д. Шургуял | - | 4 | - | 5 |
| д. Старый Торъял | 199 | 86 | 36 | 88 |
| д. Ибрайсола | - | 0 | - | 0 |
| д. Купсола | - | 3 | - | 1 |
| д. Лодакенер | - | 0 | - | 0 |
| д. Максакродо | - | 2 | - | 0 |
| д. Нижний Ядыкбеляк | - | 3 | - | 2 |
| д. Нурумбал | - | 7 | - | 4 |
| д. Пеледыш | - | 2 | - | 1 |
| д. Сабличево | - | 3 | - | 0 |
| д. Средний Ядыкбеляк | - | 0 | - | 0 |
| с. Большая Нурма | - | 17 | - | 10 |
| д. Тупино | - | 3 | - | 0 |
| д. Ушемнур | - | 2 | - | 2 |
| д. Яштрексола | - | 2 | - | 1 |
| Итого | 462 | 274 | 36 | 226 |
| Чуксолинское СП |
| д. Чуксола | 38 | 39 | - | 49 |
| д. Верхняя Чуча | - | 2 | - | 4 |
| д. Кужнур | - | 10 | - | 6 |
| п. Льнозавод | - | 8 | - | 6 |
| д. Малое Пызаково | - | 0 | - | 1 |
| д. Малый Шуйбеляк | - | 16 | 20 | 5 |
| д. Семеево | - | 9 | - | 9 |
| д. Тушнур | - | 36 | 20 | 30 |
| д. Большое Пызаково | - | 3 | - | 7 |
| д. Шуйбеляк | - | 36 | - | 29 |
| д. Шуйдур | - | 5 | - | 3 |
| д. Энермучаш | - | 0 | - | 0 |
| д. Немда Обалыш | 203 | 106 | 32 | 67 |
| д. Верхний Обалыш | - | 6 | - | 3 |
| д. Ерофейково | - | 3 | - | 1 |
| д. Ешимово | - | 0 | - | 2 |
| д. Йошкар-Памаш | - | 2 | - | 2 |
| д. Красная Речка | - | 8 | - | 1 |
| д. Нижняя Чуча | - | 8 | - | 2 |
| д. Бутылченки | - |  | - |  |
| д. Софронята | - | 9 | - | 0 |
| д. Татаренер | - | 17 | - | 13 |
| д. Чашкасола | - | 11 | - | 0 |
| д. Черная Грязь | - | 17 | - | 7 |
| д. Чобыково | - | 43 | - | 8 |
| д. Чепаково | - | 8 | - | 8 |
| д. Ошканер | - | 6 | 15 | 5 |
| д. Верхний Кожлаял | - | 2 | - | 1 |
| д. Кандашбеляк | - | 4 | - | 4 |
| д. Кокшамбал | - | 0 | - | 0 |
| д. Кузнецы | 82 | 41 | - | 29 |
| д. Кукмарь | - | 0 | - | 3 |
| д. Нижний Кожлаял | - | 6 | - | 3 |
| д. Ноли Кукмарь | - | 11 | - | 1 |
| д. Нуренер | - | 0 | - | 2 |
| д. Веденькино | - | 4 | - | 1 |
| д. Старокрещено | - | 32 | - | 15 |
| д. Сидыбаево | - | 0 | - | 0 |
| д. Эркансола | - | 0 | - | 0 |
| д. Ялпаево | - | 1 | - | 1 |
| Итого | 323 | 509 | 87 | 328 |
| Всего по району | 2468 | 2110 | 593 | 1426 |

Объекты здравоохранения

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения |
| --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |
| ГП Новый Торъял 116870 115 1 |
| пгт. Новый Торъял | 116870 | 115 | 3 |
| Масканурское СП |
| с.Масканур | 2657 |  |  |
| д.Большая Лумарь | 8314 |  |  |
| д.Куанпамаш | 4135 |  |  |
| Пектубаевское СП |
| с.Пектубаево | 7328 |  | 1 |
| д.Кремленки | 2687 |  |  |
| д.Елембаево | 4129 |  |  |
| д.Малая Шимшурга | 2945 |  |  |
| д.Шура | 3092 |  |  |
| Староторъяльское СП |
| д.Старый Торъял | 9538 |  |  |
| д.Большая Нурма | 2945 |  |  |
| д.Токтарсола | 7651 |  |  |
| д.Кемсола | 2115 |  |  |
| Чуксолинское СП |
| д.Немда | 8595 |  |  |
| д.Ошканер | 2396 |  |  |
| д.Кузнецы | 3947 |  |  |
| д.Семеево | 6333 |  |  |
| д.Шуйбеляк | 2789 |  |  |
| Всего по району: | 198466 | 115 | 2 |

Объекты культуры,  библиотеки имеющиеся в населенных пунктах района

Таблица 25

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |
| --- | --- |
|  | Дома культуры и искусства, мест | Библиотеки кол-во томов |
| ГП Новый Торъял |
| пгт. Новый Торъял | 1. РЦКиД на 360 мест. 2. Детская школа искусств им Э.Н. Сапева на 100мест 3. Краеведческий музей. 4. Дом детского творчества. | Районная библиотека - 43398 Детская библ. 15465 |
| Масканурсое СП |
| с. Масканур | Масканурский СДК на 150 мест. | 9931 |
| д. Большая Лумарь | Большелумарский ДК - при школе | 10011 |
| д. Большое Танаково | - | 3770 |
| д. Куанпамаш | Куанпамашский СК - при школе | 6947 |
| Пектубаевское СП |
| с. Пектубаево | Пектубаевский СДК - при школе Пектубаевская детская школа искусств -при д/с | 12376 |
| д. Кремленки | Кремленковский СК на 70 мест. | 6024 |
| д. Шура | Шуринский СДК на 100 мест | 8199 |
| д. Елембаево | Елембаевский СДК на 360 мест. | 9674 |
| д. Маркелово | Маркеловский СК на 100 мест. |  |
| Чуксолинское СП |
| д. Тушнур |  | 5922 |
| д. Чуксола | Чуксолинский СДК на 80 мест. | 5426 |
| д. Немда-Обалыш | Немдинский СДК на 164 мест. | 11445 |
| д. Шуйбеляк | Шуйбелякский СДК на 80 мест. | 5426 |
| д. Кузнецы | Кузнецовский СДК на 200 мест. | 7642 |
| д. Старокрещено | Ошканерский СДК на 160 мест. | 7186 |
| Староторъяльское СП |
| с. Старый Торъял | Сельский ДК на 280 мест. | 8115 |
| д. Большая Нурма | Большенурминский СДКна 100 мест | 6181 |
| д. Токтарсола | Токтарсолинский ДК на 300 мест. Токтарсолинское отделение музыкальной школы. | 9483 |
| д. Кемсола | - | 3392 |

В районе слабо развита сеть объектов спорта, которые представлены только площадками, стадионами и спортзалами при общеобразовательных школах.

Спортивные сооружения

Таблица

| Наименование сельского,городского поселения | Всего спортивных сооружении | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Спортивные залы | Прочие спортивные сооружения |
| ГП Новый Торъял | 26 | 17 | 4 | 5 |
| Староторъяльское СП | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Масканурское СП | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Пектубаевское СП | 13 | 10 | 3 | 0 |
| Чуксолинское СП | 15 | 13 | 2 | 0 |
| Всего по району | 76 | 56 | 14 | 6 |

Объекты торговли товарами первой необходимости в районе сосредоточены в основном в районном центре и имеются в 23 населенных пунктах во всех сельских поселениях.

Объекты торговли товарами эпизодического спроса и объекты бытового обслуживания сосредоточены только в районном центре пгт. Новый Торъял.

Объекты торговли и бытового обслуживания

Таблица 26

| Наименование населенного пункта | Количествово объектов торговли | объекты бытового обслуживания и питания |
| --- | --- | --- |
|  | Продовольственных товаров | Промышленных товаров |  |
| ГП Новый Торъял |
| пгт. Новый Торъял | 30 | 47 | 20 |
| Масканурское СП |
| с. Масканур | 3 | 1 |  |
| д. Куанпамаш | 2 |  |  |
| д. Большая Лумарь | 2 |  |  |
| д. Большое Танаково | 1 |  |  |
| Пектубаевское СП |
| с. Пектубаево | 4 | 2 |  |
| д. Кремленки | 1 |  |  |
| д. Шура | 2 |  |  |
| д. Шимшурга | 1 |  |  |
| д. Елембаево | 3 |  |  |
| д. Маркелово | 1 |  |  |
| Чуксолинское СП |
| д. Шуйбеляк | 2 | 1 |  |
| д. Тушнур | 1 | 1 |  |
| д. Чуксола | 2 |  |  |
| д. Старокрещено | 1 |  |  |
| д. Кузнецы | 2 |  |  |
| д. Немда | 3 |  |  |
| д. Чобыково | 1 |  |  |
| Староторъяльское СП |
| д. Токтарсола | 3 |  |  |
| д. Шургуял | 1 |  |  |
| с. Старый Торъял | 4 |  |  |
| д. Большая Нурма | 1 |  |  |
| д. Нурумбал | 1 |  |  |
| Всего по району | 72 | 52 | 20 |

Следует отметить как недостаток в обслуживании населения, что при довольно высоком потенциале сельскохозяйственного производства в районе, отсутствует сеть рынков.

2.6. Экологический каркас территории

Новоторъяльского района

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории Новоторъяльского района. Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территорий района.

Экологический каркас территории образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем.

В экологический каркас территории Новоторъяльского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

-существующие на территории района особо охраняемые природные территории: государственный заказник, достопримечательные места;

-ведомственные участки ограниченного природопользования: защитные леса; луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

-различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы рек, охранные зоны памятников природы, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов. Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры – роль биокоридоров, связывающих между собой ядра.

В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо:

во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории;

во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования.

2.6.1. Структура экологического каркаса территории Новоторъяльского района

Структурные элементы экологического каркаса территории Новоторъяльского района представлены региональным и локальным уровнями.

Ядром экологического каркаса регионального уровня представлена площадная особо охраняемая природная территория заказник "Полевой", к транзитным территориям относятся экологические коридоры по рекам Немда, Толмань, защитные леса вдоль рек, зеленые защитные полосы на землях сельскохозяйственного назначения, к буферным территориям относятся лесные массивы относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне в Новоторъяльском районе к ядрам экологического каркаса можно отнести достопримечательные места - священные рощи, водные объекты - пруды, созданные на небольших речках и в сухих балках. К транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и прудов. К буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

-средообразующие – сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

-информационные – сохранение и использование информационных ресурсов, уникальных эталонных территорий;

-рекреационные – сохранение и использование рекреационных и бальнеологических ресурсов;

-ресурсоохранные – сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов.

Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации.

Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.6.2. Ключевые территории экологического каркаса

Ядра или ключевые территории экологического каркаса – это экосистемы, внутри которых протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на данной территории и имеющие самостоятельную природоохранную ценность.

Такой территорией в Новоторъяльском районе является зоологический заказник "Полевой", располагающийся в юго-западной части территории района и распространяющийся на смежные территории Оршанского и Советского районов.

Формирование экологического каркаса территории Новоторъяльского района осуществляется на основе сложившейся сети особо охраняемых природных территорий, в которые входят 72 территории достопри-мечательных мест - священных рощ и 10 искусственных водоемов - прудов.

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры)

Транзитные территории это участки территории, посредством которых осуществляются экологические связи между ядрами каркаса. Прежде всего, это линейные элементы ландшафта, которые представлены долинами рек, водоохранными зонами водных объектов,  защитными лесами, а также обширными участками природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

2.6.4. Буферные территории

Буферные территории защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

2.6.5. Зоны охраны объектов культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, правительством Республики Марий Эл от 27 июня 2007 года было принято постановление «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл.

На территории Новоторъяльского  района поставлены на государственную охрану следующие объекты культурного наследия и намечены реставрационно-восстановительные работы:

1. Церковь святого апостола Иоанна Богослова в с. Масканур,              датированная 1859 годом.

2. Церковь Рождества Христова в с. Пектубаево, датированная                 1820 годом.

3. Церковь Вознесения Господня в пгт. Новый Торъял, датированная 1819 годом.

4. Церковь Андрея Критского в с. Елембаево, датированная 1911 годом.

Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры – священные рощи, родники, места захоронений.

Особенностями марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию.

К зоне охраны объектов культурного наследия отнесены объекты археологического наследия (памятники археологии) Республики Марий Эл, принятые на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 298 и от 27 июня 2007 г.               № 162:

1. Большетонаковское городище в 1000 м к ССЗ от д. Большое Тонаково.

2. Вильяльские курганы в 1000 м к Ю от д. Большой Вильял.

3. Сосновские курганы в 500 м к ЮЮВ от д. Сосновка.

4. Сухореченское кладбище в 2000 м к В от д. Сухоречье.

5. Большепызаковский могильник в 800 м к СЗ от д. Большое Пызаково.

6. Курганы эпохи бронзы в 300 м к Ю от д. Памаш. Площадь участка 0,02 га.

7. Марийский языческий могильник в 100 м к Ю от д. Большой Вильял. Площадь участка 0,2 га.

8. Марийский языческий могильник XVII - XVIII в.в. в д. Большое Тонаково. Площадь участка 0,2 га.

9. Древнемарийское селище в 800 м к В от д. Ешимово. Площадь участка 0,06 га.

10. Поселение эпохи неолит в 200 м к ЮВВ от д. Пеледыш. Площадь участка 0,06 га.

11. Курган эпохи бронзы на ЮВ окраине д. Средний Ядыкбеляк. Площадь участка 0,01 га.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития района

Целью градостроительной организации территории Новоторъяльского района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Новоторъяльского района выполнена на основе оценки различных потенциалов развития района в целом.

Критерием комплексной оценки принята совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Спецификой Новоторъяльского района является то, что он является аграрным районом с высоким потенциалом сельскохозяйственного производства, которое специализируется, в основном, на растениеводстве и животноводстве.

Все остальные отрасли народного хозяйства (промышленность, строительство, транспорт и т.д.) подчинены задаче обслуживания профилирующей отрасли сельскохозяйственного производства.

Не высокий потенциал по величине запасов и качеству лесных ресурсов не позволяет в экономике района рассматривать их в качестве серьезной лесосырьевой базы для проведения промышленных лесозаготовок.

Из минерально-сырьевых ресурсов имеющихся в районе интерес для промышленного освоения представляют только месторождения известняков, пригодных для производства щебня и известняковой муки, а также положительно оцениваются перспективы нефтеносности и газоносности территории района.

Имеющиеся на территории района месторождения торфа имеют ограниченные запасы и могут использоваться только для удовлетворения местных потребностей.

3.1. Ограничения комплексного развития

Для комплексного развития территории Новоторъяльского района имеются ряд ограничений, это инженерно-геологические ограничения, экологические ограничения, ограничения соблюдением охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наличие зон с особыми условиями использования территории.

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделены следующие инженерно-геологические районы:

1. Возвышенная равнина;

2. Прилажская равнина;

3. Поймы рек и ручьев.

Район возвышенной равнины охватывает наиболее приподнятую центральную часть Вятского вала. Территория характеризуется волнистыми, местами холмисто-увалистым рельефом и абсолютными отметками                 190-221 м.

Холмы и увалы с пологими, редко крутыми склонами и плоскими вершинами разделены узкими понижениями, к которым нередко приурочены долины ручьев. Относительная высота холмов и увалов – до 75м.

Грунтовые воды залегают на большой глубине (10-40) метров Грунтами оснований будут служить преимущественно коренные породы, несущая способность которых не вызывает опасений для строительства.

На участках, где близко к поверхности залегают известняки (пгт. Новый Торъял, с. Пызаково), имеются благоприятные условия для развития карста.

Реже в качестве грунтов оснований возводимых зданий и сооружений встретятся элювиально-делювиальные суглинки и флювио-гляциальные пески и супеси, условное расчетное давление на которые принимается                 2-2,5 кг/см 2.

В целом этот район по инженерно-геологическим условиям благоприятен для освоения, за исключением крутых склонов.

Прилажская равнина характеризуется пологоволнистой поверхностью, на которой изредка встречаются активные овраги. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 180 м.

Грунтовые воды  залегают глубоко (5-10м).  На отдельных участках в суглинках элювиально-делювиального генезиса может встречаться верховодка на различной глубине (0,5-4,0м).

В качестве грунтов оснований будут служить, главным образом, суглинки, с условным расчетным давлением 2,0-2,5 кг/см2, а на отдельных участках – коренные породы, несущая способность которых достаточна  для любого вида строительства.

В целом инженерно-геологические условия района благоприятны для освоения. Исключения составляют овраги.

Поймы рек и ручьев наиболее широко развиты в долинах рек Немды и Толмани; долины ручьев очень узки, порядка нескольких метров.

Поверхность пойм плоская, местами заболоченная, заторфованная и затопляется полностью при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Сложен он песками, суглинками, супесями и глинами, мощностью до 7м. Грунты часто заилены. С поверхности на отдельных участках встречается торф мощностью до 3,5 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1,5 м. Грунтовые воды гидравлически связаны с водами рек и ручьев.

Этот район по инженерно-геологическим условиям неблагоприятен для освоения.

Площади месторождений полезных ископаемых, попадающие в зоны освоения, застройке не подлежат.

3.1.2. Экологические ограничения

Анализ экологической обстановки позволяет сделать вывод, что загрязнение окружающей среды в Новоторъяльском районе носит локальный характер. Присутствует загрязнение р. Немды и подземных вод в Новоторъяльском ГГУ,  Новоторъяльском МПВ по 1 режимной скважине.

Причина загрязнения – природное качество, подтягивание некондиционных вод.

Для предотвращения развития негативных процессов, которые могут распространяться и приобретать необратимый характер, необходимо введение экологических ограничений на развитие экологически опасных производств.

Экологические и экономические интересы территории могут быть согласованы на основе внедрения экологически безопасных технологий, комплексного и более эффективного использования природных ресурсов.

Приоритетные мероприятия по охране окружающей среды:

- ликвидация существующего и предотвращение потенциально возможного загрязнения подземных и поверхностных вод;

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- увеличения ассимилирующей способности водоемов;

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации в пгт. Новый Торъял;

- с целью защиты водных объектов от загрязнения требуется строительство биологических очистных сооружений в пгт. Новый Торъял;

- создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- все лесные массивы, сохранившиеся в сельскохозяйственной зоне, рекомендуется использовать только как средозащитные и средоформирующие;

- увеличение площади особо охраняемых территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

3.1.3.  Охранные зоны объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 			10 м;

-      35 киловольт 			15 м;

-    110 киловольт 			20 м;

-    150, 220 киловольт 			25 м;

-    330, 500 киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г.  № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

3.1.4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газо- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в     ледствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Наиболее вероятное возникновение аварии с взрывами и пожарами возможно на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовых системах (магистральные трубопроводы).

Территорию Новоторъяльского района на севере пересекает магистральный нефтепровод с 1735 км до 1775 км, протяженностью 40 км. Данный объект относится к потенциально опасным объектам территориального класса опасности.

Трасса нефтепровода в основном пролегает по лесным массивам и пересекает реку Немду в районе д. Ешимово Старокрещенского сельского поселения. Аварию на нефтепроводе может вызвать любой из внешних  факторов, а также неправильная техническая эксплуатация.

Основной причиной аварии на трубопроводах является коррозия металла – более 95% аварий происходит в результате внутренней и внешней коррозии нефтепроводов.

Наиболее вероятными источниками аварий на нефтепроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов.

Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций отмечается при наличии водных переходов, пересечений с железной дорогой, автодорогами с твердым покрытием, пересечений с другими магистральными трубопроводами, сближении трубопроводов с автомобильными и железными дорогами до 1 км, близкое расположение к населенным пунктам, наличие участков с большой концентрацией параллельных трубопроводов.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий необходимо соблюдение комплекса мероприятий:

- постоянный технологический контроль трассы средствами автоматики и телемеханики;

- ежедневный облет трассы дежурным вертолетом и наземное патрулирование;

- ежегодное укрепление берегов рек в местах входа и выхода дюкеров из воды и обваловка труб грунтом;

- ежегодное подводное обследование дюкеров специальной командой водолазов;

- ежегодное подновление вдоль трассовых «амбаров» для сбора нефти на случай аварии в напряженных местах;

- уточнение и корректировка планов ликвидации возможных аварий на напряженных участках трассы;

- создание запасов аварийных материалов;

- своевременное предупреждение населения близлежащих от магистрали населенных пунктов о распространении нефти и опасности возникновения пожара в случае аварии;

- установка предупредительных знаков, указателей и ограждающих знаков о правилах поведения населения на трассе нефтепровода;

- своевременное проведение аварийно-восстановительных работ.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Новый Торъял выполнить закольцовку линий водовода.

Для улучшения обслуживания населения подразделениями противопожарной службы и сокращения радиусов доступности необходимо разместить в с. Пектубаево пожарное депо на 2 хода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, в населенных пунктах:

1. д. Большая Шимшурга		1 водоем;	1 подъездн. путь;

2. д. Шура					2 водоема;	2 подъездн. пути;

3. д. Большая Лумарь			1 водоем;    1 подъездн. путь;

4. д. Изаньга				1 водоем;    1 подъездн. путь;

5. д. Большое Пызаково		1 водоем;	1 подъездн. путь;

6. д. Большое Тынаково		    -          	1 подъездн. путь;

7. д. Чуксола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

8. д. Семеево				    -          	1 подъездн. путь;

9. д. Шемермучаш			1 водоем;	1 подъездн. путь;

10. д.	Большая Кемсола			1 водоем;	1 подъездн. путь;

11. д.	Малая Кемсола			1 водоем;	1 подъездн. путь;

12. д.	Елембаево				1 водоем;    1 подъездн. путь;

13. п.	Ожигановский			1 водоем;	1 подъездн. путь;

14. д.	Русский Шуй			    -          	1 подъездн. путь;

15. д.	Купсола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

16. д.	Кужнур				    -          	1 подъездн. путь;

17. д.	Шуйбеляк				1 водоем;    2 подъездн. пути;

18. с.	Старый Торъял			1 водоем;	2 подъездн. пути;

19. д.	Малый Шуйбеляк		1 водоем;    1 подъездн. пути;

20. д.	Маркелово				    -          	1 подъездн. путь;

21. д.	Немда Обалыш			1 водоем;    2 подъездн. пути;

22. д.	Большой Вильял			1 водоем;    1 подъездн. путь;

23. д.	Долбачи				    -               1 подъездн. путь;

24. д.	Чобыково				1 водоем;	1 подъездн. путь;

25. с.	Масканур				    -         	1 подъездн. путь;

26. с.	Пектубаево				1 водоем;	1 подъездн. путь;

27. д.	Шукшан				1 водоем;	1 подъездн. путь;

28. д.	Татаренер				1 водоем;	1 подъездн. путь;

29. д.	Большая Нурма			    -          	1 подъездн. путь;

30. д.	Нурумбал				    -         	1 подъездн. путь;

31. д.	Старокрещено			1 водоем;	1 подъездн. путь;

32. д.	Тушнур				    -         	1 подъездн. путь;

33. д. Ошканер				    -         	1 подъездн. путь;

34. д.	Верхнее Махматово		1 водоем;	1 подъездн. путь;

35. д.	Малая Шимшурга		    -          	1 подъездн. путь;

36. д.	Куанпамаш				1 водоем;	1 подъездн. путь;

37. д.	Нижний Кожлаял			    -         	1 подъездн. путь;

38. д.	Пактеково				1 водоем;	1 подъездн. путь;

39. д.	Кремленки				1 водоем;	1 подъездн. путь;

40. д.	Черная Грязь			    -         	1 подъездн. путь;

41. д.Кузнецы				1 водоем;	1 подъездн. путь;

42. д.	Яснур				    -               1 подъездн. путь;

43. д.	Средняя Орья			    -               1 подъездн. путь;

44. д.	Алеево				    -               1 подъездн. путь;

45. д.	Нижний Кугенер			    -		1 подъездн. путь;

46. д.	Верхний Кугенер			    -               1 подъездн. путь;

Одним из процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, в Новоторъяльском районе может являться карст.

Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям.

В опасной зоне находятся населенные пункты в Староторъяльском сельском поселении, а также пгт. Новый Торъял.

Наличие закарстованных грунтов требует тщательных инженерно-геологических изысканий на территории градостроительного освоения и постоянного мониторинга.

Немалый ущерб наносит ветровая эрозия, особенно в зимнее время, когда снег с полей сдувается в овраги и балки, почва обнажается, промерзает на большую глубину, что приводит к вымерзанию озимых посевов.

Незначительное нарушение лесного покрова на склонах речных долин способно вызвать проявление активно растущих промоин, переходящих в овраги.

На участках склонов, лишенных лесного покрова, конусы выноса, представленные щебнем, формируют в долинах рек обширные урочища бросовых земель, сокращая тем самым площади лугов.

В Новоторъяльском районе также развита овражная эрозия. Активизация овражной эрозии вызывается нерациональным использованием балок, ведущих к возобновлению интенсивного эрозионного процесса. 	Неумеренный выпас скота приводит к вытаптыванию наземного покрова, уплотнению верхнего слоя почвенного горизонта, результатом которых является нарушение водновоздушного питания корневой системы и прогрессирующее снижение продуктивности травостоя.

Все это усиливает поверхностный сток на склонах и дне балок  и вызывает появление эрозионных промоин.

В сельскохозяйственных предприятиях Новоторъяльского района имеются значительные площади сельскохозяйственных земель, где природные условия создают потенциальную опасность проявления эрозионных процессов.

В результате неправильного использования сельхозугодий, игнорирование простейших противоэрозионных мероприятий в системе земледелия во многих хозяйствах увеличиваются площади эрозированных земель, продолжается рост старых и возникновение новых оврагов, большое количество питательных веществ почвы вымывается талыми и ливневыми водами.

Ежегодный вынос питательных веществ (азота, фосфора, калия и др.элементов) превышает внесение их в виде органических и минеральных удобрений. Эрозией безвозвратно уносится самый ценный перегнойный слой.

Большую опасность представляют и лесные пожары.                                         В Новоторъяльском лесхозе преобладает III класс пожарной опасности, т.е. средний. Лесные пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом.

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней, что приводит к гибели их и соседних с ними насаждений.

В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

1. Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов. В пгт. Новый Торъял необходима организация системетических наблюдений за развитием карстово-суффозионных процессов.

2. Для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской. На оползневых участках - недопустимость подрезки склонов и застройки их прибрежной части.

В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

3. Для населенных пунктов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- не нарушение естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых карстоопасных территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстоло-гический мониторинг).

4. Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карстоло-гических) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявления;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размерам;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы.

На таких объектах, расположенных на участках I - III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам.

При неправильной эксплуатации водозаборов даже неопасные территории нередко переходят в разряд опасных. Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

- при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на не закарстованных.

Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях.

5. Проведение комплекса мероприятий, направленного на предот-вращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения  и своевременное обнаружение огня.

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1. Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от 10 км до 50 км					 - 100 м;

- от 50 км и более					 - 200 м.

2. Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере  50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее   30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются особые категории защитности для рек 1 км.

3.2.  Перспективы и основные направления градостроительного развития района

Основные направления градостроительной политики, способствующие комплексному развитию Новоторъяльского района, нацеленные на повышение степени интеграции в отдельные отрасли, а также интенсивности использования природно-ресурсного потенциала района должны стать мероприятия:

- по формированию единого транспортно-планировочного каркаса района, обеспечивающего активизацию связей отдельных населенных пунктов с административно-территориальными центрами и свободный выход на республиканскую транспортную сеть;

- по повышению степени эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

- по приоритетному развитию инженерной инфраструктуры внутриселенного и межселенного значения;

- по повышению степени интенсивности и функционального разнообразия использования территории на основе комплексного использования природно-ресурсного потенциала;

- по проведению крупномасштабных природовосстановительных работ.

3.2.1. Основные направления градостроительного развития территории района

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- достижение инвестиционной и экономической привлекательности района на базе полицентричного развития его функций;

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

- проведение энергосберегающей политики на основе вовлечения в эксплуатацию и комплексного использования различных энергоресурсов;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

3.2.2. Функциональное зонирование территории района

Перспективное градоэкономическое зонирование территории района основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории района зон по трем основным критериям: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности

В зону интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности входят:

- подзона преимущественной урбанизации с размещением основных предприятий промышленного производства (пгт. Новый Торъял);

- подзона сельского хозяйства пригородного типа (пгт. Новый Торъял).

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзону сельского хозяйства и подзону лесоэксплуатации:

- в подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предприятий района должно оставаться животноводство, а дополнительными – выращивание технических культур. 	Должна сохраниться и получить дальнейшее развитие пригородная специализация сельского хозяйства по производству диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты).

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции необходимо повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуротехнических мероприятий.

Требуется также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов и систем для  сельскохозяйственного производства на базе инновационных технологий.

- в подзоне лесоэксплуатации в Новоторъяльском районе значительных ограничений на лесоэксплуатацию нет, за исключением защитных лесов, частично эксплуатационных, защитных полос вдоль рек и природных особо охраняемых территорий.

Однако требуется регулирование лесоэксплуатации на малолесных территориях. В перспективе предлагается рассмотреть перевод эксплуатационных лесов в защитные.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района.

Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района.

Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований не истощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Зонирование лесных участков

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях  действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов  для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населенным пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объема использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и тп).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объемов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- четкое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- сохранение и расширение объектов религиозного использования.

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение лесного законодательства;

- оптимизация лесоземлепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков

по видам использования лесов

Таблица  27

| Вид использования лесов | Названия зон | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего хозяйства и осуществ-ление охоты. | 1. Зона ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты. | Лесные участки за исключением лесов зеленых зон. |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарствен-ных растений населением для собственных нужд. | Леса не вошедшие в зону 2.1. |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. | 1. Зона промышленной заго-товки и сбора недревесных лесных ресурсов. | Эксплуатационные и водоохранные леса. |
|  | 2. Зона заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов населением для собственных нужд | Леса не вошедшие в зону 3.1. |
| 4. Ведение сельского хозяйства. | 1. Зона ведение сельского хозяйства. | Эксплуатационные леса - сенокосы, пастбища, выго-ны, пашни, прогалины. |
| 5. Заготовка живицы. | 1. Зона заготовка живицы. | Эксплуатационные леса. |
| 6. Создание лесных пла-нтаций и их эксплуа-тация. | 1. Зона плантационного выра-щивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лека-рственных растений. | Эксплуатационные леса - пашни, прогалины. |
| 7.Переработка древесины и иных лесных ресурсов. | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов. | На территории эксплуата-ционных лесов, пустыри, прогалины. |
| 8.Заготовка древесины. | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование. | Территория лесного фонд Министерства лесного хо-зяйства РМЭ |
|  | 2. Зона для обеспечения пот-ребностей местного населения | До 10% объемов аренды. |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекар-ственных растений. | 1. Зона плантационного выра-щивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений. | Эксплуатационные леса. |
| 10.Осуществление рекреационной деятельности. | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников. | Памятники природы, заказники, национальный парк. |
|  | 2. Участки для строительства реконструкции и эксплуата-ции объектов рекреационного исользования. | На основании «Схемы территориального планирования района» |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреации-онной деятельности. | Зеленые зоны и защитные леса. |
| 11. Выполнение работ по геологическому изу-чению недр, разработка месторождений полез-ных ископаемых. | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах (за исключением ООПТ и зеленых зон), где возможна сплошная рубка насаждений. |
| 12. Осуществление науч-но исследовательской и образовательной деятельности. | 1. Зона осуществления научно исследовательской и образова-тельной деятельности | На основании проведен-ного анализа в потреб-ности использования лесов по данному виду. |
| 13. Осуществление рели-гииозной деятельности. | 1. Зона осуществления религии-озной деятельности. | На основании проведен-ного анализа в потреб-ности использования лесов по данному виду. |
| 14. Строительство, ре-конструкция, эксплуа-тация линий электропе-редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | 1 Зона строительства, рекон-струкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. | Согласно Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл и эксплуатации существующих линейных сооружений. |
| 15. Строительство и эксплуатация водохра-нилищ и иных искус-ственных водных объ-ектов, а также гидро-технических соружений и специализированных портов. | 1 Зона строительства и эксплу-атации водохранилищ и иных искусственных водных объ-ектов, а также гидротех-нических сооружений и специализированных портов. | Согласно Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл. |

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности относятся подзоны:

-рекреационной деятельности,

-лесного хозяйства,

-природоохранной деятельности.

Подзона рекреационной деятельности

В Новоторъяльском районе имеются значительные возможности рекреационной деятельности, которая должна быть направлена на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты.

Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории района предполагает организацию крупных рекреационных зон и туристских центров, направленных на формирование высокоэффективного и конкурентно-способного туристского комплекса в структуре Республики.

Новоторъяльская рекреационная зона: Новоторъяльский район,                д. Черная грязь, д. Чобыково, специализация – агротуризм, лечебно-оздоровительные виды туризма.

Организация рекреационной зоны на северо-западе Новоторъяльского района целесообразна с точки зрения обеспечения населения сельскохозяйственных районов лечебно-оздоровительными и туристскими услугами.

Территория выделенной зоны включает долину реки Немда в среднем ее течении, рыбохозяйственные угодия реки Толмань, живописные лесные урочища левобережья р. Немда, источники подземных минеральных вод.

Сульфатно-кальциевые и сульфатно-магниевые минеральные воды после получения бальнеологического заключения могут стать базой для развития  лечебно-оздоровительной деятельности в районах  деревень Черная Грязь.

Привлекательным фактором для отдыха и туризма является наличие на этой территории рыборазводных хозяйств, экологически чистых сельскохозяйственных угодий, пригодных для выращивания продукции, отвечающей мировым стандартам качества.

Развитие рекреационной и санаторно-курортной инфраструктуры в сельской местности позволит обеспечить потребности местного населения в отдыхе и лечении.

Целесообразным представляется строительство рекреационно-оздоровительного комплекса, включающего такие объекты, как санаторий, базы отдыха, кемпинги для туристов, сеть объектов питания и производств по выпуску экологически чистой продукции.

Подзона лесного хозяйства

Подзона лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

- улучшение состояния лесного фонда путем проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

- подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

- уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

- увеличение площади лесов хозяйственно - ценных пород;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров за счет обустройства территории лесного фонда противопожарными барьерами, защитными минерализованными полосами и разрывами, строительство и оборудование пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-химических станций, обеспечение средствами связи и сигнализации;

- улучшение санитарного состояния лесов путем проведения санитарной и профилактической химико-биологической обработки лесных массивов;

- улучшение среды обитания животного мира путем проведения биотехнических мероприятий в лесном фонде;

- исключение отдельных территорий лесного фонда из хозяйственной деятельности и использование их для целей рекреации;

- увеличение площади лесов специального целевого назначения;

- создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства;

- повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет приобретения и использования новой техники и оборудования.

Подзона природоохранной деятельности

В зоне, ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности, важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

В настоящее время структуру ООПТ района формирует государственный природный заказник "Полевой", также есть памятники природы достопримечательные места и памятники археологии.

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности

и инновационного развития

Характеристика групповой системы населенных мест

Сернурский, Новоторъяльский, Мари-Турекский, Параньгинский и Куженерский муниципальные районы составляют северо-восточную Сернурскую систему расселения населенных пунктов.

Эта система расселения имеет предпосылки для развития как групповой системы.

Основным условием функционирования полноценной групповой системы является: формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала, с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки:

- роль населенных пунктов в системе расселения;

- социально-экономический потенциал развития населенных пунктов (особенно наличие инфраструктурных функций);

- значимость населенного пункта в системе управления;

- численность населения.

Из 152 населенных пунктов, числящихся в настоящее время в Новоторъяльском районе:

- в 10 населенных пунктах население отсутствует;

- в 35 населенных пунктах численность населения составляет менее 10 человек и продолжает сокращаться;

- в 16 населенных пунктах численность населения составляет менее 20 человек и продолжает сокращаться.

Таким образом, в системе расселения Новоторъяльского района может рассматриваться как перспективные 87 населенный пункт, а 65 населенный пункт имеет тенденцию к самоликвидации, при этом высвобождается  территория  10489,1 га.

Населенные пункты не имеющие населения

| № № п/п | наименование населенного пункта | численность населения, чел. | территория населенного пункта по кадастровому зонированию, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Масканурское СП |
| 1 | д. Чернозелье | 0 | 19,5 |
| 2 | д. Филипп-Левинцы | 0 | 17,8 |
| Пектубаевское СП |
| 3 | д. Пижанцы | 0 | 23,9 |
| 4 | д. Дубовляны | 0 | 29,4 |
| 5 | д. Захарята | 0 | 10,3 |
| 6 | д. Матюшкино | 0 | 11,2 |
| 7 | д. Старые Благородны | 0 | 25 |
| 8 | д. Шишнур | 0 | 13,4 |
| Чуксолинское СП |
| 9 | д. Кокшамбал | 0 | 5,9 |
| Староторъяльское СП |
| 10 | д. Бываенки | 0 | 25 |
| Площадь ликвидируемых населенных пунктов | 181,4 |

Населенные пункты с населением 10 и менее человек

| № № п/п | наименование населенного пункта | численность населения, чел. | территория населенного пункта по кадастровому зонированию, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Масканурское СП |
| 1 | д. Толмань-Ибраево | 1 | 10,8 |
| 2 | д. Демушенки | 1 | 0,6 |
| 3 | д. Комичи | 10 | 10,2 |
| 4 | д. Косоротково | 10 | 9,1 |
| 5 | д. Плишкинцы | 1 | 33,4 |
| 6 | д. Вятчино | 2 | 29,6 |
| 7 | д. Егошино | 6 | 33 |
| 8 | д. Масканур | 9 | 39,2 |
| 9 | д. Олени | 1 | 38,5 |
| 10 | д. Шестаково | 3 | 20,2 |
| Пектубаевское СП |
| 11 | д. Егорята-Мишата | 4 | 37,1 |
| 12 | д. Ексей Мари | 3 | 6,5 |
| 13 | д. Исюйка | 1 | 34,1 |
| 14 | д. Пушкари | 5 | 12,2 |
| 15 | д. Репино | 5 | 4,6 |
| 16 | д. Зверевцы | 1 | 17,8 |
| 17 | д. Ноля | 6 | 20,7 |
| 18 | д. Турма | 1 | 18,4 |
| 19 | д. Яраньмучаш | 2 | 31 |
| 20 | д. Елшинка | 1 | 35 |
| 21 | д. Ивакнур | 8 | 5,3 |
| 22 | д. Лоповцы | 3 | 10,2 |
| 23 | д. Новые Благородны | 6 | 15,3 |
| 24 | д. Оськино | 1 | 14,3 |
| 25 | д. Танагаево | 6 | 34,3 |
| Чуксолинское СП |
| 26 | д. Сидыбаево | 5 | 3,2 |
| 27 | д. Ешимово | 5 | 26,5 |
| 28 | д. Эркансола | 4 | 10,8 |
| 29 | д. Бутылченки | 3 | 5,4 |
| 30 | д. Энермучаш | 3 | 6,7 |
| Староторъяльское СП |
| 31 | д. Ибрайсола | 8 | 12,2 |
| 32 | д. Лодакенер | 1 | 6,8 |
| 33 | д. Яштрексола | 7 | 6,6 |
| 34 | д. Кугеръял | 7 | 11 |
| 35 | д. Кугунур | 3 | 7 |
| Площадь ликвидируемых населенных пунктов | 617,6 |

Населенные пункты с населением 20 и менее человек

| № № п/п | наименование населенного пункта | численность населения, чел. | территория населенного пункта по кадастровому зонированию, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Масканурское СП |
| 1 | д. Куршенер | 14 | 11,8 |
| 2 | д. Малое Танаково | 19 | 13,7 |
| Пектубаевское СП |
| 3 | д. Пузырниково | 12 | 10,2 |
| 4 | д. Акилово | 17 | 28,4 |
| 5 | д. Есимбаево | 11 | 26,9 |
| 6 | д. Захарейково | 11 | 12,3 |
| 7 | д. Козловцы | 14 | 29,6 |
| 8 | д. Пиксола | 18 | 35,4 |
| 9 | д. Танерково | 14 | 24,1 |
| 10 | д. Шалагино | 17 | 13,7 |
| Чуксолинское СП |
| 11 | д. Кукмарь | 18 | 24,5 |
| 12 | д. Нуренер | 11 | 9,3 |
| 13 | д. Ялпаево | 12 | 4,8 |
| 14 | д. Малое Пызаково | 18 | 5,4 |
| Староторъяльское СП |
| 15 | д. Максакродо | 15 | 13,3 |
| 16 | д. Пеледыш | 11 | 9,2 |
| 17 | д. Сабличево | 16 | 12,4 |
| 18 | д. Средний Ядыкбеляк | 15 | 20,7 |
| 19 | д. Ушемнур | 20 | 9,9 |
| 20 | д. Нурмучаш | 16 | 7,6 |
| Площадь ликвидируемых населенных пунктов | 250,1 |

Перспективные населенные пункты

| № № п/п | наименование населенного пункта | численность населения, чел. | территория населенного пункта по кадастровому зонированию, га |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Новый Торъял |
| 1 | пгт. Новый Торъял | 6564 | 625,2 |
| 2 | д. Петричата | 36 | - |
| Масканурское СП |
| 3 | д. Большая Лумарь | 346 | 50,5 |
| 4 | д. Большое Танаково | 133 | 33,6 |
| 5 | д. Верхняя Орья | 36 | 17,9 |
| 6 | д. Изаньга | 92 | 12,8 |
| 7 | д. Малая Лумарь | 33 | 12,7 |
| 8 | д. Средняя Орья | 63 | 22,9 |
| 9 | д. Сухоречье | 26 | 47,6 |
| 10 | д. Шуньга | 25 | 18,6 |
| 11 | д. Большой Вильял | 54 | 29,9 |
| 12 | д. Верхний Кугенер | 62 | 26,9 |
| 13 | д. Куанпамаш | 236 | 35 |
| 14 | д. Малый Вильял | 24 | 36,3 |
| 15 | д. Нижний Кугенер | 74 | 37,7 |
| 16 | д. Памаши | 33 | 24,2 |
| 17 | д. Бахтино | 21 | 41,8 |
| 18 | с. Масканур | 364 | 71,9 |
| 19 | д. Плешивцы | 30 | 19,5 |
| 20 | д. Тушнурята | 23 | 34 |
| Пектубаевское СП |
| 21 | д. Долбачи | 58 | 33,8 |
| 22 | д. Ексей-Елкино | 22 | 13,8 |
| 23 | д. Елембаево | 511 | 122,8 |
| 24 | д. Маркелово | 210 | 49,3 |
| 25 | п. Ожигановский | 49 | 76,4 |
| 26 | д. Русский Шуй | 35 | 6,9 |
| 27 | д. Большая Шимшурга | 88 | 32,5 |
| 28 | д. Крюковцы | 40 | 13,9 |
| 29 | д. Малая Шимшурга | 114 | 43,5 |
| 30 | д. Сосновка | 23 | 16,8 |
| 31 | д. Шудомарино | 29 | 22,4 |
| 32 | д. Шура | 340 | 116,4 |
| 33 | д. Коряковцы | 22 | 86,5 |
| 34 | д. Кремленки | 206 | 90,9 |
| 35 | д. Магазейково | 22 | 17,3 |
| 36 | с. Пектубаево | 1189 | 179,8 |
| 37 | д. Петриково | 29 | 15,7 |
| 38 | д. Тишкино | 26 | 25 |
| 39 | д. Шукшан | 30 | 48,7 |
| 40 | д. Яснур | 60 | 16,3 |
| Чуксолинское СП |
| 41 | д. Верхний Обалыш | 45 | 17,8 |
| 42 | д. Ерофейково | 22 | 6,5 |
| 43 | д. Красная Речка | 29 | 5,3 |
| 44 | д. Нижняя Чуча | 40 | 10,5 |
| 45 | д. Немда-Обалыш | 595 | 71 |
| 46 | д. Софронята | 34 | 11,8 |
| 47 | д. Татаренер | 120 | 41,8 |
| 48 | д. Чашкасола | 41 | 12,9 |
| 49 | д. Черная Грязь | 113 | 32 |
| 50 | д. Чобыково | 209 | 44,1 |
| 51 | д. Чепаково | 52 | 4 |
| 52 | д. Веденькино | 39 | 7,6 |
| 53 | д. Верхний Кожлаял | 30 | 7,7 |
| 54 | д. Кандашбеляк | 33 | 7,8 |
| 55 | д. Кузнецы | 387 | 25,8 |
| 56 | д. Нижний Кожлаял | 59 | 8,4 |
| 57 | д. Ноли Кукмарь | 73 | 32,5 |
| 58 | д. Ошканер | 74 | 25,4 |
| 59 | д. Старокрещено | 223 | 32,4 |
| 60 | д. Большое Пызаково | 90 | 15,1 |
| 61 | д. Верхняя Чуча | 30 | 6,2 |
| 62 | д. Кужнур | 85 | 23,2 |
| 63 | п. Льнозавод | 76 | 11,5 |
| 64 | д. Малый Шуйбеляк | 117 | 21,4 |
| 65 | д. Семеево | 110 | 32 |
| 66 | д. Тушнур | 295 | 55,2 |
| 67 | д. Чуксола | 432 | 63 |
| 68 | д. Шуйбеляк | 361 | 76,2 |
| 69 | д. Шуйдур | 38 | 14,7 |
| 70 | д. Йошкар-Памаш | 22 | 12,5 |
| Староторъяльское СП |
| 71 | д. Большая Нурма | 118 | 36,3 |
| 72 | д. Купсола | 47 | 23,2 |
| 73 | д. Нижний Ядыкбеляк | 34 | 29,4 |
| 74 | д. Нурумбал | 79 | 15,2 |
| 75 | с. Старый Торъял | 474 | 144,9 |
| 76 | д. Тупино | 22 | 6,7 |
| 77 | д. Алеево | 107 | 31,2 |
| 78 | д. Большая Кемсола | 110 | 44,2 |
| 79 | д. Верхнее Махматово | 85 | 26,9 |
| 80 | д. Куркумбал | 22 | 9,6 |
| 81 | д. Малая Кемсола | 37 | 21,4 |
| 82 | д. Нижнее Махматово | 77 | 14,3 |
| 83 | д. Пактеково | 79 | 22,5 |
| 84 | д. Сергейсола | 31 | 3,2 |
| 85 | д. Токтарсола | 434 | 81,6 |
| 86 | д. Шемермучаш | 128 | 51,7 |
| 87 | д. Шургуял | 41 | 16 |
| Площадь перспективных населенных пунктов | 3592,7 |

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

В целях устойчивого развития территории района можно выделить зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами градоэкономического зонирования.

К ним относятся:

- зоны нового технологического уклада;

- агропромышленные зоны;

- зоны туристско-рекреационной деятельности;

- зоны комплексного промышленного развития;

- населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

Зоны нового технологического уклада

В условиях района зоны нового технологического уклада могут создаваться на базе единого использования энергетических ресурсов, производства строительных материалов, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, возобновление и создание эффективных отраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстро возводимым и быстро окупаемым.

Зоны нового технологического уклада базируются на многоотраслевом иновационно - промышленном развитии, где на базе внедрения новых технологий на существующих предприятиях предлагается создание научно-технических координационных центров инновационной деятельности, модернизация существующих предприятий и строительство новых.

Населенные пункты в зонах нового технического уклада, предприятия которых активно включаются в единый технологический процесс, становятся «точками роста», распространяя свое влияние на развитие близлежащих территорий района.

В сферу влияния зоны попадает целый ряд сельских населенных пунктов, которые также получают возможность активизировать хозяйственную деятельность и развивать социальную сферу.

Зона агропромышленной деятельности

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентно способные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей.

Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентно способная продукция.

Новоторъяльская агропромышленная зона организуется с точкой роста в пгт. Новый Торъял. Опорными точками инновационного развития могут являться деревни Чуксола, Большая Лумарь, Кузнецы, Черная Грязь.

Зона имеет многопрофильную, в основном, растениеводческую специализацию.

Сельскохозяйственные земли имеют высшие в республике показатели естественного плодородия и благоприятны для внедрения инновационных технологий «экологического земледелия».

В районном центре Новый Торъял планируется организация бизнес-инкубатора для обслуживания (обучение, переподготовка) всех сельхозяйственных товаропроизводителей северо-восточной почвенно-климатической зоны по всем видам специализации зоны.

В республиканской программе возрождения льноводства намечена реконструкция Новоторъяльского льнозавода.

В настоящее время разработаны технологии комплексной переработки льняного сырья, в частности, технология использования льняного семени и его компонентов в пищевой промышленности и создания на их основе биологически активных добавок (БАД).

Льняное семя, жмых, клейковина могут использоваться в хлебопекарной промышленности, производстве диетических безглютеновых продуктов. Биологически активные вещества льна представляют самостоятельную ценность в оздоровлении человеческого организма и могут быть востребованы фармацевтической промышленностью.

В зоне агропромышленного комплекса в пгт. Новый Торъял предусматривается создание новых предприятий и модернизация существующих по переработке сельскохозяйственной продукции, а также расширение ассортимента продукции льнозавода на базе внедрения новых безотходных технологий (производство котонина, каболки для сантехнических нужд).

В сельскохозяйственных предприятиях предусматривается:

В СХПК СХА колхоз «Первое мая»,   д. Чуксола:

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1200 голов;

- строительство и реконструкция свинокомплекса на 2000 голов.

В ПК СХА колхоз «Авангард»,  д. Старокрещено:

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1200 голов;

- реконструкция коровника на 200 голов.

В СХПК колхоз «Совет»,  д. Большая Лумарь:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов.

В ОАО «Кристалл»,  д. Кремленки:

- строительство телятника на 100 голов.

В ОАО Агрофирма  им. Л.М.Овчинникова, с. Пектубаево:

- реконструкция свинофермы на 100 голов.

В ОАО Агрофирма «Эрык»,  д. Куан Памаш:

- реконструкция фермы под овчарню на 2000 голов овец.

Зона туристско-рекреационной деятельности

Активизация рекреационной деятельности осуществляется в пределах перспективных для этой цели территорий, обладающих высоким   природно-ресурсным потенциалом и направлена на формирование высокоэф-фективного и конкурентоспособного туристического комплекса.

Развитие туризма обеспечивает, с одной стороны, широкие возможности оздоровления и реабилитации населения района, Республики  Марий Эл и всего Волго-Вятского региона, с другой стороны, значительный вклад в развитие экономики, увеличение количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, сохранение и рациональное использование культурного и природного наследия.

По предварительной оценке территории района отмечается наличие благоприятных природно-ландшафтных и экологически чистых территорий для организации в пределах района нескольких туристско-рекреационных зон, отличающихся по природному потенциалу, и по функциональному назначению.

Наиболее перспективной и подготовленной территорией для формирована обоснованного комплексного рекреационного использования является зона активизации на территории д. Маркелово Пектубаевского сельского поселения.

В качестве доминирующей отрасли рекреационной деятельности    предлагается санаторно-курортная.

Наличие ценных бальнеологических ресурсов (минеральные воды) позволяет осуществить развитие сети     оздоровительного комплекса. Возможно создание комфортабельного   оздоровительного комплекса в с. Масканур Масканурского поселения.

Большое значение для привлечения и обеспечения конкурентоспособности приобретают уровень комфорта, спортивное оснащение,   туристские программы.

Целесообразно создание также и вне курортных учреждений, таких, как мини-завод минеральных вод.

Для развития познавательного, экологического, спортивно-оздоровительного туризма необходимо развитие туристских объектов, сферы обслуживания, организация туристских маршрутов, с выходом на перспективные рекреационные территории.

Основным назначением зоны воссоздания традиционного земледелия, культового зодчества, развитие направлений национальной культуры рыболовства является Масканурская и Чуксолинская зона активизации сельского туризма.

В зонах развития рекреационной деятельности предполагается создание рекреационных предприятий для путешественников и отдыхающих, что позволит активизировать хозяйственную деятельность на данной территории, обеспечить восстановление сельских и перерабатывающих отраслей хозяйства, кустарных промыслов.

Организация таких туристских форм обслуживания, как дома отдыха, охотничьи домики и строения, гостиничный комплекс усадеб, туристские деревни, будет способствовать увеличению занятости местного населения, улучшению социальных условий, повышению бюджета.

Зоны комплексного промышленного развития

Относительно территориального размещения промышленности можно отметить, что две трети работающих в промышленности приходится на предприятия размещенные преимущественно в пгт. Новый Торъял.

В результате на долю пгт. Новый Торъял приходится  62,1% общей отгрузки товаров собственного производства и выполнения работ и услуг собственными силами, то есть более половины всей промышленной продукции.

По характеру территориальной организации промышленного производства, выгодностью экономико-географического положения и наличия природно-ресурсного потенциала в Новоторъяльском районе можно выделить следующие зоны интенсификации промышленности:

1. Многопрофильный рабочий поселок пгт. Новый Торъял - центр потребления основной части электроэнергии и теплоэнергии в районе, здесь представлены отрасли, производящие товары народного потребления.

2. Производство неметаллических минеральных продуктов. На территории района сосредоточено значительное количество месторождений твердых нерудных полезных ископаемых - карбонатных пород для производства строительного щебня. Развитие отрасли производства строительных материалов является весьма перспективным для потенциальных инвесторов.

3. Производство и внедрение новых видов пищевых продуктов. Постепенное наращивание производственного потенциала перерабаты-вающих предприятий, производящих пищевые продукты:

- в пгт. Новый Торъял – ЗАО «Новоторъяльский маслозавод», ООО  «Кинде», ОАО «Новоторъяльское РАЙПО».

Производство представлено следующими видами выпускаемой продукции - мясо и колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, кондитерские изделия, крупы, безалкогольные напитки, минеральная вода.

- в настоящее время предприятиями данной отрасли в районе реализуется ряд инвестиционных проектов:

- производство минеральной воды - ООО фирма «Исток»,

-  реконструкция маслозавода - ЗАО «Новоторъяльский маслозавод».

4. Предприятия текстильного и швейного производства, сконцент-рированы в пгт. Новый Торъял; это ООО «Швейная фабрика спецснаряжения», ООО «Бытовые услуги», ООО «Юпитер».

Основные виды выпускаемой продукции - швейные изделия.

Основными направлениями развития данной отрасли являются модернизация производства, улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева Леса в Новоторъяльском районе занимают всего 12,9% территории. Эксплуатационные леса занимают 5275 га с запасом древесины                 1066,3 тыс. м3.

По наличию имеющихся древесных ресурсов и доступности лесных территорий по Новоторъяльскому лесничеству, обслуживающему леса, находящиеся на территории Новоторъяльского района, определены предельные размеры заготовки древесины в размере 14,9 - 15,2 тыс.  м куб.   в год.

Основные производители отрасли - Новоторъяльский лесхоз, ООО «Стройсервис», ООО «Олеандра». Данные предприятия сконцентрированы в пгт. Новый Торъял.

Основные виды выпускаемой продукции - пиломатериалы.

Основными направлениями развития данной отрасли должны стать работы по техническому перевооружению производств, предприятий по внедрению технологий глубокой переработки древесины, введение в эксплуатацию современных линий, в том числе по переработке отходов деревообработки.

3.2.4. Основные направления комплексного развития и размещения производительных сил

Решение задач территориального планирования должно быть основано на задачах комплексного развития территории и увязано с ними. Комплексное развитие обеспечивает устойчивое развитие территории и, в свою очередь, зависит от:

- комплексного развития производительных сил на основе сбалансированного учета экономических, природоресурсных и демо-графических факторов;

- формирования единого хозяйственного комплекса на базе взаимо-связанного развития отраслей специализации, вспомогательных (обслуживающих) отраслей, отраслей регионального и местного значения, всех видов инфраструктуры (транспортной, инженерной, социальной);

- обеспечения взаимной увязки интересов промышленного освоения территории и рационального природопользования.

На основе анализа факторов внутренней и внешней среды, которые могут во многом определять приоритеты социально-экономического развития района, наиболее вероятными представляются следующие направления перспективного развития производительных сил:

- углубление специализации сельского хозяйства на отраслях товарного профиля. Возрождение ранее утраченных отраслей.

Комплексная переработка сельскохозяйственного сырья;

- развитие агропромышленных зон с созданием бизнес-инкубаторов, информационно-консультативных служб;

- восстановление потенциала (плодородия) почвы;

- развитие зон нового технологического уклада на базе комплексного использования местных видов топлива, строительного сырья и производства в энергетических целях заменителей природного газа;

- активизация геологоразведочных работ на перспективных нефтегазовых площадях.

Реализация направлений может происходить одновременно, но в зависимости от условий внешней и внутренней среды будут обладать разным удельным весом в разные периоды.

Основные направления инновационного развития основных "Точек роста" Новоторъяльского района:

пгт. Новый Торъял:

- создание новых предприятий и модернизация существующих по переработке сельхозпродукции;

- расширение ассортимента продукции льнозавода на базе внедрения новых безотходных технологий (производство котонина, каболки для сантехнических нужд);

- развитие стройиндустрии районного значения.

Перспективное развитие существующих предприятий

Таблица 27

| Наименов. предприятия | Выпускаемая продукция и ее объем | Сущ. число работающ. | Перспект.развитие производства и его объем | Число вновь создаваемых рабочмх мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Фирма "Исток" | мин. вода | 15 | швейное производство, расфасовка меда | 5 |
| ООО "Кинде" | хлебобулочные изделия (9094 т.р.) | 33 | расширение ассортимента (9700 т.р.) | 15 |
| ООО "Хлебоком-бинат Новоторъяль-ского Райпо" | хлебобулочные изделия, напитки, кондитерские изделия (7730,7 т.р.) | 24 | расширение ассортимента (8200 т.р.) | 25 |
| ООО "Заготпром Новоторъяль-ского райпо" | колбасные изделия, мясные полуфабрикаты (1721,1 т.р.) | 7 | расширение ассортимента (2000 т.р.) | 8 |
| МУП "Новоторъ-яльская типография" | печатная продукция (474 т.р.) | 6 | расширение ассортимента (500 т.р.) | 6 |

Перспективное развитие существующих сельскохозяйственных предприятий

Таблица 27

| Наименование предприятия | Выпускаемая продукция | Сущ. число работа-ющих | Перспективное развитие производства | вновь созда-ваемые рабочие места |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.СХПК СХА колхоз «Первое мая» | Производство мяса, молока | 285 | 1. Строительство телятника на 300 голов КРС 2. Строительство комплекса КРС 3. Обновление основных фондов, увеличение производства молока 4.Обновление парка с/х машин | 14 5 |
| 2. СХПК колхоз «Прогресс» | Производство молока, мяса |  | 1. Строительство МТФ 2. Реконструкция комплекса КРС | 20 12 |
| 3. СПК колхоз «Онар» | Производство свинины |  | 1. Обновление основных фондов, увеличение производства молока 2. Обновление машино-тракторного парка, агротехнические мероприятия 3.Строительство свинокомплекса | 26 |
| 4. ПК СХА Колхоз «Авангард» | Производств молока |  | 1. Строительство МТФ -помещение на 100 гол. коров, на 200 гол. коров 2.Обновление сельхоз. машин | 6 8 |
| 5. ПК СХА Колхоз им. Ленина | Производство молока |  | 1. Оборудование для содержания 200 голов КРС. 2.Реконструкция комплекса КРС. | 2 16 |
| 6. СХПК колхоз «Свобода» |  |  | 1.Обновление основных фондов, увеличение производства молока |  |
| 7. СХПК колхоз «Совет» | Производство молока |  | 1. Помещение на 200 гол. коров. | 6 |
| 8. ОАО «Кристалл» | Производство молока |  | 1. Обновление основных фондов 2. Строительство МТФ на 200 голов 3. Приобретение новой техники. | 8 |
| 9. ОАО Агрофирма им. Л.М.Овчин-никова | 1. Производство молока |  | 1.Модернизация МТФ, помещение на 200 голов. 2. Строительство комплекса КРС на 600 голов. 3. Приобретение новой техники. | 6 26 |
| 10. СХПК колхоз «Елембаевский» | Производство молока |  | 1. Обновление основных фондов 2. Строительство КРС на 60 голов |  |
| 11. ОАО Агрофирма «Эрык» | Производство молока |  | 1. Реконструкция МТФ. 2. Помещение на 200 голов коров. | 10 |
| 12. КФХ «Эра» Казанцев И.М. |  |  | 1. Приобретение новой техники. 2. Обновление машинно-тракторного парка. |  |
| 13. КФХ «У Куат» |  |  | 1. Приобретение новой техники. 2. Обновление машинно-тракторного парка. |  |

Несмотря на достигнутый в последнее время рост численности зарегистрированных на территории Новоторъяльского района малых предприятий, объем средств, привлеченных на их развитие и доля бюджетных поступлений от деятельности малого бизнеса остаются незначительными в масштабах района.

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее развития

В отношении обеспеченности транспортной инфраструктурой в Новоторъяльском районе отсутствуют транспортные магистрали федерального значения.

Главной транспортной магистралью района является автомобильная дорога регионального значения Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял - Сернур.

Дорожная сеть района равномерно распределяется по всей территории района, обеспечивая всем населенным пунктам выход к районному центру и к общей сети дорог республики.

При этом присутствует недостаточная обеспеченность населенных пунктов дорогами с твердым покрытием.

Следует отметить проблемные мостовые сооружения на дорогах  общего пользования, подлежащих передаче Новоторъяльскому муниципальному образованию:

- объездная автодорога пгт. Новый Торъял (мост через реку Немда              1972 года постройки);

- автодорога Новый Торъял – Масканур (мост через реку Чуча 1972 года постройки);

- автодорога Новый Торъял – Пектубаево – Оршанка (мост через реку Ексейка 1972 года постройки);

- автодорога Новый Торъял – Пектубаево – Оршанка (мост через реку Нурма 1970 года постройки);

- объездная автодорога пгт. Новый Торъял (мост через реку Немда Шукшан 1972 года постройки);

- автодорога Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял (мост через реку Малая Кокшага 1970 года постройки);

- автодорога Оршанка – Пектубаево – Б. Кугланур (мост через реку Нурма 1970 года постройки);

Общая протяженность автодорог общего пользования на террито-рии Новоторъяльского района составляет 228,2 км, в том числе с твердым покрытием 208,4 км, из которых асфальтово-бетонное покрытие имеют                208,4 км и цементно - бетонное покрытие - 5,1 км.

На территории района имеется 20 мостов общей протяженностью  971,4 м.

Внешние (межрайонные) автотранспортные связи района реализуются по двум областным дорогам: Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял; Нурсола - Новый Торъял и местной Новый Торъял - Сернур, а также (межобластные с Кировской областью) по местной дороге Новый Торъял - Кичмы.

Автодороги регионального и местного значения на территории

Новоторъяльского района

Таблица 28

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность дорожной сети |
| --- | --- |
|  | Всего км | В том числе |
|  |  | Дороги с твердым покрытием | Дороги требующие стр-ва |
| Автодороги регионального значения |
| Нурсола - Новый Торъял | 21,4 | 21,4 | - |
| Сернур - Новый Торъял | 12,3 | 12,3 | - |
| Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял | 25,4 | 25,4 | - |
| Автодороги местного значения |
| Объездная автодорога пгт. Новый Торъял | 9,3 | 9,3 | - |
| Новый Торъял - Масканур | 14,1 | 14,1 | - |
| Новый Торъял - Немда Обалыш - Советск | 11,1 | 11,1 | - |
| Кужнур - Большая Лумарь - Сухоречье | 12,4 | 12,4 | - |
| Ошканер - Кузнецы - Нижний Кожлаял | 9,1 | 9,1 | - |
| Большой Вильял - Куанпамаш - Комичи | 8,8 | 8,8 | - |
| Пектубаево - Шура - Большая Шимшурга | 14,4 | 14,4 | - |
| Шишнур - Кремленки - Яснур | 9,4 | 9,4 | - |
| Подъезд к д. Елембаево | 5,9 | 5,9 | - |
| Подъезд к д. Маркелово | 3,2 | 3,2 | - |
| Старый Торъял - Купсола - Большая Нурма | 15,2 | 15,2 | - |
| Новый Торъял - Тушнур | 2,3 | 2,3 | - |
| Новый Торъял - Малый Шуйбеляк - Шуйдур | 3,7 | 3,7 | - |
| Подъезд к д. Токтар сола | 2 | 2 | - |
| Токтар сола - Большая Кемсола | 3 | 3 | - |
| Немда -Обалыш - Черная Грязь - Ерофейково | 3,2 | 3,2 | - |
| Сосновка - Малая Шимшурга - Крюковцы | 4,7 | 4,7 | - |
| Пектубаево - Шалагино | 0,9 | 0,9 | - |
| Пушкари - Русский Шуй - Токтарсола | 5,7 | 5,7 | - |
| Старый Торъял - Нижний Ядыкбеляк | 1,5 | 1,5 | - |
| Кузнецы - Кандашбеляк - Веденькино | 3,3 | 3,3 | - |
| Большое Танаково - Изаньга | 1 | 1 | - |
| Куанпамаш - Нижний Кугенер | 1,1 | 1,1 | - |
| Старокрещено - Ноли Кукмарь | 1,3 | 1,3 | - |
| Подъезд к д.Верхний Кугенер | 0,9 | 0,9 | - |
| Тушнур - Нижняя Чуча | 1,4 | 1,4 | - |
| Татарэнер - Шаваржаки | 1,4 | 1,4 | - |

Большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и всех его административно-территориальных единиц играет обеспечение устойчивой автомобильной связью со всеми развивающимися населенными пунктами автодорогами местного значения.

Автодороги местного значения по району составляют 319,77 км, из которых имеется с твердым покрытием 92,17 км.

Для того чтобы обеспечить подъездами с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района необходимо построить 227,6 км автодорог.

Автодороги местного значения на территориях сельских, городских поселений

Таблица 29

| Наименование поселения | Протяженность дорожной сети местного значения |
| --- | --- |
|  | Всего км | В том числе |
|  |  | Дороги с твердым покрытием | Дороги требующие строительства |
| ГП Новый Торъял | 26,04 | 17,22 | 8,82 |
| Масканурское СП | 71,25 | 16,25 | 55,0 |
| Пектубаевское СП | 97,14 | 14,09 | 83,05 |
| Староторъяльское СП | 71,24 | 8,91 | 62,33 |
| Чуксолинское СП | 54,1 | 35,7 | 18,4 |
| Всего по району | 319,77 | 92,17 | 227,6 |

Перечень автомобильных дорог намечаемых к строительству и реконструкции

Таблица 30

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-женность | Стоимость строительства | Сроки стр-ва | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сернур - Новый Торъял | 25,20 | 8800,191 | 2020-2025 | Республиканский бюджет |
| 2 | Обход п. Новый Торъял (от а/д Новый Торъял - Немда-Обалыш - Советск до а/д Сернур - Новый Торъял | 11,70 | 1970,391 | 2016-2025 | Республиканский бюджет |
| 3 | Алексеевский-Кадам-Пектубаево | 34,00 | 5725,923 | 2016-2025 | Республиканский бюджет |
| 4 | Обход п.Пектубаево | 3,00 | 505,228 | 2016-2025 | Республиканский бюджет |
| 5 | Автомобильная дорога подъезд к д. Старокрещено | 0,410 | 5,697 | 2010-2015 | Республиканский бюджет |
| Итого: | 74,31 | 17007,43 |  |  |

3.2.6. Размещение объектов капитального строительства местного значения

В результате анализа наличия объектов культурно-бытового назначения по поселениям и населенным пунктам района, а также сравнительной оценки уровня социальной развитости поселений, определены объекты по основным видам обслуживания, имеющиеся в населенных пунктах, как повседневного, так и эпизодического спроса.

Социальные объекты, намечаемые к строительству

Таблица 31

| №п/п | Наименование объекта капитального строительства | Стоимость стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, первая очередь до 2010 года. |
| 1 | Плавательный бассейн в пгт. Новый Торъял | 137,0 | 2009 г. | Бюджетные средства |
| 2 | Стадион-площадка в пгт. Новый-Торъял | 20,1 | 2010 г. | Бюджетные средства |
| 3 | Спортивно-развлекательный комплекс в пгт. Новый-Торъял | 5,1 | 2010 г. | Бюджетные средства |

Заключение

Данная работа «Положение о территориальном планировании муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл» является I этапом разработки «Схемы территориального планирования муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» и промежуточным звеном, как основа для определения и выработки конкретных и реальных направлений социально-экономического развития Новоторъяльского района.

Целью градостроительной организации территории района на II этапе разработки Схемы территориального планирования является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Новоторъяльского района, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее доработки и утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательному согласованию с заинтересованными организациями района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, а также основные положения территориального планирования должны быть опубликованы в средствах массовой информации района и размещены на официальном сайте муниципального района в сети интернет для всеобщего обсуждения и выработки наиболее оптимальных и эффективных путей развития района.

Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального района Градостроительным Кодексом установлен три месяца.

По результатам согласования и всеобщего обсуждения основных положений территориального планирования будет разработан окончательный вариант редакции Схемы территориального планирования, который будет представляться администрацией Новоторъяльского района на утверждение в представительный орган «Муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

______________________

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ –

Базовый территориальный проектный институт»