РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮРИНО» ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2012 года  № 79

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Городское поселение Юрино»

На основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Городское поселение Юрино», администрация муниципального образования «Городское поселение Юрино» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение Юрино» согласно приложения № 1.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде муниципального образования «Городское поселение Юрино» и разместить  на официальном Интернет-сайте  администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район».

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Юрино»                                   В.В. Казакова

Утверждено

постановлением администрации муниципального образования

«Городское поселение Юрино»

от 5 декабря  2012 года № 79

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение Юрино» Юринского муниципального района является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Генеральный план поселения.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения.

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Городского поселения Юрино тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Графическая часть

Схема теплоснабжения пгт.Юрино (поликлиника).

Схема теплоснабжения пгт.Юрино (родильное отделение).

Схема теплоснабжения пгт.Юрино (ЦБС).

Схема теплоснабжения пгт.Юрино (музей усадьба «Замок Шереметьева»).

Схема теплоснабжения п.Юрино ( котельная бани).

Ду-76

L=280м

Схема теплоснабжения пгт.Юрино ( котельная 1801)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Городское поселение Юрино входит в состав Юринского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. –1757,90 га.

В состав  Городского поселения Юрино входит  1 населенный пункт: п.Юрино.    Административным центром поселения является  пгт.Юрино.

Численность населения Городского поселения Юрино на 01.01.2012 –4310 человек.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта – иллювиально-флювиогляциальный, приуроченный к древним и современным образованиям. В качестве водоупора водоносного горизонта служат местами мергели и глины пермского возраста.

Климат умеренно-контенентальный, характеризуется умерено-теплым летом и умеренно суровой, снежной  зимой. В целом в течении года выпадает 850-900 мм осадков, в том числе за теплый период-500 мм и более.

Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -10оС, морозы в -30С – нередкость. Особенно крепки они, когда ветер приносит на территорию поселения холодные континентальные воздушные массы.

Весна не продолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0С. Погода весной неустойчивая. Потепление часто сменяется похолоданием, а иногда образуется временный снежный покров.

Осень продолжительная и умеренно – прохладная. Длится она 2-2,5 месяца в году (с сентября до середины ноября).

2. Сведения о котельных поселения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения являются: теплоснабжающая организация – ООО «Маркоммунэнерго», МУП КХ МО «Юринский район», МБУК «Районный социокультурный комплекс», Министерство здравоохранения и РГУК НПЦ по охране памятников.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. Мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Юрино | котельная № 1801 п.Юрино | 5,2 | 1,575 |
| 2 | Городское поселение Юрино | котельная поликлиники п.Юрино | 0,44 | нет |
| 3 | Городское поселение Юрино | котельная родильного отделения, п.Юрино | 0,04 | нет |
| 4 | Городское поселение Юрино | котельная ЦБС п.Юрино | 0,03 | нет |
| 5 | Городское поселение Юрино | котельная музея усадьбы «Замок Шереметева» п.Юрино | 0,43 | нет |
| 6 | Городское поселение Юрино | котельная бани п.Юрино | 0,42 | 0,280 |

Теплоснабжение  Городского поселения Юрино осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в п.Юрино в многоквартирных домах: ул.Карла Маркса №№5,5А; ул.Парковая №№3,8,8А,10,10А; пер.Парковый №1; пер.Больничный №1,2; ул. Кооперативная №1; ул.Центральный Проспект №13; административное здание; здания учреждений здравоохранения; здания школы и детского сада; здание школы исскуств; здание центра досуга; отдела социальной защиты;  магазина; здание расчетно-кассового центра; здание ФОК- централизовано от существующей котельной №1801   на твердом топливе мощностью 5,2 Гкал/час;

- в п.Юрино здание поликлиники- от пристроенной существующей котельной, на твердом топливе мощностью 0,44 Гкал/час;

-  в  п.Юрино здание родильного отделения – от пристроенной существующей котельной, на твердом топливе мощностью 0,04 Гкал/час;

- в п.Юрино здание ЦБС - от пристроенной существующей котельной, на твердом топливе мощностью 0,018 Гкал/час;

- в п.Юрино здание музея усадьбы «Замок Шереметева» - от существующей встроенной котельной, на твердом топливе мощностью 0,02 Гкал/час;

-  в  п.Юрино в многоквартирных домах: ул.Советская №18,23; пер.Красноармейский №1, №6; в индивидуальных домах: ул.Советская №№20,32,  здание бани, РОО, детской консультации, прачечной, – централизовано от существующей котельной бани, на твердом топливе мощностью 0,42 Гкал/час.

3. Населенный пункт пгт.Юрино при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П).

Как центр обслуживания местной системы  расселения, как в настоящее время, так и в перспективе предполагается, что пгт.Юрино должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития поселка.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята -32С и -5,2С, продолжительность отопительного периода – 220 дней.

4. Существующие жилые многоэтажные застройки,  административные здания; здания учреждений здравоохранения; здания школы и детского сада; здания школы исскуств; центра досуга; отдела социальной защиты;  магазина; здание расчетно-кассового центра; здание ФОК, здания поликлиники, родильного отделения, ЦБС, бани, музея усадьбы «Замок Шереметьева» - будут снабжаться по схеме, с учетом мероприятий по реконструкции котельной №1801.

5. Строительство новой котельной нецелесообразною. На перспективу планируется ремонт или замена существующих котлов на более мощные в котельной №1801, с использованием современной технологии и эффективной эксплуатации существующих сетей, подсоединение дополнительно объектов к данной котельной – здания поликлиники, родильного отделения, ЦБС, бани, музея усадьбы «Замок Шереметьева», общественных зданий  расположенных в центральной части поселка.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.

8. Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена теплотрассы от здания администрации муниципального района до стены замка Шереметева в п.Юрино | 2012 | ООО «Марикоммунэнерго» |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования котельной № 1801 в п.Юрино | 2012 | ООО «Марикоммунэнерго» |
| 3 | Замена теплотрассы от котельной «баня» до д№1 пер.Красноармейский. | 2014 | МУПКХ МО «Юринский район» |

# Text boxes

Родильное отделение

котельная

Поликлиника

котельная

ЦБС

котельная

Музей усадьба «Замок Шереметева»

котельная

котельная

Баня

ж/д №20

(Аношкина)

ж/д №18     8 кв (2 кв-ры подключено

ж/д  №1 пер.Красноармейский

18 кв

ж/д №23 ул.Советская

4 кв-ый (подключены кв.2 и 3

ж/д №32

ул Советская (Яранцева)

РОО

Дет.консультация

Прачечная

ч.ж/д

№ 6

пер.Красноармейский