Приложение I.                   . 
к решению Собрания депутатов    . 
муниципального образования        .

«Васильевское сельское поселение»
от     марта 2016 года.  №          .

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВАСИЛЬЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ЮРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ ЭЛ

- ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования   «Васильевское сельское поселение» Республики Марий Эл разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Республики Марий Эл от 5 октября 2006 года № 52-з «О регулировании отношений в области градостроительной деятельности в Республике Марий Эл».

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включает :

1)	основную часть : расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Васильевского сельского поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

2) материалы обоснования расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования ;

3) правила и области применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

II.	ПРАВИЛА  И  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

2.1.  Область применения расчётных показателей.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение».

Нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-ности населения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения поселения.

Нормативы градостроительного проектирования и внесённые изменения в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования   «Васильевское сельское поселение» утверждаются представительным органом местного самоуправления – Собранием депутатов муниципального образования «Васильевское сельское поселение».

Настоящий документ распространяется :

На разработку планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

На разработку документов территориального планирования :

при разработке и утверждении Генерального плана и внесении изменений в Генеральный план Васильевского сельского поселения ;

при проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Васильевское сельское поселение» с органами государственной власти и органами местного самоуправления в порядке и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации ;

при проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Васильевского сельского поселения ;

На подготовку документации по планировке территории :

при подготовке и утверждении документации по планировке территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам Землепользо-вания и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный реестр Объектов Культурного Наследия – Памятников истории и культуры народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории ;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории Васильевского сельского поселения ;

На иные области градостроительной деятельности :

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности ;

в других случаях, в которых требуется учёт и соблюдение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения Васильевского сельского поселения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения Васильевского сельского поселения.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке, в соответствии с п. 1.1 СП 42.13330.2011    не приводилась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*.

2.2.	Правила применения расчётных показателей

для подготовки планов и программ

комплексного социально-экономического развития поселения.

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономичес-кого развития Васильевского сельского поселения, нормативы градостроительного проектирования поселения являются одним из основных источников обоснования выбора технико-экономических показателей объектов местного значения поселения для включения в планы, программы и обоснования места их размещения.

Основные Правила применения расчётных показателей :

В планы и программы комплексного социально-экономического развития поселения выбираются из основной части планируемые к созданию объекты местного значения поселения и на основании расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов   для населения поселения определяются места их размещения.

2.3.	Правила применения расчётных показателей в работе
 с документами территориального планирования.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения применяются :

при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план Васильевского сельского поселения ;

при проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Васильевское сельское поселение» с органами государственной власти и органами местного самоуправления в порядке и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации ;

при проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Васильевского сельского поселения.

Основные Правила применения расчётных показателей :

При подготовке и утверждении Генерального плана и внесении изменений    в Генеральный план Васильевского сельского поселения, проводится учёт нормативов градостроительного проектирования поселения в части доведения уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и обоснования места их размещения с учётом максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

При проверке и согласовании проектов внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Васильевское сельское поселение» с органами государственной власти и органами местного самоуправления в порядке и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирова-ния для внесения изменений в Генеральный план.

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральный план Васильевского сельского поселения, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется доведение до населения основных положений Генерального плана и Нормативов градостроительного проектирования поселения, учитываемых при внесении изменений в Генеральный план.

2.4.  Правила применения расчётных показателей

при работе с документацией по планировке территории.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов   для населения поселения применяются :

при разработке и утверждении документации по планировке территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам Землепользо-вания и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включённых в Единый Государственный реестр Объектов Культурного Наследия – Памятников истории и культуры народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории ;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение».

Основные Правила применения расчётных показателей :

Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение» проводится с учётом нормативов градостроительного проектирования поселения в части соблюдение минимального уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения, обоснования места их размещения с учётом максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам Землепользо-вания и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный реестр объектов культурного наследия - Памятников истории и культуры народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов   культурного   наследия,   границ   зон   с особыми условиями использования территории, проверяется соответствие положениям нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчётных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение», с целью соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, проводится доведение до населения основных положений Генерального плана, в том числе и положений нормативов градостроительного проектирования поселения, учитываемых при разработке документации по планировке территории.

2.5.  Правила применения расчётных показателей в иных областях.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов   для населения поселения применяются :

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности ;

в других случаях, в которых требуется учёт и соблюдение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётных показателей для населения Васильевского сельского поселения.

Основные Правила применения расчётных показателей :

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется учёт нормативов градостроительного проектирования поселения в части соблюдения минимального уровня обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и обоснования места их размещения с учётом максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения ;

в других случаях, в которых требуется учёт и соблюдение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения Васильевского сельского поселения, объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения Васильевского сельского поселения, проверяется соответствие положениям местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части соблюдения расчётных показателей.

III.   ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ  НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образова-ния «Васильевское сельское поселение», в соответствии с положениями Градо-строительного кодекса Российской Федерации, относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации :

а)	 электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения ;

б) автомобильными дорогами общего пользования местного значения ;

в) физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации, консервации и переработки бытовых и промышленных отходов в случае разработки Генерального плана поселения ;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения :

обеспечение населения Васильевского сельского поселения объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и соответствие расчётным показателям максимально допустимого уровня терри-ториальной доступности рассматриваемых объектов местного значения поселения для населения Васильевского сельского поселения.

3.1.  Расчётные показатели электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливаются следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, систем водоотведения, канализации и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчётных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения, трансформаторные подстанции, линии электропередачи и другие | 95 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | в соответствии с техническими условиями электроснабжающей организации | территория поселения |
| Объекты теплоснабжения жилой и общественной застройки : тепловые сети, котельные и другие |  |  | территория поселения |
| Для централизованных источников теплоснабжения жилой и общественной застройки | 25 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | согласно техническим условиям теплоснабжающей организации или Схеме теплоснабжения поселения | территория поселения |
| Для автономных источников теплоснабжения жилой и общественной застройки | 75 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | согласно техническим условиям теплоснабжающей организации или Схеме теплоснабжения поселения | территория поселения |
| Объекты газоснабжения населения распределительные сети газоснабжения, ГРС, ГРП, ГРПБ, ГРПШ | 90 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | в соответствии с техническими условиями газоснабжающей организации | территория поселения |
| Объекты водоснабжения, обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды : системы водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины | 100% объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | в соответствии с техническими условиями водоснабжающей организации или Схемой водоснабжения поселения | территория поселения |
| Объекты водоотведения с территорий : системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, канализационные насосные станции, очистные сооружения | 75% объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения | в соответствии с техническими условиями или Схемой водоотведения поселения | территория поселения |

3.2.  Расчётные показатели обеспеченности и доступности автомобильных дорог местного значения.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливаются следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчётных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населённого пункта с твёрдым покрытием | 75 % общей протяженности улично-дорожной сети населённых пунктов находящихся на балансе поселения | не более 100 м | территория поселения |
| Парковки и парковочные места | не менее 2 парковок по 25 машино-мест для легковых автомобилей каждая | пешеходно-транспортная доступность до 45 минут | территория поселения |
| Пешеходные переходы : наземные, надземные, подземные Разделительное ограждение улицы | не менее 2 объектов | не устанавливается | территория поселения |
| Автобусные остановки с конструкцией в соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 | не менее двух автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещённых по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов | пешеходная доступность менее 30 минут | территория поселения |

3.3.  Расчётные показатели обеспеченности и доступности объектов физической культуры и массового спорта.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливаются следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчётных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональный Культурно-спортивный центр с бассейном или аналогичный объект, Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект, Открытая хоккейная площадка, Плавательный бассейн | не менее одного объекта | пешеходно-транспортная доступность менее 45 минут | территория поселения |

3.4.  Расчётные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливаются следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчётных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом Культуры и творчества или объект аналогичного функционального назначения, Библиотека или объект аналогичного функционального назначения | не менее 2 объектов на поселение | пешеходно-транспортная доступность менее 45 минут | территория поселения |
| Противопожарные водоёмы или резервуары | для каждого населённого пункта в зависимости от площади, но не менее одного объекта | - при наличии автонасосов : 200 м - при наличии мотопомп: 100 м - 150 м в зависимости от типа мотопомп СНиП 2.04.02 - 84 п. 9.30. | территория поселения |
| Сельские кладбища | 1 объект для населённого пункта | пешеходно-транспортная доступность - не более 30 минут | в соответствии с исторически сложившейся ситуацией |
| Места для купания | не менее 2 объектов на поселение | пешеходно-транспортная доступность - не более 60 минут | территория поселения |
| Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания, Рынок для торговли сельскохозяйственной продукцией или другие объекты аналогичного функционального назначения | в совокупности, не менее 10 объектов всех видов, на всю территорию поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 30 минут | территория поселения |
| Особо охраняемые природные территории местного значения, Территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | не менее 2 объектов всех видов на всю территорию поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 60 минут | территория поселения |

3.5.  Расчётные показатели для объектов благоустройства территории поселения.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» устанавливаются следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчётных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | 1 объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров | на каждые 50 метров улично- дорожной сети, в том числе пешеходных тротуаров | территория населённых пунктов поселения |
| Озеленение территорий | не менее 2 объектов для каждого населённого пункта | не устанавливаются | территория населённых пунктов поселения |
| Детские площадки | не менее 1 объекта для каждого населённого пункта | пешеходная доступность менее 15 минут | территория населённых пунктов поселения |
| Парковая зона, зона отдыха | не менее 1 объекта на поселение | пешеходно-транспортная доступность менее 60 минут | территория населённых пунктов поселения |
| Пешеходные дорожки, тротуары | 75 % обеспеченность всех населённых пунктов | не устанавливаются | территория населённых пунктов поселения |
| Урны для сбора мусора | 1 объект на каждые 100 метров улично-дорожной сети, пешеходных дорожек и тротуаров | на каждые 100 метров улично-дорожной сети, пешеходных дорожек и тротуаров | территория населённых пунктов поселения |
| Малые архитектурные формы | не менее 5 объектов для каждого населённого пункта | на расстоянии не менее 100 м друг от друга | территория населённых пунктов поселения |

4.	МАТЕРИАЛЫ  ОБОСНОВАНИЯ  РАСЧЁТНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ,   СОДЕРЖАЩИХСЯ  В ОСНОВНОЙ  ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Васильевское сельское поселение», в соответствии с положениями Градо-строительного кодекса Российской Федерации, относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Васильевского сельского поселения устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации :

а)	 электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения ;

б)	 автомобильными дорогами общего пользования местного значения ;

в) физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации, консервации и переработки бытовых и промышленных отходов в случае разработки Генерального плана поселения ;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения ;

объектами благоустройства территории и иными объектами местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения Васильевского сельского поселения.

В материалах обоснования расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчётных показателей.

При обосновании значения расчётных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае, если в Региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Васильевского сельского поселения, расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рассматриваемыми объектами населения Васильевского сельского поселения, устанавливаемые Местными нормативами градостроительного проектирования, приняты не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчётных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае, если в Региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Васильевского сельского поселения, расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения Васильевского сельского поселения, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают установленных предельных значений.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования проводилась с учётом :

- социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Васильевское сельское поселение» ;

3)	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-тами местного значения поселения населения Васильевского сельского поселения     и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения могут быть утверждены                   в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения, в соответствии с положениями части 4 ст. 29.4 Градостроительного кодекса России.

4.1.  Обоснование видов объектов местного значения поселения,

для которых определяются расчётные показатели.

Обоснование видов объектов местного значения поселения проводится в целях определения объектов местного значения поселения, для которых необходимо разрабатывать расчётные показатели, и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования для различных видов объектов местного значения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования для разных видов объектов регионального значения и объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации    в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами местного значения следует считать объекты капитального строительства и иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий, в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывающие существенное влияние      на социально-экономическое развитие поселения.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом, либо одновременно двух и более населённых пунктов в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения, определяются на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях и сферах деятельности.

Объекты местного значения поселения, указанные в п. 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчётные показатели максимально допустимого уровня терри-ториальной доступности данных объектов для населения, так же определены Законом Республики Марий Эл от 5 октября 2006 года № 52-з «О регулировании отношений в области градостроительной деятельности в Республике Марий Эл».

В целях обоснования расчётных показателей, в материалах обоснования, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящимся к следующим областям :

а).  электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения и водоотведение ;

б).	 автомобильные дороги общего пользования местного значения ;

в).	 физическая культура и массовый спорт ;

г).	 иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Показатели для видов объектов местного значения поселения применяются при дальнейшей разработке материалов обоснования расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения муниципального образования «Васильевское сельское поселение».

4.1.1.  Виды объектов местного значения поселения в области      электроснабжения,  теплоснабжения, газоснабжения,                     водоснабжения населения и водоотведения.

4.1.1.1.  Объекты электроснабжения населения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты электроснабжения : трансформаторные подстанции, линии электропередачи и другие. |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 4). организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, обеспечения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |

4.1.1.2.  Объекты теплоснабжения населения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты теплоснабжения от централизованных источников тепловой энергии жилой и общественной застройки : тепловые сети, котельные и др. |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 4). организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |

4.1.1.3.  Объекты газоснабжения населения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты газоснабжения населения : распределительные сети газоснабжения, газораспределительные пункты, ГРПБ, ГРПШ |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 4). организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |

4.1.1.4.  Объекты водоснабжения населения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды : сети водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 4). организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |

4.1.1.5.  Объекты водоотведения и канализации.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты водоотведения для территорий различного функционального назначения : сети хозяйственно-бытовой канализации, сети ливнёвой канализации, канализационные перекачивающие насосные станции, очистные сооружения |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 4). организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |

4.1.2.  Виды объектов местного значения поселения в системе

автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.1.2.1.  Объекты  для  осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения            в границах населённых пунктов поселения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Автомобильные дороги с твёрдым покрытием Парковки и парковочные места |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 5). дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок и парковочных мест, реализация муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог и дорожной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

4.1.2.2.  Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения                   на автомобильных дорогах общего пользования местного значения                                                 в границах населённых пунктов поселения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Автомобильные дороги с твёрдым покрытием Парковки и парковочные места |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 5). дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок и парковочных мест, муниципальный контроль сохранности автомобильных дорог местного значения в населённых пунктах и реализация иных полномочий дорожной деятельности. |

4.1.2.3.  Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания поселения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Автобусные остановки |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 7 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 7). создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-ния населения в границах поселения. |

4.1.3.  Виды объектов местного значения поселения                                                  в сфере физической культуры и массового спорта.

4.1.3.1.  Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий в поселении.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Многофункциональный Культурно-спортивный центр с бассейном или аналогичный объект. Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект. Открытая хоккейная площадка. Плавательный бассейн. |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункты 12, 14, 30 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 12). создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций физической культуры и спорта ; 14). обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий в поселении ; 30). организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью в поселении. |

4.1.4.  Виды объектов местного значения поселения в иных областях,                  в связи с решением вопросов местного значения поселения.

4.1.4.1.  Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом                     от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          могут находиться в собственности поселения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Дом Культуры и творчества или объект аналогичного функционального назначения |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункты 7.2, 12, 13.1, 30 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 7.2). создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов ; 12). создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций Культуры ; 13.1). создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении ; 30). организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью в поселении. |

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Здание библиотеки или объект аналогичного функционального назначения |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункты 11, 17 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 11). организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения ; 17) формирование архивных фондов поселения. |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Противопожарный водоём или резервуар, и другие объекты для предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункты 7.1, 8, 9, 23, 24 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 7.1). участие в профилактике терроризма и экстремизма, и минимизации последствий ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения ; 8). участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ; 9). обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения ; 23). организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ; 24). создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- спасательных формирований на территории поселения. |

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Сельские кладбища, закрытые исторические неиспользуемые кладбища и мемориальные комплексы |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 22 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 22). организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |
| 4.1.4.2. Иные объекты местного значения поселения. |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Места для купания и отдыха у воды |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункты 15, 26, 31 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 15). создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам ; 26). мероприятия для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья ; 31). осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования. |

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Объекты связи, объекты общественного питания, объекты торговли, объекты бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 10 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 10). создание условий для обеспечения населения поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения. |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Рынок для торговли продукцией сельского хозяйства и другие объекты аналогичного функционального назначения |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 28 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 28). содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. |

4.1.4.3.  Территории местного значения поселения.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Особо охраняемые природные территории местного значения |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 27 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 27). создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 13 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 13). сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия - памятников истории и культуры, находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения. |

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 27 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 27). создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

4.1.4.4.  Объекты благоустройства территории.

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Площадки для сбора бытовых отходов и мусора |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 28 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» : 18). организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчётные показатели | Уличное освещение, озеленение территорий, малые архитектурные формы, детские площадки. |
| --- | --- |
| Обоснование включения объекта в перечень | Пункт 19 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : 19). утверждение Правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования к содержанию зданий, в т.ч. жилых домов, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения: установление порядка участия собственников зданий и помещении в них и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий ; Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использования, охраны. |

4.2.	Учёт социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, разработка местных нормативов градостроительного проектирования проводилась с учётом социально-демографического состава и плотности населения на территории Васильевского сельского поселения.

4.3.	Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования.

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, разработка местных нормативов градостроительного проектирования проводилась с учётом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Учёт планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в местных нормативах градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учёта планируемых к размещению объектов местного значения поселения, в соответствии с принятыми планами и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения поселения в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, при их наличии, для реализации которых создаются объекты местного значения поселения, требует :

1). обоснования выбранного варианта размещения объекта на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования ;

2). оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

4.4.	Предложения органов местного самоуправления и
заинтересованных лиц.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, разработка местных нормативов градостроительного проектирования проводится с учётом предложений органов местного самоуправ-ления и заинтересованных лиц.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Васильевского сельского поселения в Администрацию Васильевского сельского поселения предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учёта в материалах обоснования, не поступало.

4.5.  Обоснование расчётных показателей для объектов                              электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения и канализации.

Для населённых пунктов муниципального образования «Васильевское сельское поселение» подлежат обоснованию следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

4.5.1.  Расчётные показатели для объектов электроснабжения населения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов     для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты электроснабжения : трансформаторные подстанции, линии электропередачи и другие объекты |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | определяется точкой подключения к объектам электроснабжения в соответствии с техническими условиями электроснабжающей организации |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | 95 % объектов, расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | в соответствии с техническими условиями электроснабжающей организации |
| 4.5.2. Расчётные показатели для объектов теплоснабжения населения. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты теплоснабжения жилой и общественной застройки : котельные, тепловые сети, тепловые пункты и др. |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | определяется точкой подключения к объектам теплоснабжения, в соответствии с техническими условиями теплоснабжающей организации |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения. | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами : |  |
| централизованными источниками теплоснабжения жилой и общественной застройки | 25 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| автономными источниками теплоснабжения жилой и общественной застройки | 75 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | в соответствии с техническими условиями теплоснабжающей организации или Схемой теплоснабжения поселения |
| 4.5.3. Расчётные показатели для объектов газоснабжения населения. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты газоснабжения населения : распределительные сети газоснабжения, ГРС, ГРП, ГРПБ, ГРПШ |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | определяется точкой подключения к объектам газоснабжения, в соответствии с техническими условиями газоснабжающей организации |
| Предельное значение расчётных показателей, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | 90 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | в соответствии с техническими условиями газоснабжающей организации |
| 4.5.4. Расчётные показатели для объектов водоснабжения населения. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты водоснабжения обеспечения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды : сети водопровода, водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | определяется точкой подключения к объектам водоснабжения в соответствии с техническими условиями водоснабжающей организации или гидрологическими условиями места расположения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | 100 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | в соответствии с техническими условиями водоснабжающей организации или Схемой водоснабжения поселения |
| 4.5.5. Расчётные показатели для объектов водоотведения. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты водоотведения для территорий различного функционального назначения сети хозяйственно-бытовой канализации, системы ливнёвой канализации, канализационные перекачивающие насосные станции, очистные сооружения |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | определяется точкой подключения к объектам водоотведения, очистки сточных вод и канализации |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | 75 % объектов расположенных на территории населённых пунктов поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | в соответствии с техническими условиями |

4.6.  Обоснование расчётных показателей обеспеченности объектами системы автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для населённых пунктов Васильевского сельского поселения подлежат обоснованию следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами системы автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

4.6.1.  Расчётные показатели объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для осуществления дорожной деятельности, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Автомобильные дороги с твёрдым покрытием, Парковки и парковочные места |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | во всех населённых пунктах поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011 |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами : |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населённого пункта с твёрдым покрытием | 75 % общей протяженности улично-дорожной сети, находящейся на балансе поселения |
| Парковки и парковочные места | не менее 2 парковок по 25 машино-мест для легковых автомобилей |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения : |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населённого пункта с твёрдым покрытием | не более 100 м |
| Парковки и парковочные места | пешеходно-транспортная доступность менее 45 минут |

Примечание :

1. Ширину улиц и дорог следует устанавливать с учётом их категории, в зависимости от расчётной интенсивности движения транспорта и пешеходов, типа застройки, рельефа местности, требований защиты населения от шума и пыли, выхлопных газов автомобилей, способов отвода дождевых и талых вод, размещения наземных, подземных и надземных инженерных коммуникаций, зелёных насаждений, мелиоративных и оросительных каналов и других объектов.

Рис. 1. Типовые поперечные профили дорог и улиц местного значения :

А - магистральные улицы промышленных и коммунально-складских районов ;

Б - магистральные улицы в многоэтажной жилой и общественной застройке ;

В - городские улицы в малоэтажной жилой и общественной застройке ;

Г - сельские улицы в малоэтажной усадебной жилой застройке ;

1 - проезжая часть ;  2 – тротуары и пешеходные дорожки ;  3 – газоны.

Инженерные коммуникации :

ГСД - газопровод среднего давления ;

ГНД - газопровод низкого давления ;

КО - кабели электрического освещения ;

КС - кабели проводной телефонной связи ;

ЭК - электрические кабели ;

В – водопровод ;

К – канализация.

Рис. 2. Типовые поперечные профили сельских дорог  ( Д, Е, Ж ).                                     1 - проезжая часть ;  2 – защитные газоны ;  3 – посадки деревьев и кустарника.

4.6.2.  Расчётные показатели для объектов обеспечения безопасности

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования

местного значения в границах населённых пунктов поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности    объектами для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Пешеходные переходы наземные, надземные, подземные Разделительное ограждение пешеходной зоны и проезжей части улиц |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | во всех населённых пунктах поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации для обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах». |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения |  |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2 объектов |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | не устанавливается |

4.6.3.  Расчётные показатели объектов для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Автобусные остановки с конструкциями, соответствующими требованиям ОСТ 218.1.002-2003 |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | во всех населённых пунктах поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | не менее 2 автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности | не установлен |
| Объектов местного значения поселения для населения поселения |  |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2 автобусных остановок для автобусов, противоположных направлений, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходная доступность менее 30 минут |
| 4.7. Обоснование расчётных показателей для объектов физической культуры и массового спорта. Для населённых пунктов Васильевского сельского поселения подлежат обоснованию следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Многофункциональный Культурно-спортивный центр с бассейном или аналогичный объект, Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект. Открытая хоккейная площадка. Бассейн. |
| Территория применения расчётных показателей | преимущественно, в населённых пунктах с населением более 500 человек |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | значения расчётных показателей обусловлены особенностью системы расселения населения поселения |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения |  |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее одного объекта |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 45 минут |

4.8.  Обоснование расчётных показателей для объектов в иных областях

в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Для населённых пунктов Васильевского сельского поселения подлежат обоснованию следующие расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

4.8.1.  Расчётные показатели для объектов, которые в соответствии                    с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ

могут находиться в собственности поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Дом Культуры и творчества или объект аналогичного функционального назначения, Библиотека или объект аналогичного функционального назначения |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | значения расчётных показателей обусловлены особенностью системы расселения населения поселения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2 объектов на поселение |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 45 минут |

Объекты противопожарного водоснабжения.

| Наименование видов объектов местного значения поселения | Противопожарные водоёмы или резервуары |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на территории всех населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | для населённых пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода с населением до 5000 чел. допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из ёмкостей : резервуаров и водоёмов, в соответствии с п. 9.29 СНиП 2.04.02 - 84 |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | - при наличии автонасосов : 200 м ; - при наличии мотопомп : 100 - 150 м, в зависимости от типа мотопомп СНиП 2.04.02 - 84 п. 9.30. |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | для каждого населённого пункта, в зависимости от площади, не менее одного объекта |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | - при наличии автонасосов : 200 м ; - при наличии мотопомп : 100 - 150 м, в зависимости от типа мотопомп СНиП 2.04.02 - 84 п. 9.30. |

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Сельские кладбища |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | для всей территории поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение условий для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, преимущественно для населённых пунктов, с численностью населения более 1000 человек |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня для населения поселения | территориальная доступность объекта обусловлена функциональным назначением, организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | один объект для населённого пункта |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность не более 30 минут |

4.8.2.  Расчётные показатели для иных объектов местного значения поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  иными объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности рассматриваемых объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Места для купания и отдыха у воды |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня для населения поселения | значения расчётных показателей и типа объекта обусловлены особенностью расселения населения поселения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2 мест или объектов на поселение |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 60 минут |

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, Рынок для торговли сельскохозяйственной продукцией или другие объекты аналогичного функционального назначения |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на территории всех населённых пунктов поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | значения расчётных показателей обусловлены особенностью системы расселения населения поселения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | в совокупности, не менее 10 объектов всех видов на всю территорию поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 30 минут |
| 4.8.3. Расчётные показатели территорий местного значения поселения. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями местного значения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных территорий для населения поселения. |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Особо охраняемые природные территории местного значения, территории объектов культурного наследия местного значения поселения. Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения | значения расчётных показателей обусловлены особенностью расселения населения поселения |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2 объектов всех видов на всю территорию поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | пешеходно-транспортная доступность менее 60 минут |

4.9.  Обоснование расчётных показателей для объектов

благоустройства территории поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения поселения.

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения | Уличное освещение, озеленение территории, малые архитектурные формы, урны для сбора мусора Детские площадки Парковая зона или зона отдыха Пешеходные дорожки и тротуары |
| --- | --- |
| Территория применения расчётных показателей | на всей территории поселения |
| Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011, Правила благоустройства населённых пунктов Васильевского сельского поселения. |
| Обоснование расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения |  |
| Предельные значения расчётных показателей, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | не установлен |
| Значения расчётных показателей, устанавливаемые для основной части местных нормативов градостроительного проектирования : |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  |
| Уличное освещение | 1 объект на каждые 50 метров улично-дорожной сети, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров |
| Озеленение территорий | не менее 2 объектов для каждого населённого пункта |
| Детские площадки | не менее 1 объекта для каждого населённого пункта |
| Парковая зона или зона отдыха | не менее 1 объекта для каждого населённого пункта |
| Пешеходные дорожки и тротуары | 75 % обеспеченность всех населённых пунктов |
| Урны для сбора мусора | 1 объект на каждые 100 метров улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров |
| Малые архитектурные формы | не менее 3 объектов для каждого населённого пункта |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения |  |
| Уличное освещение | на каждые 50 метров улично-дорожной сети, пешеходных дорожек и тротуаров |
| Озеленение территорий | не устанавливается |
| Детские площадки | пешеходная доступность менее 15 минут |
| Парковая зона или зона отдыха | пешеходно-транспортная доступность менее 60 минут |
| Пешеходные дорожки и тротуары | не устанавливается |
| Урны для сбора мусора | на каждые 100 метров улично-дорожной сети, пешеходных дорожек и тротуаров |
| Малые архитектурные формы | на расстоянии не менее 100 м друг от друга |

Примечание.

Выписка из Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций для разработки норм и правил благоустройства территорий муниципальных образований» :

Благоустройство территории – комплекс мероприятий инженерной подготовки и обеспечения безопасности, озеленения, устройства покрытий, освещения, размещения малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Объекты нормирования благоустройства территории – территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах благоустройства территории устанавливаются: нормативы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться : площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населённого пункта, технические и охранно-эксплуатационные зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведённые места отходов производства и потребления и другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

5.  ГРАФИЧЕСКИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ВАСИЛЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Графические материалы основной части местных нормативов градостроительно-го проектирования Васильевского сельского поселения приведены в приложении I.

В приложении I обозначены : границы поселения, границы существующих населённых пунктов, входящих в состав поселения, места расположения объектов местного значения поселения, относящихся к областям, указанным в п. 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных объектов местного значения поселения, объекты местного значения поселения, для которых региональными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются предельные значения расчётных показателей.

Приложение I.

Схема зонирования территории и расположение

объектов народного хозяйства в населённых пунктах

Васильевского сельского поселения