РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

БЫКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ » ЮРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ноября 2013 года                                                                               №

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Быковского сельского поселения Юринского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», Программой «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» от 31.08.2011 года №291, Генеральным планом поселения Быковская сельская администрации муниципального образования «Быковское сельское поселение»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Схему водоснабжения и водоотведения Быковского сельского поселения Юринского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2023 года (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах поселения и разместить в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район».

Глава Быковской сельской администрации

муниципального образования

«Быковское сельское поселение»                                                          О.Л. Зобнин

Утверждена

постановлением администрации

Муниципального образования

«Быковское сельское поселение»

от                     №

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Быковского сельского поселения

Юринского муниципального района

Республики Марий Эл

на период до 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д.Быковка

2013

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Быковское сельское поселение»— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Быковского сельского поселения», Юринского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Юринского муниципального района на 2012-2014 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» от 31.08.2011 года №291;

- Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации ООО «Юринский Водоканал». Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО «Быковское сельское поселение» водоснабжением и водоотведением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

### МО «Быковское сельское поселение» входит в состав Юринского муниципального района и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

### Площадь поселения на 01.01.2013 г.-329,53 кв.км.

### В состав Быковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: д.Быковка, д.Суходол. Административным центром поселения является д.Быковка. Численность населения Быковского сельского поселения на 01.01.2013 г. – 1255 человек.

Климат умеренно-контенентальный, характеризуется умерено-теплым летом и умеренно суровой, снежной  зимой. В целом в течение года выпадает 850-900 мм осадков, в том числе за теплый период-500 мм и более.

Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -20оС,   температура может опускаться ниже -40С.

Весна не продолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0 С. Погода весной неустойчивая. Потепление часто сменяется похолоданием, а иногда образуется временный снежный покров.

Осень продолжительная и умеренно – прохладная. Длится она 2-2,5 месяца в году (с сентября до середины ноября).

Существующее функциональное использование территорий

населенных пунктов Быковского  сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Быковского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории МО «Быковское сельское поселение» расположены 4 скважины, которые являются собственностью поселения. Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению  и водоотведению ООО «Юринский Водоканал», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных и канализационных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО «Юринский Водоканал», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

2.Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Быковского сельского поселения  Юринского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, закольцованная – по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Быковского сельского поселения Юринского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Быковского сельского поселения осуществляется из  4 водозаборных скважин:

Скважина (д.Быковка) - насос ЭЦВ-6-6,5-110, глубина 80 м.

Скважина (д.Быковка) - насос ЭЦВ-6-8-110, глубина 80 м.

Скважина (д.Быковка) - насос ЭЦВ-6-10-110, глубина 80 м (резервная).

Скважина (д.Суходол) - насос ЭЦВ-6-6,5-80, глубина 70 м.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Быковка | 1991 -1993 год | 150,0 |
| 2 | д.Суходол | 2010 год | 50,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 100-168 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 8 988 м.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Быковка | 1978 | 3 800 |
| 2 | д.Суходол | 1974 | 5 188 |

Водоразборных колонок всего -23 ед.

по населенным пунктам:

д. Быковка колонок           -10 ед.

д. Суходол колонок           -13 ед.

Объем потребления воды  населением  33,9 тыс.м3/ год.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения не проводятся. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Быковского сельского поселения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения   использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

3. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

4. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

5. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Быковского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷120мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷120 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 – 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения», устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Быковского сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 70%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так ООО «Юринский Водоканал» запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в д.Быковка протяженностью 500м | тыс.руб | 90 | 90 | 60 | - | - |
| Замена участка водопровода в д.Суходол протяженностью 300м | тыс.руб | - | 40 | 50 | - | - |
| Замена водоразборных колонок | тыс.руб | - | 45 | 30 | 45 | - |
| Замена запорной арматуры на магистраль-ных сетях | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Установка частотного преобразователя на водозаборе д.Быковка | тыс.руб | 500 | 500 |  |  |  |

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Быковского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения многоэтажных домов осуществляется в основном на поля фильтрации через канализационную насосную станцию, выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 12%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих. В 2013 году к системе водоснабжения с устройством канализации подключено 10 домов. Начиная с 2014 года, планируется ежегодное подключение 5-10 домов.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

1. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

2. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

3. Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

2. Переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

3.  Стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

4.  Обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

5. Участие в выше указанных мероприятиях Быковской сельской администрации МО «Быковское сельское поселение» возможно, только при наличии финансирования в соответствии с  бюджетом Быковского сельского поселения.