## Отдел ГО ЧС администрации муниципального образования

## «Сернурский муниципальный район»

П А М Я Т К А

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, во избежание пожара необходимо строго соблюдать выполнения требований пожарной безопасности, как при устройстве печи, так и при ее эксплуатации.

Чтобы не было беды -

содержите в пожаробезопасном состоянии отопительные печи!

Необходимо:

* перед началом кладки отопительной печи получить консультацию в инспекции противопожарной службы, расположенной на территории Вашего района;

* тщательно проверять и ремонтировать печи перед началом отопительного сезона;

* очищать дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение года один раз в три месяца;

* промазывать и пробеливать дымовые трубы в чердачных помещениях, дымовые трубы отопительных печей должны быть выполнены из красного обожженного кирпича или жаростойкого бетона.

Категорически запрещается:

*пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий (разделка должна быть не менее 38 см);

*растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (бензин, керосин и т.д.);

*применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника;

*топить печь с открытыми дверцами;

*перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах или вблизи них;

*оставлять топящиеся печи без надзора, а также поручать присмотр за ними малолетним детям.

Помните!

Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь и здоровье Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.

01(112) - Единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

9-81-26, 9-91-90– ЕДДС адм. МО «Сернурский муниципальный район»;