В целях обеспечения безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, исключения производственного травматизма при подготовке и во время уборки урожая, а также в период заготовки грубых кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо:

1) разработать организационно-технические мероприятия по охране труда 
и пожарной безопасности;

2) провести с работниками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда» обучение 
и проверку знаний по охране труда, инструктажи по охране труда по профессиям 
и видам выполняемых работ, с вновь принятыми работниками провести стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников);

3) провести с работниками в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 ноября 2021 г. № 806 
«Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ 
и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» противопожарный инструктаж;

3) проводить предварительные при приеме на работу и периодические медицинские осмотры работников;

4) проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств (автомобили, трактора);

5) обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом
и инвентарем. Отстранять от работы работников, не использующих выданные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами;

6) не допускать к работе работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда и пожарной безопасности, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда 
и противопожарного инструктажа, стажировки на рабочем месте  и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

7) обеспечить контроль за соблюдением работниками требований инструкций, Правил по охране труда и пожарной безопасности, безопасных приемов и методов работ, трудовой и производственной дисциплины;

8) приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни 
и здоровью работающих. Не допускать к работе (отстранять 
от работы) работников, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

9) не допускать к эксплуатации сельскохозяйственную технику, 
не отвечающую требованиям безопасности и не прошедшую технический осмотр;

10) обеспечить места работы медицинскими аптечками;

11) обеспечить сельскохозяйственную технику первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями 
и двумя штыковыми лопатами), оборудовать исправными искрогасителями 
и отрегулирать системы питания, зажигания и смазки.

12) укомплектовать объекты сельскохозяйственного назначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, машинно-тракторные мастерские, склады 
и пункты заправки ГСМ, полевые станы) противопожарными щитами: - 2 огнетушителя, 2 багра, 2 лопаты, 2 лома, 2 топора, 2 ведра и ящик с песком. Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 м³. Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.

13) составить маршруты передвижения техники с одного участка работы 
на другой. Исключить случаи использования тракторов и автомобилей 
не по назначению, установить контроль за их передвижением к местам выполнения работ;

14) оборудовать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работающих в поле;

15) исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы;

16) исключить работы для лиц моложе восемнадцати лет:

связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в случае превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную;

тракториста - машиниста сельскохозяйственного производства, занятого работой на тракторе класса тяги 3 тонны и более, а также на тракторах, оборудованных для применения средств химической защиты растений лиц моложе восемнадцати лет.

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования осуществляются 
на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора 
и опаханных полосой шириной не менее 4 метров,  или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 метров от строений.

Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах, исключающий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами должны находиться в исправном рабочем состоянии.

Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту 
от обратного хода при остановках. Запрещается устройство норий 
и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов.

Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавливается руководителем организации.

Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней производится полным комплектом для такой передачи.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов 
на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов немедленно убираются. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.

При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы 
с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов 
и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) 
в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Производить ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей 
в период эксплуатации вдали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м;

В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену.

Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются 
(за исключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, 
в том числе временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 
4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 
150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами 
и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями 
и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - 
не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей 
(в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.