Пожарная безопасность на садовом участке

Статистика предупреждает: примерно половина возгораний приходится 
на весенний и осенний периоды, Это должны знать в садоводческих товариществах.

Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении всех строительных норм 
и правил. Разрывы между домиками должны быть не менее 15 метров. Постройки хозяйственного назначения на примыкающих участках целесообразно ставить 
в шахматном порядке и также с разрывами хотя бы в несколько метров. Особенно внимательно следует отнестись к противопожарным требованиям при устройстве отопления, в частности печей,— они становятся причиной каждого пятого пожара.

Чаще всего в дачном домике ставят небольшую отопительную печь. Разновидностей печей, плит и каминов много. Но важно, чтобы все они были сложены с учетом правил пожарной безопасности. На этот счет можно получить консультацию в инспекции или отделении Государственного пожарного надзора, находящейся поблизости. В снежную зиму крыша, чердак могут прогнуться 
и повредить дымовую трубу. Потому перед началом сезона все отопительные устройства следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца. Правила пожарной безопасности запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое топливо, а также устройство временных печей.

Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными газовыми плитами на баллонах.

Многие садоводы предпочитают иметь небольшую отдельную кухню 
с металлической печью на твердом топливе заводского исполнения. А вот костры на участках лучше не разводить, помня о том, что 33 процента пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Крайне тщательно следует отнестись 
к монтажу электросетей. Лучше всего доверить это специалистам. Ошибки 
в устройстве электрооборудования чреваты бедой  из-за них происходит 
25% пожаров на дачах.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит народная мудрость: «Береженого бог бережет».

Основными причинами пожаров на дачных участках являются: несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, разведением костров, сжиганием мусора нарушение правил при монтаже 
и эксплуатации печного отопления, короткое замыкание электрооборудования.

Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!

На территории садовых участков необходимо:

соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;

содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора 
и других горючих материалов;

содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности 
при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;

хранить в хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;

пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не менее 20 см;

газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов 
и не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны емкостью более 
10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.

На территории садовых участков запрещается:

вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;

курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, 
где допускается хранение горючих материалов;

заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;

при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;

пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;

применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, утюг) 
без несгораемых подставок;

прокладывать плоские электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах;

применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления самодельные «жучки»;

применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

топить углем печи, не приспособленные для этой цели;

применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.

Список телефонов для вызова пожарной охраны 
на территории Новоторъяльского района

01 (9-13-95) – пожарная охрана и спасатели в пгт. Новый Тоъял

9-52-21 – пожарная охрана в с. Пектубаево

9-47-70 – пожарный пост в д. Куанпамаш